第一包：植物学、植物营养学、作物产业技术、作物遗传改良设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子低温低湿储藏柜 | 1、 容量：1000L;封闭门或玻璃门可选； 2、温度范围：0-10℃ 3、控温精度：±1℃ 4、湿度范围：60%RH以下 5、控湿精度：±5%RH 6、控制方式：全自动 7、电 源：220V、50HZ | 1 |
| 2 | 低温低湿干燥箱 | 1、箱体材质：上海宝钢1.2mm厚钢材质，双层隔热结构柜身；高载重钢制层板，密闭性佳； 柜门可视窗采用4mm钢化玻璃。 2、传感器： 美国进口传感器；控湿主机：专业控湿主机；压缩机：法国进口高档智能压缩机。 3、控湿范围：5%RH-60%RH可调整；控湿系统采用“分子筛”动态控湿主机、压缩机冷冻除湿及超声波加湿系统三重控湿技术，航空材料“形状记忆合金”除湿技术，节能、环保、除湿稳定。 4、温度控制：10℃-45℃可调。压缩机制冷控制系统及PTC升温系统双重控温。 5、吸湿方式：采用高分子材料动态吸附，可循环吸湿，断电仍具吸湿功能。 6、环保设计：低能耗设计、不结霜、不滴水、无噪音。 8、静电设计：ESD黑色防静电烤漆（表面电阻106-109欧姆），另有导地线和导静电刹车轮直接与大地相通，避免低湿所产生的静电。 9、控制方式：采用专利液晶控制技术，液晶显示仪，当前温度、当前湿度及相应单位均同时显示，界面在零下的温度也能正常显示，多页面可滚动屏幕设定温度值及湿度值 | 1 |
| 3 | 冰箱 | 双开门；外形材质：VCM钢板 总容积：290L ； 能效等级：1级 ； 额定耗电量：0.79度/天 ； 冷藏室容积：208L ；冷冻室容积：82L 制冷方式：风冷 ；制冷能力：11kg/24h； 温控方式：电脑温控； 压缩机：变频 ； | 1 |
| 4 | 电动外抽台式真空包装机 | 1、以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合膜为包装材料;具有抽真空、封口一次完成功能，对不同的包装材料和包装要求设有真空度、热封时间等调整装置. 2、电源：220V/50HZ 3、热封功率：0.8KW 4、泵功率：0.45KW 5、封口宽度：450mm；封口时间：0-6S 6、抽气时间：0-99s可调；充气时间：0-99S 冷却时间：0-9S 7、极限真空度 ：<=1.332KP | 1 |
| 5 | 微波炉 | 1、产品容量：20L 2、操控方式：电脑式 3、烹饪方式：微波/光波 4、内胆材质 ：第二代有氧生态仓 5、开门方式：手拉式 6、底盘类型：平板式 7、微波频率：700MHz 8、产品噪音：＜60 9、预约功能：支持 10、电源电压 ：220V/50Hz | 1 |
| 6 | 高速万能粉碎机 | 1、摇摆式螺丝口、纯铜电机。 2、直径135mm 3、出料粒度：60-200目 4、电压：220V ；功率：800W 5、转速：24000r/min 6、刀片材料：不锈钢；机身及粉碎仓材料：全不锈钢 | 1 |
| 7 | 旋涡混合器 | 1、转速无级可调：300-3000rpm； 2、振幅：2mm-5mm 3、工作方式：连续旋转/自动旋转；手动或自动红外感应操作 4、工作台直径：60-70mm | 1 |
| 8 | 电磁炉 | 微晶面板 220v，50hz； 电磁炉炉头：单炉； 操作方式：整版触摸式 火力档位：6档 预约功能：有 防水功能：有 | 1 |
| 9 | 磁力搅拌器 | 搅拌最大容量：2000mL 搅拌速度： 0~1250RPM 表面加热温度：室温~400℃ 工作面板尺寸：135(L)mm×135(W) 工作面板材质：不锈钢 恒温精度：＜100℃时,±1℃;＞100℃时,±3℃ 定时范围：999分钟 电源类型：220V/50Hz | 1 |
| 10 | GPS | 操作系统：Microsoft Windows Mobile 6.5（6.1可选） CPU：主频600MHz Unistrong MG7 Pro 通道：最大支持50通道，L1 C/A码 热启动：1秒 冷启动：29秒 实时定位精度①：2~5m（2DRMS）SBAS：1~3m（2DRMS） 支持外接GPS天线（MMCX直形接口） 数据协议：NMEA0183 电源：3000mAh锂离子电池，支持外部电源供电，支持供电切换 工作时间：10小时（典型） 外部电源输入：3.3V~5V 整机功耗：0.5W RAM：128M Flash：256M 支持MicroSD扩展（最大32G） 无线通信：GSM/GPRS（支持通话）、WiFi、Bluetooth V2.0（支持EDR） 数据线接口:MiniUSB2.0（可供电或充电） 屏幕按键 屏幕：3.5英寸TFT彩色触摸屏幕，BlanView技术，强光下可见 按键：6个功能键，五维方向键，夜视功能 工作温度：-20~+60℃ 存储温度：-30~+70℃ 抗震：1.5m自然跌落至地面 防水防尘：IP66 摄像头：300万像素，自动对焦 传感器：电子罗盘、气压温度计 内置麦克风 | 2 |
| 11 | 冰箱 | 1、-20℃，≥216升 | 1 |
| 12 | 激光测距仪 | 测量距离 0.05～200m，测量精度+/- 2mm ，最小显示单位1mm，激光级别 二级激光类型 635nm, ＜1mw ，激光点直径 6/30/60mm(10/50/100m) ，激光束自动关闭时间 3分钟，仪器自动关闭时间 6分钟，内置望远镜取景器 2倍放大功能，储存量 20条，电池寿命 10000次测量，IP等级 IP 54防泼溅、防尘，温度范围（存放，工作） （－25℃～＋70℃，－13℃～＋158℃ ，带底座。 | 1 |
| 13 | 手持GPS定位仪 | 处理器：533MHz Sansung S3C2443处理器,存储：128MB RAM(程序运行内存)和128MB存储内存电池：内置2600mAh可充电锂电池功耗：低功耗（不使用GPS，背景光打开）14小时一般功耗（GPS和背景光均打开）8小时环境指标工作温度：-10℃至60℃存储：-20℃至70℃抗跌落：抗76cm跌落,输入和输出,扩展：兼容SD/SDHC显示：3.5英寸QVGA(240*320分辨率)TFT屏幕，16位色，LED背景光界面：触摸屏，硬件控制键，电源开关LED,声音系统事件，警告和通知软输入面板（SIP）虚拟键盘和手写识别软件,声音：麦克风可扬声器，录音以及播放可用,工业标准3.5mm立体声耳机插孔输入/输出：USB2.0,无线连接：蓝牙2.0GPS,内置GPS/SBAS高灵敏度接收机和天线,通道：12通道L1频段,实时查分：SBAS更新率：1Hz,首次定位时间：30秒（典型）,协议：NMEA和Sirt协议支持,精度：2－5米的差分精度（实时或者后处理） | 2 |
| 14 | 离心机 | 最高转速 Max .Speed4000rpm(转/分)，最大相对离心力Max .RCF 2770(×g)，水平角转容量swing bucket rotor capacity、100ml×4 (5000rpm)、50ml×8 (5000rpm)、 20ml×16 (5000rpm)，定时范围 Timer Range 0min～99min，电源 220v 50Hz 400VA， | 1 |
| 15 | 直连旋片式真空泵 | 抽气速率(L/S )：4(240升)极限压力( Pa )：6X10-2转速（r /min）：1400，电机功率（KW）： 0.55电 源/ 电压： 单相/三相220 V/380V 50HZ+2%，进气口内径(mm) ：￠25 | 1 |
| 16 | 铝盒 | XDB-LH规格（直径×高度）mm（55×35） | 200 |
| 17 | 土壤定容/硬土根钻/有机物采样器 | T型手柄2个、击打手柄2个、吸能锤2个、50cm延长杆4个、深层采样环刀固定器1个、心型壤土钻1个、筒型旋转钻头1个、100ml环刀100个、表层环刀手柄2个、刮刀2个(送1个)、削土刀2把（送1个）、扳手2个、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。配套1个根钻钻头（直径10cm、采样长度15cm）、有机物采样管1个（采样管直径38mm，长241mm） | 1 |
| 18 | 粉碎机 | 工作电压（V）220，功率（W）180，转速(转/分) 1400，粉碎室直径（mm）102，筛网孔直径（mm）0.5、1.0、1.5，粉碎细度(目) 60~120，每次粉碎量(≤g) 50， | 1 |
| 19 | 高速万能粉碎机 | 电源电压(V)220，电机功率(w)200，转速(r/min) 10000，粉碎效果(目) 60-200 | 1 |
| 20 | 隔水式恒温培养箱 | 电源电压:220V 50HZ;加热方式:水套式;控温范围:RT+5-65℃;温度分辨率/波动度:0.1℃/±0.3℃;工作环境温度:+5～35℃;输入功率:1350W;容积:270L;载物托架(标配):2块;定时范围:1～9999min. | 2 |
| 21 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能控温精确可靠。电源电压:220V 50HZ;控温范围:RT+10-200℃/RT+10-250℃;恒温波动度:±1℃;温度分辨率:0.1℃;工作环境温度:+5~40℃;输入功率:1100W;容积:80L;;载物托架(标配):2块;定时范围:1-9999min. | 2 |
| 22 | 微波炉 | 功能:微波;微/热/光波炉分类:微波炉;控制方式:微电脑式;底盘类型:平板底盘;锁类型:手拉式;微波炉容量:20-25L;微波炉功率:600-900W. | 2 |
| 24 | 液氮生物容器(液氮罐) | 容积:6L;口径:50mm;外径:285mm;高度:420mm;提桶:数量6;外径36mm;高度120mm;静态液氮保存期:一等品. | 1 |
| 25 | 调温万用电炉 | 单联，1KW，电子调温 | 1 |
| 26 | 调温万用电炉 | 单联，2KW，机械调温 | 1 |
| 27 | 调温万用电炉 | 双联，2*1KW，电子调温 | 1 |
| 28 | 高速中药粉碎机 | 最大产量200g，粉碎细度50-200目，电压220(V)，功率800(W)，电机转速25000(r/min)， | 1 |
| 29 | 高速中药粉碎机 | 最大产量300g，粉碎细度50-200目，电压220(V)，功率1000(W)，电机转速25000(r/min) | 1 |
| 30 | 高速中药粉碎机 | 最大产量400g，粉碎细度50-200目，电压220(V)，功率1200(W)，电机转速25000(r/min) | 1 |
| 31 | 高速中药粉碎机 | 最大产量500g，粉碎细度50-200目，电压220(V)，功率1300(W)，电机转速25000(r/min) | 1 |
| 32 | 粉碎机 | 最大试样量 ≤ 50g；转子直径 100mm；筛孔直径Φ 0.4 0.6 、0.8 、1.0 、1.5 、2mm；电机转速 2800r/min；电机功率 370W；工作电压 AC220V； | 1 |
| 33 | 智能型超声波清洗器 | 功率：1000W；规格：48L。不锈钢、排水、双频、定时自动切换加热恒温、功率无极可调、智能数控 | 1 |
| 34 | 土壤渗透率仪 | 1. 样件: Ø61.8 x 40mm， | 3 |
| 35 | 土壤渗透率仪 | 1. 渗水桶: Ø100 x 400mm，2. 测压管间距: 100 ±0.44mm | 3 |
| 36 | 环刀 | 环刀内径6~8cm,高2~3cm,壁厚1.5~2mm. | 200 |
| 37 | 环刀托 | 环刀内径6~8cm,高2~3cm,壁厚1.5~2mm. | 10 |
| 38 | 手持GPS定位仪 | GPS 内置GPS/SBAS高灵敏度接收机和天线 精度：2－5米的差分精度（实时或者后处理） 标准软件 微软Office移动版，包括Excel、Word、Inter Explorer、Outlook和Power Point Adobe Reader 手写输入（自带笔迹识别软件） 标准配件 AC交流电源适配器和国际通用转换插头 USB数据传输线缆 点触笔（2支） 腕带 可拆卸锂电池 | 2 |
| 39 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能控温精确可靠。电源电压:220V 50HZ;控温范围:RT+10-200℃/RT+10-250℃;恒温波动度:±1℃;温度分辨率:0.1℃;工作环境温度:+5~40℃;输入功率:1100W;容积:80L;载物托架(标配):2块;定时范围:1-9999min. | 2 |
| 40 | 铝盒 | 规格（直径×高度）mm（55×35） | 300 |
| 41 | 锥形种子瓶 | 玻璃仪器 展示瓶 种子瓶配橡胶塞 250ML | 500 |
| 42 | 直角地温计 | 地温计采用水银玻璃温度计作为表芯，具有感温快，灵敏度高的特点。铁质镀铬套管，耐腐蚀。锥形钻头，可插入地表以下最深300mm处。感温液： 有机液(Y) ; 测量范围：-30+50℃ 分度值：1℃ 精度等级：±1℃ 插入深度：50、100、150、200、250mm | 20 |
| 43 | 数字式地温计 | 技术参数： 探针尺寸：Φ3.8×200mm 温度测试范围：-50℃—150℃ | 30 |
| 44 | 紫外线可见分光光度计 | 光学系统:双光束比例监测。波长范围：190～1100nm。波长准确度：±1nm。波长重复性：≤0.2nm。光谱带宽：2nm。杂散光：≤0.05%T。光度范围：-0.3～3A。光度准确度：±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T) 。光度重复性：≤0.001A（0～0.5A），≤0.002A（0.5～1A），≤0.15%T(0～100%T)。基线平直度：±0.002A (200～1000nm) ，±0.002A (325～1000nm) 。噪声：±0.001A（500nm，P-P）。基线漂移：≤0.001A/h (500nm，0A)。仪器功能：光度测量功能。功能扩展卡：定量测定、DNA/蛋白质测定、蔬菜农药残留测定等。具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能。支持8联池的操作。炫彩蓝色LCD显示。支持微型打印机、HP系列喷墨， 激光打印机。可与PC联机，光度测量功能。定量测定功能。 | 1 |
| 45 | 可见分光光度计 | 光学系统:双光束比例监测。波长范围： 325～1100nm。波长准确度±2nm。波长重复性：≤0.4nm。光谱带宽： 2nm。杂散光： ≤0.1%T 。光度范围： -0.3～3A。光度准确度：±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T) 。光度重复性：≤0.001A（0～0.5A），≤0.002A（0.5～1A），≤0.15%T(0～100%T)。基线平直度：±0.002A (325～1000nm) 。噪声：±0.001A（500nm，P-P）。基线漂移：≤0.001A/h (500nm，0A)。仪器功能：光度测量功能。功能扩展卡：定量测定、DNA/蛋白质测定、蔬菜农药残留测定等。具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能。支持8联池的操作。炫彩蓝色LCD显示。支持微型打印机、HP系列喷墨， 激光打印机。可与PC联机，光度测量功能。定量测定功能。 | 1 |
| 46 | 电子自动数粒仪 | 数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 。大样品颗粒：3~10×3~12 mm。计数精度：大中颗粒2/1000。小颗粒：4/1000。计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档）。计数容量：五位1~99999。电源：220V 50HZ。连续工作时间：≥5小时。 | 1 |
| 47 | 电子自动数粒仪 | 数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 。计数精度：小颗粒：4/1000。计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档）。计数容量：五位1~99999。电源：220V 50HZ。连续工作时间：≥5小时。 | 1 |
| 48 | 电子自动数粒仪 | 数粒范围：大样品颗粒：3~10×3~12 mm。计数精度：大中颗粒2/1000。计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档）。计数容量：五位1~99999。电源：220V 50HZ。连续工作时间：≥5小时。 | 1 |
| 49 | 发芽盒 | 13*19*12，ABS材质，透明，1.5米高度摔下不破损 | 200 |
| 50 | 发芽盒 | 12*12*6，ABS材质，透明，1.5米高度摔下不破损 | 200 |
| 51 | 旋风式粉碎磨 | 电机功率：370W。叶轮转速：10000转/分。平均料流：150克/分。粉碎细度：60-100目。研磨出率：>98%。能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻、绿豆、大豆等物品，粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。 | 1 |
| 52 | 单株脱粒机 | 滚筒直径：175ｍｍ。滚筒转速：900ｒｐｍ。配套动力：180ｗ、220V。 即可单株脱粒又可单穗脱粒 |  |
| 53 | 小区脱粒机 | 滚筒直径：370 mm。滚筒转速：760 rpm。配套动力：1.1 千瓦。 适用于小区小面积脱粒 | 1 |
| 54 | 冷柜 | 有效容积(L)518 ；耗电量(kW.h/24h)2.44 | 1 |
| 55 | 真空干燥箱 | 工作电压：220V。消耗功率：1.2KW。控温范围：50-250℃。温度波动：≤1℃。容积53升，真空度：＜133。真空干燥，快速测定各种样品水分含量 | 1 |
| 56 | 台式高速离心机 | 最高转速：16000r/min，离心力：17000g，容 量：1.5mlХ12，定 时0-60min，噪 声小于70db，功 率大于250w ，电源220V 50Hz | 1 |
| 57 | 电子天平（百分之一） | 称量范围（g）：2100。可读性（g）：0.01。重复性（≤g）：±0.01。线性（≤g）：±0.02。秤盘尺寸（mm）：Ф158。 | 2 |
| 58 | 电子天平 | 称量范围(g)：500。可读性(g)：0.001。重复性(≤g) ：±0.001。线性(≤g)：±0.002。秤盘尺寸(mm)：Φ110。 | 1 |
| 59 | 电子秤 | 220伏电压，最大称量：150公斤，感量：10克，不锈钢盘、秆架，kg\Ib单位转换，带可充电电池。 | 1 |
| 60 | 电子秤 | 30千克/10克,220V不锈钢盘、秆架，kg\Ib单位转换，带可充电电池。 | 1 |
| 61 | 电子秤 | 60千克/10克,220V不锈钢盘、秆架，kg\Ib单位转换，带可充电电池。 | 1 |
| 62 | 液氮容器 | 容积：35 ,口径：50 液氮保存天数 ≥130 提筒数量：3 | 2 |
| 63 | 单联电炉 | 功率1000W | 4 |
| 64 | 高速万能样品粉碎机 | 电压：220V。功率：150W。转速：1400转/分。粉碎室内径：100mm。筛孔内径：0.5 1 1.5mm。升温：＜2℃。 | 1 |
| 65 | 数显恒温水浴锅 | 输入功率：2000W。控温范围：RT：+5℃～99℃。温度分辨率：0.1℃。恒温波动度：±0.5℃。工作环境温度：5℃～40℃。容 积(L)：20左右。定时范围：1～9999Minutes。双列八孔。 | 2 |
| 66 | 智能高级型光照培养箱 | 容积：500L，控温范围0-50℃，控湿范围50-95℅ | 1 |
| 67 | 微电脑双显示双层大型气浴恒温震荡器 | 旋转频率60-300rpm;频率精度±1rpm;摆幅Φ26mm；标准配置56*250ml;定时范围0-500小时,温控范围4-60℃;温控精度±1℃;温度均匀度±1℃;功率560W,电源电压220V,50HZ. | 1 |

第二包：园艺产业技术、园艺植物遗传改良、新禾丰—枣学中心、果树种质资源及遗传育种设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 外门硅胶门封条，严密封锁冷气； R232接口（可选），帮助数据分析； 可拆卸清洗的除尘器超厚聚胺脂隔热层； 配有门锁及电源锁； 有光、声报警。制冷剂采用环保性无氟制冷剂； 静音设计，噪音极低，冷凝方式：一半自然对流，一半风冷，内胆采用不锈钢制作； 内腔圆角设计， 总有效面积：120升，存储温度-25—-65度 | 1 |
| 2 | 数显游标卡尺 | 分辨率：0.01mm 范围：0-150mm ；测量精度0.01mm；尺体不锈钢材质，大屏幕数字显示，读数清晰；具备测量内径、外径、深度和台阶4种功能；滚轮微调，适合单手操作mm/inch公英制换算，任意点置零；电流功耗：<25uA，归0设置，低电量显示。 | 20 |
| 3 | 数显恒温水浴锅(双列四孔)水浴锅 | 控温范围：Rt+5℃~99℃温度波动：±1℃ | 1 |
| 4 | 普通冰箱 | 产品类别：三开门；总容积：216L；冷藏室容积：约115L；冷冻室容积：约58L；变温室容积：约43L；温控方式：电脑温控；能效等级：1级；显示屏：LED显示屏； 额定耗电量：0.56度/天； | 1 |
| 5 | 超低温冷冻离心机 | 最高转速12000 r/min；最大相对离心力17800×g；最大容量16*5ml；转速控制精度±30r/min；温度范围-5℃～+35℃；定时范围0～99min；电机：交流变频；电源：220V 50Hz 8A；整机噪声≤60dB(A)；转子为：No.1角转子最高转速16000，容量（ml）12×1.5ml，最大相对离心力(×g)17800；No.2角转子最高转速16000，容量（ml）12×0.5ml，最大相对离心力(×g)16100 ；No.3角转子最高转速12000，容量（ml）8×5ml，最大相对离心力(×g) 11400。 | 1 |
| 6 | 数显恒温水浴锅(双列六孔)水浴锅 | 控温范围：Rt+5℃~99℃温度波动：±1℃ | 2 |
| 7 | 电磁炉 | 额定功率1801-2100w额定电压220v额定频率50HZ触摸式，附汤锅+炒锅！二级能效！一键通控制 特有保温、预约/定时、童锁功能 | 1 |
| 8 | 低温试验箱 | 在0℃―-40℃任意温度都可调；控制时间范围（1-10小时、24小时、48小时等）；控温范围：0℃―-40℃；控温精度：±2℃6、电 源：AC220V、50HZ；功 率: 550W；环境温度：0－35℃；相对湿度：≤75% | 1 |
| 9 | 低速台式离心机 | 最高转速，4000rpm（转/分） 最大相对离心力，1430(×g) 角转容量，20ml×6 定时范围 ，0min～30min 电源，220v 50Hz 65w | 1 |
| 10 | 紫外可见分光度计 | .波长范围：200-1000nm 2.波长精度： ±1.0 nm 3.杂散光： ≤0.2%T @220和340 nm 4.光度精度： ±0.2%T 5.光度范围：0-125%T,-0.097-2.500A,0-1999C(0-1999F) 6.波长重复性：0.3nm 7.光度重复性：0.3nm 8.光学系统：单光束，1200条/毫米衍射光栅，应用最新微机处理技术，具有开机自检程序,自动校正波长准确度。仪器自动设置波长、自动调校0％T和100％T等功能。LED数字显示器可显示波长、透射比、吸光度和浓度等参数。 | 1 |
| 11 | 糖度计 | 糖度计 测量范围：45-82；最小刻度：0.5； | 5 |
| 12 | 硬度计 | 示值误差：±0.5%；单位：Kg/cm2 (×105 帕) 输出接口：Rs 232；九孔插座电源：充电电池；充电器（充电电压100∨～240∨）；传感器结构：S型高精度传感器(内置式)；工作温度：5℃～35℃；运输温度：-10℃～60℃ 相对湿度：15％～80％；RH工作环境：周围无震源及腐蚀性介质； | 3 |
| 13 | 叶面积仪 | 叶分析测量参数：可全自动地大批量分析计算叶面积，并以叶片目标边缘标记来核对其正确性。可同时分析多张叶片面积，及分析小至1mm2的叶片。叶面积 (可累计面积)、叶片面积（可累计面积)、叶子穿孔面积 (可累计面积)、叶片长度和宽度、叶柄长度、叶周长 (不受叶片孔洞影响)、叶片周长、叶片长宽比、叶片形状系数、自定义长度和角度测量，叶片锯齿高度、宽度、数量测量，叶孔面积测量；不规则叶片形态分析。同时分析多片叶时，可得到叶片总面积、周长等参数，也可得到其中每一片叶片的周长、面积等参数。配野外拍照背景板及透明压板，具有对拍照图像自动校正与标定的功能。.配1200万像素以上数码相机来拍照成像，标配背景板的最大测量面积：310 mm×220mm(可特殊定制背景板的最大测量尺寸:2000mm×700mm,其用于测香蕉叶等)。叶面积测量误差 < ±1%(10cm2以上面积)，重现性误差 < ±0.2%，标配的分析分辨率0.01mm，测量分析时间 < 2秒。统计效果监视：监视和修正植物对象分析的精度。自动杂质剔除：根据尺寸等方面的区别，进行自动杂质剔除。人工辅助修正：图像可放大缩小和局部观察，可实现鼠标区域选择统计；辅助测量功能：尺寸标定：自带标定功能，实现全自动的尺寸标定；长度测量：具有跟随放大镜功能，通过鼠标拖动精确测量； 数据导出：分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图基本配置：标准配置LA-S植物叶面积分析仪系统（智能简易版）1套，包括高分辨率成像相机、分析软件、带6000mAH移动电源的背光背景板1块及透明压板1块。 | 1 |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | （带鼓风机）容积640升，工作温度：室温+5℃-250℃ 不锈钢内胆；标配2层隔板 | 2 |
| 15 | 百分之一分析天平 | 进口品牌 大称量值 1100 g 可读性 0.1 g 校准 Cal Ext 重复性 0.1 g 线性 0.2 g 秤盘尺寸 ø 160 mm 便携式天平 | 2 |
| 16 | 光照培养箱-智能化可编程 | 容积800l；控温范围有光照10～50℃无光照0～50℃； 温度分辨率0.1℃；温度、湿度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1～99小时：0～30000LX：载物托架（标配）3块 | 1 |
| 17 | 移液器 | 100、200、500、1000各一个 | 5 |
| 18 | 电导率仪 | 电导率：0-200MS/CM ，分为五段量程（0.00-20.00）uS/cm；（20.00-200.0）uS/cm；（200-2000）uS/cm（2.00-20.00）mS/cm；（20.0-200.0）mS/cm电阻率：（0-100）MΩ·CM ；TDS：（0-100）g/l ；盐度：（0-100）PPT ；温度：（-10-110）℃ | 2 |
| 19 | 普通冰箱 | 总容积：216L；冷藏室容积：158L；冷冻室容积：58L（尺寸为参考尺寸） | 2 |
| 20 | 可调控低温试验箱 | 温度范围 A：-20℃～100℃；B：-40℃～100℃； C：-60℃～100℃ A：-20℃～85℃；B：-40℃～85℃； C：-60℃～85℃温度波动度 ±0.5℃ 温度均 匀度±2℃ | 1 |
| 21 | 数显多头磁力搅拌器（4连） | 电机功率: 单个电机25W； 热丝功耗: 单个热丝最高100W；磁钢转速; 最高2000转/分 | 1 |
| 22 | 高效植物样品粉碎机 | 粉碎细度：40-200目；功率：0.8W；转速：26000/min；工作室尺寸：Φ130X65mm； | 1 |
| 23 | 台式超声波清洗器 | 附设溶液加热装置，温控范围0—80oC 。清洗器的每个超声换能器发射功率为50W； 容量4L, 超声40 KHz | 1 |
| 24 | 便携式采样箱 | 测试数据 3℃～8℃为12 h（环境温度32℃）, 应用温度范围（℃） -18℃～8℃（可通过增加蓄冷板延长恒温时间）, 内容积（L）6,最大载重量（kg） 10 | 2 |
| 25 | 叶绿素含量测定仪 | LCD屏幕显示，4位小数，趋势图；显示范围-9.9 - 199.9 SPAD 单位；精读±1.0 SPAD 单位；重复性±0.3 SPAD 单位以内；重现性±0.5 SPAD 单位以内；温度漂移±0.04 SPAD 单位以内/°C；操作温度/湿度范围： 0 - 50°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露；储存温度/湿度范围 ：-20 - 55°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露。 | 1 |
| 26 | 数显游标卡尺 | 分度值0.005mm；测量范围0-150mm精度±0.02mm | 6 |
| 27 | 电导率仪 | 仪器级别：1.0测量范围：电导率：:(0~1×105)μS/cm电导池常数对最佳电导率测量范围电导池常数 ;0.01 0.1 1 10 测量范围: 0-2 0.2--20 2--1*104 1*104--1*105电极常数：0.01 0.1 1.0 10.0 基本误差：正负0.5%（FS）加减一个字 电子单元稳定性：正负0.33%（FS）加减一个字/3h温度补偿范围：（15--35）度，基准温度25度 | 2 |
| 28 | 水果糖度无损检测分析仪 | 衡量材料：糖含量和酸度：橘子，苹果，西红柿 含糖量 ：桃子，梨，葡萄，柿子，草莓，甜瓜，西瓜儿玉，枇杷，芒果，猕猴桃 测量方法：近红外线分光分析（磁阻接口）600-1000nm的 测量时间：2秒测量时间视项目而定 数据记忆量：4000 推荐环境：环境温度5-35℃，相对湿度25-80% 使用电源：1、AC100V ± 10％（50/60HZ）100VA 2、电池（12V） 3、点烟器 车载充电（12V） 标准配件：AC适配器，电源线，备用垫 | 2 |
| 29 | 便携式光合呼吸测定仪 | 1． 光合二氧化碳传感器：红外分析原理 测量范围：0～2000ppm 分辨率：1ppm分析误差：3ppm(读数) 2． 温度传感器：热敏电阻 测量范围：0--50℃ 误差：±0.3℃ 3． 光合有效辐射传感器（光量子） 测量范围：0～2000μmol/m2·s 光谱范围：400～700nm 误差：±5% 4． 内部分析流量计：转子流量计 范围：0～1升/分 误差：±4% 5． 分析主机 数字显示器：主机S-6100液晶显示测量结果 电池：6伏可充式电铅电池 | 1 |
| 30 | 普通冰柜 | 冰柜总容积：428L，冰柜耗电量：1.53Kwh/24h；制冷剂：R134a | 1 |
| 31 | 普通冰箱 | 总容积：216L；冷藏室容积：158L；冷冻室容积：58L（尺寸为参考尺寸） | 2 |
| 32 | 数显多头磁力搅拌器（4连） | 电机功率: 单个电机25W； 热丝功耗: 单个热丝最高100W；磁钢转速; 最高2000转/分 | 1 |
| 33 | 精密天平 | （进口设备）称量范围：0.001g----- 420g | 2 |
| 34 | 高效植物样品粉碎机 | 粉碎细度：40-200目；功率：0.8W；转速：26000/min；工作室尺寸：Φ130X65mm； | 1 |
| 35 | 台式超声波清洗器 | 附设溶液加热装置，温控范围0—80oC 。清洗器的每个超声换能器发射功率为50W；容量4L, 超声40 KHz | 1 |
| 36 | 便携式采样箱 | 测试数据 3℃～8℃为12 h（环境温度32℃）, 应用温度范围（℃） -18℃～8℃（可通过增加蓄冷板延长恒温时间）, 内容积（L）6,最大载重量（kg） 10 | 2 |
| 37 | 数显果实硬度计 | 量程：0.2～15 Kg/cm2 （×105 帕） 分度值：0.01 Kg/cm2压头直径：1# Φ11.1mm；精度：±1%；数显式 Digital | 2 |
| 38 | 数显果实硬度计 | 量程：0.4～30 Kg/cm2 （×105 帕） 分度值：0.01 Kg/cm2；压头直径：2# Φ7.9mm；精度：±1%；数显式 Digital | 2 |
| 39 | 数显游标卡尺 | 分度值0.005mm；测量范围0-150mm精度±0.02mm | 5 |
| 40 | 电导率仪 | 仪器级别：1.0测量范围：电导率：:(0~1×105)μS/cm电导池常数对最佳电导率测量范围电导池常数 ;0.01 0.1 1 10 测量范围: 0-2 0.2--20 2--1*104 1*104--1*105电极常数：0.01 0.1 1.0 10.0 基本误差：正负0.5%（FS）加减一个字 电子单元稳定性：正负0.33%（FS）加减一个字/3h温度补偿范围：（15--35）度，基准温度25度 | 2 |
| 41 | 活体叶面积测定仪 | 叶片长度范围：0-290mm 叶片宽度范围：0-220mm 分辩率：0.1mm 测量精度：0.3％以内 测量时间：1秒/次 主机数据存储量：4G(并可扩增) 电池：12V大容量锂离子充电电池显示：LCD全中文液晶显示 线性误差：<测量值的±0.2%±1个字 温度特性：<测量值的±0.08%/℃±1个字 稳定性：一年内变化＜±0.2% 响应时间：1s 应用温度：-30℃--80℃；相对湿度0—100%(无水汽凝结) | 1 |
| 42 | 温湿光记录仪 | 温度范围：-20℃-60℃ 温度精度：±0.1℃ 湿度范围：0-100%RH 湿度精度：3%RH 光照范围:0-100000LUX 光照精度:0.1KLUX 存储数据：每个参数4000组 通讯接口：USB 液晶显示输出 | 5 |
| 43 | 植株养分快速测定仪 | 测定指标：氮素、叶绿素、叶温 氮范围：全程 氮精度：±5% 叶绿素范围：0.0-99.9 SPAD 叶绿素精度：±2SPAD 叶温范围：0-90℃ 叶温精度：±1℃ 存储量：999组数据 | 2 |
| 44 | 水果糖度无损检测分析仪 | 衡量材料：糖含量和酸度：橘子，苹果，西红柿 含糖量 ：桃子，梨，葡萄，柿子，草莓，甜瓜，西瓜儿玉，枇杷，芒果，猕猴桃 测量方法：近红外线分光分析（磁阻接口）600-1000nm的 测量时间：2秒测量时间视项目而定 数据记忆量：4000 推荐环境：环境温度5-35℃，相对湿度25-80% 使用电源：1、AC100V ± 10％（50/60HZ）100VA 2、电池（12V） 3、点烟器 车载充电（12V）标准配件：AC适配器，电源线，备用垫 | 2 |
| 45 | 手持式数显水果糖度计 | 显示方式：LCD大屏幕液晶数字显示 糖度( Brix )0-35% 分辩率：糖度( Brix ) 0.1% 测量准确度：糖度( Brix ) ± 0.2% 温度补偿：10 至 60°C (自动温度补偿) 样本量：0.3毫升 仪器反应时间：3 秒 | 2 |
| 46 | 便携式光合呼吸测定仪 | 1． 光合二氧化碳传感器：红外分析原理 测量范围：0～2000ppm 分辨率：1ppm分析误差：3ppm(读数) 2． 温度传感器：热敏电阻 测量范围：0--50℃ 误差：±0.3℃ 3． 光合有效辐射传感器（光量子） 测量范围：0～2000μmol/m2·s 光谱范围：400～700nm 误差：±5% 4． 内部分析流量计：转子流量计 范围：0～1升/分 误差：±4% 5． 分析主机 数字显示器：液晶显示测量结果 电池：6伏可充式电铅电池 | 1 |
| 47 | 紫外可见分光光度计 | 光学系统 单光束,1200条/毫米衍射光栅 波长范围 190-1100nm 光谱带宽 4nm 波长准确度 ±0.5nm 波长重复性 ±0.2nm 光度准确度 0.3%T 光度重复性 0.2%T 杂散光 ≤0.05%T @ 220nm & 340nm 稳定性 0.002A/h @ 500nm 基线平直度 ±0.002Abs.(200nm-1000nm) 工作方式 A,T,C 波长设置方式 自动 光度范围 -4.0-4Abs., 0-200%Trans. 显示 320X240点阵型LCD 接口 USB 打印机接口 并行口 电源 AC 220V/50Hz 配 UV-Vis Analyst 分光光度计分析软件 微量架和自动恒温进样附件 | 1 |
| 48 | 电导仪 | 1. 测量范围：0.001～2×10 5S/cm（即1000MΩ～5Ω），六个量程档 2.显示：3 1/2位LED。 3.测量误差：≤±1%F.S。 4.温度补偿范围：10～40℃。基准25℃。 5.稳定性： 0.67%/24h。 6.消耗功率：不大于5W | 2 |
| 49 | PH计 | 1、测量范围：（0~14.00）pH（0~±1999）mV 2、精确度：pH：±0.01 mV：±0.1%（F.S） 3、输入阻抗：≥1012Ω 4、温度补偿范围：（0~60）℃ 5、使用条件： 环境温度：（0~45）℃ 相对湿度：≤85%RH 电源：AC（220±22）V（50±0.5）Hz | 2 |
| 50 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 产品类型：微电脑普通型 电源电压：三相交流3*220、380V 50Hz(三相四线) 控温范围：室温+5℃-250℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 输入功率：3000W 容积：546升 载物托架：4块 定时范围：0-999分钟 | 2 |
| 51 | 三控三温水浴锅 | 电源： 220V 50HZ 加热功率：900W 控温范围:RT-100℃ 水温波动:≤0.5℃ 控温精度:≤1℃ 工作容积 每孔:2升 | 2 |
| 52 | 离心机 | 最高转速 4000rpm（转/分） 最大相对离心力：2770(×g) 水平角转容量：100ml×4 (5000rpm) 50ml×8 (5000rpm) 20ml×16 (5000rpm) 定时范围：0min～99min 电源 ：220v 50Hz 400VA | 2 |
| 53 | 电子分析天平 | 量程:120g,精度:0.1mg, 内部校准 后置式电磁力传感器 天平内装校准砝码 具有超载/欠载报警、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能 | 1 |
| 54 | 分光光度计 | 波长范围：200nm-1100nm 杂散光：0.3%T(220nm NaI溶液） 波长准确度：0.5nm(开机自动校准） 波长重复性：0.2nm光谱带宽：0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm 光度方式：透过率，吸光度，能量 光度范围：-0.3-3.0Abs 光度准确度：±0.002 Abs（0-0.5 Abs），±0.004 Abs（0.5-1.0 Abs），±0.3% T（0-100% T） 基线漂移：0.001Abs/h(500nm,0Abs预热后) 光度噪声：＜±0.001 Abs（500nm,0 Abs 2nm光谱带宽） 主机 光源：插座型进口长寿命氘灯及溴钨灯 检测器：硅光二级管 样品室：自动8联样品池架 通信接口：RS232传串行通信接口 | 1 |

第三包：植物科技学院进口设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 进口设备 1、升温速度:2.5 ℃/s 2、制冷速度:1.5 ℃/s 3、升降温方式:半导体 4、控温方式:Block, in-sample probe,algorithm 5、温度范围:4–100℃ 6、准确性:±0.5℃；均一性:±0.5℃；最大过冲量:<0.8℃ 7、热盖:可调，最大110℃ 8、样品容量和格式:96孔，可用 0.2 ml tubes 或PCR反应板 9、显示:石英VGA高清晰度显示器; 10、环境温度:5-28℃ ambient 11、环境湿度:20-80% 12、接口: USB 13、程序储存量: 99 on board；每个程序中的循环数量:Up to 9；一个循环中的步骤:Up to 9；每个步骤的最多循环次数:Up to 99；每个步骤的时间范围:00:01-99:59 min 14、暂停功能:有Battery-backed RAM:有 15、On-board software:菜单驱动；实时的曲线显示程序中温度变化；直观的图形编程；自动确认报告；用户可设置的暂停和运行结束时的声音提示 16、关键的编程功能:预存的程序模板包括：cycle sequencing, touchdown PCR, rt-PCR nested PCR, long PCR | 1 |
| 2 | PCR仪 | 进口设备 1、样品和温度： 1.1样品孔数：96孔样品基座。 1.2温度范围：4.0-99.9℃ 1.3温度显示：计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。 1.4加热冷却速度：样品实际平均温度变化速度1℃/s，95－55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/s。 1.5静态样品基座温度均匀性：±0.5℃，35－100℃30秒。 1.6温度准确性：±0.25℃，35－100℃范围。 1.7热盖：维持105℃，满足无油操作PCR扩增。 1.8升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒。 2软件： 2.1所有软件操作控制均通过五个软触键，四个方向键，STOP键以及10个数字键完成。 2.2内置记忆、可储存100个完整的PCR方法（每个PCR方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR扩增后保温条件。） 2.3屏幕显示：70字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法，可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行。 2.4可编程序：预设PCR程序包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，可编程任何PCR方法。可变升降温速度，设置暂停，时间和日期。 2.5通讯接口：PCMCIA插卡口和两个RS485接口。 | 1 |
| 3 | 台式电导率仪 | 进口设备 1、规格 1.1范围 电导率（K=0.01）0.000～1.999uS/cm;2.00～19.99uS/cm 电导率（K=0.1）0.00～19.99uS/cm; 2.0～199.9uS/cm 电导率（K=1.0） 0.0～199.9uS/cm; 200～1999uS/cm; 2.00～19.99mS/cm 电导率（K=10）0～1999uS/cm; 2.00～19.99mS/cm; 20.0～199.9mS/cm 1.2温度 0.0～100.0℃ 1.3分辨率 电导率（K=0.01）0.001uS/cm; 0.01uS/cm 电导率（K=0.1）0.01uS/cm; 0.1uS/cm 电导率（K=1.0）0.1uS/cm; 1uS/cm; 0.01mS/cm 电导率（K=10）1uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm 温度 0.1℃ 1.5精确度 电导率（K=0.01）±0.5%FS 电导率（K=0.1）±0.5%FS 电导率（K=1.0）±0.5%FS 电导率（K=10）±0.5%FS 温度 ±0.2℃ 2、性能 2.1电极常数种类 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 2.2参考温度15.0 to 25.0℃, 默认25.0℃，温度系数 0.00 to 4.00%, 默认1.91%. 2.3电导率温度补偿范围 手动0.0～100.0℃ 2.4断电校正记忆 有 2.5电源 6 X 1.5 V AAA 电池或115 / 230V 交流电源转换器 2.6工作环境 0～50℃, 相对湿度小于90% 2.7防水等级 IP-54 3、标准配置： 主机、106U电极（K=1.0cm-1）、008支架、交流电源适配器、标准溶液 4、选购配件： 392-122 K=0.01cm-1电极（超纯水）；109U K=1.0cm-1电极（纯水）；107U K=10.0cm-1电极（高电导率介质） | 1 |
| 4 | pH计 | 进口设备 1、PH测量范围 0~14.00 2、PH分辨率 +0.01 3、PH精度 +0.01 4、MV测量范围（mv) +1500.0 5、MV分辨率(mv) +0.1 6、MV精度(mv) +0.4 7、温度范围（℃）-5.0~105.0；分辨率（℃）+0.1；精度（℃）+0.2 8、校准点（max）33 9、自动识别缓冲液，最多达16 10、自动温度补偿(ATC)：有 11、显示电极斜率：有 12、接口BNC 13、显示屏 LCD 14、电源 AC适配器 | 1 |
| 5 | 汽油动力原状根部取样钻 | 进口设备 采样头直径 8厘米 采样头长度 15厘米 探杆长度 1米和2米各一套 排量 49.3cc 标定功率 1.47/6500 KV/R/MIN 化油器形式 膜片式 燃油比 25:1（汽油机油比） 油箱容量 1.3L 工作形式 手提式 | 1 |
| 6 | 便携式土壤多参数速测仪 | 进口设备 1、测量项目 测量范围 精度 介电常数 1-78 ±1.5% 或 ±0.2 2、土壤水分范围 0-饱和 ±3%Vol 典型 3、电导率 0.01-1.5 S/m 优于± 2.0% 或 ±0.005S/m 4、温度范围 -10 ~ 65℃ ±0.1℃ 5、探头尺寸：长124 mm；直径:42mm 6、测量土壤的体积: 长57 mm；直径:30mm 7、电缆长度：8米（标准） 8、工作温度：-10 - 65℃ | 1 |
| 7 | 土壤三参数自动记录系统 | 进口设备 测定深度：10cm；25cm；50cm；75cm；100cm可选； 存储容量：3× 20000次测定 自动测定间隔：10-60 sec; 1-60 minutes; 1-24 hour 定时设置：内置时钟，精度1 sec每天 传感器参数： 土壤含水量：测定量程0-100%体积含水量；测定精确度±2.5%；测定分辨率0.01%； 土壤电导率：测定量程0-5 mS/cm；测定精确度±5%；测定分辨率0.01 mS/cm； 土壤温度：测定量程0...80°C；测定精确度±0.5℃；测定分辨率0.01℃。 | 6 |
| 8 | 酸度计 | 进口设备 pH：--2.000 to 20.000 pH；ORP：±2000 mV；ISE：1.00×10-7 to 9.99×1010浓度（单位选择）；EC： 0.000 to 1000 mS/cm；TDS：0.000 to 400.0 g/L（ppt）；电阻率：1.00 to 100.0 MOhm?cm；实际盐度：0.00 to 42.00，海水盐度：0.00 to 80.00ppt，NaCI：0.0 to 400.0％；°C：-20.0 to 120.0 °C，新款外观设计，超大彩色显示屏，双通道设计，USB/RS232双数据接口，10组（5000个/组）数据存储 | 1 |
| 9 | 实验室EC/TDS/盐度/温度测定仪 | 进口设备 电导率 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm ,总溶解固体 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm);1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); 0至400.0 g/L 盐度 0.0 to 400.0% 温度 -9.9 to 120.0°C 校准模式 自动单点校准，内置6个校准点,供电方式12 Vdc电源适配器 使用环境 0 to 50°C (32 to 122°F)；RH max 95%标准配置：主机，电导电极，校准液，电极支架，电源适配器，中英文手册 | 1 |
| 10 | 可变速高速旋转粉碎机 | 进口设备 初始进料尺寸小于10 mm，最终精度可达到40 μm。根据不同的样品，处理样品的流量为0.05 – 5 L / h。轴承马达动力根据 ， VDE0530，EN60034 550瓦 ，转子速度 6,000 – 20,000 rpm。主机(不包括转子和筛网，包括样品收集装置)，100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1150 瓦。转子，由坚硬不锈钢制成，8 棱、12 棱、24 棱各1个。筛网，由坚硬不锈钢制成，孔径为 0.08 mm 、 0.12 mm、 0.5 mm 的梯形筛网各1个，孔径为 0.2 mm的梯形筛网2个。重载筛网，由坚硬不锈钢制成，带加强边缘处理，孔径为 0.2 mm 的梯形筛网1 。研磨中等硬度粗糙样品的附件（12 棱转子，包裹 TiN，孔径为0.2 mm 的梯形筛网1个，包裹 TiN）。研磨坚硬到中等硬度样品的附件 ，转换 (由8棱转子，密集的刀片和由不锈钢制成的，孔径为1mm 的宽直径梯形筛网组成)，由不锈钢制成的供转换装置使用的筛网，孔径为 0.2 mm 的梯形筛网1个。无筛网研磨的附件：针状内插件（由针状转子和带有针状内插件盖子的研磨腔体组成) 。大容量样品研磨的附件：研磨大容量样品的转换装置 (包括带出口的收集盘和带凸出尼绒出口的，供过滤袋使用的支撑袋)， 一套供转换装置使用的过滤袋（1套 = 20 个）。 | 1 |
| 11 | 数字可调型移液器 | 进口设备 2-20 ul带头1000个 | 4 |
| 12 | 数字可调型移液器 | 进口设备 100 ul带头1000个 | 4 |
| 13 | 数字可调型移液器 | 进口设备 200µl带头1000个 | 4 |
| 14 | 数字可调型移液器 | 进口设备 1000µl带头1000个 | 4 |
| 15 | 数字可调型移液器 | 进口设备 5000µl带头1000个 | 4 |
| 16 | 数字可调型移液器 | 进口设备 10000µl带头1000个 | 4 |
| 17 | 移液器架 | 进口设备 可放各种规格移液器5个以上 | 4 |
| 18 | 连续式数字滴定器 | 进口设备 双活塞设计，滴定前不需要再做充填动作,最小读数 0.01 ml，最大滴定量可至999.9 ml, 多功能回流阀, 手轮每转1圈2.5ml | 2 |
| 19 | PH计 | 进口设备 测量范围 0.00 to 14.00pH；±399.9mV（ISE）； ±1999mV（ORP）； 0 to 100.0℃ 解 析 度 0.01pH；0.1℃；0.1mV(ISE)；0.1mV(ORP) 精 度 ±0.01pH ；±0.2mV(ISE)；±1(ORP)；±0.5℃ 校准EMC偏差 ±0.03pH；±2mV；±0.3℃ 校准方式 自动一点或两点校准（pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01） 温度补偿 0 to 100℃自动温度补偿 配套电极：玻璃电极、塑胶电极 温度探头 2W温度探棒 数据接口 RS232 输入阻抗 10 12 Ω 电 源 12VDC 环境温度 0 to 50℃；RH95% | 1 |
| 20 | 简易冰点渗透压计 | 进口设备 1、测量范围：0～1200mOsm/kg 2、样品量：0.5ml 3、测量速度：5～8分/次 4、制冷方式：半导体制冷，风冷 | 1 |
| 21 | 显微镜（进口设备） | 光学系统 UIS2光学系统（无限远校正系统） 照明装置 内置透射光柯勒照明，6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用 调焦系统 载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米 换镜转盘 固定4孔物镜转盘 观察筒 双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm 载物台明装置 钢丝传动，尺寸为120mm × 132mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹 聚光镜 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 物镜 平场消色差 4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm 10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm（选配） 目镜（10×） 视场数F.N. 18 （防霉处理） 配：反光镜，15×目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架， 木储存箱（264（宽）×305（长）×474（高）），测微尺， 箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑 | 2 |
| 22 | 精密天平 | 进口设备 称量范围：0.001g----- 420g | 2 |
| 23 | 果实色度计 | 进口设备 测量功能：反射光谱400-700，10nm间隔。XYZ, Yxy, L*a*b*, L*u*v*, L*C*h；光谱传感器：DRS 光谱测量；16波段400-700nm，20nm间隔，45 ° /0 °测量方式，产品符合 ISOBANSI 标准；测量面积：4mm2；Horticol软件输出：L*a*b*, dE加上最接近的颜色标准；测量时间：2s /次，无须预热；数据输出：RS232, 从1200到19200 baud | 1 |
| 24 | 根系分析系统 | 进口设备 用于洗根后的专业根系分析系统，可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等，功能强大，操作简单。图像扑捉系统：标准根系扫描设备，匹配专门的光源、具有永久校正特点、根系固定装置等 根系分析系统分析软件 说明书 | 2 |
| 25 | 高速冷冻离心机 | 进口设备 最高转速 ：30,000 rpm - 最大离心力 : 64,400 - 最大容量: 4x 250mL - 无碳刷变频驱动 - 温度控制范围 : -20°C至40°C，1°C步进 - 升速 / 降速选择 ：10个 / 10个 - 数字显示，实时RPM/RCF显示 - 离心管容量：250uL–250mL， （包括15 mL及 50mL锥型管） - 最多可载10块酶标板 | 1 |
| 26 | 颗粒制冰机 | 进口设备 产冰量（公斤/24小时）：55kg；储冰量：25kg 电源：220V/50Hz/1P 安装功率：500W 制冷剂：R22/R134A | 1 |
| 27 | 叶绿素仪 | 进口设备 测量样品 各种植物叶片；测量面积 Ф10mm；测量方式 2波长光学浓度差方式；感应器 硅半导体光电二极管；显示方式 测量值：3位数液晶显示；测量次数：2位数液晶显示；测量的最小间隔 小于2秒；测量范围 0.0-99.9 SPAD；精度 ±1.0 SPAD (室温下，SPAD值介乎0-50)；重复性 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)；重现性 ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)；操作温度 0～50℃ 储存温度 -20~～55℃；记忆容量 30个数据，自动计算并显示平均值；电源开关：ON为开，OFF为关；AVG（平均值）键：计算内存中数据的平均值；DEL（清除所有数据）键：清除仪器内存中的所有数据；DISP（显示）键：显示仪器内存存储的数据；MEAS（测量）键：按MEAS键进行测量。电 源 2节5号AA碱性锰电池或碳-锌电池；电池寿命 每组两节电池可以维持超过20000次操作； | 2 |
| 28 | 基础型台式酸度计 PH计 | 进口设备 pH测量范围：0.00-14.00pH；分辨率0.01pH ；精度±0.01pH；mV测量范围±1999mV；温度范围（℃）0-100； | 1 |
| 29 | 万分之一分析天平 | 进口设备 量程（g）：310；可读性（g）：0.0001；重复性（标准偏差）（g）：0.0002；操作温度范围（℃）：10-40；校准：全自动内部校准及线性校准；秤盘尺寸（cm）：直径9秤盘上方空间（cm）：24； | 1 |
| 30 | LX-l型 螺旋取土器 | 进口设备 1、土钻：由钻头(连钻杆长1米)、横把和钻杆4节(每节长1米)组成，用定向活动螺母螺栓接头，分别连接成1、2、3、4、5米长。 2、钻头：直径为50毫米，有效长度为200毫米。 3、钻杆：每节长为1米，每隔5公分处刻有一短线，每隔10公分处刻有一长线，每长短线处刻有65、70、75、80……105、110、495、500凹型数字标记。 4、横把：长600毫米。 | 10 |
| 31 | 瓶口 分液器 | 进口设备 5-50ml | 5 |
| 32 | 20位的消化炉 | 进口设备 20管消化炉、排废罩、 消化管250ML 20/套、消化管架(20 管） DK20/42 | 2 |
| 33 | 消煮管 | 进口设备 意大利VELP全自动凯式定氮仪用 孔径Ø 42 mm DK20/42 | 150 |
| 34 | 消煮管架子 | 进口设备 意大利VELP全自动凯式定氮仪用DK20/42 | 2 |
| 35 | L-51A-SF 原位叶水势探头（与已经订购到位的露点水势仪配套） | 适合测量草类叶片水势，电缆长度1.5米。配套的露点水势仪测量范围：± 300 mV ( –0.05 到- 8 MPa )；精度：± 0.03 MPa；分辨率：20nV；通讯端口：RS232 串行端口；存储：10000 个数据；软件：Windows 界面；工作温度：0 到 60°C；存储温度：-25 到 70°C | 3 |
| 36 | PST-55-30-SF 土壤水势探头3个，3.0米电缆。（与已经订购到位的露点水势仪配套） | 探头为不锈钢材质，电缆长度3.0米。配套的露点水势测量范围：± 300 mV ( –0.05 到- 8 MPa )；精度：± 0.03 MPa；分辨率：20nV；通讯端口：RS232 串行端口；存储：10000 个数据；软件：Windows 界面；工作温度：0 到 60°C；存储温度：-25 到 70°C | 3 |
| 37 | 果实色度计 | 测量功能：反射光谱400-700，10nm间隔。XYZ, Yxy, L*a*b*, L*u*v*, L*C*h；光谱传感器：DRS 光谱测量；16波段400-700nm，20nm间隔，45 ° /0 °测量方式，产品符合 ISOBANSI 标准；测量面积：4mm2；Horticol软件输出：L*a*b*, dE加上最接近的颜色标准；测量时间：2s /次，无须预热；数据输出：RS232, 从1200到19200 baud | 1 |
| 38 | 叶绿素测定仪 | LCD屏幕显示，4位小数，趋势图；显示范围-9.9 - 199.9 SPAD 单位测量范围: 0.0—99.9SPAD;重复性:在±0.3 SPAD单位之内;精度:+/-1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50);温度范围:操作范围为0 ~ 50℃;储存范围为-20 ~ 55℃;测量的最小间隔:小于2秒;测量面积:2mmX3mm;其它功能 警报功能、校正功能 ;电源:10节1.5V碱性电池; 20000次以上测定,在内存中的数据可以被读出或删除,内存中所有数据的平均值可以被自动计算出来。RS-232 数据接口:可使叶绿素仪连接数采或PC机,数据处理软件:用来对测量参数处理内置的数采增大存储量可以达1488个数据。 | 2 |
| 39 | 核磁共振含油率测定仪 | 试样容积：40ml 。测量稳定度：+0.1%。样品含油率范围：0.1%～100%。电源：220V，50HZ。测量准确度：+0.2% 。功率消耗：≤40W。 适用于所有颗粒状粮食的含油率测定，样品烘干后可直接放入仪器，几分钟出结果。 | 1 |

第四包：生物化学与分子生物学（特色生物资源基因工程实验室）

进口设备类

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手轮转式石蜡切片机 | 进口设备 主要特点： 1、水平测微尺进样系统 2、独特样品夹和刀架系统 3、自动试样回缩系统 4、切片厚度范围1-60um，最小调节1um 5、切片的范围70mm 6、样品定位(X, Y, Z) 技术参数： 1、工作温度范围：+10°C- +40 °C 2、切片厚度范围：1.0 - 60.0 μm 3、切片厚度设置：1.0-10.0 μm，以1.0 μm递增；10.0-20.0 μm，以2.0 μm递增；20.0 - 60.0 μm，以5.0 μm递增 4、物体进给量：约30 mm 5、垂直行程： 70 mm 6、不收回最大切片范围：69 mm（不含标本定位距离1 μm） 7、带收回最大切片范围62 mm 8、标本收回可手动关闭：200 μm 顶盖上带废物盘 工作高度（刀片）：168 mm（从工作台开始计算） 配备专用一次性刀片刀架 | 1 |
| 2 | 全自动组织脱水包埋系统 | 进口设备 1、石蜡杯：数量2 2、加热温度可调范围：45℃-65℃ 3、试剂杯：数量10个 容量1.5升 4、标准组织篮筐：1（可选2个）容量80只标准包埋盒 5、程序：9套 6、各站点处理时间范围：0～99小时59分 7、程序延迟启动时间：9天 8、滴漏时间：60秒（抽真空压差：最大0.5bar） | 1 |
| 3 | 石蜡包埋机 | 进口设备 工作特点 1、包埋机的高度可调 2、左右随意摆放 3、圆弧状的臂靠 4、包埋模子和包埋的预热槽位于同一水平 5、高度可调的照明和放大镜 技术参数 1、温度范围：22℃室温中，20分钟后降至-5℃ 2、工作室相对湿度：最大60％ 3、冷台（宽×深）：330×370mm 4、冷台容量：70个包埋盒模子 | 1 |
| 4 | 烤片机 | 进口设备 1、LED数字显示各种参数，内置电池可以保证存储的程序不会丢失 2、温控范围： 环境温度～75℃ 3、温控精度： ±1℃ 4、工作台面： 305×275mm，功率： 450W | 1 |
| 5 | 摊片机 | 进口设备 1、LED数字显示各种参数，内置电池可以保证存储的程序不会丢失。 2、温控范围：环境温度～75℃ 3、温控精度：±1℃ 4、水槽： 230×180×55mm 5、功率： 350W | 1 |
| 6 | 真空离心浓缩仪 | 进口设备 全套设备 消耗功率：350 W 真空：20 hPa (20 mbar) 固定角度转子的转速：1.400 rpm 容器大小：0,2–25 ml 容量：最多 144 个容器；2 块微量测试板 | 1 |
| 7 | 便携手持式细胞计数器 | 进口设备 1、14秒完成细胞计数 2、 精确！（CV<5%） 3、高重复性 4、方便！像移液器一样 5、 USB 充电和数据储存 6、 适合多种大小的细胞检测（3-36μm） 7、细胞状况实时监控！ 8、 强大的分析软件！ | 1 |
| 8 | 微量分光光度计 | 进口设备 标准光路长度：1mm 短光路长度：0.2mm （适用高浓度样品） 样本量：1~2.5ul 光源：氙闪光灯 探测器：3072像素线性硅CCD阵列探测器 波长范围：200~850nm 波长精度：1nm 波长分辨率：3nm（汞546nm FMHM） 吸光度精度：0.003吸光度 吸光度准确度： 2％（在257nm吸光度在0.76） 测量范围： 0.1〜70Abs. 测量精度： 0.1〜5Abs. ±0.1 5〜75Abs. ±2% 测量周期 ：10秒 光纤：石英 电压：12VDC 电流：6W 核酸检测范围：2-3700ng/ul 蛋白检测范围：100mg/ml | 1 |
| 9 | 移液枪 | 进口设备 单道可调量程（整支消毒、含吸头盒）：10ul-100ul、20ul-200ul、100ul-100ul、500ul-5000ul | 4套 |
| 10 | 酮体肌肉PH计 | 进口设备 特点： 可在切割地和冷冻地点使用； 2、可输入屠宰号等信息； 3、所有校准数据可被储存，用户可自行进行检查； 4、可选择条形码读数器、标签读数器、温度读数器和可调节界面； 5、可靠性和读数速度: 大于1000胴体/小时； 技术参数： 1. PH探头：电子测量组件 2．12bit A/D 转换器 3．32KB EPROM 操作系统 4．2 x 16 字母，数字LCD 液晶显示器 5．4 菜单控制键 6．电源：9V Nicd 充电电池，最少维持8个小时的测量操作 7．PH值选择在0-9.9PH之间 | 1 |
| 11 | 台式高速冷冻离心机 | 进口设备 功率：200瓦； 制冷功率，300瓦； 最大容量：30 x 1.5-2.2 mL 最大转速：14,000转/分； 最大离心力：21,920 g 电源：220V, 50/60Hz | 1 |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 进口设备 技术要求： 1、浴锅温度调节范围：室温+5—90℃ 2、浴锅温度调节精度：±1℃(试料瓶旋转，使用水时)转速：5~240rpm 3、蒸发能力：Max.23ml/min(水的蒸发量) 4、蒸汽温度设定范围：-20~150℃ 5、压力设定范围：0~933hpa(0~700torr/mmHg、0~933mbar) 6、定时器设定范围：浓缩时间：1分钟.~9小时59分钟、7、梯度时间：1分钟~59分钟 7、控制方法 温度：PlD控制8.2压力：微电脑NO-OFF；旋转：速度反馈控制 设定及显示：覆膜软键输入设定、数字显示 8、加热器：功率：1kw 9、旋转用马达：步进马达， 自动升降用马达：可逆马达 10、浴锅规格：5L 11、接咀口径：抽气咀：外径10mm.释放咀：外径10mm 12、到达真空度：1.0kPa 13、安全机能：过热保护（自动恢复） 14、接触气体部分材质：PP、特氟隆 15、吸气口排气口尺寸：外径10mm 16、使用范围温度：0～40℃ 17、电源：220V 50Hz 18、循环方式： 密闭系统循环 19、温度设定范围：-20~20℃ 配置： 全自动旋转蒸发仪1台，隔膜真空泵1台，冷却水循环装置1台 | 1 |
| 13 | PCR仪 | 进口设备 性能特点： 14.5cm（5.7寸）高分辨率VGA显示屏，图文共显； 完善的用户管理系统，保证不同用户之间户不干扰，对大型实验室尤为有用； 多种温度控制模式，保证检测的灵活性； 6种可以互模的反应模块； 可升级为MyiQ、iQ或iQ5实时荧光PCR仪 技术规格： PCR仪 显示屏：14.5cm高分辨率1/4VGA 接口：9针RS-232接口，串口 内存容量：最多可存255个反应程序文件 反应模块 升降温速度：96孔 最高3.3℃秒 控温范围：4-100℃ 温控精度：±0.3℃（90℃，NIST-探头检测） 温控均已性：±0.4℃（30秒达到90℃时孔间差） 梯度PCR 梯度温控精度：±0.4℃（最后排，NIST-探头检测） 行温控均一性：±0.4℃（30秒达到目标温度时同排孔间差） 梯度温度范围：40-99℃ 梯度温差范围：1-25℃ 配置清单： PCR仪主机 1台 96孔反应模块 1个 | 1 |

第五包：应用化学 、农产品加工及贮藏工程设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高功率数控超声波清洗器 | 容量：10L，超声频率：40KHZ ， 超声功率：400W，功率可调：40-100，进水液位可调：1-120 加热功率：600W，温度可调： ℃10—80，时间可调：1--480min | 6 |
| 2 | 循环水式多用真空水泵 | 最大真空度：0.098MP，扬程：10M | 6 |
| 3 | 暗箱式紫外分析仪 | 采用1支8W254nm和1支8W365nm的紫外灯管，紫外滤光片的面积为150mm×70mm，使用时可单独使用短波波长或长波波长，或者同时使用两个波长 | 4 |
| 4 | 高速台式离心机 | 最高转速16000rpm（转/分），最大相对离心力17000(×g) | 6 |
| 5 | 显微熔点仪 | 室温至320℃，最小读数单位：1℃，测量重复性：±1℃（在<200℃时） ±2℃（在200～300℃时），光学放大倍数：目镜10X；物境4X | 2 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 蒸发瓶：0.5~1L，29标口,可扩0.1-2L,智能数控水浴,螺纹退瓶,转速数显,球口收集收集瓶：1000mL,冷凝器：立式水冷，转速:4~200rpm?蒸发速度：>1.2L/h,到达真空：〈133Pa,浴锅功率:1.5KW, 浴锅尺寸:￠24×15,浴锅容量:6L,浴锅材质:SU304, 静态控温范围及波动:0~99, ±2℃，功能配置：PTFE组合密封、连续进料、真空表、退瓶装置、锥口PTFE隔膜、、浴锅升降、静音设计 | 4 |
| 7 | 数显恒温油浴 | 加热功率2500W，室温～300℃,误差 ±1℃ | 10 |
| 8 | 低温恒温槽 | 内槽与箱3体均采用优质不锈钢材料,控温范围：-20—95°C温度波动度±0.05 显示分辨率0.1°C ,搅拌泵量10L/min，容积15升 | 2 |
| 9 | 低温循环泵 | 内槽与箱3体均采用优质不锈钢材料,控温范围：-10—95°C温度波动度±0.05 显示分辨率0.1°C ,搅拌泵量10L/min，容积30升，制冷量600-4500W，循环流量：8L/M | 2 |
| 10 | 超纯水仪 | 1. 以普通市政自来水作为水源，同时制备ASTM 1，3级水超纯水设备 2. 超纯水电阻率达18.2MΩ.cm，流量达1.2L/min TOC：1~5ppb 细菌：<1CFU/mL 热源：<0.001EU/mL(选配终端超滤器时) 颗粒(>0.22µm)：＜1/mL 3. 系统内质7L 3级水水箱 4. 自动提醒维护和滤芯更换提醒 5. 双通道水质计，全面监控水质的变化 6. 可去除热源的终端过滤器 7. RS232接口供数据下载，满足GLP的要求 | 2 |
| 11 | 显微镜 | 1.结构： 单目镜筒 360° 定位 倾角45° 3物镜转换器 2.载物台： 110 × 90 mm带压簧片 3.聚光镜： 聚光镜或可变通光光阑 4.照明： 平凹反光镜 或 电光源 5.放大倍数：4、10、40；目镜：40×、100×、400× | 4 |
| 12 | 倒置生物显微镜 | 1.结构： 三目倒置式 4物镜转换器 360°定位 倾角30° 瞳距和屈光度可调 2.总放大倍率： 100×，250×，400× 3.机械筒长： 160 mm 4.载物台：200×140 mm 移动范围 75×30 mm 游标格值 0.1 mm 5.调焦机构： 同轴粗微调 调焦限位装置 升降范围30 mm 微调格值 0.002 mm 6.聚光镜： 数值孔径 NA0.4 带可变光栏及滤色片 工作距离 30 mm（选配：70 mm） 7.照明系统： 垂直透射式光源 卤素灯 20W / 6V 亮度连续可调 8.电源110V -220V / 60-50Hz 9.放大倍数：PLL×10、25、40；色圈：黄绿蓝；目镜：WF10×/18(mm)100×、250×、400× | 1 |
| 13 | 紫外-可见分光光度计 | 带宽 4nm；波长范围 200～1000nm(步进间隔0.1nm)；波长准确度 ±2.0nm(开机自动校准) ；波长重复性 1nm ；测定范围 T：-1.0～200.0%T，A：-0.5～3.000Abs，F：0～9999，C：0～9999 ；透射比准确度 ±0.5%T；透射比重复性 ±0.2%T ；杂散光 ≤0.5%T(在220nm、340nm处) ；基线直线性 / 稳定性/基线漂移 ±0.003A/h；显示器 128×64大屏幕液晶显示 | 2 |
| 14 | 电子天平 | （精确到0.001克）稳定时间：≤5秒；工作温度：5°C-40°C；秤盘尺寸：Φ90mm；防风罩、电源：交流适配器（DC9V-2.2A） | 3 |
| 15 | 电子天平 | 精确到0.0001克，称量范围：210g；可读性：0.1mg；重复性：±0.1mg；线性：±0.2mg；秤盘尺寸：Φ80mm； | 3 |
| 16 | 高速台式离心机 | 最高转速：20000rpm (转/分)；最大相对离心力：24596(×g)；1号角转容量：1.5ml×12(20000rpm)；2号角转容量：5ml×12 (15000rpm)；3号角转容量：10ml×12 (10000rpm)；4号角转容量：50ml×6 (8000rpm)；定时范围 0min～99min；噪音：<70dB； | 1 |
| 17 | 控制型循环水浴 | 1控温范围，-20-40℃ 2温度稳定性（0℃），0.02K 3温度控制、温度显示，数字显示 4显示精度，0.1K 5绝对精度，标定 6内部控制传感器，PT100 7外部温度控制传感器，PT100 8 模拟信号接口 ，4-20mA或1-5V 9 安全级别，FL 10 泵压力，泵最大流量33L没分钟 11 浴槽容积，8.5L | 1 |
| 18 | 立体显微镜（电脑型） | 1.目镜 放大倍数 视场（mm） 10X φ20 2.物镜变倍范围 0.8X-5X 3.显微镜为连续变倍，变倍比为 6.5：1 4.双瞳距调节范围 55-75mm 5.移动工作距离： 95mm 6.总放大倍数： 7—360X（以17寸显示器，2X倍的大物镜为例） 7.可以直接电视机或电脑上观察实物图像 配置：1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、图像采集卡 5.计算机 | 1 |

第六包：微生物学设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 L磁力搅拌原位灭菌玻璃发酵罐 | 罐体系统：全容量10升，316 L不锈钢罐体；带有接种、温度、pH、DO、消泡、液位传感器接口，2个备用补料补液口，带冷凝装置的排气口；夹套设计压力0.3 Mpa。罐底1个发酵罐专用取样、放料阀（带蒸汽灭菌）。 灭菌方式：原位蒸汽灭菌；灭菌温度：100-130℃，灭菌的同时可以搅拌。 通气流量：0-5/7/10L/min(转子流量计)。0.2 μm空气过滤器。 搅拌系统：直联机械上搅拌系统，机械密封。发酵专用高性能搅拌桨(2层：两层六平叶)，带机械消泡浆。搅拌浆材质为316L不锈钢。 直流马达，无级调速，LG变频器。 转速全自动控制，发酵过程顺序控制（根据发酵时间，转速自动变量控制，至少10段），控制范围：50～1200rpm±0.5% 温度控制：(冷却水+5℃)-65.0℃±0.2℃（夹套水浴电加热，PID开关自动控制）。发酵过程顺序控制（根据发酵时间区段设定，温度自动变量控制，至少10段） pH控制：蠕动泵自动添加酸、碱，智能PID控制，配备发酵专用瑞士梅特勒pH电极，电极可重复灭菌。控制范围（2.00-12.00） ± 0.02。 溶解氧：智能PID控制，可与转速、补料等参数进行关联控制。配备发酵专用瑞士梅特勒DO电极，控制范围（0-100）±3%，分辨率0.1% 泡沫：电极自动检测泡沫，一台蠕动泵时间比例开关控制。 补料：一台蠕动泵时间比例开关控制，自动流加并计量（根据发酵时间区段设定，温度自动变量控制，至少10段）。可与DO关联控制。可曲线记录。配补料插针。 发酵系统共配置4个蠕动泵。 控制系统：生物过程控制器，检测与控制参数有温度、pH、DO、搅拌转速、罐压、空气流量、补料、消泡等。带联接计算机的网口。发酵监控软件，带数据采集与控制软件包，以及上位机数据采集与数据分析软件包。 系统配套设备： 空气压缩机：静音无油空气压缩机，带0.2 μm空气过滤器。 蒸汽发生器 计算机系统：22寸液晶显示屏，4 G内存以上，酷睿2四核CPU，硬盘不低于750 G，独立显卡。 | 1 |
| 2 | 双人双面垂直送风超净工作台 | 双人双面垂直送风，洁净等级:100级@≥0.5μm 菌落数:≤0.5个/皿·时（90mm培养皿） 平均风速:0.3~0.6m/sec±20% 噪声:≤60dB（A） 震动半峰值:≤0.3μm（x，y，z方向） 照度:≥300Lx 电源:AC 220V 50Hz 最大功率:250W | 1 |
| 3 | 程控电热恒温培养箱 | 产品类型：液晶显示升级型 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+2℃-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.2℃ 温度均匀度：±0.5℃ 输入功率：930W 容积：270L 载物托架：3块 稳定时间：≤20min 定时范围：0-99小时60分钟 | 2 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 产品类型：微电脑普通型 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-250℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 输入功率：1700W 容积：247.5升 载物托架：3块 定时范围：0-999分钟 | 1 |
| 5 | 大容量全温度恒温培养振荡器 | 控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式： LCD（液晶显示屏） 对流方式： 强制对流式 振荡方式： 回旋振荡式 驱动方式： 多维驱动式 开门方式： 手动开门 环境温度要求（℃）： 5∽25 温度控制范围（℃）： 4∽60 温度分辨精度（℃）： 0.1 温度波动度（℃）： ≤±0.1（37℃时） 温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） 回旋频率范围（r/min）： 30∽300 回旋频率精度（r/min）： ±1 摇板振荡幅度（mm） ：Ф26 定时范围（H）： 0∽500 最大容量（ml*支）：100*82/250*45/500*33/750*24/1000*15/2000*11/3000*8/5000*6 摇板尺寸(mm) ：920*500 摇板数量(块)： 1 功 率(W) ：1120 / 830 电 源 ：AC220V 50/60Hz | 1 |
| 6 | 气浴恒温振荡器 | 电源：交流220V±10% 50Hz±2% 温控范围：RT-50℃ 控温精度：±1℃(LED数显控温) 振荡托盘：470×370(mm) 振荡速度：启动~280转/分 振荡幅度：20mm(往复振荡、回旋振荡双功能) 定时范围：0-120分钟 | 3 |
| 7 | 电子天平 | 进口品牌 量程（g） 220 可读性（g） 0.0001 重复性（g） 0.0001 线性误差（g） 0.0002 准确度级别 Ⅰ 校准 自动内部校准 秤盘尺寸（mm） 直径 90 | 1 |
| 8 | 霉菌培养箱 | 容积:600L 控温范围、精度:0~50℃，±0.1℃ 控湿范围、精度:50~95%RH，±1%RH 温度波动度:±1℃\±6%RH 其他参数:紫外线灭菌，环保制冷 | 1 |
| 9 | 电子天平 | 称量范围(g) 1200 可读性(g) 0.01 重复性(≤g) ±0.01 线性(≤g) ±0.02 秤盘尺寸(mm) Φ158 | 2 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 波长：波长驱动:自动 波长范围:200-1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽：4nm 透射比：透色比准确度±0.5%T 透色比重复性:0.2%T 透色比范围:0.0-125%T 杂散光：0.5%T@360nm 吸光度：-0.031-2.5A 浓度：0-1999 稳定性：±0.003A/小时 | 1 |
| 11 | 生化培养箱 | 产品类型：微电脑普通型 控温范围：5-50℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1.5℃ 均匀度：±2℃ 输入功率：360W 定时范围：0-999小时 容积：250升 载物托架：4块 | 1 |
| 12 | 不锈钢不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | 容积：75 L 电源：220 V 功率：3.5 Kw | 1 |
| 13 | 高速冷冻离心机 | 最高转速： 16000转/分 容量： 1号角转1.5ml*12 2号角转1.5ml*24 3号角转10ml*12 4号水平式酶菌反应板80孔 最大离心力： 17000g 噪音： <75dB 定时范围： 0-60min 温度： 范围：-5～30℃ 精度：±2℃ 功率：1.5kw 电源电压： 220V，50Hz | 1 |
| 14 | 旋转蒸发器 | 主机：电子无级调速，0-150转/分，微电机驱动，上下自动升降。 温度：埋入式传感器，数字显示温度，温度自动控制，室温-99度 冷却器：蒸发液通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管，加快蒸发速度 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 加料管：阀门式供连续加液 | 1 |
| 15 | 台式循环水真空泵 | 极限真空度： 0.098nps 容积：15L | 1 |
| 16 | 直联式真空泵 | 抽气速率：4 L/S 极限压力：6.0×10-2 Pa 转速：1440 r/min 电机功率：0.55 Kw 吸气口径：25 mm | 1 |
| 17 | 冰柜 | 总容积：428 L 冷冻能力：34 kg/24 h 制冷剂：R134a | 1 |
| 18 | 冰箱 | 冰箱类别：对开门 总容积：530 L | 1 |
| 19 | 电加热套 | 规格：1000 mL 工作电压：220 V 最高使用温度：0~380℃ 加热功率：300W 工作时间：连续 | 4 |
| 20 | 薄层色谱平底展开缸 | 长*高：100*100 mm | 2 |
| 21 | 数显恒温磁力搅拌器 | 电 源：AC220V±10% 搅拌转速：1400r/min 控温范围：室温～150℃ 控温精度：±1℃ 加热盘尺寸：￠120mm 电机转矩：20mN•m 加热功率：300W内可调 | 2 |

第七包：双色红外荧光成像系统

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色红外荧光成像系统 | 进口设备 技术规格及性能指标： 1 工作条件 1.01 环境温度：5-32℃ 1.02 相对湿度：20％～80% 2 技术性能指标 2.1主要用途 2.1.1 蛋白方面的应用： a、双色分析：蛋白的研究不仅有量化的要求，修饰性研究是很重要的一块。双色功能极大方便了针对蛋白的不同修饰状态、剪切变化的研究。 b、双色 EMSA（电泳迁移率变化分析）：可以直接在凝胶上进行两个DNA片段的分析，不需要印迹到膜上，方便、快捷、无放射性危险。 c、微孔板In-Cell Western 分析： 可以直接在96 或384 孔板对细胞内目标蛋白进行精确定量，是高通量信号传导通路分析和药物筛选的最佳选择。 d、凝胶In-Gel Western分析，可不转膜直接在胶上分析 e、考马司亮蓝凝胶的扫描 f、蛋白双向电泳 g、蛋白芯片扫描 h、小动物活体成像，红外荧光的穿透力可达2cm以上，可接麻醉气体，温度可调，同时扫描3只小鼠（选配） 2.1.2 核酸方面的分析 a、Northern blots b、Southern blots c、Membrane arrays d、DNA 与蛋白互作分析 e、AFLP条带回收 2.2技术指标 2.2.1、固态红外激光器：激光器波长：680nm和780nm；激光器使用寿命：60,000小时；双通道独立激发和检测，100nm间隔，无光谱干涉。 2.2.2、检测器：2个独立的雪崩式光电二极管。 2.2.3、仪器操作简便：杂交以后直接扫描成像，无需胶片、暗房和复杂的染色及显色过程 2.2.4、灵敏度：可达皮克（pg）级的蛋白荧光检测系统 2.2.5、精确定量：低荧光背景、高灵敏度使直接红外检测具有更宽的线性范（0.8pg-1.5ng）。 2.2.6、清晰的成像结果：红外检测方法有效消除膜或孔板的背景荧光，条带清晰锐利，一次杂交中的强弱信号均可清晰成像 2.2.7、实验成本低：Western成本低于常规化学发光，二抗可重复使用进一步降低成本 2.2.8、双色检测：可用两种不同波长的红外染料对不同的生物分子（蛋白或核酸）标记并同时检测。双色输出，两个靶分子同时检测，减少了工作量，而且杂交条件均等，便于两个数据的对比，可进行准确的量化分析 2.2.9、In-cell Westen分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，可以同时对6块96孔板或384孔板扫描成像并分析数据，大大提高研究速度和简化研究步骤 2.2.10、扫描参数：扫描速度：5-40cm/秒；扫描分辨率：最低可至21微米 2.2.11、检测灵敏度：Western Blots: 皮克级 2.2.12、检测范围：对膜、凝胶、微孔板、小动物上的蛋白等检测物均可扫描成像并分析，扩大研究者的应用范围 2.2.13、标记物：专利的近红外荧光染料，无毒、无放射性。标记物稳定性好，荧光信号在合适条件下可保存数月 2.2.14、功能强大的软件系统：数据管理：灵活的课题组或项目数据分组管理功能；扫描控制：调解并设置扫描参数，优化扫描条件，提高成像质量；数据分析：多功能数据分析工具，包括条带分子量自动定义、定量分析，不规则边界定义；针对In-Cell Western 和小动物活体成像有专用分析软件 2.2.15、网络连接：支持TCP/IP协议，扫描和数据处理可在空间和时间进行分割 配置清单： 主机，分析软件、荧光二抗680(0.5mg)、荧光二抗800(0.5mg)、500ml封闭液、ODYSSEY ICW MODULE（In-Cell Western软件模块）。 | 1 |

第八包：分子生物学兽医平台

| 序号 | 设备 名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD半干转印槽 | 进口设备 15–60 分钟内完成快速、高效的转印 需要的缓冲液量少；缓冲液只限于凝胶三明 治的滤纸上 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶 三明治用透析膜分隔开 大凝胶尺寸(W x L)24 x 16 cm 缓冲液要求200 ml 凝胶容量 <3 块PROTEAN II 凝胶三明治* 3 块Criterion 凝胶 4 块Mini-PROTEAN 3 凝胶 4 块Ready Gel 预制胶 | 1 |
| 3 | 等电聚焦电泳设备 | 进口设备 电流最大10mA，分辨率1Ua;30个多步骤程序控制，其中9个固定程序；可通过RS232连接电脑 通过了美国安全设计生产认证；系统会自动绘制电压/电流变化曲线；恒压、梯度电压、恒功率运行方式可选逐条IPG条能量分别累计，有故障报警功能 2D电泳----E2D Elite套装 用于2D电泳的第二向，与IEF100配合使用，一次可以跑6块28cm长SDS-PAGE胶，能够同时对6个IPG胶条进行电泳，也可对其他公司生产的相同大小IPG胶条进行处理 特点： 外接冷却装置，确保仪器运行时，温度的稳定和均一 一次最多可跑6块28cm长的凝胶 一次可制备7块SDS-PAGE胶 内置排水接口，倒缓冲液时无需将电泳槽提起 电泳槽组装简易，无需其他工具或夹具 不具上层电泳槽，仅单一电泳槽，无需使用垫条，不会造成缓冲液的泄露 性能参数： 胶板大小：28 cm x 21 cm (w x h) 凝胶大小：25 cm x 20 cm (w x h) 最大功率：100W 最高电压：600V 最大电流：100mA 最高使用温度：45℃ 环境湿度：≤80% 海拔高度：≤2000m 工作参数：100 - 240 V, 50 - 60Hz, 2A 缓冲液泵：泵寿命可达50,000 hr 配分析软件 | 1 |
| 5 | 电子天平 | 进口设备 • 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固 • 清晰的显示屏和键盘按键设计、外置砝码校准，确保称量结果的准确性 • 内置RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备 • 标配机架塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀 • 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序 可读性0.1mg 最大称量值210g 重复性(s) 0.1mg 线性±0.3mg 外部校准砝码(选件) 200g 秤盘尺寸(mm) Φ90 防风罩有效高度(mm) 220 | 1 |
| 14 | 电子天平 | 进口设备 • 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固 • 清晰的显示屏和键盘按键设计，方便用户使用 • 外置砝码校准，确保称量结果的准确性 • 内置RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备 • 标配机架塑料保护罩（In-Use cover），避免散落样品的腐蚀 • 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序 可读性0.1mg 最大称量值220g 重复性(s) 1mg 线性±0.3mg 外部校准砝码(选件) 200g 秤盘尺寸(mm) Φ90 防风罩 | 1 |
| 16 | 高压灭菌锅 | 进口设备 1.带安全自锁。 2.带压力释放装置. 3.蒸汽内排，避免造成整个环境的湿度过高。 4.温度设定范围：60C~135C。 5.内径：直径370mm。 6.数字显示，微电脑程序控制。 7)多种预设程序 8)带保温功能 9)可以延时启动 10) 带移动脚轮 11)顶盖为高性能钢板覆盖树脂，隔热安全 技术参数： 耗电量：2KW 有效容积：50升（1.8cu.ft） 内腔材料：SUS304（不锈钢） 最大压力：0.235MPa(2.4kgf/cm2)(34.14psl) 灭菌温度：105-135 培养基溶解温度：60-100 保温温度：45-60 灭菌时间：1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时 溶解时间：0－250分钟，可至72小时 保温时间：可延时72小时，自动关机 程序化时间设定：1－99小时延时启动设置 排气控制：排气阀开放温度设定 安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器 内门锁，过压限制器，保险丝 压力容器类型：小型压力容器 附件：2个不锈钢灭菌筐 | 1 |
| 19 | 密封式全自动脱水机 | 进口设备 用途：快速制作病理组织切片脱水 性能特点 ● 间隔3秒一次的抖动，使试剂快速、均匀的渗透 ● 试剂缸采用特殊材料的密封盖，减少试剂挥发 ● 断电情况下双重样品保护措施 ● 12个1.8L容器：10个试剂缸，2个石蜡缸。标本在每个缸内的时间可以单独设定 ● 声音报警信号，并显示错误及警告代码 ● 石蜡缸温度可调范围：45℃-65℃ ● 最大真空压差：0.5bar ● 程序数：9个 ● 液晶显示（LCD）的控制面板 ● 最多9天的延时启动功能，令病理诊断工作轻松自如 ● 标准组织篮框可装标准组织包埋盒80个（可带2篮，总数160盒） ● 程序的设置、修改简单，并有锁定按键，防止误操作 ● 试剂载盘可以旋转，使其接触每一试剂缸非常方便容易； ● 橡胶圈封盖可减少试剂蒸发及烟雾逸出容器； ● 九程序有锁定键避免非工作人员操作； ● 键钮以功能组排列连液晶显示屏； ● 在电力失效时有显示停止缸数目及程序余下时间； ● 电力恢复后：复原处理过程；加热石蜡缸；警告讯息 | 1 |
| 23 | 小型台式高速离心机 | 进口设备 技术规格及性能指标：1 工作条件 1.01 环境温度：5～45℃ 1.02 相对湿度：0～85% 1.03 工作电源：AC220V, 50Hz 2 技术性能指标2.1主要用途 核酸提取，细菌、蛋白沉淀，细胞/亚细胞组分分离 2.2技术指标 2.2.1 该系统由主机和转头组成。2.2.1.1 无碳刷变频电机 2.2.1.2 微机控制 2.2.1.3 最大相对离心力：15558 ×g 2.2.1.4 最大转速： 14000 rpm 2.2.1.5 设有短暂离心按键 2.2.1.6 顶盖自动开启 2.2.1.7 最大容量：12x1.5ml/2ml 的离心管(包含0.2 ml PCR 管的适配器、0.5 ml 微量离心管的适配器各2 套) 2.2.1.8 转子可高温高压灭菌（121°C，20 分钟） 2.2.1.9 达到最高速度的加速时间为13 秒，从最高速度减速时间为12 秒 每台离心机赠送一包（1000个/包） 2.2.2 满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具。 | 2 |

第九包：兽医学科研平台设备

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E) 风速范围：0.1-0.6m/s (可调) 噪音：≤62dB 照度：≥300LX 振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向） 电源： AC220V/50Hz 最大功率(Kw)：0.3工作区尺寸：1300*700*520 | 2 |
| 2 | 超净工作台 | 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E) 风速范围：0.1-0.6m/s (可调) 噪音：≤62dB 照度：≥300LX 振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向） 电源： AC220V/50Hz 最大功率(Kw)：0.3 工作区尺寸：1300*700*520 | 4 |
| 3 | 冰柜 | 175-242V宽电压带；ST气候宽气候带，38℃不化货；宽箱体设计，可存放大冰坨及整箱食品。超长断电保护，使柜体温度从-18℃回升至-9℃的时间延长至33小时，采用风冷+内冷双向快速散热系统，散热快，高效节能，加固平衡金属铰链，30°—90°任意固定。开关门噪音小。 | 2 |
| 4 | 冰箱 | 产品类别：双开门 总容积：290L 额定耗电：0.79度/天 冷藏室容：208L 冷冻室容：82L 制冷能力：11kg/24h | 2 |
| 5 | 病理组织切片刀 | 配件： 进口莱卡30片/盒 | 10 |
| 6 | 不锈钢医用小推车 | 规格：680*420*800mm 材质：全不锈钢 配置：四个静音脚轮 | 2 |
| 7 | 超净工作台 | 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E) 风速范围：0.1-0.6m/s (可调) 噪音：≤62dB 照度：≥300LX 振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向） 电源： AC220V/50Hz 最大功率(Kw)：0.3 工作区尺寸：1300*700*520 | 2 |
| 8 | 大容量冷冻离心机 | 技术参数：显示方式：LED/LCD；最高转速：6000rpm；旋转精度：±30rpm；最大相对离心力：6680×g；最大容量：6×1000mL；控温范围：－20～40℃；控温精度：±1℃；定时范围：0～23h59min；电机：交流变频；门锁：机械门锁；噪音：≤65dB(A)；电源：AC220V，50Hz，30A；角转子：最高转速6000rpm（6680×g），容量6×500mL；水平转子：最高转速4200rpm（5100×g），容量6×1000mL；适配器：最高转速4200rpm（5100×g），容量6×37×7mL | 1 |
| 9 | CO2培养箱 | 产品类型：液晶显示，远红外传感器精密控制式 电源电压：220V/50Hz 输入功率：500W 加热方式：水套式 控温范围：室温+2℃-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：<±0.5℃ 温度均匀度：<±0.8℃ CO2控制范围：0-20% CO2控制方式：远红外传感器(精度±0.1%) CO2恢复时间：≤浓度值X1.2min 加湿方式：自然蒸发 容 积：80L 载物托架(标配)：2块 | 1 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 1.额定电压:220V 2.加热炉丝功率:2.4KW 3.最高温度:300 度 4.鼓风电机功率:0 5.温度波动:+/-1 6.容积：71升 | 2 |
| 11 | 高压灭菌锅 | 技术规格及性能指标： 1 工作条件 1.01 环境温度：5～45℃ 1.02 相对湿度：0～85% 1.03工作电源：AC220V, 50Hz 2 技术性能指标 2.1主要用途 该仪器适用于生物样品、器械的高压灭菌消毒。 2.2技术指标 2.2.1 手轮式快开门结构 2.2.2 电脑控制自动循环灭菌程序 2.2.3 数码窗液晶显示工作状态 2.2.4 压力安全联锁装置 2.2.5 温度任意设定（50℃-126℃） 2.2.6 时间任意设定（0-99小时） 2.2.7 超压自泄0.145-0.165Mpa 2.2.8 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 2.2.9 不锈钢材料内胆 2.2.10 容积：50L 2.2.11 功率：3.5KW | 1 |
| 12 | 恒温循环器 | 温度范围（℃）-5～99，开口尺寸（mm）140×120×145H，储液槽容积5L，配旋转蒸发器冷却系统 | 1 |
| 13 | 红外测温仪 | 进口设备 测量体温 基本功能 量程 温度范围 -50℃~1050℃（-58℉~1922℉） 最高测量精度 ±1.8℃或1.8% 重复精度 <±0.5℃或 <±0.5% 分辨率 0.1℃（0.1℉） D：S（距离与光点直径比） 50：1 响应时间 250mS（95%可读） 光谱响应 8um至14um 激光功率 2⑾类；激光产品；输出＜1mW，波长630－670nm 发射率 数字可调节，可在0.10至1.0 步长0.01 显示保持 8秒 ℃/℉选择 √ T-C探头测温 -50℃~1050℃ 可关闭激光 √ 数据存储 100条 高/低限制报警 √ 锁定测量 √ 背景光 √ 最大值/最小值测量 √ 平均值/差值显示 √ USB数据传输 √ 搜索 √ 自动关机 √ 低电量显示 √ 三角架安装孔 √ 一般特征 电源 9V电池/USB供电/电源适配器 LCD 标准配件 USB数据线、电源适配器、软件光盘、电池，点式K-型热电偶 标准包装 工具箱、彩盒、说明书、保修卡 | 1 |
| 14 | 气浴振荡培养箱 | 2.1主要用途 本设备应用于医疗卫生，生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域。用作育种、发酵、 微生物培养。 2.2技术指标 2.2.1 控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2.2.2 显示方式：LCD(液晶显示屏) 2.2.3 对流方式：强制对流式 2.2.4 振荡方式：回旋振荡式 2.2.5 驱动方式：多维驱动式 2.2.6 开门方式：单开门 2.2.7 环境温度要求（℃）：5～25 2.2.8 温度控制范围（℃）：4～60℃ 2.2.9 温度分辨精度（℃）：±0.1 2.2.10 温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时） 2.2.11 温度均匀度（℃）：≤±1（25℃时） 2.2.12 制冷设定方式：手动 2.2.13 回旋频率范围（r/min）：30～300 2.2.14 回旋频率精度（r/min）：±1 2.2.15 摇板振荡幅度（mm）Φ26 2.2.16 定时范围（h）：0～500 2.2.17 摇板尺寸（mm）：496*350 2.2.18 摇板数量（块）：2 2.2.21 容积（L）：173 2.2.22 最大容量（ml*支）：100*44/250*26/500*20/750*18 2.2.23 标准配置（ml*支）：250*26 2.2.24 功率（W）：830 2.2.25 集恒温培养箱与振荡器于一体，上层恒温培养，下层振荡培养 2.2.26大屏幕背光液晶显示屏，有运行参数记忆功能，有来电恢复功能，有开门自停保护装置，实测温度偏离设定温度超过3 摄氏度时，自动停止加热并发出声响警报，整机静音设计钢化玻璃超大可视窗。 | 1 |
| 15 | 实验室用超纯水机 | 进口设备 特点：1、超大LCD液晶屏，直观了解运行状态；2、一键式智能化操作，方便快捷；3、全自动程序运行，无需人工伺服；4、故障在线检测，自动诊断；5、水质超标报警，无水报警，水满报警，耗材终结报警功能；6、耗材剩余寿命显示，及时告知更换；7、3路在线水质监控，实时监视进出水水质；8、内置消毒程序，实现全超纯管路消毒；9、独特的整体耗材组件， 10、内置3.2加仑储水桶，可加配外置水桶，满足不同水量需求；11、RS232接口，可外连设备自动记录水质， 12、模塑加工，高强度注塑壳体， 13、RO反渗透膜；14、高纯度核级树脂，确保产水达18.2 MΩ-cm和最少的TOC析出；15、超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯，有效杀菌，降低TOC；16、MWCO 5000D UF超滤组件，有效去除内毒素；17、0.45+0.1μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器，确保顶级水质；18、全管路采用快速插拔接口；19、所有管道，接头均通过NSF认证；20、产品通过欧盟CE产品认证，质量可靠。 水源：蒸馏水、反渗透水、去离子水或市政自来水 纯水产量：1.5L/Min、12L/hr、24L/hr 电阻率：18.2 MΩ-cm@25℃ 重金属离子：< 0.1 ppb 热源：< 0.001EU/ml 细菌：< 1 CFU / ml 颗粒物(0.1μm)：<1/ml TOC：< 10 ppb 电源/功率：220v 50Hz / 72 W | 1 |
| 16 | 细菌培养箱 | 容 积：150L 电源电压：220V 50Hz 控温范围：10℃～50℃ 恒温波动度±1℃ 温度分辨率0.1℃ 温度均匀性： ±2℃ 控湿范围：50～95%RH 湿度波动±5%RH 输入功率：600W 工作环境温度5℃～35℃ 载物托架(标配)3块 | 1 |
| 17 | 旋转蒸发仪配循环水式多用真空泵 | 01 转速调节范围：10～180 02 蒸发能力：20 03 可到达真空度（Pa）：399.9 以下 04 温度调节范围（℃）：常温～100 05 温度设定显示：按键输入数字显示； 06 转速设定显示：旋钮设定数字显示； 07 安全功能：保险。 08 升降器功能：重量平衡滑动方式+手动辅助延长； 09 旋转电机（W）：25 10 加热功率（KW）：1.5 11 冷凝管：直立式双重蛇形管 12 旋转瓶（L）：0.5～2 13 收集瓶（L）：1 14 真空密封：特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封。 15 水浴锅尺寸•容量（L）：φ260×140•7.4 16 升降行程（mm）：100+150 | 1 |

第十包：水利与建筑工程设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低速台式离心机 | 最高转速:5000r/min;最大相对离心力: 4360×g;定时范围:0~999min;电源:AC220V 50Hz 8A;容量：100ml×4，10ml×3×4，10ml×8×4，10ml×2×4(锥形) | 1 |
| 2 | 高速台式离心机 | 最高转速:10000r/min；最大相对离心力：11000×g；容量：10ml×24角转子，50ml×6 角转子，10ml×12角转子，100ml×4 角转子；定时范围 ：0～999min；电源：AC220V 50Hz 8A； | 1 |
| 3 | 土壤原位PH计 | 进口设备： 测量范围：0.00到14.00 pH, 1999 mV, 0到100°C；分辨率：0.1/0.01 pH, 0.1/1 mV, 0.1 °C；精度：±0.01 pH, ±0.1 mV, ±0.5 °C； | 3 |
| 4 | 叶面积仪 | 进口设备： 传感器：定制接触式图像传感；测量参数：测量单位：毫米，平方毫米；最大扫描长度：2m以上；最大有效扫描宽度：210mm；扫描速度：200mm/s；面积测量精度：小于±2% （矩形样品面积大于10cm2）；面积分辨率：0.1mm2；长度分辨率：1mm；宽度分辨率：0.1mm；最大测量厚度：≤6mm；主机 ：显 示 器：128×32点阵，2行，中文界面显示；数据存储：9999组测量数据；接口：USB2.0；电源：7V锂可充电电池；工作温度：0～50℃ | 2 |
| 5 | 电子天平 | 技术参数：500g/10mg；配置：ф125mm秤盘；9-12V电源适配器；水平器 下秤。 | 4 |
| 6 | 电子天平 | 技术参数：210g/1mg；称盘尺寸：ф90mm；配置：校正砝码；RS232接口；下秤 砰盘。 | 2 |
| 7 | 电子天平 | 1、最大称量160g 2、精度：0.1mg 3、称盘尺寸：圆盘Φ85mm 4、显示类型：LCD 5、称盘材料：不锈钢 6、外壳材料：铝合金 7、传感形式：电磁天平 | 2 |
| 8 | 电导率仪 | 仪器级别 :0.5级；电导率 ：（ 0—1.999×105 ） μS/cm 共分五档量程，可自动切换，（ 0—1.999 ） μS/cm ，（ 2.00—19.99 ） μS/cm ，（ 20.0—199.9 ） μS/cm ，（ 200—1999 ） μS /cm ，（ 2.00—19.99 ）mS/cm ，（ 20.0—199.9 ）mS/cm；TDS（ 0—19900）mg/L 共分五档量程，可自动转换，（ 0—10.00 ） mg/L（10.0—100.0 ） mg/L，（ 100—1000 ） mg/L，（ 1.0—10.0 ） g/L;（ 10.0—19.99 ） g/L; ，盐度：（ 0.0—80.0 ） ppt； [ （ 0.0—80.0 ） % ] ，温度：（ -5.0—105.0 ） ℃ ，电极常数cm-1:0.01 、 0.1 、 1.0 、 10.0 电子单元基本误差 :电导率 : ±0.5%（FS） ±1个字，盐 度 : ±1.0 ppt，温 度: ± 0.3 ℃±1个字 ，电子单元稳定性 : ± 0.3%（FS） ±1个字 /3h，仪器基本误差 : ±0.75%（FS） ±1个字，温度补偿范围：（ 0~50 ） ℃，温度补偿范围：0～4％ | 2 |
| 9 | 土壤温度记录仪 | 温度测量范围：-40～120℃ 准确度：±0.2℃ 分辨率：0.1℃ 工作环境：-20℃+60℃，0%～100% 温度测量通道：多路（1-6路可选） 存储容量：10万条数据 供电方式：电池供电 通讯方式：USB 采样间隔：1分～24小时任意设置 | 10 |
| 10 | 地下水位计 | 响应时间：压力： 90% < 1 s 温度： 90%水中，3.5min 内存：可测量存储21700个压力或者温度的数据 可设置数据记录时间间隔 测量范围：（压力）0 to 30. m 0 to 400kPa (0 to 72.5 psia) 准确度：±1.5cm( 0.05ft)( ±0.05%FS) 温度 ±0.37°C at 20°C (±0.67°F at 68°F) 分辨率：0.41cm(0.013ft) 温度 0.1°C at 20°C (0.18°F at 68°F) | 2 |
| 11 | 数显折射计 | 进口设备： 测量范围：糖度(Brix) 0.0 至 32.0% 测量准确度：糖度(Brix) ±0.1% 环境温度：5 至 40°C | 2 |
| 12 | 水势动态测量系统（C-52传感器） | 进口设备： 测量范围： -0.05到-8 MPa 分辨率：0.01 MPa 精度：0.03 MPa 测量通道：8个通道 数据存储：10000个数据 通讯方式：RS232标准接口 显示：4行20字符LCD显示，具有背景灯 供电方式：12V铅酸蓄电池 温度范围：0-60℃ | 1 |
| 13 | 压力传感器式张力计系统 | 进口设备： （普通型）陶瓷头长度：60 mm，直径：24 mm 进气值：15 bar 张力计管长度：可自选长度，10…200cm 直径：25 mm 缆线：1.5 m， 4 pin plug M12 水势测量范围：+ 100 ... 0 ... -85 kPa 水势测量精度：±0.5 kPa 防水级别：IP67 | 2 |
| 14 | 叶绿素测定仪 | 进口设备： 测量面积：2mm×3mm 最大样品厚度：1.2mm 光源：2LED 接收器：硅光电二极管 显示：3位数测量值和2位数数据编号 数据存储：30个数据 供电：2AA碱性电池（1.5V），可测量20000次以上 重复性：在±0.3 SPAD单位之内 SPAD值：0~99.9SPAD 精度：在±1.0 SPAD单位之内（室内SPAD的读数在0到50之间）； 重现性 ：±0.5 SPAD单位以内 (SPAD的读数在0到50之间)； 温漂：小于每摄氏度（℃）±0.4 SPAD单位； 温度范围：操作范围为0～50℃；储存范围为-20～+55℃； 测量的最小间隔：小于2秒； 内存：SPAD 叶绿素仪的内存可以容纳30次测量数据。在内存中的数据可以被读出或删除，内存中所有数据的平均值可以被自动计算出来； 接数据采集器时可存储4096个数据，与GPS联用时，可存1488个数据； | 2 |
| 15 | 植物冠层分析系统 | 进口设备： 探测器 探测器光谱响应：400 ~ 700nm (PAR)； 探测器测量时间：120ms； 探测器最大读数：2500μmol.m-2.s-1； 探测器分辨率：0.3μmol. m-2.s-1； 精度：±10％； 探测器工作区域：1000mm×13mm，64个传感器，传感器间距15.6mm； 模拟输出：1mV/μmol. m-2.s-1； 通讯端口：RS232，9针D型接口； 工作环境：IP65，0~60℃工作温度； 电源：4节AA碱性电池，典型情况下可以使用1年以上 BF3反射系数传感器 光谱范围：400~700nm； PAR测量范围：0~2500μmol.m-2.s-1（直射和散射）； BF3传感器精度：直射±12％，散射±15％，PAR±10μmol.m-2.s-1； 输出灵敏度：1mV/μmol. m-2.s-1； 输入电压：5~15V DC； BF3电缆长度：标准为10米，可选25米和50米； BF3工作温度：-20~+50℃（碱性电池）； 电源：4节AA碱性电池，典型情况下可以使用1年以上 数据采集终端 显示屏：1/4 VGA防眩光液晶显示屏； 操作系统：Windows Mobile 6； 显示选项：a：LAI，b：PAR平均，c：所有单个传感器数值； 工作环境：IP67，-30~+60℃，1.2米跌落高度； 电源：可充电电池，可连续使用12小时； 内存：>100MB可用； | 1 |
| 16 | 包裹式茎流测量系统 | 进口设备： 数据采集器技术规格： 通道类型：12个差分电压，2个16位计数，输入终端温度，1个服务通道；电压输入：±20 mV最大到±2.5V；电压极限：最大+5V只能为GND输入端；精度：全量程的0.01%；分辨率：16位；最大脉冲频率：1000Hz；测量间隔：3秒~24小时；预热时间：最大5秒；激发电压5V，±2mV；最大负载：30mA； 电压挂起：约6mV/mA加载电流；参照电压：2.5V±10mV，极限约为20mA；3.0V±10mV，极限约为30mA， 测量电流（2个部分）：约150μA；存储容量：220000个数据；带碱性电池。 传感器技术规格： 测量范围：6 - 20 mm；传感器安装所需茎秆长度：20 cm； | 1 |

第十一包：现代农业工程重点学科设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动信号采集、处理和分析软件 | 1.1包括频谱分析、数字滤波、信号处 理、应变应力、数学运算、绘图、信号生成、积分微分、基本处理模块。 | 1 |
| 2 | USB数据采集仪 | 1.1A/D最高转换率500k，A/D分辩率16Bits 1.2模入通道16通道，模入范围±10V 1.3分辩率＞0.02%F.S(满量程) 1.4动态范围≥75dB 1.5输入阻抗＞100MΩ 1.6程控放大器增益1、2、4、8倍，同步并行采集32通道 1.7缓存器FIFO32KB；定时计数器8254 | 1 |
| 3 | 电荷、电压、滤波、积分四功能放大器 | 1.1失真度<1％ 1.2噪声<20μVRms 1.3测量误差<2％。 | 1 |
| 4 | BZ系列加速度传感器 | 1.1幅值线性20000 ms-210% 1.2谐振频率24kHz 1.3频响0.2Hz(8k Hz 1.4灵敏度5Pc/ms-2 | 1 |
| 5 | BZ系列加速度传感器 | 1.1幅值线性30000 ms-210% 1.2谐振频率30kHz 1.3频响0.2Hz(10k Hz 1.4灵敏度Pc/ms-2 | 1 |
| 6 | BZ系列加速度传感器 | 1.1幅值线性20000 ms-210% 1.2谐振频率35kHz 1.3频响0.2Hz(13k Hz 1.4灵敏度5Pc/ms-2 | 1 |
| 7 | 磁座 | 尺寸：直径Φ35mm,高15mm, 安装螺孔M5 | 5 |
| 8 | 磁座 | 尺寸：直径Φ25mm,高10mm,安装螺孔M5 | 5 |
| 9 | 转接头 | 传感器专用转接头，可用于连接加长导线 | 10 |
| 10 | 低噪声导线 | 可用于加长导线 | 20 |
| 11 | 非金属万能材料试验机 | 1.1 精度等级：0.5级 1.2最大负荷：5000N 1.3有效测力范围：0.2/100-100/% 1.4试验力分辨率，最大负荷50万码，内外不分文件，且全程分辨率不变 1.5有效试验宽度：120mm 1.6有效试验空间：800mm(不含夹具) 1.7试验速度:0.001~500mm/min(任意调) 1.8速度精度：示值的±0.5%以内 1.9位移测量精度：示值的±0.5%以内 2.0变形测量精度：示值的±0.5%以内 2.1试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动2.2试台安全装置：电子限位保护 2.3试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回 2.4超载保护：超过最大负荷10%时自动保护 2.5电机：400W 配置清单： 试验主机一台； ①5000N高精度传感器一只，精度FS±0.02%; ②交流伺服电机系统一套； ③高精度滚珠丝杆一根； ④减速机一台 2.6测控系统及软件一套 2.7 32Bit-ARM微处理结构，具有56MIPS高速、精确的数据处理能力 2.8精度均达0.5级以上,测控系统可进行拉伸、剥离、剪切、等项物理力学试验，可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据 2.9能自动求取最大试验力、抗拉强度、弹性模量、压缩强度、弯曲强度、弯曲力、压缩力、平均数剥离强度、平均剥离力、抗拉强度、剥离力、伸长率等参数。 3.0、拉伸夹具一套 压缩夹具一套 弯曲夹具一套 3.1配惠普液晶屏电脑、惠普彩色喷墨打印机可实现电脑微机控制、打印报告用。 3.6电脑配置： 双核2.8+2G内存+512M独显+500G硬盘， ，17英寸液晶显示器 3.7打印机配置： 高速六色照片品质输出的双喷头彩色喷墨打印机USB并行接口，基本配置产品类型：彩色喷墨打印机 基本色数量：4色最高分辨率：600×300dpi 黑白打印速度：6ppm彩色打印速度：3ppm 最大打印幅面：A4介质类型：普通纸、喷墨打印纸、相纸、光泽纸供纸方式：自动进纸 纸张容量：100张内存：32KB 墨盒类型：四/六色墨盒喷头配置：64个喷嘴(黑色),48个喷嘴×3色(青,品红,黄)接口类型：IEEE 1284并口,USB 3.6大变形一套（测伸长率用） 3.7数显部份一套（能画曲线） | 1 |
| 12 | 电荷、电压、滤波、积分四功能放大器 | 1.1失真度<1％ 1.2噪声<20μVRms 1.3测量误差<2％。 | 1 |
| 13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.1+10～200℃，±0.5℃，容积：137升，镜面不锈钢内胆 | 1 |
| 14 | 多用粉碎机 | 技术参数： 1.1电 压：220伏 1.2功 率：1500瓦(380V)，2200瓦（220V） 1.3主轴转速：5600转/分 1.4粉碎细度：5-80目 1.5生产量：20-200公斤/小时 | 2 |
| 15 | 功率超声发生器 | 在10－100KHz频率范围内输出0－600W的功率信号 | 1 |
| 16 | 电功率计 | 基本精度：0.1%。带宽：DC，0.5Hz 1MHz | 1 |
| 17 | 恒温水浴锅 | 1.1电源：220V+10% 50HZ+2% 1.2功率：1000W 1.3控温范围：室温－100℃范围内任意调节，最大误差 ≤+1℃ 温 度 波 动 ≤+0.5℃ ，升温速度 由室温－100℃ ，熔 丝 电 流 8A， 1.4工作室容积：16升 | 1 |
| 18 | 集热式搅拌器 | 1.1电源： 220V+10V 50HZ 1.2转速：0-1250转/分（无级调速） 1.3搅拌功率：40W 1.4加热功率：≤800W 1.5控温范围：RT-299℃ 1.6数显控温 | 1 |
| 19 | 紫外-可见分光光度计（含软件） | 1.1波长范围：190～1100nm 1.2波长最大允许误差：±0.5nm 1.3波长重复性：≤0.2nm 1.4光谱带宽：2nm， 1.5杂散光：≤0.05%T(在220nm处以Nal测定,360nm处以NaNO2测定)，透射比测量范围：0.0%T～200.0% T 1.6吸光度测量范围：-0.300A～3.000A 1.7透射比最大允许误差：±0.3%T 1.8漂移：≤0.001A/h（开机2h后，500nm处） 1.9透射比重复性：≤0.15%T 2.0基线平直度：±0.002A(200nm～1050nm) 2.1噪声：100%T噪声≤0.15%T 0%T噪声≤0.10%T，2.2扫描速度；快、中、慢。 | 1 |
| 20 | 电子天平 | 1.1称量范围：0-100g； 1.2可读性：0.1mg； 1.3秤盘尺寸：80mm 1.4工作空间高度：240mm 1.5电源: 220V/50HZ 1.6内置RS232C接口，可直接连接计算机、打印机等 1.7采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm) 1.8支持多点校正， 1.9四面防静电涂层玻璃防风罩， 2.0单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 2.1具有全自动故障检测，自动校准，超载保护等多种应用程序。 2.2设有计件、百分比、单位转换等功能、操作简便、可靠。 | 1 |
| 21 | 电子天平 | 1.1称量范围：0-500g 1.2读数精度：10mg 1.3秤盘尺寸：Φ130mm 1.4电源/功率：220V/50Hz±1Hz/5W 1.5金属底座及机械构造， 1.6可装置RS232C输出接口 1.7液晶背光显示 1.8交直流二用 1.9多种单位直接转换 2.0去皮重、累计称量、自动校正、故障报警 | 1 |
| 22 | 元素分析仪 | 应用要求 1.1适用于有机或无机的固体和液体样品中CHNS和O五种元素含量的分析。能够提供直观方便的分析结果和分析报告。 1.2使用环境 电源：220/230V, 50/60Hz 温度：10～30℃ 相对温度： 25～85% 1.3主要技术性能要求 样品经动态闪烧、气相色谱柱分离、热导检测器检测。 1.4CHNS/O检测模式互换时，可直接进行柱切换，而无须更换检测器 分析结果能够给出直观的数据结果和色谱图 1.5样品量：0.01 – 500 mg 1.6分析范围： 0.01％－100％ 1.7分析时间: CHN分析≤ 6分钟, CHNS分析≤ 8 分钟, O分析≤ 4分钟 1.8分析精度：五种元素分析的误差均必须小于0.30％，且当元素含量小于10.00 %时误差小于0.10％；元素含量小于0.10 %时误差小于0.01％；最优须能达到± 10 ppm 1.9气路控制：使用电子流量控制系统控制气体流量 2.0气体消耗：氦气（纯度99.995%）分析时流量≤130 ml/min；不分析时：氦气流量可降到≤10 ml/min并可关闭氧气。 2.1反应管连接：采用安全的“快速接头”连接方式，保证仪器反应管有足够的安全性和使用寿命。 仪器自动控制：仪器的所有控制操作能够完全通过软件完成，能够实现自动调谐、自动开机关机、自动待机和唤醒、自动提示更换催化剂。 蒸发光散射检测器：在30℃使100％水蒸发；漂移管长度小于30cm, 保证了低谱带展宽。 2.2软件要求 随机提供基于windows 2000、XP操作系统的仪器控制和数据处理软件一套 软件能提供线性回归等数据处理方法，自动给出数据结果和分析图谱 除以上的操作软件外，提供一套元素分析方法库软件，快速查询和学习各种类型的样品分析方法（至少包含高分子材料类、环境类、生物类、地质类、药品类、能源类样品的分析方法） 另外须提供仪器相对应的视频培训软件一套，帮助用户直观的学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等 2.3配置要求 元素分析仪主机一套 元素分析仪专用色谱柱一根、TCD 检测器一个 配备60位自动进样盘一个 随机提供1000次的分析消耗品 随机附带四种标准样品 培训：除安装现场免费培训外，需提供1个名额至少一周的培训中心免费培训，要求有上机实习，培训工作直至技术人员能独立操作为止，免学费，差旅费由用户自行负责。 维修维护：要求有专门的维修机构和应用工程师。 | 1 |
| 23 | 便携近红外光谱仪 | 1.1波长范围 1000-1800nm 1.2吸光度噪声 小于50uA 1.3波长准确性 0.2nm 1.4波长重复性 ±0.05nm 1.5光谱分辨率 10nm 1.6杂散光 小于0.1% 1.7分析时间 小于30秒 1.8存储模型组数量 4组 1.9同时分析指标数 6个 2.0存储谱图 320条 2.1存储分析结果 4000条 2.2光源功率 内部5V/5W，外部5V/10W 2.3光源寿命 大于5000小时 2.4通信接口 USB2.0 2.5温度范围 （5～35）℃ 2.6湿度范围 （5～85）％ 2.7电源 DC 19V/4.5A或 2.8锂电池（续航时间：最大8小时） | 1 |
| 24 | 精密色差仪 | 1.1照明/受光系统 8/d（8°照明/漫射受光），去除镜面反射光（SCE） 1.2测量口径 约Φ8mm 1.3测量范围 L*:1～100 1.4测量条件 CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 1.5重复性 标准偏差∆E*ab0.1以内（测量条件：测量白色校正板30次） 1.6存储 标准样100组，每组标准样下可存储测试样100组 1.7测量时间 约0.5秒 1.8测量光源 卤素灯 1.9界面语言选择 中文、英文 2.0电源 4节 1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V 2.1接口 USB 2.0，打印机 2.2工作温湿度 0°C～40°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露 2.3电脑配置： 1、屏幕： 14.0" 高清炫彩屏 2、处理器：英特尔 酷睿 i3 双核处理器350M 3、内存容量：2GB DDR3 4、硬盘容量：320GB 5、光驱：DVD SuperMulti 双层刻录光驱 6、显示芯片：独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 5145 (显存：512MB） 7、操作系统 Windows 7 Home Basic正版操作系统 | 1 |
| 25 | 糖度计 | 1.1测定范围 Brix0~45% Brix45~90% Brix0~60% Brix0~32 1.2准确度 Brix±0.2% Brix±0.3% 1.3分辨率 Brix 0.1% 1.4显示 LCD 1.5所需样品量 0.1ml~0.3ml 1.6测量响应时间 约3秒左右 1.7操作温度 标准温度：20℃ 自动温度补偿 1.8样品量 约0.5ml 1.9测定时间 约3秒 2.0电源 9VDC×1 | 1 |
| 26 | 多功能酸度仪 | 1.1PH值 测量范围:0.00～14.00 分辨率: 0.01PH; 1mV 精度:±0.01PH 1.2电压值mV 测量范围:0～±1999mV 分辨率: 0.01PH; 1mV 精度:±0.01PH 1.3温度℃ 测量范围:0～100℃ 分辨率:0.1℃; 1.4电导率EC 测量范围:0.00～19.99ms/cm 分辨率:0.01ms/cm 精度:EC/CF/TDS: 1.5其他 校准: 1点或2点校准 自动温度补偿: 0℃～95℃ 电源: 9V电源适配器,内置充电电池 使用环境: 5～60℃; RH≤95% | 1 |
| 27 | 可编程逻辑控制器 | 1.1I/O点输入24输入，16输出点，并可扩充至48点(含)或以上，继电器输出，程序内存8K以上，数据内存5K以上， 1.2配PLC数模/模数扩展模块8AD/8DA壹个； 包括：4X模拟输入，2X模拟输出 1.3含配套通信电缆线壹套，主从PLC通信、PLC与变频器通信，PLC主机与计算机通信等； 1.4含配套组态软件； 1.5含PLC主机通信用模块RS485壹个； 1.6含智能模块； 1.7PLC主机通讯部份需含RS-232、RS-485和RS-422之通讯接口，且其它网络通讯亦可提供扩充接口，以利网络扩增。 | 2 |
| 28 | 图像采集卡 | 1.1标准或非标准视频信号，可以是RGB分量式视频信号，也可是单路黑白视频信号 1.2最大分辨率： 2048×2048×3 1.3最大点频： 60M，可采集的VGA最大分辨模式为 800×600，85场，采样频率连续可调 1.4采集格式： 支持RGB24或RGB32及GRAY8位格式的图像采集，适用于各种 PCI或AGP显示卡 1.5输入路数： 两路RGB通道选一 1.6A/D： 三路8位A/D，三路输入的亮度和对比度可独立调节，三路可自动调节带宽的抗混叠滤波器 1.7镜像采集： 具有硬件镜像反转功能 1.8同步方式： R带同步、G带同步、B带同步、复合同步、行场分离同步 1.9外触发输入： 外触发信号输入(TTL低电平) 2.0信号检测： 可自动检测信号源的行场特性 | 1 |
| 29 | 工业数字摄像机+镜头（8mm）+光源（配套计算机三台） | 工业数字摄像机： 高速图像采集，分辨率工业数字CCD相机采用帧曝光，图像质量高，颜色还原性好，信号稳定。 1.1 1/2英寸逐行扫描彩色CCD。 1.2像元尺寸4.65×4.65μm，有效像素1300×1024。 1.3 全图模式下，帧频从8Hz-24Hz可调 1.4一帧扫描为1060行，其中1024行有效输出。 1.5标准连续逐行扫描和脉冲外触发逐行扫描二种工作模式； 1.6TTL外触发电平。 1.7电子快门曝光时间最短可达20μs。 1.8像元灵敏度为1.0Lux，信噪比S/N大于50db。 1.9具有RS232C串行接口。 2.0开发包支持：VC、VB、Delphi BCB。 2.1彩色12位Bayer数据输出。 2.3镜头： 1、焦距FoCal length(mm)8mm ； 2、视场角 AOV(°) 46°； 3、相对通光孔径 Aperture(F) 1/1.4。 计算机配置参数 电脑类型 商用 主板芯片组 Intel H61 处理器 CPU型号 Intel 酷睿i5 2400 CPU频率 3.1GHz CPU描述 四核心四线程 三级缓存 6MB 存储设备 内存容量 4GB 内存类型 DDR3 1333 硬盘容量 500GB 硬盘描述 7200转, SATA 光驱 DVD刻录机 显卡类型 独立显卡 显卡 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB 声卡 集成声卡 有线网卡 显示器尺寸 19英寸 鼠标 光电鼠标 键盘 抗菌防水键盘 读卡器 多合1读卡器 保修 3年质保 | 1 |
| 30 | 示波器 | 进口设备 用于视频信号检测，分辨波形捕获和数据存储，要求灵敏度高，分辨率真高。 1.1通道数：2； 1.2带宽：100MHz； 1.3采样率达：1GS/s； 1.4记录长度：100K样点； 1.5波形捕获：灵活的捕获方式，捕获率达100 wfms/s； 1.6具有自动设置功能，操作界面友好，支持多语言界面； 1.7便于数据储存和文件编制； 1.8输入输出接口：具有打印接口；内置以太网卡，RJ-45接口输出；具有USB2.0接口，VGA视频接口，支持RS-232通讯。 1.9可自识别有源、差分和电流探头，自动定标和单位换算； 2.016种自动测量、FFT分析、波形数学运算和光标，简化设备分析。 2.1外部触发输入：BNC连接器，输入阻抗> 1 MΩ，并联电流17 pF；最大输入电压150 VRMS | 1 |

本项目招标说明：

1、投标供应商对参数直接复制粘贴者，不予评标。

2、同一品牌产品只能由一家供应商参加，如有多家代理商参加同一品牌产品投标的，评标委员会只对报价最低的投标商的投标文件进行评审。投标品牌只有一家的将有可能作废标处理。

3、国家对产品有强制性要求的，必须提供有关产品的国家强制性认证证书，否则该投标文件将视为无效文件。