上海专业油泵生产商-油泵首选上海市朝田低压定量叶片泵厂为您提供最优质的产品和服务。

产品特点 1、压力平衡型构造，轴负荷小，寿命长。 2、构造简单，容易保养。 3、特殊结构的压力环，可使用低燃性的液压油，且噪音小。 4、内部零件更换容易。 5、应用广泛，适用于磨床、压床、压铸机、橡胶机、工业母机等。尤其适用于高低压回路中的低压泵。 6、装配容易，可直结电机组成电机泵组合。 使用说明 转动方向：顺时针方向（丛轴端看）为标准品、仅有此转向。回转方向的确认可由瞬间起动电机来检查。 液压油：7MPa以下，使用40℃时粘度20～50cSt(ISOVG32)的液压油 泄油管压力：泄油管一定要直接插到油箱的油面下，而配光所产生的背压，请维持在0.03MPa以下。 工作油温：连续运转的温度为15～60℃ 轴心配合：泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1° 吸油压力：吸油口的压力为-0.03MPa～0.03MPa 新机运转：新机开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排出泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟 型号说明 50T -36 R -L 型号说明 排量 mℓ/rev 旋转方向（从轴端看） 安装方式 定量叶片泵 参照规格表 R:顺时针方向 L:逆时针方向 F：法兰式 L：脚座式 规格表 型号 最高使用压力MPa 排量 mℓ/rev 配管尺寸（PT） 容许转数rpm 重量 kg 连续 瞬间 出口 入口 最大 最小 法兰型 脚座式 50T-07 7.0 9.0 6.8 3/4" 1" 2000 800 10.5 9.0 50T-12 7.0 9.0 11.6 3/4" 1" 2000 600 10.5 9.0 50T-14 7.0 9.0 13.7 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-17 7.0 9.0 16.5 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-20 7.0 9.0 19.8 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-23 7.0 9.0 22.9 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-26 7.0 9.0 25.9 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-30 7.0 9.0 29.6 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-36 7.0 9.0 36.0 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 50T-39 7.0 9.0 38.9 3/4" 1" 1800 600 10.5 9.0 150T-48 7.0 9.0 47.7 11/4" 11/2" 1500 600 26.0 25.0 150T-61 7.0 9.0 61.1 11/4" 11/2" 1500 600 26.0 25.0 150T-75 7.0 9.0 74.9 11/4" 11/2" 1500 600 26.0 25.0 150T-94 7.0 9.0 93.6 11/4" 11/2" 1200 600 26.0 25.0 150T-116 7.0 9.0 115.6 11/4" 11/2" 1200 600 26.0 25.0

上海专业油泵生产商-油泵首选上海市朝田低压定量叶片泵厂为您提供最优质的产品和服务。