产品名称:CPDP350`500

产品说明 品牌：OTC 型号：CPDP 350·500—数字逆变控制脉冲MIG/MAG自动焊接机 ·OTC数字控制的独特设计理念，能够对焊接过程的脉冲波形实现瞬间的最佳电流波形控制，保证了整体焊接工艺和焊接系统的高性能 ·内置丰富的OTC焊接专家系统，可以满足多样化焊接需求，让焊接专家的服务伴随左右 ·在实现对传统的碳钢、不锈钢、铝的高品质焊接的同时，对镀锌钢板和铜的焊接同样无可挑剔 ·电弧稳定，近100%的起弧率，低飞溅化，最适用于自动机配套的高速高品质焊接 ·飞溅产生量比原有机型减少25%，噪音等级大幅降低（3-10dB） ·推荐用于汽车、锅炉、冶金、化工、水电，压缩机等高可靠性要求的焊接加工 综合名称 DIGITAL PULSE 350 DIGITAL PULSE 500 适用母材 碳钢及不锈钢 碳钢及不锈钢 ·焊接电源 型号 CPDP-350 CPDP-500 输入电压、频率 V,Hz 3相，380V±10%，50/60Hz 3相，380V±10%，50/60Hz 额定输出电流 A 350 500 输出电流范围 A 40-350 40-500 额定负载率 % 60 60（脉冲350A时100%） 外形尺寸 mm 376*651*831 376*651*831 重量 Kg 74 85 ·送丝装置 CMXH-2301 CMXH-2301 ·焊枪 型号 WT3510-SD WT5000-SD ·气体流量计调节器 型号 AF-5002 AF-5002 ·焊接电缆 型号 BKPT-7002 BKPT-7002 综合名称 DIGITAL PULSE 350 DIGITAL PULSE 5 0 适用母材 铝 铝 ·焊接电源 型号 CPDP-350 CPDP-500 输入电压、频率 V,Hz 3相，380V±10%，50/60Hz 3相，380V±10%，50/60Hz 额定输出电流 A 350 500 输出电流范围 A 40-350 40-500 额定负载率 % 60 60（脉冲350A时100%） 外形尺寸 mm 376*651*831 376*651*831 重量 Kg 74 85 ·送丝装置 CMH-1407（4轮空冷） CMH-147（4轮水冷） ·焊枪 型号 WTA300-SD WTCAW-5002 冷却方式及用途 空冷、铝焊接 水冷、铝焊接 ·气体流量计调节器 型号 AF-5002 AF-5002 ·焊接电缆 型号 BKPT-7002 BKPT-7002

日本OTC焊机生产地点为：牡丹江otc，青岛otc；泰国otc；日本otc；

日本OTC气保焊机区域销售有：上海OTC气保焊机总代理、广州OTC气保焊机总代理、重庆OTC气保焊机总代理；