报 价

配置单

我公司已经取得中国特检院颁发的特种设备生产许可证书证书号

TS2437A04—2008

Sjy型升降机最大5T(移动式升降作业平台)

SJD型升降机最大30T(导轨式升降作业平台)

SJG型升降机最大100T(固定式升降作业平台)

我公司已经取得中国特种设备安装改造维修许可证书证书号

TS3437A54—2018

一、产品价格清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 价 （元） | 数 量 （台） | 总 价 格 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式升降作业平台 | SJY0.5-14 | 35800 | 1 | 35800 | 含运费税 免费售后一年 |
| 合 计 ：人民币￥叁万贰仟元整 |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备 注 |
| 1 | 工作台面 | 3000X1600MM | 备注： |
| 2 | 最低高度 | 1850mm |  |
| 3 | 最大升高 | 14m（不含护栏） |  |
| 4 | 额定载荷 | 500kg |  |
| 5 | 油泵电机功率 | 3.0kw 380V |  |
| 6 | 移动轮子 | 充气轮胎4只 700--9型 |  |
| 7 | 机械支撑腿 | 4只 |  |
| 8 | 液压系统 | 设电磁支撑阀、单向阀、溢流阀、节流阀等 |  |
| 9 | 电气系统 | 断路器、中间继电器行程开关等 |  |
| 10 | 移动方式 | 人工推拉行走。 |  |
| 11 | 外形尺寸 | 长3400*宽2000*高1850（mm） |  |

二、技术条件：

三、配置：

| 序号 | 名 称 | 配 置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪刀叉6组） | 80*160*6mm 矩形管 |
| 2 | 液压站 | 组合一体式液压动力单元 |
| 3 | 液压缸（4只） | 90号（国产）密封件进口产 优质供应商： 济南铁匠油缸 |
| 4 | 液压油管 | 沈阳橡胶四厂生产的高压双层钢网橡胶管 |
| 5 | 电气系统 | 短路器、变压器、接触器、中间继电器、行程开关等，品牌全部采用西门子、人民、正泰牌 |
| 6 | 连接轴销 | 50号园钢，上海宝钢生产 |
| 7 | 角度轴 | 80*14的高强无缝钢管 |
| 8 | 台面护栏 | 20*40mm方形钜管 |
| 9 | 台面板 | 优质绝缘板 |
| 10 | 油漆颜色 | 主体为橘红，底盘及工作台为黑色 |

四、产品简介
      剪叉式作业平台是 用途广泛的高空作业专 用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升 后有较高的稳定性，宽 大的作业平台和较高的 承载能力，使高空作业 范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作 业效率更高，更安全。
五、产品特点
      举升机构采用高强度锰钢钜形管制作。
      设有防止升降台超载的安全保护装置。
      设有防止液压管路破裂的安全保护阀。
      停电情况下的应急下降装置。

# 七、售后服务：

货到验收合格，即日起三包一年，三包期内，有质量问题，公司承诺48小时内赶到现场，处理设备故障，且全部免费服务。（人为操作不当造成的损坏除外），

三包期过后，常年提供配件及服务，合理收费。

# 八、交货期：合同生效款项到帐5个工作日发货

您好，感谢您选择济南恒鼎的产品，让我们有了这次的合作机会。希望恒鼎的服务能给贵公司留下良好的印象，以建立长期互惠互利的合作关系。公司依托可靠的产品质量和优良的售后服务，竭诚与您共创辉煌。

济南恒鼎升降机械有限公司

销售部：薛经理

2015/11/24

# Text boxes

济南恒鼎升降机械有限公司

发 件 人：薛经理

电    话（Tel）：0531-    81170698

传    真（Fax）：0531-81170698

手    机（Mobile phone）：15662430568

签发日期（Date）：2015-11-24

网    址：www.81170798.com

电子信箱：JNHDYY@163.com

公司地址：山东省济南市济阳济北开发

HD

▲ 收件单位：  ▲ 收件人：（Rrciver）： 张经理

▲电话（Tel）   15662430568            ▲ 传真：