通风设备

招 标 文 件

招标编号：（12178）

招标单位：杭州娃哈哈集团有限公司

2012年4月25日

# 目录

###### 第一部分 ------------------------------------------------ 招标公告

###### 第二部分 ------------------------------------------------ 投标须知

###### 第三部分 ------------------------------------------------ 招标需求

###### 第四部分 ------------------------------------------------ 开标与评标

###### 第五部分 ------------------------------------------------ 附件

第一章  招标公告

受娃哈哈各项目公司委托，杭州娃哈哈集团有限公司组织本次通风设备风机招标活动，并与中标供应商签定正式的购销合同。

本次招标，旨在通过公开邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由杭州娃哈哈集团有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。杭州娃哈哈集团有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明。

- 标的

通风设备清单：

| 序号 | 项目(详见第三部分设备清单) |
| --- | --- |
| 1 | 箱式离心风机 |
| 2 | 屋顶机械通风器 |
| 3 | 管道式轴流风机 |

- 联络人及联系方式

技术负责人：罗永华 电话：0571－86099692 lyh@wahaha.com.cn

商务负责人：赵勇华 电话：0571－86992881 zhaoyh@wahaha.com.cn

传真：0571－86996851

杭州娃哈哈集团有限公司 招标小组

2012年4月25日

第二章  投标须知

- 投标资格

- 投标方必须为专业从事通风风机生产设备的厂家，必须是设备生产方。

- 投标方从事招标所含的设备中的任何一项的销售及服务经验不得少于五年，注册资金在一千万以上。

- 投标方必须具备风机性能检测测试台，并为世界权威第三方认证机构AMCA成员单位。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 投标方必须是根据相关法律合法成立的企业。

- 遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。

- 不得有串标行为，否则取消投标资格。

- 知识产权

- 投标人须保证其投标标的物（包括所有货物、服务等）不存在任何物权、知识产权等权利瑕疵。若标的物存在任何权利瑕疵或投标人与任何他方就标的物已经或可能产生物权、知识产权等权利纠纷的，投标人应在投标文件中向招标人明示，否则视为不存在任何权利瑕疵及纠纷。

- 投标人制作投标文件时尚未知悉但在后续参与招标活动期间知悉其标的物存在或可能存在知识产权瑕疵及纠纷，尤其是与同时参与投标的其他投标人产生或可能产生知识产权等权利纠纷的，投标人应毫不迟疑地书面告知招标人。若投标人系权利人，但在评标结束前未书面告知招标人其被侵权或可能被侵权的，视为投标人放弃其相关权利。招标人若因此采购了侵犯投标人知识产权的标的物的，投标人同意允许招标人可自由占有、使用、收益及处分。若投标人知悉或应当知悉其标的物侵犯他人知识产权等权利却不在评标前告知投标人的，由此造成的一切损失和责任由投标人承担。

- 投标报价

- 按本招标文件第三部分中投标需求分项报价。

- 投标报价以人民币为结算货币。

- 投标报价为含增值税（17％）的到厂价，包含设备运输、安装、调试、验收等相关费用。

- 投标报价基于的付款条件为：风机设备到货后支付80％的到货款，调试验收合格后支付15％，正常运行12个月后支付5％。

- 除招标文件另有规定外，投标文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 如实际需求有更改或稍有差别，合同签订时参考标书价格，按照实际需求签订合同。

- 投标保证金

- 投标方必须在 2012 年 5月 7日，北京时间 9:00招标现场将投标保证金伍万元（银行汇票）招标现场递交。投标保证金不能按时上交的投标方将被取消投标资格。在娃哈哈已有投标保证金的单位此次不用再行缴纳。

交款信息：

收款人全称：杭州娃哈哈保健食品有限公司第二分公司

开户资料：工行解支 1202020709016205757

收款人联系地址：杭州市秋涛北路128-1号

联系电话：0571-86997013

- 中标方的投标保证金在签订合同之后转变为履约保证金，在合同执行完毕后不计息返还给中标方。中标方不能签署合同的，自动放弃对投标保证金的主张。

- 未中标方的投标保证金将在结标后5个工作日内不计息将银行汇票以快递形式归还投标方。

- 投标文件的组成

投标文件由商务和技术两部分组成，具体内容如下:

- 商务部分：应至少包括以下文件，并请按照下面文件顺序制作标书：

- 投标承诺书（格式见附件1）。

- 开标一览表（保留格式，格式见附件2）。

- 分项报价清单。

- 法定代表人授权委托书（格式见附件4）。

- 商务偏离表（格式见附件5）。

- 投标人基本情况及近三年财务报表(包括资产负债表、现金流量表等）。

- 开户银行出具的资信证明。

- ISO9000质量保证体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书、产品

- 质量认证证明、产品技术标准。

- 损益表及经营情况(包括销售额)（格式见附件7）。

（注：开标一览表请按第5条第3款规定单独密封提交，商务部分中仅保留格式。）

- 技术部分：投标货物技术性能必须完全符合本招标文件第三部分《招标需求》的规定。投标文件的技术标部分应当至少应包括以下文件，并请按照下面文件顺序制作标书：

- 供货范围。

- 技术方案：根据参数要求提供选型方案、运行能耗、风机性能曲线、外形尺寸图。

- 技术偏离表（格式见附件6）。

- 出厂前质量检查标准。

- 技术资料列表。

- 投标人认为必要的其他技术资料。

- 投标文件的签署及密封

- 所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

- 所有投标文件均须用信封密封，并提供一式三份，其中“正本”一份提交给招标方，“副本”两份由招标方备用。

- 为方便开标和评标，所有投标文件除开标一览表外请按上述第四点所列顺序装订成本，开标一览表请密封于单独一个小信封内并在信封上注明“开标一览表”字样并装入正本密封信封中。

- 封口处贴回标封条（格式见附件10），并加盖投标人公章。

- 投标人需提供与纸质版本相同内容的投标文件电子文档（或光盘）一份，光盘封面应注明公司名称和项目名称。

- 投标文件的递交

- 参加本次投标的被邀请者,认真答毕文件后,务必请将投标承诺函及投标文件妥置于完好的信封内，并封好。请在招标现场递交至：

收件人：杭州娃哈哈集团有限公司 物资供应部  罗永华

地址：杭州市秋涛北路128-1号

邮编：310020

- 投标截止日期为2012年5月7日，北京时间9：00 。

- 投标方须在2012年5月6日17：00前邮件或传真形式进行报名，未报名的投标方直接取消投标资格。

- 答疑及招标文件的修改

如对本次招标文件存在疑问，请投标方以书面形式在2012年 5月 5 日前提交，如有必要在2012年5月7日10点至15点进行现场答疑，地点在杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部（景芳办公楼8楼）。

在投标截止日前，招标人有权对招标文件进行澄清、修改，这些补充修改文件是招标文件的组成部分，对投标人有约束作用。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的公示文件。

- 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止日之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件（撤回函件格式见附件9），并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充修改应符合本招标文件对密封、标志和递交等的规定，并在内外密封袋上清楚标明“补充修改”字样。

- 发生下列情况之一的投标文件均视为无效：

- 未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件。

- 投标书应盖而未盖公章、未装订、未密封、未有效授权、资质不符等。

- 投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。下列行为属于串标：

- 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价。

- 投保人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价。

- 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标。

- 与本标项其他投标人的投标文件全部或部分均由同一个单位或者同一个人编制的。

- 投标人之间其他串通投标报价的行为。

- 缴纳投标保证金或递交投标文件并未撤回的，却未准时参加开标活动。

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- 招标文件另明确定义为无效投标的情况。

第三部分 招标需求

此次招标范围为吉安、高碑店、济南、南京、宿迁、南宁、南阳、沈阳、新乡、山西、天津共11个分公司的通风项目风机设备。

- 设备需求清单及技术参数

| 需求分厂 | 设备名称 | 设备规格及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 济南 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 14 |
| 宿迁 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 18 |
| 南京 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 5 |
| 南宁 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 21 |
| 天津 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 22 |
| 新乡 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 13 |
| 南阳 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 3 |
| 沈阳 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 18 |
| 南京 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 8 |
| 宿迁 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 8 |
| 南宁 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 16 |
| 天津 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 11 |
| 新乡 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 4 |
| 南阳 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 3 |
| 沈阳 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 8 |
| 吉安 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1400x1400。 | 10 |
| 高碑店 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 21 |
| 济南 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 15 |
| 南京 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 24 |
| 宿迁 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 24 |
| 南宁 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 31 |
| 山西 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 30 |
| 天津 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 31 |
| 新乡 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 31 |
| 南阳 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 15 |
| 沈阳 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 24 |
| 南京 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 2 |
| 宿迁 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 2 |
| 南宁 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 4 |
| 天津 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 4 |
| 南阳 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 4 |
| 沈阳 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 2 |
| 济南 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 8 |
| 南宁 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 4 |
| 天津 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 4 |
| 新乡 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 南阳 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 4 |
| 沈阳 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 4 |
| 济南 | 管道式轴流风机 | 风量：16000m3/h、全压380帕。 | 1 |
| 济南 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 南京 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 高碑店 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 宿迁 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 南宁 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 天津 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 新乡 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 南阳 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |
| 沈阳 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 2 |

- 设备制造工艺及技术要求

- 投标人所有提供的设备必须获得质量技术监督局、消防局及其它有关部门的书面认可。

- 风机所用到的材料和设备，其设计须获认可，并须由具有5年或以上生产同类型产品经验的制造商提供。

- 所有风机的驱动型式及配件，应按照中国有关规范或其它国际认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。

- 每台风机须有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号以及系统编号有关的技术数据等资料的标志铭牌。

- 提交由原厂所编印的每台风机特性曲线，显示有关风机的总负荷功能、风量与风压、噪音、风机功率、风机尺寸图、风机运行曲线图等技术参数资料。并提交AMCA210风机性能测试报告、AMCA310风机噪声测试报告。

- 每台风机出厂前均进行振动测试，并保留振动测试记录，整机动平衡等级为G2.5，并提交振动频谱分析表。

- 大型离心式及混流/轴流式风机须设有吊眼。

- 标产品轴承须采用NSK或SKF国际知名品牌之一，其平均使用寿命须在200000小时以上，且有双层护罩。滚球或滚轴轴承须有滑油装置和最小压力排放装置，使运行时形成润滑作用。离心式风机的轴承应为由原厂润滑的自位滚轴式风机轴承，配有标准的润滑剂添加咀，轴承须设于气流之外，以防止油污污染轴承。所有离心式风机的驱动轴末端须予留测试孔，以便进行转速测试。

- 风机为防爆风机的，风机的叶轮须为铝制，电动机隔绝于气流之外，并且为防爆电机（风机须提交国家防爆认证）。

- 排烟用风机，风机的叶片间隙≤5mm，在保证风机压力衰减小的情况下，给于叶片一定的膨胀空间。消防类排烟、排风（烟）风机必须通过国家消防认证。能耐高温280℃，30分钟。

- 轴流、混流、斜流、管道风机应设有安装架；混流、斜流、管道风机须配有风管接驳法兰、隔震弹簧及气密式检修门等配备。

- 叶片、叶轮

- 轴流、混流、斜流风机：轴流风机叶轮应为铸铝机翼形叶片或铝合金压铸制成；轴流式风机叶片应可以人手调校而不需拆除叶轮；各叶片须能稳固地锁定在旋制的叶壳上

- 离心风机：离心风机须为前弯/后弯叶片式单/双进风设计（风量＜1.5万m3/h为前倾式，风量＞1.5万m3/h为后倾式）。除特别标明外，如离心式风机工作功率超过7.5kW，则须采用后弯叶片风机，其效率不应低于70%；叶轮应稳固地附在同一实心钢制驱动轴上。

- 管道风机：管道风机的叶轮为前倾式不过载型铝合金叶轮，叶片须在风机装配前做动静平衡测试，防止风机进风时流线高度破坏，以降低此处损失，风机叶轮与喇叭口以重叠配置。

- 电机：电机使用品牌为ABB、西门子、TECO品牌之一。

- 箱体及外壳

- 离心式箱式风机、管道风机须采用四面降噪设计，箱体要有足够的强度维持设备的稳定性及降噪效果，厚度要求不低于40mm（双层镀锌钢板+15mm厚聚氨脂发泡板+玻璃纤维+微穿孔板）。箱体钢板采用180g镀锌钢板制作，并做覆膜保护。

- 管道风机、屋顶风机的外壳应有较优的防腐、防潮功能，其侧板灵活可拆，便于安装和检修，所有坚固螺栓都须为热镀锌螺栓。

- 管道风机进风喇叭口为导流型深度喇叭口，使进风口的进风紊流度降至最小。

- 验收事项

- 厂家提供由原厂编印的全套设计选型手册、中文操作及维修手册，以及风机性能曲线图、选型参数表。

- 风机的检测要求风机的整机动平衡达到G2.5标准,并按照美国AMCA测试标准提交该设备的出厂动平衡检测报告.

- 现场验收，拆箱后的外观、随机文件及辅材是否完好齐全；现场测试风量、运转功率、电流噪声等。

- 大批量设备出厂前，需对风机进行抽样检测，检测方式可以在厂家测试台测试，也可到双方认可的具备检测资质的第三方检测。同批次的合格判定以测试数据为准。

第四部分  开标与评标须知

- 开标

- 时间：  2012年 5月 7 日，北京时间9：00。

- 地点：杭州娃哈哈集团有限公司 物资供应部

地址：杭州市秋涛北路128-1号8楼【邮编：310020】

- 招标方在上述时间和地点公开开标，投标方须派代表准时参加。参加代表应携带个人身份证、工作证、投标方法定代表人授权委托书（格式见附件3）。

- 开标时，招标方工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，唱标内容为各投标方投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录。

- 评标

- 评标由招标方设立的本次招标项目评标小组负责。

- 开标后即开始进行评标。

- 评标程序：

- 投标文件审查：开标后，评标小组就投标方投标文件进行资质、商务、技术和综合性的审查、评估和比较，并对需投标方进一步确认或介绍、解释的内容进行质询。询标期间，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。

- 综合评定打分：评标小组成员经过审查投标文件及内容质询后，对投标单位的方案、投标报价、性能描述、售后服务及资质等方面进行综合评价，并按下述第四点规定的各项评定内容和权重进行打分。

- 评标结果审批：评标小组将评标情况、中标建议名单及理由形成评标报告，按本公司审批流程和权限上报审批确定中标单位。

- 评标原则和规定

- 投标文件不符合要求或投标方不符和投标资格的，评标小组将直接确认为“废标”，并取消投标方资格。

- 评标对所有投标单位采用相同的程序和标准进行。

- 评标小组将保守投标文件中属于投标单位的商业秘密。

- 评标小组要求投标单位就投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清、说明或答辩时，投标单位必须当场或按评标小组规定的时间和形式给予答复，但不得对投标内容进行实质性变更。

- 投标方不得干扰评标小组的工作，不得在最终评标结果公布前向评标小组成员询问情况，不得向评标小组成员赠送礼金、礼物或给予各种形式利益的承诺，否则将被取消本次及今后本公司一切招标项目的投标资格。

- 投标单位不得相互串通报价，不得排挤其它投标单位的公平竞争，否则将被取消本次及今后本公司一切招标项目的投标资格。

- 结标

- 按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。

- 投标保证金将在评标结束后无息返还未中标单位。中标方的投标保证金在签订合同之后转变为履约保证金。中标方不能签署合同的，自动放弃对投标保证金的主张。

- 结标结果由杭州娃哈哈集团有限公司在官方网站（www.wahaha.com.cn）上公布，未中标单位恕不一一通知。招标方不向落标方解释落标原因并不退还投标文件。

- 评标标准：

评审内容和权重如下：

- 投标人的资质（规模、实力、销售业绩、类似成功案例）：权重为10%。

- 选型及技术方案：权重为20%。

- 价格：权重为45%。

- 付款方式、保修年限、售后服务等：权重为25%。

- 本次招标设立招标监督电话，投标方对本次招投标工作中存在的任何单位、人员旨在影响评标结果的活动均可通过拨打该监督电话进行举报。

招标监督电话：800-8571219

- 投标费用

投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，这些费用都由投标方承担。

第五部分  附件

附件1

投  标  承  诺  书

杭州娃哈哈集团有限公司：

我们已仔细阅读贵司的《杭州娃哈哈集团有限公司12178号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

      - 我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

      - 我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

      - 我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

      - 我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、决标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对决标结果也没有解释的义务。

      - 如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

      - 如果我们有下述任一项行为的，我们愿意赔偿由此给贵司（或贵司关联公司）造成的一切损失，并同意贵司扣罚已缴纳的 贰 万元投标保证金作为违约金：（1）我们提供的营业执照、原厂商授权证书等投标文件存在伪造、变造、虚假陈述等欺骗性内容的。（2）我们中标但不与贵司或贵司关联公司签订合同的。（3）缴纳投标保证金或递交投标文件且未撤回，却未准时参加开标活动。（4）招标文件中另以“没收投标保证金”等方式表述的旨在扣罚投标保证金的情况。

      - 我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

8、我们保证投标标的物（包括所有货物、服务等）不存在任何物权、知识产权等权利瑕疵。若标的物存在任何权利瑕疵或与任何他方就标的物已经或可能产生物权、知识产权等权利纠纷的，我们会在投标文件中向贵司明示，否则视为不存在任何权利瑕疵及纠纷。

9、若我们制作投标文件时尚未知悉但在后续参与招标活动期间知悉其标的物存在或可能存在知识产权瑕疵及纠纷，尤其是与同时参与投标的其他投标人产生或可能产生知识产权等权利纠纷的，我们将毫不迟疑地书面告知贵司。若我们系权利人，但在评标结束前未书面告知被侵权或可能被侵权，可视为放弃其相关权利。贵司若因此采购了侵犯我们知识产权的标的物的，我们同意允许贵司可自由占有、使用、收益及处分。若我们知悉或应当知悉其标的物侵犯他人知识产权等权利却不在评标前告知贵司的，由此造成的一切损失和责任由我们承担。

特此承诺！

我们的联系方式：

投标单位：

地址：                                联系人：

电话：                                传真：

法定代表人：                          电子邮箱地址：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

附件2．开标一览表格式

开标一览表

投标供应商名称          项目编号： 12178   单  位：人民币元

- 吉安公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1400x1400。 | 台 | 10 |  |  |

- 济南公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：16000m3/h、全压380帕。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 宿迁公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 24 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 高碑店公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 21 |  |  |
| 2 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 南京公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 24 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 沈阳公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 24 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 南宁公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 21 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 31 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 16 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 天津公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 22 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 31 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 山西公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 31 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 11 |  |  |

- 新乡公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 31 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

- 南阳公司：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：3万m3/h、机外余压350帕。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.6万m3/h、全压180帕。洞孔内径1000×1000,外径1200x1200。 | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 屋顶机械通风器（屋顶风机） | 风量：1.2万m3/h、全压180帕。洞孔内径800×800,外径960x960。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 管道式轴流风机 | 风量：5000m3/h、全压260帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 管道式轴流风机 | 风量：10000m3/h、全压380帕。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 管道式轴流风机 | 风量：30000m3/h、全压380帕。 | 台 | 2 |  |  |

*设备价格应包括运输、税金和利润等）。投标供应商授权代表签字

投标供应商（盖章）

注：各项货物详细技术性能及偏离表应根据投标文件要求另页描述。

附件3

关于参加（通风设备）投标的报名函

致：杭州娃哈哈集团有限公司 招标小组

注册于（地址）的（公司名称）现报名参加杭州娃哈哈集团有限公司组织的通风设备投标（项目编号： 12178 ），我司已正式领取/下载了该项目的招标文件。

本公司决定将委派

（职务）             （姓名）            （联系电话）

参加该项目的现场投标。

特此函告。

报名人名称：

（公  章）

日  期：        年   月   日

附件4

法  人  代  表  授  权  书

致：杭州娃哈哈集团有限公司：

___________________（投标方单位名称）及法人代表________ （姓名）授权________（授权代表姓名），全权参加杭州娃哈哈集团有限公司组织的关于

的招标活动，其在投标中的一切活动均予承认。

法人代表签字：

单位公章：

二〇一二年   月   日

附：

授权代表姓名：___________

授权代表签字：___________

职        务：___________

电        话：___________

传        真：___________

附件5．商务偏离表

商务偏离表

投标供应商名称：                项目编号：

| 序 号 | 投标文件要求 | 实际相应偏离描述 |
| --- | --- | --- |

投标供应商授权代表签字

投标供应商（盖章）

附件6．技术偏离表

技术偏离表

投标供应商名称：                项目编号：

| 序 号 | 投标文件要求 | 实际相应偏离描述 |
| --- | --- | --- |

投标供应商授权代表签字

投标供应商（盖章）

附件7．投标人情况表

投标人情况表

  - 名称及其它情况：

# 投标人名称：

- 地  址：

- 成立和／或注册日期：         (4)主管部门:

- 性质:           (6)职工总数:

- 工程技术及管理人员:      (8)生产工人:

- 近期资产负债简表（到    年   月   止）

- 固定资产：              原   值:

净   值：              流动资金：

- 长期负债：              流动负债：

- 资金来源: 自有资金:

银行贷款:

- 资金类型: 生产资金:

非生产资金:

- 净资产:

  - 投标人不生产，而须从其它制造厂家购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂商名称和地址 |
| --- | --- |

  - 投标人生产投标货物的年限：     年。

  - 近三年该货物主要销售给国内、外主要单位的名称地址:

使用单位名称                 销售项目/数量

  - 近三年的年营业总额：(万元)

| 年 份 | 国 内 | 国 外 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 易损件供应商的名称和地址:

部件名称                供 应 商

  - 有关开户银行的名称和地址：

  - 其他情况：

我们保证上述声明是真实、正确的，并愿意提供了全部能提供的资料和数据，如贵方需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

制 造 商 名 称：

委托代理人的职务：

委托代理人签字或盖章：

电   话：

传   真：

公  章:

日  期：

附件8、合同范本

# 杭州娃哈哈集团有限公司

设备购销合同

合同编号：

签定时间：    年   月   日

签定地点：杭州市秋涛支路一弄六号

需方：杭州娃哈哈集团有限公司

联系地址：

电话：                            传真：

联系人：

供方：

联系地址：

电话：                            传真：

联系人：

实际采购者为需方关联公司（关联公司名称、联系方式、开票信息等见附件一），需方受实际采购的关联公司委托代为洽谈签订本合同并在合同上盖章。

鉴于供方愿意提供，需方愿意接受本合同项下的产品及服务，双方本着诚实信用、互惠互利的原则，订立本合同，以资共同遵守。

- 品名、制造商、产地、规格、数量、价格及包装

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |

- 以上价格为货物到达需方指定地点的含17%增值税价、保险费、两年内维护费。

- 上述价格包含包装费用，包装标准为供方出厂标准，包装必须防潮、防湿、防蚀，包装保证货物安全完好运抵需方现场。为装卸方便，货物装卸过程中，供方随车人员提供必要的卸车指导。包装物不回收。

- 配落地减震器，电机外置需防雨罩。

- 随机需附有风机检测合格证、性能曲线图及外形尺寸图。

- 质量标准

供方设备需满足：中华人民共和国有关行业最新标准及         风机股份有限公司技术标准，从严执行。

- 质量保证及服务

- 供方保证货物是全新的，未曾使用过，材料最优，做工一流，并在质量，规格和性能等诸方面均符合本合同要求，并保证设备在质保期内正确操作及保养条件下运行良好。

- 安装及调试过程中如发现货物有质量问题，供方应及时更换，确保安装调试及验收的及时完成，否则需方有权要求供方退货。

- 内在质量异议期：自交货之日起6个月内或验收合格3个月内（以先到为准。非需方原因造成交货后无法在3个月内完成各项验收的，仍应以验收合格后3个月为内在质量异议期），设备如有严重质量问题，需方有权放弃保修，要求供方退货，并在规定的时间内予以更换，赔偿给需方带来的经济损失。

- 保修及维修：

  - 自验收合格之日起供方负责免费保修24个月或交货后27个月（以先到为准。非需方原因造成交货后无法在3个月内完成各项验收的，仍应以验收合格后24个月为保修期）。

  - 供方负责终身维修。质保期之后，供方以优惠的价格向需方提供服务及备件。

  - 保修及维修期内，供方在接到需方要求服务的通知后，72小时内赶到现场。

- 支付条款

- 设备到开箱清点与合同一致，支付合同总金额的80％货款，支付时间不晚于设备到达需方指定地点后20天，如因供方少发或错发造成需方无法及时开出开箱清点验收单，由供方承担责任，货款支付时间顺延至需方确认开箱清点验收单后15天内，支付凭证为需方开箱清点验收单。

- 设备调试验收合格后支付合同15%货款，支付时间不晚于验收确认后20天或者设备到达需方指定地点后100天。非需方原因造成设备到达需方指定地点后100天内无法完成验收开具最终验收单和验收记录的，仍应在完成验收确认后付款。支付凭证为需方设备最终验收单和性能验收记录。

- 5%尾款质保1年后支付，支付时间不晚于设备到达需方指定地点后15个月，非需方原因造成设备到达需方指定地点后无法在3个月内完成各项验收的，仍应在一年质保期满后支付尾款。

- 结算时，供方须向需方提供真实、合法、有效的增值税专用发票，否则因发票产生的一切损失由供方承担。

- 交付期与地点:

- 交货时间：      年   月   日前备货完成，具体发货时间接需方通知后5天内货到需方工厂。

- 交付地点：需方工厂内。

- 运输方式、运费承担

货物有供方负责安全运抵需方指定交付地点，运输、保险、装车等一切费用由供方承担。货物的卸车及费用由需方承担。由于运输过程中造成的货物损坏及缺失由供方免费在一周内更换及补齐。

- 安装调试及培训

- 需方负责设备的安装

- 供方保证在正确安装的情况下开机设备运行良好，达到合同技术约定的参数。

- 培训：供方负责对需方的技术人员进行免费培训，

  - 设备基本构造介绍

  - 设备传动部件日常保养

  - 设备常见故障的分析和解决办法

  - 设备的操作规程和安全知识。

- 验收

- 需方依据双方认可的技术标准及本合同规定的质量要求验收。

- 设备抵达需方后，由需方自行负责进行开箱清点验收。如发现设备的数量和规格与本合同不符，或设备存在缺陷，需方及时通知供方并在7天内补齐或者更换，并承担相应责任；

- 供方因产品质量问题导致性能验收不能通过，供方应在接到需方书面通知之日起 7 天内负责完成补齐、现场修理、更换等补救措施，并承担相应费用。如供方不能按时完成补齐、修理、更换等补救措施的，视作不能交货。供方应赔偿由此造成的一切经济损失。

- 随机备品、配件、工具的种类、数量及供应办法

无

- 技术资料

- 使用说明书，保养/维护手册（套/台）；

- 产品合格证；

- 产品装箱清单；

- 产品检测报告

1-4，随货物交付；

- 保密条款

- 本合同双方须对合同涉及的商业秘密承担保密义务（商业秘密包括但不限于价格及折扣、对方技术工艺、对方的生产经营情况等内容）。

- 保密期限为合同商谈期间及合同生效日起2年。

- 违约责任

  - 供方的违约责任

- 供方不能交货的，按合同总额的 10 %向需方支付违约金。

- 供方逾期交货，每延迟 7 天，向需方支付 2 %的违约金，不足 7 天按 7 天计。供方逾期交货超过三个月的，视为不能交货。

- 供方提供的产品质量与本合同要求不符的，需方有权拒付货款，同时供方应按违约部分金额的 10 %向需方支付违约金。

- 供方有其他严重违约行为的，按 10 %向需方支付违约金。

  - 需方的违约责任

需方逾期付款的，每延迟 7天，向供方支付应付金额 1 %的违约金。不足 7天按 7 天计。

  - 任何一方违约，给对方造成损失，违约金不足弥补的，违约方应另行支付损害赔偿金。

- 免责事由

- 任何一方因不可抗力不能履行合同的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。

- 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害、战争、罢工、骚乱。

- 一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内取得事故发生地有关主管部门的书面证明资料并提供给对方。

- 不可抗力事故的持续时间超过 2 周的，需方有权解除合同。

- 合同的解除

- 供需双方协商一致，可以解除本合同。

- 有下列情形之一，需方可单方解除合同，但应及时通知供方。

- 供方不能交货。

- 供方履行本合同主要义务与合同约定不符。

- 供方迟延交货，经需方催告，在催告要求的期限内仍未履行。

- 供方有其他违约行为，致使需方无法实现合同目的。

- 合同的解除不影响因本合同遭受损失方向另一方追究损害赔偿责任。

- 解决合同纠纷的方式：

双方同意按以下第（  3   ）种方式解决合同纠纷。

- 提请杭州仲裁委员会仲裁。

- 由需方所在地法院裁决。

- 由合同签订地法院裁决。

- 禁止商业贿赂

- 供方承诺：在业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，不向需方工作人员赠送现金、物品或以其他任何方式给需方工作人员好处或利益。

- 若供方违反以上承诺，则需方有权对有关工作人员洽谈、签订及执行合同的行为部分或全部不予认可，同时需方有权采取以下措施：1）、取消或永久取消供方作为需方企业客户的资格；2）、单方面解除双方签署的一切合同，因合同的解除及供方违反协议给需方造成损失的，供方应负责全额赔偿。

- 供方有义务向需方举报需方企业工作人员的索、收贿行为。举报电话：800－8571219(工作日，8：00－17：00)，举报传真：0571－86846000。

- 双方约定的其他事项

- 需方未行使或部分行使或延迟行使本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

- 双方同意：任一方的通知、订单等文件若送达至本合同页首记载的对方联系地址或以电子邮件方式送达至对方联系电子邮箱即视为已经送达。联系地址、电子邮箱若有变化，应当及时以书面方式通知对方。

- 供方应当支付的违约金、赔偿金等债务需方可以在应付货款中抵扣。

- 双方同意，本合同签订后供方缴纳的    万元投标保证金（如有）转为履约保证金。供方因向需方支付违约金、赔偿金等而对需方负有债务的，需方有权从该履约保证金中直接扣除。该履约保证金在保修期届满后不计息返还供方。

- 招标文件、供方的投标文件（如有）是本合同不可分割的一个组成部分。供方将严格执行投标文件中所作出的各项承诺，若本合同与招投标文件有矛盾的，按有利于需方解释。

- 供方已阅读本合同及附件的所有条款，并就合同条款与需方进行了充分的沟通交流，供方对本合同及附件条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

- 本合同附件：

附件1供货范围

附件2技术描述和性能

附件3 验收标准

附件4设备调试、培训、保修及售后服务

附件5 随机备件、资料及推荐备件清单

附件6 风机选型报告

附件7 风机尺寸图

本合同附件与主合同矛盾之处，除非双方对效力等级作出明确说明，否则作有利于需方的解释。

- 本合同一式四份，双方各执两份。

- 本合同共   页。自双方签字盖章之日起生效。

需方：						        供方：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

附件9

关于放弃参加（项目名称）投标的函

致：杭州娃哈哈集团有限公司 招标小组

注册于（地址）的（公司名称）于    年  月  日报名参加杭州娃哈哈集团有限公司组织的                     招标采购（项目编号： 12178 ），并正式领取了该项目的招标文件。经本公司研究决定放弃参加该项目投标。具体原因如下：

……

今后我公司在参加贵司采购项目时，一定会仔细分析采购需求，慎重决定是否报名参加投标，以免给贵司采购工作带来不便。

特此函告。

投标人名称：

（公  章）

日  期：        年   月   日

附件10．回标封条

回  标  封  条

剪切线

自:

至:   杭州市秋涛北路128-1号          邮编:310020

杭州娃哈哈集团有限公司    物资供应部

办公室                  收

级别:机密

项目: 通风风机设备

剪切线

请填上贵司（厂）名称,封毕后在封条上加盖公章。

请沿剪切线剪下封条，粘贴在封合处即可！