2019年开发区建设业联合会

安全生产知识竞赛题库

1、        是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。

答案：《安全生产法》

2、为了加强安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。以上描述了          的立法目的。

答案：《安全生产法》

3、我国安全生产管理方针是          。

答案：安全第一、预防为主 、综合治理

4、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备         安全生产管理人员。

答案：专职

5、在        中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针的重大举措。

答案：《安全生产法》

6、国务院令第397号令中规定，依法进行安全评价是企业取得安全生产许可证应当具备的条件之一。请问这部法规的名称是什么？

答案：《安全生产许可证条例》

7、国家对建筑施工企业实行          制度。

答案：安全生产许可

8、安全生产许可证的有效期为         年。

答案： 3 年

9、 安全生产许可证有效期满需要延期的，企 业 应 当 于 期 满 前       个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

答案：3个月

10、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有 效 期 延期      年。

答案：3年

11、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有哪两证？

答案：生产（制造）许可证、产品合格证

12、建筑施工企业在编制施工组织设计时应当根据          制定相应的安全技术措施。

答案：建筑工程的特点

13、建筑施工企业的         对本企业的安全生产负总责。

答案：法定代表人

14、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致产生安全事故的，由          承担主要责任。

答案：分包单位

15、自建筑起重机械安装验收合格之日起         日内，使用单位应当向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理建筑起重机械使用备案登记。

答案：30 日

16、起重力矩限制器的主要作用是            。

答案：限制塔机超载

17、多台塔机作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于         米。

答案：2m

18、气瓶在使用中距明火不应小于          米。

答案：10m

19、施工现场专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的保护形式是           系统。

答案：TN—S

20、施工现场用电工程的基本供配电系统应按         设置。

答案：三级

- 在悬空、临边部位作业时，操作人员应采取什么保护措施？

答案：系好安全带

22、作业人员必须配备相应的           用品，并正确使用。

答案：个人劳动保护

23、施工作业前，企业必须对施工作业人员进行书面         交底。

答案：安全技术

24、脚手架搭设，剪刀撑斜杆与地面的倾角宜          。

答案：在45°～60°之间

25、遇有         以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

答案：6级

26、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔         米？设一道安全网。

答案：10m

27、密目式安全网每10mm×10mm=100mm2面积上有           个以上的网目。

答案：2000

28．1、我国安全生产的方针是（   ）

答案:安全第一、预防为主、综合治理

29．7、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩（  ）的工期。

答案: 合同约定

30.中建二局《项目施工管理禁令》规定不具备          人员严禁从事特种作业。

答案：相应资格

31.《中国建筑第二工程局有限公司施工生产安全奖惩办法》中规定分公司每年必须与项目签订             ，过程考核并兑现奖励。

答案：《安全生产目标责任书》

32.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011从       时间开始实行？

答案：2012年7月1日

33、事故调查处理应当实事求是、尊重科学，依据_________的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

答案：“四不放过”

34、重大危险源是指生产、运输、使用、储存危险化学品的_______等于或者超过_______的单元。

答案：数量  临界量

35、 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定_______责任人。

答案：消防安全

36、目前，我国的安全生产月具体是指哪个月？

答案：六月。

37、我国每年开展的“安全生产周（月）” 活动是从哪       年开始的。

答案：1991年

38、坑（槽）沟边       距离内不准堆土、堆料，不准停放机械，防止土壁坍塌？

答案：1m。

39、开关箱与被控制的固定电气设备距离应不超过       ，以便发生故障及时切断电源？

答案：3m。

40．基坑施工深度超过      时，周边必须设两道护身栏杆，防止发生坠落事故。

答案：2m

41、坑、沟边1米以内不得推土、堆料、停置机具。开挖深度超过      米时，必须在周边设两道牢固护身栏杆，并挂设密目安全网。

答案：2m

42、乙炔气瓶与氧气瓶之简的水平安全距离不得小于      米，乙炔气瓶、氧气瓶与施焊点之间的水平安全距离不得小于       米。

答案：5米 、 10米

43、现场要有明显的防火宣传标志，消火栓周围       内，不准堆放物品。

答案：3米

44、施工人员宿舍内高度不低 于         米，通 道 宽 度 不 小 于     米，每人床铺占有面积不小于

答案：2.5米；1米；2平方米

45、安全设施必须要做到与工程主体同时     、同时       、同时       。

答案：设计；施工；投入使用

46.起重指挥信号主要有哪些？

答案：哨声  手势  旗语 通讯设备

47、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营括动，可能危及对方生产安全的，应当签订          ，明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

答案：安全生产管理协议

48、生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事战报告后，应立即如实报告当地原有安全生产监督管理职责的部门，不得     ，谎报或者       ，不得破坏事故现场，毁灭有关证据。

答案：隐瞒不报；拖延不报

49、架子工在脚手架上高处作业时，应采取哪些个人劳动保护措施？

答案：穿防滑鞋   佩戴好安全带

50、建筑施工操作人员使用的电动工具必须装有        装置。

答案：漏电保护

51、建设工程施工之前，施工单位技术人员应当对安全施工的技术要求向施工作业人、班组、作业人员作出详细说明，并由双方    确认。

答案：签字

52、《建筑施工安全检查标准》是国家行业标准，也是一部     标

准。

答案：强制性

53、新入厂工人必须进行        安全教育。

答案：“三级”

54、坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应设置不低于        米。

答案：1.5米

55、边长超过       米的洞口，四周应设置防护栏杆，并在洞口处张挂         。

答案：1.5     安全平网

56、建筑工地电梯井门， 必须是工具化、 定型化， 安装高度不低于      米。

答案：1.5米

57、施工现场临电重复接地的对地电阻值不应大于       欧姆。

答案：10

58、脚手架扫地杆离立杆底部的距离为        cm.

答案：20

59、塔机顶升时风速应不大于         级。

答案：4

60、脚手架内立杆与建筑物间距大于         cm就必须进行有效防

护。

答案：15cm

61、剪刀撑斜杆必须搭接，杆件搭接长度不小于         米。

答案：1m

62．《安全生产法》于        时间，经第九届全国人大常委会第二十八次会议通过。

答案：2002年6月29日

63.《中华人民共和国安全生产法》自什么时间开始实施？

答案：2002年11月1日

64.《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的什么能力？

答案：安全生产知识和管理能力

65.《特种设备安全监察条例》规定，施工现场电梯的安全生产监督，由谁负责？

答案：建设行政主管部门或有关部门

66.施工中发生事故时，          单位应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

答案：建筑施工企业

67.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77—2010）是一部什么标准？

答案：强制性行业标准

68.        单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

答案：建筑施工企业

69.建筑企业、设备租赁单位购置的塔式起重机或施工升降机必须有国家质量技术监督检验检疫局颁发的特种设备       的产品，并有产品出厂合格证。

答案：制造许可证

70.建筑起重机械首次使用（出租）前，使用（出租）单位应当向企业工商注册所在地县级以上建设行政主管部门办理      手续。

答案：注册

71.建筑起重机械安装前，安装单位必须编制安装专项施工方案、制定安装技术措施，并由        审批签字。

答案：安装单位技术负责人

72.架空输电线的电压在1～110KV时，塔机的任何部位与输电线路的水平距离不小于     米。

答案： 1.5m

73.塔顶高度超过        米的塔机，必须在塔机的塔顶和臂架端部安装红色障碍灯，且不受停机影响。

答案：30m

74.氧气瓶内的气体不得用尽，必须流有       的余压。

答案：0.1～0.2 MPa

75.高压线下，两侧        米以内不得安装打桩机

答案：10m

76.钢筋切断机切料时，应在       握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

答案：固定刀片一侧

77.施工现场临时用电，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于       ？

答案：10Ω

78.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是       。

答案：绿/黄双色

79.在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是        米。

答案：6m

80.在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工？

答案：雨季

81.模板及其支架在安装过程中，必须采取       措施。

答案：有效防倾覆的临时固定设施

82.现浇钢筋混凝土梁板，起拱时的跨度应大于      米。

答案：4m

83.扣件式钢管脚手架作组合式格构柱使用时，主立杆间距不得大于      米。

答案：1.0m

84.高度超过       米工程和交叉作业，人员进出的通道应搭设双层安全防护棚。

答案：24m

85.在编制工程概算时，（  ）应该确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

答案：建设单位

86.在哪一部法律中第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任。

答案：《安全生产法》

87.《安全生产法》中所指的“中华人民共和国领域”是指      _。

答案：国家行使主权的空间

88.“安全第一、预防为主、综合治理”是我国_          方针。

答案：安全生产管理

89.《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有_        责任。

答案：全面负责

90.______样的作业人员应持证上岗。

答案：特种作业人员

91.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少       时间进行一次自行检查，并作出记录。

答案：每月

92.职业病防治工作方针是什么？

答案：预防为主、防治结合。

93.职业病防治法规定          依法享有职业卫生保护的权利。

答案：劳动者

94．职业病防治法中所称用人单位是指         。

答案：企业、事业单位和个体经济组织

95.2012年安全月活动的主题是               。

答案：科学发展，安全发展

96.特种设备操作人员及管理人员必须         。

答案：持相关资格证上岗

97.在隐患排查治理工作中企业的法定代表人要负         。

答案：全面责任

98.对于危害和整改难度较大，要全部或者局部停产停业并经过一定时间整改治理才能排除的隐患，称为            。

答案：重大事故隐患

99.人员密集场所应至少每      时间组织一次对从业人员的集中消防培训。

答案：半年

100.公共娱乐场所和危险性作业场所，必须设置安全通道，出入口不少干2个，门窗应采用什么方式开启？

答案：向外开启式

101.白炽灯、高压汞灯与可燃物，可燃结构之间的距离不应小于    (     )m。

答案：0.5

102.移动式电动工具电源线引线长度不应超过     m。

答案：3m

103.拆除建（构）筑物，应自上而下对称顺序进行，先拆除非承重结构，再拆除承重的部分，不得        同时拆除。

答案：数层

104.在施工中，通常所说的"四口防护"是指:               。

答案：通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口

105.两台塔吊在同一轨道作业时，应保持安全距离。两台同样高度的塔吊，其起重臂端部之间的距离应大于       m。

答案：4 m

106.当钢丝绳突然断开时，        装置即弹出，两端将吊篮卡在架体上，从而使吊篮不会坠落。

答案：断绳保护装置

107施工现场变配电室要求做到的5防是:防火、防水、防漏、防雪、       。

答案：防小动物

108.施工现场作业人员安全带的正确使用方法是          。

答案：高挂低用

109.搭拆脚手架时工人必须戴安全帽，系安全带、穿        鞋。

答案：防滑鞋

110.(      )在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

答案：建设单位

111.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，(      )应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

答案：设计单位

112.对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的     。

答案：主要负责人

113.按照《安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施           。

答案：综合监督管理

114.按照《安全生产法》的规定，生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任由          负责。

答案：委托单位

115.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少           ,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

答案：生产安全事故

116.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款,并在        年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

答案：5年

117.制定《安全生产法》是为了加强安全生产         ,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

答案：监督管理

118.依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位            。

答案：不得从事生产经营活动

119.《安全生产法》第二十四条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的        ,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

答案：安全设施

120.《安全生产法》规定,生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的         。

答案：工艺、设备

121.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的           。

答案：安全警示标志

122.依照《安全生产法》第二十条规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的

和管理能力。

答案：安全生产知识

123.劳动防护用品的配备，应按照“         ”的原则，由用人单位为作业人员按作业工种配备。

答案：谁用工，谁负责

124.爆破工程每次爆破后，现场安全员应向设备操作人员讲明有无       等危险情况。

答案：盲炮

125.两台以上推土机在同一区域作业时，两机前后距离不得小于      ，平行时左右距离不得小于       。

答案：8m    1.5m

126.施工现场临时用电应符合现行行业标准            的规定。

答案：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

127.施工升降机司机应持有                ，不得无证操作。

答案：建筑施工特种作业操作证资格证书

128.当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过、      ，或供电总功率小于施工升降机的规定值时，不得使用施工升降机。

答案：士5%

129.在施工升降机基础周边水平距离       以内，不得开挖井不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

答案：5m

130.工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（  ）责任。

答案：监理

131.当模板安装高度超过         时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。

答案：3.0m

132. 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在      及以上者，应编制用电组织设计。

答案：50kW

133.保护必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于       的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于       的绝缘多股铜线。

答案：2.5mm2      1.5mm2

134.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为         ，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于         ，配电箱箱体钢板厚度不得小于         ，箱体表面应做防腐处理。

答案：1．2~2，0mm      1。2mm        1．5mm

135. 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准           中的要求。

答案：《塔式起重机安全规程》CB 5144

136.头层墙高度超过      的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过        的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。

答案：3.2m   3.2m

137．边长为       的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

答案：50-150cm

138.机械不得带病运转。运转中发现不正常时，应先        ，排除故障后方可使用。

答案：停机检查

139. 施工总承包单位应审核施工升降机的        、        、         、          ;

答案：特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明等文件

140. 施工总承包单位应审核施工升降机安装单位、使用单位的       、         和特种作业人员的          ;

答案：资质证书、安全生产许可证、特种作业操作资格证书

141. 塔式起重机安装单位必须具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业           。

答案：安全生产许可证

142. 塔式起重机应具有特种       、        、          ，国外制造的塔式起重机应具有产品合格证，并已在建设行政主管部门备案登记。

答案：设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明

143.  塔 式 起 重 机进入现场的作业人员必须配戴       、       、        等防护用品。无关人员进严禁入作业区域内。

答案：安全帽、防滑鞋、安全带

144.劳动防护用品的配备，应按照“        ”的原则，由用人单位作业人员按作业工种配备。

答案：“谁用工，谁负责”

145.进入施工现场人员必须戴           ，穿       和        ；在      上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

答案：安全帽，穿工作鞋，工作服2m及以上

146.建筑施工企业应建立健全劳动防护用品                 管理制度。

答案：购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废

147.扣件式钢管脚手架钢管宜采用        钢管，每根钢管的最大质量不应大于           。

答案：∮18.3×3.6      25.8㎏

148.脚手板可采用           材料制作，单块脚手板的质量不宜大于         。

答案：钢、木、竹   30㎏

149.门式脚手架的其他构件，包括     、     、       、     、      、       。

答案：连接棒、锁臂、交叉支撑 、挂扣式脚手板、底座、拖座

150．在架体外侧或内部成对设置的交叉斜杆，分为           。

答案：竖向剪刀撑和水平剪刀撑

151. 碗扣式钢管脚手架由        、       、        、         和        组成。

答案：上碗扣、下碗扣、立杆、横杆接头、上碗扣限位销

152.安全生产管理，坚持（ ）的方针。

答案：安全第一、预防为主 、综合治理
153.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负（ ）。

答案：全面负责 
154.危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备（  ）安全生产管理人员。
                                              答案：专职  
155.生产经营单位按规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任（  ）。

答案：仍由本单位负责
156.特种作业人员经过培训，如考核不合格，可在两个月内进行补考，补考仍不及格，（  ）
                      答案：应重新进行培训，培训后重新考核
157.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（  ）标志。

答案：安全警示
158.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（  ）。

答案：工程建设强制性标准

159.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，(      )应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

答案：工程监理单位

160、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由(      )承担。

答案：具有相应资质的单位        
161、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（  ）措施，并由专业技术人员现场监督。

答案：安全施工

162、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由（  ）现场监督。

答案：专业技术人员

163、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施检验检测的检验检测机构，必须具有（  ）。

答案：专业资质

164、特大安全事故发生后，对调查组提出的调查报告，省、自治区、直辖市人民政府应当自调查报告提交之日起（）内，对有关责任人员作出处理决定。 
                                              答案：30日 
165.生产经营单位不允许（）或其他物品代替应提供的劳动防护用品。

答案：以货币形式
166.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（  ）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
                                          答案：有权停止作业 
167.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，（  ）其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
                                        答案：免除或者减轻
168.因生产安全事故受到损害的从业人员，向本单位提出赔偿要求，可以依法享有（ ）。
                       答案：工伤社会保险和民事赔偿双重保障 
169.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（  ）文件，并对检测结果负责。

答案：安全合格证明  
170、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气象的变化，在施工现场采取相应的（   ）。

答案：安全施工措施

171.负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收时，为了确保安全，不允许接受审查、验收的单位购买其（  ）。

答案：指定生产、销售单位的安全设备或器材
172.《安全生产法》规定的予以关闭的行政处罚（  ）。
     答案：应报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定
173.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（）依法强制执行。 
                                           答案：人民法院
174.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人应当由（  ）的人员担任。

答案：取得相应执业资格
175.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（ ），防止职业危害的事项。
                                 答案：保障从业人员劳动安全
176.生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，（ ）。

答案：防范措施和事故应急措施
177.根据《安全生产法》规定从业人员在作业过程中，应当服从（ ）的管理，对违章指挥，从业人员有权拒绝。
                                           答案：正当、合理 
178.（  ）对建设工程项目的安全施工负责。

答案：项目负责人

179.建筑施工安全“三件宝”是：（  ）
                               答案：安全帽、安全带、安全网
180.电气设备发生火灾（ ）用水扑救。

答案：不准 
181.国家标准规定的安全色是：（  ）。

答案：红、蓝、黄、绿四种颜色

182. （  ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

答案：项目负责人
183.依照《安全生产法》第二十一条规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（   ）,否则,生产经营单位要承担法律责任。

答案:安全生产教育和培训
184.职业健康检查应当由（ ）以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。
                                             答案：省级以上

185、(    )是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

答案:安全生产责任制度

186、(    )是建筑施工企业昕有安全规章制度的核心。

答案:安全生产责任制度

187、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位(    )依法对本单位的安全生产工作全面负责。

答案:主要负责人

188、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人应当由(    )的人员担任。

答案:取得相应执业资格

189、(    )对建设工程项目的安全施工负责。

答案:项目负责人

190、《建设工程安全生产管理条例》规定，旋工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，(    )报告生产安全事故。

答案:及时、如实

191、(    )负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

答案:项目负责人

192、《建设工程安全生产管理条例》规定，(    )负责对安全生产进行现场监督检查。

答案:专职安全生产管理人员

193、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(    )报告。

答案:项目负责人和安全生产管理机构

194、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的(    )。

答案:总承包单位对施工现场的安全生产负总责

195、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(    )责任。

答案:连带

196、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(    )责任。

答案:部分

197、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由(    )负责统计上报。

答案:分包单位

198、建筑施工企业安全生产责任制的考核周期应当按(    )确定。

答案:企业考核办法中规定的考核时间周期

199、安全目标的措施体系是安全目标实现的(    )．

答案:保证

200、施工组织设计是以(    )为对象编制的，用以指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

答案:施工项目

201.《安全生产法》规定，生产经营场所和（   ）应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

答案:员工宿舍

202.《安全生产许可证》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。

答案:3年

203.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，属于什么事故？（  ）

答案：较大事故

204.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过多长时间？（  ）

答案：2小时

205.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起多少日内做出批复？（  ）

答案：15日

206.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（ ）

答案：缺氧

207.根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴（ ）安全帽。

答案：红色

208.以下灭火剂中，（ ）破坏大气的臭氧层，要逐步淘汰。

答案：1211灭火器

209.安全标志分为四类,它们分别是（  ）。

答案：禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志

210、三级安全教育是指：（  ）。

答案：入厂教育、车间教育、岗位或班组教育

211、全国消防宣传日是哪一天？（  ）

答案：11月9日

212、取得特种作业操作许可证的人员，一般每隔几年必须进行定期复审？（  ）

答案：二年

213、国家颁布的《安全色》标准中，表示指令、必须遵守的规程的颜色为：（  ）

答案：蓝色

214、三线电缆中的红线代表(  )。

答案：火线

215、国家标准(GB2893—82)中规定的四种安全色是(  )

答案：红、蓝、黄、绿

216、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设(  )。

答案：红灯示警

217、凡在坠落高度基准面(  )米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。

答案：2米

218、施工现场进行拆除工程时，必须(  )拆除。

答案：自上而下

219、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险，意外伤害保险费由(   )支付。

答案：施工单位

220.(  )是生产经营活动的主体，也是安全生产的责任主体。

答案： 企业

- 特种作业人员必须经过（　　）合格取得操作证者，方可上岗。        
                                    答案：专业技术培训考试

- 从事特种作业人员必须年满（ 　）周岁？        
                                             答案：１８

223.新建、改建、扩建建设项目安全设施的“三同时”工作应在(  )进行。

答案： 建设项目正式投产前

224.下列属于使用劳动防护用品的一般要求是：(   )

答案：使用前应首先做一次外观检查

225.《劳动防护用品监督管理规定》第十八条规定：“生产经营单位不得采购和使用无(   )的特种劳动防护用品。 ”

答案： 安全标志

226.(  )是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，同时也是生产经营单位最基本的安全管理制度。

答案：安全生产责任制

227.《建设工程安全生产管理条例》规定，（  ）负责对安全生产进行现场监督检查。

答案：专职安全生产管理人员

228.特种作业人员的安全技术考核是以(  )考核为主。

答案： 实际操作技能

229.新从业人员安全生产教育培训时间不得少于 (  )学时；危险性较大的行业和岗位，教育培训时间不得少于 (   )学时。

答案：24

230.下列属于班组安全生产教育主要内容的是(  )。

答案： 岗位安全操作规程

231.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，单位负责人接到报告后，应当(B)向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

答案：在1小时内

232.报告事故应当包括下列内容：(   )。

答案：单位概况、事故时间、地点、简单经过、死亡人数、现场情况、采取的措施等

233.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（   ） 。

答案：特种作业

234.根据规定，取得特种作业人员操作证的特种作业人员（司炉工除外），每隔 （   ）年要进行一次复审。

答案：2

235、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（）。 
                                              答案:正常

236、据统计，因火灾死亡的人中有80%以上属于（ ）     
答案：烟气窒息致死

237、施工现场住宿冬季采暖（   ）。

答案：必须按照有关规定统一安装炉具并设专人管理，不得随意安装炉具，防止发生煤气中毒。

238、工地发生伤亡事故时，应（  ）。

答案：有组织地抢救伤员,保护事故现场，及时向上级和有关部门报告事故。

239、高处作业的施工人员，应（  ）。

答案：佩戴安全带和安全帽，穿防滑鞋和紧口工作服。

240、使用里脚手架砌墙时，（  ）。

答案：墙外部应采用立网全封闭，同时应将立网与墙之间的孔隙封严，防止落物。

241、电焊、气焊作业，为防止发生火灾应（  ）。

答案：将作业区周围和下方的易燃物进行清理或覆盖。

242、施工现场的物料提升机（龙门架、井字架），（  ）。

答案：必须是经培训考试合格的持证人员操作。

243、夏季炎热天气施工时，（  ）。

答案：不准穿拖鞋作业，要穿戴整齐，文明施工。

244、按照《建筑施工安全检查标准》中的规定，市区主要路段的工地周围应设置高于（   ）米的现场围挡。

答案：2.5m

245、安全检查等级划分为（   ）几个等级。

答案：优良、合格、不合格

246、脚手架搭设完毕，应由（   ）组织，有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。

答案：项目经理.总工程师

247、安全检查的重点是（  ）。

答案：违章指挥和违章作业

248、安全检查的方法主要有（  ）。

答案：量、看、测、现场操作

249、扣件式钢管脚手架杆件的传力是依靠（  ）。

答案：扣件与钢管之间的摩擦力

250、高层建筑施工中，在外墙满搭外脚手架情况下，应在脚手架的　（  ）。满挂安全网。

答案：外表面

251、扣件式钢管脚手架，当架高在30m以上时，其立杆的垂直偏差，应使全高偏斜不大于（  ）。

答案：10cm

252、在雷雨季节，所搭设的井字架等独立脚手架，高度超过（  ）　　时，必须安装避雷针，其接地电阻不得大于10Ω。

答案：15m

253、为防止脚手架的内倒外倾，加强立杆的纵向刚度，必须按规定设置（   ）。

答案：连墙杆

254、安全网要随楼层施工进度逐步上升，高层建筑除这一道逐步上升的安全网外，尚应在下面间隔（   ）的部位设置一道安全网。

答案：3～4层

255、首层墙高度超过（   ）m的二层楼面周边，必须在周围架设安全平网。

答案：3.2

256、安全帽应能承受（   ）kg的钢锤自1m高自由落下的冲击。

答案：5

257、在人行通道处、建筑出入口处、高层建筑周边，要设置（   ）。

答案：安全防护棚

258、密目式安全网，应能承受（   ）kg的钢管在3m高处自由下落冲击而不穿透。

答案：5

259、高处作业是指在坠落高度基准面（   ）m有可能坠落的高处进行的作业。

答案：2

260、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：无外脚手架的高度超过（   ）m的楼层周边，必须在周围架设安全平网一道。

答案：3.2

261、用钣手拧紧螺帽，使螺帽产生转动效应的力，称为力矩。力矩的单位是（   ）。

答案：KN·m

262、作用在脚手架上的施工荷载是（   ）。

答案：可变荷载

263、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和（）五类伤亡事故为建筑业常发的事故。

答案：坍塌

264、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司教育、（ ）、班组教育。

答案：项目教育

265、施工现场的“三违”是指：违章指挥．违章作业、（  ）。70％以上的事故是由于“三违”造成的。

答案：违反劳动纪律

266、处理事故的“四不放过”原则是：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；（  ）；防范措施没有落实不放过。

答案：广大职工没有受到教育不放过

267、正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙不能紧贴；二是（  ）。

答案：必须系紧下颚带

268、正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应（  ）。

答案：高挂低用

269、直接从事带电作业时，必须（  ），防止发生触电。

答案：穿绝缘鞋和戴绝缘手套

270、阳台、楼板、屋面、基坑周边等临边应设（  ）

答案：防护栏杆，外挂密目网封闭

271、模板的支柱必须放置在坚实处，底部（  ）。

答案：用长木板垫牢，不准使用脆性材料

272、每张安全平网的重量一般不宜超过（  ）kg，并要承受（  ）N的冲击力？

答案：15、800

273、施工的噪声大于（  ）分贝时，要采取降噪措施。

答案：85

274、新进场人员岗前培训不得少于（  ）学时。

答案：24

275、风力达到（  ）级时，不得进行受力面积大的起重作业。

答案：5

276、钢筋半成品存放应堆码整齐，堆码高度一般不宜超过（  ）米，否则应设置稳定牢固的存放台架。

答案：0.5

277、冬季施工是指室外昼夜温度低于（  ）摄氏度，或昼夜最低温度低于（  ）摄氏度，便进入冬季施工。

答案：+5、-3

278、钢丝绳用编结方法连接时，编结长度应大于钢丝绳直径的  倍；且不得少于（  ）mm。

答案：15  300

279、生产经营单位要教育从业人员，按照护品的使用规则和防护要求，对劳动防护用品做到“三会”         。

答案：会正确使用；会正确维护使用；会报废

280、有关模板拆除的顺序的说法，正确的是（  ）。

答案：先支的后拆

281、职工有下列那种情形，应当不认定为工伤（  ）。

答案：在工地醉酒导致伤亡。

282、指导全局、统筹规划建筑工程施工活动全过程的组织技术经济文件是（  ）。

答案：施工组织设计

283、钢丝绳在卷扬机滚筒上缠绕不少于3~5圈，不论在任何情况下不得少于（  ）圈。

答案：3

284、基坑开挖要求做到坑边（  ）m以内不允许堆土。

答案：1.5

285、造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故是（  ）事故？

答案：较大事故

286、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（   ）报告。

答案：本单位负责人

287、《建筑工程安全生产管理条例》（   ）开始实施的。

答案：2004年2月1日

288、当起重臂跨越电力线路时，起重臂或起吊物距离低压供电线路距离不得小于（   ）米，距离高压供电线路距离不得小于（   ）米。

答案：3 、 6

289、台风到来前（   ）天，应停止移动模架和挂蓝施工，防止梁体在张拉前遭受台风侵袭破坏。

答案：5

290、当基坑深度超过（   ）m时，周边必须设两道防护栏杆，危险处夜间设红色警示灯.

答案：2

291、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持（   ）毫米空间才能使用。

答案：32

292、生产经营单位对（   ）应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

答案：重大危险源

293、钢筋梯最好使用圆钢（   ）直径的材料制作。

答案：16-20mm

294、安全检查的内容包括查领导、查思想、（   ）、查管理和查隐患。
                                               答案：查制度 295、查事故隐患就是要查安全管理漏洞、人的不安全行为和（   ）。

答案：物的不安全状态

296、安全带的正确挂扣应该是（   ）。

答案：高挂低用

297、下列哪项能最有效改善企业的安全水平？（  ）

答案：实施安全管理

298、采用起重机吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落听从指挥，被吊重物下方（  ）严禁人员停留。

答案：回转半径

299、《中华人民共和国安全生产法》中设定的法律责任有刑事责任、行政责任和（  ）三种

答案：民事责任

300、设置模板存放区必须设（  ）米高圉栏

答案：1.2

301、建筑施工企业的管理人员强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究（  ）责任。

答案：刑事

302、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业（  ）证书．方可上岗作业。

答案：操作资格

303、施工现场必须设置消防车道其宽度不得小于（  ）。

答案：3.5米

304、施工现场的配电箱，为了防止雨水和沙尘侵入电器，配电箱导线的进出口必须设在（  ）。

答案：箱体下底面

305、吊篮升降时必须使用独立的保险绳，绳径不小于（  ）mm。

答案：12.5

306、起重吊装人员必须遵守（  ）规定，严禁违章、无证操作。

答案：十不吊

307、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（  ）。

答案：专职安全员

308、特殊脚手桨和高度在（  ）米以上的高大脚手架，必须有设计方案。

答案：20

309、2015年是第十四次开展全国安全生产月活动，活动主题是（ ）。

答案：加强安全法制，保障安全生产

310、落实企业安全生产主体责任的关键是 (    )安全责任的落实。

答案：企业主要负责人

311、“三同时”是指新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施必须与主体工程 (     )。

答案：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

312、（    ）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

答案：工程总承包单位

313、下列哪项不属于建设工程安全防护、文明施工措施项目清单内容（   ）。

答案：办公用电脑

314、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于（   ）小时。

答案：24

315、下列哪类人员不是建筑施工特种作业人员（    ）。

答案：建筑木工

316、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备，建筑施工总承包企业一级资质不少于（   ）人。

答案：4

317、建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的，（    ）。

答案：吊销其安全生产许可证

318、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行 （  ） 收发、 （  ） 保管制度。

答案：双人、双人
319、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（   ）组织召开专家论证会。

答案：施工单位

320、连墙件设置要求是（    ）。

答案： 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

321、在建筑施工中，通常所说的“四口防护”是指：楼梯口、(    ) 、预留洞口和出入口。

答案： 电梯口

322、当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110%时，起重量限制器应当动作，使塔机停止向（   ）方向运行。

答案： 上升

323、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（    ）设一道安全网。

答案： 10m

324、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（     ）。

答案：TN-S

325、在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（   ）。

答案：6m

326、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（   ）。

答案：3m

327、30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（   ）。

答案：50mm

328、一般临时设施区域，每100m2配备（   ）个10L灭火器。

答案：2

329、支撑的拆除应按（    ）的顺序施工。

答案：先支撑后换支撑

330、基坑（槽）上口堆放模板时的最小距离应在（    ）以外。

答案：1m外

331、模板安装作业必须搭设操作平台的最低高度为（      ）。

答案：2.0m

332、采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢。纵向扫地杆距离底座的限制高度为（   ）。

答案：200㎜处

333、起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（   ）圈。

答案：3

334、施工现场的动火作业，必须执行（   ）。

答案：动火前审批制度

335、边长在（ ）以上的洞口，四周应设置防护栏杆，洞口下张设安全平网。

答案：150CM

336、被确诊患有职业病的职工，职业病诊断机构应发给其《职业病诊断证明书》，并享受国家规定的(   )。答案：工伤保险待遇

337、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由谁承担？（    ）。

答案：用人单位

338、以下哪种情况下，用人单位不得解除劳动合同?(     )

答案：职工患职业病

339、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（    ）。

答案：安全警示标志

340、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（    ）证书，方可上岗作业。

答案：操作资格

341、《建设工程安全生产管理条例》自（     ）开始施行。

答案：2004年2月1日

342、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（     ）。

答案：工程建设强制性标准

343、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（   ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

答案：安全防护用具和安全防护服装

344、违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（    ）的罚款。

答案：5万元以上10万元以下

345、违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（    ）年内不得再次申请安全生产许可证。

答案：3

346、《工伤保险条例》所称职工，是指与用人单位存在劳动关系（    ）的各种用工形式、各种用工期限的劳动者。

答案：包括事实劳动关系

347、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（    ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

答案：1

348、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，情况紧急时，事故现场有关人员可以（   ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

答案：直接

349、《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（   ）。

答案：特种设备制造许可证、 产品合格证、制造监督检验证明

350、建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，（    ）以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内实施工程建设强制性标准的监督管理工作。

答案：县级

351、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》自  起施行。
答案：2001年4月21日

352、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（  ）。

答案：总承包单位对施工现场的安全生产负总责
353、除了矿山、建筑施工单位和危险物品的生产经营单位外，其他生产经营单位，从业人员超过（   ）人时，应当设置安全生产管理机构。

答案：三百

354、新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入（    ）。 
                                        答案：建设项目概算

355、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品单位的   对本单位危险化学品的安全负责。

答案：主要负责人
356、施工组织设计是以（  ）为对象编制的，用以指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

答案：施工项目

357、从事一般性高处作业脚上应穿 （     ）。

答案：软底防滑鞋

358.三线电缆中的红色线是（     ）。

答案：火线

359.负有安全生产监督管理职责的部门进入生产经营单位进行检查中，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在（  ）日内依法作出处理决定。

答案：十五

360.安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示（  ） 。

答案：安全生产监督管理部门的工作证及介绍信

361.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令（  ） 。

答案：限期改正

362.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（  ） 。

答案：本单位负责人

363.有车辆出入的仓库，其主要通道的宽度不得小于（  ）米。

答案：2.5

364.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（  ）。

答案：特种作业

365.根据规定，取得“特种作业人员操作证”的特种作业人员（司炉工除外），每隔（  ）年要进行一次复审。

答案：2

366.内爬式塔式起重机，如遇到风力达到（  ）以上时，不得进行顶升、安装、拆除作业。

答案：四级

367.根据国家规定，凡在坠落高度离基准面（  ）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

答案： 2m

368.地面上的绝缘油着火，应用（  ）进行灭火。

答案：干砂

369.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（  ）。

答案：缺氧

370.警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。其基本外型是（  ）。

答案：正三角形边框

371.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》第十九条规定特大安全事故发生后，按照国家有关规定组织调查组对事故进行调查。事故调查工作应当自事故发生之日起（  ）天内完成。

答案：60日

372.噪声对人体中枢神经系统的影响是（  ）。

答案：头脑皮层兴奋，抑制平衡失调

373.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持（  ）毫米空间才能使用。

答案：32

374. 安全网使用（  ）后，必须进行绳的强度测试。

答案：3个月

375.架设临时线路除了需要经过有关部门负责人批准，明确专人负责，装置合格外，它的使用期限最多不超过（  ） 。

答案：6个月

376.人体发生触电后，根据电流通过人体的途径和人体触及带电体方式，一般可分为单相触电、两相触电及（  ）。

答案：跨步电压触电

377.根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴（  ）安全帽。

答案：红色

378.扑救可燃气体火灾，应（  ）灭火。

答案：用干粉灭火器

379.当身上衣服着火时，可立即（  ）。

答案：就地打滚，压灭身上火苗

380.安全带的正确挂扣应该是（  ）。

答案：高挂低用

381.在梯子上工作时，梯与地面的斜角度应为（  ）度左右。

答案：60

382.室温高于摄氏（  ）度，相对湿度超过（  ）的作业场所，称为高温作业场所。

答案：30℃，80％

383.安全网的网格周边不得大于（  ）。

答案：10厘米

384.使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（  ）。

答案：侧风方向

385.工地夜间照明线路，灯头的架设高度不得低于（  ）。

答案：2.5米

386.辨别罐装化学品的正确方法是（  ）。

答案：检查容器外的标签内容

387.使用叉车时，如有大型货物挡住驾驶员视线时，应（  ）。

答案：倒车行驶

388.职业病诊断鉴定办事机构应当在受理鉴定之日起（  ）日内组织鉴定。

答案：60

389.新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目，应当在竣工验收之日起（  ）日内申报职业病危害项目。

答案：30

390.在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围      （  ）米内。

答案：20

391.拆除脚手架作业，必须（  ）进行。

答案：由上而下分层

392.触电事故中，绝大部分都是（  ）导致人身伤亡的。

答案：人体接受电流遭到电击

393、安全生产管理是实现安全生产的重要（  ）。

答案：保证

394、安全是（  ）。

答案：生产系统中人员免遭不可随的伤害

395、事故隐患是指生产系统中导致事故发生的（  ）

答案：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷

396、在我国安全技术标准体系中，强制性标准通常在标准编号当中用（  ）标注。

答案：“/T”

397、我国现行的安全生产方针是（  ）

答案：安全第一、预防为主，综合治理

398、2002年颁布实施的（  ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

答案：安全生产法

399、（  ）是安全生产方针的核心，是实现安全生产的根本途径。

答案：预防为主

400、发布的《安全生产“十二五”规划》提出，到2015年，企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，各行业(领域)安全生产状况全面改善，安全监管监察体系更加完善，各类事故死亡总人数下降（  ）以上。

答案：10%

401、发布的《安全生产“十二五”规划》提出，到2015年，各行业（领域）安全生产状况全面改善，安全监管监察体系更加完善，较大和重大事故起数下降（  ）以上，起数下降（  ）以上

答案：15%50%

402、（  ）监督，是“群众监督”最基本的监督形式。

答案：工会

403、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（  ） 机构，配备专职安全生产管理人员。

答案：管理

404、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（   ）人员。

答案：专职安全生产管理

405、《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员的配备办法由（  ）制定。

答案：国务院建设行政主管部门会同其他有关部门

406、依据《建设工程安全生产管理条例》，（  ）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

答案：国务院建设行政主管部门

407、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（  ）进行审查。

答案：安全施工措施

408、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（   ）具体实施。

答案：建设工程安全监督机构

409、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩（  ）的工期。

答案：合同约定

410、在编制工程概算时，（  ）应该确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

答案：建设单位

411、（  ）在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

答案：建设单位

412、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（  ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有部门备案。

答案：15

413、建设单位应当在拆除工程施工（  ）日前，将相关安全资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

答案：15

414、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行（  ），采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

答案：操作规程

415、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边（  ）安全。

答案：建筑物、构筑物

416、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位和（  ）等注册执业人员应当对其设计负责。

答案：注册建筑师

417、《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（  ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

答案：重点部位和环节

418、《建设工程安全生产管理条例》规定，采用（  ）的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

答案：新结构、新工艺、新材料

419、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（  ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

答案：设计单位

420、工程监理单位和监理工程应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（  ）责任。

答案：监理

421、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（  ）

答案：工程建设强制性标准

422、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，（  ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

答案：工程监理单位

423、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（  ）

答案：检测合格证明

424、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工更改重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（  ）承担。

答案：具有相应资质的单位

425、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，安装、拆装施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（  ）措施，并由专业技术人员现场监督。

答案：安全施工

426、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，安装、拆装施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由（  ）现场监督。

答案：专业技术人员

427、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理（  ）手续并签字。

答案：验收

428、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，进行施工现场施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行检验检测的检验检测机构，必须具有（  ）

答案：专业资质

429、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（  ）文件，并对检测结果负责。

答案：安全合格证明

430、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对（  ）负责。

答案：检测结果

431、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气象的变化，在施工现场采取相应的（  ）

答案：安全施工措施

432、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护 ，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。

答案：责任方

433、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（  ）

答案：专项防护措施

434、建筑业与其他行业相比有自身特点，主要表现在（  ）等方面。

答案：产品回定、生产流动性大、露天交叉作业多、手工操作劳动强度大

435、在生产过程中，下列属于事故的有（  ）

答案：人员死亡、人员重伤、财产损失、人员轻伤、设备损失

436、事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（  ）

答案：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷

437、本质安全是安全生产管理“预防为主”的根本体现，也是安全生产管理的努力方向和最高境界。现实中由于（  ）等原因，还很难做到全部的本质安全。

答案：技术、资金、人的认识

438、安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身作亡、财产损失等事故，采取的（  ）一系列措施和活动。

答案：保障人身安全和健康、环境免遭破坏、设备和设施免遭损坏、消除或控制危险和有害因素

439、安全生产管理是利用（  ）等措施，控制物的不安全因素和人的不安全行为，实现安全生产的活动。

答案：计划、组织、指挥、协调、控制

440、安全生产管理的最终目的是为了减少与控制危害和事故，尽量避免生产过程中发生（  ）以及其他损失。

答案：人身伤害、财产损失、环境污染

441、安全生产管理具体包括（  ）方面的内容。

答案：安全生产法制管理、行政管理、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和作业条件管理

442、安全生产法律法规包括安全生产方面的（  ）。

答案：行政法规、地方法规

443、安全生产规章制度泛指（  ）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

答案：国家、行业主管部门、地方政府、企事业单位

444、从20世纪90年代起，建设部相继编写出台了多部建筑安全技术标准规范，其中包括（  ）

答案：建筑施工安全检查标准、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、龙门架及井架物料提升机安全技术规范、建筑施工高处作业安全技术规范

445、安全生产的意义（  ）

答案：安全生产关系到人民群众生命和财产安全、安全生产直接关系到经济的健康发展、安全生产关系社会稳定的大局

446、2004年3月17日，为落实国管院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，全面实施（  ），建设部提出了《建设部关于贯彻落实国管院《关于进一步加强安全生产工作的决定》的意见》。

答案：《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》

447、我国现行的安全生产管理体制是（  ）

答案：企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪

448、《国务院关于进一步加强安全生产的决定》（国发【2004】2号）中指出：要努力构建（  ）的安全生产工作格局。

答案：政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持

449、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》适用于（  ）及新建、改建、扩建和拆除等活动。

答案：土木工程、装修工程、线路管道和设备安装工程、建筑工程

450、按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，安全生产管理机构主要职责是（  ）

答案：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训、组织开展安全检查

451、按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构负责人应当履行的职责是（  ）.

答案：适时修订企业安全生产规章制度、调配各级安全生产管理人员、监督、指导并评价企业各部门或分支机构的安全生产管理工作、配合有关部门进行事故的调查处理

452、按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行的职责是（  ）

答案：负责安全生产相关数据统计、安全防护和劳动保护用品配备及检查、施工现场安全督查

453、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有义务向施工单位提供施工现场毗邻区域的（  ）等有关资料。

答案：供水等地下管线、气象和水文观测、相邻建筑物、构筑物、地下工程

454、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建筑工程（  ）所需费用 。

答案：安全作业环境、安全施工措施

455、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的（  ）

答案：安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材

456、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（  ）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

答案：施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施

457、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照（  ）进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

答案：法律、法规、工程建设强制性标准

458、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（  ）的措施建议。

答案：保障施工作业人员的安全、预防生产安全事故

459、根据《建设工程安全生产管理条例》，对工程监理单位在实施监理过程中应（  ）。

答案：发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改、安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位、施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

460、为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（  ）等安全设施和装置。

答案：保险、限位

461、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（  ）

答案：生产（制造）许可证、产品合格证

462、《建设工程安全生产管理条例》规定，（  ）等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

答案：施工起重机械、整体提升脚手架、模板

463、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸（  ）等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施。

答案：模板、施工起重机械、整体提升脚手架

464、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的条件有（  ）

答案：注册资本、专业技术人员、技术装备、安全生产

465、施工单位应当建立包括（  ）等内容的安全防护用具管理制度。

答案：购置、验收、登记、发放、保管、使用、更换、报废

466、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（  ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

答案：周围环境、季节、气候

467、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻（  ）等，应当采取专项防护措施。

答案：建筑物、构筑物、地下管线、

468、（  ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

答案：安全生产责任制度

469、（  ）是建筑施工企业昕有安全规章制度的核心。

答案：安全生产责任制度

470、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（  ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

答案：主要负责人

471、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人应当由（  ）的人员担任。

答案：取得相应执业资格

472、（  ）对建设工程项目的安全施工负责。

答案：项目负责人

473、《建设工程安全生产管理条例》规定，旋工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（  ）报告生产安全事故。

答案：及时、如实

474、（  ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

答案：项目负责人

475、《建设工程安全生产管理条例》规定，（  ）负责对安全生产进行现场监督检查。

答案：专职安全生产管理人员

476、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（  ）报告。

答案：项目负责人和安全生产管理机构

477、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的（  ）。

答案：总承包单位对施工现场的安全生产负总责

478、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担（  ）责任。

答案：连带

479、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（  ）责任。

答案：部分

480、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（  ）负责统计上报。

答案：分包单位

481、建筑施工企业安全生产责任制的考核周期应当按（  ）确定。

答案：企业考核办法中规定的考核时间周期

482、安全目标的措施体系是安全目标实现的（  ）．

答案：保证

483、施工组织设计是以（  ）为对象编制的，用以指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

答案：施工项目

484、（  ）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。

答案：施工组织没计

485、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（  ）。

答案：专项施工方案

486、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（  ）。

答案：安全验算结果

487、按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（  ）进行论证、审查。

答案：专家

488、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（  ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

答案：3 m(含3 m)

489、按照建设部的有关规定，高度超过（  ）的落地式钢管脚手架工程应当编制专项施工方案。

答案：24 m

490、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（  ），或跨度超过18 m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

答案：8m

491、对施工总荷载大于lo kN／mz，或集中线荷载大于（  ）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

答案：20 kN/m

492、按照建设部的有关规定，建筑施工企业应当组织不少于（  ）人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

答案：5

493、施工组级设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（  ）组织有关人员进行编制。

答案：施工单位技术负责人

494、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（  ）审批签字后，方可实施。

答案：施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

495、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（  ）。

答案：安全技术措施

496、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技  术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（  ）签字确认。

答案：双方

497、建设工程施工前，施工单位（  ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

答案：负责项目管理的技术人员

498、某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项折合得分如下：安全管理8.5分、文明施工12.5分、脚手架8分、基坑工程9分、模板支架8.2分、高处作业8.5分、施工用电8.5分、物料提升机与施工升降机8.6分、施工机具4.5分、塔机与起重吊装缺项。计算该施工现场汇总表实得分为（  ）分。

答案：84.78

499、某施工现场使用3台塔机，按照《建统施工安全检查标准》评分，1号塔吊得分为92分，2号塔吊得分为83分，3号塔吊得分为86分，该施工现场塔吊分项表实得分为（  ）分。

答案：87

500、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（  ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

答案：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

501、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（  ）考核合格后方可任职。

答案：建设行政主管部门或者其他有关部门

502、根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（  ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

答案：企业法定代表人

503、根据建设部的有关规定，，省、自治区、直辖市人民政府（  ）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。

答案：建设行政主管部门

504、根据建设部的有关规定，建筑施工企业主要负责人：项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容包括（  ）。

答案：安全生产知识和管理能力

505、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为（  ）年。

答案：3

506、根据建设部的有关规定，施工单位（  ） 的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

答案：新入场

507、三级安全教育是指（  ）三级。

答案：公司、项目、班组

508、根据建设部的有关规定，施工单位新人场的工人，必须接受（  ）培训教育，经考核合格后，方能上岗。

答案：三级安全

509、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（  ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

答案：专门的安全作业

510、施工单位应当对（  ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

答案：管理人员和作业人员

511、施工单位应当对管理人员和作业人员每年（  ）安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

答案：至少进行一次

512、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人（  ）。

答案：工作档案

513、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（  ）进行相应的安全生产教育培训。

答案：作业人员

514、根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备（  ）。

答案：起重设备安装工程专业承包资质

515、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（  ）的检验检测机构监督检验合格。

答案：有相应资质

516、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（  ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

答案：30日

517、施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向（  ）登记。

答案：建设行政主管部门或者其他有关部门

518、施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（  ）应当置于或者附着于该设备的显著位置。

答案：登记标志

519、国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（  ）制度。

答案：淘汰

520、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理．定期进行检查、维修和保养，建立相应的（  ），并按照国家有关规定及时报废。

答案：资料档案

521、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时（  ）。

答案：报废

522、《企业职工伤亡事故分类标准>规定，死亡事故是指事故发生昏当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（  ）内死亡的事故。

答案：30天

523、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（  ）。

答案：人的不安全行为

524、根据《建筑施工企出主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（建质C2007J189号）规定，对于主要负责人在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核（  ）。

答案：承建的工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故

525、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（建质[9007]189号）规定，对于项目负责人在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核（  ）。

答案：承建的工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故

526、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（  ）进行监控，制定施工现场生产安全事敞应急救援预案。

答案：易发生重大事故部位、环节

527、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取(    )措施后撤离危险区域。

答案：必要的应急

528、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(    )支付。

答案：施工单位

529、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限(    )。

答案：自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

530、建筑起重机械产权备案的范围包括建筑施工现场使用的(    )、物料提升机和高处作业吊篮等机械设备。

答案：塔式起重机和施工升降机

531、我省建筑安全生产标准化建设是以《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--2011)和(    )及有关规定为核心建立的考评体系。

答案：《施工企业安全生产评价标准》(J(.J,"T7r--2010)

532、建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的(    )。

答案：25%

533、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责，在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的(    )。

答案：80%

534、施工单位制定安全生产责任制应当掌握的原则有(    )。

答案：合法性、全面性、可操作性

535、施工单位各级管理人员的安全生产责任制主要包括的责任制有(    )。

答案：技术负责人 、分管安全生产负责人、负责项目管理的其他人员、项目负责人 、施工班组长

536、安全生产责任制主要包括的内容有(    )。

答案：部门和人员的安全生产职责、履行安全生产职责情况的检查程序与内容、考核办法、程序与标准、奖惩措施与落实

537、施工单位主要负责人安全生产责任的叙述是(    )。

答案：组织和督促本单位安全生产工作，建立键全本单位安全生产责任制、组织开展本单位的安全生产教育培训、制定本单位安全生产规章制度和操作规程、保证本单位安全生产所需资金的投入

538、对工程项目负责人安全生产责任的叙述有(    )。

答案：负责本工程项目安全生产工作，落实本单位安全生产责任制和安全生产规章制度、建立工程项目安全生产保证体系，配备与工程项目相适应的安全管理人员、组织制定安全技术措施、发生事故后，积极组织抢救．采取措施防止事故扩大

539、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实(    )，确保安全生产费用的有效使用。

答案：安全生产责任制度、安全生产规章制度、操作规程

540、对专职安全生产管理人员安全生产责任的叙述有(    )。

答案：监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产进行监督检查、发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并监督检查整改情况、及时制止现场违章指挥、违章作业行为

541、《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(  )的，应当立即制止。

答案：违章指挥、违章操作

542、对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述 (    )。

答案：工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任、总承包单位应当和各分包单位签订分包合同，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、责任和义务、总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任

543、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的(    )。

答案：权利、义务

544、安全目标管理的要素有(    )。

答案：目标确定、目标分解、检查考核、目标实施

545、确定安全管理目标的主要依据包括(    )。

答案：国家的安全生产方针、政策和法律、法规的规定、行业主管部门和地方政府签定的安全生产管理目标和有关规定、要求、企业的基本情况、企业的中长期规划、近期的安全管理状况、上年度伤亡事故情况及事故分析

546、安全管理目标的主要内容包括(    )。

答案：生产安全事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标

547、目标体系是安全目标管理的核心，由(    )组成。

答案：总目标、分目标、子目标

548、目标检查考核要求的内容有(    )。

答案：实行逐级考核制度、检查考核虚严格按考核办法进行，防止流于形式、根据考核结果实施奖惩、做好考核总结工作

549、施工组织设计是以施工项目为对象编制的，指导其施工全过程各项施工活动的(    )的综合性文件。

答案：技术、经济、组织、协调、控制

550、施工组织设计一般分为(    )。

答案：施工组织总设计、单位（项）工程施工组织设计、施工方案

551、施工组织设计由施工单位的(    )等部门进行会审。

答案：施工技术、安全、设备

552、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对 (    )达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。

答案：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程等

553、按照建设部的有关规定，（）脚手架工程必须编制安全专项施工方案。

答案：吊篮脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、卸料平台

554、按照建没部的有关规定，（）模板工程必须编制安全专项施工方案。

答案：滑模、爬模、大模板、水平混凝土构件模板支撑系统、特殊结构模板工程

555、按照建设部的有关规定，（）工程必须编制安全专项施工方案。

答案：建筑幕墙的安装施工、网架和索膜结构施工、特种设备施工、预应力结构张拉施工

556、按照建设部的有关规定，（）工程须经专家论证审查专项施工方案。

答案：开挖深度超过5 m(含5'm)的深基坑工程、地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程、地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程、水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18 m，施工总荷载大于15 kN／mz的高大模板工程

557、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，主要用于(    )。

答案：施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善

558、安全技术交底制度是施工单位有效预防(    )的一种有效措施。

答案：违章指挥、违章作业、伤亡事故发生

559、安全技术交底具体要求是什么(    )。

答案：各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行、交接底双方应当签字确认、交底必须具体、明确、针对性强

560、安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是(    )的重要手段。

答案：消除事故隐患、改善劳动条件、落实整改措施、防止伤亡事故发生

561、安全检查的主要形式包括(    )。

答案：定期安全检查、经常性安全检查、专项（业）安全检查、季节性、节假日安全检查

562、《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护的有(  )。

答案：通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口

563、安全检查隐患整改“三定”原则的内容有(    )。

答案：定人、定时间、定措施

564、根据建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》，建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括(    )。

答案：施工单位安全生产管理机构的工作人员、施工单位安全生产管理机构的负责人、施工现场专职安全生产管理人员

565、山东省规定的特种作业人员的有(    )。

答案：架子工、电工、电（气）焊工

566、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列作业人员中必须按照国家有关规定经过培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的有(  )。

答案：垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、安装拆卸工

567、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306 -1985）．特种作业人员必须具备的基书条件有(    )。

答案：年满18岁，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于20周岁、工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷、具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验、从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员．年龄不得低于20周岁

568、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入(    )前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员．不得上岗作业。

答案：新的岗位、新的施工现场

569、夏季施工安全教育主要包括(    )等内容。

答案：安全用电知汉、预防雷击知识、防坍塌爱垒知识、防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

570、冬季施工安全教育主要包括(  )等内容。

答案：防冻、防滑知识、安全用电知识、防火安全知识、防中毒知识

571、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全阱护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有(  )，并在进入施工现场前进行查验。

答案：生产(制造）许可证、产品台格证

572、施工机械设备禁止购置和租赁的有(  )。

答案：国家明令淘汰曲、规定不准再使用的、存在严重事故隐患尢改造、维修价值的、检测不合格的、未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

573、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由(    )共同进行验收。验收合格的方可使用。

答案：施工总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

574、国家对严重危及施工安全的(    )实行淘汰制度。

答案：工艺、设备、材料

575、施工机械设备、施工机具及配件必须予以淘汰报废有哪些情况。

答案：国家明令淘汰、规定不准再使用的、存在严重事故隐患无改造、维修价值的、超过安全技术标准规定使用年限的、磨损严重、基础部件已损坏，再进行维修不能达到使用安全要求的

576、施工现场的安仝防护用具的有(  )。

答案：绝缘鞋、安全帽、安全带

577、事故报告应当包括的内容有(  )。

答案：事故发生的时间、地点、工程项日、企业名称、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计

578、工程建设重大事故报告的叙述有(  )。

答案：施工单位发生伤亡事故后，事故观场有关人员，包括有关管理人员以及作业人员等．应当立即向项目负责人、旋工单位负责人报告、特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告、施工单位应当在24小时内写出书面事故报告，按规定程序逐级上报

579、伤亡事故发生后，施工单位所采取（）措施。

答案：积极抢救伤员、妥善保护现场重要痕迹、妥善保护现场物证、绘制现场简图并做出书面记录

580、重大事故发生后，施工单位应做（）工作。

答案：采取措施防止事故扩大、对事故现场进行拍照或者录像

581、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院令第75号）规定，事故调查组履行的职责有(  )。

答案：查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况、确定事故责任者、提出事故处理意见和防范措施的建议、写出事故蒯查报告

582、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故事实材料的搜集主要包括(  )。

答案：事故和受害人的基本情况、事故发生前设备、设施等的性能和质量状况、有关设计和T艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况、气候、环境情况、防护措施

583、事故调查报告应当包括的主要内容有(  )。

答案：事故基本情况和概况、事故发生后采取的措施、事故原因和事故性质、对事故责任单位和责任人的处理建议、事故的教圳和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议

584、进行事故原因分析包括的步骤有(  )。

答案：整理和阅读调查材料、分析伤害方式、分析确定事故的直接原因、分析确定事故的间接原因

585、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，属于事故直接原因中机械，物质或环境不安全状态的有(  )。

答案：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷、设备、设施、工具、附件有缺陷、生产（施工）场地环境不良、个人防护用品用具缺乏或有缺陷

586、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，属于事故直接原因中人不安全行为的有(  )。

答案：不安全装束、造成安全装置失效、在起吊物下作业、停留、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作

587、按照《企业职工伤亡事故凋查分析规则》的规定，事故发生的间接原因有(  )。

答案：教育培训不够，未经培训、劳动组织不合理、没有安全操作规程或不健全、没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力

588、事故处理应当遵循的原则有(  )。

答案：实事求是、尊重科学、公正、公平、公开、分级管辖、四不放过

589、事故调查处理应当谨循“四不放过”的原则进行。“四不放过”的内容是(  )。

答案：事故原因未查清楚不放过、职工群众未受到教育不放过、防范措施未落实不放过、事故责任者未受到处理不放过

590、根据事故调查确定的事实，通过对事故原因的分析，找出对应于这些原因的人及其与事件的关系，确定事故的责任者。按责任者与事故的关系分为(  )。

答案：直接责任者、领导责任者、主要责任者

591、应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任的情况有(  )。

答案：违章指挥造成事故的、违章作业、冒险作业造成事故的、违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的、违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏．挪用安全装置和设备，造成事故的

592、按事故的性质可划分的类型有(  )。

答案：责任事故、非责任事故、破坏事故

593、根据事故责任的大小，对事故责任者进行不同程度的处罚，处罚的形式有(  )。

答案：行政处罚、经济处罚、刑事处罚

594、在生产安全事故应急救援方面，施工单位应当做的工作有(  )，

答案：制定本单位生产安全事故应急救援预案、建立应急救援组织或者配备应急救援人员、配备必要的应急救援器材、设备、定期组织演练

595、作业人员使用的个人安全防护用品有(  )。

答案：安全帽、安全带、焊接面罩、

596、作业人员安全生产方面权利有(  )。

答案：有了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利、有权了解危险岗位的操作规程和违章操作的危害、有对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举和控告的权利、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

597、作业人员安全生产方面义务有(  )．

答案：遵守有关安全生产的法律、法规和规章、遵守安全施工的强制性标准，以及本单位的规章制度和操作规程、正确使用安全防护用具、机械、垃备、自觉接受安全生产教育培训．掌握所从事工作应当具备的安全生产知识

598、作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝(    )。

答案：违章指挥、强令冒险作业

599、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的(  )中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

答案：作业条件、作业程序、作业方式

600、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权埘施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出(  )，有权拒绝违章指挥和强令冒险怍业

答案：批评、检举、控告

601、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的(  )。

答案：强制性标准、规章制度、操作规程

602、施工平面布置原则的是(  )。

答案：确保场内道路畅通，运输方便、现场布置紧凑，减少施工用地、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时没施

603、施工场地划分的有(  )。

答案：施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施、功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素

604、施工现场的场地可以采用(    )方式适当硬化。

答案：有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

605、施工现场主干道宽度不宜小于(  )，载重汽车转弯半径不宜小于15m。

答案：3.5m

606、建筑施工现场的隔挡高度，一般路段应高于(  )。

答案：1.8m

607、施工现场搭建的临时建筑物的使用年限定为(  )。

答案：5年

608、建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址 (  )。

答案：应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下、不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下、不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域

609、外电线路电压分别为l kV以下、1-10 kV、35-110 kV、154～220 kV、330-500kV时，其最小安全操作距离应当分别为(    )m。

答案：4,6,8,10,15、

610、建筑施工现场食堂应(  )。

答案：食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1 5 m、食堂应设嚣独立的制作间、储藏间、食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品

611、建筑施工现场厕所的叙述应(  )。

答案：厕所蹲位数量应根据施工现场作业人员的人量设置，一般为1: (25—30)、应设置水冲式或移动式厕所，地面应硬化，墙面刷白，纱门纱窗齐全、有女职工时应分设男女厕所，蹲坑间宜设置隔板．隔板高度不应低于0 9 m

612、施工现场急救员应经培训考核合格，持(  )上岗。

答案：省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

613、施工现场应设“七牌两图”。“两图”是指(    )。

答案：施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

614、施工现场应该设置‘两栏一报”，即（     ）。

答案：读报栏、宣传栏和黑板报

615、根据《安全色》规定．安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示(  )，

答案：禁止、警告、指令和提示

616、根据《安全标志》(GB2894-1996)．安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于(  )。

答案：禁止标志、警告标志、指令标志

617、施工现扬同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时，应当按照(     )的排列设置。

答案：警告、禁止、指令、提示的顺序．先左后右，先上后下

618、施工现场设置塔机应注意的安全事项有(  )。

答案：拟建的建筑物临近街道．塔轨应尽量布置在建筑物的内侧、塔机与临近的高压线达不到安全距离时，应搭设防护架，并限制旋转的角度、在一个现场内同时布置多台塔式起重机时，应保证交叉作业安全

619、在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距淘槽坑边不小于(  )。

答案： 0.5 m

620、施工现场主要材料、半成品堆放的原则是(  )。

答案：大型工具，应当一头见齐、砂应堆成方，石干应当拄不同粒径规格分别堆放成方、混凝土构件堆放场地应坚实、平整，接规格、型号堆放

621、施工现场的场地清理应(  )。

答案：作业区及建筑物楼层内，要做到工完场地清、施工现场的垃圾应分类集中堆放、垃圾应当用器具装载清运，严禁高处抛撒

622、施工工现场发生火灾时，应当拨打(  )电话向公安消防机构报警。

答案：119

623、国家关于保护和改善环境，防治污染的法律、法规有(  )。

答案：《环境保护法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》和《水污染防治法》

624、防治大气污染的方式有(  )。

答案：施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放、集中堆放的土方和裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等措施、使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，肪止施工过程扬尘

625、有针对性的防治大气污染的措施有 (  )。

答案：从事土方、渣土和施工垃圾运输廊采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施、施工现场应根据风力和大气温度的具体情况，进行土方回填、转运作业、建筑物内施工垃圾的清运，应采用专州封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒

626、防治水污染措施有(  )．

答案：施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排人市政污水管网和河流、现场存放的油料化学溶剂等直设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网

627、夜间施工，是指（  ）期间的施工。

答案：22时至次日6时

628、根据《建筑施工场界噪声限值》，在城市建城区内禁止夜间施工的设备是（     ）。

答案：各种打桩机

629、防治施工固体废弃物污染得措施有(  )。

答案：施工车辆运输建筑垃圾应当采取密封、覆盖措施，井按指定地点倾卸

630、申报省级安全文明工地 (  )。

答案：施工单位可以直接向省建筑安全监督机构申报省级安全文明工地

631、现代施工安全管理包括(    )等几部分组成。

答案：安全作业、文明施工、环境保护

632、施工总平面图编制的主要依据有(  )。

答案：工程所在地区的原始资料、施工方案、施工进度和资源需要计划、原有和拟建建筑工程的位置和尺寸、建设单位可提供房屋和其他设施、全部捷工设施建造方案

633、施工总平面图标识内容包括(  )。

答案：施工用机械设备的位置、施工临时设施位置、施工运输道路、临时供水、排水管线、消防设施、临时供电线路、变配电设施位置、物料堆放位置、围墙与人口位置、绿化区域位置

634、施工现场按照功能可划分为(  )等区域。

答案：施工作业区、辅助作业区、材料堆放区、办公区、生活区

635、施工现场的场地应当清除障碍物，适当硬化，做到(  )。

答案：场地平整坚实、雨季不积水、大风天不扬尘、无坑洼

636、施工现场道路应如何设置。 (  )

答案：施工现场应尽可能设置循环干道、主干道应当做好硬化处理，保证不沉陷、不扬尘，防止泥土带入市政道路、道路中间应起拱．两侧设排水设施、要与现场的仓库（料场）、吊车位置协调配合

637、建筑施工现场封闭管理的定义 。(  )

答案：包含对施工现场实行封闭式管理和对在建的建筑物使用密目式安全网封闭两个方面的内容、解决了“扰民”和“民扰”两个问题、起到保护环境、美化市容和文明施工的作用、防止不安全因素扩散到场外，减少扬尘外泄

638、施工现场围挡应沿工地四周连续设置，使用的材料应(  )。

答案：稳定、整洁、坚固、美观

639、施工现场的施工人员佩带的工作卡，必须注明佩带者的(  )，宜有照片。

答案：姓名、职务、工作岗位

640、临时设施必须合理选址、正确用材，确保满足使用功能和(  )等要求。

答案：安全、环保、消防、卫生

641、施工现场的临时设施较多，按照使用功能可分为(  )。

答案：办公设施、生活设施、生产设施、辅助设施

642、施工现场搭建的(  )应当进行结构计算。

答案：办公设施、两层以上临时房屋建筑物、大跨度临时房屋建筑物、生活设施

643、建筑施工现场搭建临时房屋 (  )。

答案：可选用钢骨架活动房屋、可选用砖朱结构固定式临时房屋、可选用砖混结构固定式临肘房屋

644、建筑施工现场职工宿舍 (  )。

答案：宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门，炎热季节应有消暑和防蚊虫叮咬措施、宿舍内净高不得小于2. 4 m．通道宽度不得小于0 9 m、宿舍内应当设置2m×0.9 m规格的单屡或双层单人床一床铺应高于地面0.3 m、严禁使用通铺、宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物

645、在施工坠落半径之内的．防护棚顶应当具有抗砸能力，防护棚顶材料(   )。

答案：强度应能承受l0 kPa的均布静荷载、可采用50 mm厚木板架设

646、施工现场应设置医疗保健室配备常用药以及(  )等急救器材

答案：保健医药箱、绷带、担架、止血带、颈托

647、当施工现场人员发生(  )时．必须在2小时内向建设、卫生防疫部门报告。

答案：法定传染病、食物中毒、急性职业中毒

648、施工现场应设“六牌两图”。“六牌”是指工程概况牌、(    )。

答案：管理人员名单及监督电话牌、入场须知牌、文明施工牌、消防保卫牌、安全生产牌

649、安全标志是用于表达特定信息的标志，由(  )组成

答案：图形符号、安全色、几何图形（边框）、文字

650、安全标志主要包括（     ）等。

答案：安全色、安全标志牌

651、安全标志分(  )。

答案：禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志

652、建筑施工现场安全标志应如何设置 (  )。

答案：在爆破物及有害危险气体和液体存放处设置禁止烟火、禁止吸烟等禁止标志、在施工现场的沟、坎、深基坑等处，夜间要设红灯示警、通道口处设置安全通道等指示标志

653、对现场建筑材料的堆放的一般要求有(  )。

答案：凡应当根据用量大小、使用时问长短、供应与运输情况堆放、各种材料必须按照总平可图规定的位置放置、各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求、应当按照品种、规格堆放．并没明显标牌，标明名称、规格、产地等、要有排水措施、符合安全防火的要求

654、建筑施工现场消防安全责任制度，应当明确（  ）等要求，并逐级落实防火责任制。

答案：消防安全管理程序、消防安全责任人、消防安全培训、消防安全要求

655、施工现场应当制定(  )等消防安全管理制度。

答案：用火用电制度、易燃易爆危险物品管理制度、消防设施维护保养制度、消防值班制度、消防安全检查制度、职工消防教育培训制度

656、施工现场应当建立不扰民措施，避免(  )等扰民．引起纠纷。

答案：噪音、烟气、光、扬尘

657、施工现场应采取(  )等措施控制和降低噪声。

答案：消声、吸声、隔声

658、申报省级安全文明工地应具备的条件包括(  )等。

答案：建筑施工企业必须取得《建筑施工企业安全生产许可证》、企业连续三年未发生安全生产事故、施工现场使用的安全防护用具及机械设备购置与使用符合有关规定

659.职业健康安全“三同时”是指职业健康安全设备设施与主体工程（ ）

答案：同时设计、同时施工、同时投产使用

660、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（  ）组织有关人员进行编制。

答案：施工单位技术负责人

661、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（  ）审批签字后，方可实施。

答案：施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

662、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由(      )签字确认。

答案：双方

663、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的(      )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

答案：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

664、根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（　　）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

答案：企业法定代表人

665、根据建设部的有关规定，，省、自治区、直辖市人民政府（　　）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。

答案：建设行政主管部门

666、根据建设部的有关规定，，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容包括（　　）。

答案：安全生产知识和管理能力

667、根据建设部的有关规定，施工单位（  ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

答案：新入场

668、三级安全教育是指哪三级？(    )

答案：公司、项目、班组

669、根据建设部的有关规定，施工单位新入场的工人，必须接受（  ）培训教育，经考核合格后，方能上岗。

答案：三级安全

670、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（  ）的检验检测机构监督检验合格。

答案：有相应资质

671、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（  ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

答案：30

672、国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行(      )制度。

答案：淘汰

673、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（  ）天内死亡的事故。

答案：30

674、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限(      )。

答案：自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

675、施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（  ）

答案：有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

# 676、建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（  ）。

答案：1.8m

# 677、施工现场搭建的临时建筑物的使用年限定为（  ）年。

# 答案：5

# 678、外电线路电压分别为1kV以下、1～10kV、35～110kV、154～220kV、330～500kV时，其最小安全操作距离应当分别为（  ）m。

答案：4、6、8、10、15

679、施工现场应该设置“两栏一报”，即（  ）。

答案：读报栏、宣传栏和黑板报

680、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（  ）。

答案：禁止、警告、指令和提示

681、根据《安全标志》（GB2894-96），安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于（  ）。

答案：禁止标志、警告标志、指令标志

682、夜间施工，是指（  ）期间的施工。

答案：22时至次日6时

683、根据《建筑施工场界噪声限值》，在城市建城区内禁止夜间施工的设备是（  ）。

答案：各种打桩机

684、依据《施工企业安全生产评价标准》，安全生产条件、安全生产业绩单项评价和安全生产能力综合评价结果分为（  ）等级。

答案：合格、基本合格、不合格

685、在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距沟槽坑边不小于（  ）。

答案：0.5m

686、施工现场临时用电设备在（    ）台及以上或设备总容量在（   ）KW及以上者，应由（   ）编制临时用电施工组织设计。

答案：5、50、电气工程技术人员

687、某大厅需要安装一吊灯，操作面距地高度为12米，安装季节处于冬季，室内温度为-10摄氏度，请问该高处作业应如何命名？（    ）

答案：二级异温高处作业

- 安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（   ）的一系列措施和活动。

答案：保障人身安全和健康 、环境免遭破坏、设备和设施免遭损坏、消除或控制危险和有害因素

689、安全生产管理的最终目的是为了减少和控制危害和事故，尽量避免生产过程中发生（  ）以及其他损失。

答案：人身伤害 、财产损失 、环境污染

690、安全生产规章制度是指（   ）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

答案：国家 、行业主管部门、地方政府、企事业单位

691、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出(   )的措施建议。

答案：保障施工作业人员安全 、预防生产安全事故

692、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对下列哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果？（   ）

答案：基坑支护与降水工程 、土方开挖工程、模板工程

693、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（   ）作出详细说明，并由双方签字确认。

答案：作业班组、作业人员

694、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（  ），并在进入施工现场前进行查验。

答案：生产（制造）许可证 、产品合格证

695、事故调查处理应当遵循哪“四不放过”的原则进行。？

答案：事故原因未查清不放过、职工群众未受到教育不放过、防范措施未落实不放过、事故责任者未受到处理不放过

696、根据事故调查确定的事实，通过对事故原因的分析，找出对应于这些原因的人及其与事件的关系，确定事故的责任者。按责任者与事故的关系分为（  ）。

答案：直接责任者、领导责任者、主要责任者

697、根据事故责任的大小，对事故责任者进行不同程度的处罚，处罚的形式有哪些？（   ）

答案：行政处罚 、经济处罚、刑事处罚

698、下列哪些属于作业人员使用的个人安全防护用品？（  ）

答案：安全帽、安全带、焊接面罩

699、现代施工安全管理包括（  ）等几部分组成。

答案：安全作业、文明施工、环境保护

700、临时设施必须合理选址、正确用材，确保满足使用功能和（  ）等要求。

答案：安全 、环保 、消防 、卫生

701、施工现场的临时设施较多，按照使用功能可分为（  ）。

答案：办公设施、生活设施 、生产设施 、辅助设施

702、施工现场应设置医疗保健室，配备常用药以及（  ）等急救器材。

答案：保健医药箱、绷带、担架、止血带、颈托

703、建筑施工现场消防安全责任制度，应当明确（  ）等要求，并逐级落实防火责任制。

答案：消防安全管理程序 、消防安全责任人 、消防安全培训、消防安全要求

704、施工现场应采取（  ）等措施控制和降低噪声。

答案：消声、吸声、隔声

705、实行施工总承包的项目工程，施工总承包应当组织租赁、安装、监理四方共同验收，验收结论由四方的（  ）签字确认，按谁验收谁负责的原则，各方对所签内容承担相应责任。

答案：技术负责人

706、出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确（ ），并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。

答案：租赁双方的安全责任；

707、安装单位应当按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由（ ）签字；

答案：本单位技术负责人

708、从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当（ ），并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

答案：依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证；

709、安装单位应将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，（   ）。

答案：告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门；

710、建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织（ ）进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

答案：出租、安装、监理等有关单位；

711、建筑起重机械（ ）的才能使用。

答案：经使用、安装、出租、监理等有关单位验收合格；

712、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（   ）内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

答案：30日

713、使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行（  ）。

答案：经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

714、建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，（  ）。

答案：验收合格后方可投入使用。

715、建筑起重机械禁止擅自在建筑起重机械上安装（  ）。

答案：非原制造厂制造的标准节和附着装置；

716、建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当（  ）后，方可上岗作业。

答案：经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书。

717、出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到（  ）办理备案。

答案：本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门；

718、建筑起重机械的（   ）等，由施工总承包单位对施工现场安全生产负总责。

答案：安装与拆卸、验收、使用 、日常检查 、维护保养

719、施工现场的建筑起重机械属危险性较大的作业活动之一，各方责任主体应加强监控、管理。在（  ）的建筑起重机械，应当实施重点安全监管。

答案：学校、幼儿园周边、社区和商业区等公众聚集场所、城市主干道两侧、旅游景点

- 《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）规定，建筑起重机械（      ）等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

答案：安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工

721、塔式起重机标准节之间的联接，应用高强螺栓联接且应有（    ）防松措施。

答案：双螺母

722、塔式起重机的工作机构包括（       ）等机构。

答案：起升、变幅、回转、行走

723、塔式起重机拆装专项施工方案由 （       ）审核。

答案：安装单位技术负责人

724 、塔顶高度超过（       ）高的塔式起重机，必须在塔顶和臂架端部安装红色障碍灯，且停机时不应影响灯的供电。

答案：30m

725、吊装运输过程中必须保证吊物（    ），才能保证吊物在正常吊运中不倾斜、不转动。

答案： 稳定

726、为了防止小车变幅式塔式起重机小车牵引钢丝绳突然断裂，造成小车失控，可能使起重力矩快速增大，在小车上要设置（     ）安全保护装置。

答案：防断绳

727、为了防止小车变幅式塔式起重机小车轮轴突然断裂，造成小车下坠而引发事故，在小车上要设置（     ）安全保护装置。

答案：.防坠落

728、（     ）能够防止起升钢丝绳在工作中脱离滑轮而造成钢丝绳卡死或损伤的事故。

答案：防跳槽装置

729、塔式起重机在安装起重臂前，应根据塔机使用说明书的要求安装（   ），以保证塔式起重机的平衡。

答案：部分平衡重

730、从塔式起重机的回转中心至吊钩中心垂线的水平距离为 （    ）。

答案：幅度

731、固定式塔式起重机吊钩内最低点到基础支承面的距离为（    ）。

答案：起升高度

732、当塔式起重机与建筑物距离大于产品使用说明书标定的距离时，应使用  （      ）的锚固杆件。

答案：重新设计

733、在安装塔式起重机的附着装置时，要用（     ）观测塔身的垂直度，并通过调整附着杆件来保证塔身的垂直度。

答案：经纬仪

734、塔式起重机起重力矩限制器的主要作用是（  ）。

答案：防止塔机超载

735、当塔式起重机起重量超过最大起重量的110%时，（   ）应当动作，使塔机停止提升方向的运行。

答案：起重量限制器

736、（   ）能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起的塔机倾覆或折臂等恶性事故。

答案：力矩限制器

737、塔式起重机的额定起重量是由起升机构的牵引力、金属结构的承载力以及整体稳定性能等因素决定的，为了防止超负荷作业，塔式起重机上都装有（    ）。

答案：起重量限制器

738、为了防止起重吊钩超过最大起升高度继续上升，而造成起重臂损坏、重物坠毁，甚至整机倾覆的严重事故，塔式起重机上都装有（        ）。

答案：起升高度限位器

739、（ ）是用来防止小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置。

答案：小车变幅限位器

740、塔式起重机顶升作业必须使 （    ）和平衡臂处于平衡状态。

答案：起重臂

741、塔式起重机在装设附着框和附着杆时，要通过调整附着杆的距离，保证   （    ）。

答案：塔身的垂直度

742、多台塔式起重机作业时，处于高位的塔式起重机（吊钩升至最高点）与低位塔式起重机的垂直距离在任何情况下不得小于（   ）。

答案：2m

743、塔式起重机起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留（    ）圈。

答案：3

744、自升式塔式起重机顶升时，可以通过变幅小车的移动来调整回转支承以上构件的重心位置，要使这部分的重心位置大致与 （     ） 重合。

答案：顶升油缸轴心

745、塔式起重机在吊运物件时，要使物体稳定，不倾斜、不转动、就必须做到 （    ）。

答案：正确选择吊点

746、塔机的主参数是（   ）。

答案： 起重力矩

747、塔式起重机的拆装作业必须在白天进行，如需加快进度，可在具备良好的照明条件的夜间做一些拼装工作，但不得在（     ）进行。

答案：大风 、雨雪 、浓雾

748、塔式起重机电气系统应设置（     ）等安全保护装置。

答案：短路、过流、零位保护、电源错相及断相保护

749、塔式起重机的变幅小车上设有 （     ）安全保护装置。

答案：防断绳、.防坠落、.防跳槽

- 对于小车变幅的塔式起重机，设置幅度限位器时，应设置（     ）等装置。

答案：最小幅度限位器、最大幅度限位器

751、塔式起重机起重力矩限制器起作用时，允许（     ）运行。

答案：小车向减幅方向运行、吊钩下降

752、按臂架结构方式分，塔式起重机可以分为（     ）塔式起重机。

答案：小车变幅 .动臂变幅

753、塔式起重机在安装前必须对拆装用的（     ） 等按照有关规定认真检查，确认合格后，方可使用。

答案：工具、索具、吊具、辅助起重机

754、塔式起重机设有（     ）等限制器。

答案：起重量、起重力矩

755、塔式起重机有（     ）等限位器。

答案：高度 、幅度 、回转

756、塔式起重机起重臂节间的联接一般采用销轴联接，常用（     ）等来防止销轴的轴向移动。

答案：开口销 、焊接固定的轴端挡板、保险片

757、起重吊运信号分为（     ）等。

答案：手势信号、旗语信号、音响信号

758、塔式起重机基本参数包括（     ）等。

答案：幅度 、额度起重量、起升高度

759、塔式起重机标准节联接螺栓时，高强螺栓应用（     ）拧紧，并有一定的预紧力。

答案：扭力扳手、专用工具

760、塔式起重机在顶升作业过程中，必须有（    ），非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操作室内只准一人操作，必须听从指挥。

答案：专人指挥 、专人照看电源  、专人操作液压系统、专人拆装螺栓

761、塔式起重机上应设置零位保护装置，并能分别对（   ） 等机构零位起保护。

答案：回转、变幅 、顶升

762、自升式塔式起重机的 （    ）等结构件应具有可追溯出厂日期的永久性标志。

答案：塔身标准节、起重臂、拉杆、塔帽

763、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？

答案：安全带、安全网、安全帽

764、事故分为哪几个等级？并简述其定义。

答案：1）.特别重大事故：是指造成30人以上死亡，100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

2）.重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下的重伤，或者5000万以上1亿元以下的直接经济损失的事故。

3）.较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下的重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

4）.一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

765、根据《安全生产法》规定，重大危险源的含义是什么？

答案：重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

766、.防止火灾的基本方法和手段是什么？

答案：有效地管理好可燃物，控制火源，避免火源、可燃物、助燃物三者间的相互作用。

767.简述安全生产责任制的实质、核心和原则。

答案：安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责”。安全生产责任制的核心是切实加强安全生产的领导，建立起以政府、部门、企业主要领导为第一责任人的责任制。安全生产责任制要贯彻“预防为主”的原则。

768.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米?

答案：5米

769. 事故处理要求做到哪“四不放过”？

答案：“四不放过”是；事故原因不查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，整改措施不落实不放过，事故责任者及群众未受到教育不放过。

770、安全标志分为几类，各有什么含义?

答案：分四类：禁止标志：不准或制止人们的某种行动。警告标志：使人们注意可能发生的危险。指令标志：必须遵守的意思。提示标志：示意目标的方向

771.危险性较大的分部分项工程主要包括？

答案：1）基坑支护、降水工程 2）土方开挖工程  3） 模板工程及支撑体系 4）起重吊装及安装拆卸工程5）脚手架工程6）拆除、爆破工程

772. 人的基本安全素质包括哪些？

答案：安全知识、安全技能、安全意识。

773. 怎样贯彻安全生产责任制?

答案：（1）企业领导和生产管理人员，在负责组织生产时，要时时注意安全工作；（2）小组和个人都必须制订安全生产责任制；（3）班组长管生产，也应对本班组的安全生产全面负责。

774、安全生产管理反“三违”的内容是什么？

答案：“三违”是指违章指挥、违规操作、违反劳动纪律

775. 企业安全生产检查的形式主要有那些？

答案：（1）经常性的安全检查；（2）定期性的安全检查；（3）专业性的安全检查；（4）季节性的安全检查；（5）普遍性安全大检查；（6）临时性的安全检查。

776. 什么是特种作业？特种作业包括哪些工种？

答案：对操作本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称特种作业。特种作业包括：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、机动船舶驾驶、轮机操作、建筑登高架设作业、煤矿井下瓦斯检测等。

777、“三不伤害”的内容是什么？

答案：不伤害自己；不伤害别人；不被别人伤害。

778、安全生产的核心内容

答案：改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康

779、五同时原则

答案：指企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作

780、安全教育的基本形式有哪些？

答案：三级安全教育，特种作业人员的安全教育，经常性的安全教育，劳动保护教育和转岗教育；

781、事故发生的原因有哪些？

答案：人的不安全行为，物的不安全状态，环境方面的缺陷，安全管理方面不足等。

782、什么是保护接零？

答案：保护接零是将电气设备外露的不带电导体（金属外壳）经接零线与配电网的保护零线紧密连接起来的做法和措施。

783、什么是特种作业？

答案：特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。

784、建筑业的五类常发事故是什么？

答案：高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。

785、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，“三级”指哪三级？

答案：公司教育、项目教育、班组教育。

786、正确戴安全帽必须注意哪两点?

答案：一是帽衬与帽壳应有一定间隙而能紧贴；二是必须系紧下颚带。

787、直接从事带电作业时，对操作人员有什么要求？

答案：穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

788、施工现场的开关电箱安装和使用，有什么要求？

答案：要求一台设备、一把闸、一个漏电保护器及自己专用的开关箱，不准混用。

789、在建筑工程中的“四口”是指什么？

答案：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口

790、安全色分别是什么颜色？各表示的含义是什么？

答案：红色：表示禁止、停止；蓝色：表示指令；绿色：表示提示；黄色：表示警告。

791、施工现场脚手架有哪几种？

答案：1.落地式脚手架。2.悬挑式脚手架。3.门型脚手架。4.挂脚手架.5.吊兰脚手架。6.附着式升降脚手架。

792、针对哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程施工单位应编制专项施工方案？

答案：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程.

793、查出的安全隐患要做到哪“五定”原则？

答案：五定：即对查出的安全隐患要做到：定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

794、高处坠落事故分为哪两种类型？

答案：高处坠落事故分为两种类型：一类是作业人员高处坠落，造成人员伤亡；二类是工具、材料等物件高处坠落，物体打击造成人员伤亡坠落。

795、防护栏杆以什么颜色的条纹标示？

答案：以黄黑（或红白）相间的条纹标示。

796、起重作业中“十不吊”是指什么？

答案：(1)、信号不清不吊；

(2)、重量不明不吊；

(3)、埋在地下物体不吊；

(4)、斜拉斜牵不吊。

(5)、吊物上站人不吊；

(6)、吊装下方有人不吊；

(7)、散物捆扎不牢不吊：

(8)、零碎物品无容器不吊；

(9)、立式构件、大模板、不用卡环不吊：

(10)、重量超过机械性能允许范围不吊。

797、施工现场项目经理的岗位安全责任制主要有哪些?

答案：(1)认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)坚持“管生产必须管安全”的原则，项目经理是施工现场安全生产第一责任人;(3)针对施工任务特点，组织制定和落实各项安全技术措施;(4)定期组织召开工程项目部的安全生产会议：(5)每旬定期组织人员进行安全检查，认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作; (6)对发生重大事故和险肇事故要及时上报，同时配合做好调查工作，分析事故原因并落实整改措施。

798、施工员的安全生产岗位责任制主要有哪些?

答案：(1)严格按施工组织设计中规定安全要求，合理组织、安排施工任务; (2)施工中严格落实各项安全技术措施，加强现场文明施工的管理，制止工人违章冒险作业 (3)对作业人员做好操作前的安全技术交底工作; (4)对安全部门或上级提出的隐患整改要求，认真限时加以落实。

799、技术员的安全生产岗位责任制主要有哪些?

答案：(1)严格按照国家、行业的安全技术规范、规定、标准编制施工组织设计，提出相应的安全技术措施;(2)针对特殊施11艺，负责编制安全技术规程。 (3)对专业性较强的项目，编制单项的安全施工组织设计，同时做好技术交底工作; (4)做好对安全设施的技术鉴定和安全改进项目的技术核定。

800、工人班组长的安全生产岗位责任制主要有哪些?

答案：(1)作为班组长应模范遵守安全生产规章制度; (2)安排生产任务时，认真做好安全技术交底，督促组内工人严格执行本工种的安全技术操作规程。 (3)班前带领班组人员做好对施工机具，设备。防护用具和作业环境的安全检查，发现问题及时采取措施，消除事故隐患。班组无法解决，立即汇报领导。(4)组织好班组安全活动，开好班前安全生产会;(5)发生工伤事故，立即抢救，并及时报告和保护现场。

801、新工人上岗前必须做什么工作?

答案：(1)必须签订劳动合同;(2)必须经过上岗前的“三级”安全教育，即：公司教育、项目教育、班组教育。

(转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须重新经过“三级”安全教育后才允许上岗工作。)

802、对工地各类管理人员有何安全要求?

答案：各级施工管理人员、技术人员，必须熟悉与建筑施工有关的安全规程、规范、条例、标准等各项规定。

803、对工地各工种工人有何安全要求?

答案：操作工人应熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许参加施工。

804、我国安全生产的管理体制是哪五句话?

答案：企业负责、国家监察、行业管理、群众监督、劳动者遵章守纪。

805、安全教育主要包括哪些?

答案：主要包括：安全生产思想、知识、技能三方面的教育。安全技术操作规程是安全教育的主要内容。

还包括有：事故教育、安全法制教育。新工人的三级教育、施工人员的进场教育、节假日前后的教育等经常性的安全教育。

806、对施工组织设计或施工方案有何要求?

答案：JGJ59一99《建筑施工安全检查标准》规定，施工企业在开工前必须编制施工组织设计。施工组织设计的编制，应针对工程特点、施工方法、机械的配备，按国家、行业颁发的安全生产法规、条例、标准、技术规范，编制具体的、有针对性的安全技术措施。

807、对安全交底有何要求?

答案：JGJ59?99《建筑施工安全检查标准》规定，在工程施工前，应由施工负责人、技术部门对生产班组进行施工方案和安全技术措施，操作规程交底，交底应突出危险因素的控制措施，安全技术交底必须以书面形式进行，交底应双方签字认可。

808、建筑行业有几大伤害发生率较高?安全施工要杜绝哪“三违”?

答案：五大伤害发生率较高，分别是：(1)高处坠落;(2)触电事故;(3)物体打击;(4)机械伤害;(5)坍塌事故。

安全施工要杜绝的“三违”是：违章指挥、违章作业，违反劳动纪律。

809、防止施工坍塌事故有哪些要求?

答案：(1)必须规范编制施工方案、制订有针对性的安全技术措施，由施工单位各部门会审后经总工程师(或技术负责人)审核并签字。 (2)技术负责人必须刘?作业人员进行书面安全技术交底，并明确现场施工安全负责人。 (3)施工时由施工安全负责人指定专人负责监控，并加强安全检查，发现问题和隐思必须及时处理和整改。

810、大型施工机械的装、拆主要有哪些要求?

答案：(1)必须由有装、拆资质的专业施工队伍进行作业; (2)装、拆前要制定方案，方案须经上级审批通过;(3)对装、拆人员要进行方案和安全技术交底; (4)装、拆人员须持证上岗，并派育监护人员和设置装、拆的警戒区域。 (5)安装完毕后，企业应进行验收。经行业指定的检测机构检测合格后方能投入使用。

811、文明施工对施工场地有哪些要求?

答案：施工场地要做到硬地坪或硬化处理;通道不堆物，保持畅通;排水沟槽畅通。做到二级沉淀排放;空余处种栽缘化，美化施工环境;工地上不准流动吸烟，要设固定的吸烟室;材料按场布图规定场所堆物，并挂好标识排，注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放，做好标识;危险物品进库，妥善保管。

812、文明工地往宿有何要求?

答案：工地办公室、住宿应设置在远离作业区，宿舍要有采光。通风良好，夏季要有降温和防蚊虫叮咬措施;宿舍要有卫生保洁制度，床铺、生活用品放置整齐;做好周围环境卫生，有条件的要搞好绿化工作。

813、工地应如何防止施工扰民?

答案：施工现场应制定不扰民措施，如施工场所搞好围档封闭，无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民，除连续性施工，如浇捣混凝土，但也要申请批准，一般施工不超过22小时;周边道路要设防护措施，保持道路畅通。

814、什么是安全标志?可分为哪几类?

答案：安全标志是安全色、边框。、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达特定的安全信息。可分为禁止，警告、命令和提示标志四大类型。

815、“三宝、四口、五临边”是指什么?

答案：“三宝”是指：安全帽、安全带、安全网;

“四口”是指：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;

“五临边”是指：(1)沟、坑，槽和深基础周边; (2)楼层周边;(3)楼梯侧边; (4)平台或阳台边; (5)屋面周边。

816、起重机械的主要安全装置有哪些?

答案：主要有：塔机：起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、幅度限制器、行走限制器、吊钩保险装置。防钢丝绳跳槽装置;施工升降机：安全器、限位开关、防松绳开关及门联锁装置等安全保险装置。

817、施工用电中的开关箱最新要求是什么?

答案：开关箱应做到每台机械有专用的开关箱，即：“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。

818、施工机具使用前有什么要求?

答案：各类施工机具使用前，必须做到经验收合格以后才能使用(安全防护装置齐全)。

819、现场防火工作要求有哪些?

答案：工地应有防火制度和配置灭火器材，危险场所和重点防火部位，配备相对应的防火器材，数量符合要求，设置位置合理。醒目、便于随手可取;动火要有审批手续和监护措施;超过30M高的高层建筑应设消防水源管道(2寸水管)每层要设消防龙头接口，地面设增压泵。

820、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

答案：防止脚手架纵向变形，增强脚手架的整体刚度。

821、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答案：严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。

822、手架是否能与卸料平台连结?

答案：不能，应独立设置卸料平台。

823、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

答案：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

824、哪种扣件不得使用?

答案：凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。

825、卸料平台上应悬挂什么标牌?

答案：限定荷载的提示牌。

826、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

答案：不宜超过4、5米。

827、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时，绳卡应不少于三个，这句话是否正确?

答案：不正确，因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。

828、整体提升架在升降时有何安全要求?

答案：升降时架体严禁站人。

829、整体提升机的主要安全装置是哪些?

答案：防坠落装置和防倾覆装置。

830、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?

答案：制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。

831、吊篮脚手架配重有哪些要求?

答案：(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上，并应按图样规定配置足够质量的配重，在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩，其比值应不小于2。

832、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?

答案：立杆顶端应高出女儿墙上皮lm，高出檐口上皮1、5m。

833、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答案：不可用。脚手架的基本要求是整体受力后，不摇晃、不变形，保持稳定。杆件的节点是传力的关键，而混搭的脚手架，无可靠的绑扎材料，造成节点松驰，架体会产生变形，不能满足脚于架的受力要求。

834、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

答案：(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。

835、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

答案：戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

836、脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件?

答案：(1)主节点处的纵向横向水平杆，纵、横向扫地杆;(2)连墙件。

837、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?

答案：脚手架搭设人员必须是经过特种作业人员安全技术考核，并考核合格，上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

838、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?

答案：(1)脚手架高度超过20m时，应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度，剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长，搭接长度不宜小于600mm，搭接处应采用不少于两个扣件扣紧。

839、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答案：垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。

840、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

答案：砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米，装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。

841、人字梯应采取什么防滑措施?

答案：应有坚固的铰链和限制开展的拉链，在湿滑地面使用时应采取防滑措施。

842、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?

答案：5米。

843、基坑施工时，对坑边荷载有何规定?

答案：一般要求坑边荷载的高度不超过1、5米，距离大小于1、2米。

844、当在井(地)下施工中有人发生中毒时，应如何急救?

答案：井(地)上人员绝对不要盲目下去救助，必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门，现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或120求救。

845、影响边坡稳定的因素有哪些?

答案：(1)土的类别影响;(2)土的湿化程度影响，土内含水多，边坡容易失稳;(3)气候的影响使土质松软;(4)边坡上面附加荷载外力的影响。

846、人工开挖土方顺序如何?

答案：应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1、2m以上，高度不超过1、5m。

847、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?

答案：(1)基坑开挖放坡不够;(2)基坑边坡顶部超载或由于震动，造成滑坡;(3)施上方法不正确，开挖程序不对;(4)超标高开挖;(5)支撑设置或拆除不正确;(6)排水措施不力。

848.泡沫灭火器不能扑救什么火灾?

答案：A、不能扑救电器火灾;B、不能扑救忌水性物品火灾;C、贵重物品、仪表火灾。因为泡沫中含百分之九十七的水分，因此不能扑救电器火灾(水有导电性)和忌水物质火灾(与忌水性物品连触能燃烧)，和贵重物品、仪表火灾(留有污迹)。

849.烟头为什么会引起火灾?

答案：因为烟头虽小，但其表面温度一般在200—300°C，中心温度可达700—800°C左右，一般可燃物(如纸张、棉花、柴草、木材等)的燃点都在130°C—350°C，都低于烟头的温度。所以乱仍烟头很容易发生火灾。

850、某工地在一面积为8m*8m的焊接车间内，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶存放在同一房角的水泥地面上，两名工人只穿衬衫。请分析以上描述中存存哪些不安全因素?

答案：不安全因素分析：(1)气瓶下没有垫放绝缘垫；(2)气瓶与焊炬(明火)间距小十10m；(3)氧气瓶与乙炔瓶小于5m；(4)辅助工在焊接车间内吸烟；  (5)作业人员无证上岗；(6)作业人员未穿工作服。

851、为什么不能把消防器材挪作它用?

答案：因为消防器材是专用器材，是用来扑救火灾的。火灾什么时候发生，人们无法预先知道，所以要随时做好准备。

852、使用电褥子怎样注意防火?

答案：(1)电褥子不能长时间通电，人员离开后必须切断电源;(2)电褥子严禁折叠使用，防止电热丝损坏发生事故;(3)沙发床不宜使用电褥子，而且电褥子开关必须放在不易碰触的地方;(4)电褥子通电后如果产生过热现象，就应停止使用。

853.制定《安全生产法》的目的是什么？

答案：为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

854、制定《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的目的是什么？

答案：为了有效地防范特大安全事故的发生，严肃追究特大安全事故的行政责任，保障人民群众生命、财产安全。

855.生产经营单位在安全生产方面的义务主要包括哪些？

答案：生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规；必须加强安全生产管理；建立、健全安全生产责任制度；完善安全生产条件。

856.安全生产责任制度应包含哪几方面内容？

答案：安全生产责任制度应包含的内容为：

（一）明确、具体的安全生产要求；

（二）明确、具体的安全生产管理程序；

（三）明确、具体的安全生产管理人员；

（四）明确、具体的安全生产培训要求；

（五）明确、具体的安全生产责任。

857、完善的安全生产条件包括哪几个方面？

答案：安全生产条件是指生产经营单位在安全生产中的设施、设备、场所、环境等“硬件”方面的条件，这些条件是与安全生产责任制度相配套的。完善的安全生产条件是指：

（一）工作场所方面符合安全生产要求；

（二）生产设备符合安全生产要求；

（三）特殊的作业场所符合安全生产要求。

858.特种作业人员必须具备什么条件？

答案：特种作业人员必须具备的条件为：

（一）年龄满18周岁；

（二）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；               （三）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

（四）符合相应工种作业特点需要的其他条件。

859.安全生产资金投入应当专项用于哪些安全生产事项？

答案：(一)安全技术措施工程建设；

(二)安全设备、设施的更新、改造和维护；

(三)安全生产宣传、教育和培训；

(四)劳动防护用品配备；

(五)其他保障安全生产的事项。

860.事故调查处理的原则是什么？

答案：事故调查处理应当遵循的原则是：

（一）实事求是的原则。即必须从实际出发，在深入调查的基础上，旁观、真实地查清事故真相。

（二）尊重科学的原则。即要在科学的基础上，多做技术分析和研究，充分发挥专家和技术人员的作用，来查明事故原因。

861.事故性质分成哪几类？

答案：事故性质分为人为事故还是自然事故，是意外事故还是责任事故。如事故是人为和责任事故，就应查明对事故负有责任的人员，确定其责任程度。

862.企业发生职工伤亡事故以后，必须做到“四不放过”。什么是 “四不放过”？

答案：事故原因不查清不放过、职工群众没有受到教育不放过、事故责任者没有受到处理不放过、防范措施不落实不放过。

863.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中提及的特大安全事故是指哪几类？

答案：共七类，包括：

（一）特大火灾事故；

（二）特大交通安全事故；

（三）特大建筑质量安全事故；

（四）民用爆炸物品和化学危险品特大安全事故；

（五）煤矿和其他矿山特大安全事故；

（六）锅炉、压力容器、压力管道和特种设备特大安全事故；

（七）其他特大安全事故。

864.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？

答案：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有职责为

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

865.危险化学品生产、储存企业，必须具备哪些条件？

答案：必须具备的条件为：

（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；

（二）工厂、仓库的周围防护距离符合国家标准或者国家有关规定；

（三）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；

（四）有健全的安全管理制度；

（五）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

866.什么是重大危险源？生产经营单位对重大危险源应当采取哪些管理措施？

答案：重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

生产经营单位对重大危险源应采取的管理措施是：

（一）应当登记建档；

（二）进行定期检测、评估、监控；

（三）制定应急预案；

（四） 告知从业人员和有关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

867.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动时的安全生产管理有何要求？

答案：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动时，对安全生产管理的要求是：

（一）可能危及对方生产安全的，应当签订安全管理协议；

（二）在协议中要明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；

（三）应当指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调

868.负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查时，应注意哪几个方面？

答案：负有安全生产监督管理职责的部门履行监督检查职责时，不得影响被检查单位的正常生产经营活动，并要注意：

（一）检查的内容应当严格限制在涉及安全生产的事项上，与安全生产无关的事项，不能予以干涉，同时不得提出与检查无关的其他要求；（二）检查要讲究方式、方法；

（三）作出有关处理决定时要慎重，要严格依照有关规定。

869.安全生产监督检查人员在执行监督检查任务时要做到哪几点？

答案：（一）应当忠于职守。对工作尽职尽责，严格地按照法律法规积极主动、认真地履行各项安全生产监督检查职责；

（二）坚持原则。在依法履行监督检查职责时，在是与非、合法与违法等原则问题上要旗帜鲜明，不能让步；

（三）秉公执法。在检查中对一切生产经营单位都应当不折不扣、不偏不倚地执行有关法律、法规，公正无私；

（四）必须出示有效执法监督证件；

（五）保守生产经营单位的有关技术秘密和业务秘密。

870.监察机关依法对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察，主要履行哪些职责？

答案：（一）检查安全生产监督管理部门及其工作人员在遵守和执行法律、法规中的问题；

（二） 受理安全生产监督管理部门及其工作人员在履行安全生产监督检查时，违反行政纪律行为的控告、检举；

（三）调查处理安全生产监督管理部门及其工作人员违反行政纪律的行为。

871.负有安全生产监督管理职责的部门，在建立和落实举报制度时，要做到哪几个方面？

答案：（一）公开举报电话、信箱或者电子邮件地址；

（二）受理有关安全生产的事项举报，包括安全生产违法行为，生产经营单位存在的重大事故隐患、安全生产监督管理部门及其工作人员在履行职责过程中的失职或者违法、违纪行为；

（三）对举报事项进行调查核实后，形成书面材料；

（四）督促落实整改措施。

872.任何单位或个人均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报的内容是什么？

答案：报告、举报的内容包括两类：

（一）事故隐患。鼓励人们及时向有关部门报告报告事故隐患，就可以抢在事故发生前，及时发现隐患，并采取措施，消除隐患，保障生产安全；

（二）安全生产违法行为，包括生产经营单位及其有关人员的安全生产违法行为以及有关政府部门及其工作人员的安全违法行为。

873、临时设施规划是文明施工专项方案的一项重要内容，他的审批流程是（    ）

答案：工程开工前，由项目部编制施工现场临时设施规划方案（含平面布置规划、大门、围挡、防护棚等），编制完成后报分公司审批，对于重点工程或创建文明工地工程还必须报集团生产安全部进行审批。

874、施工现场需满足的“两型五化”是指（    ）

答案：安全文明型  卫生环保型  美化 绿化 亮化 硬化 净化

875、安全生产管理具体包括哪几方面的内容?（   ）

答案：安全生产法制管理 、行政管理 、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和作业条件管理

- 安全检查的主要形式包括（   ）。

答案：定期安全检查 、经常性安全检查、专项（业）安全检查、季节性、节假日安全检查

877、搅拌站设置的原则是（  ）。

答案：搅拌站应有后上料场地、搅拌站尽可能设置在垂直运输机械附近、搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟、搅拌站应挂设操作规程、安全标志、混凝土配合比牌、搅拌站应搭设防护棚

878、对现场建筑材料的堆放的一般要求有（  ）。

答案：应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放、各种材料必须按照总平面图规定的位置放置、各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求、应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等、要有排水措施、符合安全防火的要求。

879、现代施工安全管理包括(    )等几部分组成。

答案：安全作业、文明施工、环境保护

880、施工现场按照功能可划分为(  )等区域。

答案：施工作业区、辅助作业区、材料堆放区、办公区、生活区

881、施工现场的场地应当清除障碍物，适当硬化，做到(  )。

答案：场地平整坚实、雨季不积水、大风天不扬尘、四季绿化、无坑洼

882、施工现场围挡应沿工地四周连续设置，使用的材料应(  )。

答案：能够循环使用、稳定、整洁、坚固、美观

883、施工现场的施工人员佩带的工作卡，必须注明佩带者的(  )，宜有照片。

答案：性别、姓名、职务、工作岗位、年龄

884、临时设施必须合理选址、正确用材，确保满足使用功能和(  )等要求。

答案：安全、抗震、环保、消防、卫生

885、施工现场的临时设施较多，按照使用功能可分为(  )。

答案：办公设施、生活设施、生产设施、供水设施、辅助设施

- 施工现场搭建的(  )应当进行结构计算。

答案：库房设施、办公设施 、两层以上临时房屋建筑物 、大跨度临时房屋建筑物、生活设施

887、当施工现场人员发生(        )时．必须在2小时内向建设、卫生防疫部门报告。

答案：法定传染病、食物中毒、急性职业中毒

888、施工现场应设“六牌两图”。“六牌”是指工程概况牌、(    )。

答案：管理人员名单及监督电话睥、入场须知牌、文明施工牌、防保卫牌、安全生产牌

889、 我国现行的安全生产管理体制是什么?

答:企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪。

890、 事故按其性质分为哪几类?

答:事故按其性质分为:责任事故、非责任事故、破坏性事故。

891、 什么是“三不伤害”?

答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

- 在安全生产工作中，通常所称的“三违”，是指哪“三违”?

答:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

893. 什么是特种作业?

答:是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人尤其是对他人或生产设备的安全有重大危害的作业。

894. 进入高空作业现场应注意什么?

答:戴安全帽，高处作业人员必须使用安全带，传送物件不得上下抛掷。

895.在什么情况下应当悬挂“禁止合闸，有人工作!”警示牌?

答:停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应当悬挂。

896、《安全生产法》第七十三条规定事故调查处理应当按照什么原则?

答:应当按照实事求是、尊重科学的原则。

897、安全色分别是什么颜色?含义又各是什么?

答:红色:表示禁止、停止;蓝色:表示指令;绿色:表示提示;黄色:表示警告。

898.什么是安全操作规程?

答:操作机械设备和调整仪器仪表以及从事其它作业时必须遵守的程序和注意事项。

899.什么是安全教育的内容?

答:概括为三方面内容:安全思想教育;安全知识教育;安全技能教育。

900、哪些原因容易导致发生机械伤害?

答:工具、夹具、刀具不牢固导致物料飞出伤人、设备缺少安全防护设施、操作现场杂乱、通道不畅通 、金属切屑飞溅等 。

901、经常性的安全教育起什么作用?

答:其作用是不断提高广大职工安全思想意思和安全技术水平，增强法制观念，进一步搞好安全生产 。

902、造成触电事故的主要原因有哪些?

答:主要原因有缺乏电器安全知识、违反操作规程、设备不合格、维修不善、偶然因素。

903、我国规定的安全电压有几种?常用的安全电压是哪两种?

答:规定有42、36、24、12、6伏五种，常用的有36和12伏 。

904、电气安全工作规程中对事故处理作了哪些规定?

答:一切事故处理工作均须严格遵守安全工作规程 、发生事故后，  值班人员应立即报告电气负责人和有关部门、在事故发生后未找出故障原因和作妥善处理时，不准恢复正常运行。

905、走吊物下为什么不能站人和进行工作?

答:工作提升后可能因种种原因而掉下(脱钩、断绳、刹车失灵等原因)砸伤下面人员。

906、登梯施工要注意哪些安全要求?

答:梯子与地面夹角不得小于60度，应有防滑和监护措施 、禁止两人或两人以上同在一架梯子上工作，移动梯子时，人员应先下来 、梯子不能缺档、不能随便绑一根横木作档使用 、梯子长度不够，禁止使用活动桌凳垫高使用 、用人字梯作业时，中间应该用绳子栓住。

907、影响事故是否发生的主要因素是哪五项?

答:人的原因、物的原因、管理的原因、环境的原因、事故处置情况。

908、导致事故发生的直接原因有哪些?

答:人的不安全行为、物的不安全状态、不安全的环境。

909、人的不安全因素有哪些?

答:作业姿势不对，疲劳、体力不足、忽视安全、不懂装懂，违章作业 。

910、物的不安全因素有哪些?

答:材料强度不够、零部件磨损、装置失灵、物质堆放缺陷、工具缺陷。

911、管理的不安全因素有哪些?

答:劳动组织不合理、操作规程不全、培训教育不够、技术缺陷、人员使用不当、安全隐患整改不力 。

912、环境的不安全因素有哪些?

答:光线不足、通风不良、噪音大、温度太高、雷击、大雾。

913、什么叫高温作业?

答:高温作业主要是指工业和服务性行业工作地点具有生产性热源，其气温等于或高于本地区夏季室外通风设计计算度20C的作业。

914、气瓶瓶帽和防震圈起什么作用?

答:瓶帽的作用是保护瓶阀免受损伤 防震圈的作用是当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减少震动，且还有保护瓶体漆层标记的作用 。

915、工业卫生工作的三大基本任务是什么?

答:不断改善职工劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病和职业中毒 。

916、事故发生的原因概括为直接原因和间接原因，直接原因即人的不安全行为和物的不安全状态，而事故的间接原因则一般为哪五项?

答:技术的原因、教育的原因、身体的原因、精神的原因、管理的原因 。

917、劳动保护的目的是什么?

答:目的是逐步实现变危险为安全，变有害为无害，变肮脏为清洁、变笨重为轻便。

- 什么是伤亡事故?

答:伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒。

919、伤亡事故如何分类?

答:伤亡事故按伤害程度分为轻伤，重伤、死亡三类。

920、安全色的作用是什么?

答:安全色是传递安全信息的颜色，其作用是使人们能够迅速发现或分辩安全标志和提醒人们注意、以防发生事故。

921、开挖深度超过（   ）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危大工程。

答:3m（含3m）

922、属于危大工程的模板工程有（   ）。

答:滑模、爬模、飞模、隧道模等工程

923、搭设高度（   ），或搭设跨度（   ），或施工总荷载（   ），或集中线荷载（   ），或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程属于危大工程。

答:5m及以上；10m及以上；10kN/m2及以上；15kN/m及以上

924、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（   ）的起重吊装工程属于危大工程。

答:10kN及以上

925、搭设高度（   ）的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）属于危大工程。

答:24m及以上

926、危大工程范围包括：（   ）

答:基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程。

927、开挖深度超过（   ）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危大工程。

答:5m（含5m）

928、属于超过一定规模的危大工程的模板工程有（   ）

答:滑模、爬模、飞模、隧道模等工程

929、搭设高度（   ），或搭设跨度（   ），或施工总荷载（设计值）（   ），或集中线荷载（设计值）（   ）的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。

答:8m及以上；18m及以上；15kN/m2及以上；20kN/m及以上

930、起重量（   ），或搭设总高度（   ），或搭设基础标高在（   ）的起重机械安装和拆卸工程属于超过一定规模的危大工程。

答:300kN及以上；200m及以上；200m及以上

931、搭设高度（   ）的落地式钢管脚手架工程属于超过一定规模的危大工程。

答:50m及以上

932、提升高度在（   ）的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程属于超过一定规模的危大工程。

答:150m及以上

933、分段架体搭设高度（   ）的悬挑式脚手架工程属于超过一定规模的危大工程。

答:20m及以上

934、施工高度（   ）的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危大工程。

答:50m及以上

935、跨度（   ）的钢结构安装工程，或跨度（   ）的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危大工程。

答:36m及以上；60m及以上

936、开挖深度（   ）的人工挖孔桩工程属于超过一定规模的危大工程。

答:16m及以上

937、危大工程专项方案编制的内容：

答:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸

938、超过一定规模的危大工程进行专家论证时的的专家至少（   ）名。

答:5

939、超过一定规模的危大工程的工程：

答:深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程