1.电厂专用金卤灯 BAD82 IICT4防爆灯  高效节能防爆金卤灯

BAD82隔爆型一体化防爆灯 IIC防爆灯  防爆无极灯  防爆金卤灯

IICT4防爆灯  BAD82 一体式防爆灯  防水防爆灯

工厂防水防爆灯  防爆型无极灯  防爆节能无极灯  高效节能防爆灯

联系人：洪小姐                                
电话：13771393348

可登陆华宏官方网站：http://www.jsfb-china.com

【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】【BAD82防爆灯】

适用范围：

1.      1区、2区危险场所；

2.      IIA、IIB、IIC类爆炸性环境；

3.      可配装高压钠灯、金卤灯、无极灯。

产品特点：

1.      外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑。

2.      耐热钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐。

3.      Ⅰ型灯体采用螺纹隔爆结构，Ⅱ型灯体采用螺纹隔爆及圆筒隔爆结构，防爆性能好。

4.      Ⅰ型电缆布线，Ⅱ型钢管布线。

5.      符合GB3836，IEC60079标准要求

主要技术参数：

1.      防爆标志：Exd IIC T4

2.      防护等级：IP65

3.      防腐等级：WF1

4.      额定电压：AC220V/50Hz

5.      灯座规格：I型 E27、II型 E40

6.      配用光源：高压钠灯: I型 70W，110W；II型  150W，250W

金卤灯: I型 70W，100W；II型  150W，175W，250W

7.      电缆规格：Φ10mm – Φ14mm

8.      进线口螺纹：G3/4’’