启东市疾病预防控制中心项目

环境影响报告书

（报批稿）

启东市疾病预防控制中心

二〇一九年一月

目  录

1 概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	3

1.4环境影响评价原则	6

1.5关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6环境影响评价的主要结论	7

2 总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	13

2.3评价工作等级和评价范围	21

2.4环境保护目标	23

2.5相关规划及环境功能区划	24

3建设项目工程分析	34

3.1建设项目概况	34

3.2本项目总平面布置及周边环境概况	35

3.3公用工程及辅助工程	36

3.4主要生产设备	37

3.5主要原辅材料及能源消耗	38

3.6工程概况	39

3.7运营期污染源强及排放情况分析	41

4环境现状调查与评价	51

4.1自然环境现状调查与评价	51

4.2环境质量现状调查与评价	55

4.3区域污染源调查与评价	69

5环境影响预测与评价	71

5.1营运期大气环境影响分析	71

5.2地表水环境影响分析	79

5.3声环境影响分析	82

5.4固体废物影响分析	85

5.5外环境对本项目的影响分析	86

5.6环境风险分析	91

6污染保护措施及其可行性分析	105

6.1废气污染防治措施分析	105

6.2废水污染防治措施分析	106

6.3噪声污染防治措施分析	116

6.4固废污染防治措施分析	117

6.5排污口规范化设置	120

6.6建设项目“三同时”验收一览表	122

7环境影响经济损益分析	124

7.1项目的经济效益分析	124

7.2项目的社会效益分析	124

7.3项目的环境效益分析	124

8环境管理与监测计划	126

8.1环境管理	126

8.2环境监测计划	128

9环境影响评价结论	137

9.1评价结论	137

9.2评价总结论	140

# 概述

## 1.1项目由来

疾病预防与控制和重大突发公共卫生事件的应急处理，不仅关系到人民的身体健康，也关系到国民经济的健康发展、社会稳定和国家声誉。为了有效预防和控制公共卫生突发事件和重大传染病疫情的发生，保证我国公共卫生安全、社会稳定和经济发展，国家投入大量资金建立国家疾病预防控制体系，全面提供实验能力和改善办公条件。

为缓解人民群众对医疗卫生服务的需求，进一步完善基层医疗卫生服务体系，保证有效实施疾控工作职能，加强和提高地级疾病预防控制中心的工作能力和水平，启东市卫生局在建设了启东公共卫生大楼的基础上，迁入疾病预防控制中心。公共卫生大楼位于启东市汇龙镇民胜路东侧、税务大楼南侧。

启东市疾病预防控制中心成立于2002年，原址位于江海路，为完善实验能力，提高启东市疾病预防控制水平，启东市疾病预防控制中心已于2014年搬迁至启东市汇龙镇民胜路启东公共卫生中心大楼内，主要布设在3-6楼，总建筑面积7113m2,每层约1778m2。五楼及六楼为办公区域，三楼及四楼分布实验室，附楼为体检中心。启东市疾病预防控制中心主要从事食品、公共场所、学校、放射、劳动等的卫生监测；从业人员预防性健康体检和发证、疾病防治研究、疾病预防与控制等，该项目已获得启东市机构编制委员会关于组建启东市卫生监督所和启东市疾病预防控制中心的批复（启编发[2002]21号）。该项目位于启东市民胜南路启东市公共卫生中心大楼的3-6楼，微生物实验室、理化试验室、附楼体检中心及办公区域。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》（国务院253号令）等环境保护的有关要求，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号公布，2018年4月28日修正），本项目属于“三十九、卫生”中的“112、疾病预防控制中心”、“新建”项目，补办环评手续，应编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关文件的规定，启东市疾病预防控制中心委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。为此，评价单位在现场踏勘、基础资料收集和工程排污状况分析的基础上，编制了本项目环境影响报告书，报请审查。

## 1.2建设项目特点

根据项目的建设内容及周边环境概况，本项目具有以下特点：

1、本项目为新建项目，行业属于Q8370疾病预防控制中心；

2、本项目设置理化试验室、微生物实验室、卫生科、健教科、质保科、疾控一科、疾控二科、结防科、主任室、综合科及会议室等科目。

3、本项目位于民胜南路启东市公共卫生中心大楼的3-6楼，三废均得到妥善处理，无历史遗留的环境问题。本项目东侧为篮球场等活动区域；南侧为地面停车场，过停车场为在建施工区；西侧为民胜南路及大庙港河，过河为启东市人民政府；北侧为启东税务大楼。

4、本项目产生的废水主要包括办公生活污水、实验室废水、不可预计废水，经院区内废水预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18486-2005）标准后接管排放。本项目主要噪声源有污水处理站水泵、空调外机组等设备噪声、社会噪声等。本项目固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、废包装材料等，经分类收集、妥善处理后零排放。本项目通过有效的污染防治措施可确保各类污染物达标排放。

## 1.3环境影响评价的工作过程

评价单位接受委托后通过对建设项目周边环境状况进行实地踏勘，与该公司技术人员就环评工作的开展进行交流，分析判定项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。在上述大量工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

## 1.4 分析判断相关情况

（1）与产业政策和现有环保政策相符性

本项目属于疾控中心项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中淘汰类项目分析判定建设项目，且本项目已获得启东市机构编制委员会关于组建启东市卫生监督所和启东市疾病预防控制中心的批复（启编发[2002]21号）。

（2）项目和“三线一单”的相符性分析：

① 与生态保护红线相符性

本项目启东市民胜南路启东市公共卫生中心，距离本项目最近的生态保护区为头兴港河清水通道维护区，位于本项目东侧，约2.0km，项目不在划定的生态红线一、二级管控区内，选址符合《江苏省重要生态功能保护区区域规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》。

② 与环境质量底线相符性

评价区域大气环境质量良好，项目周边以工业用地为主，远离环境敏感保护目标，正常情况下，项目废气经各废气治理措施处理排放对评价区域环境敏感目标影响较小；本项目员工生活废水及实验废水经厂区预处理后接入污水管网送启东市城市污水处理厂处理，最终经启东市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，本项目产生的危险废物委托有资质单位处置；高噪声设备经采取减振、隔声等降噪措施后，不会引起所在区域声环境质量功能的改变。另外经预测分析，项目建成后污染物采取有效措施后均能达标排放，不会降低环境质量底线。

③ 与资源利用上线相符性

本项目生产过程中所使用的资源主要为水资源、电、土地，项目所在区域用地为行政办公用地。

项目所在地基础好，用水有保证，且本项目实验用水量较少；电能由市政电网供电，电力丰富，能够满足项目用电需求。因此，本项目符合资源利用上线标准。

④与南通市负面清单控制相符性

对照南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行），本项目使用的原辅材料和产品均不属于南通市化学品生产负面清单上的物品。

经过上述分析判断后，可开展环境影响评价工作。

## 1.5 环境影响评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本项目为疾控中心项目，针对项目的工程特点和周边的环境特点，本次评价主要关注的环境问题及环境影响是：

（1）本项目位于启东市卫生局已建成的公共卫生大楼，施工期以装修及设备安装为主，周边100m范围内不存在居民区。

（2）本项目为疾控中心项目，本身属于环境敏感点，对周边环境质量要求较高。项目西侧民胜南路，为城市主干道，应关注民胜南路的交通噪声对本项目的影响及防护措施。

（3）本项目产生的实验废水处理工艺及其处理设施的技术经济可行性分析。

（4）本项目产生的固废分类处置方案及其可行性分析。

（5）本项目产生的废气对区域环境的影响及其污染防治措施的可行性；

（6）环境风险防范措施和应急体系的建立。

## 1.7 环境影响评价的主要结论

本项目符合国家和地方的相关产业政策和地方环保要求，项目选址符合启东市城市总体规划。该项目社会效益、经济效益较好，通过采用各项先进的生产技术，本项目产污量少、能耗低，清洁生产水平较高；项目废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置；预测表明本项目对周围的水、气、声环境影响较小；污染物排放总量可以控制在当地环保部门下达的指标内；通过采取有效的事故防范和应急措施后，可以将环境风险的发生控制在可接受水平；被调查的公众表示支持、无反对意见。

因此，项目在认真落实本报告书中各项污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过，2016年1月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，自2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29修订，自2012年7月1日起施行；

（8）《中华人民共和国传染病防治法》，2004年12月1日；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年6月29日环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环境保护局，环发[2012]77号文；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，国家环保总局公告（2006）51号；

（13）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，环办[2013]103号；

（14）《环境保护公众参与办法》，环保部第35号令，2015年9月1日起施行；

（15）《国家危险废物名录》，环保部第39号令，自2016年8月1日起施行；

（16）《产业结构调整指导目录（2014年本）》（修正），2014年6月1日起施行；

（17）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环发[2011]19号；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号文；

（19）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（20）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（21）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令第36号，2003年10月15日；

（22）《医疗废物管理条例》，国务院令第380号，2003年6月16日；

（23）《医疗废物分类目录》，卫生部、国家环境保护总局文件卫医发[2003]287号；

（24）《关于加强实验室类污染环境监管的通知》，环办，[2004]15号；

（25）《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2018修订版）

（26）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（27）《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2013]188号）；

（28）《关于发布<医疗废物集中处置技术规范>的公告》（环发[2003]206号）；

（29）《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于<进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见>的通知》（国办发[2010]58号）；

（30）《地面交通噪声污染防治技术政策》，环发[2010]7号，2010年1月11日起实施。

### 2.1.2地方法规及政策

（1）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管[2006]98号文；

（2）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年修订），2012年1月12日江苏省第十一届人大常委会第二十六次会议通过，自2012年2月1日施行；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2012年修订），江苏省第十一届人大常委会第十一次会议于2009年9月23日通过，自2010年1月1日起施行；

（4）《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十二届人民代表大会，2015年3月1日起实施；

（5）《江苏省环境保护条例（修正）》，江苏省第八届人大常委会第二十九次会议修订，1997年7月31日修订；

（6）《江苏省长江水污染防治条例》（2012年修订），2012年2月1日起施行；

（7）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71号；

（8）《关于印发“江苏省排污口设置及规范化整治管理办法”的通知》，苏环控[1997]122号；

（9）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环保局，苏政复[2003]29号；

（10）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》苏环办[2016]185号；

（11）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的紧急通知》，苏环管[2006]21号；

（12）《关于印发<江苏省环境保护公众参与办法（试行）>的通知》，苏环规[2016]1号；

（13）《江苏省关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办[2013]283号，2013年9月18日；

（14）《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）；

（15）《江苏省建设项目环境保护管理规范》，苏环管[2002]46号；

（16）《南通市2017年大气污染防治工作计划》，通政办发[2017]45号；

（17）《江苏省实施〈医疗机构管理条例〉办法》，江苏省人民政府令第81号 ,1996年9月25日颁布；

（18）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）；

（19）《关于危险废物交换和转移工作的通知》（苏环控[1997]134号）；

（20）《江苏省城市规划管理技术规定》，江苏省建设厅，苏建规[2012]76号；

（21）《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），江苏省建设厅；

（22）《南通市环境保护与生态建设“十三五”规划》，通政办发[2016]162号；

（24）《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通委发[2017]6号。

（25）《关于进一步规范危险废物转移工作的通知》，苏环办（2017）201号。

### 2.1.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境保护部；

（4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环保总局；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），环境保护部；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），国家环保总局；

（8）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），环境保护部；

（10）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025 -2012）；

（11）《《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。

### 2.1.4项目依据

（1）启东市机构编制委员会关于组建启东市卫生监督所和启东市疾病预防控制中心的批复（启编发[2002]21号）；

（2）《建设项目环境影响评价现状数据检测报告》；

（3）医疗废物处置协议书；

（4）双方签订的技术咨询合同书；

（5）建设单位提供的其它有关技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

在本项目工程分析概况和环境分析概况的基础上，通过对各环境要素影响的初步分析，建立主要环境要素影响识别矩阵和评价因子筛选矩阵，详见表2.2-1和表2.2-2。

表2.2-1  主要环境要素影响识别矩阵

|  | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤 环境 | 声环境 | 陆域 生物 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 施工期 | 施工废（污）水 | -- | -S1I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 施工扬尘 | -S1D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 施工噪声 | -- | -- | -- | -- | -S1D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 渣土垃圾 | -S1D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 基坑开挖 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 运营期 | 废水排放 | -- | -L1D | -L1I | -- | -- | -- | -L1I | -L1I | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废气排放 | -L1D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -L1D | -- | -L1I | -- |
|  | 噪声排放 | -- | -- | -- | -- | -L1D | -- | -- | -- | -- | -- | -L1D | -- | -- | -- |
|  | 固体废物 | -- | -- | -- | -L1I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 事故风险 | -S1D | -S1D | -S1D | -S1D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -S1D | -- | -S1I | -- |
| 服务期满后 | 废水排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废气排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 事故风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：识别定性时，可用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用“D”、“I”分别表示直接、间接影响等。

表2.2-2  评价因子识别矩阵

| 环境识别 | 污染因子 | 施工期 | 运营期 | 服务期满 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | TSP | ● | － | － | ●表示项目各环节有影响的评价因子 －表示项目各环节没有影响的评价因子 |
|  | SO2 | ● | － | － |  |
|  | NOX | ● | － | － |  |
|  | NH3 | － | － | － |  |
|  | H2S | － | － | － |  |
|  | 臭气浓度 | － | － | － |  |
| 地表水 | COD | ● | ● | － |  |
|  | SS | ● | ● | － |  |
|  | 动植物油 | ● | － | － |  |
|  | 氨氮 | ● | ● | － |  |
|  | 总磷 | － | ● | － |  |
|  | LAS | － | ● | － |  |
|  | 粪大肠菌群数 | － | ● | － |  |
| 噪声 | 噪声 | ● | ● | － |  |
| 固废 | 建筑垃圾 | ● | － | － |  |
|  | 一般固废 | － | ● | － |  |
|  | 危险废物 | － | ● | － |  |
|  | 生活垃圾 | ● | ● | － |  |

在本项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本项目的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，本项目评价因子详见表2.2-3。

表2.2-3  项目评价因子一览表

| 环境 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运营期 |  |  |
| 空气 | PM10、SO2、NO2、TSP恶臭、硫化氢、氨、非甲烷总烃 | 恶臭、氨、硫化氢 | -- | -- |
| 地表水 | pH、COD、氨氮、总磷、SS、溶解氧、水温、粪大肠菌群数 | 废水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数 | 废水量、COD、氨氮 | pH、BOD5、SS、总磷 |
| 噪声 | 厂界噪声Leq（A） | 厂界噪声Leq（A） | － | -- |
| 土壤 | pH、铜、铅、总铬、砷、汞、镉、镍 | － | － | -- |
| 固废 | － | 一般固废、生活垃圾、危险废物 | 固废排放量 | -- |

### 2.2.2评价标准

#### 2.2.2.1环境空气评价标准

（1）质量标准

本项目所在地属环境空气二类区，PM10、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。具体标准限值见表2.2-4。

表2.2-4  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 (mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| H2S | 1小时平均 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 臭气浓度 | 一次值 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

- 废气排放标准

污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值，见表2.2-5。微生物实验室废气执行《病原微生物实验室污染物排放标准》中的表4标准，见表2.2-6。

2.2-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 2 | 硫化氢 | 0.03 |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |  |

2.2-6 废气生物学指标排放限值

| 序号 | 控制项目 | 限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示微生物（粘质沙雷氏菌） | 不得检出 | 《病原微生物实验室污染物排放标准》中的表4标准 |
| 2 | 目标微生物 | 不得检出 |  |

#### 2.2.2.2地表水评价标准

（1）地表水环境质量标准

根据水体功能的要求，长江南通段近岸带、庙港河等水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，长江中弘段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准 |
| 2 | pH（无量纲） | 6-9 |  |
| 3 | DO | ≥6 |  |
| 4 | COD | ≤15 |  |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤4 |  |
| 6 | NH3-N | ≤0.5 |  |
| 7 | TP | ≤0.1 |  |
| 8 | LAS | ≤0.2 |  |
| 9 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 |  |
| 10 | BOD5 | ≤3 |  |
| 11 | SS | ≤25 |  |
| 12 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 13 | 水温 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准 |
| 14 | pH（无量纲） | 6-9 |  |
| 15 | DO | ≥5 |  |
| 16 | COD | ≤20 |  |
| 17 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 18 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 19 | TP | ≤0.2 |  |
| 20 | LAS | ≤0.2 |  |
| 21 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |
| 22 | SS | ≤30 |  |
| 23 | BOD5 | ≤4 |  |
| 24 | 石油类 | ≤0.05 |  |

注：*SS参照水利部标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准

（2）废水排放标准

本项目将医疗废水经院区内废水处理设施预处理后与化粪池处理后的办公生活废水一并排入市政污水管网后进入启东市城市污水处理厂。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“当医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，其综合污水排放均执行本标准”以及“排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”的规定，因此本项目废水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理要求，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度及污泥控制标准限值执行表3及表4标准，其中污泥控制标准执行综合医疗机构和其他医疗机构标准，详见表2.2-8。启东市城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，标准限值见表2.2-9。清下水排放要求：SS≤30mg/L，COD≤40mg/L，其他特征因子不得检出。

表2.2-8  废水排放标准  单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 250 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 2 | BOD5 | 100 |  |
| 3 | SS | 60 |  |
| 4 | NH3-N | 45（3） |  |
| 5 | 总磷 | 8（3） |  |
| 6 | LAS | 10 |  |
| 7 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |  |

注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。

续表2.2-8 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构各其他医疗机构 | ≤100 | -- | -- | -- | >95 |

表2.2-9  污水处理厂废水排放标准（mg/L）

| 序号 | 项目 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 50 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；[1]总余氯执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
| 2 | BOD5 | 10 |  |
| 3 | SS | 10 |  |
| 4 | NH3-N | 5（8）* |  |
| 5 | 总磷 | 0.5 |  |
| 6 | LAS | 0.5 |  |
| 7 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1000 |  |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

#### 2.2.2.3噪声评价标准

1、声环境质量标准

根据启东市区域声环境功能区划，本项目所在区域划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，项目西侧靠近民胜南路一侧35m范围内环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

表2.2-10  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

2、噪声排放标准

营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准，标准限值见表2.2-11。

表2.2-11  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值dB(A) | 执行区域 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 项目所在区域 |
| 4类 | 70 | 55 | 项目西侧民胜南路近侧35m |

#### 2.2.2.4土壤评价标准

项目所在区域用地为行政办公用地，根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）属于第二类用地。根据《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项），具体见表2.2-11。

表2.2-11建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）

单位：（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |

#### 2.2.2.5固体废物评价标准

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1评价工作等级

#### 2.3.1.1大气环境影响评价等级

根据工程分析结果表明，本项目建成后大气污染物主要为实验室废气及污水站臭气。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。C0i选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；无小时浓度限值可取日平均浓度限值的三倍值。

然后根据评价工作分级判据进行分级，详见表2.3-1

表2.3-1 大气环境影响评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目无锅炉，废气污染物主要为实验室废气及污水站臭气，根据类比调查，污水处理系统产生的平均臭气浓度小于10，本项目污水处理系统位于地下，采取封闭加盖措施，排放量少，故不做定量分析，根据大气评价工作等级划分依据，本次环境空气评价工作定为三级。

#### 2.3.1.2地表水环境影响评价等级

本项目产生的实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网进入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江，因此，本次评价对地表水的影响评价工作不设等级，直接引用污水处理厂环评结论，仅对废水预处理工艺、接管可行性进行分析。

#### 2.3.1.3地下水环境影响评价等级

本项目属于疾控中心项目，根据《环境影响评价技术导则﹒地下水环境》（HJ610-2016）附录A中行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类的建设项目应开展地下水环境评价工作，本项目为Ⅳ类项目，并综合考虑本项目特征及导则要求，本次评价对地下水环境现状不作评价。

#### 2.3.1.4环境噪声影响评价等级

本项目无施工期。营运期噪声源主要为各类水泵、空调机组等设备噪声、来访机动车辆噪声、来访人员社会生活噪声等，通过采取一定的噪声污染防治措施后，可有效降低噪声对周边环境的影响。本项目所在区域属于2类区，项目建成后噪声级增量小于5dB(A)。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目噪声影响评价工作等级确定为二级。

#### 2.3.1.5生态环境影响评价等级

疾控中心建筑面积约为7113m2，占地面积≤2km2，用地范围及周边无原始植被生长和珍贵野生动物活动，影响区域的生态敏感性属于一般区域。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态影响评价等级为三级，仅作一般性分析，提出适当的生态保护要求和措施。

表2.3-3  生态环境影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2~20km2或 长度50~100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.3.2评价范围

根据以上各环境要素单项评价等级的判定结果，确定各环境要素的评价范围如下表2.3-4所示：

表2.3-4  评价范围表

| 评价范围 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设地为中心，2.5km为半径的圆形范围 |
| 地表水环境 | 污水处理厂尾水排口上游1000m至排口下游1000m |
| 声环境 | 场界外1m及周边200m范围内敏感点 |
| 生态环境 | 建设项目拟建地块范围 |

## 2.4环境保护目标

本项目位于启东市民胜南路公共卫生中心大楼的3-6楼，项目东侧为篮球场等活动区域；南侧为地面停车场，过停车场为在建施工区；西侧为民胜南路及大庙港河，过河为启东市人民政府；北侧为启东税务大楼。本项目周边环境保护敏感目标主要为周边居民区等，具体详见表2.4-1。

表2.4-1  主要环境保护目标表

| 要素 | 保护目标 | 距离(m) | 相对方位 | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 汇东村七组 | 240 | EN | 约60户/200人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 世纪佳缘南区苑 | 250 | WN | 约600户/2000人 |  |
|  | 启东市税务局 | 50 | N | 250人 |  |
|  | 启东市政府 | 180 | W | 500人 |  |
| 地表水 | 大庙港河 | 75 | W | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 长江 | 6500 | S | 大河 |  |
| 声环境 | 厂界外1米 | -- | -- | -- | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准 |
|  | 启东市税务局 | 50 | N | 250人 |  |
|  | 启东市政府 | 180 | W | 500人 |  |
| 生态环境 | 头兴港河清水通道维护区 | 2000 | E | 头兴港河水体及两岸各500米 | 《江苏省生态红线区域保护规划》 |

注：声环境中项目靠近民胜南路一侧35m范围内执行《声环境质量标准》中4a类标准。

## 2.5相关规划及环境功能区划

### 2.5.1启东市城市总体规划（2012~2030）

1、规划范围

（1）规划区：启东市域，总面积1208平方公里。

（2）中心城区：北至宁启高速公路-通海公路、南至长江边、西至红阳河、东至三条港，面积约230平方公里。

（3）旧区：北至紫薇路、西至和平路、南至南苑路、东至建设路，面积约4.88平方公里。

2、产业发展策略

（1）第一产业

积极发展海洋渔业，加快传统农业转型升级，大力发展现代农业示范区；重点建设高效设施农业区、四青作物多元农业区、休闲观光农业示范区和生态养殖区。

（2）第二产业

发挥沿江、沿海优势，加快工业结构升级，大力发展海工与船舶、电力能源等临港产业和电子信息产业；培育发展战略性新兴产业，全面提升传统支柱产业，形成区域特色鲜明、竞争优势明显的产业结构。

（3）第三产业

优先发展生产性服务业，全面提升传统服务业，努力建成区域性商贸物流中心、旅游休闲度假基地，形成现代服务业集聚高地。

3、产业空间布局

（1）第一产业—“三区三带”

“三区”指海洋水产区、“四青”作物多元农业区和鲜嫩蔬菜多元农业区；“三带”即沿江生态农业带、城北休闲农业带、吕四观光渔业带。

（2）第二产业—“两带一区”

“两带”指沿海和沿江产业带；“一区”指启东经济开发区。

（3）第三产业—“一核两极多点”

“一核”指中心城区现代服务业集聚核；“两极”指吕四和寅阳现代服务业增长极；“多点”指市域其他城镇节点。

4、工业用地布局

规划工业用地1259.5公顷，占中心城区建设用地的23%，人均工业用地25.2平方米。

规划工业用地主要集中于3处，即启东经济开发区、启东科技创业园和汇龙镇工业区。

启东经济开发区：位于紫薇路以南，华石路-头兴港以西、沿江公路以北、西苑路以东，工业用地约940.8公顷，加快产业转型升级，走新型工业化道路，工业类型主要包括一类工业，如电子信息、精密仪器等行业；二类工业，如纺织、医药等行业；三类以电镀中心为主。

启东科技创业园：位于祥龙路-中央路以北、头兴港以东、华龙路以南、建设路以西，工业用地约270.3公顷，依托宁启高速公路、宁启铁路等交通资源优势，重点发展新材料、光机电一体化、节能环保产业为主。

汇龙镇工业区：位于紫薇路以南，惠阳路以东、长江路以北、民强路以西，工业用地约48.4公顷，主要发展机电、纺织等产业。

本项目行业类别为卫生行业，项目选址位于启东市民胜南路启东市公共卫生中心大楼3-6楼，项目所在地块性质为行政办公用地。因此，本项目符合启东市产业定位、符合选址要求以及启东市城市总体规划要求。

启东市城市总体规划情况详见附图2.5-1。

### 2.5.2南通市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划

根据《南通市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》，南通市卫生资源总量仍相对不足，分布和利用不均衡，每千人口拥有床位数和卫技人员数低于周边医疗卫生发达地区水平；面对多种疾病威胁并存，疾病防控任务更加繁重。

1、发展目标

该规划指出“十三五”期间卫生和计划生育事业的发展目标：加快推进健康南通建设，到2020年，基本建成现代医疗卫生体系框架，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有更高水平的基本医疗卫生服务，形成与经济社会同步发展的计划生育利益导向和利益保障机制，城乡居民健康主要指标接近或达到发达国家水平。

（1）城乡居民主要健康水平进一步改善。人均期望寿命达到80岁以上，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在5/10万和4‰以内。

（2）基本公共卫生服务扎实推进。市、县（市）疾病防控、卫生监督、妇幼保健等公共卫生机构达到国家规定建设标准，精神卫生、院前急救、采供血等公共卫生机构设施条件明显改善。高血压和糖尿病患者规范管理率分别为89.9%和62.9%，慢性非传染性疾病防控示范区建设实现全覆盖，重大传染病得到有效遏制。

（3）“健康南通”建设步伐进一步加快。全面推进全民健康素养促进行动，统筹推进健康城市建设，完善健康支持性环境。发展壮大社会办医，有效推进健康产业发展，健康服务相关产业支撑能力不断提高，多样化的健康服务需求基本得到满足，实现城市建设与人的健康协调发展。

（4）现代医疗卫生体系进一步健全。公共卫生服务体系更加健全，疾病防控、妇幼保健、卫生应急能力显著提升。医疗服务体系布局合理、结构优化。医疗保障体系覆盖城乡，保障水平进一步提高。药品供应保障体系公开透明，药品供应能力进一步增强。医疗卫生监管体系运行高效，监管有力。

（5）医疗卫生服务能力进一步提升。医疗卫生资源总量适度增加、区域资源配置更趋均衡，卫生人才队伍总量适宜、结构优化。到2020年，每千人床位数达到6张、执业医师数2.5人、注册护士数3.14人，每万人全科医生数3.5人。基层能力建设全面达标，儿童、妇幼、康复、精神等薄弱专科建设显著改善，中医药发展整体实力保持全省领先，医学科技创新能力进一步增强，基本公共卫生服务基本实现均等化，智慧健康服务水平全面提高。

（6）人口均衡发展政策进一步落实。平稳实施“全面两孩”政策，人口自然增长率有所提升，人口“净流出”态势有所减缓，出生人口性别比保持正常，有效控制出生缺陷发生率，计划生育家庭发展能力进一步拓展。

2、规划重点工程与重要举措

《南通市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》重点工程中提出“公共卫生安全保障工程”。

（1）基本公共卫生服务均等化：逐年提高基本公共卫生服务人均补助标准，到2020年，人均最低补助标准达到100元以上；逐步扩大基本公共卫生项目，提高规范化服务管理水平。流动人口基本公共卫生服务全覆盖。

（2）重大疾病防控体系建设：加强市、县疾病预防控制中心、市传染病医院、市精神卫生中心以及市、县两级卫生应急平台建设；实施重大疾病防控项目：重点传染病防控（血吸虫病、艾滋病、结核病等），扩大国家免疫规划，流感和禽流感防治，新发传染病防治，重点地方病防治。

（3）慢性病防控和精神卫生项目：全民健康生活方式行动，慢性病与营养综合监测与干预，居民死因登记报告，肿瘤登记报告，伤害监测，高血压患者管理，Ⅱ型糖尿病患者管理，癌症早诊早治，脑卒中高危人群筛查和干预，心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预，慢性呼吸系统疾病高危人群筛查和干预，全民减盐行动，口腔疾病综合干预；精神疾病防治，严重精神障碍患者管理治疗，心理援助热线建设。

（4）妇幼健康服务体系建设：县（市）建成二级妇幼保健院，区建成标准化妇幼保健所；健全市、县（市）孕产妇和新生儿危急重症救治中心；实施儿童健康管理、孕产妇健康管理、婚前保健、孕前优生检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、孕早期普服叶酸、孕产妇阻断乙肝、艾滋病、梅毒母婴传播、妇女“两癌”筛查项目。

### 2.5.3与本项目相关的基础设施规划

1、供电

启东现有220KV汇龙、110KV南郊、35KV城西、35KV城南四个变电所。规划新建110KV志圩变电所和异地扩建蓝天热电厂。

2、供水

规划范围内的给水由南通区域水厂供水，启东水厂为备用供水水源。根据南通区域供水规划，启东市城市供水由南通市区域水厂统一供水，规划中的南通区域水厂规模为135万立方米/日，水源为长江，取水口位于南通市李港、狼山、洪港三处，通过给水长输管线向启东地区供水。启东水厂现状10万立方米/日，位于和平路东、长兴路南，取水口位于头兴港河。供水管网利用市政管网，给水管网呈环状布置，并根据规划要求，增加管网建设，本项目所在区域的供水管网已铺设到位。

3、雨水、污水排放

本项目所在区域排水系统采用雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入附近河流，污水预处理收集后排入启东市城市污水处理厂进行集中处理。

（1）污水处理厂概况

启东市城市污水处理厂位于启东经济开发区中心区锦绣路北、三星河西岸，一期工程处理能力为2.5万t/d，二期工程处理能力2.5万t/d，均已建成运营，三期工程处理能力为4万t/d，目前已建成运营，启东市城市污水处理厂总处理规模可达到9万t/d。污水处理厂采用脱磷除氮效果较好的Orbal 氧化沟生化处理工艺，尾水排至长江。

启东城市污水处理厂的污水收集范围为：北至中央河，南至纬三路，东到惠阳路，西至大洪头河，服务面积为包括了整个城区和中心区在内的29.7平方公里。本项目在启东城市污水处理厂规划的污水收集管网范围内。

（2）进水水质

启东城市污水处理厂进水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，若废水中含有第一类污染物，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准。

（3）出水水质

启东市城市污水处理厂尾水直排长江，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表1中的一级A标准。

4、供气

启东以天然气为主力气源，为居民、公共、工业供气。根据总体规划，启东西部（久隆镇元北村附近）将建设天然气门站，供应主城区和开发区。本项目不设食堂，无天然气使用情况。

（5）供热

启东市实行集中供热，规划供热由市区的热电厂即启东蓝天热电有限公司热电厂提供，蓝天热电位于港东路东侧、南引河畔，邻近开发区东边界，项目所在地位于其供热范围内。启东蓝天热电有限公司热电厂现有1(75t/h循环硫化床锅炉+1(12MW中压抽凝式气轮机组，热电厂规划异地扩建，扩建热电厂位于城区西南部头兴港河西岸、纬三路以北，规划远期三炉二机，近期建设1(75t/h循环流化床锅炉+1(C6凝气式汽轮发电机组，原热电厂保留以做备用；远期再扩建2(75t/h循环硫化床锅炉+1(B6背压式汽轮发电机组，拆除现状热电厂。

（6）固体废弃物的收集和处理

规划启东城区生活垃圾由当地的环卫部门清理后送启东市金阳光固废处置有限公司处理。危险固废处置由企业自行委托其它有资质单位处理。

（7）基础设施建设现状

项目所在地基础设施建设现状汇总见表2.6-2。

由表2.6-2可见，基础设施建设比较完善，各设施基本按原规划建设，基础设施建设可满足本项目需求。

表2.6-2  启东市城南基础设施现状一览表

| 序号 | 设施名称 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启东市水厂 | 由南通市区域水厂统一供水，规划规模135万m3/d |
| 2 | 启东城市污水处理厂 | 规划14万m3/d，一期规模2.5万m3/d，已建成；二期规模2.5万m3/d，已建成；三期规模4万m3/d，已运行。 |
| 3 | 启东蓝天热电有限公司热电厂 | 已建成，现有规模1×75t/h |
| 4 | 启东市金阳光固废处置有限公司 | 已建成，现有规模9000t/a |
| 5 | 雨水排水管网 | 已建成 |
| 6 | 污水排水管网 | 已建成 |

### 2.5.4项目所在区域环境功能区划

（1）环境空气

根据《南通市“十三五”环境保护与生态规划》的精神，本区域环境空气功能区划为二类区。

（2）地表水

依据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2020目标），长江、大庙港河等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2003）Ⅲ类水质标准，长江中泓段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2003）Ⅱ类水质标准。

（3）声环境

本项目所在地块属于行政办公用地，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准。项目西侧民胜南路近侧35m范围内执行4a类标准。

### 2.5.5生态保护规划

2013年7月，江苏省人民政府发布《江苏省生态红线区域保护规划》，其中，启东市辖区的生态红线区域总计349km2，其中一级管控区149.89km2、二级管控区199.11km2，生态红线区域情况见表2.5-4及附图2.5-2所示。

表2.5-4  江苏省（启东市辖区）生态红线区域一览表

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |
| 启东市饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域为一级保护区。 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区。 | 1.40 | 0.30 | 1.10 |
| 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 | 生物多样性保护 | 一级管控区坐标： 1)E121°53′26.50″N31°40′17.23″；2)E121°52′40.31″N31°39′20.10″；3)E121°53′51.46″N31°37′26.14″；4)E122°04′25.40″N31°36′04.90″；5)E122°06′43.40″N31°38′45.00″；6)E122°07′10.40″N31°39′49.50″；7)E122°04′20.00″N31°42′58.00″。 | 二级管控区坐标： E121°56′11.38″N31°44′14.10″； 2) E121°58′47.15″N31°44′23.47″； 3) E121°58′46.51″N31°42′39.54″； 4) E121°56′05.93″N31°42′26.95″； 5) E121°45′06.10″N31°41′12.37″； 6) E121°53′26.50″N31°40′17.23″； 7) E121°52′40.31″N31°39′20.10″； 8) E121°53′51.46″N31°37′26.14″； 9) E121°43′59.07″N31°40′08.90″。 | 214.91 | 149.59 | 65.32 |
| 启东沿海重要湿地 | 湿地生态系统保护 | - | 省级自然保护区实验区(北区)外侧潮间带。坐标： E121°58′47.15″N31°44′23.45″； 2) E121°58′46.52″N31°42′39.55″； 3) E122°0′7.89″N31°42′46.05″； 4) E122°0′7.16″N31°44′28.14″。 | 7.23 | 0 | 7.23 |
| 通吕运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内通吕运河水体及两岸各500米。 | 9.67 | 0 | 9.67 |
| 通启运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内通启运河水体及两岸各500米。 | 34.78 | 0 | 34.78 |
| 新三和港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内新三和港河水体及两岸各500米。 | 32.31 | 0 | 32.31 |
| 蒿枝港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内蒿枝港河水体及两岸各500米。 | 15.37 | 0 | 15.37 |
| 头兴港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内头兴港河水体及两岸各500米。 | 33.33 | 0 | 33.33 |
| 小计 |  |  |  | 349 | 149.89 | 199.11 |

建设项目位于启东市民胜南路启东市公共卫生中心，距离本项目最近的生态保护区为头兴港河清水通道维护区，位于本项目东侧，约2.0km，离项目所在地较远，因此本项目不在生态规划保护范围之内。

# 3建设项目工程分析

# 3.1建设项目概况

### 3.1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额

项目名称：启东市疾病预防控制中心项目；

建设单位：启东市疾病预防控制中心；

建设性质：新建；本项目已建成，本次环评为补办环评手续。

行业类别：Q8370疾病预防控制中心；

建设地点：启东市民胜南路公共卫生中心，具体地理位置见附图3.1-1；

投资概况：本建设项目建设投资343万元，其中环保投资约110万元，占本项目投资的32%；

职工人数：本建设项目职工75人；

工作制度：各室工作时间白班制。每天工作7小时，全年工作250天；

建筑面积：总建筑面积约7113m2。

### 3.1.2项目建设内容及主要经济技术指标

#### 3.1.2.1建设内容

本项目位于启东市民胜南路公共卫生中心大楼的3-6层，对其进行装修改造。建筑物整体的平面功能见表3.1-1，项目设有微生物实验室、理化试验室、附楼体检中心及办公区域。

三层总建筑面积约为1778m2，主要功能为理化试验室。

四层总建筑面积约为1778m2，主要功能为微生物实验室。

三、四层附楼为企事业单位体检中心。

五层总建筑面积约为1778m2，六层建筑面积约为1778m2，主要功能为主任室、综合科、会议室等办公区域。

本项目实验室楼层平面布置情况见附图3.1-2~3.1-3。

表3.1-1  建筑物平面功能布置情况

| 主体 建筑 | 楼层 | 功能间设置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妇计中心 | 一层 | 孕妇学校、放射科、检验科、出生医学证明办理窗口 | -- |
|  | 二层 | 所长室、儿保科、妇保科 |  |
| 启东市公共卫生中心 | 三层 | 准备室、洗刷池、病毒实验室、细菌实验室、免疫实验室、生化实验室、更衣室、样品处理室、试剂准备室、样品储藏室、离子色谱、试剂制备室、食品实验室、水质实验室、职业卫生实验室、理化备用实验室、寄生虫实验室、理化实验室、玻璃器皿仓库 | 附楼：企事业单位体检中心 |
|  | 四层 | 霉菌室、微生物洗涤室、化妆品无菌实验室、培养基配制室、办公室、仪器室、病原微生物实验室、百级实验室（食品及饮用水）、食品无菌室、办公区域 |  |
|  | 五层 | 主任室、综合科、会议室 | 办公区域 |
|  | 六层 | 主任室、综合科、会议室 |  |
| 卫生监督所 | 七层 | 行政服务科、传染病防治监督科、公共卫生监督科 | -- |
|  | 八层 | 稽查科、医疗服务监督科、母婴保健和计划生育监督科、培训室 |  |
|  | 九层 | 所长室、综合科、会议室、党员活动室 |  |
| -- | 十层 | -- | -- |
| 启东市卫计委 | 十一层 | 主任室、副主任室、纪委 | -- |
|  | 十二层 | 监督室、办公室、驾驶员室、医政科、卫生科、爱卫办、医学会 |  |
|  | 十三层 | 财务审计科、政策法规科、计划生育家庭发展科、计生协会 |  |
|  | 十四层 | 卫生数据中心、卫生应急指挥部、档案室、文印室、人事科、信息统计科、妇幼健康服务科 |  |
|  | 十五层 | 会议室、职工活动室、老干部活动室、应急指挥中心（远程教育室） |  |

## 3.2本项目总平面布置及周边环境概况

### 3.2.1总平面布置

本项目所在院区主要包括启东市公共卫生中心大楼3-6F，及3、4F附楼，院区整体布局较为简单，基本呈长方形。院区主入口位于西侧，进入主入口即为一个小型敞开式地面停车场。院区主建筑物为公共卫生中心大楼主入口位于西侧。本项目污水处理设施以地埋式设置，位于院区卫生大楼出口西南侧。本项目所在院区平面布置简单且较为合理。

### 3.2.2项目周边环境概况

本项目位于启东市公共卫生中心大楼3-6楼。项目东侧为篮球场等活动区域；南侧为地面停车场，过停车场为在建施工区；西侧为民胜南路及大庙港河，过河为启东市人民政府；北侧为启东税务大楼。

本项目周边500米范围内主要为居民区、行政办公区等，该范围内环境概况见附图3.2-1。

## 3.3公用工程及辅助工程

### 3.3.1给水

本项目总用水量为2920t/a，主要包括医疗用水、办公生活用水等，水源来自启东市市政供水管网，由西侧民胜南路路主干管就近接入。

### 3.3.2排水

本项目采用“雨污分流”排水系统，启东市地处平原，水网密集，雨水大都就近排河。近年来，南通市大部分河道进行了疏浚整治，河道基本满足排涝要求。本项目所在地靠近大庙港河，雨水经雨水管网收集后排至大庙港河。

本项目所在区域污水管网铺设均已完成，属启东市城市污水处理厂的服务范围，与民胜路污水干管相接。管道规格为D1000。

本项目产生的废水主要包括实验室废水、人员办公生活污水等。三层及四层实验室废水、附楼的体检中心废水均经收集管道收集后进入地下污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，在总排口与五层、六层化粪池处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网再排入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。

本项目污水管网图见附图3.3-1及附图3.3-2。

### 3.3.3供电

本项目用电均为低压(380/220V)，由启东市区域供电系统供给，不设置变电站，由本建设项目所在的启东市公共卫生中心大楼供电系统直接引入。

### 3.3.4空调系统

本项目空调系统采用变频多联机系统（即VRV中央空调系统），室外机布置在屋顶。

本项目公辅工程及辅助工程情况统计见表3.3-1。

表3.3-1  本项目公用及辅助工程一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 规模或能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储运工程 | 试剂 | 28m2 | 三楼、四楼 |
|  | 库房 | 40m2 | 北侧辅助用房内 |
| 公用工程 | 供水 | 2920t/a | 启东市市政供水管网 |
|  | 供电 | / | 启东市供电系统供给 |
|  | 空调系统 | / | 变频多联机VRV中央空调系统，与主楼共用 |
| 环保工程 | 废水处理 | 废水预处理站 | 设计规模为20t/d | 废水预处理设施包括格栅、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池 |
|  | 废气处理 | 污水处理设施加盖密闭、实验室内排风系统 | / | / |
|  | 固废 | 固废暂存间 | 10m2 | 位于三楼，分类堆放，设置固废标志牌 |
|  | 噪声处理 | 合理布局、隔声减震、消声处理 | 噪声降至45dB(A)以下 | / |

## 3.4主要生产设备

本项目根据设置的科室配备相应的实验设施，主要设备见表3.4-1。

表3.4-1  本项目主要医疗仪器、设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（所在楼层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式低速离心机 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 2 | 洗板机 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 3 | 血液分析仪 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 4 | 全自动生化仪 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 5 | 自动酶标仪 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 6 | 自动洗板机 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 7 | 生物安全柜及支架 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 8 | 全数字B超 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 9 | 尿液分析仪 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 10 | 六道心电图机 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 11 | 生物安全柜 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 12 | 血球计数仪 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 13 | 艾滋病检测专用仪器一批 | 离心机 | 生化 | 台 | 1 | 3F |
|  |  | 离心机 | HIV | 台 | 1 | 3F |
|  |  | 恒温水浴箱 | 生化 | 台 | 1 | 3F |
|  |  | 洗板机 | 生化 | 台 | 1 | 3F |
|  |  | 脱水机 | 生化 | 台 | 1 | 3F |
| 14 | 电脑视野检查仪 | APS-6000C | 台 | 1 | 4F |
| 15 | 裂隙灯 | YZ5E | 台 | 1 | 4F |
| 16 | 眼底镜 | YZ6E | 台 | 1 | 4F |
| 17 | 血压仪 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 18 | 心电图机 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 19 | 心电图机 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 20 | 血压仪 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞BS-400 | 台 | 1 | 3F |
| 22 | 血压计 | omron HBP-9020 | 台 | 1 | 4F |
| 23 | 血压计 | omron HBP-9020 | 台 | 1 | 4F |
| 24 | 电子人体秤 | DHM-200D | 台 | 1 | 4F |
| 25 | 医用X射线摄影系统 | 新东方1000C | 台 | 1 | 1F |
| 26 | 单道电动移液器 | -- | 台 | 1 | 4F |
| 27 | B超 | GE LOGIQ P5 | 台 | 1 | 4F |
| 28 | 酶标仪 | imark | 台 | 1 | 3F |
| 29 | 离心机2台 | 凯特 | 台 | 1 | 3F |
| 30 | 电子人体秤 | DHM-200D | 台 | 1 | 4F |
| 31 | 全自动血液分析仪 | sysmex xs-500i | 台 | 1 | 3F |
| 32 | 心电图机 | 三锐ECG-2303B | 台 | 1 | 4F |
| 33 | 全自动酶免分析仪 | FREEDOM EVOLYZER-2 100/4 | 台 | 1 | 3F |
| 34 | 全自动电解质分析仪 | 奥迪康AC9900 | 台 | 1 | 3F |
| 35 | 数字心电图机 | ECG-230313 | 台 | 1 | 4F |
| 36 | 不锈钢电热蒸馏水器 | YZ-ZD-20 | 台 | 1 | 3F |
| 37 | 离心机 | -- | 台 | 1 | 3F |
| 38 | 纯水仪 | YY-RO/40 | 台 | 1 | 3F |
| 39 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 台 | 2 | 3F |
| 40 | 冰箱 | 新飞冰箱 | 台 | 1 | 3F |
| 41 | 冰柜 | 美的 | 台 | 1 | 4F |
| 42 | 冰箱 | 夏普 | 台 | 1 | 4F |
| 43 | 冰柜 | 星星 | 台 | 1 | 4F |

## 3.5主要原辅材料及能源消耗

- 原辅材料

本项目为疾控中心项目，所用原辅材料种类繁多，主要包括药品、制剂试剂、消毒片、纱布、人员办公及生活物资、酒精、盐酸等，其中有毒有害的化学品主要有酒精、盐酸、次氯酸钠等。原辅材料运输、贮存和使用须严格遵守有关管理规范，避免有毒有害化学品扩散到人群和环境中造成危害。本项目不自行配置制剂、药剂，所用药品均外购，且用于销售。本次评价主要列出项目涉及的有毒有害物品的使用情况，详见表3.5-1。

表3.5-1  主要原辅材料使用情况

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 储存方式 | 来源及输送 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 酒精 | 5000ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 盐酸 | 2000ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 次氯酸钠 | 250ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 硝酸 | 5000ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 硫酸 | 3000ml | 500mL瓶装 | 国内采购，汽车运输 |
|  | 磷酸 | 500 ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 三氯化碳 | 4000 ml | 500mL瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 营养琼脂 | 4000g | 250g瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 肠道增菌液 | 4000g | 250g瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 乳糖蛋白胨 | 5000g | 250g瓶装 | 国内采购、汽车运输 |
|  | 三糖铁 | 250g | 250g瓶装 | 国内采购、汽车运输 |

（2）能源消耗

本项目能源消耗详见表3.5-2。

表3.5-2  能源消耗情况

| 类别 | 名称 | 规格 | 年耗量 | 储存方式 | 来源及输送 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 水 | 0.3~0.5Mpa | 2920t | / | 城市供水管网 |
|  | 电 | 220/380V | 1.4万度 | / | 城市供电网 |

## 3.6工程概况

本项目为疾控中心项目，属于非生产性项目，工程分析按施工期及营运期的工程内容进行分析。

### 3.6.1施工期工程内容简述

本项目位于启东市卫生局大楼，因此本项目施工期无土建工程，主要为设备安装工程、装饰工程。

（1）水电安装工程

主要包括房屋内水电安装、室外污水处理设施、污水收集管道铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、装修垃圾等。

（2）装饰工程

利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，进行室内外简易装饰，同时进行楼地面、阳台和外墙施工，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段周期较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。

（3）工程验收和运行使用

建设单位向工程质量监督站提供相应的工程资料，并组织工程验收，相关单位根据国家的《工程建设质量验收规范实用指南》，进行工程验收并出具验收报告。工程验收合格后，建设单位投资的疾控中心可运行。

图3.6-1  施工期工程内容流程图

### 3.6.2营运期工程内容简述

本项目为疾控中心项目，主要涉及理化实验、微生物实验及企事业单位体检，实验流程如图3.6-2、图3.6-3。

1、微生物实验

图3.6-2  微生物实验流程图

- 理化实验

图3.6-3  理化实验流程图

- 体检中心

本项目体检中心位于三层、四层的附楼，主要进行从业人员体检及职业病体检，接待人次约为120人/天。体检过程中产生的废弃物主要有医疗废物及体检中心工作人员及接待人员产生的生活污水。本项目体检不使用含氰生化检验试剂，不产生含氰废液。

## 3.7运营期污染源强及排放情况分析

### 3.7.1营运期大气污染源分析

在疾病预防控制中心的各类实验过程中，常产生各种有腐蚀性及异味的气体，需要及时排出室外，避免造成室内污染，保障实验人员的健康和安全，延长仪器设备的使用寿命。

1、微生物实验室废气

微生物实验室废气为各操作间为了保证室内清洁度要求而排放的废气和生物安全柜排放的废气，为防止实验过程有害病菌的逃逸，气体在排出室外前均经过高效过滤装置处置，废气经实验室排风系统排出室外，对周围环境影响较小。根据《病原微生物实验室污染物排放标准》，指示微生物和目标微生物不得检出。

2、理化实验室废气

本项目在理化实验实验过程中用到少量的化学试剂，实验过程中会有少量的化学试剂挥发出来。由于质检数量和方法不确定，因此，因此无法定量估计废气产生量。实验室采用自然通风及通过通风橱排放的方式处理后，保证室内环境空气不危害工作人员的健康。对周围环境影响较小

本项目实验室通风橱风机总数为41个，即每个实验室均配备有风机。风机的风量范围为1975-3640m3/h。

3、其他废气

本项目设置有小型敞开式地面停车场，地面停车场内汽车尾气产生量较少且易于扩散，故本次评价不考虑地面停车场内汽车尾气排放的废气。

疾控中心设有污水处理系统，运行过程产生恶臭，恶臭类物质主要有氨、硫化氢和甲硫醇等，主要是污水处理系统中生物活动所致。

院内自建的污水处理设施位于院内地下，主要预处理医院产生的医疗废水。污水处理设施在运营期间将产生一定量的恶臭气体，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭气体污染物主要为硫化氢、氨等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生恶臭气体的物质和浓度也不同。根据类比调查，污水处理系统产生的平均臭气浓度小于10，由于本项目已投入运行，因此根据大气环境质量现状监测数据显示，项目所在地臭气浓度为13~15，主要来源为实验室及污水处理设施，因此需要采取一点的收集处理措施。为防止恶臭气体从水处理构筑物表面挥发到大气中而造成传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理装置加盖密闭起来，盖板上预留有进、出气口。采用引风机将处于自由扩散状态的恶臭气体组织起来，并采用生物土壤除臭装置进行脱臭处理，其对硫化氢和氨气的去除效率高达90%。处理后的废气通过盖板上的排气筒排放。

### 3.7.2营运期水污染源分析

1、用水情况

本项目用水主要包括理化试验室用水、微生物实验室用水、办公生活用水、不可预计用水等。

（1）理化试验室用水

理化试验室用水主要为实验器皿的冲洗过程，用水量约为1.304t/d，年工作250天，因此理化试验室年用水量为326t/a。

（2）微生物实验室用水

微生物试验室用水主要为实验结束后的清洗冲刷过程，用水量约为0.872t/d，年工作250天，因此理化试验室年用水量为218t/a。

（3）体检中心生活用水

本项目体检中心位于三层、四层的附楼，主要进行外来人员的健康卫生体检，接待人次约为120人/天。根据类比同类型机构用水情况，人均用水量约为28L/d，因此体检中心用水量约为840t/a。

（4）办公生活用水

根据工作人员用水定额按35L/人·班计，本项目人员共75人，年工作250天，则办公生活用水量为660t/a。

（4）不可预计用水

不可预计用水主要包括疾控中心卫生、地面清洁等不可预计用水，按上述总用水量的43%计。则不可预见用水量约为876t/a。

本项目用水定额及用水量汇总见表3.7-6。

表3.7-6  本项目用水定额及用水量汇总表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 数量 | 日均用水量t/d | 年用水量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化试验室用水 | -- | 250d | 1.304 | 326 |
| 2 | 微生物实验室用水 | -- | 250d | 0.872 | 218 |
| 3 | 体检中心用水 | 28L/人·d | 250d | 3.36 | 840 |
| 4 | 办公生活用水 | 35L/人·班 | 75人/250d | 6 | 660 |
|  | 合计 | 8.176 | 2044 |
| 5 | 不可预计用水 | 按43%计 | 3.504 | 876 |
| 总计 | 11.68 | 2920 |

2、废水产生情况

本项目废水主要包括实验室废水、生活污水、地面卫生清洁废水等。实验室废水主要包括理化试验室和微生物实验室排出的废水。生活污水主要为行政人员、实验室人员等产生的办公生活污水。废水水质特征是：含有消毒剂、试剂等化学物质，其污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数等。

①理化实验室废水

本项目理化试验室用水量共计为326t/a，其产污系数按0.9计，则理化试验室废水的产生量约为293.4t/a。

微生物实验室用水量为218t/a，其产污系数按0.9计，则废水产生量为196.2t/a。

②生活污水

本项目办公生活用水量为660t/a，其产污系数按0.8计，则办公生活污水产生量为528t/a。

③体检中心废水

本项目体检中心用水量为840t/a，其产污系数按0.8计，则体检中心生活废水产生量为672t/a。

④不可预计废水

本项目不可预计用水量约876t/a，其产污系数按0.8计，则不可预计废水产生量为700.8t/a。

3、废水处理及排放情况

由上述分析，本项目产生的废水主要包括实验废水489.6t/a、生活污水1200t/a（含体检中心废水）、不可预计废水700.8t/a，其中实验室废水的水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮、TP及LAS；办公生活污水污染因子主要为COD、SS、氨氮、TP、LAS；不可预计废水主要由院内卫生、地面清洁过程产生，水污染因子主要为COD、SS、氨氮、LAS。

本项目将实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网排入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。

本项目主要水污染物产生及排放情况见表3.7-7，水污染物三本帐核算见表3.7-8。

表3.7-7   本项目废水主要污染物产生及排放情况汇总表

| 废水类别 | 污染物 | 产生情况 | 治理 措施 | 处理后 | 接管情况 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 名称 | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) | 名称 | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) | 接管排放标准浓度限(mg/L) |  |
| 实验室废水 | 废水量 | / | 489.6 | 污水处理设施 | 废水量 | / | 489.6 | 废水量 | / | 2390.4 | / | 启东市城市污水处理厂 |
|  | COD | 350 | 0.171 |  | COD | 150 | 0.073 | COD | 242.4 | 0.580 | 250 |  |
|  | BOD5 | 300 | 0.147 |  | BOD5 | 90 | 0.044 | BOD5 | 18.4 | 0.044 | 100 |  |
|  | SS | 100 | 0.049 |  | SS | 20 | 0.010 | SS | 58.3 | 0.139 | 60 |  |
|  | NH3-N | 20 | 0.010 |  | NH3-N | 13 | 0.006 | NH3-N | 18.6 | 0.044 | 45 |  |
|  | 总磷 | 6 | 0.003 |  | 总磷 | 4 | 0.002 | 总磷 | 3.2 | 0.008 | 8 |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 1.2×108 MPN/L | 5.88×1013 MPN |  | 粪大肠菌群数 | 1300 MPN/L | 6.36×1019 MPN | 粪大肠菌群数 | 2660 | 6.36×109 | 5000 |  |
| 不可预计废水 | 废水量 | / | 700.8 | 化粪池 | 废水量 | / | 1900.8 | LAS | 1.6 | 0.004 | 10 |  |
|  | COD | 250 | 0.175 |  | COD | 140 | 0.266 |  |
|  | SS | 100 | 0.070 |  | SS | 50 | 0.046 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.021 |  | NH3-N | 17 | 0.038 |  |
|  | LAS | 8 | 0.006 |  | LAS | 2.0 | 0.004 |  |
| 生活污水 | 废水量 | / | 1200 |  | 总磷 |  | 0.006 |  |
|  | COD | 250 | 0.300 |  |  |  |
|  | SS | 100 | 0.120 |  |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.036 |  |  |  |
|  | 总磷 | 4 | 0.005 |  |  |  |
|  | LAS | 10 | 0.012 |  |  |  |

表3.7-8   本项目废水主要污染物三本帐核算汇总表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 接管量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水量 | 2390.4 | 0 | 2390.4 |
| COD | 0.647 | 0.067 | 0.580 |
| BOD5 | 0.147 | 0.103 | 0.044 |
| SS | 0.239 | 0.100 | 0.139 |
| NH3-N | 0.067 | 0.022 | 0.044 |
| 总磷 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| LAS | 0.018 | 0.014 | 0.004 |
| 粪大肠菌群数 | 5.88×1013 MPN/a | 5.87936×1013 MPN/a | 6.36×109 MPN/a |

4、水平衡

本项目全院水平衡情况见图3.7-1。

图3.7-1  本项目全院水平衡图

### 3.7.3营运期噪声污染源分析

本项目无重大噪声污染源，其中噪声值相对较高、对环境可能有影响的噪声源主要有加压水泵、空调机组等设备机械噪声，社会噪声及停车场噪声。主要噪声设备产生噪声情况见表3.7-9。

表3.7-9  主要高噪声设备及声级值

| 序号 | 设备名称 | 声级值 dB(A)/台 | 所在车间 （工段）名称 | 距厂界位置m | 最近 厂界方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压水泵房水泵 | 75~80 | 水泵房 | 8 | W |
| 2 | 风机 | 60~70 | 污水处理设施 | 6 | S |
| 3 | 空调外机组 | 85 | 楼顶 | 5 | S |

### 3.7.4营运期固废污染源分析

按照《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）的要求，对本项目产生的固废污染物进行分析。

1、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，对本项目产生的副产物是否属于固体废物进行判定，判定依据及结果见表3.7-10。

表3.7-10  本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量t/a | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 医疗废弃物 | 实验室 | 固态 | 废样品容器、标本样品、实验废液等 | 0.75 | √ | / | 《固体废物鉴别导则（试行）》 |
| 2 | 办公生活垃圾 | 办公生活 | 固态 | 纸张、塑料等 | 18.25 | √ | / |  |
| 3 | 废包装纸盒 | 药品、试剂等运输、间接包装 | 固态 | 纸板、塑料等 | 0.4 | √ | / |  |
| 4 | 废包装材料 | 药品、试剂等直接包装 | 固态 | 纸板、塑料等 | 0.24 | √ | / |  |

2、固体废物产生情况汇总

本项目产生的固废主要包括理化实验室废液、微生物实验室废样品、体检中心医疗废物、办公生活垃圾、废包装材料及污水处理站污泥。

（1）实验室废弃物、体检中心医疗垃圾

本项目医疗废物主要源于理化试验室、微生物实验室以及体检中心，包括一次性实验器皿、废弃药品、废培养基等。根据统计资料，医疗废弃物产生量为0.75t/a ，其委托启东市金阳光固废处置有限公司进行集中处置。

（2）办公生活垃圾

本项目总职工人数75人，日常办公、生活产生的生活垃圾以1kg/人·d计，全年工作250天，则生活垃圾产生量约为18.75t/a，由环卫部门定期清运。

（3）废包装材料

本项目在运营期间将产生一些废包装材料，主要为药品及试剂的间接包装盒约0.4t/a和直接包装材料约0.24t/a。药品及试剂的直接包装材料作为危废处置，间接包装盒作为一般固废处置。

（4）污水处理设施污泥

本项目进入污水处理设施预处理的废水量共489.6t/a，污水处理设施为微型污水处理设施，本污水处理设施正常运行后，剩余的污泥很少，污水处理设施处理满足《医疗机构水污染物排放标准》中表4标准后定期排放至市政管道。

根据《国家危险废物名录》以及危险废物鉴别标准，对本项目产生的固体废物的危险性进行判定。本次建设项目固体废物产生及处理情况见表3.7-11及表3.7-12。

表3.7-11  拟建项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 危险废物 | 实验室、体检中心 | 固态 | 废样品容器、标本样品、实验废液等 | 国家危险废物名录（2016版） | In | HW01 | 831-001-01 | 0.75 |
| 2 | 废包装材料 |  | 药品、试剂等直接包装 | 固态 | 纸张、塑料等 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.24 |
| 3 | 废包装纸盒 | 一般固废 | 药品、试剂等运输、间接包装 | 固态 | 纸板、塑料等 |  | / | / | / | 0.4 |
| 4 | 办公生活垃圾 |  | 职工办公生活 | 固态 | 纸板、塑料等 |  | / | / | / | 18.25 |

表3.7-12  拟建项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 代码 |  |  |
| 1 | 医疗废物 | 实验室、体检 | HW01 | 831-001-01 | 0.75 | 启东市金阳光固废处置有限公司 |
| 2 | 废包装材料 | 药品、试剂等直接包装 | HW49 | 900-041-49 | 0.24 |  |
| 3 | 废包装纸盒 | 药品、试剂等运输、间接包装 | / | / | 0.4 | 环卫部门清运 |
| 4 | 办公生活垃圾 | 职工办公生活 | / | / | 18.25 | 环卫部门清运 |

### 3.7.3本项目实施后污染物排放情况汇总

本项目实施后三废排放情况汇总见表3.7-13。

表3.7-13   本项目三废排放情况  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 进入环境中控制排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2390.4 | 0 | 2390.4 | 2390.4 |
|  | COD | 0.647 | 0.067 | 0.580 | 0.120 |
|  | BOD5 | 0.147 | 0.103 | 0.044 | 0.024 |
|  | SS | 0.239 | 0.100 | 0.139 | 0.024 |
|  | NH3-N | 0.067 | 0.022 | 0.044 | 0.019 |
|  | 总磷 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.001 |
|  | LAS | 0.018 | 0.014 | 0.004 | 0.001 |
|  | 粪大肠菌群数 | 5.88×1013 MPN/a | 5.87936×1013 MPN/a | 6.36×109 MPN/a | 2.39MPN/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 1.235 | 1.235 | 0 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

本项目位于启东市民胜南路公共卫生中心。

南通市处于中国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，地理位置位于北纬31°41′～32°43′、东经120°12′～121°54′之间，与上海隔江相望，是长江三角洲和长江流域的重要门户，具有水、陆、空交通的综合优势，具有东西沟通，南北兼顾，内外交接的良好运输条件和地理位置。

拟建项目建设于启东市民胜南路。启东市位于江苏省南通市东部，东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端。东、北濒临浩瀚的黄海，南临绵亘的长江，西与海门市毗邻。拟建项目具体地理位置见图3.1-1，周边环境500m概况见图3.2-1。

### 4.1.2地形、地貌、地质

启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物—砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。

启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。

据国家质量技术监督局发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为6度。

本项目所在地地质构造属东部新华夏系第一沉降带，埋深0～65m主要由粘性土及粉砂等冲积物组成，埋深65～120m主要由粉砂及细砂含角砾等冲积、洪积物组成，地下水位埋深一般为1.0～1.2m左右。

本项目所在地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅源构造地震，震源深度多在10-20公里，基本发生在花岗岩质层中，属弱震区。

### 4.1.3气候、气象特征

启东市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，具有明显的海洋性气候特征。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还会出现龙卷风和冰雹,冬季时有强寒流侵袭。

启东市年平均气温为16.8℃，最高气温为39.3℃，最低气温为-8.2℃；无霜期210d，年平均日照1580h，年平均无霜期226d；年均降水量1154mm，年均蒸发量为1343.1mm；年平均气压1016.4hpa。年平均风速2.1m/s，最大风速15m/s，常年主导风向为ESE。大气层结稳定度以中性状态为主，D类稳定度出现频率约占38.25%。

日照：日照充足。年平均日照时数为2063.7小时，日平均日照为5.5小时，夏季（7、8月）日照可长达7～8小时。

降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，人占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409.8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182.3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。

梅雨期是集中降水时期，年平均梅雨量为183.1毫米，占全年降水总量的14.7％，占汛期降水量的27％。梅雨期最多雨量达388.6毫米（1960）。入梅期平均在 6月20日，最早 6月1日。出梅期平均在7月9日，平均梅长20天，最长达41天。

霜降：无霜期长，年平均为220天，有霜期为145天。初霜日平均在11月12日，终霜日平均在4月5日。年平均霜日数为56天，最多77天（1985～1986年），最少37天（1968～1969年）；最早初霜日在10月22日（1979年），最晚初霜日在12月6日（1957年）；最早终霜日在 3月5日（1977年），最迟终霜日在 4月28日（1962年）。

风情：因受季风环流影响，季风气候十分显著。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，春秋两季为冬夏季风交换季节，春季多南风，秋季多北风。一般风力都不大，6级以上大风比较少见。夏季是台风的主要活动季节，据气象站1956～1990年记载，35年中影响本市的台风共有61次，年平均1.7次。一年中受台风影响最多的达4次（1956年、1959年、1960年、1962年）。台风影响最早是1961年5月27日，最晚是1972年11月9日。每年7～9月台风活动最频繁，约占全年总次数的86%。最大风力达10～12级（1972年9月8号台风），台风时往往雨、潮同时出现，酿成各种严重自然灾害。

### 4.1.4水文特征

（1）长江

长江是南通市工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经南通市西南缘，市区段岸线长约37.5公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。

启东市境内长江岸线长67.5km。其所处的长江口区北支为潮汐河段，一日两潮，最高潮位在8～10月，最低潮位在12月至次年2月。近年来平均涨潮量981亿m3，平均落潮量1351亿m3。净泄量370亿m3，年平均流量1173 m3/s。历年最高潮位6.68m，最低潮位1.2m，最大潮差4.48m，枯水期平均潮差2.04m，涨落潮历时平均为12时25分。项目所在的长江启东段无饮用水取水口及相应的水源保护区域，如表4.1-1。

表4.1-1  评价江段各水期近岸300米潮流特征统计表

| 水期 | 历时（时分） | 潮差（m） | 平均流速(m/s) | 最大流速(m/s) | 平均单宽流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 |
| 丰水期 | 2:51 | 9:54 | 1.85 | 2.24 | -0.41 | 0.58 | -0.91 | 1.07 | -4.0 | 5.5 |
| 平水期 | 3:38 | 8:44 | 1.69 | 2.08 | -0.37 | 0.52 | -0.57 | 0.68 | -3.6 | 4.9 |
| 枯水期 | 4:33 | 6:48 | 1.20 | 1.47 | -0.25 | 0.38 | -0.40 | 0.48 | -2.5 | 3.6 |

（2）内河

启东市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km，可分为四个水系，其中拟建项目所属的南部入江水系，由灯竿港河、三和港河、红阳河、头兴港河、三条港河、五效河等八条入江河及老三和港、丁仓港、南引河、中央河等12条河道组成。本项目周边有庙港河，根据监测，庙港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水

启东市地下水分为四层，常年地下水位1.0-1.6米。潜层含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第一、二承压含水层埋深在110米左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在220-250米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层，可以饮用和农田灌溉。

项目周边水系图见图4.1-1。

### 4.1.5土壤、植被、生物多样性

项目所在区域土壤为长江冲积母质经长期改造和利用形成的农耕土壤，质地良好，土层深厚，无严重障碍层，以中性、微碱性沙壤土和中壤土为主，有机质含量为1.5-2.0%。

由于人类长期经济活动的影响，区域内天然木本植物缺乏。在路边。河岸边、宅边可见人工栽培的水杉、构树、桑树、银杏、柳树、桃树、柿树等树木；常见的草本植物有拉拉藤、狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。

区域内农业栽培植被有水稻、油菜、三麦、蚕豆、大豆、蔬菜、瓜果等。该地区农作物复种指数较高，地面裸露时间较短。

陆地生态：拟建项目所在区域长江滩涂植物群落主要有海三棱樜草群落、水葱群落、糙叶苔藓群落、芦苇群落、白茅群落和大米草群落，滩涂上主要生长有芦苇等植物。陆域由于人类长期经济活动，原生植被已不复存在，代之以次生林植被、人工林和农田植被。植被总的特征是落叶阔叶林乔木树种占绝对优势，在亚乔木和灌木层中有一定数量的常绿树种。落叶阔叶林乔木树种主要有意杨、刺槐、桑树、榆、柳、广玉兰、水杉、池杉、雪松、黑松、马尾松等。除适宜种植的稻、麦、棉花、油菜等农田作物外，仅有少量木本野生植物和零星分布的草本野生植物。常见的紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。一般分布在田埂、路边、林边隙地、溪、河边等地。无保护类植物种类存在。

由于人类长期经济活动的影响，区域内天然木本植物缺乏。在路边、河岸边、宅边可见人工栽培的水杉、构树、桑树、银杏、柳树、桃树、柿树等树木；常见的草本植物有拉拉藤、狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。

2、水域生态

拟建项目所在地水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产，并产鲥鱼、刀鱼、银鱼、凤尾鱼等名贵天然淡水鱼种。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1大气环境质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1大气环境质量现状监测

（1）监测布点

综合考虑本项目污染特征以及大气环境影响评价等级，大气环境现状监测共布设2个测点。

具体位置详见表4.2-1和图4.2-1。

表4.2-1  环境空气现状监测点位表

| 监测点编号 | 测点名称 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | -- | -- | 环境空气二类 |
| G2 | 世纪家园--南区 | NW | 300 | 环境空气二类 |

（2）监测项目：PM10、TSP日均浓度；SO2、NO2、H2S、氨、非甲烷总烃小时浓度；监测期间的气象要素。

（3）监测时间和频次

监测时间：南通市启测环境检测技术有限公司于2018.11.02~2018.11.08在G1、G2监测点位上对PM10、TSP、SO2、NO2、H2S、氨、非甲烷总烃进行采样监测，并同步观测风向、风速、气温、气压。

监测频率：连续监测7天，PM10、TSP、恶臭每天监测一次（2:00-22:00），SO2、NO2、非甲烷总烃、氯化氢、氨气每天监测四次（02：00-03:00，08:00-09:00，14:00-15:00，20:00-21:00）。

（4）监测结果评价方法

评价方法：空气环境质量现状采用单因子标准指数评价法。

计算公式为：

Iij=Cij/Sj

式中：Iij—i测点j项污染物单因子质量指数；

Cij—i测点j项污染物实测日平均浓度值，mg/m3；

Sj—j项污染物相应的日平均浓度标准（或参考标准）值，mg/m3。

（5）监测方法：按国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关规定进行，见表4.2-2。

表4.2-2  大气环境质量现状监测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 测试方法及方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收－副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482－2009 | 0.007 mg/m3/30L |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 | 0.005 mg/m3/24L |
| 3 | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法 HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
| 4 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）6.1.5.（2） | 0.02mg/m3 |
| 6 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局(2003) 3.1.11.（2）、5.4.10.（3） | 0.001mg/m3 |
| 7 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 8 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | -- |

#### 4.2.1.2大气环境质量现状监测结果及评价

1、监测期间气象条件

按监测要求，监测期间同步观测风向、风速、气温、气压及天气状况，观测时间为2018.11.02~2018.11.08，具体见表4.2-3。

表4.2-3  监测期间气象条件

| 检测时间 | 气温（℃） | 气压（hpa） | 湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 时 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 2:00 | 12 | 103.0 | 62 | NE | 2.6 |
|  |  | 8:00 | 14 | 102.7 | 63 | NE | 2.6 |
|  |  | 14:00 | 16 | 103.0 | 66 | NE | 2.7 |
|  |  | 20:00 | 15 | 102.9 | 63 | NE | 2.7 |
| 11 | 3 | 2:00 | 11 | 102.9 | 65 | NE | 2.7 |
|  |  | 8:00 | 13 | 102.9 | 66 | NE | 2.6 |
|  |  | 14:00 | 15 | 102.9 | 66 | NE | 2.6 |
|  |  | 20:00 | 13 | 102.8 | 67 | NE | 2.6 |
| 11 | 4 | 2:00 | 12 | 102.7 | 68 | NE | 2.7 |
|  |  | 8:00 | 15 | 102.8 | 69 | NE | 2.8 |
|  |  | 14:00 | 15 | 102.8 | 69 | NE | 2.8 |
|  |  | 20:00 | 14 | 102.9 | 60 | NE | 2.8 |
| 11 | 5 | 2:00 | 11 | 102.5 | 66 | NE | 2.7 |
|  |  | 8:00 | 13 | 102.5 | 67 | NE | 2.8 |
|  |  | 14:00 | 14 | 102.6 | 66 | NE | 2.8 |
|  |  | 20:00 | 12 | 102.6 | 66 | NE | 2.7 |
| 11 | 6 | 2:00 | 12 | 102.7 | 65 | NE | 2.8 |
|  |  | 8:00 | 15 | 102.7 | 67 | NE | 2.9 |
|  |  | 14:00 | 16 | 102.7 | 67 | NE | 2.8 |
|  |  | 20:00 | 14 | 102.8 | 68 | NE | 2.7 |
| 11 | 7 | 2:00 | 12 | 102.8 | 68 | NE | 2.8 |
|  |  | 8:00 | 15 | 102.8 | 69 | NE | 2.7 |
|  |  | 14:00 | 17 | 102.7 | 70 | NE | 2.8 |
|  |  | 20:00 | 15 | 102.8 | 69 | NE | 2.7 |
| 11 | 8 | 2:00 | 13 | 102.9 | 67 | NE | 2.8 |
|  |  | 8:00 | 16 | 102.9 | 65 | NE | 2.9 |
|  |  | 14:00 | 16 | 102.8 | 66 | NE | 2.9 |
|  |  | 20:00 | 14 | 102.8 | 67 | NE | 2.8 |

2、监测结果与评价

PM10、TSP、SO2、NO2、硫化氢、氨、非甲烷总烃及臭气浓度的现状监测及评价结果汇总见表4.2-4。

表4.2-4 环境空气质量监测结果（日均值） 单位：mg/m3

| 项目 | 监测点 | 一次值 | 日均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) | 超标率 (%) | 最大单因子指数I | 浓度值范围(mg/m3) | 超标率 (%) | 最大单因子指数I |
| PM10 | G1 | ／ | ／ | ／ | 0.09~0.13 | 0 | 0.87 |
|  | G2 | ／ | ／ | ／ | 0.08~0.21 | 14 | 1.4 |
| TSP | G1 | ／ | ／ | ／ | 0.17~0.24 | 0 | 0.8 |
|  | G2 | ／ | ／ | ／ | 0.17~0.24 | 0 | 0.8 |
| SO2 | G1 | 0.024~0.036 | 0 | 0.072 | ／ | ／ | ／ |
|  | G2 | 0.024~0.036 | 0 | 0.072 | ／ | ／ | ／ |
| NO2 | G1 | 0.021~0.027 | 0 | 0.135 | ／ | ／ | ／ |
|  | G2 | 0.021~0.027 | 0 | 0.135 | ／ | ／ | ／ |
| 非甲烷总烃 | G1 | 0.21~0.33 | 0 | 0.165 |  |  |  |
|  | G2 | 0.20~0.33 | 0 | 0.165 |  |  |  |
| 硫化氢 | G1 | 0.003~0.008 | 0 | 0.8 | ／ | ／ | ／ |
|  | G2 | 0.003~0.008 | 0 | 0.8 | ／ | ／ | ／ |
| 氨 | G1 | 0.10~0.16 | 0 | 0.8 | ／ | ／ | ／ |
|  | G2 | 0.10~0.14 | 0 | 0.07 | ／ | ／ | ／ |
| 臭气浓度 | G1 | ／ | ／ | ／ | 13~15 |  |  |
|  | G2 | ／ | ／ | ／ | 11~13 |  |  |

监测结果表明，世纪家园南区测点的PM10出现超标，超标率14%，其他各监测点各监测因子标准指数均小于1，未出现超标现象。评价区内常规因子SO2、NO2、TSP指标在拟建项目所在地和世纪家园南区测点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级及相关标准；非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中规定的标准值要求；氨、硫化氢的浓度能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值；臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度标准值。

### 4.2.2地表水环境现状监测与评价

#### 4.2.2.1地表水环境质量现状监测

（1）监测断面布设

根据项目所在区域的水系特征、纳污水体的流场分析，以及本次地表水环境影响评价的工作等级，本项目在启东市城市污水处理厂排口上游500m断面（W1）、启东市城市污水处理厂下游500米断面（W2）、排水河流入江口（W3）、庙港河（牡丹江中路断面）（W4）共布置4个监测断面，其中（W1~W3）引用（2018）启测（综合）字第（082）号监测报告，断面布设见表4.2-5。本次评价布设的4个地表水监测断面均为引用的监测断面，W4监测断面的位置见附图4.2-1。

表4.2-5  水质监测断面布设

| 测点 编号 | 断面名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 启东市城市污水处理厂 排口上游500米断面 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、溶解氧、水温 | 每天涨落潮各2次 | 3天 | 引用（2018）启测（综合）字第（082）号 |
| W2 | 启东市城市污水处理厂 排口下游500米断面 |  |  |  |  |
| W3 | 排水河流入江口 |  |  |  |  |
| W4 | 庙港河（牡丹江中路断面） | pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数 |  |  | 实测 |

（2）监测项目

pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数。

（3）监测时间与频次

本次地表水环境质量现状评价中W1/W2/W3监测点位上各因子监测数据均为引用数据。

监测时间：南通市启测环境检测技术有限公司于2018.11.02~2018.11.04在W4监测断面上进行地表水采样监测。

监测频次：地表水连续监测三天，每天监测2次。

（4）采样及分析方法

根据国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行，见表4.2-6。

表4.2-6  地表水环境质量现状监测项目及分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度计法 | GB/T 13195-1991水质 温度的测定 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 |
| 3 | DO | 碘量法 | GB/T 7489-1987水质 溶解氧的测定 |
| 4 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989水质 化学需氧量的测定 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 |
| 7 | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局 2002年5.2.5.1 |

（5）地表水环境质量现状评价方法

评价方法：地表水环境质量现状评价采用超标法和单因子污染指数法进行。

超标率计算方法：

η=超标次数×100％/总测次

单因子污染指数用下式计算：

式中：Ci为第i种污染物的实测浓度值；Si为第i种评价因子的评价标准值。评价因子中DO和pH的污染指数计算方法按《导则》如下：

DO的标准指数为：

|DOf—DOj|

SDO,j= ——————（DOj≥DOS时）

DOf—DOS

DOj

SDO,j= 10—9×——（DOj＜DOS时）

DOS

DOf=468/（31.6+T）

pH的标准指数为：

7.0—pHj

SpH,j= ————（pHj≤7.0时）

7.0-pHsd

pHj—7.0

SpH,j= ————（pHj＞7.0时）

pHsu—7.0

对于其它指标为：Si,j=Ci,j /Csi

（6）数据来源

本次地表水环境质量现状评价中W1/W2/W3监测点位上各因子监测数据引用南通市启测环境检测技术有限公司历史监测数据【（2018）启测（综合）字第（082）号】（监测时间2018.07.08~2018.07.10）。

#### 4.2.2.2地表水环境现状监测结果及评价

（1）监测结果

地表水四个监测断面上现状监测结果统计见表4.2-7~4.2-10。

表4.2-7  地表水环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 检 测 结 果 |
| --- | --- |
|  | 采样点位 | 启东市城市污水处理厂排口上游500米 | 启东市城市污水处理厂排口下游500米 | 排水河流入江口 | 庙港河（牡丹江中路） |
| 采样时间 | 2018.11.02--上午 |
| pH值 | --- | 7.26 | 7.54 | 7.67 | 7.13 |
| 化学需氧量 | mg/L | 14 | 12 | 17 | 15 |
| 悬浮物 | mg/L | 22 | 25 | 28 | 21 |
| 氨氮 | mg/L | 0.645 | 0.702 | 0.786 | 0.711 |
| 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.72 | 8.49 | 6.70 | -- |
| 水温 | ℃ | 24.5 | 24.0 | 25.8 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 630 |
| 采样时间 | 2018.11.02--下午 |
| pH值 | --- | 7.33 | 7.48 | 7.54 | 7.26 |
| 化学需氧量 | mg/L | 13 | 15 | 18 | 16 |
| 悬浮物 | mg/L | 23 | 26 | 29 | 20 |
| 氨氮 | mg/L | 0.678 | 0.702 | 0.843 | 0.755 |
| 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| 溶解氧 | mg/L | 7.15 | 6.41 | 8.28 | -- |
| 水温 | ℃ | 24.5 | 25.7 | 26.0 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 700 |
| 备注 | 样品类别：地表水。 |

表4.2-8   地表水环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 检 测 结 果 |
| --- | --- |
|  | 采样点位 | 启东市城市污水处理厂排口上游500米 | 启东市城市污水处理厂排口下游500米 | 排水河流入江口 | 庙港河（牡丹江中路） |
| 采样时间 | 2018.11.03--上午 |
| pH值 | --- | 7.23 | 7.46 | 7.58 | 7.17 |
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 14 | 17 | 15 |
| 悬浮物 | mg/L | 18 | 24 | 26 | 16 |
| 氨氮 | mg/L | 0.703 | 0.694 | 0.841 | 0.766 |
| 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.84 | 6.81 | 7.49 | -- |
| 水温 | ℃ | 24.1 | 25.3 | 22.6 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 490 |
| 采样时间 | 下午 |
| pH值 | --- | 7.34 | 7.46 | 7.61 | 7.20 |
| 化学需氧量 | mg/L | 15 | 12 | 17 | 16 |
| 悬浮物 | mg/L | 19 | 24 | 27 | 17 |
| 氨氮 | mg/L | 0.711 | 0.698 | 0.804 | 0.811 |
| 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| 溶解氧 | mg/L | 8.12 | 8.24 | 6.37 | -- |
| 水温 | ℃ | 24.1 | 25.4 | 24.2 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 790 |
| 备注 | 样品类别：地表水。 |

表4.2-9   地表水环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 检 测 结 果 |
| --- | --- |
|  | 采样点位 | 启东市城市污水处理厂排口上游500米 | 启东市城市污水处理厂排口下游500米 | 排水河流入江口 | 庙港河（牡丹江中路） |
| 采样时间 | 2018.11.04--上午 |
| pH值 | --- | 7.34 | 7.42 | 7.61 | 7.12 |
| 化学需氧量 | mg/L | 13 | 16 | 19 | 17 |
| 悬浮物 | mg/L | 23 | 25 | 29 | 18 |
| 氨氮 | mg/L | 0.672 | 0.698 | 0.722 | 0.754 |
| 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.77 | 7.17 | 7.10 | -- |
| 水温 | ℃ | 25.6 | 24.5 | 25.1 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 490 |
| 采样时间 | 下午 |
| pH值 | --- | 7.34 | 7.53 | 7.48 | 7.22 |
| 化学需氧量 | mg/L | 16 | 14 | 19 | 17 |
| 悬浮物 | mg/L | 24 | 27 | 29 | 21 |
| 氨氮 | mg/L | 0.694 | 0.747 | 0.802 | 0.816 |
| 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.90 | 8.62 | 6.50 | -- |
| 水温 | ℃ | 23.2 | 24.7 | 24.3 | -- |
| 粪大肠菌群 |  | -- | -- | -- | 700 |
| 备注 | 样品类别：地表水。 |

（2）评价结果

表4.2-11  水环境质量监测数据评价表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 河流 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 水温 | pH | DO | COD | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 |
| W1 污水处理厂排口上游500m | 最大值 | 25.6 | 7.34 | 8.12 | 16 | 0.711 | 0.14 | 24 | -- |
|  | 最小值 | 23.2 | 7.23 | 6.72 | 12 | 0.645 | 0.11 | 18 | -- |
|  | 平均值 | 24.4 | 7.29 | 7.42 | 14 | 0.678 | 0.125 | 21 | -- |
|  | 最大污染指数 | -- | 0.17 | 0.071 | 0.8 | 0.711 | 0.7 | 0.8 | -- |
|  | 超标率％ | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| W2 污水处理厂排口下游500米 | 最大值 | 25.7 | 7.54 | 8.62 | 16 | 0.747 | 0.16 | 27 | -- |
|  | 最小值 | 24 | 7.42 | 6.41 | 12 | 0.694 | 0.12 | 25 | -- |
|  | 平均值 | 24.9 | 7.48 | 7.52 | 14 | 0.721 | 0.14 | 26 | -- |
|  | 最大污染指数 | -- | 0.27 | 0.1 | 0.8 | 0.747 | 0.8 | 0.9 | -- |
|  | 超标率％ | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| W3 排水河流入江口 | 最大值 | 26 | 7.67 | 8.28 | 19 | 0.843 | 0.19 | 29 | -- |
|  | 最小值 | 22.6 | 7.48 | 6.37 | 17 | 0.722 | 0.16 | 26 | -- |
|  | 平均值 | 24.3 | 7.58 | 7.33 | 18 | 0.783 | 0.175 | 27.5 | -- |
|  | 最大污染指数 | -- | 0.335 | 0.027 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 0.97 | -- |
|  | 超标率％ | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| W4 庙港河（牡丹江中路断面） | 最大值 | -- | 7.26 | -- | 17 | 0.816 | 0.18 | 21 | 790 |
|  | 最小值 | -- | 7.13 | -- | 15 | 0.711 | 0.14 | 16 | 490 |
|  | 平均值 | -- | 7.20 | -- | 16 | 0.764 | 0.16 | 18.5 | 640 |
|  | 最大污染指数 | -- | 0.13 | -- | 0.85 | 0.816 | 0.9 | 0.7 | 0.079 |
|  | 超标率％ | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

监测结果及评价结果数据表明：启东市城市污水处理厂排口上游500m、下游500m、排水河流入江口处及庙港河各项污染物指标的浓度均值均符合环境功能规划，全河段均能达到III类标准；表明长江评价段水体对上述污染物尚具有一定的容量。项目西侧庙港河水质各项污染物指标的浓度均值均能达到III类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

#### 4.2.3.1声环境质量现状监测

（1）监测点布设

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，结合本项目噪声源的位置和周边敏感目标的分布情况，在项目场界处共布设4个噪声监测点，监测点位见附图4.2-2。N1~N4为项目四周的噪声本底情况。

（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测时间与频次

南通市启测环境检测技术有限公司于2018.11.05~2018.11.06对项目所在地进行噪声监测，昼间和夜间各进行一次。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》GB3096-2008附录B、附录C的规定执行。

#### 4.3.3.2声环境质量监测结果与评价

本次声环境质量现状监测及评价结果见表4.2-12。

本项目噪声测点Z4位于民胜南路一侧，道路一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。其余噪声测点均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

表4.2-12  拟建项目场界噪声监测结果  单位：dB(A)

| 测点编号及位置 | 11月5日 | 11月6日 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 标准值 | 夜间 | 标准值 | 昼间 | 标准值 | 夜间 | 标准值 |  |
| N1（南） | 52.1 | 60 | 42.7 | 50 | 51.8 | 60 | 42.3 | 50 | 2类 |
| N2（东） | 51.4 |  | 42.1 |  | 51.5 |  | 42.2 |  |  |
| N3（北） | 51.9 |  | 42.2 |  | 52.0 |  | 42.0 |  |  |
| N4（西） | 52.3 | 70 | 42.5 | 55 | 52.5 | 70 | 42.4 | 55 | 4a类 |

由表中监测数据可见，各噪声测点均能满足所在区域执行的声环境质量标准，总体来说，该区域声环境质量现状较好。

### 4.2.4土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1土壤环境质量现状监测

（1）监测布点

南通市启测环境检测技术有限公司在项目所在地土壤表层0-20cm采样进行监测，监测点位位置见附图4.2-2。

（2）监测项目

监测因子包括pH、铜、铅、总铬、砷、汞、镉、镍。

（3）监测时间和频次

江南通市启测环境检测技术有限公司于2018.11.2在启东市疾病预防控制中心项目所在地进行土壤监测，监测频次为1次/1天，监测1天。

（4）采样分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。具体监测方法见表4.2-13。

表4.2-13  土壤监测方法

| 监测项目 | 测试方法 | 方法来源 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局(2002)3.1.6.（2） | pHB-1型pH计 | -- |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 石墨炉 | 0.05 mg/kg |
| 铬 | 分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局(2002) 3.6.5 | 721分光光度计 | 0.4 mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-2202 | 0.002 mg/kg |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-2202 | 0.01 mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 石墨炉 | 0.2 mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | 原子吸收光度计AA7003A | 2 mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | 原子吸收光度计AA7003A | 5 mg/kg |

#### 4.2.4.2土壤环境质量现状监测结果与评价

本项目土壤环境质量现状监测数据见表4.2-14。

表4.2-14 土壤环境质量现状监测结果

单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样日期 | 监测点位 | 检 测 项 目（单位：pH无量纲，其他为 mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 铜 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 镉 | 镍 |
| 2018.11.02 | 项目所在地 | 8.1 | 32.6 | 30.3 | 59.8 | 2.74 | 0.17 | 0.231 | 39.7 |

由表4.2-14可以看出，项目区域指标均小于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值，说明对人体健康不存在风险。

## 4.3区域污染源调查与评价

本项目建设地位于南通市启东市民胜南路启东市公共卫生大楼3-6楼，项目周边企业具体情况如下：

1、周边道路

本项目西侧民胜南路，车流量较大，其污染主要为噪声污染，对本项目影响较大。

2、周边企业

本项目位于南通市启东市民胜南路启东市公共卫生大楼3-6楼，周边500m范围内无重大工业污染源，以居民住宅、行政办公为主，因此不考虑周边企业对本项目的影响。

（1）环境空气影响分析

目前，项目周边500m范围内无重大工业污染源；因此该区域大气污染对本项目所在区域环境空气质量影响甚微。

（2）地表水环境影响分析

周边生活区域产生的污水经厂区内污水处理设施预处理后接入污水管网后经启东市城市污水处理厂处理达标后排入长江，对本项目无影响。

（3）声环境影响分析

拟建项目周边500米范围内无高噪声企业，区域内其他噪声源经距离衰减和厂房隔声，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。通过车间隔声、长距离传播衰减后对本项目所在区域声环境质量影响较小。

（4）固废影响分析

周边企业固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾委托当地环卫部门处理；所以预计对本项目所在区域基本无影响

# 5环境影响预测与评价

## 5.1营运期大气环境影响分析

### 5.1.1污染气象特征

本项目所在地区属北亚热带季风气候，根据南通气象台近年来的气象资料统计分析结果：年均气温15.1℃，年均气压0.1mPa，年平均降水量1034.5mm，年平均风速3.1m/s。

1、主要气象资料

南通属亚热带季风性气候区，气候四季分明，雨水充沛，日照充足，温度适中。根据南通气象台二十年气象资料统计，南通主要气象要素如表5.1-1。

表5.1-1  当地主要气象要素统计表

| 气象要素 | 数值 |
| --- | --- |
| 历年平均温度： | 15.1℃ |
| 极端最高温度： | 38.2℃ |
| 极端最低温度： | -10.8℃ |
| 月最高平均温度： | 27.3℃（七月） |
| 月最低平均温度： | 2.5℃（一月） |
| 历年平均降雨量： | 1034.5mm |
| 年最大降雨量： | 1394.3mm |
| 最大小时降雨量： | 86.9mm |
| 最大十分钟降雨量： | 29.7mm |
| 主导风向： | 东、东南偏东 |
| 夏季风向： | 东南 |
| 最大风速： | 26.3m/s |
| 历年平均风速： | 3.1m/s |
| 年平均相对湿度： | 80% |
| 年平均气压： | 0.1mPa |
| 年平均蒸发量： | 1341.9mm |
| 年平均降雪天数： | 6.6天 |
| 最大降雪厚度： | 17cm |
| 年平均日照： | 2100-2200h |
| 最大冻土深度： | 12cm |

2、常规气象资料

（1）气温

表5.1-2  年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 15.2 | 21.0 | 23.3 | 29.5 | 27.5 | 24.6 | 20.0 | 12.6 | 7.2 |

图5.1-1  年平均气温月变化曲线

（2）风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.1-3和表5.1-4，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.1-2和图5.1-3。

表5.1-3  年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |

图5.1-2  月平均风速变化曲线

从月平均风速统计资料中可以看出1月份平均风速最高（2.7m/s），8月份平均风速最低（1.7m/s）。

表5.1-4  季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 2 | 8 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 2.4 |
| 夏季 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.0 |
| 秋季 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 |
| 冬季 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.1 |

图5.1-3  各季小时月平均风速变化曲线

（3）风向、风频

各季及全年平均各向风频变化情况见表5.2-5。

表5.2-5  全年和各季的风向频率统计结果（%）

| 风向 季节 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| NNE | 5 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| NE | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 |
| ENE | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| E | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 |
| ESE | 14 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| SE | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| SSE | 9 | 11 | 2 | 2 | 5 |
| S | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 |
| SSW | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| SW | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| WSW | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| W | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| WNW | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| NW | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| NNW | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| C | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 |

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.1-5至5.1-6。全年及各季度的风玫瑰图见图5.1-4。

图5.1-4  启东市近20年风向频率玫瑰图

表5.1-5  年平均风频的月变化情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 32.26 | 4.03 | 3.23 | 1.61 | 2.42 | 10.48 | 3.23 | 1.61 | 0.81 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 3.23 | 11.29 | 119.68 | 0.00 |
| 二月 | 18.10 | 6.90 | 6.90 | 3.45 | 2.59 | 9.48 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.45 | 3.45 | 7.76 | 6.03 | 10.34 | 14.66 | 0.00 |
| 三月 | 12.90 | 4.84 | 5.65 | 2.42 | 1.61 | 24.19 | 12.90 | 4.03 | 4.84 | 2.42 | 4.03 | 1.61 | 2.42 | 5.65 | 6.45 | 4.03 | 0.00 |
| 四月 | 5.00 | 2.38 | 5.83 | 0.83 | 5.00 | 119.60 | 23.33 | 7.50 | 2.38 | 4.17 | 5.00 | 0.83 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 6.67 | 0.00 |
| 五月 | 10.48 | 5.65 | 1.61 | 1.61 | 4.84 | 13.71 | 29.03 | 14.52 | 5.65 | 3.23 | 1.61 | 0.81 | 2.42 | 0.81 | 3.23 | 0.81 | 0.00 |
| 六月 | 5.83 | 3.33 | 7.50 | 5.00 | 2.38 | 32.38 | 10.83 | 10.83 | 5.00 | 5.00 | 2.38 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 0.00 |
| 七月 | 0.81 | 2.42 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 14.52 | 27.42 | 12.90 | 8.06 | 7.26 | 4.84 | 4.84 | 3.23 | 4.03 | 0.81 | 2.42 | 0.00 |
| 八月 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.03 | 4.03 | 37.90 | 7.26 | 7.26 | 1.61 | 0.00 | 4.03 | 3.23 | 4.03 | 3.23 | 4.03 | 4.03 | 0.81 |
| 九月 | 13.33 | 9.17 | 20.83 | 7.50 | 4.17 | 18.33 | 5.00 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | 0.83 | 2.38 | 0.83 | 3.33 | 5.00 | 5.83 | 0.00 |
| 十月 | 12.90 | 2.32 | 8.06 | 4.03 | 6.45 | 20.16 | 10.48 | 4.84 | 0.00 | 0.81 | 4.03 | 0.81 | 2.42 | 5.65 | 6.45 | 9.68 | 0.00 |
| 十一月 | 15.83 | 2.50 | 7.50 | 4.17 | 2.50 | 12.38 | 3.33 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 5.83 | 5.83 | 2.50 | 14.17 | 16.67 | 0.83 |
| 十二月 | 17.74 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 0.81 | 12.90 | 4.03 | 8.77 | 10.48 | 5.65 | 1.61 | 4.03 | 2.42 | 1.61 | 11.29 | 12.10 | 0.00 |

表5.1-6  风频的季变化及年均风频

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 9.51 | 4.08 | 4.35 | 1.63 | 3.80 | 20.13 | 21.74 | 8.70 | 4.08 | 3.26 | 3.53 | 1.09 | 2.45 | 3.80 | 4.08 | 3.80 | 0.00 |
| 夏 | 3.80 | 3.53 | 5.43 | 3.53 | 2.17 | 27.99 | 15.22 | 10.33 | 4.89 | 4.08 | 3.53 | 2.99 | 3.26 | 3.26 | 2.72 | 2.99 | 0.27 |
| 秋 | 14.01 | 4.95 | 12.09 | 5.22 | 4.40 | 16.67 | 6.32 | 2.47 | 1.65 | 1.10 | 1.92 | 2.75 | 3.02 | 3.85 | 8.52 | 10.71 | 0.27 |
| 冬 | 22.80 | 4.95 | 3.85 | 1.92 | 1.92 | 10.99 | 4.12 | 3.57 | 3.85 | 2.47 | 2.20 | 3.02 | 3.30 | 3.57 | 10.99 | 16.48 | 0.00 |
| 平均 | 12.50 | 4.37 | 6.42 | 3.07 | 3.07 | 18.99 | 11.89 | 6.28 | 3.62 | 2.73 | 2.80 | 2.46 | 3.01 | 3.62 | 6.65 | 8.47 | 0.14 |

3、污染系数

污染系数全年以东风方位最大，为3.8；其次为东南风方位，污染系数为3.6；偏西风方位（SW-WSW-W-WNW-NW）的污染系数较小。说明全年中偏西方位受污染机率较大。

### 5.1.2环境空气质量影响分析

1、微生物实验室废气

微生物实验室废气为各操作间为了保证室内清洁度要求而排放的废气和生物安全柜排放的废气，为防止实验过程有害病菌的逃逸，气体在排出室外前均经过高效过滤装置处置，废气经实验室排风系统排出室外，对周围环境影响较小。

2、理化实验室废气

本项目在理化实验实验过程中用到少量的化学试剂，实验过程中会有少量的化学试剂挥发出来。由于质检数量和方法不确定，因此，因此无法定量估计废气产生量。实验室采用自然通风及通过通风橱排放的方式处理后，保证室内环境空气不危害工作人员的健康。对周围环境影响较小。根据《病原微生物实验室污染物排放标准》，指示微生物和目标微生物不得检出。

3、其他废气

本项目设置有小型敞开式地面停车场，地面停车场内汽车尾气产生量较少且易于扩散，故本次评价不考虑地面停车场内汽车尾气排放的废气。

疾控中心设有污水处理系统，运行过程产生恶臭，恶臭类物质主要有氨、硫化氢和甲硫醇等，主要是污水处理系统中生物活动所致。

院内自建的污水处理设施位于院内地下，主要预处理医院产生的医疗废水。污水处理设施在运营期间将产生一定量的恶臭气体，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭气体污染物主要为硫化氢、氨等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生恶臭气体的物质和浓度也不同。根据类比调查，污水处理系统产生的平均臭气浓度小于10，由于本项目已投入运行，因此根据大气环境质量现状监测数据显示，项目所在地臭气浓度为13~15，主要来源为实验室及污水处理设施，因此需要采取一点的收集处理措施。为防止恶臭气体从水处理构筑物表面挥发到大气中而造成传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理装置加盖密闭起来，盖板上预留有进、出气口。采用引风机将处于自由扩散状态的恶臭气体组织起来，并采用生物土壤除臭装置进行脱臭处理，其对硫化氢和氨气的去除效率高达90%。处理后的废气通过盖板上的排气筒排放。大气污染物浓度可满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，能够实现达标排放。

## 5.2地表水环境影响分析

### 5.2.1废水排放方案

根据工程分析，本项目产生废水主要为实验室废水、办公生活污水及不可预计废水，废水总量为2390.4t/a，即9.56t/d。

本项目拟将实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网进入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。

### 5.2.2废水接管可行性分析

1、水量接管可行性分析

本项目废水通过启东市城市污水处理厂处理达标后排入长江，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

启东市污水处理厂总设计规模为14万吨/日，现已完成一、二期工程的环评，并分别于 2003 年 12 月和 2008 年 4 月通过了南通市环保局的审批。一期工程处理能力为 25000t/d，于 2006 年 6 月建成，采用脱磷除氮效果较好的 Orbal 氧化沟生化处理工艺；二期工程处理能力为 25000t/d，已经建成投产，二期仍采用 orbal氧化沟处理工艺，三期处理能力为 40000t/d，目前已进入试运行阶段。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准经管道排至长江。本项目排水量约为2390.4t/a，即9.56t/d，仅占启东市城市污水处理厂处理量的0.01%，且在其接管范围内，从水量上讲，启东市城市污水处理厂有能力接纳建项目的污水，废水接管进入启东市城市污水处理厂是可行的。

2、水质接管可行性分析

根据工程分析中废水污染物核算，本项目废水经院区内预处理后接管情况为：COD 242.4mg/L、BOD5 18.4mg/L、SS 58.3mg/L、NH3-N 18.6 mg/L、总磷3.2mg/L、LAS 1.6mg/L、粪大肠菌群数2660 MPN/L，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，其水质满足启东市城市污水处理厂的接管标准。废水在院区内经预处理后不含有毒有害等物质，且水质较简单，不会对启东市城市污水处理厂的废水处理工艺造成影响。因此，本项目废水从水质方面来分析，排入启东市城市污水处理厂处理是可行的。

3、管网配套可行性分析

启东市城市污水处理厂主干管已经铺设至项目所在地，在建设项目建成后，可直接与市政污水管网接管。因此，建设项目废水接管进入启东市城市污水处理厂处理，从管网建设配套方面分析是可行的。

4、接管可行性结论

从以上的分析可知，本项目位于启东市城市污水处理厂的服务范围内，且本项目废水经预处理后可达到污水处理厂接管要求，废水排放量在污水处理厂现有处理规模的能力范围内，其排放量在启东市城市污水处理厂全部处理量中所占份额较小，且污水管网已铺设至项目所在地。因此，建设项目废水接入启东市城市污水处理厂集中处理是可行的。

### 5.2.3水环境影响分析

本项目建成后，废水在正常排放条件下，总排放量为2390.4t/a（9.56t/d），废水经院区内预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网，最终排入污水处理厂处理，污水经启东市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入长江，对纳污水体水质影响在可接受范围之内。而且，根据南通市环境监测中心站对长江的水质监测可知，本项目在正常接管的情况下，对长江水质产生的影响较小，处于可接受范围。

本次评价水环境影响分析引用启东市城市污水处理厂环评结论。根据启东市城市污水处理厂的环评结论：

城市污水厂一期将在长江形成长为100m的污染范围，二期将形成长为500m的污染范围，终期形成长为2000m的污染范围。经过江水的稀释扩散，污染带下游的水质基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。尽管污水厂的建设会对长江水质产生一定的影响，但经过一段距离污染带稀释扩散作用，不会对长江总体产生太大的影响，也不会改变长江下游的水体功能。

由此可知，在污水处理厂正常排放期间，对长江水质产生的影响较小，处于可接受范围。

## 5.3声环境影响分析

### 5.3.1噪声源强分析

根据工程分析，本项目噪声源主要是各种机泵产生的机械噪声，噪声源强在60～85dB(A)。工程设计中对噪声较大的设备，优先选用先进的低噪声设备，在建筑上作隔声、吸音处理，对具体设备采取设置减振支座、消声器等方法。本项目主要噪声源见表5.3-1。

表5.3-1  建设项目主要噪声源强

| 序号 | 主要噪声源 | 噪声源位置 | 源强（dB（A）） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站水泵 | 污水处理设施 | 75~80 | 隔声减振 |
| 2 | 加压水泵房水泵 | 水泵房 | 75~80 | 隔声减振 |
| 3 | 风机 | 污水处理设施 | 60~70 | 隔声减振 |
| 4 | 空调外机组 | 楼顶 | 85 | 安装隔声屏障 |

### 5.3.2噪声影响分析

（1）水泵噪声影响分析

本项目污水处理设施和加压水泵房内的水泵均选用低噪声设备，设备基础安装橡胶垫减震，并采用软性连接，给水加压水泵、消防加压水泵设置于室内，污水处理设施采用地埋式设计，各水泵在采取一定的隔声、消声、减振措施后，可使其噪声值小于40.0dB(A)，对项目周边声环境影响较小，对项目周边声环境影响影响较小。

（2）空调外机噪声影响分析

空调外机脚座安装阻尼弹簧减震器，外部使用隔声罩及隔声屏障，将外机设置在楼顶靠南侧远离北侧居民的地方。通过以上措施后，其噪声可降至45dB(A)以下，对外界环境影响很小。

### 5.3.3噪声预测模式

按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)规定，选用相应预测模式，并根据具体情况作必要简化。

1、声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti — i声源在T时段内的运行时间，s。

2、预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。

3、噪声户外传播衰减公式

式中：

Lp(r) —受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lp(r0) —距噪声源r0处的声压级，dB(A)；

r—噪声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，m，取r0=1m；

Adiv—几何发散衰减；

；

Aatm—大气吸收衰减；

；

Ag—地面效应衰减；

；

Abar—屏障屏蔽衰减；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减。

4、预测点的A声级叠加公式

式中：

Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB(A)；

△Li—第i个声源至预测点处的A声级，dB(A)；

n—声源个数。

### 5.3.4预测结果

按照预测模式，将污水处理设施水泵置于室内，室内声源叠加经围护结构隔声，换算成室外等效声级值，对预测点进行预测计算，本项目建成后污水处理设施噪声影响预测结果见表5.3-2。

表5.3-2  厂界声环境影响预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 本项目 影响值 | 本底值 | 叠加本项目影响后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东 | 43.2 | 51.5 | 42.2 | 52.2 | 43.8 |
| 南 | 40.1 | 52.1 | 42.7 | 52.9 | 43.3 |
| 西 | 42.3 | 52.5 | 42.5 | 53.3 | 43.1 |
| 北 | 44.7 | 52 | 42.2 | 52.8 | 45.2 |

预测结果表明，叠加环境本底后，污水处理设施对周边昼间噪声影响声级值在52.2～53.3dB(A)之间，夜间的声级值在43.1~45.2dB（A）之间。东、南、北侧的昼、夜间噪声声级值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧昼、夜间噪声声级值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

通过本底值与叠加环境本地后噪声声级值的比较可知，项目建成后噪声声级值变化不大，建设项目对区域声环境质量影响较小。

综上可知，在采取相应防范措施后，建设项目对周围声环境影响较小。

## 5.4固体废物影响分析

### 5.4.1固废产生情况分析

根据工程分析，本项目产生的固废主要包括医疗废物、办公生活垃圾、废包装材料及污水处理站污泥，本项目污水处理站为微型污水处理设施，本污水处理设施正常运行后，剩余的污泥很少，污水处理设施处理满足《医疗机构水污染物排放标准》中表4标准后定期排放至市政管道。固体废物的产生量、分类和处置方法见表5.4-1。

表5.4-1  固体废物产生情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 危险废物 | 实验室、体检中心 | 固态 | 废样品容器、标本样品、实验废液等 | HW01 | 831-001-01 | 0.75 |
| 2 | 废包装材料 |  | 药品、试剂等直接包装 | 固态 | 纸张、塑料等 | HW49 | 900-041-49 | 0.24 |
| 3 | 废包装纸盒 | 一般固废 | 药品、试剂等运输、间接包装 | 固态 | 纸板、塑料等 | / | / | 0.4 |
| 4 | 办公生活垃圾 |  | 职工办公生活 | 固态 | 纸板、塑料等 | / | / | 18.25 |

### 5.4.2固废影响分析

本项目将实验室、体检产生的废弃物及试剂等医疗废物委托启东市金阳光固废处置有限公司进行集中处置，废包装盒外卖，办公生活垃圾由环卫部门清运。

根据调查，目前疾控中心废物处置最普遍采用的是焚烧法，因为它能够做到废弃物的减量化、稳定化、无害化。在所有可行的医疗垃圾处理技术中，焚烧法已被证明是破坏传染性和有毒性物质、减少体积和重量的最有效方法。从医学微生物学来讲，细菌属于原核细胞型微生物、真菌属于真核细胞型微生物、病毒属于非细胞型微生物，加上寄生虫，它们都有一个生长繁殖的适宜温度，一般为37℃。低温一般可使其新陈代谢缓慢，生长繁殖受到抑制，但仍可维持其生命；只有高温才能杀灭所有细菌、病毒（包括细菌芽孢），破坏病毒的抗原性。

本项目固废经处理后，均能够实现减量化和无害化，预计不会对周围环境造成不良影响。

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在院内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在院内存放时要有防水措施，避免对周围环境产生污染。

## 5.5外环境对本项目的影响分析

本项目属社会公益性项目，项目建成后本身即为环境保护敏感目标，因此，在本项目建设时需考虑外环境对本项目的影响。项目拟建地周边无重大工业污染源，本报告主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。

### 5.5.1道路交通噪声对本项目的影响

本项目周边主要道路为西侧的民胜南路，这条道路与本项目之间有绿化带隔开，将减少交通噪声对本项目影响。本报告将采用《环境影响评价技术导致.声环境》（HJ2.4-2009）中公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测计算。

1、预测模式

总车流等效声级：

第i类（大、中、小）型车等效声级的预测模式：

式中：

—第i型车速度为vi，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

—昼间、夜间通过某预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r—从车道中心到预测点的距离，m；

vi—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

、—预测点到有限长路段两端的张角，（°），如下图所示；

A、B为路段，P为预测点，当P点至AB路段的垂点处于AB路段的中点时，（ψ1+ψ2）可达最大值。

—由其他因素引起的修正量，dB（A）。

=-+

式中：

—线路因素引起的修正量，dB（A）；

—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

—由反射等引起的衰减量，dB（A）。

=+

—公路纵坡修正量，dB（A）；

—公路路面材料引起的修正量，dB（A）。

=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声频障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面引起的倍频带衰减，dB。

本次预测不考虑大气衰减与地面吸收衰减，结合本项目具体情况，考虑项目西侧与民胜南路路之间绿化带对噪声衰减。

2、预测模式中各参量的计算及选取

①i型车运行时的能量平均声级（）

i型车运行时的能量平均声级（），不仅和车辆的种类有关，也和车路、路面材料和纵向坡度有关。车度的快慢一是决定声级的大小，二是对预测点的影响时间。

目前不同车型的辐射噪声声级计算有多种公式，例如7.5m处的声级可参照如下公示计算：

小型车：LOEL=12.6+34.73lgVL

中型车：LOEM=8.8+40.48lgVM

大型车：LOEH=22.0+36.32lgVH

式中：L、M、H—小、中、大型车；

Vi——i种车型车辆的平均行驶速度，km/h。

②不同路面的噪声修正值（）

表5.5-1  常见路面和不同行驶速度下的交通噪声修正值  单位：dB

| 路面类型 | 不同行驶速度（km/h） |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

③公路纵坡的修正量（）计算

大型车：=98β

中型车：=73β

小型车：=50β

式中：β—公路纵坡坡度，%，本次预测中取值3%。

④房屋衰减量（ΔL房屋）

表5.5-2   建筑物噪声衰减量估计值

| S/S0 | 40%~60% | 70%~90% | 以后每增加一排房屋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减量ΔL/dB | 3 | 5 | 1.5 | 最大衰减量小于等于10 |

⑤绿化带衰减量（）

绿化带的附加衰减与树种、林种结构和密度等因素有关，在声源附近的植物，或在接收点附近的植物，或两者均有的情况都可以使声波衰减，如下图所示。

注：df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

图5.5-1  通过树叶传播的衰减随通过树叶的传播距离df而线性增加

表5.5-3  倍频带噪声通过密叶距离df传播时的衰减

| 项目 | 传播距离df/m | 倍频带中心频率/Hz |
| --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 25 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减/dB | 10≤df≤20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数（dB/m） | 20≤df≤200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

3、预测参数

本次预测周边道路的路况见表5.5-4，交通噪声等级源强见表5.5-5。

表5.5-4   本项目周边路况

| 道路名称 | 设计时速 | 路面宽度 | 车道数 | 车流量 （昼间） | 各车型流量比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 民胜南路 | 60 | 16 | 4 | 1200 | 75 | 20 | 5 |

表5.5-5   交通噪声等级源强

| 声 源 | 运 行 状 况 | 声 级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59-76 |
|  | 正常行使 | 61-70 |
|  | 鸣笛 | 78-84 |
| 中型车 | 怠速行使 | 62-76 |
|  | 正常行使 | 62-72 |
|  | 鸣笛 | 75-85 |
| 大型车 | 怠速行使 | 65-78 |
|  | 正常行使 | 65-80 |
|  | 鸣笛 | 75-85 |

4、预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，分别对昼、夜间民胜南路的交通噪声进行预测，夜间预测中通行能力取昼间通行能力的50％。预测结果见附图5.5-1及附图5.5-2所示。

预测结果表明，民胜南路的交通噪声经过距离衰减后到达本项目建筑边界时噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 5.5.2周边企业对本项目的影响

1、环境空气影响分析

目前，本项目周边500m范围内无重大工业污染源；因此项目周边情况对对本地块环境空气影响甚微。

2、地表水环境影响分析

本项目500米范围内无工业企业，居民区及行政办公区域产生的生活污水经厂内污水处理设施预处理后接入污水管网后经启东市城市污水处理厂处理达标后排入长江，对本项目无影响。

3、声环境影响分析

本项目周边500米范围内基本无高噪声企业，区域内其他噪声源经距离衰减和厂房隔声，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求，不会对本项目造成影响。

4、固废影响分析

周边企业固体废物是生活垃圾、工业固废与危险固废。其中生活垃圾委托当地环卫部门处理；工业固废有专业厂家回收；危险固废委托有资质的单位处理。所以预计对本项目所在区域基本无影响。

### 5.5.3周边社会噪声对本项目的影响

根据2018年11月5日~11月6日噪声监测结果可知，地块噪声质量良好，项目所在地位于启东市，地块周边住宅小区较多，人流量较大，在本项目不采取任何措施的情况下，周边社会噪声会对本项目产生一定影响。本项目拟对建筑采取一定的降噪措施，安装双层中空玻璃隔声窗，噪声级消减约为25-35dB（A）。在采取隔声消声等措施后，地块周边社会噪声对本地块的影响较小。

## 5.6环境风险分析

根据国家危险废物名录，及《重大危险源辨识》（GB18218-2000）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），该项目生产运营期间无重大危险源。参考《建设项目环境风险评价技术导则》环境风险评价等级定为二级。

由《建设项目环境风险评价技术导则》TJ/T 169-2004对二级评价的要求，本项目风险评价在风险源识别的基础上对各种风险进行分析并提出有效的防范、减缓及应急措施。

### 5.6.1风险源项识别

1、风险识别范围与类型

本次环境风险识别范围包括实验设备设施风险识别和运营过程所涉及的风险识别。工业生产中的风险类型一般为火灾、爆炸、泄漏，疾控中心项目环境风险则主要是院区污水、固体废弃物的扩散。

2、项目潜在性危险识别
利用风险识别矩阵对本项目的潜在风险进行识别见表5.6-1。

表5.6-1  项目风险识别表

| 主要风险源部门 | 主要风险源类别 | 主要环境危害风险因素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 病原体 | 放射性 | 重金属 | 化学品 |
| 实验室、体检中心 | 实验废水、实验固废 | △ |  |  | △ |
| 污水处理设施 |  | △ |  |  | △ |
| 垃圾收集、储存、运送系统 |  | △ |  |  | △ |
| 实验品仓库 | 实验试剂、消毒药品 |  |  |  | △ |
| 垃圾收集、储存、运送系统 | 固废、过期药品、废弃试剂瓶 | △ |  |  | △ |

注：“△”表示含有此种风险要素

### 5.6.2实验废水事故排放分析

1、实验废水排放情况

本项目营运后废水主要为实验室废水和办公生活污水，其中实验废水经收集后排入院内自建污水预处理设施进行处理，达到符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后再与化粪池处理后的办公生活污水统一排入市政污水管网，经启东市城市污水处理厂处理达标后尾水排入长江。事故排放情况下，即视为未经处理直接由城市污水管网排放。

2、废水处理过程中的事故因素

实验室废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。含有悬浮固体、COD等污染物，影响纳污水体水环境质量；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的粪大肠杆菌排放水体，影响纳污水体水环境质量。

3、废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

根据项目水环境影响对项目产生的废水进行定量预测章节中，可以得出项目废水发生事故排放时，项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成一定影响，对于最终进入启东市城市污水处理厂对其水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。

因此为减轻启东市城市污水处理中心污染负荷，应避免出现事故排放，要求院区污水处理设施加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

4、事故应急措施

项目废水原水COD浓度本身不高，发生事故性排放的主要污染因子为粪大肠杆菌等，因此要求污水处理装置设自动加药装置进行消毒，以避免事故性排放，并做好污水处理设施的防渗工程。同时加强实验固废等危险废物的收集与分类管理，由专人负责，及时清运，防治危险废物致病微生物污染环境。

针对废水事故排放所产生的风险，本项目应设置事故池一座（容积30m3），并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

针对废水事故排放所产生的风险，建议本项目采取以下措施：

（1）废水处理设施由专人负责、专人管理，确保废水消毒设施的正常运行；

（2）加强废水消毒设施的检查，建议拟建项目污水处理设施设2套消毒装置，一旦某一装置出现问题，另一套设备能够担当废水预处理的任务。并加强对废水水质的监测，确保废水达标排放。

### 5.6.3危险固废在收集、贮存、运输过程中的风险分析

1、固废未经处理产生的危害和影响

实验室、体检中心固废中可能存在有害微生物、化学污染物等有害物质，其具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

实验室危险废物中过期的、废弃的药品、废弃的药品、疫苗、血清，退回的药品，日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶。以上物质如若回收及处置不当将会扩散到环境中通过水、大气、土壤介质污染环境。废弃试剂瓶材料本身无毒副作用，但是部分瓶残留有毒有害物质对环境有着相当的威胁。

2、危险固废防范措施

本项目建成运营后预计全院共产生医疗废弃物0.75t/a、样品直接包装废纸盒0.24t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由启东市金阳光固废处置有限公司统一处理。

鉴于实验废液、废样品存在的危害性，该项目在收集、贮存、运送垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

⑴应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目产生的化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）贮存和运送

卫生机构建立的废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在项目东南处，符合上述要求。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触废物；

③保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

④保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

### 5.6.4环境风险管理

1、环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：固废在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行消毒，对含有毒性强的垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少垃圾泄漏对环境的污染

废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理设施是对污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保疾控中心所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

2、环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）的规定，制定本预案。

（1）制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

①使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

②减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

（2）指导思想

突发环境事件控制和处置必须以“三个代表”重要思想为指导，贯彻“预防为主”“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

（3）基本原则

①贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

②按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

③以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

④制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

⑤明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

⑥建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

（4）环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：危险废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

（5）组织机构及职责任务

①组织机构

组织机构主要为疾控中心成立的环境安全管理机构，由疾控中心环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

②主要职责

a.宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

b.掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

c.负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

d.配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

e.协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

f.根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

g.负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

h.完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

i.配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

j.配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

③主要任务

a.划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

b.进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

c.查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

d.负责污染警报的设立和解除；

e.负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

f.负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

g.参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

（6）处置程序

①迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

②快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

③现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

④现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

⑤现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

⑥污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。

⑦污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

⑧污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

⑨污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

⑩调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

⑾结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

（7）应急处置工作保障

①应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

②通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

③培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

# 6污染保护措施及其可行性分析

## 6.1废气污染防治措施分析

本项目实验楼中实验室主要分为微生物实验室和理化试验室。

1、微生物实验室

根据对全国20个三级病原微生物实验室的废气排放及处理情况调查表明：三级实验室排气和生物安全柜排气都经过高效过滤器过滤后排放，过滤效率要求大于99.99%。

微生物实验室废气为各操作间为了保证室内清洁度要求而排放的废气和生物安全柜排放的废气，为防止实验过程有害病菌的逃逸，微生物安全实验室为独立的送排风系统，送排风总管安装气密阀门，以便进行室内化学熏蒸消毒。送排风系统均设粗、中、高三级过滤装置，高效过滤器设于风口处，粗、中效过滤器设于机组中。微生物安全实验室的排风机组一用一备。排风管道的正压段不穿越房间，排风机设于室外排风口附近。实验室排风高效过滤器的安装具备现场原位检漏的条件。满足过滤效率要求大于99.99%的要求，废气经实验室排风系统排出室外，对周围环境影响较小。

2、理化实验室废气

本项目在理化实验实验过程中用到少量的化学试剂，实验过程中会有少量的化学试剂挥发出来。实验室采用自然通风及通过通风橱排放的方式处理后，保证室内环境空气不危害工作人员的健康。对周围环境影响较小。

3、其他废气

本项目设置有小型敞开式地面停车场，地面停车场内汽车尾气产生量较少且易于扩散，对周围环境空气影响较小。

疾控中心设有污水处理系统，污水处理站在运营期间将产生一定量的恶臭气体，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭气体污染物主要为硫化氢、氨等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生恶臭气体的物质和浓度也不同。根据类比调查，污水处理系统产生的平均臭气浓度小于10，由于本项目已投入运行，因此根据大气环境质量现状监测数据显示，项目所在地臭气浓度为13~15，主要来源为实验室及污水处理站，因此需要采取一点的收集处理措施。为防止恶臭气体从水处理构筑物表面挥发到大气中而造成传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理装置加盖密闭起来，盖板上预留有进、出气口。采用引风机将处于自由扩散状态的恶臭气体组织起来，并采用生物土壤除臭装置进行脱臭处理，其对硫化氢和氨气的去除效率高达90%。

目前可采用的除臭设备有：活性炭吸附罐、生物除臭装置等，本项目采用生物土壤除臭装置进行处理，处理工艺如下：

生物土壤除臭装置由土壤滤料来吸附和吸收恶臭气体，然后由生长在滤料中的细菌和微生物菌群来氧化降解。该除臭方法优点在于投资费用适中、能耗小、见效快、运行成本低、无二次污染，一种较好的环保除臭方法。生物土壤除臭装置安装于绿化带中并与绿化带有机结合布置，用于实现对污水处理站恶臭气体进行收集和处理。该装置由收集系统、除臭风机、生物土壤过滤处理系统组成，其中生物土壤过滤处理系统包括滤床布气系统和加湿系统组成。土壤脱臭床选用矿物质土壤，并调整其矿物质成分、透气性、粒子的体积和pH因素，将土壤调配成活性的土壤混合体，增加其吸附性能。

综上所述，本项目产生的废气通过相应的污染控制措施可以确保不会对周边大气环境造成明显影响，大气污染物浓度可满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，能够实现达标排放采取的废气污染防治措施合理可行。

## 6.2废水污染防治措施分析

本项目微生物实验室实验废水主要产生于实验结束后的清洗冲刷过程；理化实验室废水主要产生于实验器皿的冲洗过程。本项目将实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网再进入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。

### 6.2.1废水处理工艺

1、污水处理设施设计处理规模

根据工程分析结果，本项目实验室废水产生量为489.6t/a（1.96t/d），收集后排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池预处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网再进入启东市城市污水处理厂进行深度处理，本项目污水处理设施处理能力设计为20m3/d。

本项目污水站采用地埋式，设计位于院内停车场北边地面以下，加盖后完全封闭于地下，实现与项目人流和周边敏感目标的隔离，符合污水处理设施选址的相关规范要求。

2、污水预处理工艺

本项目院区内污水处理工艺流程见图6.2-1。

6.2-1  营运期污水处理工艺流程图

废水经格栅拦去除较大杂物后进入调节池，污水在调节池内调节水量、调匀水质，然后用泵按照设定的流量稳定地抽入氧化池，通过氧化剂的作用消除毒性和COD，然后再自流进入清水消毒池，并对残留于水中的其它污染物进一步氧化分解，经消毒后的污水排至市政管网，实现达标排放。

3、工艺设计说明

格栅说明：废水中含有大颗粒及纤维状杂质，在废水进水端设置格栅，将这些污染物拦截下来，保护后续处理设备如提升泵、阀门不被堵塞。格栅采用蓝式不锈钢网。

调节池说明：由于来水很不均匀，这种变化对后续处理系统正常发挥及稳定运行都十分不利，因此必须设置足够池容积的调节池对水质水量进行有效的均匀，为保证水质水量的充分均衡，避免池内固体颗粒的沉积，故设置进水循环管进行混合搅拌。提升泵采用潜污泵，设置两台，一用一备。

调节池设计    尺寸：L×B×H=2×2×2

数量：一座

有效水深：1m

有效容积：1m3

停留时间：8h

结构：碳钢防腐

设备选型： ☆ 提升泵

设备型号：25ZW5-10

数量：1台 1m3/h

单台流量：1m

出口扬程：DN25

电机功率： 0.75kw

☆ 液位浮球

设备型号： FK—2

数量： 1 只

流量计

设备型号： GD32

数量： 1 只

消毒池说明：投加二氧化氯溶液消毒，消毒池采用推流式，保证接触充分，灭菌完全。二氧化氯投加量：30mg/L。

消毒池设计    尺寸：L×B×H=2×1.0×2.5m

数量：1 座

有效水深：1.0m

有效容积：1m3

接触时间：3.0h

结构：碳钢防腐

设备选型： ☆ 二氧化氯发生器

设备规格：HB-300

数量：1 台

发生量：300g/h

电控柜说明：用于潜水泵、机械格栅、风机等配电及控制，自动控制设备的运行、停机。设电机保护开关、开闭指示灯、起停控制按钮、手动转换开关、故障报警指示灯等。

污泥的最终处置：本污水处理站为微型污水处理设施，本污水处理站正常运行后，剩余的污泥很少，污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》中表4标准后定期排放至市政管道。

- 消毒工艺

医疗污水消毒有多种方式，常见的有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、紫外线、臭氧等。

液氯在贮存和使用上有泄漏危险，故存在重大安全隐患；次氯酸钠方式消毒具有消毒效果差、设备易腐蚀、维护率相当高等缺点，同时在操作控制上难于与污水处理系统联动，无法确保所有的污水均能进行有效的消毒；紫外线及臭氧消毒主要缺点是无持续杀菌效果，且投资较大；紫外线设备需定期清洗和更换灯管，臭氧发生器维护频繁、运行成本高；二氧化氯（ClO2）是被世界卫生组织（WHO）公认的一种高效、广谱、强力杀菌剂，也是2003年中国在抗击“非典”过程中，国家卫生和环保部门推荐使用的消毒剂之一。

化学法二氧化氯发生器由反应系统、吸收系统、供给系统和控制系统组成，结构合理，操作安全方便。维护简便、故障率低，在省内外各地医院的污水处理工程中被应用并得到很好的处理效果。所以，本方案选择二氧化氯发生为本医疗污水的消毒药品。

二氧化氯（ClO2）杀菌消毒剂是美国八十年代开发的新产品,经过美国食品药物管理局(FDA)和美国环境保护署(ERA)长期科学的试验论证，确认它是杀菌、消毒、除臭的理想药剂，世界卫生组织（WHO）确认其是一种高效强力广谱杀菌剂。二氧化氯药剂由此被国际卫生组织公认的液氯、漂白粉精、优氯净、次氯酸钠等氯系消毒剂最理想的更新换代产品。

二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒菌等。其对微生物的杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，可有效地使氧化细胞内含琉基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。二氧化氯的消毒能力和氧化能力远远超过氯气，不会像氯气那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷（致癌物质）。能有效的破坏酚、硫化物、氰化物等有害物质。

表6.2-1  常用消毒方法比较

| 方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

综上比较，从技术先进及经济效益分析可见，二氧化氯作为本项目的消毒剂是可行的。

二氧化氯发生器是以DTJ-HP工艺为基点，利用氯酸钠在酸性条件下、以过氧化氢为还原剂发生二氧化氯的工艺原理，通过复合催化剂、稳定剂的开发研究等一系列工艺创新而研制的二氧化氯发生系统。整套装置由供料系统、反应系统、稀释吸收系统、在线控制系统、安全系统组成。反应原理：

NaClO3+2HCl→ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O

原料供应系统内的氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到发应罐内，在一定温度下经过负压曝气发应反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。

### 6.2.3预期处理效果

本项目废水预处理工艺按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求进行设计，以主要污染因子COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群、LAS来分析各处理单元的效率效果可行性分析。各处理单元的处理效果见表6.2-5。

表6.2-5  本项目各废水处理单元污染物去除效果一览表  单位：mg/L

| 工艺段 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群数(MPN/L) | TP | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 进水 | 350 | 300 | 200 | 35 | 1.6×108 | 8.0 | 8.0 |
|  | 出水 | 280 | 260 | 170 | 35 | 1.6×108 | 8.0 | 7.0 |
|  | 去除率 | 20% | 13% | 15% | / | / | / | 12% |
| 接触氧化池 | 进水 | 280 | 260 | 170 | 35 | 1.6×108 | 8.0 | 7.0 |
|  | 出水 | 197.5 | 100 | 140 | 20 | 1.6×108 | 3.3 | 2.5 |
|  | 去除率 | 30% | 62% | 18% | 43% | / | 58% | 64% |
| 沉淀池+消毒池 | 进水 | 197.5 | 100 | 140 | 20 | 1.6×108 | 3.3 | 2.5 |
|  | 出水 | 197.5 | 90 | 50 | 20 | 1650 | 3.3 | 2.5 |
|  | 去除率 | / | 10% | 64% | / | 99.9% | / | / |
| 排放标准 | / | 250 | 100 | 60 | 45 | 5000 | 8.0 | 10 |

由上表可知，COD总去除率约43%，BOD5 总去除率约67%，SS总去除率约75%、NH3-N总去除率约42%、粪大肠菌群数去除率约99.9%、总磷总去除率约58%等。由此处理后的污水完全可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，因此，该项目的水质可以达到国家医疗废水预处理标准，符合启东市污水处理厂的接管标准。

根据以上综合分析，本项目选用运行、管理相对简单，处理效果好的“接触氧化+二氧化氯消毒”工艺在技术和经济上可行。

### 6.2.4废水接管可行性分析

1、水量接管可行性分析

启东市城市污水处理厂总设计规模为14万吨/日，现状处理能力90000m3/d，目前剩余处理能力54000m3/d，本项目日排水量约为1.96m3/d，占启东市城市污水处理厂处理量的0.004%，且在其接管范围内，从水量上讲，启东市城市污水处理厂有能力接纳建项目的污水，废水接管进入启东市城市污水处理厂是可行的。

2、工艺上的可行性分析

建设项目经厂区污水处理设施处理后的实验室废水与化粪池处理后的生活废水混合后，全厂总排口各污染物的排放浓度水质可达到污水处理厂接管水质的标准要求。项目废水水质相对简单，不存在对污水处理设施有毒害作用的物质，经预处理达接管要求后不会对启东市城市污水处理厂的处理工艺造成大的冲击。因此，从水质来讲，建设项目废水排入启东市城市污水处理厂是可行的。

3、管网配套可行性分析

本项目周边民胜南路设有污水管线与启东城市污水处理厂污水管网接通，因此，建设项目废水接管排入启东城市污水处理厂处理，从管网建设配套方面考虑是可行的。

4、启东市城市污水处理厂工艺

启东市城市污水处理厂位于启东市锦绣路以北、新洪路以东、海洪路以西、南苑路 以南地块，三期工程位于一、二期工程南侧。启东市城市污水处理厂总设计规模为14万吨/日，现已完成一、二期工程的环评，并分别于2003年12月和2008年4月通过了南通市环保局的审批。一期工程处理能力为25000t/d，于2006年6月建成，采用脱磷除氮效果较好的 Orbal 氧化沟生化处理工艺；二期工程处理能力为25000t/d，已经建成投产，二期仍采用 orbal氧化沟处理工艺；三期4万吨/日采用传统的 A2/O 脱氮除磷工艺对污水进行生物处理，并设沉淀池+高效滤池以对二沉池出水进行进一步深度处理，保证出水达标，目前已通过竣工环保验收。具体的工艺流程如图6.2-3 所示。

图6.2-3 启东市城市污水处理厂废水处理工艺流程图

工艺流程简述如下：

主要处理工艺简介：污水经过粗、细格栅和旋流沉砂池去除其中较大颗粒和无机砂粒，并且在沉砂池出水部分设撇渣器，以去除污水中的漂浮物及浮油；沉砂池出水与来自污泥泵房的回流污泥一起至厌氧池前端的生物选择池，生物选择池的作用是抑制丝状菌的过分生长，以防止活性污泥在二沉池内膨胀；生物选择池出水至厌氧池，进行生物除磷处理，确保有足够的碳源，使聚磷菌在厌氧条件下释放磷，在后续生物池内，在好氧条件下从外部摄取磷，以提高降磷效果；厌氧池出水至Orbal氧化沟，在此过程中，污水中的有机物被氧化，同时也发生硝化及反硝化反应，部分TP、氨氮与总氮得以去除；氧化沟出水至二沉池进行泥水分离，上清液至紫外线消毒池进行消毒处理；沉淀下来的污泥至污泥泵房，回流污泥经泵提升后回流至生物选择池，剩余污泥则通过泵提升后经储泥池至污泥浓缩脱水机房，经浓缩脱水后外运制砖；污水经消毒后至计量井，最后进行排放。

5、接管可行性结论

综上所述，本项目水质水量条件满足污水厂接管要求，从以上分析可知，本建设项目位于启东城市污水处理厂的服务范围内，且项目废水经预处理后可达到污水处理厂接管要求，废水排放量在污水处理厂现有处理规模的能力范围内，占其废水处理能力比例较小，且污水管网已铺设至项目所在地。因此，建设项目废水接入启东城市污水处理厂集中处理是可行的。

## 6.3噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声来源于风机等设备与来往车辆交通噪声，本项目对各噪声设备采取的治理措施及效果如下：

### 6.3.1低频设备噪声防治措施

本项目对低频设备噪声的防治措施如下：

（1）做好风机、水泵等设备的型号、噪声级的调研工作，优先选用低噪声型号，保证边界排放噪声不超过45dB(A)。

（2）水泵均安装在泵房内，并对泵房采取吸音、密封等降噪措施；对泵的基础、管道采取减振降噪措施；合理布局，将泵房等高噪声用房尽量布置于地下层，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（3）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有通风设备均选用低噪声类型;通风管上加装消声器,风机安装采用减振吊架或减振器。

（4）空调外机脚座安装阻尼弹簧减震器，外部使用隔声罩及隔声屏障，将外机设置在楼顶靠南侧远离北侧居民的地方。

（5）院区内部应对院内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修、维护及保养，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

### 6.3.2交通噪声防治措施

院区入口设置于靠近民胜南路一侧，在出入口处设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。停车位处设置明显的标识，以小型车为标准停车面积、标识停车位的具体设置。

本项目周边声环境质量相对较好，为保证项目实施后有良好的环境，建设项目采取以上措施后，本项目声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类以及4a类标准要求。

## 6.4固废污染防治措施分析

### 6.4.1拟采取的处置方案

疾控中心固废来源有化学试剂、过期药品、一次性实验器具等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，此类废物必须加以妥善处置，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。

本项目产生的固废包括废旧药品容器、废培养基、棉签、废一次性用品等废物、试验废液泥、废包装材料、办公生活垃圾。除了废包装材料及生活垃圾，其余均为危险废物，设置专门的防渗漏储存装置，将各种危险废物收集后定期送至启东市金阳光固废处置有限公司进行处理，避免对环境造成二次污染。废包装盒外卖，办公生活垃圾由环卫部门清运。附楼体检中心的化粪池污泥经收集干化后送至有相关危废处理资质的单位处置。

### 6.4.2固废污染防治措施

根据本项目特点及固废产生情况，对本项目产生的医疗废物、废药物提出以下污染防治措施：

1、一般固废定期清运

一般固废做好定点存放定期清运，地面硬覆盖，并做好相应的防雨措施。

2、危险固废加强管理

（1）建设单位在3F设置独立封闭的危废暂存间，定期集中清运至疾控中心院内北侧危废暂存间。

（2）委托有资质的单位定期清运与处置。危废暂存间内应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。有关要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。本项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水。废液试剂、含有空气过滤滤芯、活性炭的废物等危险废物在贮存期间，应采用耐腐蚀、不易破碎的容器呈装，以防止泄露。

（3）危险废物的库房应作防渗漏处理，具体要求为：防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且应在贮存库外侧墙壁的醒目位置悬挂相应的标识。

（4）对危险废物的处理采取严格的管理制度，危险废物转移均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

3、具体措施

（1）收集容器的规定

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；采用高温热处置技术处置废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。

利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

（2）暂时贮存措施

危险废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

④设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

危险废物的临时贮存设施建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，采取以下污染防范措施：

①地面与墙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；另外储存场所必须设置防渗、防漏、防腐蚀措施，防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散等事故。

②必须有泄漏液体收集装置；

③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

④应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；

⑤废物堆场必须进行消毒处理，可采用臭氧或紫外线进行消毒处理。

（4）危险废物的运输

危险废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》、《危险废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

（6）事故应急措施

发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生泄漏、扩散的现场进行处理；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

采取以上处置措施后，固废可实现资源化、无害化、减量化，不会对周边环境产生污染影响。

## 6.5排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》（苏环控[1997]第122号文）第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

（1）污（废）水排放口

建设单位除雨水排口外，只允许设置一个废水排污口，排污口应设置在污水进入市政污水管网前并易于采集水样的适当位置，同时设置环保部门统一制定的排污标志牌。

本项目污水经市政污水管网排入启东市城市污水处理厂，本项目利用民胜南路上的污水接管排放口，不另外新增污水排口。建议污水接管排放口安装流量计等监测仪器。项目雨水排入雨水管网，利用民胜南路上的雨水接管排放口。

（2）固定噪声源扰民处

固定噪声污染源设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场所

各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置标志牌。

## 6.6建设项目“三同时”验收一览表

根据建设项目建设内容以及建设方和管理方拟采取的各项污染治理措施，在建设项目竣工验收时，各项环保措施与要求见表6.6-1。

表6.6-1  建设项目“三同时”一览表

| 项目名称 | 启东市疾病预防控制中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成 时间 |
| 废气 | 污水处理设施 | H2S、NH3 | 生物土壤除臭装置+排气筒有组织排放 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相应要求 | 8 | 与建设项目同时建成、同时验收、同时投入使用 |
| 废水 | 实验室废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总磷等 | 化粪池、格栅、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相应要求 | 30 |  |
|  | 不可预计废水 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械设备、道路 | 设备噪声、交通噪声 | 采用低噪声设备；相关设备安装时加装隔声减震装置；窗户采用中空玻璃 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应要求 | 15 |  |
| 固废 | 各实验室、体检中心 | 医疗废弃物 | 委托启东市金阳光固废处置有限公司集中处置 | 零排放，无二次污染 | 20 |  |
|  | 药品、试剂等直接包装 | 废包装材料 |  |  |  |  |
|  | 药品、试剂等运输、间接包装 | 废包装盒 | 环卫部门处理处置 |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |  |  |
| 绿化 | / | -- | / |  |
| 事故应急措施 | 无 |  |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) | 院内设置环境管理机构或专员，负责厂内相关环保设施的运行及相关工作，及水质监测仪 |  | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) | 废水排口及在线监测仪器， 废气拟规范化设置排口，并树立标志牌 | 符合规范要求 | 17 |  |
| “以新带老”措施 | / |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 废水总量指标纳入启东市城市污水处理厂总量指标内 |  |  |
| 区域解决问题 | 无 |  |  |
| 卫生防护距离设置(以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等) | 无 |  |  |
| 其他 | / | 20 |  |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1项目的经济效益分析

本项目环保措施主要包括废水分质收集与处理建设、流量计、污水处理设施除臭设施、噪声控制措施等，环保投资 约110万元。本项目总投资343万元，环保投资约占总投资的32%。并且本项目为社会福利性项目，与其它生产性行业不同，项目稳定运营后年收支较高。可见本项目为一个建设期短、经济效益显著的项目。

## 7.2项目的社会效益分析

随着启东市城市规划建设的快速推进，本项目的建设将推动启东市公共卫生服务体系等基本医疗卫生制度的建立与完善，更有利于当地的卫生事业的发展，提高当地人民卫生资源利用效率，健康保障能力进一步增强，进一步提高当地人民的生活水平，对于启东市的规划起到积极作用。

本项目的建设符合党和政府“建设和谐社会”的总体战略发展目标的要求，公共卫生事业作为国家必须的保障体系，在建设和谐社会过程中势必

起到重要作用。

本项目工程的实施，将产生直接投资，拉动相关产业的消费发展；项目投入运行后，将新增部分就业岗位，促进社会就业，对当地社会经济发展起到积极的促进作用。

本项目的建设及投入使用，将带来广泛的社会效益。

## 7.3项目的环境效益分析

项目投入运营后，将产生噪声、固废、污水等环境影响因素。在保证环保投资的前提下，采取各项废气、废水、固体废物及噪声处理措施，并加强管理，通过对污染源进行治理，各种污染物均能够达标排放。

尽管采取了各项环保措施，但仍然会带来一定的环境经济损失，如大气污染物带来的城市环境空气质量的影响，生活垃圾及危险废物的产生、治理带来的环境的压力等。因此，建设单位应在完善治理措施的基础上，加强疾控中心运行管理和日常环境监测工作，保证各项环保措施的安全有效运行，避免事故排放。

总体来说，由环境影响导致的经济损失远较拟建项目带来的社会效益小，本项目的建设将发挥城市基础设施的基本功能，产生广泛的社会效益和较好的经济效益，同时在环境保护方面也是可以接受的。

# 8环境管理与监测计划

环境管理与监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 8.1环境管理

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。本项目与工业项目的环境管理不同，主要针对建设项目营运期的环境保护工作提出要求。

### 8.1.1 环境管理组织机构

本项目建成后，建设单位应进一步加强疾控中心的环境管理工作，需设立专门的环境管理机构，并配备专职环保工作人员1-2名，负责院区内环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

环境管理机构的基本职能：

（1）组织编制环境计划(包括规划)；

（2）组织环境保护工作的协调；

（3）实施疾控中心环境监督。

环境管理机构的主要工作职责：

（1）建立健全的危险废物管理责任制，严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因危险废物导致传染病传播和环境污染事故。

（2）督促、检查本院执行国家环境保护方针、政策、法规及本单位环境保护制度，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则。

（3）对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识，对从事危险废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

（4）负责组织污染源调查，填写环保报表。

（5）组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。

（6）加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

（7）监督环境保护设施的运行与污染物的排放，负责组织污染事故的调查与处理。

### 8.1.2环境管理

营运期的环境管理主要针对院内公共设施的管理，保证其正常运行，以达到减少污染，保护生态环境的目的。

（1）市政设施

疾控中心的市政设施（主要指院内的道路、路灯、通讯设备、消防器材、水电汽暖线路等公用设施）做到合理布局、方便进出的体检人员及美化环境。设施位置一经确定，任何单位和个人不得擅自移动、改变、占用和破坏。

（2）环境卫生的管理

①危险废物的管理

实验室废弃样品及试验废液、体检中心医疗废弃物属于危险废物，必须由专人管理，集中收集贮存，贮存条件符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，定期清运，送有资质单位集中处置。

②生活垃圾的管理

院内应指定专职清洁人员负责公共场所的清洁卫生，清除的垃圾及时送到指定的垃圾箱，不得随意堆放，不能有落地垃圾。检查督促楼内卫生。楼内生活垃圾要及时清理。垃圾日产日清，由环卫部门及时清运。

③环境卫生

工作人员以身作则，并劝导公众自觉维护公共卫生，不随地吐痰，不乱扔果皮废纸，不践踏禁止进入的绿地。建筑物、构筑物上不得乱写乱画，不得张贴广告等。汽车、自行车、摩托车不能随意停放，要停放在指定的停车位置。杂物不得摆放在楼道内或乱丢弃。

④废水的管理

院内产生的实验室废水应先排至污水预处理站进行消毒等处理与化粪池预处理后的生活污水一同排入市政污水管网。

（3）噪声控制

院内主要噪声设备设施应采取室内布设和相应的消声、隔声、减振等措施，以保护周围声环境。

（4）消防安全的管理

对院内的消防系统应按照相关消防规定进行设置。另外，消防设施周围不得存放任何物体或建筑性的障碍物。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1监测机构

本项目建成后，建设单位应建立环保监测机构(化验室等)或委托具有相关资质的单位进行监测，定期对排污点进行全面监测。

### 8.2.2排污口规范化整治

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发【1999】24 号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发【1999】 24 号文）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时， 各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

在项目建设时，建设单位须对厂区所有排污口按规定进行核实，明确排污口 数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，并根据《“环境保护图形标志”实施细则》对排污口进行标识。

⑴废水排放口规范化措施

根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，对排污口进行规范化整治，以满足江苏省和启东市环境保护局的管理要求。企业必须做好地下管网的铺设工作，实现雨污分流。全厂设置一个污水接管口和一个雨水接管口，在总接管口设置标志牌及装备污水流量计，污水、雨水接管口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，设置能满足采样条件的明渠，明渠规格符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3008.1-5-93）设计规定，以便于采取水样和监测计量。

⑵固体废物贮存（处置）场所规范化措施

应当设置专用的固体废物贮存设施或堆放场地，必须有防雨、防火、防腐蚀、防流失等措施；固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表8.2-4和8.2-5。

表8.2-4  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

表8.2-5  各排污口环境保护图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | / |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

### 8.2.3环境监测计划

本项目建成后，监测计划如下：

（1）废气

污水处理设施排放的硫化氢、氨、臭气浓度每半年监测一次。采样频率为每2h采样一次，共采集4次，取其最大测定值。监测可委托相关部门完成。

（2）废水

在污水预处理站排放口处设置一个采样点，污水排放口设置应规范化并设有流量计。

污水处理设施的主要监测指标有理化指标、生物性污染指标、生物学指标。水质理化监测指标主要有：温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、化学需氧量等。污水的生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生虫污染。常用有代表性的指示生物作为指标。生物学指标主要指大肠菌群，也有其它生物体的指示生物（如大肠杆菌、粪便链球菌等）。

日常监测频率：pH、粪大肠菌群数每月不得少于1次，其它指标每季度不少于一次。

采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，测定结果以日均值计。

污染源监测可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

①确定监测频次的基本原则

排污单位应在满足本标准要求的基础上，遵循以下原则确定各监测点位不同监测指标的监测频次：不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次； 原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表2 执行。各排放口废水流量和污染物浓度同步监测。

表8.2-2废水监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要监测指标 | 其他监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 重点排污单位 | 日~月 | 季度~半年 |
| 非重点排污单位 | 季度 | 年 |
| 注：为最低监测频次的范围，在行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频 次。 |

废水事故监测计划：本项目废水在事故发生时进入事故应急池，不外排，待生产设施恢复正常后逐步补充进入污水处理系统，因此本项目事故监测计划同正常排放监测计划。

②内部监测点位监测频次

本项目废水总排放口设置水质采样口，安装流量计，定期委托由相应资质的第三方专业检测机构进行监测，每年1次，监测项目有温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、化学需氧量。雨水排放口设置水质采样口，定期委托由相应资质的第三方专业检测机构进行监测，每年1次，初期雨水监测项目有COD、石油类，清下水监测项目有pH、COD、BOD5、SS、总磷。根据排污口规范化设置要求，对建设项目的污水排放口进行规范化设置，在排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

（3）噪声监测

①噪声布点应遵循以下原则：

a） 根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；

b） 根据厂界周围敏感目标布点；

c） “厂中厂”是否需要监测根据内部和外围排污单位协商确定；

d） 面临海洋、大江、大河的厂界原则上不布点；

e） 厂界紧邻交通干线不布点；

f） 厂界紧邻另一排污单位的，在临近另一排污单位侧是否布点由排污单位协商确定。

②监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

本项目定期委托当地环境监测站在厂界四周布设4个点，每季度监测一天，每次连续监测2天，昼、夜各测1次。监测因子为连续等效声级Ld(A)。

（4）固废

本项目建成后固废的监测项目是统计固废种类、产生量、处置方式，监测频率为每日统计一次。危险废物的储存及处置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定进行。

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。
    上述污染源监测和环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

综上所述，项目建成投入运营后常规环境监测内容包括废水、废气和噪声等；监测方式为取样监测。

（5）建立质量体系

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

建设单位台账记录管理要求。

表8.2-4 建设单位台账记录管理要求一览表

| 台账目录名称 | 台账管理内容和要求 |
| --- | --- |
| 环保设施运行记录 | 1、建立项目的污染源档案，记录项目污染物日产生量、排放量及处置情况记录； 2、建立污染物产生、收集、处置台账。 |
| 建设单位管理记录 | 1、记录主要原辅料使用量、能源消耗情况； 2、记录污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况； 3、记录环保设施日常维修情况及非正常排污情况。 |
| 自行监测记录 | 1、记录例行监测情况（包括监测日期、频次、达标排放情况）； 2、记录监测期间企业及各主要环保设施（至少涵盖三废主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）。 |

（6）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a） 监测方案的调整变化情况及变更原因；

b） 企业及各主要生产设施（至少涵盖三废主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d） 自行监测开展的其他情况说明；

e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（6）排污单位监测能力建设要求

①建立质量体系

企业应根据本单位自行监测工作需求，设置检测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等各个环节，为了保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

②监测机构

监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

③监测人员

应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

④监测设施和环境

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。

⑤监测仪器设备和实验试剂

应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。

监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。

⑥监测方法技术能力验证

应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

⑦监测质量控制

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

⑧监测质量保证

按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。

编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

## 8.3 “三同时”验收监测方案

拟建项目“三同时”验收监测方案见表8.3-1。

表8.3-1  项目验收监测方案一览表

|  | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 污水接管口 | 水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群数 | 每年一次 |
|  |  | 雨水排口 | 水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群数 | 每年一次 |
|  | 废气 | 污水处理站废气排口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每半年监测一次 |
|  | 厂界环境空气 | 厂界（上风向1个、下风向3个） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每年监测一次 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每季度监测一天，每天昼夜各1次 |
| 事故期 | 废气泄漏/火灾 | 事故现场及下风向厂界各设一点 | 乙酸乙酯、丁酮、甲苯、VOCs、臭气浓度 | 每小时监测一次 |
|  | 水污染事故 | 事故排放口 | 水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群数、BOD5 | 每小时监测一次 |

# 9环境影响评价结论

## 9.1评价结论

### 9.1.1建设项目概况

启东市疾病预防控制中心投资343万元，位于民胜南路启东市公共卫生中心大楼的3-6楼。启东市疾病预防控制中心主要从事食品、公共场所、学校、放射、劳动等的卫生监测；从业人员预防性健康体检和发证、疾病防治研究、疾病预防与控制等。该项目已获得启东市机构编制委员会关于组建启东市卫生监督所和启东市疾病预防控制中心的批复（启编发[2012]21号）。该项目位于启东市民胜南路启东市公共卫生中心大楼的3-6楼，微生物实验室、理化试验室、附楼体检中心及办公区域。

### 9.1.2环境质量现状

地表水环境质量：启东市城市污水处理厂排口上游500m断面、启东市城市污水处理厂下游500米断面、排水河流入江口、庙港河（牡丹江中路断面）各项污染物指标的浓度均值均符合环境功能区划，全河段均能达到III类标准，表明长江评价段水体对上述污染物尚具有一定的容量。

大气环境质量：区域大气环境中SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、氨、非甲烷总烃监测浓度全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，单项质量指数小于1，区域大气环境质量较好，符合二类区标准要求。

声环境质量：根据监测数据可知，Z1~Z3昼夜监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；Z4昼夜噪声监测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。总体来说，项目所在地块及周围声环境质量良好，地块噪声主要来自地块所在四周民胜南路交通噪声。

土壤：评价区土壤各项监测指标均符合《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）中的表一标准要求。

### 9.1.3污染物排放情况

1、大气污染物排放情况

项目废气主要有实验室废气及污水处理设施废气，试验示范尾气经高效过滤装置处置后从实验室排风系统排出室外，对周围环境影响较小；污水处理设施废气在采用引风机将处于自由扩散状态的恶臭气体组织起来，并采用生物土壤除臭装置进行脱臭处理（其对硫化氢和氨气的去除效率高达90%）后，大气污染物浓度可满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，能够实现达标排放。

1、水污染物排放情况

本项目产生废水主要为实验室废水、办公生活污水及不可预计废水，废水总量为2390.4t/a，即9.56t/d。实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并接管排放，其接管排放情况为：COD242.4mg/L、BOD5 18.4mg/L、SS 58.3mg/L、NH3-N 18.6 mg/L、总磷3.2 mg/L、LAS 1.6mg/L、粪大肠菌群数2660MPN/L。

3、噪声污染排放情况

本项目无高噪声源，噪声主要是各种机泵产生的机械噪声，噪声源强在60～85dB(A)，经采取隔声、消声、减震、距离衰减等综合治理措施，不会改变原有声环境质量。

4、固体废物污染排放情况

本项目产生的固废主要为医疗废物（还包括过期药品及试剂等）办公生活垃圾、废包装材料，其中医疗废物委托启东市金阳光固废处理有限公司进行集中处置，废包装盒外卖及办公生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放，不会产生二次污染。

### 9.1.4主要环境影响

运营期环境影响分析

①水环境影响分析：本项目产生的实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。本项目产生的废水排入启东市城市污水处理厂，从水量和水质方面均可行。因此，本项目产生的废水对区域水环境影响较小。

③声环境影响分析：本项目主要噪声源有污水处理站水泵、风机、空调外机组以及来自体检楼人流等社会噪声。建设方将采用合理平面布置、优先选用低噪声设备、隔声、消声、减震、距离衰减和加强交通疏导等综合措施进行治理，预计项目各场界噪声可达标排放，对周边声环境影响较小，且不会产生扰民影响。

④固废影响分析：本项目产生的固废均得到有效处置，达到零排放，预计对周边环境质量影响较小。

### 9.1.5公众意见采纳情况

建设项目公众参与采用网上公示和现场调查相结合的方式，网上调查未收到意见。现场调查中，100份调查问卷中被调查公众均表示支持或有条件赞成，无人表示反对。有条件赞成的公众的条件和要求：项目建成后公司要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。说明项目能够被当地群众所接受。

### 9.1.6环境保护措施

1、废气污染防治措施

本项目产生的废气主要为污水处理设施的恶臭气体，恶臭类物质主要有氨、硫化氢和甲硫醇等，主要是污水处理系统中生物活动所致。根据类比调出，污水处理系统产生的平均臭气浓度小于10，本项目污水处理系统位于地下，采取封闭加盖措施，因此其废气不会影响周边环境。

2、废水污染防治措施

本项目拟将实验室废水排入院内废水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与化粪池预处理后的办公生活污水、不可预计废水以综合废水一并排入市政污水管网，再进入启东市城市污水处理厂进行深度处理，尾水达标排入长江。

3、噪声污染防治措施

本项目噪声源主要是各种机泵产生的机械噪声，工程设计中对噪声较大的设备，优先选用先进的低噪声设备，在建筑上作隔声、吸音处理，对具体设备采取设置减振支座、消声器等措施。

4、固废污染防治措施

本项目产生的固废主要为医疗废物（还包括过期药品及试剂等）办公生活垃圾、废包装材料，其中医疗废物委托启东市金阳光固废处理有限公司进行集中处置，废包装盒外卖及办公生活垃圾由环卫部门清运。

### 9.1.7环境影响经济损益分析

本项目由环境影响导致的经济损失远较本项目带来的社会效益小，本项目的建设将发挥城市基础设施的基本功能，产生广泛的社会效益和较好的经济效益，同时在环境保护方面也是可以接受的。

### 9.1.8环境管理与监测计划

本项目制定合理的规章制度，建立一套环境管理结构进行管理。根据排污口规范化设置要求，对建设项目的雨水排放口、污水排放口和固废堆场均进行规范化设置，在排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌，并进行定期检测。

## 9.2评价总结论

综上所述，启东市疾病预防控制中心项目符合国家产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；选址与区域总体规划和环境规划相符性较好；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，污染物的排放量可在区域内得到平衡；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一；被调查公众对项目的支持率较高。

因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度出发，本项目在拟建地建设是可行的。

# Text boxes

B

A

P

d1

d2

声源

接收点