洪泽富强钢化玻璃有限公司

年产50万平方钢化玻璃项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：          洪泽富强钢化玻璃有限公司

2018年9月

建  设  单  位：洪泽富强钢化玻璃有限公司

项  目  名  称: 年产50万平方钢化玻璃

法  人  代  表：桂如新

单位：洪泽富强钢化玻璃有限公司

电话：15250711888

邮编：223100

地址：淮安市洪泽区经济开发区九牛路五号

目录

1验收项目概况	1

2验收监测依据	2

3项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及燃料	4

3.4水源及水平衡	4

3.5生产工艺	5

3.6环境保护目标分析	6

3.7项目变动情况	7

3.8项目建设与环评批复对照	8

4环境保护设施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5环评报告书主要结论及审批部门审批决定	11

5.1环评报告书主要结论与建议	11

5.2环评报告书审批部门审批决定	11

6验收执行标准	14

6.1水污染物排放标准	14

6.2废气污染物排放标准	14

6.3噪声排放标准	14

6.4固体废物排放标准	14

6.5总量控制指标	15

7验收监测内容	16

7.1环境保护设施调试运行效果监测内容	16

7.4噪声监测内容	16

8质量保证及质量控制	18

8.1监测方法	18

8.2监测质量控制和质量保证	18

9验收监测结果	20

9.1监测期间工况	20

9.2废水监测结果与评价	20

9.3无组织废气验收监测结果及评价	20

9.4厂界噪声监测结果与评价	21

9.6污染物排放总量核算	21

10验收监测报告结论	23

10.1废水	23

10.2废气	23

10.3噪声	23

10.4固体废物	23

10.5总量控制情况	23

10.6建议和要求	23

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	26

附件

附件1：附图

附件2：洪泽富强钢化玻璃有限公司年产50万平方钢化玻璃项目环境影响报告表批复(洪环表复[2018]20号)；

附件3：验收检测报告

附件4：固废处置协议书

附件5：工况证明

附件6：主要污染治理设施图片

附件7：淮安市洪泽区环境保护局行政处罚决定书（洪环罚字【2018】15号）

# 1验收项目概况

洪泽富强钢化有限公司是一家从事钢化玻璃生产项目的企业，位于淮安市洪泽区经济开发区九牛路五号，固定资产投资400万元。公司年产50万平方钢化玻璃项目，属于未批先建项目，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处（洪环罚字【2018】15号），公司已按照处罚要求缴纳罚款，并于2018年1月委托宇寰环保科技（上海）有限公司完成了建设项目环境影响报告表，并于2018年6月8日取得了淮安市洪泽区环境保护局审批意见洪环表复【2018】20号。

洪泽富强钢化玻璃有限公司现有项目各项环保治理设施运行正常，满足建设项目环境保护竣工验收条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令）的要求和规定，2018年9月洪泽富强钢化玻璃有限公司委托无锡新环化工环境监测站对其“年产50万平方钢化玻璃项目”进行竣工环保验收。无锡新环化工环境监测站接受委托后，组织专业技术人员于2018年9月对该项目的工程情况、环境保护设施和其他环境保护措施的落实等情况进行了现场核查，并于9月26日、27日组织技术人员对该项目废水、废气、噪声进行现场验收监测。洪泽富强钢化玻璃有限公司根据无锡市新环化工环境监测站提供的验收检测报告和实际现场检查情况编制本验收监测报告。

# 2验收监测依据

(1)《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令）；

(2)《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）；

(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）

(4)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

(5)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局苏环控[1997]122号文）；

(6)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

(7)《洪泽富强钢化玻璃有限公司年产50万平方钢化玻璃项目环境影响报告表》（宇寰环保科技（上海）有限公司，2017年12月）；

(8)《关于对洪泽富强钢化玻璃有限公司年产50万平方钢化玻璃项目环境影响报告表的批复》（洪环表复【2018】20号）；

(9)无锡市新环化工环境监测站验收监测报告（（2018）环检（ZH）字第（18092604）号）

(10)洪泽富强钢化玻璃有限公司提供的其它相关材料。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

洪泽富强钢化玻璃有限公司位于淮安市洪泽区经济开发区创业园北三道南侧、东九街东侧，本项目总投资400万元，其中环保投资20万元，占总投资5%。项目东侧为江苏宇辉铝业有限公司，西侧为江苏一品塑胶科技公司，北侧为淮安市永希塑胶有限公司，南侧为江苏鸿业能源材料有限公司，项目总占地面积约14524.03平方米，绿化面积800平方米。整个厂区呈矩形布置，总体分为生产车间、办公楼等。全厂平面布置见图3-1。

## 3.2建设内容

（1）项目名称：年产50万平方米钢化玻璃项目

（2）建设单位：洪泽富强钢化玻璃有限公司

（3）建设地点：洪泽区经济开发区创业园北三道南侧、东九街东侧

（4）工作制度：本项目劳动定员30人。采用单班白班工作制，每班8 h，工作时间为9点-17点，年工作天数300d。

洪泽富强钢化玻璃有限公司主体工程及产品方案见表3-1，公用工程及辅助工程见表3-2，主要生产设备见表3-3。

表3-1主体工程及产品方案表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 设计能力 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃生产线 | 钢化玻璃 | 50万平方 | 50万t/a |

表3-2公用及辅助工程表

| 类别 | 建设内容 | 设计能力 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 给水 | 1939m3/a | 与报告表一致 |
|  | 供电 | 120.19万kwh/a | 与报告表一致 |
| 环保 工程 | 废水 | 隔油池、化粪池各一座 | 与报告表一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、设置软连接 | 与报告表一致 |
|  | 固废 | 一般固废堆场场所 | 集中收集再利用或委托处理 | 与报告表一致 |
|  |  | 危险废物 | 集中收集委托有资质单位处置 | 与报告表一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾桶，收集员工产生的生活垃圾 | 与报告表一致 |

表3-3 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 实际数量 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动划片台 | 2800-4200 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 磨边机 | ZM9 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 直边机 | BTM-211 | 台 | 4 | 4 |
| 4 | 清洗机 | CPG2500 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 钢化炉 | WG-15BL24-50450 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 清洗干燥机 | BXWH600B | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 涂布机 | JT028 | 台 | 1 | 1 |
| 8 | 双边磨 | 300-20 | 台 | 1 | 1 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅料使用及贮存见表3-4。

表3-4 原辅材料汇总表

| 序号 | 名称 | 规格 | 设计量 | 实际消耗量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质玻璃 | 3000*5000 | 500500 | 52500t/a | +2000 |
| 2 | 聚氨酯密封胶 | -- | 0.5 | 0.5t/a | 0 |

## 3.4水源及水平衡

全厂水平衡见图3-1。

图3-1 全厂水平衡图（m3/a）

## 3.5生产工艺

（1）切割：原材料浮法玻璃入场后，根据客户需要的规格尺寸将浮法玻璃由人工或切割机切割成不同尺寸。本项目使用人工或切割机切割，原理同传统切割一致，该过程不产生粉尘，主要污染物为噪声及少量玻璃废料S1。

（2）磨边：使用直线磨边机进行加工，包括粗磨，精磨，抛光一次完成，切割好的玻璃在磨边机上将锋利的边角打磨平滑，该过程为湿式打磨（采用沉淀池进行加湿打磨），产生的石英粉末被水带入沉淀池，收集后外售给生产厂家，回收做原材料。此工序产生的污染物为废水W1循环使用不外排、噪声、湿的玻璃粉尘固废S2，沉淀池里的水循环使用，不外排，每3个月更换一次。

（3）清洗：项目所使用的浮法玻璃自身非常清洁无需使用洗涤剂，工艺过程仅将磨玻璃时产生的石英粉带入水中，项目采用三级沉淀，处理后不影响工艺用水水质。磨边后的玻璃进入自动玻璃清洗机进行清洗，清洗机配合沉淀池使用，废水W2不外排，该过程会产生沉淀池中的沉淀物S3（主要为泥土和灰尘）。沉淀池内的水多次循环利用后，定期清理沉淀物，更换周期约3个月一次，沉淀物成分主要为泥土、灰尘和少量石英砂，沉淀物委托工业固废处置机构直接单独清运处理，不汇入沉淀池。

（4）钢化：钢化过程是制造钢化玻璃的核心环节，即使玻璃在极短时间内将温度降低的过程——温度的骤降使得玻璃表面形成了所谓的钢化玻璃，玻璃钢化以后不再进行开界/磨边/钻孔等破坏玻璃本体的加工工艺，钢化过程需使用大功率鼓风机产生的大量冷风实现，此工序主要污染为鼓风机噪声

（5）中空生产：根据客户对玻璃的要求，部分钢化完成的玻璃进行中空制作，将钢化好的玻璃送入自动中空生产线中，采用胶条法生产，电加热200℃，由生产线设备进行固定、涂布机涂胶、加压，风干后抽出玻璃中的空气。项目中空生产采用胶条法生产，使用的辅料为聚氨酯密封胶，在使用和生产过程中挥发物产生极少，生产过程会产生极少量的有机废气G1。

（6）检验：冷却后的玻璃即为钢化玻璃，检验后合格品入库待售，不合格品S4在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原材料玻璃。

图3-2 生产工艺流程图

## 3.6环境保护目标分析

公司设置50m的卫生防护距离，该范围内没有敏感保护目标，能够满足卫生防护距离的设置要求。主要环境保护目标见表3-5。

表3-5主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 高庄村 | E | 1100 | 320 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 小高庄 | E | 1300 | 100 |  |
| 水环境 | 苏北灌溉总渠 | N | 850 | 中河 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002）Ⅲ类水标准 |
| 生态环境 | 洪泽湖（洪泽县）重要湿地 | W | 3300 | 533.43平方公里 | 《洪泽县生态红线区域保护规划》（洪环委[2014]1号）二级管控区 |

## 3.7项目变动情况

表3-6项目变动情况对照表

| 序号 | 类别 | 文件内容 | 对照情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品质发生变化（变少的除外） | 主要产品品质未发生变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加30%及以上 | 总储存总量未增加 | 否 |
| 3 |  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 主要生产装置增加规模未超过30%以上，未新增污染因子、污染物排放总量未发生变化 | 否 |
| 4 |  | 生产能力增加30%及以上 | 生产能力未增加 | 否 |
| 5 | 地点 | 项目重新选址 | 环评批复中地址与实际地址不符，应为淮安市洪泽区经济开发区九牛路五号 | 否 |
| 6 |  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 员工食堂未建设，未导致不利环境影响 | 否 |
| 7 |  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 否 |
| 8 |  | 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 厂外管线路未调整，环境影响基本不变，环境风险不变 | 否 |
| 9 | 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术未发生调整 | 否 |
| 10 | 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等未调整 | 否 |

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的文，对该建设项目变动情况及环境影响进行核实。本项目选址、生产设备、生产工艺、原辅材料、环境保护措施未产生重大变动。

## 3.8项目建设与环评批复对照

表3-7项目建设与环评批复对照表

| 序号 | 批复内容 | 建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按“雨污分流”的原则建设和完善厂区给排水管网。本项目废水主要为磨边废水、清洗废水、餐饮废水和生活污水。磨边废水、清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。餐饮费税经隔油池处理后，和生活污水一并经化粪池预处理达开发区污水管网接管标准后，接入开发区污水管网。 | 经现场核查，本项目废水主要为磨边废水、清洗废水、餐饮废水和生活污水，其中磨边废水和清洗废水经沉淀后回用，餐饮废水和生活污水经化粪池预处理达开发区污水管网接管标准后，接入开发区污水管网。 | 符合批复要求 |
| 2 | 本项目不设排气筒，新增1台钢化炉采用电能。废气主要为粉尘、密封胶废气和食堂油烟。加强管理，落实《报告表》提出的防治措施，减少无组织废气对周围环境的影响。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；食堂油烟执行《餐饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）相关要求。 | 经现场核查，本项目未设排气筒，员工食堂未建设，故本项目废气主要为磨边及打孔工序产生的粉尘、项目中空生产过程中产生的密封胶废气。其中粉尘及密封胶废气均作为无组织排放。企业在运行管理过程中依据《报告表》要求加强管理，对周围环境影响较小。 | 符合批复要求 |
| 3 | 选用低噪设备、对于高噪声设备须采取有效的减振、隔声、封闭等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 经现场核查，该项目噪声污染防治措施符合环评及批复内容要求。 | 符合批复要求 |
| 4 | 固废分类收集处置。废胶桶由厂家回收；玻璃边角料返回生产厂家作为原料回用；玻璃粉末、粉尘、职工生活垃圾交由环卫部门收集后统一处理。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设一般固废暂存场所。 | 经现场核查，企业在营运过程中废胶桶由厂家回收重新作为胶桶使用；玻璃边角料返回生产厂家作为原料回用；玻璃粉末、粉尘、职工生活垃圾交由环卫部门收集后统一处理。 | 符合批复要求 |
| 5 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范设置各类污口和标志。全公司设污水、雨水排口各1个。落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。 | 全厂雨污分流、清污分流，全厂设置污水、雨水排口各1个 | 与批复要求一致 |
| 6 | 本项目以生产车间为起点设置50米卫生防护距离。 | 项目以生产车间边界为起点，设置50米卫生防护距离。卫生防护距离内无敏感目标。 | 与批复要求一致 |
| 7 | 加强厂区绿化，进行必要的生态修复。 | 项目建成后，增加厂区绿化。 | 符合批复要求 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目营运期，生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，由于磨边用水对水质要求不高，通过三级沉淀处理后，全部循环使用，项目生产过程中没有废水外排，沉淀池内的水多次循环利用后，定期清理沉淀物。

本项目未建设职工食堂，生活污水主要为职工生活用水，经防渗隔油池及化粪池处理后，排入市政污水管网，最终排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理。

4.1.2废气

本项目运营期产生的废气主要有粉尘和有机废气等对周围环境的影响。粉尘主要为磨边及打孔过程中产生，由于采用水磨法，在磨边机器及打孔机器与玻璃接触部位冲水，可有效避免粉尘产生；密封胶废气主要产生于玻璃中空生产过程中密封胶条，辅料为聚氨酯密封胶，由于使用环保型粘合胶，在生产过程中产生少量有机废气做无组织排放。

4.1.3噪声

项目主要噪声源为磨边机、直边机、清洗机、钢化炉、清洗干燥机、涂布机等机械，噪声源强约为65~85dB(A)。对于各高噪声设备，在设备选型上应选用低噪声设备，并采取消声、隔声、基础减振等降噪措施，使厂界噪声达到排放标准。

4.1.4固废处置

该项目固废主要包括废胶桶、项目产生的不合格玻璃、切割产生的玻璃边角料、沉淀池中收集的粉尘及玻璃粉末及生活垃圾。其中废胶桶由供应商回收用作原始用途，项目产生的不合格玻璃和切割产生的玻璃边角料收集后可全部返回生产厂家作为原料回用，沉淀池中收集的粉尘及玻璃粉末收集后，委托当地工业固废处置机构直接单独清运处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，经分析，固废均得到合理处理处置。贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求建设，并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置场)》（GB15562.2-1995）设置标志牌。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资额400万，其中环保投资20万，环保投资占总投资比例为5%。具体环保投资情况详见下表4-3。

表4-3“三同时”一览表汇总

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打孔磨边粉尘、密封胶废气 | 粉尘、非甲烷总烃 | / | 达标排放 | 2 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N、TP、、总氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 达到接管标准 | 3 |
| 噪声 | 生产设备及公辅设备 | -- | 室内设备隔声、减振、消声室外设备减振、消声等 | 达标排放 | 2 |
| 固废 | 生产 | 一般工业固废 | 固废堆场规范化 | 无泄漏等 | 3 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 全部收集 |  |
| 绿化 | 厂区补充绿化，预防水土流失 | － | 4 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 清污分流、规范化排污口 | — | 6 |
| 区域解决问题 | — |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 本扩建项目厂界外设置50m卫生防护距离，该范围内无敏感保护目标 |

# 5环评报告书主要结论及审批部门审批决定

## 5.1环评报告书主要结论与建议

5.1.1环评总结论

本项目符合国家产业政策和规划，符合清洁生产原则，对所排放的污染物均采取了污染控制措施，污染物做到达标排放，对周围的大气、水、声环境影响很小。因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。

5.1.2环评建议

（1）本项目在生产过程中应做好噪声防治工作， 注意对机械噪声的屏蔽。

（2）建立健全环保责任制，安排专人负责污染治理设施的维护、保养和使用，确保污染治理设施正常运行，定期检查污染治理设施，定期监测污染物排放情况，保证污染物稳定达标排放。

（3）企业在营运期要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保各种污染都得到妥善处置。

（4）落实固废处置的途径渠道，及时清运处理，不得产生二次污染。

## 5.2环评报告书审批部门审批决定

一、本项目位于洪泽经济开发区创业园北三道南侧、东九街东侧，主要建设内容包括租赁江苏驰耐特工贸有限公司闲置厂房，购置钢化炉、切割机、磨边机、清洗机等设备，以优质玻璃和聚氨酯密封胶为原料，建设年产50万平方钢化玻璃项目。项目总投资400万元，环保投资16万元。

本项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处（洪环【2018】15号），你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生，并严格落实《报告表》和本批复相关要求。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，须着重做好以下工作：

（一）按“雨污分流”的原则建设和完善厂区给排水管网。本项目废水主要为磨边废水、清洗废水、餐饮废水和生活污水。磨边废水、清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。餐饮废水经隔油池处理后，和生活污水一并经化粪池预处理达开发区污水管网接管标准后，接入开发区污水管网。

（二）本项目不设排气筒，新增1台钢化炉采用电能。废气主要为粉尘、密封胶废气和食堂油烟。加强管理，落实《报告表》提出的防治措施，减少无组织废气对周围环境的影响。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；食堂油烟执行《餐饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）相关要求。

（三）选用低噪设备、对于高噪声设备须采取有效的减振、隔声、封闭等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固废分类收集处置。废胶桶由厂家回收；玻璃边角料返回生产厂家作为原料回用；玻璃粉末、粉尘、职工生活垃圾交由环卫部门收集后统一处理。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设一般固废暂存场所。

（五）本项目以生产车间为起点设置50米卫生防护距离。

（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范设置各类污口和标志。全公司设污水、雨水排口各1个。落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

（七）加强厂区绿化，进行必要的生态修复。

（八）项目建设和生产期间，由区环保局开发区分局负责日常监督管理。

三、本项目实施后，全公司污染物年排放量初步核定为：

（一）水污染物（接管量）：废水量≤1152吨，COD≤0.311吨，SS≤0.115吨，氨氮≤0.021吨，总磷≤0.005吨，总氮≤0.052吨，动植物油≤0.092吨。

（二）固体废物全部综合利用或安全处置。

四、项目建设比需严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运行前应书面报告我局。纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际排放物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后按规定办理项目竣工环保验收手续。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

# 6验收执行标准

## 6.1水污染物排放标准

本项目废水主要为磨边废水、清洗废水、生活污水，其中磨边废水、清洗废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池预处理处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)接入市政污水管网，接管标准见下表6-1。

表6-1污水排放标准限值

| 序号 | 项目 | 污水处理厂接管标准（mg/L） | 污水处理厂排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | 500 | 60 |
| 3 | SS | 400 | 20 |
| 4 | NH3-N | 35 | 8(15) |
| 5 | TP | 4 | 1 |
| 6 | TN | 70 | 20 |
| 7 | 动植物油 | 100 | 0.2 |

## 6.2废气污染物排放标准

本项目废气主要来自磨边及打孔产生的粉尘、中空生产过程中产生的密封胶废气非甲烷总烃。主要污染因子及排放标准详见下表6-2。

表6-2企业工艺废气大气污染物排放标准限值

| 污染物 名称 | 排气筒高度m | 最高允许排放 | 无组织排放界外浓度限值 mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |
| 总悬浮颗粒物 | / | / | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.0 |  |

## 6.3噪声排放标准

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

表6-3厂界噪声标准值

| 标准值dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中3类标准 |
| 65 | 55 |  |

## 6.4固体废物排放标准

项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单内容。

## 6.5总量控制指标

根据洪泽富强钢化玻璃有限公司年产50万平方钢化玻璃项目环境影响报告表及洪泽区环境保护局审批意见，项目已批总量见表6-4。

表6-4项目总量控制表     单位t/a

| 种类 | 污染物名称 | 污染物排放总量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量m3/a | 1152 |
|  | COD | 0.311 |
|  | NH3-N | 0.021 |
|  | TP | 0.005 |
|  | SS | 0.115 |
|  | 动植物油 | 0.092 |
|  | 总氮 | 0.052 |
| 固废 | 一般固体废物 | 0 |

# 7验收监测内容

7.1废水监测内容

在企业化粪池出口采集废水样，监测pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等，每天4次，监测2天。监测情况见表7-1。

表7-1废水监测点位及项目

| 废水种类 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化粪池出口 | pH |
|  |  | COD |
|  |  | SS |
|  |  | 氨氮 |
|  |  | 总氮 |
|  |  | 总磷 |
|  |  | 动植物油 |

## 7.2废气监测内容

在企业上风向布设1个无组织排放参照点，下风向布设3个无组织排放监控点，监测无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃，每天4次，监测2天。

## 7.3噪声监测内容

噪声监测点位、项目和频次见表7-2，具体监测点位见图7-1。

表7-2厂界噪声监测项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区四周布置2个监测点 | 昼间等效（A）声级 | 连续两天，每天昼间监测1次 |

图7-1监测点位图

# 8质量保证及质量控制

## 8.1监测方法

本次监测的质量保证按照无锡市新环化工环境监测站编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制。

监测人员经过考核并持有上岗证书，所有监测仪器均经过计量部门检定或自检合格，并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。监测分析方法详见表8-1。

表8-1分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 |
| 2 |  | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 |
| 3 |  | TP | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989 |
| 4 |  | NH3-N | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 |
| 5 |  | 总氮 | 《碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 |
| 6 |  | 动植物油 | 《水质 动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2012 |
| 7 | 废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ533-2009 |
| 8 |  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ637-2012 |
| 9 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

## 8.2监测质量控制和质量保证

8.2.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《水质采样技术指导》(HJ494-2009）、《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)和关于印发《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》的通知中的技术要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收或平行双样等质控样的措施。实验室采用平行样、全程序空白、加标回收等质量控制方法。

8.2.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气的监测布点、监测频次和监测要求均按照《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等国家、省有关技术规范的要求执行，按质控要求同步完成空白实验。所有监测仪器设备经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准或标定，监测数据实行三级审核。

8.2.3噪声监测过程中的质量保证和质量控制

噪声监测布点、测量方法和频次按照相关标准执行，测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB(A)。

# 9验收监测结果

## 9.1监测期间工况

验收监测期间，企业正常生产。2018年9月26日、27日两天生产负荷均达到75%以上，生产工况达到本次验收范围的75%以上。工况情况见表9-1，工况证明见附件5。

表9-1验收监测期间工况情况表

| 工程名称（车间或生产线） | 产品名称及规格 | 设计生产能力 | 监测期间实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018.7.19 | 2018.7.20 |
| 钢化玻璃生产线 | 钢化玻璃 | 1666平方/d | 1500 | 90% | 1500 | 90% |

## 9.2废水监测结果与评价

验收监测期间，企业正常生产，无清下水排放，故未对清下水进行监测。

表9-2废水监测结果统计表

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | pH | CODCr | SS | TP | NH3-N | 总氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.09.26 | ★W1废水物化处理单元进口 | 第一次 | 6.74 | 60 | 48 | 3.86 | 3.03 | 30.7 | 0.18 |
|  |  | 第二次 | 6.81 | 65 | 54 | 4.01 | 3.19 | 31.4 | 0.22 |
|  |  | 第三次 | 6.78 | 72 | 69 | 3.67 | 3.22 | 30.9 | 0.20 |
| 0.19 |  | 第四次 | 6.69 | 63 | 52 | 3.75 | 3.07 | 31.8 | 0.19 |
|  |  | 均值 | - | 65 | 56 | 3.82 | 3.13 | 31.2 | 0.20 |
| 2018.09.27 |  | 第一次 | 6.88 | 73 | 68 | 3.90 | 3.45 | 32.5 | 0.25 |
|  |  | 第二次 | 6.74 | 69 | 59 | 4.01 | 3.17 | 31.8 | 0.29 |
|  |  | 第三次 | 6.91 | 78 | 71 | 3.88 | 3.39 | 33.6 | 0.21 |
|  |  | 第四次 | 6.83 | 71 | 66 | 4.06 | 3.20 | 32.1 | 0.18 |
|  |  | 均值 | - | 73 | 66 | 3.96 | 3.30 | 32.5 | 0.23 |
| 洪泽清涧污水处理厂接管标准 | 6-9 | 500 | 400 | 4 | 35 | 70 | 100 |

监测结果表明，2018年9月19日-20日，化粪池出口生产污水中各污染因子均达洪泽清涧污水处理厂接管标准。

## 9.3无组织废气验收监测结果及评价

表9-3 无组织废气监测结果统计表    单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测项目 | 结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 监控点最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.7.19 | 总悬浮颗粒物 | 上风向G1 | 0.127 | 0.119 | 0.131 | 0.137 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.134 | 0.135 | 0.143 | 0.142 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.141 | 0.127 | 0.152 | 0.155 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.147 | 0.140 | 0.157 | 0.162 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 上风向G1 | 1.83 | 1.77 | 1.92 | 1.84 | 4.0 |
|  |  | 下风向G2 | 2.46 | 2.52 | 2.66 | 2.55 |  |
|  |  | 下风向G3 | 2.64 | 2.58 | 2.67 | 2.53 |  |
|  |  | 下风向G4 | 2.37 | 2.46 | 2.77 | 2.68 |  |
| 2018.7.20 | 总悬浮颗粒物 | 上风向G1 | 0.133 | 0.127 | 0.140 | 0.135 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.151 | 0.135 | 0.157 | 0.144 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.160 | 0.159 | 0.169 | 0.152 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.149 | 0.152 | 0.160 | 0.149 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 上风向G1 | 1.91 | 1.84 | 1.77 | 1.81 | 4.0 |
|  |  | 下风向G2 | 2.43 | 2.50 | 2.74 | 2.48 |  |
|  |  | 下风向G3 | 2.59 | 2.66 | 2.81 | 2.53 |  |
|  |  | 下风向G4 | 2.40 | 2.47 | 2.63 | 2.39 |  |

监测结果表明：无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

## 9.4厂界噪声监测结果与评价

表9-4 厂界噪声监测结果统计表（单位: dB(A)）

| 检测编号 | 检测点位 | 2018.09.26 | 2018.09.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 北厂界外1m | 52.1 | 52.3 |
| ▲2 | 北厂界外1m | 53.2 | 53.7 |

注：监测时，东、西、南厂界外均为工业企业，且均在生产，故未进行监测

监测结果表明：验收监测期间，该项目北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准昼间噪声65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

## 9.5污染物排放总量核算

9.5.1废水污染物排放总量

废水污染物的排放总量根据监测结果（即平均排放浓度）与废水排放总量计算，根据水平衡，项目最终的接管废水量576m3/a。根据水平衡，本项目的废水污染物排放总量表9-5。

表9-5 废水污染物排放总量核算

| 项目 | 年批复总量（吨/年） | 年实际总量（吨/年） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 1152 | 576 | 达标 |
| CODCr | 0.311 | 0.040 | 达标 |
| NH3-N | 0.021 | 0.002 | 达标 |
| TP | 0.005 | 0.002 | 达标 |
| SS | 0.115 | 0.035 | 达标 |
| 总氮 | 0.052 | 0.018 | 达标 |
| 动植物油 | 0.092 | 0.0001 | 达标 |

废水总量指标未超过淮安市洪泽区环保局核算的总量。

9.5.2固体废物污染物排放总量

验收监测期间，产生的固体废物全部综合利用或安全处置。见表9-7。

表9-6固体废物产生及治理情况

| 序号 | 名称 | 危险特性 | 废物类别及代码 | 产生 量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废胶桶 | 一般固废 | — | 0.01 | 厂家回收 |
| 2 | 玻璃边角料 | 一般固废 | — | 25 | 原料回用 |
| 3 | 玻璃粉末 | 一般固废 | — | 0.5 | 环卫清运 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | — | 9 | 环卫清运 |

# 10验收监测报告结论

2018年9月洪泽富强钢化玻璃有限公司委托无锡新环化工环境监测站对“年产50万平方钢化玻璃项目”进行竣工环保验收。

验收监测期间，验收监测期间，企业正常生产。2018年09月26日、27日钢化玻璃生产负荷均达到75%以上，生产工况达到本次验收范围的75%以上，各项环保设施均处于正常运行状态，满足竣工验收条件。

## 10.1废水

验收监测期间，废水接管口生产污水中各污染因子均达洪泽清涧污水处理厂接管标准。

## 10.2废气

验收监测期间，无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

## 10.3噪声

验收监测期间，厂界2个监测点位昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

## 10.4固体废物

营运期产生的固废主要为废胶桶、玻璃边角料、玻璃粉尘、生活垃圾，经综合利用和妥善处置，排放量为零。

## 10.5总量控制情况

验收监测期间，废水总量指标均未超过淮安市洪泽区环境保护局核定的全厂总量控制指标；产生的噪声未超过标准值；产生的固体废物年排放总量未超过淮安市洪泽区环境保护局核定的全厂总量控制指标。

## 10.6建议和要求

(1)加强各类环保治理设施的日常维护和管理，确保无组织排放的废气达标排放。

(2)加强固废管理，一般固废综合利用，实现固废“零排放”。

(3)按照《报告表》及其环评批复要求进一步加强环保处理设施的运行管理工作，确保污染物长期稳定达标排放。

# 11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：洪泽富强钢化玻璃有限公司                         填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产50万平方钢化玻璃 | 项目代码 | / | 建设地点 | 洪泽区经济开发区九牛路五号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3042特种玻璃制造 | 建设性质 | (新建 (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产11万吨工业灰板纸 | 实际生产能力 | 年产50万平方钢化玻璃 | 环评单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 淮安市洪泽区环境保护局 | 审批文号 | 洪环表复【2018】20号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年6月 | 竣工日期 | 2017年9月 | 排污许可证申领时间 | - |
|  | 环保设施设计单位 | 洪泽富强钢化玻璃有限公司 | 环保设施施工单位 | 洪泽富强钢化玻璃有限公司 | 本工程排污许可证编号 | - |
|  | 验收单位 | 洪泽富强钢化玻璃有限公司 | 环保设施监测单位 | 无锡市新环化工环境监测站 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 400 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 5％ |
|  | 实际总投资 | 400 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 5％ |
|  | 废水治理（万元） | 3 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | 4 | 其他（万元） | 6 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | / | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 1905.12m3／h | 验收时间 | 2018.10 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水量（m3/a） | / | / | / | / | / | 576 | 1152 | / | / | / | / | -576 |
|  | COD（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.040 | 0.311 | / | / | / | / | -0.271 |
|  | 氨氮（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.002 | 0.021 | / | / | / | / | -0.019 |
|  | 总磷（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.002 | 0.005 | / | / | / | / | -0.003 |
|  | SS（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.035 | 0.115 | / | / | / | / | -0.080 |
|  | 总氮（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.018 | 0.052 | / | / | / | / | -0.034 |
|  | 动植物油（吨/年） | / | / | / | / | / | 0.0001 | 0.092 | / | / | / | / | -0.0919 |
|  | 废胶桶（吨/年） | / | / | / | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 玻璃边角料（吨/年） | / | / | / | 25 | 25 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 玻璃粉末（吨/年） | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 生活垃圾（吨/年） | / | / | / | 9 | 9 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量—万吨／年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨／年；水污染物排放浓度—毫克／升；大气污染物排放浓度—毫克／立方米；水污染物排放量—吨／年；大气污染物排