IC卡暖通控制阀采暖系统主要有智能暖通控制阀、射频卡、收费系统管理系统组成。用IC卡充值的预付费收方式，收费标准衍生于传统的按面积收费方式，根据不同房间面积和采暖的总天数折合成平方/小时。

1.

回写功能：用户刷卡的同时会把暖通阀工作状态写到用户中，下次购买时将返回到管理中心的数据库中，便于管理中心了解暖通阀的运行情况。

2.

前电保护功能：当检测到电池电压低于设定值时，自动关阀，运行的有关数据自动保存，不会丢失

3.

定期自检功能：定时开关阀防止阀门长时间不用锈死

4.

控制模块采用工业级的集成电路，整机采用耐高温，防水设计

5.

智能暖通阀可与智能水表共用一张卡，也可通过技术实现一卡通。

6.

利用高品质的射频IC卡传输信息，保密性好，可靠性高

7.

静态工作电池小于6微安电池使用寿命可达6年以（特殊环境除外）

8.

管理软件以WINDOMS XP/2000为平台，可正常运行于所有品牌机兼容机。操作界面友好简单，一般人员稍加培训或通过软件使用说明书就可以掌握操作。