《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	12

环境质量状况	15

评价适用标准	19

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	27

环境影响分析	28

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

环境管理与监测	39

结论与建议	45

## 附件：

附件1：项目委托书

附件2：项目立项文件

附件3：项目标准批复

附件4：林业局会议提案单

附件5：榆林市国土资源局榆阳分局《关于榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线压覆资源情况的回复函》

附件6：“一张图”控制线检测报告

附件7：项目监测报告

附件8：兰炭末成分检测报告

## 附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：项目平面布置示意图

附图4：项目分区防渗图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司 新建20万吨/年环保洁净型煤生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司 |
| 法人代表 | 孟景誉 | 联系人 | 孟景誉 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则河掌村 |
| 联系电话 | 15929141588 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则河掌村 |
| 立项审批 部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改审发 （2018）340号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2524煤制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 26667 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） | 75 | 环保投资占 总投资比例 | 9.38% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |

工程内容及规模 一、概述 1、项目背景 榆阳区位于陕西省北部、毛乌素沙漠南缘、无定河中游。境内煤炭资源储量为485.07 亿吨，含煤面积达5676km2，占到总面积的80%，区境北部是榆神矿区的重要组成部分，煤炭储量320 亿吨，含煤面积2951km2，一般埋深150~250m，主采煤层为4 层，可采总厚度达15m，有着埋藏浅、煤质好、发热量高的特点。发展洁净煤技术，优化产品结构，提高煤炭产品的附加值，是煤炭行业发展的趋势，是提高能源效率、减少环境污染的重要途径。 环保洁净型煤技术是将兰炭末（焦粉末）、精煤配以粘结剂和固硫剂进行成型状化，不仅可充分利用煤炭加工产生的下脚料，而且利用粘接剂成型可降低粉煤直接运输造成的环境污染与资源浪费，同时洁净型煤中添加了固硫剂，可降低燃烧过程二氧化硫排放，具有明显的环保效果。因此榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司拟投资800万元于陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则河掌村新建20万吨/年环保洁净型煤加工生产线设施和附属设施等。目前该项目已在榆林市榆阳区发展改革局备案立项。 2、项目特点 （1）榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司20万吨/年环保洁净型煤生产线项目，原料单一，工艺简单，污染物排放量少。 （2）项目所需精煤来自附近洗煤厂、兰炭末来自项目拟建地南侧榆林市煤炭科技开发有限公司，原料供应充足，交通便利。 3、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，调查了项目拟建地的环境现状，收集了与项目有关的技术资料。 通过工程环境影响因素分析，在实地踏勘调查、监测与分析的基础上，编制完成了《榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线项目环境影响报告表》。 4、分析判定相关条件 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），本项目属于“鼓励类”中“三、煤炭4、型煤及水煤浆技术开发与应用”中的项目。项目符合国家产业政策。 （2）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的相符性对照表见表1。 表1 项目符合性分析表 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）及榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年） 与本项目符合性分析 是否符合 严格施工扬尘监管。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，同时路面硬化并对运输车辆进行清洗，渣土运输车密闭，经过村庄时减速慢行 符合 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 本项目储煤棚为全密闭式，并设置喷雾抑尘装置，定期进行清扫，皮带机设置密闭廊道和喷淋抑尘装置等，厂区主要道路硬化、进出口设车辆冲洗装置、厂区定期清扫、洒水抑尘、同时加强道路两侧及厂区绿化 符合 （3）与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发〔2017〕1103 号关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定以及本项目的《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线监测报告》，本项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求。具体分析见表2。 表2本项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 建设单位已与国土部门对接，项目选址符合土地利用总体规划 产业园区总体规划 建议与规划部门对接 建设单位已与规划部门对接，本项目未在园区规划中 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 建设单位已与林业部门对接，项目选址符合林地保护利用规划 生态红线 符合 符合 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 （4）项目与“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95 号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”的规定，本项目符合“十三五”环境影响评价改革实施方案要求，具体分析见表3。 表3 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 是否符合 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区大河塔镇西尧则河掌村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 本项目配备完善的环保设施，排放的污染物较小，因此项目运行后不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目利用附近企业生产的精煤、兰炭末为原料，且单位产品用水量、耗电量均符合煤制品制造行业相关要求，因此项目不触及资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于C2524煤制品制造，项目对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》陕发改规划[2018]213号，本项目选址不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批、第二批)中包含的地区 符合 （5）项目与榆林市固废综合利用相关规定的符合性 2018年12月7日榆林市环境保护局根据省厅《关于印发<陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案>的通知》文件要求，印发《关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知》，本项目与其符合性分析见下表。 表4 项目固废综合利用分析表 内容 符合性分析 是否符合 落实环保主体责任，严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设，不断提高工业循环经济和清洁生产水平 本项目制订有环保管理制度，并定期对员工进行培训，对固体废物进行分类存放并合理处置 符合 严格落实环评“三同时”及申报登记等各项制度，不得超范围、超负荷、超期限接收固体废物，不得擅自接收市外转入固体废物，不得擅自关停项目运行，严格执行中省关于固体综合利用指标年度要求（2020年达到73%） 公司设置有环境管理部门，对生产厂区定期进行监督检查，确保各类固体废物得到合理处置。本项目产生的固体废物主要为除尘灰及生活垃圾等，其中除尘灰回用于生产工序；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；本项目固体废物综合利用可达到73%以上 符合 在工业相对集中、产废量大的区域，可选取有实力、有技术、有业绩的固体废物治理大三房单位与产废单位联建固体废物利用处置类试点项目 本项目产生的固废仅为备料以及烘干工序产生的尘灰，产生量极少，且均为型煤生产中的物料组成，故可以回用于型煤生产以实现“综合利用+最终处置”一体化 符合 （6）项目选址合理性分析 项目位于大河塔镇西尧则河掌村，占地涉及三级保护林地，根据榆阳区林业局关于榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线项目使用林地的会议提案（见附件4），本地选址符合土地利用总体规划；同时根据咨询榆阳区金鸡滩循环经济产业园区管委会后，明确本项目拟建地不在园区内。项目所在区域地势平坦、交通方便，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。在落实各项环保措施后，废气均可达标排放；废水不外排，不会对区域水环境产生影响；厂界噪声排放满足2类标准要求；固体废物均合理处置，不外排。本项目1km范围内无村庄等敏感点，西南侧为榆林市煤炭科技开发有限公司及亨通洗煤厂、西北侧为榆林市炎龙煤炭运销有限公司及榆林市永安炉煤有限公司、东北侧为富邦洗煤厂，距项目最近环境敏感点为厂址西北侧1287m的永安村，在项目采取完善的环保措施后，对其影响较小。 因此，项目在各项环保措施落实到位的前提下，厂址选择可行。 （7）关注的环境问题 根据项目工程特点，结合拟建地周边的环境特征及敏感保护目标情况，确定环境空气为评价重点。 根据分析与评价结论，重点论述废气、固废环境保护措施，并提出环境管理方案与监测计划。 二、地理位置及交通 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则河掌村。项目中心地理坐标为N38°36′15.33″，E109°57′55.29″。项目西南侧为榆林市煤炭科技开发有限公司及亨通洗煤厂、西北侧为榆林市炎龙煤炭运销有限公司及榆林市永安炉煤有限公司、东北侧为富邦洗煤厂。距离项目拟建地最近的环境敏感点为西北侧1287m的永安村。项目地理位置附图1，四邻关系见附图2。 三、工程建设内容 1、项目组成 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司拟投资800万元，新建20万吨/年环保洁净型煤生产线及其他配套公辅设施。 本项目主要建设内容包括生产车间和辅助用房。其中生产厂房主要为型煤生产车间；辅助用房为储煤棚。项目主要建设内容见表5。 表5 工程建设内容一览表 名称 规模 主体工程 型煤生产车间 设置1条20万吨/年环保洁净型煤生产线，主要设备包括磨粉机、筛分机、双轴卧式搅拌机、双混压球机、电加热烘干机、装袋机等 辅助工程 办公用房 一栋1F办公楼，包括办公室、食堂等 储运工程 储煤棚 位于厂区北侧，全封闭的环保型储煤棚，用于贮存精煤、兰炭末、粘结剂和固硫剂，各物料分区贮存，棚内设置弥散性喷雾洒水装置、地面硬化、防渗 公用工程 给水 由厂区自备水井提供 供电 用电由大河塔镇供电系统提供 采暖 办公区采用电锅炉供暖，待厂址南侧榆林市煤炭科技开发有限公司向河掌村供暖系统运行后，依托该公司的供暖系统 环保工程 废气处理 型煤破碎筛分废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放 型煤烘干废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放 食堂油烟经抽油烟机处理后，通过楼顶专用烟道排放 物料储运、装卸、转载等过程无组织粉尘，主要采取物料全密闭环保型储煤棚，库内设置弥散型喷雾洒水装置进行抑尘，安装整体通风装置。车辆出入储煤场要经过洗车台进行冲洗，并采取密闭运输。皮带机设置密闭廊道和喷淋抑尘装置等措施。道路运输扬尘通过采取道路硬化，定期洒水降尘、使用扫地机清扫道路等措施 废水处理 洗车废水沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排 厂区设置容积为500m3雨水收集池1座，兼作事故池，初期雨水收集后回用于厂区 厂区设旱厕，定期清掏，用作农肥；盥洗废水用于厂区绿化、抑尘； 噪声污染防治 选用低噪设备，生产设备均设置在车间内，基础做减振处理和地沟等隔振结构，合理布局、采用隔声门窗等；风机进出风口安装消声器，电机采用可拆卸式隔声罩、安装隔声罩等 固体 废物 型煤破碎筛分除尘灰 收集后暂存于储煤棚，作为原料回用于生产 烘干工序除尘灰 检修产生的废机油 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 生活垃圾 收集后定期由环卫部门清运 2、产品方案 项目型煤生产线设计规模为年产洁净型煤20万吨，产品质量满足《洁净型煤》（DB61/350-2004）甲类区洁净型煤质量要求，产品作为燃料工业型煤，规格根据实际情况由供需双方协议。产品质量见表6。 表6 洁净型煤产品方案一览表 序号 《洁净型煤》（DB61/350-2004）质量要求 名称 符号 单位 甲类区 乙类区 丙类区 1 干燥基全硫 St，d % ≤0.70 ≤1.00 ≤1.2 2 固硫率 Rs % ＞50 ＞45 ＞40 3 干燥基灰分 A % ≤24 4 收到基低位发热量 Qnet，ar MJ/kg ＞21.5 5 灰熔融性 ST ℃ ＞1250 6 全水分 Mt % ≤10.0 7 干燥基挥发分 Vd % ≤10.0 8 跌落强度 SSx % ＞65 9 冷压强度 SCC N/个 ≥440 10 热稳定率 Ts % ＞55 11 破碎性 Rp % ＜10.0 12 疏水性 H h ≥72 3、主要原辅料 本项目设计规模为年产20万吨洁净型煤，主要原料为精煤、兰炭末、粘结剂、固硫剂等，物料配比可根据生产和型煤指标要求灵活调节。本项目精煤来自附近洗煤厂，而兰炭末主要来自榆林市煤炭科技开发有限公司，粘结剂和固硫剂外购。本项目型煤生产线原辅材料及能源动力消耗情况见表7，精煤和兰炭末的成分见表8，粘结剂的主要组成成分见表9。 表7 原辅材料及动力消耗一览表 序号 原材料名称 年耗量（万t/a） 来源 1 末精煤 11.25 附近洗煤厂 2 兰炭末 8.75 榆林市煤炭科技开发有限公司 3 粘结剂 0.35 外购 4 固硫剂（石灰石） 0.325 外购 5 电 90万KWh/a 区域电网 6 水 0.9万m3/a 厂区自备井 表8 主要原材料主要成分一览表 原料名称 含水率 灰分 挥发分 全硫 固定碳 低位发热量 Mt％ Aad％ Vda％ St,ad％ FCad％ 末精煤 <15 <7.5 <8 <0.3 >65 >27MJ/kg 兰炭末 15.96 11.37 7.68 0.25 79.6 4875Cal/g 表9 粘结剂主要成分一览表 项目 腐殖酸钠 挥发分 含水率 粒度 粘结剂 ≥60% ≥5.3% ＜15% ＜200 目 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表10。 表10 主要生产设备一览表 名 称 规格型号 数量 配料机 DLG4020 1 筛分机 SZS520 1 磨粉机 / 1 皮带输送机 B500-7M 8 双轴卧式搅拌机 / 2 双混压球机 LSJ420A 2 风机 Y4-73N014D 2 立式电加热烘干机 / 1 包装机 LHG3608 1 5、公用工程 （1）给水 本项目水源为厂区自备井，项目用水包括生产用水、生活用水、车辆清洗水、道路洒水和绿化用水等。 项目生产用水主要为型煤生产用水和喷淋洒水系统用水，用水量分别为19 m3/d和3m3/d。运输车辆出厂时均需对车胎进行清洗，车辆清洗水经沉淀后回用，本项目洗车补充水量为0.5m3/d。项目劳动定员20人，生活用水量按每人每天70L/d计，为1.4m3/d。道路洒水降尘用水量约为2.5m3/d；绿化面积为3000m3，绿化用水量按2L/（m2·d）计算，用水量约为6m3/d；仅非采暖期进行道路洒水和绿化浇水，共215d/a，则道路洒水和绿化浇水年用水量为1827.5m3/a。 综上所述，本项目年用水量为8997.5m3/a。 （2）排水 本项目无生产废水排放。生活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为1.12m3/d，厂区设置旱厕，定期清掏外运，员工洗漱用水泼洒地面，自然蒸发，本项目生活污水不外排；洗车废水产生量为3m3/d，经沉淀处理后回用。另外厂区建设容积为500m3雨水收集池1座，兼做事故池，收集的雨水分多次回用于厂区，不外排。 项目水平衡图见图1，水平衡表见表11。 表11 项目水平衡表 投入 产出 原料名称 用量 （万t/a） 水分比例（%） 水分含量 （万t/a） 原料名称 产品量 （万t/a） 水分比例（%） 水分含量 （万t/a） 精煤 11.25 15 1.7 型煤 20 10 2 兰炭末 8.75 15.96 1.4 损耗水量 / / 1.7 补充水量 0.6 / 0.6 合计 3.7 合计 3.7 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 项目电源引自国家电网，按工艺流程控制区域、总图布置、负荷分布等情况，在项目区新设配电室一间。 （4）供暖 项目供暖采用电锅炉供暖，待厂址南侧榆林市煤炭科技开发有限公司向河掌村供暖系统运行后，依托该公司的供暖系统。 6、物料平衡 根据原辅材料消耗情况及生产工艺，确定项目物料平衡如下。 表14 项目型煤生产工段物料平衡表 投入 产出 名称 数量（t/年） 名称 数量（t/年） 末精煤 112500 型煤 200000 兰炭末 87500 水蒸气 12450 粘结剂 3500 固硫剂 3250 水 5700 合计 212450 合计 212450 7、总平面布置 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司厂区总占地面积26667m2，位于大河塔镇西尧则河掌村。 项目厂区东北侧为办公生活区；厂区东侧由南向北分别布置储煤棚和型煤生产车间。分区明确，将公生活区和生产区分开，路线分开，有利于安全生产，各生产工序衔接紧凑，原料和产品周转距离短，同时构筑物之间充分利用空地进行绿化，在满足工艺需求的同时，美化环境，保护生态环境。项目总平面布置见附图3。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作300天，采用三班制，每班8小时工作制度，年工作小时约为7200h。 9、项目总投资及资金筹措 项目建设总投资为800万元，项目资金均为企业自筹。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，项目占地26667m2，本项目位于大河塔镇西尧则河掌村。区域内无相关原有污染情况及其他环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山区毗邻，东北与神木市相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。南北最长距离124km，东西最宽距离128km，总面积7053km2。 大河塔镇地处榆阳区东部，距市区62公里，东邻神木高家堡、乔岔滩，西邻金鸡滩、麻黄梁，北邻神木大保当，南邻安崖，地形呈西北东南走向，长约40公里，宽约6公里，北部属风沙草滩区，南部属丘陵沟壑区。 本项目位于榆阳区大河塔镇西尧则河掌村，项目中心地理坐标为N38°36′15.33″，E109°57′55.29″。具体地理位置见附图1。 二、地质地貌 榆林市榆阳区在大地构造单元上属鄂尔多斯台向斜陕北台凹东冀地区，地质活动相对隐定，地震较少。下新纪末期，榆阳区境内无定河、峁沟等河雏形水系形成，地面起伏加大。上更新世初期，气候湿润、多雨，榆溪河等宽谷河上游形成河谷式静水盆地、凹地，其它各大河流堆积了砂粘土。上更新世晚期，气候温暖干旱，湖泊消失，榆溪河上游断流在低洼地形成季节性积水洼地、封闭式湖盆、沼泽。全新世初期，气候干旱，风沙盛行，榆林西北部一些河流干枯，形成许多堵塞的湖盆凹地，部分滩地形成。全新世晚期，北部开始风沙堆积，逐渐形成黄土风沙草滩区。榆阳区地势总体东北高，中南部低，大致以明长城为界，形成两大类型地貌布局：长城以北为风沙草滩区，区内地势较平坦，沙丘、草滩、海子（小湖泊）交错分布，地下水储量丰富，易开采，明长城以南为丘陵沟壑区。区内梁峁起伏，沟壑纵横，为水土保持重点治理区。有山梁、峁3000多个，其中较大的梁有10多处；有较大常流水沟34条，较大沟壑2000多条，中南部河川区红石峡以南的榆溪河、无定河沿岸至镇川八塌湾的狭长地带，地势较平坦。 三、气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.9毫米，年平均气温8.3℃。冬季处在强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生。冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，易形成秋高气爽的天气。 四、水文 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方面，境内地面年径流多年平均值为4.535亿m3，地下水调节储量为7.43亿m3，二者的重复量为2.83亿m3，全区拥有水资源量9.135亿m3。拥有中型以上水库27座，总蓄水能力为18812万m3，年调水量4500万m3。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河，其中榆溪河年径流量3.343亿m3，无定河年径流量7.513亿m3。全区中型以上水库27座，总蓄水能力为1.9亿m3，年调水量4500万m3。全区水资源分布受地质、地貌、水文地质、补给源和人类活动影响，各区域水资源贮量差异悬殊。西北部风沙滩地区水资源丰富，水资源总量占全区的72%，地下水可开采量为1.4亿m3，水质好、埋藏浅，便于开发利用；东南部黄土丘陵沟壑区水资源贫乏，地表径流和地下水均少，又不易开发利用；中南部河谷川边区水资源较为丰富，占全区3.9%的面积拥有全区7%以上的水资源量，地下水可开采量可为0.22亿m3。 项目区附近的河流主要有榆溪河。榆林市的地表水主要来源于榆溪河及其支流，该河全长130km，流域面积4938km2，全长落差285m，平均比降3.07‰。根据多年观测，该河年平均流量为11.768m3/s，最大年平均流量为15.6m3/s，最小年平均流量为8.09m3/s。下游平均含泥沙量为11.7kg/m3。榆溪河有很多支流，分布在榆溪河的两侧。榆溪河最近处距离本项目东南边界约为7.2km，不会对榆溪河造成影响。 五、资源状况 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5676km2，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点；岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿m3，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿m3，人均占有量超过榆林市平均水平。 六、生态环境 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，目前该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类）约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科。此外，还有种类和数量众多的昆虫。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 ⑴ 区域达标分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1 年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的环保快报“附表5、2018年1~12月陕北地区25个县（区）中榆阳区空气质量状况统计表”中相关数据，具体见下表。 表16 榆林市空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 不达标 PM2.5 38 35 不达标 SO2 20 60 达标 NOX 42 40 不达标 CO 95百分位浓度 2.2 4 达标 O3 90百分位浓度 164 200 达标 根据上表可知，榆阳区2018 年1~12 月的环境空气质量现状中，SO2 、CO和O3现状浓度值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM10、PM2.5、NOx的现状浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；这与榆林市的多年的自然环境状况有关，榆阳区位于中国黄土高原的中心，属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。 2、声环境质量现状 本次委托陕西同元环境检测有限公司于2019年3月19日~2019年3月20日对厂区四个厂界声环境进行监测，噪声监测结果见表17。 表17 噪声监测结果 单位：dB(A) 编号 监测点位 2019年3月19日 2019年3月20日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 51.6 41.9 51.3 42.0 2# 西厂界 52.3 42.5 52.7 42.3 3# 南厂界 50.9 40.5 51.1 40.9 4# 北厂界 55.6 43.9 55.9 43.4 备注 3月19日 ：多云；风速：2.7m/s； 3月20日 ：多云；风速：2.3m/s。 由表17可以看出：监测期间，项目地厂界噪声昼间最大噪声值为55.9dB（A），夜间最大噪声值为40.5dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地下水环境质量现状 （1）监测布点 本次评价收集了项目周边6个地下水现状监测点位，具体点位设置情况，见表18。 表18 地下水现状监测布点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 井深（m） 水位埋 （m） 监测项目 监测时间 数据来源 1 焱龙煤炭运销有限公司厂区 W 400 110 90 水质、水位 2018年11月21日 陕西瑞境检测技术有限公司《榆林市焱龙煤炭运销有限公司榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗选厂项目竣工环境保护验收监测报告》 2 长乐村 NW 1800 120 35 水质、水位 2018年9月14日 陕西盛中建环境科技有限公司《榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目环境质量现状监测报告》 3 阴坬村 SE 1200 100 23 4 鼎衡煤炭有限公司厂区 W 770 115 16 5 西尧则村水井1# SE 2030 105 40 水位 2017年5月5日 陕西京诚检测技术有限公司《榆林市炳源工贸有限公司新建120万吨年洗选煤项目环境质量现状监测》 6 西尧则村水井2# NE 810 110 55 （2）监测项目 监测项目为：总硬度、氨氮、pH、总大肠菌群、六价铬、氯化物、氟化物、硫酸盐、挥发酚、溶解氧、钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根共16项。 （3）监测结果 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果，见表19。 表19 地下水现状评价结果统计 监测项目 监测点位 执行标准 达标情况 长乐村 阴坬村 鼎衡煤炭有限公司厂区 焱龙煤炭运销有限公司厂区 钾（K+） 0.47 0.43 0.77 0.568 / / 钠（Na+） 10.3 10.9 5.24 5.14 ≤200 达标 钙（Ca2+） 86.4 85.1 30.6 34.6 / / 镁（Mg2+） 8.18 7.55 4.78 6.0 / / 氯化物（Cl-） 45.5 49.4 4.92 20.45 ≤250 达标 硫酸盐（SO42-） 139 142 8.93 55.67 ≤250 碳酸盐（CO32-） 未检出 未检出 未检出 未检出 / / 重碳酸盐（HCO3-） 180 173 155 157 / / 总大肠菌群（MNP/100mL） 未检出 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 达标 pH 7.83 7.87 7.10 7.93 6.5~8.5 达标 氨氮 ND0.025 ND0.025 ND0.025 0.189 ≤0.50 达标 耗氧量 1.04 1.06 1.10 ≤3.0 达标 六价铬 ND0.004 ND0.004 ND0.004 ≤0.05 达标 氟化物 0.24 0.21 0.19 0.217 ≤1.0 达标 总硬度 335 321 168 249 ≤450 达标 挥发酚 ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 0.0012 ≤0.002 达标 由监测结果可知，区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则河掌村。项目中心地理坐标为N38°36′15.33″，E109°57′55.29″。项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表20。 表20 环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 方位 距离（m） 环境空气 永安村 NW 1287 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准 柳卜界村 SW 1478 高羔兔 NW 2755 尚家沟 S 2174 河掌 SE 1295 田家沟 SE 2771 田家圪台 N 2223 声环境 厂界 厂界外200m范围 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地下水 区域地下水环境 地下水质量执行GB/T14848－2017《地下水质量标准》III类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单中的二级标准。 （2）地表水环境质量执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》II类标准。 （3）地下水质量执行GB/T14848－2017《地下水质量标准》III类标准。 （4）声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 （5）土壤环境执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工扬尘排放执行DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》表1中有关规定；煤炭工业大气污染物排放执行GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表4、表5规定的限值以及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关限值。 （2）项目所产生的污废水经处理后综合利用，不外排。 （3）建筑施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定；营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。 （4）固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单（环保部公告[2013]36号）中有关要求；危险废物排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中有关要求；生活垃圾执行GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》有关要求。 |
| 总量控制指标 | 综合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制标准如下： 颗粒物：0.6t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 一、施工期 本项目施工期主要建设内容为型煤生产线及其辅助工程。本次施工主要为厂区厂区平整、地基处理、地面硬化工程、厂房建设、设备安装等建设工序，将产生少量废气、固体废弃物、废水及噪声等污染物。 二、运行期 本项目拟建设1条年产20万吨洁净型煤生产线，主要为备料、加工、烘干等工序，具体生产工艺如下： （1）备料工序 兰炭末来自榆林市煤炭科技开发有限公司生产过程中产生的副产品和下脚料，而末精煤来自附近洗煤厂。兰炭末和末精煤均由汽车运输，贮存于全封闭储煤棚，之后通过密闭皮带输送机送至筛分工序，将粒度小于1mm的部分直接作为型煤生产的原料，粒度大于1mm的则落入磨粉机进行研磨处理，将其粉碎至0~1mm后用于生产型煤。 粘合剂由人工投加至搅拌罐内，按照产品类型调整粘合剂与水的配比，边投料边加水，然后搅拌混合均匀，由计量泵给入轮碾机内。固硫剂由人工投加至计量仓内待用。粘合剂和固硫剂的备料过程在车间内进行。 （2）加工工序 将备料工序准备好的兰炭末、精煤、固硫剂和粘结剂按照产品类型调整配比后分别进行计量，皮带输送至双轴搅拌机，双轴搅拌机可打结块，使物料松散混合均匀。混匀后的物料成型后经配套直线筛筛分，成型废料返回双轴搅拌机重新利用，合格半成品进入烘干工序。 （3）烘干工序 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内。本项目采用电加热烘干机，电加热烘干机根据热交换的原理，利用电源加热散发的热量， 通过引风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使转筒内的型煤在旋转的转筒内不断正反翻动，而逐渐烘干，产生的水蒸汽从排湿孔排出，以增加机械强度并消除成型应力，热风温度不大于200℃，要求成品型煤含水分控制在≤10%。烘干过程中由于温度、压力、物料等因素，会导致压馈、反弹（半球），将产生的碎煤屑经皮带输送机输送至破碎工序，重新破碎后利用。烘干气流会带出少量粉尘，经排湿孔排出后由布袋除尘器净化处理，经1根15m高排气筒排放。 （4）产品储运工序 烘干后的型煤经自然冷却至常温，成品型煤在生产车间成品存放区暂存，定期将其运走外售。同时成品区设有小型包装机，应市场需求，部分产品包装成袋外售。 型煤生产工段工艺流程及产污环节见图2。 图2 型煤生产工段工艺流程及产污环节 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、废气 施工废气主要为施工期地基开挖、场地平整、建材装卸、车辆行驶等作业产生的扬尘和汽车尾气等。 2、废水 施工期产生的废水主要是搅拌砂浆、润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水的主要污染物为SS等；生活污水的主要污染物为COD和SS等。 3、噪声 施工期间噪声来源于装载机、升降机、运输车辆等工程机械产生的噪声。 4、固体废物 建设期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、建筑垃圾和生活垃圾等。 5、生态环境 工程施工期生态影响主要表现为植被破坏和水土流失影响。施工建设必然要压占、破坏施工作业带内土地上的植被，对生态环境产生一定影响。 二、营运期污染源分析 1、废气 （1）有组织排放废气 ①备煤工序粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》煤加工过程二级破碎和筛分，破碎、筛分粉尘排放因子为0.08kg/t，本项目备煤工段破碎筛分原料为末精煤及兰炭末，年用量为20万吨，因此粉尘产生量为16t/a。为减少粉尘排放对周围环境的影响，评价要求筛分及破碎工序均在密闭车间进行，并在每个产尘点上方设置集气罩收集粉尘，集气罩收集效率为90%，因此进入集气罩系统的粉尘量为14.4t/a，粉尘浓度为400mg/m3。粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器（风量为5000m3/h，除尘效率为99%），除尘处理后，粉尘排放量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为4mg/m3，经15m高排气筒排放。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求（≤80mg/m3）。 ②烘干废气 本项目型煤烘干采用电加热烘干机，烘干气流会带出少量粉尘，类比同等规模生产单位的排放情况，估算本项目烘干废气量约为6000 m3/h，粉尘产生速率为3kg/h，产生浓度为500mg/m3。经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后粉尘排放量为0.03kg/h，排放浓度为5mg/m3，烘干气流经袋式除尘器净化后，通过15m排气筒排放，满足满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值。 （2）无组织排放粉尘 项目无组织粉尘主要为型煤备料工序集气罩未收集到的粉尘、物料储运、装卸、转载过程产生的无组织粉尘和型煤冷却时产生的无组织粉尘等。 备煤工段无组织粉尘 备料工序粉尘的产生量为16t/a，其中90%由集气罩收集后经布袋除尘器处理，剩余10%以无组织形式排放，则破碎筛分工序粉尘无组织排放量为1.6t/a，同时在产尘点设置洒水喷雾装置，除尘效率为85%，则粉尘无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.033kg/h。 原料装卸、转运粉尘 本项目物料精煤、兰炭末、粘结剂、固硫剂等在装卸、转运过程会产生一定量的粉尘，本项目储煤棚为全封闭环保型储煤棚，同时在棚内设置喷淋洒水装置，物料转运、卸料过程中要加强洒水降尘措施，将无组织粉尘量降到最低。厂区内物料转运过程均采用密闭输送廊道和皮带输送机传输，在输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等抑尘措施。 通过以上措施，对无组织粉尘的去除率达到90%，本项目各物料的储存、转运及配料过程产生的无组织粉尘排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3）。 ③烘干冷却过程粉尘 型煤烘干后，产品的温度在50-60℃，送至型煤成品库中对产品进行自然冷却，冷却效果能够满足产品包装的要求。在型煤产品冷却过程中，会产生少量的无组织粉尘。由于冷却过程在封闭的型煤车间成品储放区内，且冷却过程的无组织粉尘在空气中处于下沉状态，不会对周围环境产生显著影响。 （3）道路扬尘 该项目精煤、兰炭末和洁净型煤等物料均由汽车运输，年运输总量为40.7万吨/年，每天运输总量为1356.7吨左右，每辆汽车载重能力按40吨计，每天车辆运输频次为34车次，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，为减少车辆运输扬尘对周围环境的影响，项目运输应采取以下措施：运输车辆采用箱式车或将产品袋装后运输，减少物料抛洒；厂区道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期使用扫地机清扫道路，洒水抑尘；道路两侧种植高大乔木，组成防尘林带；汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h。 采取以上措施后，道路运输扬尘产生量较小，对周围环境影响不大。 （4）食堂油烟 油烟的成份比较复杂，主要是食用油在高温下的挥发物、食用油及食品的氧化、裂解、水解形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类和多环芳烃等。一般颗粒大小10μm，具有粘着力强、不易溶于水、极性小等特性。 本项目职工食堂设1台基准灶头，提供20人三餐，根据有关资料人均食用油日用量为20克/人•天，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，项目日产生油烟量为11.32g/d，年产生油烟量为3.74kg/a。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目所产油烟量为3.77g/h，产生浓度为0.94mg/m3。项目拟设置抽油烟机对油烟净化，净化效率≥60%，净化后油烟排放浓度为0.38 mg/m3＜2.0 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度的要求。油烟年排放量为1.49kg/a。食堂油烟经抽油烟机处理后通过专用烟道送至屋顶排放，不得侧排。 2、废水 项目废水包括车辆冲洗废水以及生活污水。 洗车废水产生量为3m3/d，经沉淀处理后回用。生活污水产生量为1.12m3/d，厂区设置旱厕，定期清掏外运，员工洗漱用水泼洒地面，自然蒸发，本项目生活污水不外排。 另外厂区建设容积为500m3雨水收集池1座，兼做事故池，收集的雨水分多次回用于生产，不外排。 3、噪声 项目运营期噪声主要为搅拌机、烘干机、风机等设备运行产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。通过类比调查，各噪声源噪声级在65～90dB(A)。 4、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要为备料工段布袋除尘器产生的除尘灰、烘干工段除尘器产生的除尘灰和生活垃圾等。 备料工段布袋除尘收集的粉尘量为14.256t/a，烘干工段布袋除尘收集的粉尘量为21.384t/a，均暂存于储煤棚中，作为原料回用于生产。废机油产生量极少，不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走。 生活垃圾采用集中收集，按0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量0.014t/d（4.62t/a），由环卫部门定期清运处理。工作人员共20人，每人每天生活垃圾按0.5kg计算，则产生 的生活垃圾共约10kg/d，年产量约为3t/a。收集后交由当地环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 型煤破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 400mg/m3、14.4t/a | 4mg/m3、0.0144t/a |
|  | 型煤烘干粉尘 | 颗粒物 | 500mg/m3、21.6t/a | 5mg/m3、0.216t/a |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 1.6t/a | 0.24t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.94mg/m3，3.74kg/a | 0.38mg/m3，1.49kg/a |
| 废水 | 洗车废水 | SS | 3 m3/d | 沉淀处理后回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 1.12m3/d | 设置旱厕，定期清掏肥田，盥洗废水用于厂区绿化、洒水抑尘，不外排 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 统一收集交由环卫部门处置 |
|  | 备煤工段 | 除尘灰 | 14.256t/a | 作为原料回用于生产 |
|  | 烘干工段 | 除尘灰 | 21.384t/a | 作为原料回用于生产 |
|  | 检修产生 | 废机油 | 极少量 | 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 |
| 噪声 | 筛分机、搅拌机、烘干机及风机等设备 | 噪声 | ~90dB（A） | ~65dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目位于陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则河掌村，施工时要严格划定施工区域，要严格按照施工图施工，不能扩大范围。场地采取绿化措施，在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种乔木如：旱柳、樟子松，榆树、槐树等，灌木如：沙棘、柠条、沙蒿等进行栽种，形成沿道路的绿化带。当地气候干燥，植被稀疏，生态环境较脆弱，人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响，不会带来很大的影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废气 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工开挖、建筑材料的装卸过程和运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘环境影响分析及防治措施 建设工程扬尘原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建材的装卸、搬运等过程及裸露地面车辆行驶而带起的粉尘。本项目施工期主要建设内容包括：项目土建工程、配套设施工程施工等。对整个施工期而言，施工现场主要起尘点有：土地平整、施工开挖过程中产生的扬尘；施工垃圾、弃土等在其堆放和清运过程中产生扬尘；建材装卸、搬运等过程中造成的扬尘。施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，为将施工扬尘对环境空气的影响进一步减小，环评要求采取如下措施： ①建设工程施工方案中必须有施工现场、车辆扬尘预防治理的具体措施及相关操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容； ②施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ③建设工程施工现场必须设立固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 （2）施工机械尾气 施工车辆和机械尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。但由于项目施工期较短，施工期扬尘及车辆、机械尾气对环境的影响持续时间较短，影响较小。只要合理规划、科学管理，切实按照神木市环保局有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖土机、升降机、振捣器等。为了减少对周边环境的影响，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行。合理安排施工机械安放位置，采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制；运输汽车进入居民区时应减速慢行，严禁鸣笛。施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，对周围环境影响不大。 3、废水 施工期间的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 各种施工机械设备运转的冷却和车辆冲洗废水，经过沉淀处理后现场洒水抑尘。施工人员日常生活产生的生活污水主要污染物是COD、BOD5 和氨氮等，本项目设置旱厕，厕所污水沤肥后用于附近农民肥田处理，盥洗废水用于绿化及施工洒水抑尘等。 施工期废水产生量较少，采取上述措施后，对周围水环境影响较小。 4、固体废物 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要包括各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、泥土、混合材料等。在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的建筑垃圾由环卫部门统一安排处理。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理，对环境产生的影响较小。 5、水土流失等影响分析 项目施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应进行覆盖，并及时回填和用于绿化，尽量避免长时间的露天堆放。 施工现场免不了有一些施工垃圾、建材堆放，施工车辆由于过载而造成泥土沿路洒落的现象，因此在施工点和施工车辆通过的路段会对市容市貌产生一定的影响；此外施工车辆在一定程度上势必会增加各路段的车流量。因此施工期间必须采取有效措施，如加强施工期车辆交通管制，设置专用行驶路线，运输车辆做好防漏撒措施，漏撒做到及时清理等措施，以减少对市容环境及交通的影响。 总之，施工期间必须做好相应的环境保护措施，而施工期间的影响也将随施工结束而消失，不会对周边环境造成较大影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目营运期废气污染物主要为备煤工序粉尘、烘干废气，以及物料储运、装卸、转载过程产生的无组织粉尘、道路运输扬尘和食堂油烟。 (1)有组织排放 ①备煤工序粉尘 根据工程分析，备煤工序粉尘经集气罩收集（收集率约90%）后进入布袋除尘器（引风量为5000m3/h，除尘效率为99%），经除尘处理后，粉尘排放量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为4mg/m3，除尘后的尾气经袋式除尘器自带的排气筒排放。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值要求（80mg/m3）。 ②烘干废气 本项目烘干废气的主要污染物为粉尘，尾气经布袋除尘器（引风量为6000m3/h，除尘效率为99%）处理后粉尘排放量为0.03kg/h，排放浓度为5mg/m3，烘干炉净化后的烟气通过15m排气筒排放，满足满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值。 （2）无组织排放 项目无组织粉尘主要为型煤备料工序集气罩未收集到的粉尘、物料储运、装卸、转载过程产生的无组织粉尘和型煤冷却时产生的无组织粉尘等。 备料工序通过在产尘点设置洒水喷雾装置（除尘效率为85%），则粉尘无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.033kg/h。 物料装卸、输送等过程中产生的粉尘、道路运输扬尘及备煤工段未被集气罩收集的粉尘均属于无组织排放。通过采取全封闭环保型储煤棚，并设置弥散型喷雾洒水装置；物料输送设置密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘；车间内地面定期清扫；厂区内主要运输道路进行路面硬化，并定期进行洒水、使用扫地机清扫路面，车辆出入储煤场要经过洗车台进行冲洗，并采取密闭运输等措施后，项目运行后无组织排放对周边环境影响较小。 型煤烘干后，产品的温度在50-60℃，送至型煤成品库中对产品进行自然冷却，冷却效果能够满足产品包装的要求。在型煤产品冷却过程中，会产生少量的无组织粉尘。由于冷却过程在封闭的型煤车间储放区内，且冷却过程的无组织粉尘在空气中处于下沉状态，不会对周围环境产生显著影响。 （3）食堂油烟 本项目拟设置抽油烟机对油烟净化，净化效率≥60%，净化后油烟排放量为1.49kg/a，排放浓度为0.52 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度的要求。食堂油烟经抽油烟机处理后通过专用烟道送至屋顶排放，不得侧排。 （4）大气污染影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），附录A 推荐的AERSCREEN模式对本项目大气污染物有组织排放进行影响预测。项目有组织排放污染物源强参数表见表21。无组织排放污染物源强参数表见表22。估算模型参数表见下表 23。 表21 有组织污染物排放源强计算参数清单 单元名称 排放口高度 烟囱内径 标况排气量 烟气温度 年排放小时 排放工况 源强 颗粒物 单位 m m Nm3/h ℃ h -- Kg/h 型煤破碎筛分工段 15 0.5 5000 20 7200 连续 0.02 型煤烘干工段 15 0.5 6000 50 7200 连续 0.03 表22 无组织污染物排放源强计算参数清单 单元名称 面源长度 面源宽度 于正北向夹角 面源有效排放高度 年排放小时 排放工况 源强 颗粒物 m m ° m h -- g/s 型煤生产车间 50 20 45 15 7200 连续 0.55 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -23 土地利用条件 城市 区域湿度条件 半干旱 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/km / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 按照上述排放参数，项目污染物估算模式预测结果见表 24。 表24 主要污染源估算模式计算结果表 单位：mg/m3 下风向距离/m 型煤生产车间 型煤破碎筛分有组织排放颗粒物 型煤破碎筛分无组织排放颗粒物 型煤烘干工序有组织排放颗粒物 预测质量浓度 最大占标率/% 预测质量浓度 最大占标率/% 预测质量浓度 最大占标率/% 19 / / / / 0.0020 0.22 29 / / 0.0165 1.84 / / 99 0.0026 0.29 / / / / 由估算结果可以看出，本项目型煤破碎筛分工段点源主要污染物粉尘下风向99m处预测浓度达到最大，为0.0026mg/m3，对应占标率为0.29%；烘干工段主要污染物粉尘在下风向19m处预测浓度达到最大，为0.0020mg/m3，对应占标率别为0.22%；型煤生产车间无组织排放粉尘在下风向29m处预测浓度达到最大，为0.0165mg/m3，对应占标率为1.84%。 根据预测结果，各污染物最大地面浓度均未超过《空气质量标准》（GB3095-2012）各污染物二级浓度限值，对周围环境空气影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定表，主要污染物最大占标率Pmax<10%，所以该项目大气评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域。本项目大气污染物有组织排放量核算表见表25。本项目大气污染物无组织排放量核算表见表26。 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 G1 颗粒物 4 0.02 0.144 2 G2 颗粒物 5 0.03 0.216 一般排放口合计 颗粒物 0.36 有组织排放总计 颗粒物 0.36 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 污染浓度限值（mg/m3） 1 备料 颗粒物 生产车间密闭，并设置喷雾抑尘装置 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中周界外浓度限值 1.0 0.24 本项目大气污染物年排放量核算表见表27。 表27 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.6 大气环境影响评价自查表见表28。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km 边长5~50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥20000t/a□ 500~2000t/a□ 小于500t/a√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 2017年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测□ 评价 结论 环境影响 可以接受√ 不可接受□ 大气环境防护距离 不设置 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOX：（0）t/a 颗粒物：（0.6）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 二、地表水环境影响 本项目废水主要为洗车废水和职工生活污水。本项目废水均不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定要求，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 运输车辆出厂时均需对车胎进行清洗，洗车废水产生量为3m3/d，经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。项目生活污水产生量为1.12m3/d，厂区设置旱厕，定期清掏肥田，盥洗废水用于厂区洒水抑尘、绿化等，生活污水不外排。 综上所述，本项目运行后对周围地表水环境影响较小。 三、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，型煤加工属于Ⅲ类项目。项目周边无环境敏感区，环境敏感程度为不敏感，项目为Ⅲ类建设项目，根据导则评价等级判断，本项目本项目地下水评价等级为三级。 （2）分区防渗措施 项目生活用水经合理处置不外排，因此正常工况下项目不会对地下水环境产生影响，本次评价重点关注预防项目非正常工况发生污水泄漏的防渗措施情况。为有效防止项目废水跑冒滴漏对厂区地下水造成不利影响，需对厂区内采取防渗措施。 表29 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 一般防渗区 储煤棚、雨水收集池等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 一般防渗区和绿化以外的区域 一般地面硬化 一般防渗区：包括储煤棚、雨水收集池等。该防渗区应采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能；管道防渗漏均采用密闭输水管道进行输送，污水管道均采用HDPE防渗轻质管道，管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 （3）地下水环境监测与管理 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 四、声环境影响 项目运营期噪声主要为筛分机、磨粉机、烘干机、搅拌机等设备运行产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。噪声源强见下表30。 表30 项目主要噪声源及分布情况一览表 序号 噪声源 设备 数量(台/套) 防治前声压级/dB(A) 治理措施 防治后车间外声压级/dB(A) 1 型煤生产车间 筛分机 1 ~90 基础减振、隔声 ~65 2 磨粉机 1 基础减振、隔声 3 风机 2 基础减振、进出风口安装消声器、隔声 4 烘干机 1 基础减振、隔声 5 搅拌机 2 基础减振、隔声 6 双混压球机 2 基础减振、隔声 7 包装机 1 基础减振、隔声 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； 将项目主要噪声源视为整体声源预测其对环境的影响，预测点选择在场址场界四周，东南西北各1个点。场区各噪声预测点位置分布见表31。 表31 厂界噪声影响预测结果表 测点位置 1#西场界 2#南场界 3#北场界 4#东场界 贡献值dB(A) 43.74 15.02 47.55 30.06 标准dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 昼间：60，夜间：50 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目边界噪声评价以工程噪声贡献值即为预测值作为评价量。由表31预测结果可以看出，本项目运营期设备经采取基础减振、厂房隔声、安装消声器等措施后，各噪声源对厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准值。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： ①在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。 ②筛分机、磨粉机、烘干机、搅拌机等设备置于室内、通过设置减震基础等措施降低噪声。风机进出风口安装F 型阻抗复合式消声器，连同电机采用可拆卸式隔声罩。 ③应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 ④加强对进出入车辆管理，禁止长时间鸣笛。严格运输过程的管理，运输时间尽量避开居民休息时间（22:00-6:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）。同时注意厂区绿化，在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的植物如旱柳、樟子松，榆树、槐树、沙棘、柠条、沙蒿等进行栽种，形成沿道路的绿化带。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。 五、固体废物影响 本项目运营过程中产生的固体废物主要为备料工段布袋除尘器产生的除尘灰、烘干工段除尘器产生的除尘灰和生活垃圾等。 备料工段布袋除尘收集的粉尘量为14.256t/a，烘干工段布袋除尘收集的粉尘量为21.384t/a，均暂存于储煤棚中，作为原料回用于生产；检修产生的极少量废机油不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走。 生活垃圾产生量为3t/a，收集后由环卫部门定期清运处理。 综上所述，项目产生固体废弃物采取以上相应措施后，固体废物不会对周围环境造成二次污染，对环境影响不大。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 型煤破碎筛分 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值 |
|  | 烘干工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | 密闭车间、集气罩收集粉尘、设置喷雾抑尘装置；各物料储棚全封闭，密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘；地面定期清扫；厂区内主要运输道路进行路面硬化，并定期进行洒水、清扫路面。 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 抽油烟机+专用烟道屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度 |
| 废水 | 车辆清洗水 | SS、石油类等 | 经沉淀处理后回用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物等 | 旱厕，定期清掏肥田；盥洗废水用于厂区洒水抑尘，不外排 |  |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 基础减振、进出风口安装消声器、隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
|  | 筛分机、磨粉机、烘干机等设备 | 噪声 | 基础减振、隔声 |  |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后，交环卫部门处理 | 均合理处置，不造成二次污染，不造成二次污染 |
|  | 备煤工序 | 除尘灰 | 暂存于储煤棚，作为原料回用于生产 |  |
|  | 烘干工序 | 除尘灰 |  |  |
|  | 检修产生 | 废机油 | 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 场区内外绿化，绿化在防治污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，且具有较好的挡尘、吸尘、净化空气和减弱噪声的作用，可有效降低粉尘对区域生态环境产生的不利影响。结合本项目的特征，主要提出以下生态保护措施： ①项目在施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将占地面积控制在最低限度，以免造成土壤预制杯的大面积破坏，而使本就脆弱的生态系统受到威胁； ②在地面施工过程中，应避免在春季大风季节及夏季暴雨时进行作业； ③拟建工程建成运营后，绿化工作不断深入和完善，天然植被将逐渐被人工植被绿化树木等所代替，建设过程中遭受破坏的植被将得到逐步恢复。本次绿化设计应结合总平面布置，采用点、线、面相结合的布置方式，在厂区范围内进行系统的绿化。 在采取以上措施后，本项目建设对生态的影响较小。 |

环境管理与监测

一、环保投资 项目总投资800万元，其中环保投资75万元，占总投资的9.38%，主要用于项目废气治理、噪声治理及固体废物收集清运等。环保投资见表32。 表32 环保投资估算一览表 单位：万元 类别 污染源 环保设施 数量 投资估算 大气污染防治 型煤原料破碎、筛分煤尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 10 烘干工序煤尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 10 无组织排放 密闭式储棚+洒水喷雾装置 1座 5 皮带输送机设置密闭廊道，输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 / 5 路面全部水泥硬化、定期使用扫地机清扫、洒水抑尘、禁止超载、密闭箱式货运汽车等 / 2 食堂油烟 抽油烟机+专用烟道排放 1套 1 水污染防治 生活污水 旱厕 1套 2 地下水污染防治 初期雨水水池、储煤棚采取一般防渗，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的黏土层的防渗性能；一般防渗区、绿化区域以外的区域做一般地面硬化 / 20 噪声污染防治 筛分机、烘干机等设备 基础减振 / 15 风机 基础减振、隔声罩、进出风口安装消声器 / 固体废物污染防治 生活垃圾 垃圾桶 / 2 备煤工序除尘灰 暂存于储煤棚，回用于生产 / / 烘干工段除尘灰 检修产生的废机油 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 生态 厂区绿化 / 3 合计 75 二、环境管理 1、环境管理制度 （1）建立健全企业环境管理台账和资料 按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立环境管理台账和资料。企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符和环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在3年及以上，确保环保部门执法人员随时调阅检查。 （2）建立和完善企业内部环境管理制度 企业内部管理制度主要包括：企业环境综合管理制度、企业环境保护设施设备运行管理制度、企业环境应急管理制度、企业环境监督员管理制度、企业内部环境监督管理制度、危险化学品和危险废物管理制度等。 （3）建立和完善企业内部环境管理体系 企业设置环境监督管理机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和车间环保员组成的企业环境管理责任体系，定期或不定期召开企业环保情况报告会和专题会议，专题研究解决企业的环境保护问题，共同做好本企业的环境保护工作。 2、环境管理措施 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）该项目运行期的环境管理由环保科承担； （5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 3、环境管理台账 建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 实施简化管理的单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息，记录频次可适当降低。 环境管理台账应按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。保存期限不得少于三年。项目环境管理台账见表33。 表33 拟建项目环境管理台账记录内容及频次一览表 序号 记录内容 记录频次 要求 1 基本信息 生产设施的主要技术参数及设计值，集气罩及布袋除尘器的相关参数 / 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。电子台账保存于专门贮存设备中，并保留备份数据；存贮设备由专人负责管理，定期进行维护；电子台账根据地方生态环境管理部门要求定期上传，纸质台账由建设单位留存备查 2 生产设施运行管理信息 正常工况下的运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料等信息，及非正常工况时间、原因、应对措施等信息 按日记录，按月汇总 3 污染防治措施运行管理信息 正常工况下的废气治理效率及非正常工况的起止时间、污染物排放浓度、异常原因及应对措施等 按日记录，按月汇总 4 监测记录信息 监测点位、监测因子、监测值等信息 与污染源监测频次一致 5 其他环境管理信息 地方环境主管部门有其他环境管理信息要求的，可根据环境管理要求增加记录的内容 根据运行情况按月汇总 三、监测计划 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942），项目运营期污染源与环境监测计划见表34。 表34 项目污染源监测计划 污染源 监测项目 监测点位 监测频率 控制标准 监测方式 废气 颗粒物 备煤工序排气筒、烘干工序排气筒 1次/年 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值 委托监测 颗粒物 厂界下风向50m处 1次/年 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中相关限值 委托监测 地下水 氨氮、pH、硝酸盐、溶解性总固体等 厂区自备井 1次/年 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III 类水质标准 委托监测 噪声 Leq(A) 厂界四周（4个点） 1次/半年 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 委托监测 四、环保设施管理清单 根据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保措施建成验收以前不得投入运营。表35列出了本项目应有的环保设施管理清单。 表35 项目环保设施清单（建议） 项目 污染物 环保设施 验收标准 大气 备料粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值 烘干工序粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 无组织排放 设置集气罩、喷雾抑尘装置；产品袋装储存于密闭产品库；输送廊道密闭，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘；车间内地面定期清扫；主要运输道路路面硬化，定期洒水、使用扫地机清扫 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值 食堂油烟 抽油烟机+专用烟道屋顶排放 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度 废水 生活污水 旱厕 / 车辆清洗水 简单沉淀后回用 固废 生活垃圾 集中收集后，交环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 备煤工序除尘灰 回用于型煤生产工序 烘干工段除尘灰 检修产生的废机油 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 噪声 筛分机、烘干机等设备 基础减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中的2类标准 风机 基础减振、隔声罩、进出风口安装消声器 五、污染物排放清单 本项目营运期污染物排放清单见表36。

表36 项目污染物排放清单

| 类别 | 处理对象 | 排放 | 环保设施清单 | 污染物排放标准 或要求 | 环境质量标准或要求 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 环境保护措施 | 数量 | 效果 |  |  | 高度 （m） | 出口内径 （m） |
| 废气 | 备煤工序 | 粉尘 | 4 | 0.144 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 1 | 除尘效率99% | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值 | / | 15 | 0.5 |
|  | 烘干工序 | 粉尘 | 5 | 0.216 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 1 | 除尘效率99% |  |  | 15 | 0.5 |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.24 | 密闭车间、集气罩、喷雾抑尘装置；输送廊道密闭，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘；车间地面定期清扫；道路路面硬化，定期洒水、并使用扫地机清扫 | / | / | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值 |  | / | / |
|  | 餐厅油烟 | 油烟 | 0.52 | 1.49kg/a | 抽油烟机+专用烟道屋顶排放 | 1 | 处理效率60% | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度 | / | / | / |
| 废水 | 车辆清洗水 | SS、石油类等 | / | 0 | 经沉淀处理后回用，不外排 | / | 不外排 | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | / | 0 | 设旱厕，定期清掏肥田，盥洗废水回用于厂区绿化、洒水抑尘，不外排 | / | 不外排 | / | / | / |
| 噪声 | 筛分机、烘干机等设备噪声 | / | / | 合理布局，厂房隔声，基础减振 | / | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | / | / |
|  | 风机噪声 | / | / | 基础减振、进出风口安装消声器、隔声 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | / | / | 集中收集后送环卫部门处理 | / | 去除效率100% | / | 分类收集，处置率 100%，不对环境形成二次污染 | / |
|  | 备煤工段 | 除尘灰 | / | / | 暂存于储煤棚中，作为原料回用生产 | / |  | / |  | / |
|  | 烘干工段 | 除尘灰 | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 检修产生 | 废机油 | / | / | 不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走 | / |  | / |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线项目位于大河塔镇西尧则河掌村，拟投资800万元建设年产20万吨洁净型煤加工生产线附属设施等。该项目原料单一，工艺简单，污染物排放量少，并能取得很好的经济效益。 2、环境质量 大气环境：根据陕西省环境保护办公室2019年1月11 日发布的环保快报“附表5、2018年1-12月陕北地区25个县（区）中榆阳区空气质量状况统计表”中相关数据，榆阳区2018 年1~12 月的环境空气质量现状中，SO2、CO和O3现状浓度值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM10、PM2.5、NOx的现状浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；这与榆阳区的多年的自然环境状况有关，神木位于中国黄土高原的中心，属于温带半干旱大陆性季风气候，受西北部毛乌素沙漠及覆沙丘陵影响，常伴有风沙天气。 地下水环境：各监测点监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 声环境：拟建地昼夜间噪声值均低于GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准限值。 3、环境影响分析及环境保护措施 （1）施工期环境影响分析及环境保护措施 项目在施工期的建设内容包括建设生产厂房、储煤棚及办公楼等，产生少量建筑垃圾、施工废水、噪声污染及扬尘。施工期间通过建筑材料运输车辆苫盖、道路洒水、室内堆放泼洒至厂区抑尘。施工期尽量可能选用低噪声设备，并且合理安排好施工时间，尽量缩短等措施可有效减少施工扬尘对外环境的影响。施工期产生的废水通过沉淀处理后尽量回用或施工期，夜间严禁施工。建筑废弃材料应分类回收，不能回收的送市容环境卫生行政主管部门指定地点填埋，运输沙石和建筑废渣时，应选择对城市环境影响最小的运输路线；运输车上路前加强车体、车轮冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 本项目施工期较短，严格采取以上措施后，对周边环境影响不大。 （2）运营期大气环境影响分析及环境保护措施 备煤工序粉尘经集气罩收集（收集率约90%）后经集气罩收集+布袋除尘器（引风量为5000m3/h，除尘效率为99%），经除尘处理后，粉尘排放量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为4mg/m3，经15m 高排气筒排放。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值要求（80mg/m3）。 烘干废气的主要污染物为粉尘，尾气经集气罩收集+布袋除尘器（引风量为6000m3/h，除尘效率为99%）处理后粉尘排放量为0.03kg/h，排放浓度为5mg/m3，通过15m排气筒排放，满足满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值。 项目无组织粉尘主要为型煤备料工序集气罩未收集到的粉尘、物料储运、装卸、转载过程产生的无组织粉尘和型煤冷却时产生的无组织粉尘等。通过采取在筛分破碎产尘点设置洒水喷雾装置，全封闭环保型储煤棚，并设置弥散型喷雾洒水装置；物料输送设置密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘；车间内地面定期使用扫地机清扫；厂区内主要运输道路进行路面硬化，并定期进行洒水、清扫路面，车辆出入储煤场要经过洗车台进行冲洗，并采取密闭运输等措施后，厂区无组织排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值。 本项目拟设置抽油烟机对油烟净化，净化后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度的要求。食堂油烟经抽油烟机处理后通过专用烟道送至屋顶排放，不得侧排。 综上所述，本项目废气排放对周围大气环境影响较小。 （3）运营期水环境影响分析及环境保护措施 项目运行过程中产生的废水主要为生活污水和洗车废水。洗车废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。厂区设置旱厕，定期清掏肥田，职工生活盥洗废水用于厂区绿化或洒水抑尘，不外排。 储煤棚及雨水池设为一般防渗区，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m 的粘土层的防渗性能；管道防渗漏均采用密闭输水管道进行输送，污水管道均采用HDPE 防渗轻质管道，管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。一般防渗区以外的区域做一般地面硬化。 综上所述，本项目实施后对周围水环境影响较小。 （4）运营期噪声影响分析及环境保护措施 项目运行期噪声主要有筛分机、烘干机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。通过采取基础减震、厂房隔声和风机加装隔声罩等措施控制噪声，经预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准值。因此，本次项目建设对厂界噪声的贡献值很小，基本不会改变周围的声环境现状。 （5）运营期固体废物影响分析及环境保护措施 本项目运营过程中产生的固体废物主要为备料工段布袋除尘器产生的除尘灰、烘干工段除尘器产生的除尘灰和生活垃圾等。 备料工段和烘干工段除尘器收集的除尘灰均暂存于全封闭环保型储煤棚中，作为原料回用于生产；检修产生的极少量废机油不在厂区内储存，由设备厂家定期维修带走；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。 综上所述，项目产生固体废弃物采取以上相应措施后，固体废物不会对周围环境造成二次污染，对环境影响不大。 环境管理及监测计划 建设单位应结合本行业生产特点，建立健全且符合本企业实际的环境管理制度、强化环境管理、建立环境管理台账。 建设单位应在施工及运营期间严格按照本环评要求进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站或当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的环境监测机构对企业废气、地下水、噪声及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 5、污染物排放情况 大气污染物排放：型煤原料破碎筛分产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器进行净化处理后，由15米高排气筒排放，粉尘排放量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为4mg/m3；型煤烘干气流带出粉尘经集气罩+布袋除尘器进行净化处理后，由15米高排气筒排放，粉尘排放量为0.03kg/h，排放浓度为5mg/m3。无组织粉尘主要为型煤备煤工段集气罩未收集到的粉尘由洒水喷雾装置处理后，粉尘无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.033kg/h。 水污染物排放：本项目废水主要为车辆冲洗废水以及生活污水。洗车废水经沉淀处理后回用，不外排。厂区设置旱厕，定期清掏外运，员工洗漱用水泼洒地面，自然蒸发，本项目生活污水不外排。另外厂区建设容积为500m3雨水收集池1座，兼做事故池，收集的雨水分多次回用于生产，不外排。 噪声排放：项目运营期噪声主要为搅拌机、烘干机、风机等设备运行产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。通过类比调查，各噪声源噪声级在65～90dB(A)。 固体废物排放：本项目运营过程中产生的固体废物主要为型煤备料工段、烘干工段布袋除尘器产生的除尘灰和生活垃圾等。备料工段、烘干工段布袋除尘收集的粉尘量分别为14.256t/a，21.384t/a，均暂存于储煤棚中，作为原料回用于生产，不外排。生活垃圾采用集中收集，由环卫部门定期清运统一处理。 6、结论 榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类建设项目，符合国家和陕西省的产业政策，污染物能够达标排放。因此，建设单位在项目生产过程中严格按照环保局有关规定和环评及工程设计提出的各项环境和生态保护措施要求的前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从满足环境质量目标的角度分析，项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：项目委托书 附件2：项目立项文件 附件3：项目标准批复 附件4：林业局会议提案单 附件5：榆林市国土资源局榆阳分局《关于榆林市炳鑫伟业能源化工有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤生产线压覆资源情况的回复函》 附件6：“一张图”控制线检测报告 附件7：项目监测报告 附件8：兰炭末成分检测报告 附图1：项目地理位置图 附图2：项目四邻关系图 附图3：项目平面布置示意图 附图4：项目地下水分区防渗图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。