PALL颇尔滤芯被广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域。在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。 帅康过滤机械制造有限公司生产培养液滤芯替代产品性能参数

材 质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V

过滤精度：1μ ~ 100μ

工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇

工作温度：-30℃～+110℃

密封材料：氟胶圈 丁晴胶

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

滤芯测试标准：

滤芯结构完整性按 ISO 2943

滤芯相容性验证按 ISO 2943

过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤器压差特性按 ISO 3968

流量—压差特性试验按 ISO 3968

滤抗破裂性验证按ISO 2941型号说明

滤芯型号：HC9601FKP 13H

HY-FILTER 滤芯型号：T9601 H 003 BN / Z

（1） （2） （3） （4） （5）

说明：（1）系列号:

（2）压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

（3）精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um……..

(4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V

（5）密封材料：Z-氟胶圈D-丁晴胶

| HC0101FKP18H | HC0101FKN18H | HC0101FKS18H | HC0101FKT18H |
| --- | --- | --- | --- |
| HC0101FKP36H | HC0101FKN36H | HC0101FKS36H | HC0101FKT36H |
| HC2206FKP3H | HC2206FKN3H | HC2206FKP6H | HC2206FKN6H |
| HC2207FKP3H | HC2207FKN3H | HC2207FKP6H | HC2207FKN6H |
| HC2208FKP4H | HC2208FKN4H | HC2208FKP6H | HC2208FKN6H |
| HC2216FKP4H | HC2216FKN4H | HC2216FKP6H | HC2216FKN6H |
| HC2217FKP4H | HC2217FKN4H | HC2217FKP6H | HC2217FKN6H |
| HC2218FKP4H | HC2218FKN4H | HC2218FKP6H | HC2218FKN6H |
| HC2233FKP6H | HC2233FKN6H | HC2233FKP13H | HC2233FKN13H |
| HC2235FKP6H | HC2235FKN6H | HC2235FKP10H | HC2235FKN10H |
| HC2236FKP6H | HC2236FKN6H | HC2236FKP10H | HC2236FKN10H |
| HC2237FKN6H | HC2237FK6H | HC2237FKN13H | HC2237FKP13H |
| HC2238FKN6H | HC2238FKP6H | HC2238FKN10H | HC2238FKP10H |
| HC2252FKP10H | HC2252FKN10H | HC2252FKN19H | HC2252FKP19H |
| HC2253FKN8H | HC2253FKP8H | HC2253FKN16H | HC2253FKP16H |
| HC2254FKN8H | HC2254FKP8H | HC2254FKN16H | HC2254FKP16H |
| HC2256FKN6H | HC2256FKP6H | HC2256FKN10H | HC2256FKP10H |
| HC2257FKN6H | HC2257FKP6H | HC2257FKN10H | HC2257FKP10H |
| HC2285FKN12H | HC2285FKP12H | HC2285FKN15H | HC2285FKP15H |
| HC2295FKN18H | HC2295FKP18H | HC2295FKN136H | HC2295FKP36H |
| HC2618FKN18H | HC2618FKP18H | HC2618FKN36H | HC2618FKPP36H |
| HC6200FKN4H | HC6200FKP4H | HC6300FKN8H | HC6300FKP8H |
| HC6300FKN26H | HC6300FKP26H | HC6300FKN13H | HC6300FKP13H |
| HC6300FKN16H | HC6300FKP16H | HC6400FKN8H | HC6400FKP8H |
| HC6400FKN13H | HC6400FKP13H | HC6400FKN26H | HC6400FKP26H |
| HC6500FKN13H | HC6500FKP13H | HC6500FKN16H | HC6500FKP16H |
| HC6500FKN26H | HC6500FKP26H | HC7400SKS4H | HC7400SKS8H |
| HC7500SKS4H | HC7500SKS8H | HC8200FKN8H | HC8200FKP8H |
| HC8200FKN13H | HC8200FKP13H | HC8200FKN16H | HC8200FKP16H |
| HC8300FKN8H | HC8300FKP8H | HC8300FKN16H | HC8300FKP26H |
| HC8300FKN39H | HC8300FKP39H | HC8314FKP16H | HC8314FKN39H |
| HC8304FKN16H | HC8304FKP16H | HC8304FKN39H | HC8304FKP39H |
| HC8400FKN8H | HC8400FKP8H | HC8400FKN16H | HC8400FKP16H |
| HC8400FKN26H | HC8400FKP26H | HC8400FKN39H | HC8400FKP39H |
| HC8500FKN8H | HC8500FKP8H | HC8500FKN13H | HC8500FKP13H |
| HC8500FKN26H | HC8500FKP26H | HC8700FKN4H | HC8700FKP4H |
| HC8700FKN8H | HC8700FKP8H | HC8900FKN8H | HC8900FKP8H |
| HC8900FKN13H | HC8900FKP13H | HC8900FKN16H | HC8900FKP16H |
| HC8900FKN26H | HC8900FKP26H | HC8900FKN39H | HC8900FKP39H |
| HC8904FKN8H | HC8904FKP8H | HC8904FKN13H | HC8904FKP13H |
| HC8904FKN26H | HC8904FKP26H | HC8904FKN39H | HC8904FKP39H |
| HC9020FKN4H | HC9020FKP4H | HC9020FKN8H | HC9020FKP8H |
| HC9021FKN4H | HC9021FKP4H | HC9021FKN8H | HC9021FKP8H |
| HC9100FKN4H | HC9100FKP4H | HC9100FKN8H | HC9100FKP8H |
| HC9100FKN13H | HC9100FKP13H | HC9104FKN8H | HC9104FKP8Z |
| HC9104FKN13H | HC9104FKP13Z | HC9104FKN16H | HC9104FKP16Z |
| HC9400FKN13H | HC9400FKP13H | HC9400FKN26H | HC9400FKP26H |
| HC9400FKN39H | HC9400FKP39H | HC9404FKN13H | HC9404FKP13H |
| HC9404FKN26H | HC9404FKP26H | HC9404FKN39H | HC9404FKP39H |
| HC9600FKN4Z | HC9600FKP4H | HC9600FKN8Z | HC9600FKP8H |
| HC9600FKN13Z | HC9600FKP13H | HC9600FKN16Z | HC9600FKP16H |
| HC9601FKN4H | HC9601FKP4H | HC9601FKN8H | HC9601FKP8H |
| HC9601FKN13H | HC9601FKP13H | HC9601FKN16H | HC9601FKP16H |
| HC9604FKN8H | HC9604FKP8H | HC9604FKN13H | HC9604FKP13H |
| HC9604FKN16H | HC9604FKP16H | HC9606FKN4H | HC9606FKP4H |
| HC9606FKN8H | HC9606FKP8H | HC9606FKN13H | HC9606FKP13H |
| HC9650FKN8H | HC9650FKP8H | HC9650FKT8H | HC9650FKP13H |
| HC9650FKN16H | HC9650FKP16H | HC9651FKN8H | HC9651FKP8H |
| HC9700FKN9H | HC9700FKP9H | HC9700FKN18H | HC9700FKP18H |
| HC9700FKN27H | HC9700FKP27H | HC9701FKN9H | HC9701FKP9H |
| HC9800FKN4H | HC9800FKP8H | HC9800FKN13H | HC9800FKP13H |
| HC9801FKN8H | HC9801FKP13H | HC9901FKN13H | HC9901FKP13H |
| HC9901FKN26H | HC9901FKP26H | HC9901FKN39H | HC9901FKP39H |
| UE219AT4H | UE219AT8H | UE219AT13H | UE219AT20H |
| UE319AT8H | UE319AT13H | UE319AT20H | UE319AT40H |
| UE619AT20H | UE619AT40H | HC4704FKN8H | HC4704FKP8H |
| HC4704FKN13H | HC4704FKN16H | HC4754FKN8H | HC4754FKN13H |
| HC4754FKN16H | HC4754FKN26H |  |  |