主动公开                           南环综函〔2014〕128号

佛山市南海区环境运输和城市管理局

关于《广州市岭南中药饮片有限公司佛山南海里水车间（转名、改扩建）环境影响报告表》审批意见的函

广州市岭南中药饮片有限公司:

报来由北京中科尚环境科技有限公司编制的《广州市岭南中药饮片有限公司佛山南海里水车间（转名、改扩建）环境影响报告表》已收悉，经研究，批复如下：

一、你公司于 2012 年 9 月20日取得我局的《关于广东中今药业有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（南环综函〔2012〕221号），经现场核查，项目现处理设备安装阶段，尚未投入生产试运营， 改扩建后拟在其产品种类、生产规模和生产工艺均不改变，增加0.75t/h燃天然气锅炉（一用一备）和部分配套生产设备以及设备能源燃料供给类型变更。

二、项目选址位于佛山市南海区里水镇东部工业园中金路8号，企业名称由广东中今药业有限公司变更为广州市岭南中药饮片有限公司佛山南海里水车间。项目占地面积12885.2平方米，总投资2400万元，环保投资20万元，年产生产中药饮片700吨，厂区内不设制颗粒、中药提炼工艺，核准的主要生产设备详见《报告表》。

二、根据《报告表》评价结论，在项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目建设应落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目方必须采取有效的污染防治措施，持续提高项目清洁生产水平，减少物耗、能耗、水耗和污染物产生量，最大限度地削减污染物排放量。

（二）项目方必须委托有资的环境工程单位落实浸润废水、清洗废水及蒸制废水的治理设施，各类生产废水和经处理达到相关水质标准后必须全部循环回用，不得外排。项目生活污水和厨房含油污水排放总量约5673t/a，污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过污水管网引入里水城区污水处理厂处理。

（三）项目方的炒药机、蒸药炉、煮药锅和烘箱必须使用天然气、锅炉蒸气和电等清洁能源为燃料；落实净制、切制、筛选、包装工序产生的粉尘废气，配置除尘装置；燃料废气和粉尘废气经收集处理达到广东省《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后方可通过排气筒外排。锅炉必须使用天然气为燃料，产生的废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中新建、扩建、改建锅炉标准。落实食堂厨房油烟治理设施，将油烟集中净化处理达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型标准，厨房及其油烟排放口必须设置在远离敏感点的一侧。

项目方必须落实药味蒸气产生的恶臭废气治理设施，药味蒸气经过过滤净化后方可通过排气筒高空排放，含药味的蒸气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。项目产生有害因素的车间应设置一定的防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内居民的拆迁安置及规划工作，在该距离内不得新建居住区、幼儿园、学校、医院等环境敏感建筑。

（四）项目方对产生噪声源设备必须进行合理布局，选用低噪声的设备，做好隔音降噪工作，以减轻噪声对生产工人和附近环境的影响。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（五）加强对固体废物的管理，实施分类收集，综合利用。项目生产过程产生的不合格药材及药材碎屑、废包装材料、药材粉尘等一般工业固体废物必须综合利用或合理处置，在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护公告2013年第36号）的要求。生活垃圾交环卫部门负责处理。

（六）项目方必须制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施和管理和维护，减少污染物排放。做好有毒中草药和化学品的储放和使用过程的安全防范工作，要采取严格的措施，从各个环节做好风险事故的防范措施，最大限度减少环境风险事故的影响。

（七）原审批文南环综函〔2012〕221号在本文生效之日起废止。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我局申请项目竣工环境保护验收。

建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由南海区环境运输和城市管理局监察科及南海区环境运输和城市管理局里水镇基层分局负责。

六、本文件仅依据环保相关法律法规从环保角度进行该项目的审批，请项目投资方依据相关法律法规到其它相关部门办理完善相应手续。

佛山市南海区环境运输和城市管理局

2014年7月28日