审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项  目  名  称:    锅炉技术改造项目

建设单位(盖章) : 威海韩孚生化药业有限公司

评价单位：江西南大融汇环境技术有限公司

编 制 日 期:   2018年6月7日

国 家 环 境 保 护 部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 锅炉技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| 法人代表 | 王玉亭 | 联系人 | 刘文波 |
| 通讯地址 | 威海韩孚生化药业有限公司现有厂区 |
| 联系电话 | 15063171608 | 传真 | 0631-3853890 | 邮政编码 | 264500 |
| 建设地点 | 威海韩孚生化药业有限公司现有厂区锅炉房内 |
| 立项 审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改√ | 行业类别及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 182.25 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） | 5 | 环保投资占 总投资比例 | 1.7% |
| 评价经费 （万元） | 1.0 | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 威海韩孚生化药业有限公司（以下简称“威海韩孚”），始建于1984年，位于乳山市精细化工集中区，公司占地面积约121546m2，经营范围为农药、农药中间体制造、销售，是国家重点农药生产企业。 威海韩孚生化药业有限公司现有项目环评“三同时”执行情况见表1。 表1 威海韩孚现有项目环评及“三同时”执行情况 序号 项目名称 装置名称 环评批复文号 验收文号 运行情况 备注 一、现有装置 1 威海韩孚生化药业有限公司农药生产项目 800t/a粉剂类农药生产线 鲁环审[2009]149号 鲁环验[2014]175号 正常运行 — 50t/a恶霉灵生产线 停产 6000t/a草甘膦生产线（IDA法） 停产 30t/a氟虫脲生产线 停产 2条乳油类农药生产线 正常运行 2 威海韩孚生化药业有限公司锅炉改扩建项目 拆除现有废弃的焚烧炉装置，建设1台15t/h燃煤蒸汽锅炉 乳环报告表[2012]40号 — — 搁置，不再建设 3 威海韩孚生化药业有限公司厂外配套污水管网工程项目 厂外配套污水管网 乳环报告表[2015]33号 目前已建成，暂未验收 原环评批复企业废水原通过罐车转运的方式进入乳山康达水务有限公司污水处理厂。该项目建成后企业废水通过配套污水管网进入乳山康达水务有限公司污水处理厂 4 威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目 年产农药原药总计10700吨，包括3000t/a 2,4-D原药、1000t/a 2甲4氯原药、6000t/a莠去津原药、500t/a麦草畏原药、100t/a草铵膦原药和100t/a灭幼脲原药 — 威环备函[2016]3号 灭幼脲原药、2,4-滴正常运行，其他均停产 — 根据工艺的要求，生产过程需使用导热油或者饱和蒸汽加热，全厂热需求包括：莠去津产品烘干工序采用的导热油炉；其他产品生产工序（2,4-滴、灭幼脲原药生产工序）采用的蒸汽锅炉，共两部分。 由于莠去津产品已停产，导热油炉已拆除。 其他工序用汽由1台10t/h燃煤链条炉+1台4t/h燃煤链条炉（备用）锅炉供给。位于厂区北部锅炉房，由于厂内仅粉剂类农药、乳油类农药、2,4-滴、制剂粉、灭幼脲原药生产线在运行，其他产品均已停产，因此，10t/h燃煤锅炉运行负荷达到80%，即可满足2,4-滴、灭幼脲原药生产用热需求。 为认真贯彻山东省《京津冀及周边地区2017年大气污染物防治工作方案》实施细则要求，济南市基本淘汰行政区域内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以及茶炉大灶、经营性小煤炉；其他6个传输通道城市和潍坊、泰安、莱芜3市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；其余7个市全面淘汰建成区和县城10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；《威海市人民政府办公室关于印发<威海市2017年大气污染防治实施方案>的通知》（威政办字【2017】25号）：城市建成区全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，大力推进建成区以外燃煤锅炉淘汰治理工作。 公司于2017年7月拆除了1台4t/h燃煤链条炉和1台导热油炉，现拟将厂内的1台10t/h燃煤链条炉拆除，新建1台10t/h的燃气锅炉，配套1根20m烟囱，并增设低氮燃烧器，布袋除尘器、脱硫塔停用，45m烟囱拆除。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第48号)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号)等有关规定，本项目属于建设项目分类管理名录中“三十一、电力、热力生产和供应业 92热力生产和供应工程”，需编制环境影响评价报告表。威海韩孚生化药业有限公司委托我单位（江西南大融汇环境技术有限公司）对本项目进行环境影响评价。我单位受委托后，派有关技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表。 二、项目建设政策符合性 1、国家产业政策符合性分析 根据国家发展改革委新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于“鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第23款的规定：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本次锅炉技改项目位于威海韩孚生化药业有限公司现有厂区，不涉及新占土地及新征建设用地，项目用地性质为工业用地，因此本项目建设符合用地规划，选址合理。 3、项目与《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图5所示，本项目不位于生态保护红线范围之内。 4、与《山东省2013~2020年大气污染防治规划》符合性分析 本项目实施后削减了燃煤烟气、SO2及NOx的排放量，污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，符合《山东省2013~2020年大气污染防治规划》的要求。 5、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线规划符合性分析：依据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》，项目不在生态红线保护区域内。 (2)环境质量底线：根据环境质量现状章节中的环境质量现状可知，项目所在地的环境空气、地表水环境、地下水环境良好。该项目废气、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破所在地的环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线：项目运营过程中，消耗一定的电、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量很少，不会达到资源利用上线，项目符合资源利用上线的要求。 (4)环境准入负面清单 该项目不在工业园内、所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1。 表1 本项目与国家产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析一览表 序号 政策 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》； 《外商投资产业指导目录(2017年修订)》 不属于“限制类”、“淘汰类”、“禁止类”项目；项目采用的工艺和使用的设备，没有国家明令淘汰的落后工艺和设备。因此，项目建设符合产业政策要求。 2 《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》 项目不在《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》所列目录中。 3 《市场准入负面清单草案(试点版)》(发改经体[2016]442号) 项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上所述，该项目符合产业政策要求、符合土地使用政策要求、符合“三线一单”等相关政策要求。 三、工程概况 1、项目名称 锅炉技术改造项目。 2、项目性质 技改。 3、建设地点 本项目建设地点位于威海韩孚生化药业有限公司现有厂区锅炉房内，厂区内其他主要建筑物的分布情况不变，总占地面积不增加，周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。 本项目用地为工业用地，符合威海乳山市总体规划要求。项目所在地交通便利、市政设施完善，项目选址合理。 4、工程建设内容 本项目建设内容主要是：在原有锅炉房内，拆除现有的1台10t/h燃煤链条炉，新建1台10t/h的燃气锅炉，配套1根20m烟囱，并增设低氮燃烧器，布袋除尘器、脱硫塔停用，45m烟囱拆除。其他公辅设施依托现有工程。 本项目主要建设内容见下表。 表2 项目基本情况一览表 工程组成 项目建设情况 主体工程 保留现有锅炉房，锅炉房占地面积182.25m2，一层。 配套工程 配套工程包括控制柜、控制室、配电室、泵房水处理间，均位于锅炉房内，除氧间位于锅炉房西侧，液化气储罐位于锅炉房外东北侧。 辅助工程 不新增劳动定员，办公依托现有工程 公用工程 用水、用电均依托现有工程 储运工程 本项目燃料采用液化石油气，采用2个60m3的地下卧式储罐储存 环 保 工 程 废气 燃烧废气经过低氮燃烧器处理后，经1根20m，出口内径0.75m的烟囱排放 固废 本项目不增加生活垃圾产生量，无生产固废产生 污水 不增加生活污水产生量，生产用水量及排污水不增加。 噪声 隔声、减震、降噪等措施 5、主要设备 项目生产过程中所需的主要生产设备情况见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 燃气锅炉主体 SZS10-1.25-Q(Y) 台 1 新建 2 意大利原装进口低氮燃烧器 TBG1200ME 台 1 新建 3 气动调节阀 意大利AIR 套 1 新建 4 过滤器 配套 套 1 新建 5 电子比例调节 美国霍尼韦尔 台 1 新建 6 内置检测仪 / 个 1 新建 7 电控柜 DK-10 台 1 新建 8 补水泵 / 台 2 新建 9 余热回收节能器 / 台 1 新建 10 余热回收冷凝器 / 台 1 新建 11 仪表阀门 / 套 1 新建 12 全自动水处理 / 台 1 新建 13 连排 / 台 1 新建 14 分气缸 φ400 台 1 新建 15 炉水取样器 / 套 1 新建 16 反渗透装置 / 套 1 新建，处理规模10t/h 17 烟囱、烟道 0.75m、20m 根 1 新建 18 消音罩 配套 套 1 依托现有 19 燃气报警器 配套 套 1 新建 20 锅炉房防爆照明 配套 套 1 新建 21 汽水换热器 配套 套 1 依托现有 22 给水泵变频器 ACS510 台 1 依托现有 23 燃烧器风机变频器 ACS510 台 1 依托现有 6、原辅材料及能源消耗 项目建成投产后年消耗液化石油气约16000m3，采用储罐储存，主要原料见表4。 表4 主要原料一览表 名称 单位 消耗量 备注 液化石油气 m3/a 16000 采用2个60m3的地下卧式储罐储存，填充率70%，最大储量为48.7t/a 液化石油气： 液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷和戊烷，是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。催化裂解气的主要成份如下（%）：氢气5～6．甲烷10．乙烷3～5．乙烯3．丙烷16～20．丙烯6～11．丁烷42～46．丁烯5～6，含5个碳原子以上的烃类5～12。外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。 密度：液态液化石油气580kg/m3，气态密度为：2.35kg/m3，气态相对密度：1.686（即设空气的密度为1，天液态液化石油气相对于空气的密度为1.686）引燃温度（℃）：426～537，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：1.5，燃烧值：45.22～50.23MJ/kg。 本项目液化气的主要成分是戊烷。 四、劳动定员与工作制度 本项目不新增劳动定员，依托现有工作人员。三班制，每班工作8小时。24h运作，年运行300天，年运行7200h。 五、厂区平面布置 1、总平面布置情况 本项目位于威海韩孚生化药业有限公司内北部锅炉房，在现有燃煤锅炉区域基础上进行建设，厂区内其他主要建筑物的分布情况不变，总占地面积不增加。 锅炉房内北侧自西向东依次设置控制柜、控制室、配电室、泵房水处理间，除氧间位于锅炉房西侧，液化气储罐位于锅炉房外东北侧。该项目布局紧凑，遵循节约用地的原则，符合建设单位发展需要及对工程的整体要求，满足生产工艺和配套设施规划要求。从安全、环保、生产等方面，项目区的平面布置是合理的。 厂区总平面布置图见附图3，燃气锅炉平面布置见附图4。 2、平面布置合理性分析 （1）总平面布置规划合理、功能分区明确、布置紧凑、节约用地、有利生产、方便管理和厂区交通等。 （2）总平面设计中严格按照现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)等来确定各建筑物和构筑物的防火间距，满足消防要求。 综上所述，项目总平面布置比较合理。 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水依托现有工程，用水采用自来水，自来水水源为乳山市自来水公司供水管网，供水压力为0.4Mpa，自来水进户管径为DN150，可以满足全厂的需要。 项目建成后不新增劳动定员，不增加生活用水及生活污水。 锅炉软水器采用的是反渗透，处理水量10m3/h。软水制备率75%。本项目不增加锅炉用水及排水量。 项目建设1台蒸汽锅炉(10t/h)为生产工序提供热源，该锅炉配套的1套反渗透装置(软水制备效率约为75%)。 项目蒸汽锅炉运行负荷按80%计算，约为8t/h，锅炉年运行时间约7200h，实际蒸汽冷凝水循环量约为57600t/a，该蒸汽冷凝水循环使用，冷凝损失约占蒸汽循环量的5%，由此算锅炉蒸汽冷凝损失水约为2880t/a。 项目锅炉用水主要用于补充蒸汽冷凝损失水、锅炉定期排污水及软水制备弃水，其中需补充损失水约为2880t/a，锅炉定期排污水约为1440t/a，根据软水制备效率75%折算，上述补充用新鲜水量总计约为5760t/a。 （2）排水 外排水主要为软水制备弃水和锅炉定期排污水，项目无新增人员，无新增生活污水。 ①锅炉软水系统软水制备弃水 项目锅炉软水系统软水制备过程会有部分弃水产生，产生量约为1440t/a。 锅炉定期排污水 锅炉运行过程中为防止管路结垢，需定期排放部分污水，产生量约为1440t/a。 生产废水总量为2880t/a，经厂内污水处理站处理后，通过市政污水管网，进入乳山康达水务有限公司污水处理厂。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位t/a 2、供电 拟建工程改造后年用电量会较改造前有所降低，项目用电依托公司现有配电室，完全可以满足项目用电需求。本项目用电由乳山市供电公司供给，该区域有完善的供电网络。 3、供热 项目冬天取暖采用空调供热。 4、供气 项目锅炉燃料采用液化石油气，年用量约16000m3，采用储罐储存。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有项目概况 根据现场勘查，企业运行现状为：仅粉剂类农药、乳油类农药、2,4-滴、制剂粉、灭幼脲原药生产线在运行，其他产品均已停产。生产能力可达粉剂类农药800t/a、乳油类农药800t/a、2,4-滴3000t/a、制剂粉800t/a、灭幼脲原药100t/a，现有工程项目组成一览表见表5。 表5 现有工程项目组成一览表 项目 工程组成 工程内容 备注 主体工程 粉剂类农药生产车间 200t/a多菌灵可湿性粉剂 正在运行 150t/a代森锌可湿性粉剂 100t/a吡虫啉可湿性粉剂 100t/a50%福美双可湿性粉剂 50t/a甲基硫菌灵可湿性粉剂 50t/a20%哒螨灵可湿性粉剂 50t/a百菌清可湿性粉剂 100t/a代森锰锌可湿性粉剂 恶霉灵车间 50t/a生产线一套 已停产 草甘膦生产车间（IDA法） 6000t/a草甘膦生产线一套 已停产 氟虫脲生产车间 30t/a氟虫脲生产线一套 已停产 2座乳油类农药生产车间 200t/a锌硫磷乳油 正在运行 100t/a柴哒乳油 90t/a高效氯氰菊酯微乳油 30t/a马拉硫磷乳油 100t/a乙酰甲胺磷乳油 50t/a阿维菌素乳油 100t/a甲草胺乳油 30t/a炔螨特乳油 100t/a啶虫脒乳油 2,4-D/2甲4氯车间 利用原草甘膦车间改建，布置3000t/a2,4-D、1000t/a 2甲4氯联合生产装置 正在运行 莠去津车间 利用原预留车间改建，布置6000t/a莠去津装置 已停产 灭幼脲车间 对氟虫脲车间改建，拆除部分氟虫脲的装置，布置100t/a灭幼脲设备 正在运行 麦草畏车间 对原有乳油仓库（东侧）进行改造，建设500t/a麦草畏生产车间 已停产 草铵膦车间 对原有乳油仓库（西侧）进行改造，建设100t/a草铵膦生产车间 已停产 辅助工程 办公、生活区 包括办公楼、食堂等 -- 维修、化验室等 —— -- 公用工程 新鲜水 来自乳山市自来水公司供水管网 -- 循环水 4座机力通风冷却塔，全厂循化水量4400m3/h -- 冷冻站 1套50万KCaL制冷机组、1套20万Kcal制冷机组，共计制冷量70万Kcal、3套50万KcaL氟利昂制冷机组 -- 变配电室 125kVA变压器一台及PLG-21型交流低压配电屏 -- 供热 1台10t/h的锅炉和1台4t/h锅炉（备用）、1座500万大卡导热油炉 1台4t/h锅炉（备用）、导热油炉已拆除 消防 项目消防水池和冷却循环水池共用，容积为600m3 -- 环保工程 废水处理 高盐废水预处理 设置废水三效蒸发装置一座，处理高盐废水 正在运行 污水生化处理 高盐废水与低盐废水分开处置，建设1座电解铁床，污水处理能力300m3/d,采用以电解铁床+超声气振脱氨氮+ PSB+水解+SBR为主要处理单元的生化处理工艺 厂内污水处理站处理后，排入乳山康达水务有限公司污水处理厂深度处理 废气处理 粉剂类农药生产废气 1套布袋除尘装置+15m排气筒P1 正在运行 产品干燥废气 1套布袋除尘装置+15m排气筒P2 正在运行 2,4-D生产废气 喷淋塔+25m排气筒P4 正在运行 焚烧炉废气 二级冷凝+45m排气筒P5 正在运行 燃煤废气 经过尿素脱销+布袋除尘器+脱硫塔+45m烟囱P3 正在运行 恶霉灵车间 1级水冷+1级盐冷 已停产 草甘膦生产车间（IDA法） 2套降膜吸收塔+1套废气吸收塔 已停产 氟虫脲生产车间 蒸馏气经1级水冷+1级盐冷；酯化反应废气，排入废气吸收塔 已停产 导热油燃烧废气 经“旋风除尘器+水膜除尘”及碱液脱硫处理，处理后废气与现有锅炉共用1根45m排气筒排放。 已停产 固废暂存 危废仓库一座 占地面积64m2 风险防控 1座事故水池，容积1200m3 -- 储运工程 罐区 碱液罐 改建2座200m3草甘膦水剂罐 已停用 苯酚罐 1座100m3苯酚固定顶保温储罐 正在使用 氨水罐 1座100m3氨水固定顶储罐 -- 三氯化磷 1座50m3三氯化磷储罐 已停用 二氯乙烷 1座50m3二氯乙烷储罐 正在使用 甲醇 1座50m3甲醇储罐 已停用 乙醇 1座50m3乙醇储罐 已停用 二甲苯 1座50m3二甲苯储罐 已停用 甲苯 1座180m3甲苯固定顶储罐 正在使用 甲醛 1座200m3甲醛储罐 已停用 乙胺 1座180m3储罐 已停用 异丙胺 1座180m3储罐 已停用 31%盐酸 2座100m3储罐 正在使用 仓库 2×700m2原料及产品仓库、20×85m仓库 -- 二、威海韩孚生化药业有限公司现有项目“三同时”情况 威海韩孚生化药业有限公司现有项目环评“三同时”执行情况见表6。 表6 项目环评“三同时”执行情况 序号 项目名称 装置名称 环评批复文号 验收文号 运行情况 备注 一、现有装置 1 威海韩孚生化药业有限公司农药生产项目 800t/a粉剂类农药生产线 鲁环审[2009]149号 鲁环验[2014]175号 正常运行 — 50t/a恶霉灵生产线 停产 6000t/a草甘膦生产线（IDA法） 停产 30t/a氟虫脲生产线 停产 2条乳油类农药生产线 正常运行 2 威海韩孚生化药业有限公司锅炉改扩建项目 拆除现有废弃的焚烧炉装置，建设1台15t/h燃煤蒸汽锅炉 乳环报告表[2012]40号 — — 搁置，不再建设 3 威海韩孚生化药业有限公司厂外配套污水管网工程项目 厂外配套污水管网 乳环报告表[2015]33号 目前已建成，暂未验收 原环评批复企业废水原通过罐车转运的方式进入乳山康达水务有限公司污水处理厂。该项目建成后企业废水通过配套污水管网进入乳山康达水务有限公司污水处理厂 4 威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目 年产农药原药总计10700吨，包括3000t/a 2,4-D原药、1000t/a 2甲4氯原药、6000t/a莠去津原药、500t/a麦草畏原药、100t/a草铵膦原药和100t/a灭幼脲原药 — 威环备函[2016]3号 灭幼脲原药、2,4-D正常运行，其他均停产 — 三、现有项目污染物排放及处理措施 1、废气排放及治理措施 由于现有工程莠去津装置、草铵膦生产装置一直处于停产状态，因此该部分废气无法检测，本次不对其进行评价产生废气情况见表7。 表7 各装置废气产污环节及治理措施汇总 排放点位 废气来源 主要污染物 治理措施 排放方式 粉剂生产线P1 包装 颗粒物 布袋+喷淋塔 15m排气筒P1，内径0.7m 2,4-D装置碱液吸收塔 （P4） G1-1-12，4-D酸化工序反应废气 HCl 碱液吸收 25m排气筒P4，内径0.7m G1-1-22，4-D氯化工序反应废气 二氯乙烷、Cl2、HCl 4级冷凝+降膜吸收+碱吸收 G1-2-12甲4氯酸化工序反应废气 HCl 碱液吸收 G1-2-22甲4氯氯化工序反应废气 二氯乙烷、Cl2、HCl 4级冷凝+降膜吸收+碱吸收 G3-2合成废气 HCl、甲苯 三级冷凝+降膜吸收+碱液吸收 G1-1-32，4-D溶剂回收废气 二氯乙烷 二级冷凝+活性炭吸附 G1-2-32甲4氯溶剂回收废气 二氯乙烷 二级冷凝+活性炭吸附 2，4-D装置烘干废气排气筒 （P2） G1-1-42，4-D烘干废气 粉尘 布袋除尘+二级水膜除尘% 15m排气筒P2，内径0.7m G1-2-42甲4氯烘干废气 粉尘 布袋除尘+二级水膜除尘 焚烧装置排气筒 （P5） G2-2蒸馏气 甲苯 二级冷凝 焚烧炉，焚烧效率99.9% 45m排气筒P5，内径0.5m G3-1脱溶气 甲苯 二级冷凝 G3-3溶剂蒸馏气 甲苯 二级冷凝 G3-4干燥废气 甲苯、粉尘 布袋除尘+二级冷凝 G4-1水解蒸馏气 酚类 二级冷凝 离心废气G4-2 二甲苯 -- 溶剂回收气G4-3 二甲苯 二级冷凝 升温脱溶气G4-4 二甲苯 二级冷凝 碳酸钾脱水气G4-5 二甲苯 二级冷凝 羧化反应釜废气G4-6 二甲苯 -- 酸化釜废气G4-7 二甲苯 -- 压滤废气G4-8 二甲苯 -- 溶剂回收气G4-9 二甲苯 二级冷凝 压滤废气G4-10 二甲苯 -- 减压脱溶气G4-11 二甲苯、甲醇 二级冷凝 真空干燥气G4-12 二甲苯、粉尘 二级冷凝 溶剂回收气G4-13 二甲苯 二级冷凝 氯化镁湿料真空干燥废气G5-2 四氢呋喃、甲基氯化镁 二级冷凝 减压精馏气G5-3 四氢呋喃、甲基氯化镁 三级冷凝 乙醇蒸馏气G5-4 乙醇 二级冷凝 乙醇精馏气G5-5 乙醇 二级冷凝 甲醇回收气G5-6 甲醇 二级冷凝 压滤废气G5-7 甲醇 -- 甲醇蒸馏气G5-8 甲醇 二级冷凝 甲醇蒸馏气G5-9 甲醇 二级冷凝 甲醇精馏气G5-10 甲醇 三级冷凝 10t/h燃煤锅炉烟囱 （P3） 燃煤废气 SO2、NOx、烟尘 尿素脱销+布袋除尘器+脱硫塔+45m烟囱 45m排气筒P3，内径0.75m 2，4-D/2甲4氯装置区 无组织废气 酚类、HCl、二氯乙烷 加强管理，减少跑冒滴漏 无组织排放 灭幼脲装置区 无组织废气 HCl、甲苯 罐区 无组织废气 酚类、二氯乙烷、甲苯、HCl （2）废气达标排放情况 ①有组织废气 2018年1月委托山东天弘质量检验中心有限公司针对5根排气筒中各污染物进行了监测，监测结果见表8。 表8 有组织废气监测情况 污染源名称 监测因子 监测结果 排放量t/a 标准要求 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 废气流速m/s 浓度 mg/m3 排放速率kg/h 粉剂生产线排气筒P1 颗粒物 9 / 1.0 0.18 30 3.5 2,4-D装置烘干废气排气筒P2 颗粒物 21 / 10.6 0.74 30 3.5 10t/h燃煤锅炉烟囱P3 烟尘 17 / 5.2 1.04 20 / SO2 2.9 / 0.18 200 / NOx 131 / 8 300 / 2,4-D装置碱液吸收塔P4 HCl 1.0 0.0016 2.1 0.007 100 0.92 Cl2 <0.2 / 0.0014 65 0.52 二氯乙烷 / / / 33.2 0.85 甲苯 <0.0015 / 0.00002 40 11.6 酚类 <0.3 / 0.0021 100 0.38 焚烧装置排气筒 P5 烟尘 11 / 1.1 0.022 30 / SO2 0.13 / 0.003 200 / NOx 8 / 0.016 300 / 甲苯 <0.0015 0.000003 40 18 二甲苯 <0.0015 / 0.000003 70 7.95 甲醇 <2 / 0.004 190 39.5 四氢呋喃 <0.0007 / 0.0000014 126 3.23 由监测结果可知，2,4-D装置碱液吸收塔排气筒各监测因子均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；2,4-D装置烘干废气排气筒排放的粉尘、粉剂生产线排放的粉尘均能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表1相应标准要求；焚烧装置排放的二氧化硫、氮氧化物及烟尘能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表1相应标准要求，其他监测因子能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。燃煤锅炉废气能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表1相应标准要求。 （2）厂界无组织废气污染物监测达标情况 2015年12月23日至24日委托青岛京诚检测科技有限公司对厂界进行了监测，监测结果见表9。 表9 无组织废气监测情况 单位mg/m3 监测日期 监测点位 采样时间 监测项目 氯化氢 臭气浓度 甲苯 酚类 非甲烷总烃 1,2-二氯乙烷 四氢呋喃 2015-12-23 1#上风向 09:00 0.026 12 0.00075L 0.015L 0.92 1.1L 1.7L 11:00 0.017 13 0.0020 0.02 1.04 1.1L 1.7L 13:00 0.025 15 0.00075L 0.03 1.21 1.1L 1.7L 15:00 0.018 14 0.0032 0.02 1.13 1.1L 1.7L 2#下风向 09:00 0.032 14 0.0024 0.02 1.03 1.1L 1.7L 11:00 0.028 15 0.0030 0.03 1.16 1.1L 1.7L 13:00 0.031 17 0.0028 0.03 1.34 1.1L 1.7L 15:00 0.024 16 0.0039 0.03 1.28 1.1L 1.7L 3#下风向 09:00 0.035 14 0.0031 0.02 1.08 1.1L 1.7L 11:00 0.027 16 0.0041 0.04 1.17 1.1L 1.7L 13:00 0.039 16 0.0035 0.03 1.39 1.1L 1.7L 15:00 0.023 17 0.0046 0.03 1.20 1.1L 1.7L 4#下风向 09:00 0.029 13 0.0032 0.02 1.01 1.1L 1.7L 11:00 0.030 14 0.0029 0.05 1.10 1.1L 1.7L 13:00 0.037 16 0.0021 0.03 1.32 1.1L 1.7L 15:00 0.020 16 0.0038 0.03 1.19 1.1L 1.7L 2015-12-24 1#上风向 09:00 0.023 12 0.0036 0.015L 1.01 1.1L 1.7L 11:00 0.011 14 0.00075L 0.03 1.15 1.1L 1.7L 13:00 0.014 13 0.00075L 0.05 0.97 1.1L 1.7L 15:00 0.027 16 0.0017 0.05 1.24 1.1L 1.7L 2#下风向 09:00 0.028 14 0.0041 0.03 1.06 1.1L 1.7L 11:00 0.035 15 0.0023 0.05 1.21 1.1L 1.7L 13:00 0.024 14 0.0018 0.05 1.04 1.1L 1.7L 15:00 0.030 18 0.0029 0.04 1.30 1.1L 1.7L 3#下风向 09:00 0.034 13 0.0045 0.015L 1.10 1.1L 1.7L 11:00 0.028 16 0.0037 0.03 1.25 1.1L 1.7L 13:00 0.020 14 0.0026 0.02 1.08 1.1L 1.7L 15:00 0.041 17 0.0034 0.03 1.37 1.1L 1.7L 4#下风向 09:00 0.025 13 0.0040 0.015L 1.09 1.1L 1.7L 11:00 0.023 15 0.0025 0.02 1.22 1.1L 1.7L 13:00 0.027 15 0.0032 0.03 1.06 1.1L 1.7L 15:00 0.031 17 0.0028 0.02 1.33 1.1L 1.7L 监测结果表明：厂界无组织各污染物监测浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，由于部分生产线已停产，因此厂界各污染物浓度降低。 ③现有工程废气污染物排放汇总 经计算，现有工程废气污染物排放情况见下表。 表10 现有工程废气污染物排放汇总 单位t/a 污染物 有组织排放量 无组织排放量 合计 酚类 / 0.23 0.23 HCl 0.058 0.211 0.269 二氯乙烷 0.042 0.43 0.472 甲苯 0.0059 2.36 2.37 粉尘 0.007 / 0.007 甲醇 / 0.082 0.082 四氢呋喃 / 0.03 0.03 丙烯醛 / 0.003 0.003 SO2 0.183 / 0.183 NOx 8.016 / 8.016 烟尘 1.062 / 1.062 2、废水排放及治理措施 现有工程废水产生情况见表11。 表11 现有工程废水及水污染物产生情况统计表 装置 产生环节 主要污染物 排放去向 2,4-D/2甲4氯装置 2，4-D酸化工序废水 COD、全盐量 三效蒸发+污水处理站 2甲4氯酸化工序废水 COD、全盐量 碱吸收废水 COD、全盐量 湿捕器废水 COD、全盐量 污水处理站 装置、地面冲洗废水 COD、氨氮、全盐量 真空泵排污水 COD、全盐量 灭幼脲装置 离心高盐废水 COD、全盐量 三效蒸发+污水处理站 装置、地面冲洗废水 COD、氨氮、全盐量 污水处理站 真空泵排污水 COD、全盐量 办公区 生活污水 COD、氨氮 污水处理站 公用工程 循环排污水 COD、氨氮、全盐量 三效蒸发+污水处理站 酸碱废水 COD、氨氮、全盐量 锅炉排水 全盐量 反渗透浓水 COD、氨氮、全盐量 乳油复配 调制釜冲洗废水 COD 污水处理站 地面拖洗水 SS、COD 厂内污水处理站实际处理能力达300m3/d，采用“电解铁床+超声气振脱氨氮+三效蒸发+PSB+水解+SBR”处理工艺。 污水处理站污水处理工艺流程图见图2。 图2 污水处理工艺流程图 根据企业安装的废水在线监测数据（2018年5月份），各污染物排放情况见表12。 表12 现有项目废水最终排放情况 时间 水量m3/h COD 氨氮 浓度mg/L 排放量kg/h 浓度mg/L 排放量kg/h 2018-05-12 11.2 113 1.26 1.69 0.0189 2018-05-13 10.9 155 1.69 1.21 0.0132 2018-05-14 11.6 156 1.82 1.67 0.0195 2018-05-15 11.1 77.2 0.856 14.4 0.16 2018-05-16 10.4 158 1.64 3.95 0.0413 2018-05-17 24.6 124 3.06 4.7 0.116 2018-05-18 11.1 99.5 1.1 5.15 0.0569 2018-05-19 10.4 137 1.43 4.64 0.0483 2018-05-20 24.5 120 2.93 4.22 0.103 2018-05-21 12.8 91.8 1.18 3.62 0.0465 2018-05-22 0.004 71 0.0003 2.95 0 2018-05-22 0.004 78.6 0.0003 3.19 0 2018-05-22 0.003 78.6 0.0002 3.19 0 2018-05-22 0.003 67.4 0.0002 3.14 0 2018-05-22 0 67.4 0 3.14 0 2018-05-22 0.003 64 0.0002 3.21 0 2018-05-22 0.004 64 0.0003 3.21 0 2018-05-22 9.73 78.8 0.767 3.35 0.0326 2018-05-22 23.3 78.8 1.84 3.35 0.0781 5月份平均值 8.8 126 0.341 2.77 0.0085 5月份最大值 25.3 305 5.91 14.7 0.358 5月份最小值 0.0005 47.6 0 0.002 0 5月份累计值 1426 / 175 / 4.38 根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，全盐量产生浓度为2000mg/L，三效蒸发器+污水处理站的处理效率为50%，则全盐量的排放浓度为1000mg/L。 根据最大值进行计算，全厂废水排放量为18万t/a，COD排放量为4.55t/a、氨氮排放量为1.06t/a、全盐量排放量为180t/a，现有项目废水主要的污染物能够满足满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准以及乳山康达水务有限公司污水处理厂进水水质要求。 3、固废 现有工程产生固废情况见表13。 表13 现有工程固体废物产生及排放情况汇总 产生装置 产污环节 产生量（t/a） 治理措施 排放方式 2，4-D/2甲4氯装置 溶剂回收蒸馏残渣 52.59 危废HW04-263-008-04 委托处置 废包装物 4 危废HW04-263-008-04 委托处置 灭幼脲 溶剂回收蒸馏残渣 20.62 危废HW04-263-008-04 委托处置 废包装物 0.1 危废HW04-263-008-04 委托处置 三效蒸发器 2，4-D蒸发废盐(钠盐) 1910.25 废物性质待定 委托处置 灭幼脲蒸发废盐（钠盐） 23.87 废物性质待定 委托处置 蒸发工业盐（钾盐） 1711.015 废物性质待定 委托处置 污水处理 污泥 140 危废HW04 263-011-04 委托处置 活性炭吸附塔 废活性炭纤维 202 危废HW04 263-011-04 委托处置 燃煤锅炉 炉渣、灰渣 1774 一般固废 外售建材公司 办公区 生活垃圾 24.82 一般固废 环卫部门清运 目前，建设单位未对现有项目产生的工业盐的废物性质委托有资质的单位进行鉴定，因此无法判断现有项目产生的工业盐的废物性质。建设单位为防止该部分废盐处理产生环境风险，目前按照危险废物管理要求，委托具备资质的单位进行处置。 4、噪声 工程噪声源主要有泵类、空压机、风机、凉水塔等工作时产生噪声，噪声设备的声级一般在75～85dB(A)之间，采取隔音、减震等降噪措施后，可下降15～20dB(A)。为了解现有项目厂界噪声情况，企业于2015年12月23日至24日委托京诚检测对项目厂界噪声水平进行了监测，结果见14。 表14 项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 采样时间 监测项目 噪声 Leq［dB(A)］ 噪声 L10［dB(A)］ 噪声 L50［dB(A)］ 噪声 L90［dB(A)］ 2015-12-23 1#东厂界 10:04 52.2 52.7 51.0 50.4 22:11 49.7 51.4 50.0 49.1 2#东厂界 10:08 49.6 50.7 49.4 48.1 22:15 47.3 49.4 47.1 46.6 3#南厂界 10:19 48.0 49.5 45.1 44.0 22:37 45.6 47.8 45.4 43.3 4#西厂界 10:28 47.7 48.2 45.8 45.1 22:49 46.9 47.7 46.4 45.2 5#西厂界 10:33 46.4 49.1 45.3 44.6 22:53 45.8 47.1 45.5 44.6 6#北厂界 10:56 44.6 46.5 42.4 37.4 23:08 42.3 45.6 40.2 38.1 2015-12-24 1#东厂界 10:06 53.2 54.5 53.0 52.4 22:13 49.1 49.9 48.8 47.7 2#东厂界 10:11 50.4 51.2 49.8 48.5 22:18 49.8 51.4 48.7 47.4 3#南厂界 10:22 48.8 50.3 47.7 43.8 22:32 47.3 48.1 46.6 44.7 4#西厂界 10:31 47.3 47.5 46.7 45.2 22:46 46.6 47.0 46.2 44.6 5#西厂界 10:35 46.9 48.7 46.4 45.3 22:49 45.1 47.9 44.3 41.6 6#北厂界 10:58 47.2 49.2 41.8 39.6 23:04 44.4 47.7 41.8 38.5 根据监测结果，项目正常生产时，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，由于部分生产线已停产，因此厂界噪声降低。 四、现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况见表15。 表15 现有工程污染物排放情况 单位：t/a 类别 污染物 全厂排放情况 废气 酚类 0.23 HCl 0.269 二氯乙烷 0.472 甲苯 2.37 粉尘 0.007 甲醇 0.082 四氢呋喃 0.03 丙烯醛 0.003 SO2 0.183 NOx 8.016 烟尘 1.062 废 水 废水量(万m3/a) 18 CODcr 4.55 氨氮 1.06 全盐量 180 固废 —— 0 五、现有工程存在的问题及整改措施 存在问题：根据山东省《京津冀及周边地区2017年大气污染物防治工作方案》实施细则、威政办字[2017]25号 威海市人民政府办公室关于印发《威海市2017年大气污染防治实施方案》的通知。城市建成区全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。大力推进建成区以外燃煤锅炉淘汰治理工作，公司现有1台10t/h的燃煤蒸汽锅炉均在10吨以下燃煤锅炉治理之列。 整改措施：在原有锅炉房内，拆除现有的1台10t/h燃煤链条炉，新建1台10t/h的燃气锅炉，配套1根20m烟囱，并增设低氮燃烧器。改造后符合相关政策要求，燃气锅炉废气可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区及《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3）标准，预计2018年7月完成。 |

建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 乳山市位于山东半岛东南部，东邻文登区，西毗海阳市，北接烟台市牟平区，南濒黄海。介于北纬36°41′至37°08′，东经121°11′至121°51′自己，东西最大横距60千米，南北最大纵距48千米，总面积1668平方千米。 项目位于威海韩孚生化药业有限公司现有厂区锅炉房内，具体位置见附图1。 2、地形地貌 乳山市地处胶东低山丘陵区。北部和东西两侧多低山，中南部多丘陵，间有低山。地势呈簸箕状由北向南台阶式下降。乳山河和黄垒河两大河流发源北部山区，向南分别流经两侧低山与中部丘陵之间入海，沿岸形成冲积平原。南部沿海除丘陵外，有零星海积平原分布。 乳山市主要地貌类型分为山地、丘陵、平原，微地貌单元有14种。乳山属胶东低山丘陵区。北部和东、西两侧多低山，中、南部多丘陵，间有低山。地势呈簸箕状由北向南台阶式下降。境内山脉自西向东可分为三列，西列自垛山、马石山向南延伸至玉皇山；中列由双山、三佛山、寨山、多福山向南延伸于海阳所半岛的帽山、大乳山；东列为昆嵛山脉，由虎山、尼姑顶、黄道顶构成主峰，斜贯东北边境。海拔400米以上的山峰12座，最高山峰垛山612.6米。乳山河和黄垒河两大河流向南分别流经两侧低山与中部丘陵之间入海，沿岸形成冲积小平原。南部沿海除丘陵外，有零星海积平原分布。境内山地平均海拔300米以上，面积占全市总面积的22.4%；丘陵海拔100~300米，面积占全市总面积的50.3%；平原面积占全市总面积的27.3%。 3、气候特征 乳山市属暖温带东亚季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都较明显，与同纬度的内陆相比，具有气候温和、温差较小、雨水丰沛、光照充足、无霜期长的特点。但同时旱、涝、风、雹等气象灾害也时有发生。 乳山市全年气候特征： 冬季：平均气温0.3℃，较历年偏高1.1℃；日照时数548.7小时，较历年偏少19.1小时；降水量28.3毫米，较历年偏少5.1毫米。整个冬季气温略偏高，降水偏少，日照时数偏少。 春季：平均气温11.7℃，较历年偏高1.0℃；日照时数738.2小时，较历年偏多16.2小时；降水量183.7毫米，较历年偏多67.5毫米。整个春季气温偏高，降水偏多，日照时数偏多。 夏季：平均气温23.7℃，较历年偏低0.1℃；日照时数688.3小时，较历年偏多50.5小时；降水量458.8毫米，较历年偏少2.5毫米。整个夏季气温偏高，降水量偏少，日照时数偏多。 秋季：平均气温14.0℃，较历年偏高0.2℃；日照时数645.2小时，较历年偏少0.1小时；降水量80.6毫米，较历年偏少52.8毫米。整个秋季气温略偏高，降水明显偏少，日照时数略偏少。 4、土地资源 乳山市土地总面积16.6488万公顷，人均土地面积0.3公顷。其中农用地面积136190.62公顷，占总面积82%；建设用地面积16403.31公顷，占总面积10%：未利用地面积13894.56公顷，占总面积8%。耕地面积58369.95公顷，其中基本农田面积52294.22公顷，人均耕地面积0.1039公顷。 境内土壤类型多样，有利于农、林、牧、渔全面发展。有4个土类、8个亚类、75个属类、153个土种。棕壤分布最广，可利用面积119487公顷，分布在近山阶地、倾斜土地及山丘岭地上；潮土可利用面积18520公顷，分布于乳山河、黄垒河沿岸泊地及沿海各镇近海处；褐土可利用面积33公顷，分布于崖子镇田家村南岭地上；盐土类总面积212公顷，分布于徐家、乳山口两镇近海处。 5、矿产资源 境内发现各类矿产25种（含亚矿种），金属矿产主要有黄金、铁、铜、银等，非金属矿主要有花岗石、大理石、硫、石墨、磷、重晶石、石英、石灰岩、膨润土、钾长石、高岭土等。已查明有资源储量的14种，已开发利用的11种，现正开发的有饰面用花岗岩、建筑用花岗岩、金、铁、地热、长石、银（伴生）、伴生硫8种，其中金矿主要位于胶莱盆地边缘及牟乳成矿带下初镇一带，铁矿分布在诸往镇马陵、神童庙、乳山寨镇司马庄一带，花岗岩主要分布在白沙滩镇潘家、宫家及冯家镇卧龙一带。 6、水资源 境内水资源主要由大气降水形成的地表径流和地下潜水组成，资源数量与时空分配都受降水制约和影响。根据威海市水资源评价，截至2010年年底，乳山市多年平均水资源总量4.88亿立方米，多年平均地表水资源量4.30亿立方米，多年平均地下水资源量1.47亿立方米。地表水可利用量1.05亿立方米，地下水可开采量0.87亿立方米。地表水水质大部分在Ⅲ类以上，为重碳酸盐类、钙组、镁组第一型水，呈中性或弱碱性（pH值7～8），硬度为4.2～8.4德国度之间，皆适于饮用及农业灌溉。地下水储存形式大体为孔隙水、裂隙水、脉岩水，其化学性主要为重碳酸盐类水，其次是硫酸盐类水（主要分布于黄垒河流域中、下游），矿化度均小于1克/升，属淡水。小汤温泉位于冯家镇汤上村，水温一般在40℃～60℃，最高达75℃，矿化度2.644克/升，已开发用于医疗、洗浴。乳山市是水资源较贫乏地区，人均水资源占有量约为全国人均量的1/3，合理利用和有效保护水资源是非常重要的工作。 境内河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落，径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。根据全国第一次水利普查成果，有大、小河流393条，其中，2.5公里以上河流71条。乳山河为境内第一大河，发源于诸往镇东尚山村，全长78公里，流域面积1039平方公里。黄垒河发源于烟台市牟平区莒格庄镇曲家口村，全长71公里，流域面积635平方公里。大型水库龙角山水库总库容1.11亿立方米，其中，兴利库容0.67亿立方米，为乳山市最大淡水水源和主要饮用水源地，被列入全国重要饮用水源地名录。 7、生物资源 境内有15米等深线以内浅海66667公顷，可供开发养殖海产品滩涂6667公顷。浅海及海滩水产资源100多种，主要有：鲅鱼、海蜇、带鱼、鲐鱼、对虾、鹰爪虾、墨鱼、马面豚、牙鲆、鲈鱼、梭鱼、黄鱼、黄姑、梭子蟹、鲳鱼、贻贝、牡蛎、文蛤、泥蚶、蚬子、扇贝、缢蛏等。海岸带有海洋生物412种，其中，红藻、褐藻、绿藻类植物91种；软体、节肢、环节、棘皮、腔肠、海绵等类动物321种。潮间带生物量比较丰富，平均总生物量333.68克/立方米，主要是藻类和软体动物。平均生物密度1538.26个/立方米，主要为软体动物和甲壳动物。 野生动物，有兽类18种，鸟类189种，两栖类7种，爬行类14种，鱼类29种。其中，国家二级保护野生动物26种，山东省重点保护野生动物40种，列于《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》中保护的野生动物146种，列于《濒危野生动植物种国际贸易公约》中保护的动物21种，陆生野生哺乳动物主要有獾、刺猬、黄鼬、野兔、蝙蝠、仓鼠等，鸟类主要有苍鹭、白鹭、喜鹊、麻雀、燕子、雉、乌鸦、海鸥、啄木鸟等。 植物资源丰富，种类繁多。有沙参、元胡、大青叶、黄芩、桔梗、防风、丹参、全草、金银花、透骨草、藏珠等野生药用植物180多种。其他野生草本植物70种，主要有黄背草、野古草、结缕草、羊胡子草、细柄草、隐子草、马唐、蟋蟀草、白羊草、烟台百里香、风松、卷柏、霞草、荻、芦苇、紫苑、野菊花等。根据山东省林木种质资源调查成果，截至2013年年底，境内木本植物有66科142属366种，包括刺楸、北枳椇、三桠乌药、华山矾、蒙古栎、宜昌荚蒾、野柿子、流苏、山茶等国家级和山东省级珍稀濒危树种。主要树种有赤松、栎类、刺槐、黑松、落叶松、楸、赤杨、枰柳、银杏、茶等，主要果树有板栗、核桃、柿子、软枣、枣、山楂、苹果、梨、桃、杏、李、葡萄等，引进的主要树种有刺槐、黑松、落叶松、水杉、刺杉、华山松、赤杨、杜仲、毛竹、鹅掌楸、湿地松、厚朴、刚火松、斑克松、刚松、火炬松、樟子松、小干松、北美黄松、乔松、岷江柏木等。主要天然灌木树种有卫茅、胡枝子、映山红、野蔷薇、酸枣等。 8、海岸海域 乳山市海岸线西起乳山口，东至浪暖口，全长199.27公里。沿海有大小港湾12个，自西向东主要有乳山口湾、葫芦岛湾、大圈海湾、塔岛湾、白沙湾、白沙口湾、洋村口湾、浪暖口湾等；岛屿22个，自西向东主要有东小青岛、浦岛、险岛（杜家岛）、塔岛、竹岛、南黄岛、腰岛、宫家岛等，其中东小青岛、险岛（杜家岛）、南黄岛有居民居住。海岸类型以沙质岸为主，自西向东大体可分为3个岸带：乳山口内湾和杜家岛内湾至小泓为泥质带，潮间带300～2000米；浦岛至白沙口以西为岩岸，潮间带100～500米；白沙口以东大部分为沙质岸，潮间带300～1000米。乳山近海潮汐属正规半日潮类型，乳山口湾年平均潮差变化范围为237～250厘米。有岬角9处。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 项目位于乳山市，根据乳山市环境保护局发布的乳山市城市环境空气质量统计（2017年5月-2018年4月），乳山市年平均环境空气质量PM2.5：29.42μg/m3、PM10：53.25μg/m3、SO2：10.75μg/m3、NO2：18.58μg/m3。各项指标均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表16 乳山市城市环境空气质量统计数据一览表 监测指标 SO2（μg/m3） NO2（μg/m3） PM10（μg/m3） PM2.5（μg/m3） 2017年5月 6 21 42 25 2017年6月 11 18 63 38 2017年7月 26 23 86 58 2017年8月 16 26 77 47 2017年9月 14 18 61 35 2017年10月 13 23 63 32 2017年11月 10 23 61 26 2017年12月 8 20 45 20 2018年1月 8 15 38 20 2018年2月 3 10 37 21 2018年3月 6 14 25 12 2018年4月 8 12 41 19 年平均值 10.75 18.58 53.25 29.42 2、地表水 根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月21日-22日、2016年6月2日-3日对项目东侧200m的司马庄河进行了监测，具体见表17。 表17 项目区域地表水监测结果 监测 项目 监测点 pH COD mg/L BOD mg/L 硝酸盐mg/L 氟化物mg/L 氯化物mg/L 硫酸盐mg/L 司马庄河 7.34~7.52 12.2~14.1 4.2~5.5 8.16~8.49 0.29~0.44 41.3~49 42.1~66.7 标准 6~9 20 4 10 1.0 250 250 监测结果表明：司马庄河水质除BOD出现超标外，其他各水质因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，BOD造成超标的原因主要与周边村庄生活污水排入有关。 3、地下水 根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月22日对厂内地下水现状进行了采样监测，具体见表18。 表18 地下水现状监测结果 项目 pH值 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 硝酸盐 亚硝酸盐 氨氮 监测值 6.83 0.46 194 376 5.27 0.008 0.05 标准值 6.5～8.5 ≤3.0 ≤450 ≤1000 ≤20 ≤0.02 ≤0.2 由监测结果可知，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 4、声环境 《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月22日对厂界噪声进行了监测，厂界噪声监测结果见19。 表19 厂界噪声监测结果 编号 点位 昼 间 夜 间 现状值 标准值 超标值 达标情况 现状值 标准值 超标值 达标情况 12.23 1#东厂界北 52.2 60 -7.8 达标 49.7 50 -0.3 达标 2#东厂界南 49.6 60 -10.4 达标 47.3 50 2.3 达标 3#南厂界 48.0 60 -12 达标 45.6 50 -9.4 达标 4#西厂界南 47.7 60 -12.3 达标 46.9 50 1.9 达标 5#西厂界北 46.4 60 -13.6 达标 45.8 50 0.8 达标 6#北厂界 44.6 60 -15.4 达标 42.3 50 -12.7 达标 12.24 1#东厂界北 53.2 60 -6.8 达标 49.8 50 -2.9 达标 2#东厂界南 50.4 60 -9.6 达标 49.8 50 4.8 达标 3#南厂界 48.8 60 -11.2 达标 47.3 50 -7.7 达标 4#西厂界南 47.3 60 -12.7 达标 46.6 50 1.6 达标 5#西厂界北 46.9 60 -13.1 达标 45.1 50 0.1 达标 6#北厂界 47.2 60 -12.8 达标 44.4 50 -10.6 达标 由上表可以看出监测期间，各厂界监测点昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 5、生态环境 项目区域内主要为农村生态环境，植被以人工植被为主，主要农作物有小麦、玉米、白薯、大豆、花生、芝麻、棉花等；野生植物以白羊草、米口袋、蒿类为主，伴生蒲公英；人工饲养动物有牛、羊、驴、骡、猪、狗等。区域内无国家保护的野生动植物、名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境空气 主要保护项目所在区域大气环境，保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表20 环境空气污染物基本项目浓度限值 项目 标准限值 浓度单位:ug/m3（标准状态） 浓度单位:mg/m3 （标准状态） SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 二级标准浓度限值 年平均 60 40 70 35 —— —— 24小时平均（O3为日最大8小时平均） 150 80 150 75 160 4 1小时平均 500 200 —— —— 200 10 2、地表水 主要保护目标为项目附近的司马庄河，项目区地表水保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表21 地表水环境质量标准基本项目标准限值（单位：mg/L） 项目 标准限值 水温 PH值 （无量纲） 溶解氧≥ COD≤ BOD5≤ 氨氮≤ 总磷≤ 总氮≤ Ⅲ类 周平均最大温升≤1℃;最大温降≤2℃. 6～9 5 20 4 1.0 0.2 1.0 3、地下水 主要保护目标为当地地下水环境，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。本项目周边无地表水饮用水源保护区。 表22 地表水环境质量标准基本项目标准限值（单位：mg/L） 项目 浓度值 项目 浓度值 pH 6.5-8.5 大肠菌数 ≤3 挥发酚 ≤0.002 NO3-N ≤20 氨氮 ≤0.2 氟化物 ≤1.0 氰化物 ≤0.05 硫酸盐 ≤250 总硬度 ≤450 NO2-N ≤0.02 4、声环境 项目所在区域为2类标准适用区。主要保护项目厂界区域及项目周围居民，保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 5、主要环境保护目标 本项目1000m范围内，无风景名胜、自然保护区。主要环境保护目标见表23和附图2。 表23 项目周围环境保护目标情况 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 地表水 司马庄河 W 200 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 地下水 项目区 浅层地下水 / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 环境空气 凤台顶村 N 300 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准要求。 2、锅炉燃烧废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区及《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3）。 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号公告修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 现有总量指标： (1)废水总量指标：COD62.79t/a、氨氮5.29t/a，纳入乳山康达水务有限公司污水处理厂总量指标内。 (2)废气总量指标：SO213.49t/a、NOx21.78t/a。 改造项目： (1)废水总量指标：不新增外排废水，COD、氨氮排放量无变化； (2)废气总量指标：本次锅炉改造项目完成后，锅炉烟气中污染物排放量分别为：SO20.01t/a、NOx0.057t/a，SO2、NOx产生量减小，无需申请总量。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期 本次改造仅拆除锅炉本体及附属设计，锅炉房不进行改动。施工期主要是锅炉本体及配套设施的拆除、燃气锅炉的安装。 主要污染工序： 设备拆除过程主要的环境影响是废气、噪声和固废的影响。 （1）废气 主要是施工机械在室外工作时，碾压地面产生的粉尘；机械运行产生的尾气。 （2）噪声 设备拆除过程中，所用室外施工机械主要有吊车、升降机等。其产生的噪声的特点是不定时和短暂的。 （3）固废 产生的固废主要有拆除的设备、剩余的炉渣和煤炭等，施工人员产生的生活垃圾等。 2、运营期 图3 生产工艺流程及排污点示意图 工艺流程简述： 自来水经反渗透装置处理后得到软化水用于锅炉产蒸汽；蒸汽在相应工段使用后部分冷凝水回到锅炉。 主要污染工序： 项目运营期主要污染工序及污染物如下： 一、废气 项目废气污染物主要为燃气锅炉燃烧液化气产生的废气。 锅炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，燃气锅炉采取低氮燃烧措施后烟气经1根高20m、内径0.75m的排气筒排放。 二、废水 项目不增加生活污水及生产废水。 三、固废 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生；本项目将燃煤蒸汽锅炉改造为燃气蒸汽锅炉，无需脱硫和除尘工序，减少了煤渣、灰渣产生量。 四、噪声 本项目主要噪声为生产设备运转过程中产生的噪声，噪声级约75~85dB（A）。根据噪声源特点采取加装消声器、隔声罩、基础减震等措施后噪声下降20~25dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况（运营期）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃烧废气 | 烟尘 | 6.7mg/m3 0.004t/a | 6.7mg/m3 0.004t/a |
|  |  | SO2 | 16.7mg/m3 0.01t/a | 16.7mg/m3 0.01t/a |
|  |  | NOx | 158mg/m3 0.095t/a | 94.8mg/m3 0.057t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 不增加污水排放量 |
|  | 软水制备浓水 | 全盐量 |  |
|  | 锅炉排污水 | COD |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 不增加生活垃圾产生量 |
| 噪 声 | 噪声主要为设备运行噪声，噪声值75～85dB(A) ，经墙体隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。对周围的声环境质量影响较小。 |
| 主要生态影响 本项目在现有项目基础上建设，本项目的施工基本不对周围植被造成影响。本项目营运期污染物均达标排放，对周围生态环境产生的影响较小。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目改造区域为厂区内锅炉房，本次改造仅拆除锅炉本体及附属设施、配套的环保设施等，无土建工程。施工期主要是锅炉本体及配套设施的拆除及燃气锅炉的安装。 施工期对环境的影响主要表现为施工时产生的扬尘、机械噪声、废水和固废对周围环境的影响。具体分析如下： 一、大气环境影响分析及防治措施 场地施工期间，如遇干燥、大风天气，则极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：经常保持施工地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖等。在采取上述措施后，可减轻施工扬尘对项目区周围区域环境的影响。 结合《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府第248号令）的要求，项目拟采取以下防治措施减轻扬尘对环境的影响： ①建设单位在与施工单位签订施工承发包合同时，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任列入承包内容，将扬尘污染防治费用列入工程预算，并在施工过程中由专人负责。 ②建设项目施工监理单位应当把扬尘污染防治措施纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 ③对拆除后的裸露地面应定期洒水降尘，同时保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ④加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 ⑤加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 故综合以上分析，一般情况下采取以上措施后，可有效减少对环境的影响，其将随施工的结束而消失。 二、水环境影响分析及防治措施 施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的施工废水等。 生活污水主要污染物是SS、CODCr、BOD5等，利用厂内现有生活设施；施工废水主要为设备清洗废水、场地冲洗废水等，主要污染物是SS、石油类等，沉淀后回用。 本次工程施工量较小，上述废水产生量较小，且以自然蒸发下渗为主，不会产生地表径流，不会对周围地表水环境产生不利影响。 三、固体废物处置及管理 产生的固废主要有拆除的设备、剩余的炉渣和粉煤灰等，施工人员产生的生活垃圾等。 在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施： ①拆除的设备应暂存于公司仓库，不能乱堆乱放。 ②生活垃圾应投放于现有生活垃圾收集箱，交环卫部门清运统一处置。 ③在竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做的“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 拟建通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。 四、声环境影响分析及防治措施 设备拆除过程中，所用室外施工机械主要有吊车、升降机等。其产生的噪声的特点是不定时和暂时的。高噪声机械工作室，对周围环境的影响很大，故在夜间不允许进行施工。 施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理： ①合理安排施工时间，制定科学的施工计划，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 ②施工工地周围安装维护屏障，高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。 ③运输车辆规定进、出路线，使行驶道路保持平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。 ④加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而增加的车辆鸣号。 在采取以上各项减噪措施的前提下，施工期厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期噪声对周围声环境的影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期大气污染物主要为锅炉燃烧废气，其主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 1、废气 蒸汽锅炉采用的燃料为液化石油气，根据蒸汽热值、液化石油气燃烧值，锅炉热效率计算，液化石油气消耗量约为16000m3/a，液化石油气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx。烟气经过1根高20m，出口内径0.75m的烟囱排放。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，液化石油气燃烧过程产生烟气的量为375170.58Nm3/N万m3液化石油气，液化石油气燃烧过程产生SO2的量为0.02Skg/万m3液化石油气（GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，本次S取300），产生NOx为59.61kg/万Nm3液化石油气；根据社会区域类登记培训教材中p123中表4-12的数据，烟尘：2.2kg/万m3。 本项目选用液化石油气低氮燃烧器，燃烧过程可减少40%以上氮氧化物产生量。本项目用液化气量为16000m3/a。 经计算，项目燃烧废气排放情况如表24所示： 表24 锅炉废气排放情况一览表 污染物 工作时间（h） 燃料用量（m3/a） 废气量（m3/a） 产生情况 排放情况 排气筒高度（m） 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 烟尘 7200 16000 6×105 0.004 6.7 0.004 6.7 20 SO2 0.01 16.7 0.01 16.7 NOx 0.095 158 0.057 94.8 综上，项目锅炉烟气污染物二氧化硫、烟尘及氮氧化物排放浓度《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区及《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3）。 综上所述，采取有效的大气污染防治措施后，本项目所产生的废气能够达标排放，不会对周围大气环境产生大的影响。 2、地表水环境影响分析 项目不新增劳动定员，不增加生活污水产生及排放量。 项目原有1台燃煤锅炉，拟替换为1台燃气锅炉，锅炉数量不变，现有工程蒸汽用量不变，因此不新增锅炉排污水及软水制备产生的浓水。 项目所有废水经厂区污水处理站处理后，通过市政污水管网，进入乳山康达水务有限公司污水处理厂进一步处理，对水环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。本项目将燃煤锅炉改为燃气锅炉，无需脱硫除尘工序，减少了炉渣、灰渣产生量1774t/a。 4、声环境影响分析 （1）噪声污染源 本项目营运期主要噪声是生产设备噪声，噪声源包括油泵、风机等。噪声源强75～85dB(A)。 （2）噪声防治措施 ①源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。 ②设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置。 ③平面布置应统筹兼顾、合理布局，增加项目噪声源与敏感点的防噪间距。 ④加强绿化，在本项目周边栽种高大树木，营造一个生态化的环境。 在采取以上室内安装、安装基础减震、加设隔声罩、安装隔声门窗等措施，经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB、夜间50dB）的要求。 5、项目改造前后“三本账”分析 山东天弘质量检验中心有限公司2018年1月份对燃煤锅炉排气筒废气排放进行监测，根据烟气实际排放量和排放浓度，计算废气中烟尘、SO2、NOx排放量分别为1.04t/a、0.18t/a、8t/a。 项目废水主要为软水制备产生的浓水和锅炉排污水。根据建设单位提供资料，制水过程产生的浓水为1440m3/a；锅炉排污水的产生量为1440m3/a，经厂区污水站处理后COD、NH3-N、全盐量排放量分别为0.88t/a、0.017t/a、2.88t/a。 项目原有1台燃煤锅炉，拟替换为1台燃气锅炉，锅炉数量不变，现有工程蒸汽用量不变，因此不新增锅炉排污水及软水制备产生的浓水。项目锅炉排污水及软水制备产生的浓水经厂区污水处理站处理后，通过市政污水管网，进入乳山康达水务有限公司污水处理厂进一步处理。 根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目环境现状评估报告》，现有项目燃煤锅炉产生灰渣量约为1774t/a。 项目锅炉改在前后污染物排放情况见下表。 表25 改造前后污染物排放表 单位：t/a 污染物名称 原有项目排放量 改造项目排放量 “以新带老”削减量 总排放量 排放增减量 废气 烟尘 1.04 0.004 1.04 0.004 -1.036 SO2 0.18 0.01 0.18 0.01 -0.17 NOX 8 0.057 8 0.057 -7.943 废水 COD 0.88 0 0 0.88 0 NH3-N 0.017 0 0 0.017 0 全盐量 2.88 0 0 2.88 0 固废 1774 0 1774 0 -1774 6、环境风险分析 6.1概述 根据对项目涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为液化气发生泄漏引发火灾对环境的风险；低氮燃烧器发生故障对环境产生的风险，不考虑自然灾害引起的风险。 6.2重大危险源辨识及评价等级确定 6.2.1重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： (1)单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 (2)单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式①计算，若满足式①，则定为重大危险源： ∑(qi/Qi)≥1……………………………① 式中： qi——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)； Qi——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的物质，该项目重大危险源辨识情况见表26。 表26 该项目重大危险源辨识 危险化学品名称 临界量(t) 实际量(t) qi/Qi 是否重大危险源 危险性 液化石油气 50 48.7 0.97 否 易燃性 6.2.2 评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中推荐的环境风险等级划分依据见表27。 表27 环境风险评价等级划分依据一览表 项目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一级 二级 一级 一级 非重大危险源 二级 二级 二级 二级 环境敏感地区 一级 一级 一级 一级 本项目所在地不属于环境风险敏感区，生产贮存单元不构成重大危险源，危险物质为易燃物质。对照环境风险评价等级划分依据，该项目环境风险评价等级确定为二级。 6.3 风险源项分析 评估项目生产过程中可能发生的环境风险事故主要为液化气发生泄漏引发火灾对环境的影响；低氮燃烧器发生故障对周围环境的影响。 6.4 环境风险防范措施 1、液化气瓶环境风险事故措施： ①泄漏应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②消防措施 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 ③急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 2、废气处理设施风险防范措施 加强管理，维修人员定期进行检测； 若废气处理措施发生故障时，应及时停车进行维修，确保正常运行后方可进行生产，避免废气未经处理对周边环境产生影响。 3、运营管理 ⑴定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良好技术状态，以备随时利用。 ⑵加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。 ⑶加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。 ⑷根据工作环境的特点，工作人员配置各种必须的安全防护用具，如安全帽、防护工作服、防护手套、防护鞋靴等。 (5)加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。 6.5 环境风险评估结论 本项目针对各风险物质及风险环节采取了完善的风险防范措施。综合以上分析，本项目风险评估结论如下： 1、根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对本项目功能单元的划分，判定本项目无重大危险源，主要以制定防范、减缓和应急措施为主。 2、本项目最大的潜在风险为低氮燃烧器发生故障对环境造成的风险；液化气发生泄漏引发火灾爆炸对环境造成的风险，事故影响在可接受范围内。 3、本项目主要风险因素很少，影响程度相对较低。 综上所述，本项目的环境风险值水平是可以接受的。 7、清洁生产分析 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 为积极响应《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》、《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)、《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发[2013]30号)等国家政策，威海韩孚生化药业有限公司于2017年7月拆除了1台4t/h燃煤链条炉和1台导热油炉，现拟将厂内的1台10t/h燃煤链条炉拆除，新建1台10t/h的燃气锅炉，配套1根20m烟囱，并增设低氮燃烧器，布袋除尘器、脱硫塔停用，45m烟囱拆除。液化石油气属清洁能源，可以从源头上大大降低污染物的产生；设备选用低噪声型号，采用低氮燃烧器，严格贯彻“节能、降耗、减污”的环保理念。 综上所述，项目符合清洁生产政策的要求。 8、环保“三同时”一览表 该项目环境保护“三同时”验收内容见表28。 表28 环保“三同时”验收一览表 项目 污染源 监测因子 治理措施 处理效果 废气 锅炉废气 颗粒物、SO2、NOx 低氮燃烧器+1根20m烟囱 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区、《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单标准 废水 化水装置产生的弃水 全盐量 经厂内污水处理站处理后，通过市政污水管网排入乳山康达水务有限公司污水处理厂 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准要求 锅炉定期排污水 COD、SS 噪声 生产设备 Leq 选用低噪声设备，根据噪声产生的位置及特点分别采取降噪措施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值 固废 —— —— —— 8、环境管理及监测计划 项目环境管理机构依托现有，公司设置专门的环保机构，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，建立环保台账，制定环境监测计划，本次改造工程污染源环境监测计划详见表29。 表29 项目污染源监测计划 类型 监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 废气 燃气锅炉烟气 锅炉烟囱 颗粒物、SO2、NOx 1次/半年 废水 化水装置产生的弃水、锅炉定期排污水 污水处理站出口 COD、SS、全盐量 1次/半年 噪声 厂界噪声 各厂界外1m处 厂界噪声 1次/季度 以上监测计划可委托有资质部门进行监测。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（运营期）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃气废气 | 烟尘、SO2、NOx | 蒸汽锅炉燃烧液化石油气，并采用低氮燃烧的方式，经1根高20m，出口内径0.75m的烟囱排放排 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区及《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 不增加生活污水产生量及生产废水产生量。 | 经厂区污水处理站处理后可达标排放 |
|  | 锅炉 | COD |  |  |
|  | 软水制备 | 全盐量 |  |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 不增加生活垃圾产生量 | 对环境影响很小 |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的主要设备为锅炉房风机及各类泵等运行产生的噪声，噪声值为75～85dB(A)。采取消声、隔震和减震措施。对高噪声设备进行吸声材料隔断，厂区经合理布局和建筑物墙壁吸声隔，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 |
| 生态保护措施及预期效果 （1）加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 （2）加强项目所在厂区厂界绿化，种植花草、树木，乔、灌、草结合，补偿项目建设对生态环境的影响。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为威海韩孚生化药业有限公司锅炉技术改造项目，该项目位于威海韩孚生化药业有限公司现有厂区内，拟将1台10t/h燃煤链条炉拆除，新建1台10t/h的燃气锅炉，配套1根20m烟囱，并增设低氮燃烧器，布袋除尘器、脱硫塔停用，45m烟囱拆除。 本项目总投资300万元，不新增劳动定员，预计投产日期为2018年7月。 2、产业政策符合性 根据国家发展改革委新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于“鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第23款的规定：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、规划符合性 本项目位于威海韩孚生化药业有限公司现有厂区内，不涉及新占土地及新征建设用地，项目用地性质为工业用地，因此，本项目建设符合用地规划，选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气：根据乳山市环境保护局发布的乳山市城市环境空气质量统计（2017年5月~2018年4月），乳山市年平均环境空气质量PM2.5：29.42μg/m3、PM10：53.25μg/m3、SO2：10.75μg/m3、NO2：18.58μg/m3。各项指标均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 （2）地表水：根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月21日-22日、2016年6月2日-3日对项目东侧200m的司马庄河进行了监测，监测结果表明：司马庄河水质除BOD出现超标外，其他各水质因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，BOD造成超标的原因主要与周边村庄生活污水排入有关。 （3）地下水：根据《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月22日对厂内地下水现状进行了采样监测，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 （4）声环境：《威海韩孚生化药业有限公司10600吨/年除草剂、100吨/年杀虫剂节能改造项目现状环境影响评估报告》，青岛京诚检测科技有限公司于2015年12月22日对厂界噪声进行了监测，各厂界监测点昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （5）生态环境：项目区生态环境一般，主要植被为人工植被，生物多样性简单，无需要保护的动植物种。 5、运营期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目选用液化石油气，并增设低氮燃烧器，燃烧过程可减少40%以上氮氧化物产生量，废气经20m烟囱排入大气。本项目用气量为16000m3/a，根据计算，污染物排放量为烟尘：0.004t/a、SO2：0.01t/a、NOx：0.057t/a；污染物排放浓度为烟尘：6.7mg/m3、SO2：16.7mg/m3、NOx：94.8mg/m3。 燃气废气能够达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2一般控制区及《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)超低排放第2号修改单（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3）。 项目实施后可削减烟尘、SO2、NOx排放量分别为1.036t/a、0.17t/a、7.943t/a，促进区域环境质量的改善。 综上，项目运行期间大气污染物能够实现达标排放，削减了大气污染物排放量，对周围大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 项目不新增劳动定员，不增加生活污水产生及排放量。 企业拟将厂内的1台10t/h燃煤链条炉拆除，新建1台10t/h的燃气锅炉，锅炉数量不变，现有工程蒸汽用量不变，因此不新增锅炉排污水及软水制备产生的浓水。 项目废水经厂区污水处理站处理后可做到达标排放，对水环境影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 本项目不新增生活垃圾产生量，无生产固体废物产生，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目营运期主要噪声是生产设备噪声，噪声源包括泵站、鼓风机等。在采取室内安装、安装基础减震、加设隔声罩、安装隔声门窗等措施，经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所用液化石油气为易燃易爆物质，未构成重大危险源，主要风险类型为火灾和爆炸，应严格落实各种安全措施，进行风险排查，将环境风险降低到最低程度，一旦发生事故，应启动分类分级应急预案。项目所在区域属非敏感区域；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不构成重大危险源。 7、总量控制指标 山东省的污染物控制指标以COD、NH3-N、SO2和NOx为主。 本项目热源来源于燃烧液化石油气，拟建项目废气排放量60万Nm3，的排放量SO2：0.01t/a、NOx：0.057t/a，根据威海市环境保护局下发的排污许可证总量控制指标，SO213.49t/a、NOx21.78t/a，废气污染物总量指标满足项目要求。 本项目不新增生活污水及生产废水。 因此，项目总量指标能够满足项目要求，无需新申请总量。 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合区域规划，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目选址是合理的，建设是可行的。

二、措施及建议 1、认真贯彻落实已制定的环保措施，严格执行建设项目“三同时”规定。 2、严格执行噪声防治措施方案，防止噪声扰民。 3、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 排污许可证 附件4 土地证 附件5 环评批复 附件6 环评验收 附件7 例行监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系卫星影像图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目锅炉房平面布置图 附图5 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。