| 放大图片 | 产品名称： YK43F天燃气减压阀 产品型号： YK43F-16C/25C/40C 产品特点： 很荣幸为您推荐YK43F天燃气减压阀－永嘉三科阀门有限公司的重点产品之一，厂家直接供货，价格优势明显，并免费提供产品的小样图、技术参数、安装尺寸等问题的咨询，欢迎来电洽谈0577－67319500 产品报价： 面议 |
| --- | --- |

YK43F天燃气减压阀详细资料：

一、YK43F天燃气减压阀简介： YK43F天然气减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。 二、YK43F天然气减压阀 主要技术参数和性能指标 公称压力（Mpa） 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳体试验压力（Mpa）* 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 密封试验压力（Mpa） 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 最高进口压力（Mpa） 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 出口压力范围（Mpa） 0.1-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-3.5 0.5-4.5 压力特性偏差（Mpa）△P2P GB12246-1989 流量特性偏差（Mpa）P2G GB12246-1989 最小压差（Mpa） 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0 渗漏量 X/F（聚四氟乙稀/橡胶）：O Y（硬密封）：GB12245-1989 *：壳体试验不包括膜片、顶盖 YK43F天然气减压阀流量系数（Cv） DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500 YK43F天然气减压阀主要零件材料 零件名称 零件材料 阀体 阀盖 底盖 WCB/FCB* 阀座 阀盘 2Cr13/304* 缸套 2Cr13/25（镀硬铬）/304* 活塞 2Cr13/铜合金/铜合金* 活塞环 合金铸铁/对位聚苯* 导阀座 导阀杆 2Cr13/304* 膜片 1Cr18Ni9Ti 主阀 导阀弹簧 50CrVA 调节弹簧 60Si2Mn 密封垫（X/F型号） 橡胶/聚四氟乙稀 导阀体 导阀盖 25/304* *：用于氧气介质时的材料 YK43F天然气减压阀外形尺寸（PN1.6-4.0）单位：mm 公称通径DN 外 形 尺 寸 L H Hl 1.6/2.5MPa 4.0MPa 15 160 180 290 90 20 160 180 300 98 25 180 200 300 110 32 200 220 300 110 40 220 240 320 125 50 250 270 320 125 65 280 300 325 130 80 310 330 365 160 100 350 380 365 170 125 400 450 475 200 150 450 500 475 210 200 500 550 515 240 250 650 560 290 300 800 705 335 350 850 745 375 400 900 780 405 450 900 730 455 500 950 835 465 YK43F天然气减压阀外形尺寸（PN6.4-16.0） 单位：mm 公称通径DN 外 形 尺 寸 L H Hl 6.4MPa 10.0/16.0MPa 15 180 180 300 100 20 180 200 310 105 25 200 220 31 120 32 220 230 310 120 40 240 240 335 135 50 270 300 335 135 65 300 340 340 140 80 330 360 380 170 100 380 380 185 125 450 490 215 150 500 490 225 200 550 535 260 250 650 580 310 300 800 725 355 350 850 765 395 400 900 800 435 500 950 855 495 YK43F天然气减压阀连接形式 法兰式：RF FM RJ 执行准备：JB79 GB9113 ANSI B16.5 YK43F天然气减压阀工作原理及其结构（参看结构图） YK43F天然气减压阀出厂时,调节弹簧处于未压缩状态,此时主阀瓣和付阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针方向转动调节螺钉,压缩调节弹簧,使膜片下移顶开付阀瓣,介质由a孔进入活塞上方,活塞在介质压力的作用下,向下移动推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后,同时由c孔进入膜片下方,当阀后压力超过调定压力时,推动膜片上移压缩调节弹簧.付阀瓣随之向关闭方向移动,使流入活塞上方的介质减小,压力也随之下降,此时主阀瓣在主阀瓣弹簧力的推动下上移,使主阀瓣与主阀座的间隙减小,介质流量随之减少,使阀后压力随之下降到新的平衡,反之当阀后压力低于调定压力时,主阀瓣和主阀座间隙增大,介质流量随之增加,使阀后压力随之增高达到新的平衡. YK43F天然气减压阀维护与检修 1减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放. 2长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈. YK43F天然气减压阀故障与消除方法 故障现象 产生原因 消除方法 减压阀不减压或减压失灵及直通 1主阀或付阀密封面有污物 2主阀或付阀密封面损坏 3主、付阀瓣弹簧疲劳或折断 4反馈通道3孔被堵塞 5膜片疲劳或损坏 6活塞汽缸磨损或腐蚀 7活塞环槽与活塞环卡住 8阀体腔内充满冷凝液 1． 将污物清除干将 2． 密封付研磨修复或更换 3． 更换新弹簧 4． 清除通道中的污物 5． 更换膜片 6． 加工修正或更换活塞环 7． 拆下活塞清洗 8． 松开螺塞排出冷凝液 不通汽 1清洗过程中阀盖装错位 2上垫片移位堵住进出孔 3进入付阀通道孔堵塞 1． 拆下阀盖定位后装好 2． 使垫片孔对准进出孔 3． 拆下阀盖清除通道污物 订货须知： 尊敬的用户您好：如果在您确定要使用YK43F天燃气减压阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。 一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定YK43F天燃气减压阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。 欢迎您再访问我们的网站www.sankefm.com查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.