浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目竣工环境保护验收监测报告

（阶段性）

HJ180184-YH

建设单位：浙江晶芯磁业有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2018年06月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:  戈  涛

报  告  编  写  人：戈  涛

建设单位浙江晶芯磁业（盖章）    编制单位嘉兴嘉卫检测（盖章）

有限公司                        科技有限公司

电话:18117239227                电话:0573-82820806

传真: /                         传真:0573-82820906

邮编:314006                     邮编:314000

地址:嘉兴市南湖区大桥镇         地址:浙江省嘉兴市东升东路

广益路与平湖塘交叉口             229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	2

2．验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	4

3．项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	7

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 水源及水平衡	8

3.5 工艺流程	9

3.6 项目变动情况	9

4．环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.2 其他环境保护设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6．验收执行标准	15

6.1废水执行标准	15

6.2噪声执行标准	15

6.3固废参照标准	15

6.4总量控制指标	15

7．验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

8．质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器	17

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9．验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 环保设施调试运行效果	20

10．验收监测结论	23

10.1 环保设施调试运行效果	23

附 件 目 录

附件1. 浙江晶芯磁业有限公司环评批复

附件2. 浙江晶芯磁业有限公司污水入网证明

附件3. 浙江晶芯磁业有限公司建设项目生产设备清单

附件4. 浙江晶芯磁业有限公司建设项目产量及原辅料统计表

附件5. 浙江晶芯磁业有限公司固废产生量及处置证明

附件6. 浙江晶芯磁业有限公司房屋租赁合同

附件7. 浙江晶芯磁业有限公司验收监测期间工况表

附件8. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ180184-1、HJ180184-2号

# 1．项目概况

浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目为新建项目，位于嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口，租赁嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司4号厂房（目前嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司厂区已整体出让给嘉兴市星源城镇建设开发有限公司），总建筑面积763平方米，总投资499万元，引进横纵一体磁场退火炉、高频阻抗测试仪等设备，项目建成后形成年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目。

2017年2月，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表》。2017年4月12日，嘉兴市南湖区行政审批局以南行审投环[2017]46号对该项目提出审核意见。

2017年5月，该项目投入试生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

由于本项目设备还未上全，故本次验收为阶段性验收。

受浙江晶芯磁业有限公司的委托，嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2018年5月10日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2018年5月23-24日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

2、《中华人民共和国标准化法》；

3、新《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）；

5、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

8、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

9、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；

10、浙江省环境保护厅《关于进一步加强建设项目固体废弃物环境管理的通知》浙环发〔2009〕76号；

11、浙江省人民代表大会常务委员会公告第41号《浙江省大气污染防治条例》；

12、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号），2015年12月30日。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表》，2017年2月；

2、嘉兴市南湖区行政审批局 南行审投环[2017]46号《关于浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表的批复》，2017年4月12日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、《国家危险废物名录》（部令 第39号）

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

6、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目竣工环境保护验收监测方案》；

7、嘉卫检测技术有限公司监测报告HJ180184-1、HJ180184-2号。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

浙江晶芯磁业有限公司位于嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口，经度120°50′55.15″，纬度30°44′15.98″。项目主要设备、声源位于车间中央位置。项目北面为4号厂房空置，再以北为嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司厂区空地；西面为4号厂房中俄科技转化中心，再以西为大家浜；南面为嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司5号厂房；东面为嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司4号厂房食堂，再以东为嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司厂区空地。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2和图3-3。

## 3.2 建设内容

项目总建筑面积763平方米。项目总投资499万元，项目全部投产后，可形成年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产能力。目前企业设备还未上全，可形成年产纳米晶磁芯18吨的生产能力。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带材剪切设备 | 1 | 0 |
| 2 | 横纵一体磁场退火炉（内径0.6m） | 1 | 1 |
| 3 | 真空退火炉 | 1 | 1 |
| 4 | 磁芯涂层卷绕一体机 | 1 | 0 |
| 5 | 自动卷绕机 | 4 | 10 |
| 6 | 真空含浸机 | 1 | 0 |
| 7 | LCR数字电桥 | 3 | 3 |
| 8 | 软磁静态磁滞回线测试仪 | 1 | 1 |
| 9 | 交流损耗测试仪 | 1 | 0 |
| 10 | 高频阻抗测试仪 | 1 | 1 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计产量 | 2017年5月-2018年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米晶磁芯 | 90吨 | 15吨 |
| 2 | 非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备 | 20台 | 0台 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评设计年消耗量 | 2017年5月-2018年4月消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、纳米晶磁芯 |
| 1 | 非晶、纳米晶带材 | 100t/a | 13.6t |
| 2 | 氧化镁绝缘材料 | 50kg/a | 0kg |
| 3 | 固化材料 | 100kg/a | 0kg |
| 4 | 塑料外壳 | 20t/a | 2.5t |
| 5 | 酒精 | 1000L/a | 0L |
| 6 | 氮气 | 10000m3/a | 1920m3 |
| 二、非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备 |
| 1 | 不锈钢 | 40t/a | 0t |
| 2 | 铜线 | 30t/a | 0t |
| 3 | 风机 | 20个/a | 0个 |
| 4 | 控制柜 | 20个/a | 0个 |
| 5 | 温度传感器 | 60个/a | 0个 |
| 6 | 加热丝 | 60块/a | 0块 |
| 7 | 保温棉 | 4t/a | 0t |

注：企业2017年5月-2018年4月原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

浙江晶芯磁业有限公司废水主要为生活废水。由于企业租用其他企业厂房，且只租用单层厂房，该幢厂房内还有其他企业，无独立水表和水费发票。故本次验收根据企业员工人数进行计算，员工用水量为0.05吨/天（员工人数为14人，工作天数为300d），计算得到用水量为210吨，根据环评要求生活污水量90%计，则废水年排放量为189吨。

## 3.5 工艺流程

本项目产品为纳米晶磁芯和非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备。由于本项目设备还未上齐，故只能生产部分产品。本次验收工艺也为纳米晶磁芯部分生产工艺。工艺流程图详见图3-4。

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表》，本项目性质、地址等均无变动。

# 4．环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目主要废水为生活废水。生活污水经化粪池处理后排入嘉兴市污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司进一步处理后排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 嘉兴市污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

该项目设备未上齐，带材绝缘处理工序、磁芯固化工序尚未实施，故无涂层废气和固化废气产生。已实施的工序无废气产生。

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于退火炉、绕卷机等设备。企业优先选用低噪声设备；高噪声设备安装隔声减震装置；合理布局，将高噪声设备放置于厂区中央厂房；加强设备的日常维护和保养；合理安排生产，避免高噪声设备同时运行，夜间不生产；厂区四周设有绿化带。采取以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和废带材。废带材收集后外卖综合利用。生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-2。

表4-2 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量（吨/年） | 2017年5月-2018年4月产生量（吨） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废带材 | 带材切割 | 一般固废 | 5 | 0.2 | 外卖综合利用 | / |
| 2 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 4.5 | 0.5 | 委托环卫部门统一清运 | / |

注：各固体废物产生量均由企业所提供，详见附件。

## 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业废水为生活废水，无规范废水排污口要求。企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资499元，环保投资5万元，约占工程总投资的1%，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 1 |
| 废气治理 | 3 |
| 噪声治理 | 0.5 |
| 固废治理 | 0.5 |
| 合计 | 5 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评及补充分析要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：新建项目 规模：年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备 建设地址：嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口 | 性质：新建项目 规模：年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备 建设地址：嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口 | 符合环评要求。 |
| 废水：要求厂区做到清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池预处理后排入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理后排海。 | 废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。雨水经雨水管收集后就近排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后排入港区污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司进一步处理后排海。 该项目废水入管网口污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。 | 符合环评要求。 |
| 废气：要求企业在涂层及后干燥工序、固化及后干燥工序上方安装捕集装置，捕集效率在85%以上，经低温等离子+光催化氧化废气处理装置处理后一起高空排放，处理效率在90%以上，排气筒高度不低于15m。 | 废气：该项目设备未上齐，带材绝缘处理工序、磁芯固化工序尚未实施，故无涂层废气和固化废气产生。已实施的工序无废气产生。 | 符合环评要求。 |
| 噪声：要求企业合理布局；优先选择低噪声设备；对强声源设备采用隔音、防振等降噪措施；合理生产，文明操作，避免高噪声设备同时运行；加强生产设备的日常维修、保养；厂区布置绿化；夜间禁止生产。 | 噪声：优先选用低噪声设备；高噪声设备安装隔声减震装置；合理布局，将高噪声设备放置于厂区中央厂房；日常对设备进行维护和保养，夜间不生产；厂区四周设有绿化带。 该项目东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：要求企业废带材和生活垃圾委托环卫部门统一清运。 | 固体废物：企业废带材收集后外卖综合利用；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：本项目总量控制指标：废水排放量202.5吨/年，化学需氧量0.024吨/年，氨氮0.005吨/年，VOCs0.16685吨/年。 | 总量控制：本项目废水排放总量为189吨/年，化学需氧量排放总量为0.023吨/年，氨氮排放总量为0.0047吨/年，VOCs尚未产生，低于环评批复总量控制指标。 | 符合环评批复要求。 |

## 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市南湖区行政审批局于2017年4月12日以（南行审投环[2017]46号）对本项目进行审批受理，具体如下：

浙江晶芯磁业有限公司：

你公司《关于要求对浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究现将我局审查意见批复如下：

- 根据你公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制的《浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）及落实环保措施的法人承诺、嘉兴市南湖区企业投资项目备案通知书（基本建设）（南行审投备[2016]173号）等相关材料。以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环境影响评价表》结论。项目依法审批后，你公司必须严格按照《环境影响评价表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施建设项目。

二、项目总投资599万元，租用嘉兴市万事杰新纤维制造有限公司现有4号厂房，总建筑面积约763平方米，引进纵横一体磁场退火炉，高频阻抗测试仪、磁芯涂层卷绕一体机等设备，年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备。建设地点位于嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口。

三、项目须采用先进工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产管过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物产生量和排放量，并重点做好以下工作：

1.加强废水污染防治。本项目无生产性废水产生，排水要求清污分流、雨污分流，生活污水经预处理后全部纳入嘉兴市污水处理工程管网，进行集中处理，不得另设排污口。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2.加强废气污染防治。生产工序中产生的涂层及干燥废气和固化及干燥废气经收集净化处理后高空排放，排气筒高度不低于15m。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；乙醇排放执行环评计算标准。

3.加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备同时按照环评要求采用有效的隔声、防振措施，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。严格落实生产班次，夜间（22:00-次日6:00）禁止生产。

4.加强固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固废的收集处理处置和综合利用措施。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固废贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，并按照国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

四、根据《环境影响报告表》，本项目废水排放量为202.5t/a,CODcr0.024t/a，NH3-N0.005t/a;VOCs0.16685t/a。排污权指标按《南湖区排污权有偿使用和交易办法》（南政办发[2015]15号）规定执行。

五、根据《环境影响报告表》计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，其它各类防护距离要求，请业主、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环境影响报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施，你公司应该在项目设计、建设、运行和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，并须按规定向南湖区环境保护局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目废水入管网口污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水入网标准

| 污染物 | 排放标准值（mg/L） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 400 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 五日生化需氧量 | 300 |  |
| pH值 | 6-9（无量纲） |  |
| 氨氮 | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值 |

## 6.2噪声执行标准

该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声执行标准见表6-2。

表6-2厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.3固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

## 6.4总量控制指标

根据嘉兴市南湖区行政审批局南行审投环[2017]46号《关于浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目环境影响报告表的批复》，该项目实施后全厂主要污染物排放总量为：废水排放量202.5吨/年，化学需氧量0.024吨/年，氨氮0.005吨/年，VOCs0.16685吨/年

。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-3。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界围墙外1米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼间监测2次。噪声监测内容见表7-2，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-2 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 生化培养箱 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 噪声频谱分析仪 |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物、颗粒物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 250B生化培养箱 | 250B | 五日生化需氧量 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 校准合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告编制人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审核人 | 张磊 | 环境监测员/助理工程师 | JW008 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 钱雅君 | 环境监测员/助理工程师 | JW007 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |
|  | 孙佳金 | 实验室检测员 | JW014 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |
| --- | --- |
|  | 2018.5.23 | 2018.5.23（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.18 | 7.17 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 115 | 117 | 0.86 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 14.4 | 14.4 | 0.00 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 69.3 | 69.5 | 0.14 | ≤±20 |
| 分析项目 | 平行样 |
|  | 2018.5.24 | 2018.5.24（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.19 | 7.20 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 110 | 112 | 0.90 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 14.8 | 14.9 | 0.34 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 71.1 | 71.6 | 0.35 | ≤±20 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ180184-1号。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.23 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018.5.24 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

浙江晶芯磁业有限公司本项目产品主要为定制家具，浙江晶芯磁业有限公司的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 | 设计日产量 |
| --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2018.5.23 | 纳米晶磁芯：60KG | 100 | 60KG |
| 2018.5.24 | 纳米晶磁芯：57KG | 95 | 60KG |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

该企业废水主要为生活废水，故未对其进口进行监测，无法计算去除效率。

9.2.1.2噪声治理设施

根据监测报告HJ180184-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。监测结果见表9-2。

表9-2 废水监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 监测点 位置 | 样品性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 悬浮物（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.23 | 10:11 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 7.15 | 118 | 68.1 | 13.6 | 21 |
|  | 12:21 |  |  | 7.20 | 113 | 66.7 | 14.1 | 19 |
|  | 14:30 |  |  | 7.14 | 116 | 72.1 | 14.8 | 22 |
|  | 16:29 |  |  | 7.18 | 115 | 69.3 | 14.4 | 17 |
| 2018.5.24 | 09:30 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 7.17 | 111 | 67.1 | 15.2 | 18 |
|  | 10:59 |  |  | 7.15 | 113 | 73.3 | 14.6 | 18 |
|  | 13:20 |  |  | 7.18 | 113 | 65.5 | 14.0 | 16 |
|  | 15:31 |  |  | 7.19 | 110 | 71.7 | 14.8 | 19 |
| 执行标准 | 6-9 | 500 | 300 | 35 | 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ180184-1号。

9.2.2.2 厂界噪声

浙江晶芯磁业有限公司东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-3。

表9-3厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.23 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:33 | 57.2 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:39 | 58.6 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:45 | 55.3 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:52 | 55.8 | 65 | 达标 |
|  | 东厂界 | 机械噪声 | 15:47 | 56.9 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 15:52 | 57.8 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 15:58 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 16:05 | 56.4 | 65 | 达标 |
| 2018.5.24 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:43 | 58.4 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:49 | 57.8 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:55 | 56.5 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 11:03 | 56.7 | 65 | 达标 |
|  | 东厂界 | 机械噪声 | 16:23 | 57.3 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 16:28 | 58.6 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 16:34 | 57.5 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 16:41 | 56.3 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ180184-2号。

9.2.2.4 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

本次验收根据企业员工人数进行计算，员工用水量为0.05吨/天（员工人数为14人，工作天数为300d），计算得到用水量为210吨，根据环评要求生活污水量90%计，则废水年排放量为189吨。

根据企业的废水排放量和嘉兴市联合污水处理有限责任公司废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B表），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-4。

表9-4全厂废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.023 | 0.0047 |

（3）总量控制

该项目全厂废水排放总量为189吨/年，化学需氧量排放总量为0.023吨/年，氨氮排放总量为0.0047吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结果

浙江晶芯磁业有限公司东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.4 固（液）体废物监测结果

浙江晶芯磁业有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

10.1.5总量控制结论

浙江晶芯磁业有限公司全厂废水排放总量为189吨/年，化学需氧量排放总量为0.023吨/年，氨氮排放总量为0.0047吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 | 浙江晶芯磁业有限公司年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备的生产项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 嘉兴市南湖区大桥镇广益路与平湖塘交叉口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 金属制造业 | 建设性质 | 新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 120°50′55.15″ 30°44′15.98″ |
|  | 设 计 生 产 能 力 | 年产90吨纳米晶磁芯；非晶、纳米晶软磁磁芯及元器件制造设备 | 实际生产能力 | 年产18吨纳米晶磁芯 | 环评单位 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 嘉兴市南湖区环境保护局 | 审批文号 | 南行审投备[2017]46号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 浙江晶芯磁业有限公司 | 环保设施监测单位 | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 499 | 环保投资总概算（万元） | 5 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 实际总投资（万元） | 499 | 实际环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | 50吨/年 | 新增废气处理设施能力 | /Nm3/h | 年平均工作时 | /h/a |
| 运营单位 | 浙江晶芯磁业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0189 | 0.02025 | —— | 0.0189 |
|  | 化学需氧量 | —— | —— | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.023 | 0.024 | —— | 0.023 |
|  | NH-N3 | —— | —— | 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0047 | 0.005 | —— | 0.0047 |
|  | 废气 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 烟尘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | VOCs | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 工业固体废物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

本项目

图3-1 项目地理位置图