DZF-6030B（生物专用）真空干燥箱

上海瑞稳DZF-6030B（生物专用）空干燥箱适用范围

供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场，在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。 在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点；
⑴可降低干燥温度。
⑵避免一些物品加温要氧化。
⑶避免加温空气要杀死生物细胞。
⑷无尘埃破坏。

上海瑞稳DZF-6030B（生物专用）真空干燥箱技术参数

型   号 DZF-6030B

电源电压 220V 50HZ

输入功率 500W

控温范围 RT+10～250℃

温度分辨率 0.1℃

恒温波动度 ±0.1℃

达到真空度 ＜133Pa

内胆尺寸（mm）W×D×H 320x320x300

外型尺寸（mm）W×D×H 605x470x480

隔   板 1块

定时范围 1～9999min

上海瑞稳DZF-6030B（生物专用）真空干燥箱产品结构特点

1．箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。
2．工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
3．箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
4．箱门为双层玻璃结构，能清晰观察箱内加熱的物品，又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。
5．工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。
6．加热器安装在工作室内壁的外表面尽最大可能提高箱内温度的均匀性，并且便于室内清洁。
7．温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便。

上海瑞稳DZF-6030B（生物专用）真空干燥箱售后服务：

从最终验收之日起，免费保修期 12 个月。保修范围不包括自然损耗和不正当操作所造成的部件损坏。保修范围内不收取维修及更换配件的费用。保修期外提供终身维护

需要其他仪器的可以登陆我们的网址：http://www.ruiwen17.com