宁波久腾车灯电器有限公司220万套/年LED灯壳配件铸造技术改造项目

环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况

项目名称：宁波久腾车灯电器有限公司220万套/年LED灯壳配件铸造技术改造项目

项目性质：技改

建设单位：宁波久腾车灯电器有限公司

建设地点：北仑区五台山路369号

项目概况：因企业发展需要，经北仑区新碶街道办事处备案同意，久腾公司拟追加投资1310.8万元，在继续租用博升公司的已建厂房一、厂房二、厂房三、辅助用房和办公楼的前提下，新增租用博升公司厂区内另一幢已建的厂房四，并在此基础上对现有的生产工艺进行技术改造，实施“220万套/年LED灯壳配件铸造技术改造项目”，新增压铸、抛丸、机加工、表面前处理和喷塑等工艺，技改完成后可从事加工LED灯壳配件，建设后预计可达年产220万套LED灯壳配件的规模。

# 二、主要影响分析结论

1）大气环境影响分析结论

本项目产生的废气主要为食堂油烟废气、熔化烟尘、脱模废气、抛丸粉尘、喷塑粉尘和。

食堂油烟废气通过集气罩收集，再经油烟净化器处理达标后屋顶排放；熔化烟尘和脱模废气分别经集气罩收集，由管道送至水旋式净化系统处理达标后，通过一根不低于15m高的排气筒排放；加强注塑车间和喷塑车间通排风；抛丸粉尘经布袋式除尘系统处理达标后通过1根不低于15m高的排气筒排放；天然气燃烧废气通过1根不低于15m高的排气筒排放。

综上所述，产生的废气经采取相应的收集处理措施后，预计可达标排放，对周边大气环境的影响不大。

2）纳污水环境影响分析结论

项目产生废水包括生活污水和生产废水，生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后排入市政污水管网，生产废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网；废水最终纳入岩东污厂处理达标后排海，对纳污水环境影响较小。

3）噪声影响分析结论

本项目噪声主要来自压铸机、机床、台钻等设备的加工和运行，为确保厂界噪声达标排放，减轻对周边声环境的影响，建议建设单位采取如下措施：选购低噪声、振动型号的生产设备，从源头降低噪声源强；合理布置生产区域，高噪声设备尽量远离厂房边界布置；空压机、压铸机底部设减振基础，空压机布置于独立隔声房内；风机进出口及连接处设软性接口；定期对各类机械设备进行维护、保养，保持其良好运行效果。

通过采取上述降噪措施，经墙体隔声和距离衰减后，预计本项目厂界噪声可以达标排放，对周边声环境的影响不大。

4）固废影响分析结论

由工程分析可知，本项目产生的固废主要包括生活垃圾、铝渣、废金属屑、铝边角料、金属烟尘泥、废机油、含油废布、废切削液、水旋式净化系统浓水、脱模废液、污水处理站污泥和浮油等。

生活垃圾分类收集、避雨存放后委托当地环卫部门及时清运；铝渣、废金属屑和金属烟尘泥收集后外售；铝边角料收集后回用于生产；废机油、油废布、废切削液、水旋式净化系统浓水、脱模废液、污水处理站污泥和浮油等危险废物分类收集、专桶贮存后，委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置，并执行联单制度。

综上所述，本项目产生的固废经上述措施处置后，对周边环境影响不大。

三、污染防治措施

项目污染防治措施汇总见下表1。

表1     污染防治措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔化炉 | 熔化烟尘 | 经集气罩收集，由管道送至水旋式净化系统处理达标后通过1根15m高的排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 脱模废气 | 非甲烷总烃 |  | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 抛丸机封闭作业，粉尘经布袋除尘系统处理达标后汇总至1根不低于15m高的排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级排放标准 |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 经滤芯式粉尘回收系统过滤后车间内排放；加强喷塑车间通排风 | 影响较小 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、烟尘 | 通过1根不低于15m高的排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 由集气罩收集，经油烟净化器处理达标后屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经隔油池、化粪池预处理达标后排入市政污水管网，纳入岩东污水厂处理达标后排海 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | pH、COD等 | 经污水处理站处理达标后排入市政污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 熔化、保温 | 铝渣 | 收集、外售 | 资源化 |
|  | 机加工 | 废金属屑 | 收集、外售 | 资源化 |
|  | 冷却、修边 | 铝边角料 | 回用 | 减量化 |
|  | 水旋式净化系统 | 金属烟尘泥 | 收集、外售 | 资源化 |
|  | 压铸机等 | 废机油 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置，并执行联单制度 | 无害化 |
|  | 车间 | 含油废布 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液 |  |  |
|  | 水旋式净化系统 | 浓水 |  |  |
|  | 压铸 | 脱模废液 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  |  | 浮油 |  |  |
| 噪 声 | 选购低噪声、振动型号的生产设备，从源头降低噪声源强；合理布置生产区域，高噪声设备远离厂房边界布置；空压机、压铸机底部设减振基础，空压机布置于独立隔声房内；风机进出口及连接处设软性接口；定期对各类机械设备进行维护、保养。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

四、环境影响评价结论

本项目的建设符合国家和地方有关产业政策要求，选址符合当地用地规划和生态环境功能区划等相关规划要求，排放污染物符合国家规定的污染物排放标准，造成的环境影响符合所在地环境质量要求。通过对项目周围的环境现状调查、工程分析和环境影响预测分析，该项目污染源简单，产生的污染物量少，经评价分析，完全可将各污染物对环境的影响控制在允许范围内，实现社会效益、经济效益和环境效益三统一。从环保角度来看，项目在该地区实施是可行的。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。