吸粪车主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作的专用车辆,与洒水车,垃圾车,并称为三大环卫车型.长期以来受到国家相关扶持政策的帮助和关怀,该类车辆不需交纳购置税。

吸粪车主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，适于于市政环卫、大中小型工矿企业，小区、学校等。

我公司为您供应最好的东风福瑞卡3吨4吨5吨吸粪车|吸粪车厂家|吸粪车报价|吸粪车图片|吸粪车配置|东风吸粪车|吸粪车价格

东风福瑞卡吸粪车(CLW5041GXE3)产品主要技术资料

【整车参数】

产品名称： 东风福瑞卡吸粪车 外型尺寸(mm)： 5995×2000×2350

底盘型号： EQ1040TJ20D3 货厢尺寸(mm)： ××

总 质 量 ： (kg) 4495 接近/离去角(° ) 19/13

额定质量： (kg) 1490 前悬/后悬(mm)： 1032/1663

整备质量：(kg) 2875 最高车速(km/h)： 90

排放标准： GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

【底盘参数】

底盘型号： EQ1040TJ20D3 燃油种类： 柴油

轴 数： 2 前 轮 距(mm)： 1506

轴 距(mm)： 3300 后 轮 距(mm)： 1442

驾驶室乘人数： 3 弹簧片数： 8/9+5,6/8+4

轮 胎 数： 6     轴 荷： 2030/2465

轮胎规格：   7.00-16

整车说明： 罐体有效容积:3-5立方米，罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。随底盘选装驾驶室。运输介质为液态污物,密度：1000千克/立方米.

【发动机参数】

发动机型号     发动机生产企业          排量（ml） 功率（kw）

CY4102-C3F东风朝阳柴油机有限责任公司    3856        70

YC4F90-30   广西玉柴机器股份有限公司     2659        66

【产品分类】

按照品牌分类：东风吸粪车、解放吸粪车、福田吸粪车，江淮吸粪车，重汽吸粪车，陕汽吸粪车。

按照外形分类：单桥吸粪车、双桥吸粪车、平头吸粪车、尖头吸粪车 　　按照品种分类：小霸王吸粪车、多利卡吸粪车、三平柴吸粪车、145吸粪车、153吸粪车、1208吸粪车

按照用途分类：自卸式吸粪车

其他分类：吸粪车图片、吸粪车价格、吸粪车功能、吸粪车用途

【适用范围】

化粪池清理转运，城市管道清理疏通，工厂沼液沼渣清理。 　　吸粪车的组成：油水分离器，水气分离器，专用真空吸粪泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀。

【车型选购】

1、注意板材质量，真空密封度，差的材质容易造成罐体变形等问题。

2、真空套件的选择，承压能力和温差的感知。国内套件首推威龙系列产品。

3、后自流阀的选择，根据本地作业环境，温差等选择。

【用户指南】

一.作业前准备

(1)吸粪车后部尽量接近作业点，驻车。

(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角，观察进油管，应有润滑油流动。

(3)打开走台箱边门，取出吸粪胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

二.抽吸作业

(1).将吸粪胶管尽可能深得抽入粪液，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(2).将四通阀手柄推至与地面垂直。

(3).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)打开驾驶室内工具箱，拉出讯响器开关，接通其电源。

(5)操作员应注意监视吸粪胶管进口附近情况，用适当的工具阻挡杂物，以免堵塞。

(6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸粪胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下，讯响器此时会发出声光讯号，驾驶员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推卸脱档，真空泵停止动转，按入讯响器开关，切断其电源。

(7)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。

(8)冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。 　　关闭防溢阀，使其手柄与路轴线垂直即可。

(9)将吸粪车驶离作业点。

三.排卸作业

(1)将吸粪胶管朝向蓄粪池内。

(2)将四通阀门后柄拉至与地面平行，开启防溢阀，使其手柄与管路轴线平行即可。

(3)将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转，将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)罐体内粪液排卸完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，真空泵停止运转。

(5)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭，冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。

(6)将吸粪车驶离作业点。

这种大型的不适合农村使用不可能进入农家院内，所以不不适合农村使用三轮的抽渣车就好了！

【保养知识】

吸粪车安装前用合适的架子，角铁，抱箍将泵安装在汽车大梁下，泵的位置高低、左右、前后，由取力器输出轴轴心线确定，在与汽车大梁的部件不干涉的情况下尽量靠近取力器和梁。泵轴与取力器输出轴的连接倾斜不得大于7度。 　　吸气口系统管路严禁泄漏，否则影响真空度，排气管也应无泄漏以免真空油排出，污染环境，浪费能源。

由于此泵是油封泵，正常动转时必须保有足够的N32号机械油，东北、西北地区冬天寒冷季节应使用32号冷冻油，机油起密封间隙和润滑作用，但泵内的油也会因排气时被带出泵外，因此必须在排气口外侧加装一级、二级油气分离器使油气充分分离，油回收再供泵使用，气排入大气，使泵运转平稳达到无污染，并且节能。

吸粪车真空吸粪泵的正确安装，使用保养中应该注意的事项：

1、管路不允许有漏气现象存在，否则吸粪车将无法工作。

2、吸粪车大桶必须安装防溢装置，否则吸粪车使用时很容易将粪便污水吸入真空泵，损坏整个系统。

3、吸粪车的一级油气分离器回油口与二级油气分离器回油口连接及吸油管必须用硬管或硬耐油橡胶管（钢丝编织胶管）。不允许采用受热变形的塑料管。

4、吸粪车在新泵使用时，应向泵内直接加入1-2升N32号机械油，在东北和西北部寒冷地区使用时应加入32号冷冻机油。

在泵吸气口应加装水气分离器。

我厂备有一级、二级油气分离器、四通阀、带单向阀的水气分离器及防溢装置，供配套使用，独立计价。

【功能说明】

吸粪车功能说明：真空吸粪车配置：专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。

吸粪车本产品用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用，真空吸粪泵可自吸自排。

【注意事项】

吸粪车真空泵要工作首先要了解它的工作原理，工作原理中比较重要的是动力的来源和稳定性的考虑。真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气，使之形成负压，利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内，利用空气压力将污物排出罐外（真空泵连续工作时间一般不超过30分钟）。

气路中气流的流序为：吸污时真空泵把罐内带有一定湿度的空气吸入水气分离器，在这里水被分离出来后流回罐内，气体沿管路经四通阀进入真空泵进气口。在泵内与润滑油混合经压缩腔从排气口排出，尤其混合物经粗滤器得到初步分离，分离出的油流回油泵。混合气再经油气分离器进一步分离，然后进入四通阀排入大气。手动操作四通阀便可改变气流方向，吸排自如。 　　当吸粪车真空泵每次工作完毕以后一定要根据每次的工作强度的不同制定相应的对吸粪车的检查工作，以保证吸粪车的工作寿命和第二次的工作效率

【故障排除】

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.吸不进粪或吸粪时间过长 | 1.1四通阀未切换到位 | 1.1将其手柄扳至竖立状态 |
| 1.2防溢阀未打开 | 1.2将防溢阀打开 |  |
| 1.3吸排胶管插入粪液而下不足300mm | 1.3使其始终距液面300mm |  |
| 1.4管路阻塞，胶管内胶层脱落 | 1.4清除堵塞物，更换胶管 |  |
| 1.5管路连接处 | 1.5拧紧管卡紧固件，更换密封垫片 |  |
|  | 1.6更换旋片 |  |
| 2.抽吸完毕真空泵停止转动后,粪液倒流. | 2.1吸排管末及时拔出 | 2.及时拔出吸排胶管，脱离粪液 |
| 3.真空泵响声异常,温升过高. | 3.1泵腔进入了杂质或产生了碎片 | 3.1拆检、清洗真空泵及更换磨损零件 |
| 3.2凸轮套磨损 | 3.2更换凸轮套 |  |
| 3.3润滑油不足，混有杂质 | 3.3添足或更换润滑油 |  |
| 4.取力器响声异常,温升过高. | 4.1零件磨损 | 4.1拆检、清洗取力器及更换磨损零件 |
| 4.2润滑油有杂质或量不足 | 4.2更换润滑油及添足 |  |
| 5.回油箱漏油 | 5.1连接螺栓松动 | 5.1拧紧螺栓 |
| 5.2密封垫片老化 | 5.2更换密封垫片 |  |
| 5.3润滑油量过多 | 5.3润滑油位于液面中部 |  |
| 6.真空表读数偏低或无示值 | 6.1真空泵转速过低 | 6.1加大油门 |
| 6.2真空表管堵塞 | 6.2清除堵塞物 |  |
| 6.3真空表损坏 | 6.3更新真空表 |  |
| 6.4同1.1 | 6.4更换旋片 |  |
| 7.清洗孔盖渗漏 | 7.1左旋螺杆未旋到位 | 7.1将左旋螺杆拧到位 |
| 7.2密封垫片损坏无效 | 7.2更换密封垫片 |  |
| 7.3拉杆过长 | 7.3调节拉杆长度 |  |
| 8.锁紧操纵柄扳不开 | 8.1左旋螺杆未松动 | 8.1先将左旋螺松开，然后握压弹簧拉杆，使锁紧锁 |

【服务承诺】

产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。

【购车流程】

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。

★               销售经理：谭照龙

★               销售电话：13886860903

★               联系Q Q： 175351159

★               邮箱地址：tanzhaolong520@126.com

★               企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园