1.感应熔炼炉主要通过坩埚容器瞬间把金属升温后开始熔化，而进行熔炼、提炼、提纯、铸造倒模等工艺。

2.主要针对的金属有：铂金、黄金、白银、铜、钢铁、铝、活性碳金灰、金沙、电解铜、金银粉、锡灰锡渣等合金材料的熔炼，也可用于少量镍合金、硅粉合金、铂金、K金等金属材料的熔炼

3.单次熔化金属量：10~100公斤，单次熔化时间：10分钟~30分钟，最高炉温达1300-1600度

4、体积小，重量轻，特别适合精密铸件加工、小型熔炼加工、小批量生产、个人手工作坊式生产、学校熔炼实验、科研机构熔炼实验、贵金属提纯、金条银条生产等场合使用

5、更换坩埚方便快捷，体积小，重量轻、安全免除高压、节能环保、无噪音、无废气等优点。

6、代取燃煤炉、燃气炉、燃油炉及普通电阻炉。

7.采用IGBT功率器件和我公司独特的变流控制技术,

8、设备最简单,最轻巧,价格最低;

9、操作简单,几分钟即可学会;

10、安装简单,只需接电和水即可使用,无需专人安装;

熔铝炉价格，化铝炉厂家，废铝回收熔化炉

主要型号和适用范围 （一次性熔量）：

规格   钢铁  金银铜 铅锌锡锑  铝硅钛镁 输入电压 输入功率 熔化时间

TX-15  200克  2KG    2KG      500克    220v    7kw      ≤6分钟

TX-25  500克  5KG    5KG      0.5KG    380v    15kw      ≤6分钟

TXZ-15 2KG    10KG   10KG     3KG       380v    15kw     ≤10-20分钟

TXZ-25 4KG    20KG   20KG     6KG       380v    25kw     ≤10-20分钟

TXZ-35 8KG    40KG   40KG     10KG      380v    35kw     ≤20-30分钟

TXZ-45 12KG   50KG   50KG     20KG      380v    45kw     ≤20-30分钟

TXZ-70 25KG   100KG  100KG    30KG      380v    70kw     ≤20-30分钟

TXZ-90 40KG   120KG  120KG    40KG      380v    90kw     ≤20-30分钟

TXZ-11050KG   150KG  150KG    50KG      380v   110kw     ≤25-40分钟

TXZ-160100KG  200KG  200KG    60KG      380v   160kw     ≤25-40分钟

对产品执行三包政策，一年内免费修理，长期提供技术服务和备件。可根据客户要求配备冷却系统

全国知名厂家，最大的小型感应熔炼炉生产基地

镇江丁卯南纬三路，潘宗由由工业园