东环建〔2019〕4号

关于河源希旺婴童用品有限公司新建项目

环境影响报告表的批复

河源希旺婴童用品有限公司：

你公司报送的《河源希旺婴童用品有限公司新建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及项目《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

- 项目概况

拟建项目位于东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园双转移水库移民基地L栋厂房(中心地理位置为：北纬N23°49′14″，东经E114°47′27″)。占地面积为3500平方米，总建筑面积12043.84平方米，主要从事生产和销售奶瓶、奶嘴、水壶、勺子、及其他配套母婴塑料制品，年产奶瓶20万个、奶嘴20万个、水壶20万个、勺子20万个、及其他配套母婴塑料制品20万个。项目总投资5000万元，环保投资20万元，本项目雇佣员工30人，不设食宿，不设发电机。

根据该报告表结论及技术评估意见,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下,从环境保护角度，同意该项目建设。

二、项目的污染物排放执行下列标准

（一）项目营运期生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）项目营运期有机废气排放参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）；粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）一般固废执行《关于发布＜一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准＞（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》标准；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单标准。

三、该项目建设必须落实如下措施

（一）项目必须严格执行“三同时”制度，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实加强“三废”排放管理工作。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

（二）项目产生有机废气车间须设置在密闭的车间内，安装符合环保要求的废气收集系统和净化处理设施,定期检查废气治理设施，并做好运行记录，减少有机废气对项目周围环境空气的影响，确保其收集率、总净化效率均达到90%以上。

（三）选用低噪声设备，采取隔声、消声等措施控制设备噪声，减轻噪声对周边环境的影响。

（四）项目在生产过程中无生产废水的产生及排放，设备冷却水循环使用不外排。烫金、丝印工序外发加工。项目不设烤漆、喷漆、酸洗、磷化、电镀等污染工序。

（五）做好固体废物处置工作。一般工业固废根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单（环保部公告2013年36号）的有关规定对临存场地进行管理和维护。危险废物执行《国家危险废物名录》（2016年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单，满足防腐、防渗、防雨、防风设计要求，并设置标识牌。外委处置环节要严格落实转移联单制度。

（六）项目废水量控制指标为0.032万吨/年，其污染物CODcr和NH3-N排放总量控制指标分别为0.029t/a、0.0032 t/a，污水纳入东源县城生活污水处理厂处理，因此本项目废水及水污染物总量控制指标统一在东源县城生活污水处理厂总量指标核减。废气中主要污染物总量控制SO2 、NOx 均为0吨/年，VOCs 排放量控制在为0.003t/a内。

四、项目竣工后应按要求组织环保竣工验收，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

东源县环境保护局

2019年2月13日

抄送：县环境监测站、环境监察分局。

东源县环境保护局办公室           2019年2月13日印发