福建省建设项目环境影响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 年产5万吨无缝钢管项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 福建蓝天管件制造有限公司 |
| 法 人 代 表 | 周成者 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 周颖 |
| 联 系 电 话 | 13575779804 |
| 邮 政 编 码 | 355209 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福  建  省  环  境  保  护  局  制

# 1项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万吨无缝钢管项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 福建蓝天管件制造有限公司 |
| 建设地点 | 福鼎温州园文渡项目区（东经120.251481°，北纬 27.061142°） |
| 建设依据 | 闽工信备[2019]J030027号 | 主管部门 | 福鼎市经济和信息化局 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业代码 | C3130钢压延加工 |
| 工程规模 | 年产5万吨无缝钢管 | 总 规 模 | 年产5万吨无缝钢管 |
| 总投资 | 5000万元 | 环保投资 | 63.5万元 |
| 主要产品 名称 | 主要产 品产量 | 主要原辅 材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 无缝钢管 | 5万吨 | 管坯（碳钢） | 60000t/a | / | 60000t/a |
| / | / | 30%盐酸 | 300t/a | / | 300t/a |
| / | / | 98%硫酸 | 120t/a | / | 120t/a |
| / | / | 磷化液 | 60t/a | / | 60t/a |
| / | / | 皂化液 | 60t/a | / | 60t/a |
| / | / | 机油 | 0.7t/a | / | 0.7t/a |
| / | / | 乳化液 | 0.2t/a | / | 0.2t/a |
| 主要能源及水资源消耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 电（万度/年） | 2000 | -1000 | 1000 |
| 水（吨/年） | 5708 | / | 5708 |
| 天然气（万m3） | / | 60 | 60 |

# 2项目由来

福建蓝天管件制造有限公司（详见附件2：营业执照）位于福鼎温州园文渡项目区（东经120.251481°，北纬 27.061142°），原环评金属制品项目于2012年8月10日获福鼎市环保局审批，2013年3月投入试生产，福鼎市环保局于2013年10月29日对其进行金属制品一期工程竣工验收，一期工程生产能力为年产塑料机械配件900万件、摩托车减震器配件300万套，原有工程在实际建设过程中，根据市场需求和实际生产进度，工程实施采取分期建设的方式，将原有工程分为二期建设，一期工程（主要包括一号厂房、二号厂房和一座综合楼）已建成投产，项目在生产过程中，拟更改酸洗工序辅助生产原料，将使用98%硫酸更改为使用30%盐酸，有效的提高重金属制品的质量，减少废气酸雾的产生量。同时，建设单位将根据市场的需求及原料的价格，保留使用98%硫酸酸洗工序，于2015年10月15日委托深圳鹏达信环保科技有限公司对《福鼎蓝天管件制造有限公司金属制品项目》进行了环评补充说明，补充说明的生产规模、工艺流程、平面布置等与2012年的《福鼎蓝天管件制造有限公司金属制品项目环境影响报告表》一致。后因为市场及其他原因，进行改扩建，将塑料机械配件，摩托车减震器，更改为无缝钢管生产，不再生产塑料机械配件，摩托车减震器。与原有环评有些不同，改扩建项目为年产5万吨无缝钢管项目，需重新办理环评审批手续。项目总投资5000万元，项目占地面积25322m2，主要建筑面积13950.3m2，（附件4：用地规划）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号规定），本项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（自2018年4月28日起施行）的相关规定，本项目为年产5万吨无缝钢管项目，属于“二十、黑色金属冶炼和压延加工业”，第61类“压延加工”中规定，“黑色金属年产50万吨及以上的冷轧项目编制报告书，其他项目编制报告表”；“需编制环境影响报告表，办理环保审批，本项目建设性质为改扩建项目。为此，建设单位委托山东君恒环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作（附件1：委托书）。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。

# 3当地环境概述

## 3.2环境功能区划及质量标准

### 3.2.1水环境功能区划及质量标准

根据《宁德市地表水环境功能区划定方案（2012）》及《福鼎市环境功能区划》，未划分环境功能类别的地表水水域按Ⅲ类环境功能类别执行。项目附近水体柏洋溪及文渡工业集中区污水处理厂纳污水体滞洪区均属《宁德市地表水环境功能区划定方案（2012）》中未划分环境功能类别的地表水，其水环境功能类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表3.2-1。 环境质量标准值详见表3.2-1。

表3.2-1 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1(摘录)

| 项目 标准分级 | pH | BOD5 | 氨氮 | COD | 高锰酸盐指数 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≤4mg/L | ≤1.0mg/L | ≤20mg/L | ≤6mg/L | ≤0.2mg/L | 0.05 |

### 3.2.2大气环境功能区划及质量标准

根据区域大气功能区划，评价区大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其中氯化氢、硫酸执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）具体祥见表3.2-2、3.2-3。

表3.2-2《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：（μm/m³）CO：mg/m3

| 污染物 | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |

表3.2-3《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）      单位：mg/m3

| 污染物 | 日平均 | 一次值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 0.015 | 0.05 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 硫酸 | 0.10 | 0.30 |  |

### 3.2.3声环境功能区划及质量标准

项目所在区域为3类声功能区划，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行3类标准，详见表3.2-4。

表3.2-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 区域类别 | 噪声值 Leq[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

## 3.3环境质量现状

### 3.3.1地表水环境质量现状

为了解评价区域的水环境质量现状，引用《福建省鳌峰铝业有限公司年产5000吨铝型材项目环境影响报告书》2017年4月1日~3日对柏洋溪pH、COD、石油类、氨氮、总氮、总磷、总镍、总铬的监测数据，滞洪区中COD、氨氮、石油类、总镍、总铬引用《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划(调整)环境影响补充报告》2016年10月20日的监测数据。

（1）引用监测断面

引用监测断面见表3.3-1，监测断面图见图3.3-1。

表3.3-1 地表水水质引用监测断面一览表

| 监测点位号 | 具体位置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 柏洋溪 | pH、COD、石油类、氨氮、总氮、总磷、总镍、总铬 | 一天一次 | 对照断面 |
| W2 | 滞洪区排海口断面 | COD、氨氮、石油类、总镍、总铬 |  | 控制断面 |

（2） 引用水质现状监测结果

本次监测各断面的标准指数见表3.3-2。

表3.3-2 引用水质现状监测结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 监测断面 | 标准mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柏洋溪 | 滞洪区排海口断面 |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.61~6.67 | / | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | 15~19 | 3.12 | 20 |
| 3 | 石油类 | mg/L | ND~0.04 | 0.028 | 0.05 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.814~0.837 | 0.218 | 1.0 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 0.843~0.869 | / | 1.0 |
| 6 | 总磷 | mg/L | 0.04~0.07 | / | 0.2 |
| 7 | 总镍 | mg/L | ND | 0.003 | 0.02 |
| 8 | 总铬 | mg/L | 0.009~0.017 | 0.01 | 0.05 |

备注：ND表示未检出

柏洋溪和滞洪区排海口的水质尚好，各指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准值。

### 3.3.2大气环境质量

（1）区域环境质量达标情况

本项目位于福鼎市，通过收集福鼎市环境监测站统计的关于福鼎市2017 年的基本污染物的年均浓度，详见表3.3-3。

表3.3-3福鼎市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年均质量浓度 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
| PM10 | 年均质量浓度 | 54 | 70 | 77 | 达标 |
| PM2.5 | 年均质量浓度 | 28 | 35 | 80 | 达标 |
| CO | 日均质量浓度 | 14 | 4 | 35 | 达标 |
| O3 | 日最大8 小时平均质量浓度 | 128 | 160 | 80 | 达标 |

由上表3.3-3 福鼎市区域空气质量现状评价表的评价可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 六项污染物全部符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明项目所在区域福鼎市环境空气质量属于达标区。

2) 项目所在区域污染物环境质量达标情况

本项目建成后，大气特征污染物主要有氯化氢、硫酸雾通过调查，国家和地方环境空气质量监测网内无该区域大气特征污染物的监测数据，本评价引用《巨龙光学(福建)有限公司眼镜框镀件项目环境影响环境影响报告书》及巨龙光学(福建)有限公司委托福建创投检测有限公司于2017年9月28日~10月4日对东埕村中的监测数据。

① 现状监测及采样分析方法

引用的监测情况见下表。

表3.3-4 引用的大气环境现状监测情况表

| 监测点布设 | 编号 | 测点名称 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | 东埕村 | 东北侧 | 1100m |
| 监测项目 | 特征因子氯化氢、硫酸雾 |
| 监测天数 | 3天 |
| 监测及分析方法 | 监测及分析方法均按照国家环保局《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T.194-2005)、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求的方法进行 |

② 环境空气质量现状监测结果

本项目引用的监测点大气环境质量现状监测统计结果见表3.3-5。

表3.3-5 引用的大气污染因子监测结果统计

| 监测点位 | 监测项目 | 1小时平均值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小时浓度范围(mg/m3) | 最大小时浓度(mg/m3) | 最大值占标准(%) |
| G1 | 硫酸雾 | ND | ND | / |
|  | 氯化氢 | ND | ND | / |

备注：ND表示未检出

综上可知，福鼎市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 六项污染物全部符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在区域福鼎市环境空气质量属于达标区；特征污染物氯化氢、硫酸雾 满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)附录D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。

图3.3-1 地表水、大气、噪声环境现状监测点位图

### 3.3.3声环境质量

建设单位委托福建宏其检测科技有限责任公司于2018年5月18-19日在项目周边设置5个噪声监测点对环境噪声昼夜间噪声现状进行监测（噪声监测点位见附件8检测报告），具体监测结果详见表3.3-6。

表3.3-6  厂界噪声监测结果一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测时间 | 检测结果LAeq |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间（dB） | 夜间 |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 测量值 修正 | 测量值 | 背景值 | 测量值 修正 |
| ▲1 | 项目北侧厂界外1m | 2018 ·05.18 | 60.1 | 56.4 | 58 | 53.6 | 52.3 | ＜排放限值 |
| ▲2 | 项目东侧厂界外1m |  | 72.2 | 70.6 | 无法评价 | 66.4 | 66.1 | 无法评价 |
| ▲3 | 项目东南侧厂界外1m |  | 73.7 | 73.2 | 无法评价 | 68.8 | 68.4 | 无法评价 |
| ▲4 | 项目南侧厂界外1m |  | 65.1 | 60.7 | 63 | 57.8 | 56.2 | ＜排放限值 |
| ▲5 | 项目西侧厂界外1m |  | 57.4 | 55.8 | ＜排放限值 | 51.2 | 50.3 | ＜排放限值 |
| ▲1 | 项目北侧厂界外1m | 2018 · 05.19 | 60.7 | 56.4 | 59 | 53.1 | 52.3 | ＜排放限值 |
| ▲2 | 项目东侧厂界外1m |  | 72.4 | 70.6 | 无法评价 | 67.0 | 66.1 | 无法评价 |
| ▲3 | 项目东南侧厂界外1m |  | 73.4 | 73.2 | 无法评价 | 68.3 | 68.4 | 无法评价 |
| ▲4 | 项目南侧厂界外1m |  | 64.7 | 60.7 | 63 | 57.2 | 56.2 | ＜排放限值 |
| ▲5 | 项目西侧厂界外1m |  | 57.8 | 55.8 | ＜排放限值 | 50.8 | 50.3 | ＜排放限值 |
| 备注 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准， 限值：昼间65dB，夜间50dB。 |

由监测结果可知，项目所在区域声环境东侧、及东南侧厂界昼间超标，东侧、及东南侧、南侧厂界夜间超标，无法满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目四周无敏感点，因此项目噪声对周边影响较小。

## 3.4污染物排放标准

### 3.4.1废水

本项目生产废水通过厂内污水处理设施处理后循环使用定期排放，车间或生产设施废水排放口执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2中间接排放标准，纳入文渡项目区污水处理厂处理。生活污水纳入文渡项目区污水处理厂处理，经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），祥见表3.4-1、3.4-2。

表3.4-1 生活污水排放标准

| 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | 石油类 | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤20 | ≤45 | ≤100 |

表3.4-2《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2标准

单位：mg/L，pH除外

| / | 间接限值 |
| --- | --- |
| 指标 | COD | SS | pH | 石油类 | 氨氮 | 总铜 | 总磷 | 氟化物 | 总铁a |
| 数值 | ≤200 | ≤100 | 6~9 | ≤10 | ≤15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤20 | ≤10 |
| 备注 | 企业废水总排口 |
|  | 注：a排放废水pH值小于7执行该限值 |

### 3.4.2废气

酸洗工序中产生的硫酸雾、氯化氢；退火炉、斜底炉燃气废气中的颗粒物、SO2、NOX执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业大气污染物排放浓度限值、表4现有和新建企业无组织排放浓度限值中的标准。具体见表3.4-3。

食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定（项目为小型规模）。具体见表3.4-4。

表3.4-3《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 生产工艺或设施 | 污染物排放监测位置 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 车间或生产设施排气筒 | 生产工艺或设施 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 20 | 热处理炉 |  | 酸洗机组 | 5.0 |
| 硫酸雾 | 10 | 酸洗机组 |  |  | 1.2 |
| 氯化氢 | 20 | 酸洗机组 |  |  | 0.2 |
| SO2 | 150 | 热处理炉 |  | / | / |
| 氮氧化物（以NO2计） | 300 | 热处理炉 |  | / | / |

表3.4-4《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB14554-1993）摘录

| 基准灶头 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

### 3.4.3噪声

本项目生产噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类。

表3.4-5噪声排放标准一览表

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

### 3.4.4固废

一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单的相关规定；危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。

## 3.5主要环境保护目标

### 3.5.1 主要环境问题

①废水：主要为酸洗废水通过企业污水处理设施处理后，定期外排与生活污水排放对文渡工业集中区污水处理厂负荷冲击影响。

②废气：主要为燃气废气（退火炉、斜底炉）、酸雾、厨房油烟废气等对大气环境的影响。

③噪声：主要为设备噪声对周边声环境的影响。

④固体废物：主要为精加工工序产生的边角料、废油；检验工序产生的废品、废包装材料及生活垃圾等对周边环境的影响。

### 3.5.2主要环境保护目标

项目地表水环境保护目标为东南侧460的滞洪区；200m范围内无居民区、医院、学校等敏感点，大气环境保护目标为周边居民。项目环境保护目标具体方位及距离见表3.5-1。

四周为他人厂房，厂区附近无学校、风景名胜区等环境敏感目标。

该项目评价的主要环境保护目标：地表水体柏洋溪水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目周围主要环境保护目标见表3.5-1。周边关系图见附图3.5-1。

表3.5-1  环境保护目标一览表

| 污染因子 | 环境敏感目标 | 与项目最近距离（m） | 方位 | 性质 | 规模 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 滞洪区 | 490 | S | 水体 | / | （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
|  | 柏洋溪 | 1000 | SW |  | 小河 |  |
| 大气环境 | 东呈村 | 1120 | NE | 民宅 | 约2054人 | （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 柏洋村 | 1560 | SW | 民宅 | 2800人 |  |
|  | 青湾村 | 1700 | S | 民宅 | 725人 |  |
|  | 斗门头村 | 1750 | SW | 民宅 | 2060人 |  |
| 噪声 | 厂界 | —— | —— | 声环境 | / | （GB3096-2008） 3类标准 |

图3.5-1  周边环境分布图

# 4工程分析

## 4.1 现有工程分析

### 4.1.1 现有工程概况

福鼎蓝天管件制造有限公司于2012年8月8日委托苏州科太环境技术有限公司对其“金属制品项目”进行环境影响评价，于2012年8月10日获福鼎市环保局审批，审批编号为：鼎环审[2012]063号（批复见附件4），2013年3月投入试生产，2013年10月28日申请竣工验收，福鼎市环保局于2013年10月29日对其进行金属制品一期工程竣工验收，验收编号为：鼎环验[2013]17号，（批复见附件5），并取得排放污染物许可证（有效期至2015年12月31日）。

原有工程在实际建设过程中，根据市场需求和实际生产进度，工程实施采取分期建设的方式，将原有工程分为二期建设，一期工程（主要包括一号厂房、二号厂房和一座综合楼）已建成投产，项目在生产过程中，拟更改酸洗工序辅助生产原料，将使用98%硫酸更改为使用30%盐酸，有效的提高重金属制品的质量，减少废气酸雾的产生量。同时，建设单位将根据市场的需求及原料的价格，保留使用98%硫酸酸洗工序，于2015年10月15日委托深圳鹏达信环保科技有限公司对《福鼎蓝天管件制造有限公司金属制品项目》进行了环评补充说明，生产金属制品项目，生产塑料机械配件1200万件，摩托车减震器400万套，生产规模达到15000万吨/年，后因为市场及其他原因，将塑料机械配件，摩托车减震器，更改为无缝钢管生产，不再生产塑料机械配件，摩托车减震器。改扩建项目为年产5万吨无缝钢管项目，改扩建项目依托现有厂房、生产设备、及原辅材料。

目前，福建蓝天管件制造有限公司已经投产5年左右。因此，对原有工程的分析主要参照原环评报告表、验收监测及环评补充说明的结果进行回顾性分析。

现有工程已办理环评审批及验收情况如表4.1-1所示。

表4.1-1  现有工程的审批及验收情况

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 环评审批时间 | 验收时间 | 验收规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属制品项目 | 生产塑料机械配件1200万件，摩托车减震器400万套 | 福鼎市环保局2012年8月10日 | 福鼎市环保局于2013年10月29日对其金属制品一期工程竣工验收 | 生产塑料机械配件900万件，摩托车减震器300万套 |
| 2 | 金属制品项目环评补充说明 | 生产塑料机械配件1200万件，摩托车减震器400万套 | / | / | / |

### 4.1.2工程组成

现有项目工程组成见表4.1-2。

表4.1-2  现有项目工程组成一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程名称 | 建设内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 加热穿孔机组 | 1条 |
|  |  | 前处理工序 | 酸洗槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m |
|  |  |  | 酸洗清洗槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m |
|  |  |  | 磷化槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m |
|  |  |  | 磷化清洗槽 | 数量：1个；规格12m*0.8m*0.85m |
|  |  |  | 皂化槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m |
|  |  | 冷轧机组 | 各种型号冷轧机共9台 |
|  |  | 冷拔机组 | 各种型号冷轧机共8台 |
|  |  | 连续退火机组 | 1条 |
|  |  | 精加工机组 | 1条 |
| 2 | 辅助工程 | 地面停车场 | 机动车停车位42位 | / |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网提供 | / |
|  |  | 供电 | 由市供电局供电 | / |
|  |  | 消防设施 | 从厂区两侧市政积水网各接一条管至厂区环状管网，室外消防用水量20L/s |
|  |  | 物料堆场 | 总面积917m2 |
| 4 | 生活、办公 | 宿舍 | 1座5层，一二层办公，三四五层共设57间员工倒班休息室，五层东边设两间会议室 | 建筑面积3283.05m2 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 设置厂房通风系统，达标排放。 |
|  |  | 排污系统、废水处理站 | 根据“雨污分流”、“污污分流”的原则，设置污水系统，生产废水经过处理后回用于生产。 |
|  |  | 噪声处置 | 采用低噪声设备：高噪声设备均置于厂房内，基础减震等，确保厂界噪声达标。 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾分类收集后委托环卫人员统一外运处置；生产边角料和不合格品外售。危废委托福建省固体废物处置有限公司回收处置 |
|  |  | 绿化 | 绿化面积为4088.5m2，绿化率达16% |

### 4.1.3 主要原辅材料和能源消耗

全厂主要原辅材料和消耗消耗情况见表4.1-3。

表4.1-3  主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 现有工程年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管坯 | 11000 t/a | 外购20#钢 |
| 2 | 使用30%盐酸 | 盐酸300t/a | 外购，桶装 | 根据市场情况选择硫酸或盐酸，本次环评主要以盐酸为主，监测且评价以盐酸为依据进行分析。 |
| 3 | 98%浓硫酸 | 浓硫酸120t/a |  |  |
| 4 | 磷化液 | 60 t/a | 外购，桶装。成分：磷酸（20%）、磷酸二氢锌（45%）、硝酸锌（35%） |
| 5 | 皂化液 | 60 t/a | 外购，桶装 |
| 6 | 机油 | 0.7 t/a | 外购，桶装 |
| 7 | 乳化液 | 0.2 t/a | 外购，桶装 |

### 4.1.4生产设备

生产设备详见表4.1-4。

4.1-4  生产设备清单表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频感应加热炉 | / | 1台 |
| 2 | 穿孔机 | / | 1台 |
| 3 | 断料机 | / | 1台 |
| 4 | 酸洗池 | / | 2个 |
| 5 | 磷化池 | / | 2个 |
| 6 | 酸洗清洗池 | / | 2个 |
| 7 | 磷化清洗池 | / | 1个 |
| 8 | 皂化池 | / | 2个 |
| 9 | 0.5t电蒸汽锅炉 | LDRO.5-0.8 | 1台 |
| 10 | 冷拔机 | 45t、20t | 8台 |
| 11 | 空气锤 | / | 1台 |
| 12 | 打头机 | / | 1台 |
| 13 | 精轧机 | / | 2台 |
| 14 | 电加热退火炉 | / | 1台 |
| 15 | 矫直机 | JZ70 | 4台 |
| 16 | 切割机 | W56-30 | 5台 |
| 17 | 倒角机 | / | 5台 |
| 18 | 车床 | / | 5台 |
| 19 | 行车 | 5t | 15台 |
| 20 | 铣床 |  | 2台 |
| 21 | 刨床 |  | 1台 |
| 22 | 磨床 |  | 3台 |
| 23 | 锯床 | / | 2台 |

### 4.1.5 生产工艺流程

项目工艺流程图具体见图4.1-1。

图4.1-1生产工艺流程图

工艺说明：

（1）穿孔：原钢经高温1200℃加热穿孔，斜底加热炉加热使用电加热。该工序使毛管表面产生氧化铁皮，穿孔机噪声较高。

（2）酸洗：采用98%的浓盐酸稀释至15%后进行酸洗处理，硫酸消除表面氧化铁，酸洗液的浓度逐渐下降，需定期调节硫酸浓度，7天更换一次硫酸液。钢管在磷化处理前需洗去表面残余硫酸，此清洗液具有弱酸性，生产时酸洗槽有一定的酸雾产生。酸化的目的是去除圆钢表面上的氧化皮和锈蚀物。配酸在酸洗槽内进行，槽液循环利用，定期更换废酸液，保证酸洗液的稳定。该工序产生的主要污染物为硫酸雾和酸洗废水。

（3）磷化：磷化处理是金属制品在以磷酸盐为主的溶液中，在一定的温度（28±2℃），把钢管放入磷化液中进行化学处理，使金属表面生产一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法，叫做磷化，磷化时采用磷酸二氢锌为主要成分和硝酸锌作为催化剂的混合溶液为磷化液，将购回的磷化液与水按1;2在磷化槽中进行稀释。形成的皮膜由两种物组成：磷酸锌[Zn3（PO4）2H2O]和磷酸铁[Zn2Fe）2H2O]，企业定期添加损耗量，有少量的磷化渣[FePO4]产生，定期清捞。磷化反应方程式如下：

（4）皂化：皂化使冷轧（拔）钢管生产的一个主要工序。本项目将磷化后的钢管侵入10%的皂化液中，使钢管表面生产一层脂肪酸锌皂膜，在轧（拔）过程中起润滑作用，皂化过程发生如下化学反应：

（5）冷轧（拔）：冷轧和冷拔是用热轧钢管原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷轧或冷拔。冷拔是由连续冷变形引起的冷作硬化使钢管的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件。冷拔指的是为了达到一定的形状和一定的力学性能，而在材料处于常温的条件下进行冷拔。根据产品不同的精度和质量要求分别进行冷轧和冷拔。

（5）退火：退火是一种金属热处理工艺，退火炉采用电加热，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂变倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。本项目使用天然气加热退火炉，只产生少量的粉尘。

（6）精加工：包括断料、车、磨、刨、铣和锯等工序，精加工过程生产噪声、分成和废铁屑。

### 4.1.6 竣工验收情况

福建蓝天管件制造有限公司于2012年8月8日委托苏州科太环境技术有限公司对其“金属制品项目”进行环境影响评价，于2012年8月10日获福鼎市环保局审批，审批编号为：鼎环审[2012]063号（批复见附件4），2013年3月投入试生产，2013年10月28日申请竣工验收，福鼎市环保局于2013年10月29日对其进行金属制品一期工程竣工验收，验收编号为：鼎环验[2013]17号，（批复见附件5），并取得排放污染物许可证（有效期至2015年12月31日）。

福鼎市环境保护监测站于2013年9月10日、11日对该项目进行了验收监测，环保验收监测结果如下：

- 废水

经调查监测，该项目厂区采取了雨污分流的排水体制，生产废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排，回用水中除SS外其他各项指标均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水水质标准；厂区总排污口生活废水中pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、石油类等指标排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

- 噪声

经监测，有部分点位厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间≤65dB，夜间≤55dB。但由于项目位于文渡工业区内，厂界附近无噪声敏感目标，影响不大。

### 4.1.7 主要污染物及排放情况

#### 4.1.7.1 废水

项目生产废水主要是金属部件酸洗及表面处理所产生的废水，项目生产废水产生量为634.06t/a，酸洗清洗废水pH值为2.26~2.33、石油类为200mg/L（126.812kg/a），经“中和絮凝沉淀+气浮”工艺处理后全部会用于生产不排放，厂区生产污水处理设施由福州闽景环保工程有限公司设计施工，设计排放标准为《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水水质标准，设计处理能力为15t/d；

厂区生活污水，项目厂区员工人数85人，废水排放量≤2448t/a、COD≤0.8568t/a、NH3-N≤0.08568t/a。采用“厌氧+砂滤”简易工艺，处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后经过厂区总排污口排入市政污水管网，纳入文渡项目区污水处理厂统一处理达标后排放。

#### 4.1.7.2 废气

项目在生产过程中，更改酸洗工序辅助生产原料，将使用98%硫酸更改为使用30%盐酸，有效的提高重金属制品的质量，减少废气酸雾的产生量。同时，建设单位将根据市场的需求及原料的价格，保留使用98%硫酸酸洗工序。酸洗工序中使用硫酸或者盐酸的酸雾产生量如下：

该项目生产过程中产生的废气主要为酸洗槽产生的硫酸雾，酸洗工序在使用98%硫酸的情况下，项目废气主要为硫酸雾，年使用98%硫酸120吨，则硫酸雾产生量为28.5kg/h，按年2400小时计算，则硫酸雾的产生量为68.4t/a，

项目生产酸洗工序在使用30%盐酸浓度经稀释至15%的情况下，项目废气主要为氯化氢，盐酸使用量约为300t/a。氯化氢的产生量为25.49t/a。

#### 4.1.7.3 噪声

本项目产生的噪声主要为中频电炉、冷轧机组、机械加工等生产设备运转产生的噪声，现主要采取设备合理布设、减震、利用车间建筑墙体、门窗隔声等措施进行治理。

#### 4.1.7.4 固体废物

该项目产生的固废主要为金属废料、磷化（8t/a）渣、酸洗废渣、废机油（0.07t/a）、生产废水处理池底泥（2.2t/a）和生活垃圾。金属废料现采取回收出售再利用；酸洗废渣、废机油等属危险废物，现设危废储存暂存（由于此段时间省危废处置单位正在整改中，委托处置协议暂时无法签订）；生产废水处理池底泥、职工生活垃圾、磷化渣收集委托项目区环卫部门清运处置。

### 4.1.8现有工程已经采取的环保措施

以下现有工程采取的环保措施，根据建设单位于2015年10月15日委托深圳鹏达信环保科技有限公司对《福鼎蓝天管件制造有限公司金属制品项目》进行了环评补充说明为依据，

（1）废水

公司采取雨污分流体制，生产废水采用格珊、隔油调节池+中和反应过滤池+斜管沉淀池处理后回用；生活污水经“厌氧+砂滤”处理后排入项目区污水管网统一纳入文渡项目区污水处理厂处理达标后排放。

（2）废气

项目在生产过程中产生的废气主要来自酸洗槽产生的硫酸雾和精加工工序产生的粉尘。本项目用于酸洗的硫酸浓度仅为15%，难挥发，且项目工艺酸洗温度较低，硫酸雾挥发量很少，项目生产过程在酸洗池内加入盐酸雾抑制剂，有效地抑制酸雾的逸出，改善作业环境，同事安装集气罩，盐酸雾经酸雾吸收塔处理，通过15m高的排气筒排放。同时项目一期工程精加工设备还未上齐，也无粉尘产生。

（3）噪声

项目通过减震、厂房门窗隔声、距离衰减等方法对噪声进行削减。

- 固废

该项目产生的固废主要为金属废料、磷化渣、酸洗废渣、废机油、生产废水处理池底泥和生活垃圾。金属废料现采取回收出售再利用；酸洗废渣、废机油等属危险废物，集中收集后委托福建省固体废物处置有限公司回收处理；生产废水处理池底泥、职工生活垃圾、磷化渣收集委托项目区环卫部门清运处置。

### 4.1.9 现有工程存在的问题及整改措施

企业应进一步建设规范化排污口；切实落实危废处置转移联单管理制度；加强生产及各环保治理设施的运行管理和维护，确保各环保设施正常运转。按要求办理项目排污许可证申报登记。

酸洗区需设围堰，地面防渗；提高酸雾集气效率；污水处理硬管，不能用软管，走向标识需清晰。

### 4.1.10总平面布置图

项目所在厂区主要分成两个部分，分别为生产区、生活区，详见附图4.1-2。

图4.1-2现有工程总平面布置图

## 4.2改扩建工程

### 4.2.1改扩建项目概况

项目名称：年产5万吨无缝钢管项目

建设单位：福建蓝天管件制造有限公司

建设地点：福鼎温州园文渡项目区

建设性质：改扩建

占地面积：项目占地面积25322m2，其中建筑面积13950.3m2

生产规模：年产5万吨无缝钢管

总投资：5000万元

工作制度：每天工作8小时，两班制，年平均工作320天

员工数：85人其中80人住厂

#### 4.2.1.1 产品方案

根据建设单位提供资料，本项目从事年产5万吨无缝钢管项目。

#### 4.2.1.2建设内容

项目建设内容包括，主体工程、辅助工程、公用工程、生活工程、环保工程。具体见下表4.2-1。

表4.2-1工程的建设内容及规模

| 序号 | 工程名称 | 工程名称 | 建设内容 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1#车间 | 钢构结构，用于布置 生产线 | 建筑面积 6185 m2，1层 | 依托现有 |
|  |  | 2#车间 | 钢构结构，用于布置 生产线 | 建筑面积 2056.16 m2，1层 | 依托现有 |
|  |  | 加热穿孔机组 | 1条 | 依托现有 |
|  |  | 前处理工序 | 酸洗槽 | 数量：4个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m | 依托现有2个，增加2个 |
|  |  |  | 酸洗清洗槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m | 依托现有 |
|  |  |  | 磷化槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m、8m*0.8m*0.85m | 依托现有 |
|  |  |  | 磷化清洗槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m | 依托现有1个，增加1个 |
|  |  |  | 皂化槽 | 数量：2个；规格12m*0.8m*0.85m | 依托现有 |
|  |  | 冷轧机组 | 各种型号冷轧机共9台 | 依托现有 |
|  |  | 冷拔机组 | 各种型号冷轧机共9台 | 依托现有 |
|  |  | 连续退火机组 | 1条 | 依托现有 |
|  |  | 精加工机组 | 1条 | 依托现有 |
| 2 | 辅助工程 | 地面停车场 | 机动车停车位42位 | / | 依托现有 |
|  |  | 危废储存间 | / | 面积30m2 | 依托现有 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网提供 | / | 依托现有 |
|  |  | 供电 | 由市供电局供电 | / | 依托现有 |
|  |  | 天然气 | 由园区供应 | / | 新增 |
| 4 | 生活、办公 | 宿舍 | 1座5层，一二层办公，三四五层共设57间员工倒班休息室，五层东边设两间会议室 | 建筑面积3283.05m2 | 依托现有 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 酸雾 | 在酸洗槽内加入酸雾抑制剂，同时安装集气罩，酸雾由集气罩收集后经酸雾吸收塔处理后引至15m高的排气筒排放。 | 依托现有 |
|  |  |  | 机加工粉尘 | 收集后外售 | 依托现有 |
|  |  | 污水处理设施 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理，排入市政污水官网，纳入污水处理厂处理。 | / | 依托现有 |
|  |  |  | 生产废水 | 生产废水污水处理设施处理后回用，定期外排，外排生产废水通过市政污水管网进入文渡污水处理厂处理 | 30t/d | 依托现有 |
|  |  | 噪声处置 | 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施。 | 依托现有 |
|  |  | 固废处理（一般固体废物） | 生活垃圾分类收集后委托环卫人员统一外运处置；生产边角料和不合格品外售。 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 危险废物委托福建亿利环境技术有限公司处置（详见附件7） | 危废单位有变更 |

#### 4.2.1.3主要原辅材料、能源年用量

表4.2-2 原辅料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 现有工程年用量 | 改扩建工程年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管坯 | 11000 t/a | 60000t/a | 外购20#钢 |
| 2 | 30%盐酸 | 盐酸300t/a | 盐酸300t/a | 外购，桶装 | 根据市场情况选择硫酸或盐酸，本次环评主要以盐酸为主，监测且评价以盐酸为依据进行分析。 |
| 3 | 98%硫酸 | 硫酸120t/a | 硫酸120t/a |  |  |
| 4 | 磷化液 | 60 t/a | 60t/a | 外购，桶装。成分：磷酸（20%）、磷酸二氢锌（45%）、硝酸锌（35%） |
| 5 | 皂化液 | 60 t/a | 60t/a | 外购，桶装 |
| 6 | 机油 | 0.7 t/a | 0.7t/a | 外购，桶装 |
| 7 | 乳化液 | 0.2 t/a | 0.2t/a | 外购，桶装 |
| 8 | 酸雾抑制剂 | / | 0.5 t/a | 外购，桶装 |
| 9 | 水t/a | 4542.5 | 5708 | 市政给水 |
| 10 | 电kwh | 2000 | 1000 | 市政供电 |
| 11 | 天然气 | / | 60万m3 | 园区供给 |

#### 4.2.1.4主要生产设备

表4.2-3 主要生产设备一览表

| 车间 | 机械设备名称 | 规格型号 | 备注 | 数量（台） | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号车间 | 天然气斜底炉 | / | 原中频感应加热炉是用电） | 1台 | 用于穿孔工艺 |
|  | 穿孔机 | / | 依托现有 | 1台 |  |
|  | 断料机 | / | 依托现有 | 1台 |  |
|  | 酸洗池 | / | 原2个。新增2个 | 4个 | 用于酸洗、磷化、皂化工艺 |
|  | 磷化池 | / | 依托现有 | 2个 |  |
|  | 酸洗清洗池 | / | 依托现有 | 2个 |  |
|  | 磷化清洗池 | / | 原1个。新增1个 | 2个 |  |
|  | 皂化池 | / | 依托现有 | 2个 |  |
|  | 0.5t电蒸汽锅炉 | LDRO.5-0.8 | 依托现有 | 1台 |  |
|  | 冷拔机 | 45t、20t | 原各1台，新增7台 | 9台 | 用于冷拔工艺 |
|  | 空气锤 | / | 原1台，新增1台 | 2台 |  |
|  | 打头机 | / | 原1台，新增1台 | 2台 |  |
|  | 精轧机 | / | 原2台，增8台 | 10台 | 用于冷轧工艺 |
|  | 天燃气加热退火炉 | / | 原加热退火炉改天燃气加热退火炉 | 1台 | 用于退火工艺 |
|  | 矫直机 | JZ70 | 依托现有 | 4台 | 用于矫直工艺 |
|  | 切割机 | W56-30 | 依托现有 | 5台 | 用于切管 |
|  | 倒角机 | / | 依托现有1台，减少4台 | 1台 | 用于精加工 |
| 2号车间 | 冲床 | / | 新增 | 2台 |  |
|  | 车床 | / | 依托现有 | 5台 |  |
| 1号、2号车间 | 行车 | 5t | 依托现有 | 15台 |  |
| 2号车间 | 锯床 | / | 依托现有 | 2台 | 用于切头尾 |
|  | 120T液压冷拔机 | / | 新增 | 1台 | 用于冷拔工艺 |
|  | 涡流探伤机 | / | 新增 | 1台 | 用于产品检验 |
|  | 液压压机 | / | 新增 | 2台 | 用于产品调直 |

### 4.2.2 与现有工程依托关系

- 扩建项目建设在原有厂区内，不需要新征用地。

- 扩建项目供电依托于该厂区现有供电设施供应。

- 本工程的生活及消防用水依托于厂区内现有供水设备，水源由其统一供给，生产及生活区用水由市政供水管网直接供给，消防用水从厂区两侧市政积水网各接一条管至厂区环状管网，室外消防用水量20L/s。

- 项目生活污水依托项目区现有化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经厂区总排放口排入市政污水管网后纳入文渡项目区污水处理厂处理达标排放。

- 扩建项目员工食堂依托厂区现有，不另设食堂，职工人数不变。

（6）大部分生产设备及原辅材料依托现有。

### 4.2.3生产工艺流程及主要产污环节

项目工艺流程图具体见图4.2-2。

图4.2-2生产工艺流程图

工艺说明：

（1）穿孔：原钢经高温1200℃加热穿孔，斜底加热炉加热使用天燃气加热。该工序使毛管表面产生氧化铁皮，穿孔机噪声较高。

（2）酸洗：采用98%的硫酸稀释至15%后进行酸洗处理，硫酸使用量为120吨/年，硫酸消除表面氧化铁，酸洗液的浓度逐渐下降，需定期调节硫酸浓度，7天更换一次硫酸液。钢管在磷化处理前需洗去表面残余硫酸，此清洗液具有弱酸性，生产时酸洗槽有一定的酸雾产生，主要为硫酸雾。

采用30%的盐酸稀释至15%后进行酸洗处理，该废气主要为氯化氢，盐酸适用量为300吨/年。

酸化的目的是去除圆钢表面上的氧化皮和锈蚀物。配酸在酸洗槽内进行，槽液循环利用，定期更换废酸液，保证酸洗液的稳定。该工序产生的主要污染物为硫酸雾和酸洗废水。

（3）磷化：磷化处理是金属制品在以磷酸盐为主的溶液中，在一定的温度（28±2℃），把钢管放入磷化液中进行化学处理，使金属表面生产一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法，叫做磷化，磷化时采用磷酸二氢锌为主要成分和硝酸锌作为催化剂的混合溶液为磷化液，将购回的磷化液与水按1;2在磷化槽中进行稀释。形成的皮膜由两种物组成：磷酸锌[Zn3（PO4）2H2O]和磷酸铁[Zn2Fe）2H2O]，企业定期添加损耗量，有少量的磷化渣[FePO4]产生，定期清捞。磷化反应方程式如下：

（4）皂化：皂化使冷轧（拔）钢管生产的一个主要工序。本项目将磷化后的钢管侵入10%的皂化液中，使钢管表面生产一层脂肪酸锌皂膜，在轧（拔）过程中起润滑作用，皂化过程发生如下化学反应：

（5）冷轧（拔）：冷轧和冷拔是用热轧钢管原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷轧或冷拔。冷拔是由连续冷变形引起的冷作硬化使钢管的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件。冷拔指的是为了达到一定的形状和一定的力学性能，而在材料处于常温的条件下进行冷拔。根据产品不同的精度和质量要求分别进行冷轧和冷拔。

（5）退火：退火是一种金属热处理工艺，退火炉采用天燃气加热，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂变倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。本项目使用天然气加热退火炉，只产生少量的粉尘。

（6）精加工：包括断料、车、磨、刨、铣和锯等工序，精加工过程生产噪声、分成和废铁屑。

产污说明，详见表4.2-4：

表4.2-4 产污说明一览表

| 类别 | 编号 | 污染物名称 | 污染因子 | 产污环节 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 酸雾 | 盐酸雾 | 酸洗 | 经集气罩收集，通过酸雾净化塔15m高排气筒P1排放 |
|  | G1-1 | 酸雾 | 硫酸雾 |  |  |
|  | G2 | 燃气废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 自动斜底炉 | 集气罩收集通过10m高排气筒P2排放 |
|  | G3 | 燃气废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 退火炉 | 集气罩收集通过10m高排气筒P3排放 |
|  | G4 | 食堂油烟 | 油烟 | 食堂 | 集气罩收集通过油烟净化器处理后高空排放 |
| 废水 | W1 | 酸洗 | pH、COD、铜、SS、石油类 | 酸洗 | 通过厂区污水处理厂处理后回用，定期排放 |
|  | W2 | 酸洗清洗 | pH、COD、SS、石油类 | 酸洗清洗 |  |
|  | W3 | 磷化清洗 | pH、COD、P、SS、石油类 | 磷化清洗 |  |
| 噪声 | N | 设备噪声 | LAeq | 设备生产 | 隔声降噪 |
| 固体废物 | S1 | 磷化渣 | 磷化渣 | 磷化 | 委托福建亿利环境技术有限公司 |
|  | S2 | 皂渣 | 皂渣 | 皂化 |  |
|  | S3 | 金属边角料 | 金属边角料 | 精加工 | 外售 |
|  | S4 | 污水处理设施污泥 | 污泥 | 污水处理设施 | 委托福建亿利环境技术有限公司 |
|  | S5 | 废酸桶 | 废酸桶 | 生产过程 | 收集后厂家回收 |
|  | S6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工日常生产 | 收集后委托环卫部门外运处置 |

### 4.2.4公用工程

（1）给水系统

本项目用水5.8t/d（1740t/a），主要为职工日常生活用水均由市政供给

生活用水：本项目设有食堂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂50L/d，住厂150L/d，则生活用水量12.25t/d（3675t/a） 。

生产用水：本项目生产用水量为2085t/a，主要为前处理环节中酸洗、磷化、皂化，水洗用水，。

（2）供电系统

本项目设配电室一座，用电全部由市政电网供给，年用电1000万度。

### 4.2.5物料平衡

本项目主要原材料为管坯、另外使用硫酸、磷化液、皂化液进行管材前处理，加工过程消耗一定量的机油和乳化液辅助生产。主要辅助材料及物料消耗见表，

本项目物料平衡表分析见表4.2-5，图4.2-3。

表4.2-5 管坯化学成分重量比

| 成分 | 碳（C） | 锰（Mn） | 磷（P） | 硫（S） | 硅（Si） | 铜（Cu） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重% | 0.05~0.16 | 0.13~0.35 | 0.013~0.037 | 0.08~0.09 | 0.012~0.17 | 0.039~0.051 |

表4.2-6物料平衡表

| 投入量 | 产出量 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 使用量t/a | 使用比例（%） | 物料名称 | 产生量t/a | 百分比% |
| 管坯 | 60000 | 100 | 进入产品 | 50000 | 83.333 |
|  |  |  | 粉尘 | 60 | 0.1 |
|  |  |  | 边角料、不合格品 | 9900 | 16.5 |
|  |  |  | 前处理废水 | 6 | 0.01 |
|  |  |  | 前处理污泥 | 34 | 0.057 |
| 合计 | 60000 | 100 | / | 60000 | 100 |

图4.2-3 物料平衡图

### 4.2.6项目污染源分析

#### 4.2.6.1废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为前处理环节中酸洗、磷化、皂化，水洗废水，用水量约为6.7t/d，污水处理量为3.36t/d，生产废水通过本厂污水处理设施（日处理量为30t/d）处理后回用，约5天外排一次排放量约215m3/a；以及0.5吨电锅炉和酸雾净化塔排水，补加量为0.25t/d，循环使用不外排。根据类比同类型项目，酸洗废水中的主要污染物及浓度分别：pH为2~3、COD为450～600mg/L、SS为750～900 mg/L。

表4.2-7  工程给排水平衡表

| 序号 | 用水工段 | 用水量m3/d | 损耗m3/d | 污水处理量m3/d | 排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 循环水 |  |  |  |
| 1 | 前处理 | 酸洗 | 1.65 | / | 0.41 | 1.24 | 215 |
| 2 |  | 酸洗清洗 | 1.65 | / | 0.33 | 1.32 |  |
| 3 |  | 磷化 | 0.4 | 9 | 0.4 | / |  |
| 4 |  | 磷化清洗 | 1 | / | 0.2 | 0.8 |  |
| 5 |  | 皂化 | 2 | 5 | 2 | / |  |
| 6 | 小计 | 1+5 | 6.7 | 14 | 3.34 | 3.36 | 215 |
| 7 | 0.5吨锅炉 | 循环冷却水 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | / | / |
| 8 | 酸雾净化塔 | 循环水 | 0.15 | 1 | 0.15 | / | / |
| 9 | 总计 | 6+7+8 | 6.95 | 15.4 | 3.59 | 3.36 | / |

表4.2-8  项目生产废水污染物产生、排放情况一览表

| 废水 种类 | 主要污 染物 | 水量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | pH值 | 215 | 2~3 | / | 6.48~6.61 | / |
|  | COD |  | 500 | 0.108 | 163.5 | 0.035 |
|  | 氨氮 |  | / | / | 5.0 | 0.001 |
|  | SS |  | 800 | 0.172 | 20.5 | 0.004 |
|  | 石油类 |  | / | / | 0.18 | 0.00004 |
|  | 氟化物 |  | / | / | 0.430 | 0.00009 |
|  | 总磷 |  | / | / | ＜0.01 | / |
|  | 总铜 |  | / | / | ＜0.05 | / |
|  | 总铁 |  | / | / | ＜0.03 | / |
| 备注 | 本次排放量的根据实测浓度计算的 |

（2）生活污水

生活污水主要为职工生活污水，本项目共有职工85人，其中住厂人数80人，生活用水定额不住厂按50L/人·d，住厂按150L/人·d计算，生活用水量为12.25m3/d（3920m3/a），排放系数为0.85，则生活污水排放量为10.41m3/d（3332m3/a）。生活污水经化粪池沉淀后排入市政管网，最终进入文渡工业区污水处理厂。根据类比调查，预测本项目生活污水水质为：COD：450mg/L、SS：220mg/L、BOD5：250mg/L、氨氮35mg/L。本项目用排水情况见下表，水平衡图见图2。

（3）项目排水

项目污废水采用“雨污分流、清污分流”的排水制度，雨水由雨水管网收集后通过工业集中区雨水管道直接排放。生产废水排入厂区内污水处理设施处理；与生活污水经化粪池（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）处理后接入工业集中区污水管网纳入文渡工业集中区污水处理厂。

计算结果见表4.2-9。

表4.2-9  项目生活污水污染物产生、排放情况一览表

| 废水 种类 | 主要污 染物 | 水量 （t/a） | 产生 浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | CODcr | 3332 | 450 | 1.50 | 390.5 | 1.30 |
|  | BOD5 |  | 250 | 0.83 | 82.6 | 0.28 |
|  | SS |  | 300 | 1.0 | 289.2 | 0.96 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.12 | 11.3 | 0.04 |
| 注：本项目排放浓度取值为实测数据平均值。 |

本项目水平衡图见图4.2-4。

图4.2-4项目水平衡图

#### 4.2.6.2废气

（1）酸洗废气

本项目管坯在酸洗过程中会有酸雾（盐酸雾）产生，污染物主要来源于酸性液体的挥发，主要为盐酸。项目生产酸洗工序在使用30%盐酸浓度经稀释至15%的情况下，项目废气主要为氯化氢。在使用30%盐酸的情况下，盐酸使用量约为300t/a，酸洗液温度取20℃。

根据《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1989年）中酸液蒸发量的计算方式：

Gz=M×（0.000352+0.000786×U）×P×F

式中：Gz----酸雾量，kg/h；

M----液体分子量；

U----蒸发液体表面上的空气流速，（m/s），应以实测数据为准，无条件实测时，可取0.2~0.5 m/s或查表计算，本项目取0.35 m/s；

P----相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力，（mmHg），取21mmHg；硫酸取0.18mmHg。

F----蒸发面的面积，m2。

项目现有2个酸洗池，尺寸分别为：长×宽×高=12.0×0.8×0.85=8.16m2，长×宽×高=8.0×0.8×0.85=5.44m2。

F=12.0×0.8+8.0×0.8=16m2，酸洗温度取20℃

Gz=M×（0.000352+0.000786×U）×P×F

Gz（盐酸雾）：36.5×（0.000352+0.000786×0.35）×0.038×16=0.014kg/h；

Gz（硫酸雾）：98×（0.000352+0.000786×0.35）×0.03×16=0.029kg/h；

根据以上公式计算，氯化氢的产生量为0.014kg/h，一日10小时，320天，按年3200小时，则氯化氢的产生量为0.045t/a；

硫酸雾的产生量为0.029kg/h，一日10小时，320天，按年3200小时，则硫酸雾的产生量为0.0928t/a。

本项目在酸洗过程中向酸洗液中加入一定量的酸雾抑制剂，可以抑制盐酸雾、硫酸雾的挥发，抑雾率达90%，则盐酸雾的蒸发量为0.0014kg/h，硫酸雾的蒸发量为0.0029kg/h。本项目酸雾采用酸洗池侧面吸风收集，收集率取85%，其余15%酸雾无组织排放。酸雾经车间管路收集后送入酸雾净化塔进行碱液（NaOH）吸收处理（处理效率按照90%计），净化后的废气经1根15m高的排气筒P1外排，排气筒盐酸雾有组织排放速率为0.0001kg/h，硫酸雾有组织排放速率为0.0002kg/h，风机排风量为20000m3/h，则盐酸雾排放浓度为0.005mg/m3；硫酸雾排放浓度为0.01mg/m3。

表4.2-10 酸雾产生与排放情况一览表

| 污染物 | 产生速率（kg/h） | 收集效率（%） | 净化效率（%） | 排风量（m3/h） | 有组织排放参数 | 无组织排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 盐酸雾 | 0.014 | 85 | 90 | 20000 | 0.005 | 0.0001 | 0.00021 |
| 硫酸雾 | 0.029 | 85 | 90 | 20000 | 0.01 | 0.0002 | 0.000435 |

（2）自动斜底炉、退火炉燃气废气

本项目有1台退火炉，1台自动斜底炉，采用天然气加热。加热过程中会有燃气废气产生，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。产生的燃气废气分别经1根15m高排气筒P2、P3排放。本项目退火炉、斜底炉加热耗用的天然气为60万m3/a，主要通过工业园区天燃气管道进行输气，属于清洁能源。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃气工业锅炉排污系数表》，天然气中SO2的产污系数为4.0kg/万m3，NOX的产污系数为18.71kg/万m3。根据业主提供的资料，则废气中SO2的产生量为0.24t/a，排放速率为0.044kg/h；NOX的产生量为1.12t/a，排放速率为0.233kg/h。根据《环境保护实用数据手册》(胡名操 主编)中统计，燃烧1万m3天然气产生2.4kg的颗粒物。据此计算，颗粒物排放量0.144t/a，0.03kg/h。

（3）电锅炉

本项目用于酸洗及皂化过程的加热。锅炉产生的污染物主要为水蒸气。

（4）食堂油烟

本项目油烟废气主要来自综合楼厨房的2个灶台，主要以液化气和电为燃料，均属于清洁能源，其完全燃烧的产物为CO2和H2O，不会对周围环境造成污染。本项目每天就餐200人次左右，耗油量约15g/人次，则食用油用量约3kg/d，烹饪时油烟的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次评价取3%，则拟建项目油烟产生量为0.09kg/d，项目约有2个灶头，每个灶头设置风量为2000m3/h，每天餐厅使用时间按6h计算，则油烟的产生浓度为3.75mg/m3。项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器的效率不小于60%，项目油烟的排放浓度为1.5mg/m3。

#### 4.2.6.3噪声

本项目运营期噪声主要是机加工设备噪声，产生噪声的设备主要为冷拔机、退火炉、调直机、切割机，噪声源强在70～80(dB)A。具体噪声源强见下表。

表4.2.11 设备噪声一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷拔机 | 70 |
| 2 | 退火炉 | 70 |
| 3 | 调直机 | 70 |
| 4 | 切割机 | 80 |
| 5 | 风机 | 75 |

#### 4.2.6.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物有生产固废和生活垃圾，其中生产固废包括金属边角料、磷化渣、皂渣。

（1）磷化渣（S1）：磷化槽槽液在使用一段时间后槽底沉积有铁屑及工件表面油污等沉积物，需进行倒槽处理。漕渣属于危险废物，危废类别为HW17（表面处理废物，废物代码346-064-17），产生量约17t/a；

（2）皂渣（S2）：本项目皂洗过程会有皂渣产生，需要定期清理，产生的废皂渣属于危险废物，产生量为17t/a；

（3）金属边角料（S3）：本项目切割工序会产生金属边角料，属于一般工业固体废物，年产生量为9900t/a；

（4）污水处理设施污泥（S4）：本项目污水处理设施污泥，产生量约为6/a；

（5）废酸桶（S5）：项目生产过程中，将产生废油桶、废酸桶，均属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。根据建设单位提供资料，废酸桶产生量为0.5t/a，废酸桶均由各自厂家签订协议回收；

（6）废机油（S6）：废机油产生量为0.07t/a。

（7）生活垃圾（S7）：根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工和流动人员取K=0.2kg/人•天，住宿舍的K=1.2kg/人•天，该项目职工85人，约80人住宿5人不住宿舍，年工作日320天，则项目生活垃圾产生量为0.097t/d，31.04t/a。

本项目主要固体废物一览表见下表。

表4.2-12 固体废物产生情况一览表

| 序号 | 产污阶段 | 种类 | 数量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 金属粉尘，不合格品 | 9900t/a | 可再次收集后全部回用于生产 |
| 2 | 危险废物 | 磷化 | 磷化渣 | 17t/a | 委托福建亿利环境技术有限公司 |
| 3 |  | 皂化 | 皂渣 | 17t/a |  |
| 4 |  | 污水处理设施污泥 | 污泥 | 6t/a |  |
| 5 |  | 废机油 | 废机油 | 0.07 t/a |  |
| 6 |  | 小计2+3+4+5 | / | 40.07t/a | / |
| 7 |  | 废酸桶 | 废酸桶 | 0.5t/a | 由厂家回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 塑料袋、瓶子等 | 31.04t/a | 委托环卫部门统一清运 |
| 9 | 合计1+6+7+8 | / | 9971.61t/a | / |

改扩建后污染物排放“三本帐”情况见表4.2-13。

表4.2-13  扩建后污染物排放“三本帐”情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 单位 | 现有工程 | 以新代老削减量 | 扩建工程 | 最终排放量 | 增加量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 酸洗酸雾 | 硫酸雾 | t/a | 68.4 | / | 0.0928 | 68.3072 | 0.0928 | 0.0928 | / |
|  | 氯化氢 | t/a | 25.49 | 0 | 0.045 | 25.45 | 0.045 | 0.045 | / |
| 燃天然气 | 颗粒物 | t/a | / | 0 | / | / | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  | SO2 | t/a | / | 0 | / | / | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
|  | NOX | t/a | / | 0 | / | / | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 生活污水 | COD | t/a | 0.8568 | 0 | 1.50 | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|  | BOD5 | t/a | 0.4896 | 0 | 0.83 | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  | NH3-N | t/a | 0.08568 | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | SS | t/a | 0.5385 | 0 | 1.0 | 0.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 生产废水 | pH | 无量纲 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | t/a | / | / | 0.108 | 1.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | 氨氮 | t/a | / | / | / | / | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | SS | t/a | / | / | 0.172 | 0.168 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 石油类 | t/a | / | / | / | / | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
|  | 氟化物 | t/a | / | / | / | / | 0.00009 | 0.000092 | 0.00009 |
| 危险废物 | 酸洗废液 | t/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 磷化渣 | t/a | 8 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|  | 皂渣 | t/a | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|  | 废机油 | t/a | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 |
|  | 污水处理设施污泥 | t/a | 2.2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  | 废酸桶 | t/a | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 一般工业固废 | 金属废料 | t/a | 953.197 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 |
| 员工生活 | 生活垃圾 | t/a | 20.4 | 0 | 31.04 | 31.04 | 0 | 0 | 31.04 |

### 4.2.7平面布置图合理性分析

项目所在厂区主要分成两个部分，分别为生产区、生活区，详见附图4.2-5。生活区设于厂区的西北侧，与生产区隔开且有一定的距离；生产区位于厂区的中部，仓库厂区东侧。厂区的生产区和生活区分区明确，同时主要产噪设备主要布置于生产厂房中，有厂房墙壁的间隔，对厂区厂界的影响较小，生产车间位于常年主导风向的下风向，对宿舍影响较小。因此，项目厂区总平面布置合理。

图4.2-5 总平面布置图

图 4.2-6    1#车间设备布置图

### 4.2.8产业政策合理性分析

本项目属于C3130钢压延加工。经核查相关目录，本项目建设内容不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中“限制类”和“淘汰类”项目，也没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定的淘汰类生产装备和产品，属于国家允许类项目，符合国家产业政策。建设单位于2019年3月26日福建省企业投资备案证明（内资企业），闽工信备[2019]J030027号。因此，符合国家和地方相关产业政策。

### 4.2.9选址合理性分析

#### 4.2.9.1与《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划》符合性分析

（1）产业定位

福鼎市文渡工业集中区以合成革及合成革上游制造业、化学纤维制造业、非家用纺织制成品制造、黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、金属表面处理和石膏、水泥制品制造等既有产业为基础，本项目为C3130钢压延加工，符合工业集中区的产业定位。

（2）空间布局

根据《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划环境影响报告书》对空间布局提出的建议为：“①西片区以保留并升级现有塑料人造革、合成革制造(C2925)；初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)；丙纶纤维制造(C2825)等的工业企业。不新引入塑料人造革、合成革制造(C2925)；初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)；丙纶纤维制造(C2825)行业。在西片区的南部紧邻污水处理厂位置发展金属表面处理及热处理加工(C3360)。建议远期将2家金属制造企业及2家建材企业调整至东片区工业组团。逐步调整西片区形成高端PU革产业和金属表面处理中心组团。②东片区工业组团以发展泵、阀门、压缩机及类似机械的制造(C344)；黑色金属铸造(C3130)；钢压延加工(C3140)；印制电路板制造(C3972)等的工业企业为主。近期对现存的1家食品企业实施搬迁。远期调整现存的 1家非织造布企业至西部片区。逐步将东片区调整为机械加工、电子元件加工、新型材料制造产业组团。”

项目属于“C3140 钢压延加工”，项目位于福鼎市文渡工业集中区管理房（西南片区），位于工业集中区规划的二类工业用地，布局合理。综上，项目建设符合《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求.

项目用地规划设计指标复函见附件3，选址合理。土地利用规划图详见图 4.2-7。

# 5环境影响分析

## 5.1施工期环境影响评价

项目施工期已完成，本次改扩建项目依托现有工程进行生产，故施工期不做评价。

## 5.2运营期环境影响评价

### 5.2.1水环境影响评价

本次委托福建宏其检测技术有限责任公司于2018年5月18~19日对污生活污水排放口进行监测，并于2018年10月31日、11月1日，对本项目生产设施排放口进行补测，监测结果见下表5.2.1-1。

表5.2.1-1 生活污水排放口监测数据一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 频次 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | COD | BOD5 | SS | 石油类 | 动植物油 | 氨氮 |
| ★1 污水排放口 | 2018 · 05.18 | 1 | 6.08 | 399 | 82.4 | 265 | 1.83 | 2.41 | 9.72 |
|  |  | 2 | 6.13 | 357 | 80.1 | 305 | 1.65 | 2.33 | 10.0 |
|  |  | 3 | 6.20 | 406 | 88.6 | 325 | 2.03 | 2.06 | 10.5 |
|  |  | 平均值 | 6.14 | 387.3 | 83.7 | 298.3 | 1.84 | 2.27 | 10.07 |
|  | 2018 · 05.19 | 1 | 6.17 | 370 | 74.2 | 285 | 1.76 | 2.28 | 12.0 |
|  |  | 2 | 6.10 | 396 | 79.6 | 310 | 1.93 | 2.17 | 12.9 |
|  |  | 3 | 6.15 | 415 | 90.3 | 245 | 2.11 | 2.51 | 12.7 |
|  |  | 平均值 | 6.14 | 393.7 | 81.4 | 280.0 | 1.93 | 2.32 | 12.5 |
| 标准值 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤20 | ≤100 | ≤45 |

表5.2.1-2 生产设施废水排放口监测数据一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测时间 | 检测频次及结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 生产设施污水排放口WA | pH值 | 无量纲 | 2018.10.31 | 6.50 | 6.48 | 6.52 | 6.48~6.52 | 6~9 |
|  | COD | mg/L |  | 150 | 182 | 160 | 164 | ≤200 |
|  | SS | mg/L |  | 15 | 21 | 17 | 18 | ≤30 |
|  | 氨氮 | mg/L |  | 4.271 | 4.900 | 4.671 | 4.614 | ≤8 |
|  | 石油类 | mg/L |  | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ≤3 |
|  | 总铁 | mg/L |  | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ≤10 |
|  | 总铜 | mg/L |  | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.5 |
|  | 总磷 | mg/L |  | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.5 |
| 生产设施污水排放口WA | pH值 | 无量纲 | 2018.11.01 | 6.59 | 6.54 | 6.61 | 6.54~6.61 | 6~9 |
|  | COD | mg/L |  | 136 | 156 | 198 | 163 | ≤200 |
|  | SS | mg/L |  | 23 | 18 | 27 | 23 | ≤30 |
|  | 氨氮 | mg/L |  | 5.071 | 5.586 | 5.500 | 5.386 | ≤8 |
|  | 石油类 | mg/L |  | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | ≤3 |
|  | 总铁 | mg/L |  | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ≤10 |
|  | 总铜 | mg/L |  | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.5 |
|  | 总磷 | mg/L |  | 0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.5 |

根据监测结果可知，本项目生活污水纳入文渡项目区污水处理厂处理，经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准；生产设施废水排放口满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2，生产设施废水排放口标准。

### 5.2.1.1污水纳入文渡工业集中区污水处理厂可行性分析

目前文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂已投产运营，服务范围包括福鼎市文渡工业集中区内企业。据2016年6月~2017年6月在线监测数据统计，文渡污水处理厂日均处理污水量5098.6t，处于超负荷运行状态。其原因是工业集中区地表下陷，导则已建道路上的污水管道断裂、破损、接口脱落，检查井损坏，致使污水渗入地下，污染地下水或者雨季地下水渗入污水管道的现象时有发生，同时也造成雨水、地下水反渗入管网中，增加污水厂的负荷。为此工业区对污水管网进行改造，通过管网改造，有效阻止雨水和地下水进入污水系统，增加文渡污水厂处理余量，提高污水厂治理效率。现根据文渡污水厂提供的数据（附件7），整改后污水厂现状处理规模约为2600t/d，尚有余量1400t/d，可接纳本项目的生活污水和生产废水。

本项目生活污水和生产废水可通过污水管网进入文渡工业集中区污水处理厂；福鼎市文渡工业集中区一期余量1400t/d，本项目生活污水排放量为12.25t/d，生产废水约5天外排一次，年排放量约215m3/a，不会对污水处理厂的负荷造成冲击；项目生活污水水质可满足文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂接管水质标准。

综上，从接管、水量、水质方面考虑，项目生活污水纳入文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂可行。

### 5.2.2大气环境影响评价

本项目生产过程在酸洗槽内加入盐酸抑制剂，可以有效的抑制酸雾的逸出，同时通过集气罩经酸雾净化塔处理。

项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器的效率不小于60%，拟建项目油烟的排放浓度为1.5mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，餐饮油烟通过专用烟道将烟气引至综合楼屋顶排放，对区域大气环境影响较小。

本次委托福建宏其检测技术有限责任公司于2018年5月18~19日对项目区厂界无组织（4个点位）、酸雾净化塔排气筒P1、自动斜底炉排气筒P2、自动退火炉排气筒P3进行监测，监测结果见下表：

表5.2.2-1 无组织废气检测结果一览表

表中：各检测项目单位均为mg/m3

| 采样日期 | 2018.05.18 | 2018.05.19 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 风向 | ENE | E | ESE | ESE | ESE | E | ENE | ENE |  |
| 风速（m/s） | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.8 |  |
| ●1 | 颗粒物 | 0.188 | 0.265 | 0.280 | 0.245 | 0.207 | 0.263 | 0.204 | 0.228 | 0.280 |
|  | 氯化氢 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 硫酸雾 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | NO2 | 0.034 | 0.043 | 0.038 | 0.031 | 0.033 | 0.039 | 0.048 | 0.040 | 0.048 |
|  | SO2 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.012 |
| ●2 | 颗粒物 | 0.176 | 0.207 | 0.245 | 0.167 | 0.204 | 0.216 | 0.176 | 0.184 | 0.245 |
|  | 氯化氢 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
|  | 硫酸雾 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | NO2 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.046 | 0.044 | 0.051 | 0.046 | 0.044 | 0.053 |
|  | SO2 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.014 |
| ●3 | 颗粒物 | 0.163 | 0.174 | 0.154 | 0.149 | 0.250 | 0.155 | 0.176 | 0.202 | 0.250 |
|  | 氯化氢 | ＜0.05 | 0.06 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.05 | 0.06 | ＜0.05 |
|  | 硫酸雾 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | NO2 | 0.052 | 0.047 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.046 | 0.041 | 0.036 | 0.052 |
|  | SO2 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 |
| ●4 | 颗粒物 | 0.171 | 0.168 | 0.204 | 0.211 | 0.184 | 0.270 | 0.162 | 0.196 | 0.270 |
|  | 氯化氢 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 硫酸雾 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | NO2 | 0.040 | 0.046 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.037 | 0.046 |
|  | SO2 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.014 |

表5.2.2-2  酸雾吸收塔废气检测结果一览表

| 检测 点位 | 检测 时间 | 检测 因子 | 频次 | 标干烟气量 （m3/h） | 平均烟气量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 平均浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾吸收塔进口1 （◎1） | 2018 · 05.18 | 硫酸雾 | 1 | 1.84×104 | 1.84×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 1.86×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.83×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 1.84×104 | 1.84×104 | 2.32 | 2.31 | 0.043 |
|  |  |  | 2 | 1.86×104 |  | 2.04 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.83×104 |  | 2.57 |  |  |
|  | 2018 · 05.19 | 硫酸雾 | 1 | 1.87×104 | 1.89×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 1.89×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.92×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 1.87×104 | 1.89×104 | 2.19 | 2.14 | 0.040 |
|  |  |  | 2 | 1.89×104 |  | 2.07 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.92×104 |  | 2.16 |  |  |
| 酸雾吸收塔进口2 （◎2） | 2018 · 05.18 | 硫酸雾 | 1 | 1.75×104 | 1.76×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 1.78×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.74×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 1.75×104 | 1.76×104 | 1.94 | 1.91 | 0.034 |
|  |  |  | 2 | 1.78×104 |  | 1.82 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.74×104 |  | 1.97 |  |  |
|  | 2018 . 05.19 | 硫酸雾 | 1 | 1.72×104 | 1.74×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 1.75×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.74×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 1.72×104 | 1.74×104 | 1.89 | 1.74 | 0.030 |
|  |  |  | 2 | 1.75×104 |  | 1.73 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1.74×104 |  | 1.61 |  |  |
| 酸雾吸收塔出口 （◎3） | 2018 · 05.18 | 硫酸雾 | 1 | 2.05×104 | 2.05×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 2.03×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.07×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 2.05×104 | 2.05×104 | 1.69 | 1.43 | 0.029 |
|  |  |  | 2 | 2.03×104 |  | 1.26 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.07×104 |  | 1.34 |  |  |
|  | 2018 · 05.19 | 硫酸雾 | 1 | 2.04×104 | 2.03×104 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 2 | 2.01×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.05×104 |  | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 2.04×104 | 2.03×104 | 1.31 | 1.22 | 0.025 |
|  |  |  | 2 | 2.01×104 |  | 1.26 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.05×104 |  | 1.10 |  |  |

表5.2.2-3 窑炉排气筒废气检测结果一览表

| 窑炉名称、型号：自动斜底炉P2 | 烟囱高度（m）：10 | 直径（m）：0.80 |
| --- | --- | --- |
| 测试时燃料种类：天然气 | 采样日期：2018.05.18 |
| 检测因子 | 检测频次及检测结果 |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 标干烟气量（m3/h） | 2.48×103 | 2.45×103 | 2.39×103 | 2.44×103 |
| 烟气温度（℃） | 202 | 205 | 204 | 204 |
| 测孔处烟气平均含氧量（%） | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 19.3 |
| 折算系数 | / | / | / | 7.27 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 24 | 26 | 23 | 24 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 174 |
| 备注 | 折算浓度指过量空气系数为1.7的折算浓度 |

表5.2.2-4  窑炉排气筒废气检测结果一览表

| 窑炉名称、型号：自动斜底炉P2 | 烟囱高度（m）：10 | 直径（m）：0.80 |
| --- | --- | --- |
| 测试时燃料种类：天然气 | 采样日期：2018.05.19 |
| 检测因子 | 检测频次及检测结果 |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 标干烟气量（m3/h） | 2.49×103 | 2.44×103 | 2.46×103 | 2.46×103 |
| 烟气温度（℃） | 201 | 203 | 202 | 202 |
| 测孔处烟气平均含氧量（%） | 19.0 | 19.3 | 19.2 | 19.2 |
| 折算系数 | / | / | / | 6.86 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 27 | 29 | 29 | 28 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 192 |
| 备注 | 折算浓度指过量空气系数为1.7的折算浓度 |

表5.2.2-5 窑炉排气筒废气检测结果一览表

| 窑炉名称、型号：自动退火炉P3 | 烟囱高度（m）：10 | 直径（m）：0.50 |
| --- | --- | --- |
| 测试时燃料种类：天然气 | 采样日期：2018.05.18 |
| 检测因子 | 检测频次及检测结果 |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 标干烟气量（m3/h） | 2.53×103 | 2.56×103 | 2.49×103 | 2.53×103 |
| 烟气温度（℃） | 206 | 210 | 209 | 208 |
| 测孔处烟气平均含氧量（%） | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 18.6 |
| 折算系数 | / | / | / | 5.15 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | 4 | 5 | 4 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 21 |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 32 | 28 | 33 | 31 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 160 |
| 备注 | 折算浓度指过量空气系数为1.7的折算浓度 |

表5.2.2-6 窑炉排气筒废气检测结果一览表

| 窑炉名称、型号：自动退火炉P3 | 烟囱高度（m）：10 | 直径（m）：0.50 |
| --- | --- | --- |
| 测试时燃料种类：天然气 | 采样日期：2018.05.19 |
| 检测因子 | 检测频次及检测结果 |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 标干烟气量（m3/h） | 2.56×103 | 2.57×103 | 2.53×103 | 2.55×103 |
| 烟气温度（℃） | 212 | 208 | 210 | 208 |
| 测孔处烟气平均含氧量（%） | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 18.7 |
| 折算系数 | / | / | / | 5.37 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 16 |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 26 | 29 | 28 | 28 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 150 |
| 备注 | 折算浓度指过量空气系数为1.7的折算浓度 |

表5.2.2-7 炉窑排气筒数据处理

| 测试时燃料种类：天然气 | 平均值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 检测因子 | 自动退火炉P2 | 自动斜底炉P3 |  |
| 标干烟气量（m3/h） | 2.54×103 | 2.45×103 |  |
| 烟气温度（℃） | 208 | 203 |  |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | 15 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / |  |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3.5 | ＜3 | 150 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 18.5 | / |  |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 29.5 | 26 | 300 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 155 | 183 |  |
| 备注 | 平均值为5月18日与5月19日平均求得 |

根据监测报告可知，项目固定源废气、无组织废气中，氯化氢,、硫酸雾；斜底炉、退火炉燃气废气中的颗粒物、SO2、NOX达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2大气污染物特别排放限值、表4现有和新建企业无组织排放限值中的标准。

#### 5.2.2.3 小结

（1）环境防护距离

根据预测结果表明，项目无组织废气排放不会造成厂界有机废气浓度超标。本项目无超标点，因此，不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

经计算氯化氢、硫酸雾有机废气无组织排放源所在生产单元的卫生防护距离分别为0.037m、0.003m。按照卫生防护距离级差规定，本项目卫生防护距离计算值为50m。本项目需要设置的卫生防护距离为酸洗车间边界以外50米范围内，根据调查，本项目四周均为他人厂房，项目800m范围内均无居民等敏感点，符合卫生防护距离要求。

### 5.2.3声环境影响评价

表5.2.2-19  厂界噪声监测结果一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测时间 | 检测结果LAeq |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间（dB） | 夜间 |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 测量值 修正 | 测量值 | 背景值 | 测量值 修正 |
| ▲1 | 项目北侧厂界外1m | 2018 ·05.18 | 60.1 | 56.4 | 58 | 53.6 | 52.3 | ＜排放限值 |
| ▲2 | 项目东侧厂界外1m |  | 72.2 | 70.6 | 无法评价 | 66.4 | 66.1 | 无法评价 |
| ▲3 | 项目东侧厂界外1m |  | 73.7 | 73.2 | 无法评价 | 68.8 | 68.4 | 无法评价 |
| ▲4 | 项目南侧厂界外1m |  | 65.1 | 60.7 | 63 | 57.8 | 56.2 | ＜排放限值 |
| ▲5 | 项目西侧厂界外1m |  | 57.4 | 55.8 | ＜排放限值 | 51.2 | 50.3 | ＜排放限值 |
| ▲1 | 项目北侧厂界外1m | 2018 · 05.19 | 60.7 | 56.4 | 59 | 53.1 | 52.3 | ＜排放限值 |
| ▲2 | 项目东侧厂界外1m |  | 72.4 | 70.6 | 无法评价 | 67.0 | 66.1 | 无法评价 |
| ▲3 | 项目东侧厂界外1m |  | 73.4 | 73.2 | 无法评价 | 68.3 | 68.4 | 无法评价 |
| ▲4 | 项目南侧厂界外1m |  | 64.7 | 60.7 | 63 | 57.2 | 56.2 | ＜排放限值 |
| ▲5 | 项目西侧厂界外1m |  | 57.8 | 55.8 | ＜排放限值 | 50.8 | 50.3 | ＜排放限值 |
| 备注 | 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，限值：昼间65dB，夜间55dB。 |

本项目由表5.2.2-19噪声监测结果可知，有部分点位厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，但由于项目位于文渡工业区内，项目四周无敏感点，因此项目噪声对周边影响较小。

### 5.2.4固体废物影响评价

本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物包括切割工序产生的金属边角料，产生量为9900t/a，由外售处置；危险废物包括磷化渣、皂渣、污水处理设施污泥、废机油，产生量为40.07t/a，由建设单位委托福建亿利环境技术有限公司处置；废酸桶0.5t/a，为危险废物，由厂家回收；职工生活垃圾31.04t/a，委托环卫部门统一处理。

# 6环境保护措施

## 6.1废水污染防治措施

根据项目工程分析，项目主要生产废水有表面处理废水包括酸洗废水、磷化槽废水，前处理生产废水通过污水处理设施处理后回用，定期外排；酸雾净化塔及电锅炉水循环使用，定期补加。污水处理设施30t/d，生活污水通过三级化粪池处理后排入市政污水管网进入文渡污水处理厂处理。下图为厂内污水处理设施工艺流程图。

图6.1-1 污水处理工艺流程

生产废水自流进入调节池，调节池底部用鼓风机曝气起搅拌作用，经提升泵提升进入一级反应槽，在反应槽中加入Ca(oH)2调节PH＝9.5－10.5值，加入CaCl2和PAM。然后进入一级沉淀塔进行固液分离，经过一级沉淀出水再进入二级反应槽，在反应槽中加入盐酸调节PH＝8、加入H2O2、PAC和PAM反应去除污染物，经过二级反应槽的出水进入二级沉淀塔进行二次固液分离，最后通过排放槽使得出水达标排放；一级沉淀塔和二级沉淀塔的污泥排放到污泥池，经过污泥泵进入压滤机进行机械脱水，压滤液回流到调节池，脱水后的污泥外运处置。

对项目水污染防治提出如下要求：

（1）做好厂区“雨污分流、清污分流”，建立完善的厂区废水的收集系统，防止废水渗入地下水和清净下水系统。

（2）全厂废水不得排入附近河道，酸洗废水不得混入生活污水中排放。

（3）水洗废水暂存于水洗池，通过回用水管道输送至配酸池回用。

（4）酸洗车间地面上应按要求做好防渗。

（5）生活污水经化粪池（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后，进入文渡工业集中区污水处理厂。

## 6.2废气治理措施

本项目产生的大气污染物主要是酸洗废气盐酸雾、斜底炉和退火炉燃气废气。本项目盐酸雾采取的防治措施主要是用集气罩在酸洗池侧面吸风收集，酸雾经车间管路收集后进入套酸雾净化塔进行碱液（NaOH）吸收处理，净化后的废气经1根15m高的排气筒P1外排。

根据监测结果可知，无组织氯化氢排放浓度最大值：0.14mg/m3，颗粒物：0.280mg/m3，硫酸雾：＜0.01mg/m3，NO2：0.053mg/m3，SO2：0.014mg/m3，有组织排放浓度氯化氢0.029mg/m3，NO2：为183mg/m3，SO2：18.5mg/m3，P1、P2、P3排气筒有组织排放均能满足排放标准要求。

酸雾净化塔工作原理：

生产车间酸雾废气经风罩收集，经管道再进入碱液洗涤塔，碱液洗涤塔体放置二层填料层并配置二级水浴装置，并在循环水池内加氢氧化钠，以中和废气中的酸雾，经二级喷淋塔装置清洗后完全能保证达标排放。

塔体放置二层填料层并配置二级高压水浴装置，经二级喷淋装置清洗后，通过滤水装置，净气达标外排。

酸雾净化塔是一种使含尘气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，酸雾处理塔结构简单，主要由主体，进气管，排气管，喷头，填料层，加药装置，水源（水池）和水浴循环系统组成。它是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与尘气体充分混合，使尘/气的比重增加并粘附中和，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。

图6.1-2  酸雾净化塔装置示意图

（1）燃气废气

本项目斜底炉、退火炉采用天然气为燃料，产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，由1根10m排气筒（P2、P3）达标排放。根据监测结果项目固定源废气、及无组织废气均能达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业大气污染物排放浓度限值、表4现有和新建企业无组织排放浓度限值中的标准。

## 6.3噪声防治措施

建设单位需采取以下防护措施：

（1）首先在保证生产的前提下，选用低噪声的设备。

（2）加强高噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

（3）加强厂内绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物。

## 6.4固废防治措施

根据项目工程分析，项目建成后主要固体废物为边角料、废包装材料等一般工业废物、废油、废酸桶、废油桶等危险废物及生活垃圾，对项目固体废物污染防治提出如下要求：

（1）一般固废：定点收集后，回收于生产或出售，在厂区西南侧。

（2）危险废物

①在厂区西南侧设置1座30m2

危险废物专用贮存间，和厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

②盛装危险废物的容器和包装清楚地标明内盛物的类别及危害说明、数量和装进日期。

③危废暂存间应做好防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间内要有安全照明设备和视察窗口，其地面应做好硬化，且表面无裂缝；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛，发生事件时，尽量将泄漏出来的物品导入调节池，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响；并设立明显废物识别标志，该储存室可具备两个月以上的危险废物贮存的能力，采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶收集生产过程产生的危险废物。

（3）生活垃圾

本项目职工生活垃圾产生量为31.04t/a，袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。

# 7环境影响评价经济损益分析

## 7.1环保投资

本项目环保投资估算具体明细见表7.1-1，项目总投资5000万元，环保投资63..5万元，占总投资的1.27%。

表7.1-1主要环保投资

| 序号 | 污染源 | 治理措施名称 | 投 资（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | 食堂废水隔油池、化粪池 | 3 |
|  |  | 生产废水 | 前处理污水处理设施 | 20 |
| 2 | 废气 | 酸雾 | 集气罩+酸雾净化塔+15m排气筒（P1） | 25 |
|  |  | 燃料废气 | 集气罩+由10m 排气筒（P2、P3） |  |
|  |  | 食堂油烟 | 集气罩+油烟进化器+屋顶排放 |  |
| 3 | 噪声 | 设备维护、安装消声、减振等综合处理措施，定期检查 | 2 |
| 4 | 固废 | 设储存场所；垃圾桶， | 3.5 |
|  |  | 危废储存间、危废处置 | 5 |
| 5 | 厂区绿化 | 绿化 | 5 |
| 6 | 总计 | —— | 63.5 |

# 8总量控制

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》、《福建省建设项目主要污染物排放总量控制指标管理办法》，《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发【2014】9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评【2014】43号）等有关文件要求，需实行排放总量控制计划管理的污染物包括COD、氨氮、SO2、NOx。

本项目确定排放的污染物中总量控制的项目有COD、NH3-N、SO2、NO2：

- 废水及其污染物排放总量控制

本项目生产废水经污水处理实施处理后与生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网，排入文渡工业集中区污水处理厂，生活污水无需申请总量。本项目对生产废水进行总量申请。

表8.1-1 废水污染物总量排放   单位t/a

| 类别 | 废水量 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 允许排放量 | 总量控制 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 215t/a | COD | / | / | 0.035 | 0.0215 | 0.0215 |
|  |  | NH3-N | / | / | 0.001 | 0.0032 | 0.0032 |
| 注：生产废水总量控制指标以《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准中城镇二级污水处理厂排放标准浓度限值进行计算，即COD：100mg/L，NH3-N：15mg/L， |

- 废气及其污染物排放总量控制

由于本项目大气污染物主要为颗粒物、氯化氢不纳入区域总量控制指标，燃天然气产生的SO2、NO2，自动斜底炉P2，自动退火炉P3,一天是使用24小时，年平均工作320天。总量控制要求如下：

①废气及其污染物排放总量控制计算如下：

P2：烟气量：2540m³/h×24h×320d×10-4 ＝1950.72万N m³/a

P2：SO2排放总量(t/a)：3.5mg/m3×2540m³/h×24h×320d×10-9＝0.068(t/a)

P2：NOX排放总量(t/a)：29.5mg/m3×2540m³/h×24h×320d×10-9＝0.58(t/a)

P3：烟气量：2450m³/h×24h×320d×10-4 ＝1881.6万N m³/a

P3：SO2排放总量(t/a)：3 mg/m3×2450m³/h×24h×320d×10-9＝0.056(t/a)

P3：NOX排放总量(t/a)：26mg/m3×2450m³/h×24h×320d×10-9＝0.49(t/a)

表8.1-2废气污染物总量核算汇总表

| 污染物名称 | 核算结果（平均工况84%） | 总量（工况100%） |
| --- | --- | --- |
| 烟气量（万Nm³/a） | 3832.32 | 4562.29 |
| SO2（t/a） | 0.124 | 0.15 |
| NOX（t/a） | 1.07 | 1.27 |

因此，本项目需要申购的总量为COD：0.0215t/a，氨氮：0.0032t/a；SO2：0.15t/a，NOX：1.27t/a。

根据福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》闽环发[2018]26号的函，对实行排污权交易的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮指标，调整管理方式，不再要求建设单位在环评审批前取得，建设单位在书面承诺投产前取得上述指标并依法申领排污许可证后，即可审批。现对该投资项目的相关事宜作出如下承诺并承担相关法律责任（承诺书见附件8）。

一、该建设项目投产前通过海峡股权交易中心购入总量控制机构出具的总量控制指标数量，取得海峡股权交易中心出具的有效交易凭证；

二、该项目投产前依法申领排污许可证；

三、未依法申领排污许可证，该项目不投入生产。

# 11结论与建议

## 11.1评价结论

### 11.1.1产业政策符合性分析

本项目属于其他金属制品制造业。经核查相关目录，本项目建设内容不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中“限制类”和“淘汰类”项目，也没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定的淘汰类生产装备和产品，属于国家允许类项目，符合国家及天津市产业政策。因此，符合国家和地方相关产业政策。

### 11.1.2选址合理性结论

本项目位于福鼎温州园文渡项目区，为工业集中区规划的二类工业用地，布局合理。综上，项目建设符合《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求。项目用地规划设计指标复函见附件3，选址合理。

### 11.1.3环境现状结论

（1）水环境：区域柏洋溪水质现状中各项指标中除BOD5、COD超过要求外，其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气：环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的限值要求。

（3）声环境：项目各厂界的昼夜间噪声现状均有不同程度超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

### 11.1.4环境影响评价结论

（1）水环境

项目主要生产废水有表面处理废水包括酸洗废水、磷化槽废水，前处理生产废水通过污水处理设施处理后回用，定期外排，外排生产废水通过市政污水管网进入文渡污水处理厂处理；酸雾净化塔及电锅炉水循环使用，定期补加不外排。生活污水通过三级化粪池处理后排入市政污水管网进入文渡污水处理厂处理。

（2）大气环境

根据监测报告可知，项目固定源废气、无组织废气中，氯化氢,、硫酸雾；斜底炉、退火炉燃气废气中的颗粒物、SO2、NOX达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业大气污染物排放浓度限值、表4现有和新建企业无组织排放浓度限值中的标准。

（3）噪声

根据监测结果可知，营运期生产车间，有部分点位厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，但由于项目位于文渡工业区内，项目四周无敏感点，因此项目噪声对周边影响较小。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物包括切割工序产生的金属边角料，产生量为9900t/a，由外售处置；危险废物包括磷化渣、皂渣、污水处理设施污泥、废机油，产生量为40.07t/a，由建设单位委托福建亿利环境技术有限公司处置；废酸桶0.5t/a，为危险废物，由厂家回收；职工生活垃圾31.04t/a，委托环卫部门统一处理。

### 11.1.5总量控制结论

本项目生产废水经污水处理实施处理后与生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网，排入文渡工业集中区污水处理厂，生活污水无需申请总量。本项目对生产废水进行总量申请。

由于本项目大气污染物主要为颗粒物、氯化氢不纳入区域总量控制指标，燃天然气产生的SO2、NO2。

本项目需要申购的总量，为COD：0.0215t/a，氨氮：0.0032t/a；SO2：0.15t/a，NOX：1.27t/a。

### 11.1.6清洁生产结论

本项目从生产工艺、能耗、清洁能源、原辅材料及产品、污染物排放等，均努力按清洁生产工艺要求，把污染预防、清洁生产的战略思想贯彻其中，达到了持续改进的目的，基本符合清洁生产的要求，达到节能、增效、降耗、减污和持续改进的目的。

## 11.2环保管理与建议

### 11.2.1环保管理

建设项目“三同时”环保管理内容一览表见表11.2-1。

表11.2-1 项目环保治理措施和环保管理要求一览表

|  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间 | 生产废水 | 通过日处理30t/d的污水处理设施处理后回用生产，定期外排 | 车间或生产设施废水排放口执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2中间接排放标准 |
|  | 厂内 | 生活污水 | 一座化粪池，生活污水经处理后排入文渡工业集中区污水处理厂。 | 在厂区总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级标准 |
| 废气 | 车间 | 自动斜底炉、退火炉燃气废气 | 集气罩 +10m排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业大气污染物排放浓度限值、表4现有和新建企业无组织排放浓度限值中的标准 |
|  | 车间 | 酸雾 | 集气罩+酸雾净化塔+15m排气筒 |  |
|  | 厂内 | 食堂油烟 | 集气罩+油烟进化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定（项目为小型规模） |
| 一般 固体 废物 | 车间 | 收集的粉尘、生产边角料、不合格品 | 设置临时存放点，集中收集后外售 | 暂存场所执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集后出售给废旧物资回收公司 |  |
|  | 厂内 | 生活垃圾 | 设置垃圾筒，由环卫部门统一清运处理 |  |
| 危险废物 | 车间 | 危险废物 | 暂存于30m2的危废储存间，委托福建亿利环境技术有限公司处置 | 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年 第36 号公告）中的要求进行贮存 |
| 噪声 | 厂区 | 噪声 | 设备减振、绿化隔离带、合理安排厂区布局 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境管理 | 车间 | / | 设立环保员和环境监测室，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环境保护的有 关文件和监测资料档案。 | 检查机构设置 日常监测情况 |

### 11.2.2建议

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后保证足够的资金，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放；

（2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识；

（3）搞好绿化，使之美化和净化工作环境；

（4）加强环保设施管理，以保证环保设施的正常运行。

## 11.3总结论

福建蓝天管件制造有限公司位于福鼎温州园文渡项目区，项目符合国家产业政策；项目选址合理，在采取本报告提出的各项环保措施后，能实现达标排放，对区域的环境质量现状影响不大；项目建设具有较好的经济效益和社会效益。

综上所述，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

编制单位（盖章）：山东君恒环保科技有限公司                                          2019年3月

主管部门预审意见： （盖章） 经办人： 年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： （盖章） 经办人：年月日

省级环境保护行政主管部门审批意见： （盖章） 经办人：年月日

# Text boxes

类别

内容

型