- 新材料

- 用于发动机节能减排的表面处理技术

简要综述：本项目开发的高性能发动机系统表面复合涂层可以替代传统的表面镀铬技术，使发动机具有更高的功率和更低的燃油消耗，并进一步减少汽车交通对环境的污染，满足汽车产业高速发展对高性能材料的迫切需求。

具体介绍：

1、应用领域：汽车工业的燃料喷射系统、动力传动系统、活塞部件（活塞环，活塞销），控制机油消耗减少功率损耗，延长发动机的使用寿命。

2、技术指标：DLC复合涂层：厚度大于2 um，摩擦系数：低于0.12（干），低于0.08（油）；CrN复合涂层：厚度大于10 um，摩擦系数：低于0.08（油）。

3、创新内容：开发的高性能活塞环表面DLC和CrN基复合涂层，可在各种钢、钛合金、铝合金及陶瓷表面沉积，在发动机变工况环境下实现稳定的超低摩擦与磨损。

4、成熟程度：已经建成两套中试设备，工艺成熟、稳定。

5、应用前景：采用本技术表面改性的发动机部件的寿命显著提高，可望在燃料喷射系统（气门挺杆、柱塞、喷油嘴）、动力传动系统（齿轮、轴承、凸轮轴）、活塞部件（活塞环、活塞销）等表面处理获得广泛应用，其潜在市场可能达数亿元。

6、投资规模：约200-500平米厂房；资金投入约300-500万元，主要用于建立一条中等规模生产线；生产人员：2-3人；技术人员：2人（电气、工艺、机械、电子）。

- KS系列高性能密封剂

KS系列高性能密封剂，是一种蓝色不干性液体密封胶，具有适用温度范围宽、耐介质性能好、结构追随性佳、抗阻变形能力适当、密封效率高、通用性强、使用方便等特点，是国内外同类密封材料中综合性能较为突出的产品。KS系列高性能密封剂根据粘度不同，分为S、H、M、L四种型号，分别适用于不同类型或具有不同表面粗糙度的密封结构件，对多种液体和气体均具有良好的密封效果。KS系列高性能密封剂已在航空发动机等高技术产品上获得了成功应用，此外它还可广泛应用于机械、建筑、石油化工、冶金、汽车等行业，解决各种类型静态结合面的密封问题。

KS系列高性能密封剂技术成熟，已通过了中国科学院院级鉴定并申报了国家发明专利。该产品的生产工艺包括以下几个步骤：原料处理 → 配料 → 混料 → 粘度调配 → 分装 → 包装，易于实现规模化生产。以年产50万（100克/支）规模为例，其投资效益估算为：投资大约需要30-50万元，包括辊磨机、加热装置、分装设备等，需要生产场地约60 m2，生产工人5-6人。KS系列高性能密封剂的价格为20-30元/支，年产值约为1000-1500万元，利润可达300-500万元。

- 重型车辆发动机轴瓦耐磨纳米多元涂层

项目说明：耐磨重型车辆发动机轴瓦的国内市场均有国外公司垄断，通过纳米多元多层复合设计制备的耐磨涂层，其性能与国外垄断企业的产品性能接近。可以完全满足重型车辆对耐磨发动机轴瓦的要求。

- 无毒海洋防污涂料

成果介绍及技术指标：双组分防污涂料由基料，体质颜料，助剂，混合溶剂及固化剂等组成。其中基料为聚二甲基硅氧烷和6101环氧树脂，功能填料为聚四氟乙烯及石蜡油，体质颜料为氧化锌或/和氧化钛，固化剂为低分子量聚酰胺，混合溶剂由酮，醇，酯及芳香烃等组成，助剂由氟碳表面活性剂，有机硅偶联剂，硅游及膨润土等组成。

先将聚四氟乙烯，石蜡油及氧化物混合研磨，然后加入助剂与研磨好的固体料球磨。将聚二甲基硅氧烷和环氧树脂溶解于有机溶剂中与球磨后的物料充分搅拌，在经过球磨即得到所需的五毒海洋防污涂料的A组分。以低分子量聚酰胺和混合溶剂制成防污涂料的B组分。这样即得到双组分室温固化无毒海洋防污涂料。在使用前将A和B组分均匀混合，通过刷涂或喷涂即可得到相应的五毒海洋防污涂层。实验表明，所制备的涂层可有效地拟制船体表面藻类，蛤贝及海鞘等生物附着，同时涂层与底材的粘结较为牢固。

应用范围： 提供一种无毒海洋防污涂料，其可室温固化，与防锈漆的粘结牢固，同时可保持很低的表面能，从而阻止海洋固着生物对船体等的污损。

市场 前景及经济效益分析：从保护生态环境的观点出发，避免传统防污涂料中大量的毒剂（如有机锡）进入海洋造成的环境污染极为重要。研究表明，将室温硫化硅橡胶和其他低表面张力的添加剂组成低表面能防污涂料，得到的涂层在使用过程中保持很低的表面张力，使海洋生物难以附着，从而可达到防污效果。但该类防污涂料存在室温固化及与底材粘结不牢固等缺点。本发明的目的在于提供一种无毒海洋防污涂料，其可室温固化，与防锈漆的粘结牢固，同时可保持很低的表面能，从而阻止海洋固着生物对船体等的污损。

- 高性能金属基自润滑材料与部件

成果介绍及技术指标：研制和开发出各种微电机、家用电器用、在高温、少油或无油润滑及怕油污染的工况中具有机械强度高、摩擦系数低、耐磨损、自润滑的铁-铜基、青铜基含油轴承和430-650 ℃高温压铸机用高温自润滑金属陶瓷材料制作的活塞环。并进行产业化。

微电机、家用电器、高温压铸机等中小型设备，配件在产业结构中占有较大的比重，对经济发展具有较大的影响。然而，在行业中的许多机械设备的传动系统所用的金属基含油自润滑轴承及高温润材料部件，却基本依赖进口。由此，增加了产品的成本，降低了产品在国内外市场的竞争力，制约了企业和行业的发展。因此，高性能金属基自润滑轴承部件的研制、开发与产业化，将改变相关企业产品依赖进口的局面，提升产品的质量和竞争力。同时，促进金属基自润滑材料摩擦学的研究与应用，加强科技向生产力转化，将具有十分积极意义。

关键技术：高性能金属基自润滑轴承材料基体的选择、固体润滑剂与耐磨相的选择和含量的确定、孔隙的网络结构的制造、工艺及固-液润滑原理相结合是主要的关键技术。

金属基自润滑复合材料是以铁-铜合金、青铜及高温镍合金为基体，石墨、氧化物及稀土等为润滑相，高硬度金属钨、钼、铌、钽及碳化钨(硅)等陶瓷为耐磨相，加入造孔剂，通过粉末冶金工艺冷压成型、自由烧结与热压烧结制造成毛坯样品，浸油或不浸油，按照试验要求，加工后成为样品，通过物理、机械性能和摩擦磨损性能的测试，选择配方和工艺，以便确定实用工况要求的最佳配方和工艺。

采用先进的粉末冶金工艺制作的可在室温~1000℃使用的高强度、低摩擦、耐磨损的新型功能材料。满足实用工况要求的最佳配方和工艺确定后，进行中试批量生产。提供产品。同时，进一步调试、确定大批量生产的工艺，为产业化提供依据。

应用范围：应用于汽车、船舶、化工机械、微电机、机电设备、高温压铸机等

市场 前景及经济效益分析：根据目前市场需求，每年提供合格的微电机轴承和高温压铸机活塞环共计90-100万件，产值100万元以上。

6. 钨铝合金新材料及其应用

简要综述：本项目研发的钨铝合金（W1-xAlx x=0.01-0.86）具有以下特点（1)组成范围宽。 Al在W中的最大固溶度可达86at.%，（W0.99Al0.01-W0.14Al0.86），密度在19.2-5.13g/cm3之间变化。(2)结构稳定。钨铝合金为体心立方结构，与金属钨的结构相同。(3) 抗氧化性明显提高。W-Al合金的抗氧化性较纯W有明显提高，Al50W50合金的抗氧化温度较纯W约提高150℃。可以代替钨在许多领域得到应用。

应用领域1：钨铝-铜合金代替钨-铜合金在军用耐高温材料，高压开关用电工合金（电触头及开关），电加工电机，微电子材料等方面。（中国专利：一种钨铝-铜合金烧结体及制法 公开号：CN101376939）

钨铝-铜材料性能：电导率21.3-29.3 MS/m-1,显微硬度3.50-4.73GPa，弯曲强度760-1200MPa，全面优于钨铜合金，且成本降低很多（钨：40万/吨，铝：3-万\吨）。其中铜含量从5wt%-80wt%，钨铝合金中铝含量10at%-86at%。

应用领域2：钨铝-镍合金代替钨镍合金在高温合金等方面应用（中国专利：一种钨铝-镍合金烧结体及制法 公开号：CN101376935）

钨铝-镍材料性能：显微硬度5.13-8.03GPa，弯曲强度1450-1920MPa，全面优于钨-镍合金，且成本降低很多（钨：40万/吨，铝：3-万\吨）。其中镍含量从5wt%-80wt%，钨铝合金中铝含量10at%-86at%。

创新内容：30年前，理论上就曾预言金属铝(低密度、低熔点、高延展性)与金属钨 (高密度、高熔点、高硬度)形成合金是理想的高性能结构材料。然而普通熔炼无法合成。有报道：美国和日本联合利用太空实验室微重力条件（航天器中）进行双区熔炼方法，只得到了一些多孔的合金，但制造成本惊人。我们通过发展现代非平衡态合成技术攻克了该合金体系的合成难题，在室温下获得了该合金粉末的制备技术。

技术成熟度：完全成熟，可大规模生产

市场 前景及经济效益分析：钨基合金在高温合金，高压开关用电工合金（电触头及开关）方面仍然是最主要的，应用量最大的材料，市场宽广，本产品可替代钨在该领域应用，作为新一代钨基合金，推广应用市场前景广阔。

7. 机械法制备超细白炭黑

本项目采用现代非平衡态机械制粉技术，以沉淀法白炭黑为原料，获得超细白炭黑粉体。产品的堆积密度仅为原料的1/5~1/2（依原料的初始粒度和比表面），达到或接近气相白炭黑水平。粉体平均粒度显著减少，粒度分布均匀性显著提高，比表面显著增加。产品的平均粒度小于2微米，小于目前市售超细白炭黑的平均粒度5微米。比表面增加26%左右。初步的应用评价表明，在丁苯橡胶中的补强效果与气相产品接近，在粘接剂和涂料中优于目前沉淀白炭黑，可以替代气相白炭黑使用。

本项目沉淀白炭黑处理前后主要指标对比如下：

堆积密度

通过针对性的研究获得的超细白炭黑制备技术可以实现普通沉淀法的高效破团聚，产物的堆积密度为原料的1/3~1/5。

图1是处理前后同质量粉体的照片。左侧是处理前的粉体（普通沉淀法产品，市场售价6000/吨），可以直观地观察到处理后堆积密度的减小。

图2是超细白炭黑产品（沉淀法产物经气流粉碎后的白炭黑产品，市场售价16500/吨），处理前后同质量粉体的照片。处理后体积增加一倍左右，其堆积密度比气相白炭黑产品还小。

扫描电子显微镜下可观察到处理前后粉体粒径的变化，图3是普通沉淀法白炭黑产品处理前的照片（标尺为200微米），图4是相应的产品处理后的照片（标尺为100微米）。

比表面

比表面是白炭黑的重要指标之一，它反映了颗粒表面相占体相的比例，一般说来，颗粒越细比表面越大。氮气吸附法BET比表面测得的结果表明普通白炭黑样品经处理后比表面由191.8729m2/g增加到243.5245m2/g，结果表明通过处理产物比表面的显著增加。

现有结果表明，本项目中建立的超细白炭黑加工方法是将沉淀白炭黑深加工的有效新技术，目前尚无类似的技术报道。该技术解决了超细粉体的加工难题，将提供给体系的能量用于颗粒的破碎而非颗粒之间的键合与团聚，在传统球磨介质加工体系中超细粉体间的聚合与团聚在粉体较细时成为主要过程。

本技术的特点可概括为：

- 可以实现超细粉体高效、低成本加工。

- 加工过程在封闭的设备中进行，无超细粉体外逸，既有利于工作环境又可保证产品无损失，产品理论收率100%。

- 产品无需分级处理，处理后样品不仅具有超细粒度，而且粒度分布更集中。

- 设备成本低、过程易控制、扩大产能快。

- 主要消耗为提供电机的电能，无三废排放。

目前项目已经完成中试研究，拥有成熟的工艺。基于现有基础，在设备到位后，工艺微调预期可以在3个月内完成，即可进行生产。

三、产量及经济分析

设备10台，每年按300天计，年产量为1000吨。

依照现有工艺放大，单台生产设备工作功率10千瓦,产量333公斤/天，电费按1元/度计算，吨产品耗电720元。人工、管理、折旧等未计入。

原料JB258普通白炭黑售价（税后）6000元/吨，经气流粉碎细粒度产品JB278售价16500元/吨。经本项目工艺处理的JB258的粒度、比表面、堆积密度均优于JB278，按照JB278的相同售价，吨产品毛利为8000元左右，利润空间较大。

8. 碳化钨铝硬质合金新材料

项目简介：碳化钨（WC）材料以其优异的高硬度、高耐磨、高化学稳定性、耐高温等综合性能成为目前应用领域最广、应用量最大的机械加工工具材料，被广泛地应用于车、刨、铣、铰、镗、钻、磨削工具和各种模具，被誉为“工业牙齿”，超过一半的钨产量制造成碳化钨（WC）在切削工具、钻头，模具等广泛应用。此外，它在航空航天和军工领域中也有重要应用，例如WC可用于飞行器的发动机及机身组成元件的涂层材料、喷嘴材料和子母弹体材料等等[1]。另一方面，碳化钨也存在着密度大，脆性大的缺点，且钨元素是地球储量极少的稀有元素，价格高。因此在保持WC高硬度特性的前提下，提高其韧性，降低其成本及降低密度以提高比刚度、比强度是多年来的追求目标。通过在钨的格位部分固溶其它金属元素来提高碳化钨性能的研究已取得了一些颇有成效的结果，但是目前仅限于钼、钛、钽等高熔点高密度的贵金属元素。制备轻质、廉价，同时又具有高硬度、高强度、良好高温稳定性的新材料不仅具有十分重要的科学价值，而且具有十分重要的应用价值。

本项目是利用自主研发的碳化钨铝新材料代替碳化钨在硬质合金领域应用（在国际上首次报道了碳化钨掺铝的工作），与碳化钨相比，碳化钨铝具有密度小，成本低，抗氧化性能强，且硬度、强度等力学性能与碳化钨相比几乎一致，因此在防护材料、密封材料，耐磨涂层等领域具有十分重要的应用价值，该材料中铝元素的量在0-86at.%之间可控，密度在5-15g/cm-3之间可控。（该方面的工作申请专利5项。一种碳化钨铝硬质合金烧结体 公开号：CN1876876；行貌可控碳化钨铝硬质合金烧结体 公开号：CN101376940；一种三层夹心式碳化钨铝硬质合金烧结体及制备方法 公开号：CN101440452；一种具有纤维颗粒的碳化钨铝硬质合金烧结体 公开号： CN101158004；一种碳化钨铝硬质合金烧结体 公开号： CN1876876）

此外，我们还开发了碳化钨铝-碳化钛-碳化铬新型硬质材料，该复合硬质材料的宏观硬度在22GPa左右（HV10），左右微观硬度在30GPa左右（HV0.2），已接近超硬材料。

碳化钨铝-钴硬质合金性能如下：

(W1-xAlx)Cy-Co (x=0-0.86，y=0.5-1)宏观硬度HV10（12GPa-16GPa），微观硬度HV0.2(	15GPa-20GPa);弯曲强度1200-1500MPa，与碳化钨相差不大，但成本降低很多（钨：40万/吨，铝：3-万\吨）。

(W1-xAlx)Cy-TiC-Cr3C2复合材料的性能如下：

宏观硬度HV10（21GPa-23GPa），微观硬度HV0.2(	30GPa);断裂韧性（6MPa m1/2 ）。

(W1-xAlx)Cy-TiC-Cr3C2-Co复合材料的性能如下：

宏观硬度HV10（19GPa-20GPa）;断裂韧性（8.5-9 MPa m1/2 ），

应用领域：切削工具、钻头材料、耐磨涂层、防护材料。

技术成熟度：完全成熟，可大规模生产

市场前景及经济效益分析：碳化钨是钨材料最主要的应用方向，每年全球仅刀具的产值就在50亿美元以上，总产值超过500亿美元，应用量大，市场成熟，我们国家目前在大力发展先进制造业，而碳化钨产品作为加工工具是制造业必不可少的材料，本产品可替代碳化钨在刀具、钻头、模具等领域应用，作为新一代硬质合金材料，推广应用市场前景广阔。

9. 新型碳化钨铝自润滑硬质合金

项目简介及技术指标：碳化钨（WC）材料以其优异的高硬度、高耐磨、高化学稳定性、耐高温等综合性能成为目前应用领域最广、应用量最大的机械加工工具材料，被广泛地应用于车、刨、铣、铰、镗、钻、磨削工具和各种模具，被誉为“工业牙齿”，超过一半的钨产量制造成碳化钨（WC）在切削工具、钻头，模具等广泛应用。在切削工具和钻头在实际的工作过程中，刀具或钻头由于与加工对象的快速摩擦，从而导致加工温度急剧升高，（最高温度可达到1000℃以上），从而导致刀具和钻头的破损和失效，因此在加工过程中，一般需要切削冷却液的辅助。

然而使用切削冷却液面临如下问题：（1）冷却液对环境的污染，以及对工作人员健康的损害（2）对废液处理的费用太大（3）冷却液的价格呈连年上升的趋势，已经占据加工成本的很大一部分（4）一些特殊工况必须干切削，不能使用冷却液。

经研究发现，导致加工过程中温度急剧上升的最主要原因是刀具和钻头与加工对象的摩擦系数太大（碳化钨硬质合金的摩擦系数在0.5以上），因此，在不改变加工速度的情况下，如果能降低摩擦系数，必然会降低加工温度，从而达到少用甚至不用冷却液的目的。

我们以碳化钨铝为基础通过添加氟化物，制备了具有较低摩擦系数的碳化钨铝-钴-氟化物自润滑硬质材料。该材料的摩擦系数在0.2-0.35之间，远小于碳化钨材料，（碳化钨-钴-氟化物材料摩擦系数﹥0.5）。磨损率在10-6数量级。而微观硬度在15GPa以上。而目前该材料的高温摩擦学研究证明，在高温使役条件下，材料原位生成氧化铝颗粒，阻止了碳化钨受到进一步的氧化腐蚀，而且生成的氧化铝硬质相在高温下仍能保持材料一定的硬度和强度。

应用领域：切削工具（香烟、造纸业等用的刀具）、钻头材料、耐磨涂层、防护材料。

技术成熟度：完全成熟，可大规模生产

市场前景及经济效益分析：碳化钨是钨材料最主要的应用方向，每年全球仅刀具的产值就在50亿美元以上，总产值超过500亿美元，应用量大，市场成熟，我们国家目前在大力发展先进制造业，而碳化钨产品作为加工工具是制造业必不可少的材料，本产品可替代碳化钨在刀具、钻头、模具等领域应用，作为新一代硬质合金材料，推广应用市场前景广阔。

  - FSB型防水、防冻冰涂料

成果介绍及技术指标：本涂料经喷涂或刷涂，在常温下固化，形成致密的防护涂层。该涂层无毒、无味，具有极低的表面能，不挂水，不挂冰，具有在干湿交替，冷热交替条件下良好的防护性能和耐低温性能。能有效用于建筑物防水、防渗，室外钢铁结构的防锈蚀和防挂冰，电厂凉水塔的内墙防水，抗渗的及大型露天水泥池的防水，抗漏，有效保护结构物，且经久时用，可与结构物同寿命，是理想的防水、防冻冰涂料。

FSB型防水、防冻冰涂层的技术指标

项目 技术指标 技术标准

附着力 1级 GB1720-79

柔韧性 1mm GB1731-79

耐冲击性 59Kgcm GB1732-79

耐低温 -40℃ 性能稳定

防水性 114 与水接触角

耐盐雾性 140小时（涂层无变化） 5%NaCl

应用范围：

1、火力发电厂凉水塔内墙、裙底座、水池、水渠、水管；

2、建筑物卫生间、地下室、水房；

3、室外容易结冰的工程结构物；

市场 前景及经济效益分析： 一个20万KW发电机组的凉水塔，内墙需防水涂料10吨，据统计，黄河以北的火力发电机组约7000万KW，凉水塔近400个，还有一批新建火力发电厂，都是本产品的市场。

  - KLD水泵用润滑密封剂

成果介绍及技术指标：水泵在工作过程中，需要进行泵轴的密封，以防止泄漏。常用石棉石墨盘根动密封材料，润滑性能差，容易磨损，使用寿命短，保证不了密封效果而造成泄漏。且石棉为有害致癌物质，使用中会造成水的污染及环境污染，因此改造水泵传统的动密材料，为人们所渴望。

本新型动密封剂润滑性能优异，密封耐用时间长，无毒，耐水性好，施工方便，是替代传统产品的理想的动密封剂。

用于水泵耐压达5MPa，密封耐用时间可达一年以上，耐温度80℃以下，无毒不污染环境，国内领先水平，和进口的国外产品性能相当。

应用范围：自来水厂、电厂、经工厂、药厂等厂矿企业的水泵；也可应用于搅拌机、减速机、油泵等轴的密封，防止油的泄漏。

  - NF-1型常温固化耐磨重防腐涂料

成果介绍及技术指标：本涂料除具备一般重防腐涂料优异的耐化学、大气、水、油等腐蚀性能之外，还具有极好的耐磨性防粘性和稳定性，适应干湿交替，冷热交度和恶劣环境、可耐250℃温度。可较宽拓展重防腐涂料的使用范围。

主要性能指标

1、耐磨性能;

1．1环-块试验结果

摩擦形式 负荷(N) 线速度(m/s) 耐磨寿命(m/μm) 摩擦系数

环-块线接触 312 2.5 3000-10000 0.19-0.25

负荷100N

接触面积 50.24mm2(φ8)

名义压力 1.99MPa

实际压力32.6MPa

往复行程50mm

往复速度200次往复/min

磨擦次数105次往复

磨损厚度3.1μm

耐磨厚度3.23×104次往复/μm

2、 防腐性能符合以下要求：(膜厚40-60μm)

GB1739-79：变压器油105℃浸泡24小时，无粉化，不起泡，不起皱，不剥落，不变色。

GB1734-79：机械油室温浸泡1000小时，无粉化，不起泡，不起皱，无剥落，不变色。耐磨性能同上。滴油摩擦状态下，摩擦系数0.08-0.10。
GB1733-79：自来水浸泡24个月，无粉化，不起泡，不起皱，无剥落，不变色。
GB1763-79：3%NaCl浸泡24个月，无粉化，不起泡，不起皱，无剥落，不变色。

3、 其它性能

附着力：GB1720-79 1级 划圈

柔韧性：GB1731-79 1mm 挠曲

耐冲击性：GB1732-79 50kg正、反冲，无剥落，无裂纹，无剥落，不变化。

防垢性：(与水的接触角)114゜

电击穿强度：ZBX15007-87 10KV/mm,

盐雾试验:5%盐雾试验，140小时，合格。

应用范围：

1、炼油厂、油站；

2、矿山、油田机械、坑道设备防腐；

3、露天设备、机械设施的防腐；

4、电镀厂镀槽甩盘，编织厂纺机压辊；

5、电厂循环水系统(管道)的防污与防腐。

13.  PF型高温防粘润滑涂料

成果介绍及技术指标：高温防粘与润滑问题一直困扰着人们，引起了润滑工作者和研究者们的高度重视，于是市场便有了特氟隆涂层和硅油类防粘与润滑产品。且特氟隆涂层的耐温仅在300℃左右，硅油类防粘剂可有效地解决防粘问题，但需频繁涂抹，级为不便，使用温度也不高，对产品又会带来污染。PF型高温防粘润滑涂料在室温至750℃范围下，摩擦系数低，耐磨寿命长，防粘效果好，涂料长期储存稳定，施工简单，不污染环境，可广泛应用于室温至750℃较宽温度范围下的防粘润滑等场合。

产品技术指标和水平：

涂层外观 灰黑色或白色 目测

附着力(级) 1-2 GB：1720-79

柔韧性(毫米) 1 GB：1731-79

耐冲击性(公斤-厘米) 50 GB：1732-79

接触角(与水度) 15 日本产接触角仪

摩擦性 室温0.08-0.20 300℃以上，0.02-0.08 玄武3#试验机

国内外领先水平为专利产品

应用范围：室温至750℃环境下的润滑与防粘；如浮法玻璃产生线玻璃与辊子间的润滑与防粘，食品加工线的烘、烤、炒炉转轴的润滑，垃圾焚烧炉底板的防粘等。

- TM型常温固化长效脱模剂

成果介绍及技术指标：由聚苯乙烯和聚氨酸经发泡(分别为硬泡和软泡)成型的包装材料，需要使用定型模具，发泡成形时，材料和金属模具容易生产粘结，产品和模具脱模困难，导致产品残缺成为废品，模具的表面也变粗糙。传统的办法是在模具上涂沫油类或油乳剂进行脱模，但费用高，易污染产品，不耐久，模具使用几次便要重新涂抹，费时费工，使用不方便。

本脱模剂产品，表面能低，防粘脱模性能好，耐磨，使用寿命长，可明显提高生产效率和节省费用。

TM-型脱模剂常温固化，涂层表面能低，与水的接角面可达114，防粘性能极好，涂层与模具表机结合坚固，耐磨，可长期使用，涂层防锈，耐水，油、盐和碱等，具有国际先进水平。

TM型脱模涂层技术指标：

项目 技术标标 标准

粘结强度 附着力工级(划圈) GB1720-79

柔韧性 1mm(挠曲) GB1731-79

冲击强度 50Kgcm, 正反冲击，无剥蓬，无裂纹 GB1732-79

耐热性能 ≤250℃ GB1735-79

施工环境 -20℃-40℃

固化时间 72小时

应用范围：

包装材料(硬泡、软泡)生产厂及成型模具制造厂；

轿车、摩托车发泡座垫及粘结纤维顶蓬生产厂；

金属压辊，滚轮防粘。

- 润滑成膜膏

成果介绍及技术指标：润滑成膜膏是一种利用固体润滑剂之间的协同效应、特种化合物的摩擦聚合效应、选择性转移效应，以及固体润滑剂与润滑油之间的固油复合效应研制成的一种新型润滑材料，这种润滑材料外观与润滑脂相似，但在润滑过程中可在润滑表面上形成牢固的复合固体润滑膜，是一种有自我补偿能力的，可实现润滑部件无磨损的新型润滑材料，其优异的润滑效果已在铁路的轮轨润滑、各种齿轮的润滑，以及某些滑动轴承的润滑上得到证实。

产品规格及销售方面润滑成膜膏的技术规格如下：

项目 指标 备注

颜色： 黑色

滴点℃ 200-230

针入度，1/10mm 300-380 Timken试验机，490N200 γ/min测定

摩擦系数 0.05-0.18 四球机392N，30min

D39230，mm <0.55 球的磨斑直径

烧结负荷，N >7840 按GB3142-82进行

应用范围：

1．钢厂、冶炼厂、矿山、选矿厂、油田、橡胶厂、制糖厂、造纸厂、电站各种减速机、运输机、采油机、采掘机、提升机、吊车、天车、热剪、闸门、炼胶机、剪断机的齿轮、齿条、链条、蜗轮蜗杆、导轨、环行轨，轴承等的润滑；

2．铁路机车工厂，大修厂，机务段，工务段，编组站，地铁的机车传动齿轮，减速箱齿轮，直线、曲线钢轨，机车轮缘；

3．铲车，汽车，农用车齿轮机构、闸箱、牙包、方向盘等传动机构的润滑。

市场 前景及经济效益分析：LB-1型润滑成膜膏已于1991年11月通过了中国科学院组织的院级鉴定，在鉴定会上专家门认为，该成膜膏具有独创性、新颖性、性能达到了国际先进水平。这种成膜膏具有承载能力高，减磨效果好，以及良好的转移性、再生性和润滑性，它可显著延长润滑部件的使用寿命，经济效益巨大，应尽快推广应用。除铁路轮轨润滑外，GM型润滑成膜膏在各种齿轮箱中的应用也收到了很好的效果。此外，润滑成膜膏在齿轮上应用的结果表明，其社会经济效益也是很好。

- 白色润滑成膜膏

成果介绍及技术指标：MFC-1型是以锂皂稠化矿物油。并加入稀土氟化物，聚四氟乙烯等白色固体润滑剂，酯化型环氧树脂成膜剂以及增粘、防锈、极压添加剂等制成的白色粘稠膏状润滑剂。

常用的固体润滑剂如MoS2、石墨等具有很好的极压、成膜、减摩、抗磨等性能，但黑色润滑剂容易弄脏设备和产品，限制了它在精密设备和加工制造业方面的应用，尽管近年来发现了几种白色润滑剂，但其综合性能没有一种能赶上MoS2和石墨的。本项目通过对稀土化合物的摩擦学特性研究及稀土化合物与PTFE、MCA等固体润滑剂之间协同效应的考察，确定出白色成膜膏的配方和配比，再加入摩擦聚合物，使其在摩擦过程中与固体润滑剂摩擦聚合，牢固粘附在金属表面上，这种复合型摩擦聚合膜具有高机械强度，良好的减摩、抗磨性能，由于配方中充分发挥了固体润滑剂之间的协同效应，这种成膜膏还具有很小的动-静摩擦系数差值，经测试其主要技术指标如下：

滴点，℃，180-210

静摩擦系数，μm：0.125-0.130

动摩擦系数，μk：0.115-0.125

常规磨损，D30392：0.42-0.54

烧结负荷，PD， N：6860-7840

针入度：260-320

MFC-1型白色润滑成膜膏应用油固复合体系，解决了固体润滑的导入问题，应用稀土化合物的极压、抗磨性能和固体润滑剂之间的协同效应。使成膜膏具有高承受负荷能力，低摩擦系数和极小的静-动摩擦系数差，使卡盘夹紧力达到设计指标，成膜膏被用户誉为理想的优良润滑剂，并于1990年10月获知得中国发明专利。该成果1992年获甘肃省科技进步三等奖，1993年获国家发明三等奖。

应用范围：用MFC-1型白色润滑成膜膏润滑卡盘，不仅保证了对卡盘夹紧力的要求指标。同时可降低卡盘磨损，延长其使用寿命。由于润滑剂为白色，不亏损设备和加工零件。本成膜膏还可推广应用于其它类型的卡盘、导轨、精密轴承、阀门等的润滑，也可用于其它精密仪器、仪表的润滑、达到减小磨损、延长使用寿的目的。

- 超低摩擦固体润滑材料

简要综述：研制一种空间环境下使用的超低摩擦的固体润滑材料，因此，其许多性能如尺寸稳定性、摩擦系数及稳定性远高于一般环境，主要用于航空航天的特殊润滑，现在欲将此技术推广应用到苛刻条件下的润滑需求。

具体介绍：

1、应用领域：苛刻条件下的固体润滑材料

2、技术指标：密度≤2.5、常温摩擦系数≤0.05、机加工性能良好、温度：-100~+100、尺寸：254*254*15等。

3、创新内容：在保证材料具有特殊性质，主要是在高负荷条件下的摩擦系数很低（不大于0.05）。

4、成熟程度：在航空航天已有十几年的应用历史。

5、应用前景：非常广泛

6、投资规模：较小

7、合作方式：合作开发

- 纤维增强尼龙66

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：塑料颗粒

2．性能特点：具有良好的强度，加工流变性好，表面光滑无浮纤出现，尺寸稳定性好。

3．技术指标：热变形温度≥200℃；

拉伸强度≥170MPa；

弯曲强度≥240MPa；

冲击强度≥60KJ/m2；

体积电阻率≥1×1016Ω.cm；介电常数≥3.0±1.0

4．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料可以广泛用于替代金属制作涡轮、蜗杆、结构件及外壳等，还可作为密封件使用。

我们所开发的聚合物自润滑产品可以部分替代金属，广泛用于制作涡轮、齿轮以及轴承等部件，具有较高的工业应用价值；水润滑轴承材料在国外舰艇上已经广泛地采用，目前，在世界上大约10000艘船舶（我国大致500艘船舶）使用了此类水润滑轴承，但国外的产品成本较高，而国内的研究开发才刚刚起步，因而其市场潜力巨大。

- 自润滑尼龙材料

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：塑料颗粒

2．性能特点：具有良好的自润滑性、耐磨性和机械强度，尺寸稳定性好，制品表面光滑。

3．技术指标：热变形温度≥200℃；

拉伸强度≥110MPa；

弯曲强度≥200 MPa；

冲击强度≥60KJ/m2；；

摩擦系数≤0.25；

磨痕宽度≤4.5mm

4．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料可以部分替代金属制作涡轮、蜗杆、轴承、齿轮等运动部件。

- 聚醚醚酮自润滑材料

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：塑料颗粒

2．性能特点：具有良好的自润滑性和机械强度，尺寸稳定性好，具有极低的吸水率，180℃下长期具有良好的耐磨性。

3．技术指标：拉伸强度≥120MPa；

弯曲强度≥200MPa；

冲击强度≥40KJ/m2；

摩擦系数≤015；

磨痕宽度≤4.0mm；

4．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料主要制造耐高温、耐磨、尺寸稳定性高的轴承、齿轮、轴瓦、滑块。

- 聚苯硫醚自润滑改性材料

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：塑料颗粒

2．性能特点：具有良好耐高温和优异的自润滑性、耐磨性和机械强度，尺寸稳定性好，具有极低的吸水率。

3．技术指标：拉伸强度≥110MPa；

弯曲强度≥200MPa；

冲击强度≥35KJ/m2；

摩擦系数≤0.25；

磨痕宽度≤4.5mm；

4．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料可以用于车辆发动机、冷却水泵等的轴承、耐磨齿轮、活塞等耐高温运动部件

- 填充聚四氟乙烯

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：毛坯件

2．性能特点：具有良好的自润滑性能，制品表面光洁。

3．技术指标：拉伸强度≥17MPa；

断裂伸长率≥150%；

冲击强度≥100 KJ/m2；

摩擦系数≤0.25；

磨痕宽度≤5.5mm;

4．使作方法：毛坯件，机加工成型。

该材料可以用于轴承、滑块等摩擦零部件。

- 聚氨酯水润滑轴承材料

本课题组多年来主要从事聚合物自润滑以及水润滑轴承材料的研究工作，对聚合物的流变加工具有深厚的技术积累，已开发出了多种聚合物复合材料产品，与国内多家企业有长期的技术合作关系，特别是与浙江中达轴承有限公司开展技术合作十余年来，为企业开发出了金属轴承以及塑料轴承产品数项，同时为企业解决了多项生产过程中的技术难题，获得了企业合作方的好评

1．产品类型：毛坯件

2．性能特点：具有良好的机械强度，加工性能优越，自润滑以及水润滑性能良好。

3．技术指标：硬度ShoreA85~ShoreD75;

干摩擦摩擦系数≤0.35；

干摩擦磨痕宽度≤7mm；

水润滑摩擦系数≤0.2

4．使作方法：根据样品尺寸加工毛坯件，机加工成型。

该材料可以用于舰艇、船舶尾轴以及水下工作设备的轴承部件。

- 环保型三价铬电镀工艺的开发

电镀铬镀层以其优异的耐磨耐蚀性能，在工业中得到了广泛应用。但是在传统的电镀硬铬的过程中，废水和废气及镀层中都含有剧毒的六价铬，对环境状况和镀铬工人都造成了极大的危害。根据环境保护和我国可持续发展的战略，为了减少工业污染、保护环境和提高产品的质量，采用新的三价铬电镀镀铬技术代替或部分取代严重污染环境的六价铬电镀技术势在必行。

在三价铬电镀工艺的开发过程中，我们首先筛选出了优良的三价铬镀液体系，在实验室获得了优良的三价铬镀层。

三价铬电镀工艺应用的前景十分可观。从生产成本来看，三价铬镀液成本较六价铬镀液略高，但是三价铬电镀是在常温下实施，电镀过程的能耗很少，污水处理简单，更为重要的是，三价铬电镀工艺是一种环保型的新工艺，其毒性只有六价铬的1％，对环境的污染小。

此外，我们还确立了镀液主要组分的调整和分析方法，并建立了镀液寿命的测试方法。在实验室研究阶段获得满意的三价铬镀层后，我们在兰州进行了镀液容积放大为200升的中试试验。中试阶段取得的最大进步就是实现了三价铬镀厚铬。

一条中等规模的半自动电镀生产线的成本在70-80万左右，一条中等规模的全自动生产线的成本在100万以上。

- 第四代镍栅溅射式新型轴瓦的研制

轴瓦是发动机用量最大的配件之一，轴瓦的工作稳定性及寿命直接影响到发动机的工作稳定性和工作效率。传统的三层轴瓦的缺点是软覆层耐磨性不足，而且覆层一旦被磨损，硬的镍栅层就会导致轴承很快失去应急运行能力。因此，新型轴承材料的研制成为了世界各国的研究重点。

我们在认真研究、分析进口轴瓦材料组织要求和吸收进口轴瓦制造工艺的基础上，对磁控溅射镀膜进行了试验分析和工艺生产摸索，最终掌握了这种新型轴瓦材料的关键工艺技术。通过对工艺参数的摸索与改进，获得了结构与生产工艺不同于美巴公司的溅射轴瓦镀层。轴瓦镀层表面形貌、组织结构、结合强度、镀层硬度都超出预期要求,并通过戚墅堰机车研究所台架实验，镀层在循环加载实验中133MPa未见疲劳，最终测得抗疲劳强度≥140Mpa。结果说明：其性能已经超出美巴滑动轴承公司同类产品性能的指标。可以取代价格昂贵的进口轴瓦。

本项目通过物理气相沉积设备生成第四代镍栅溅射式新型轴瓦，具有自主知识产权，生产工艺可靠性高、设备简单。以每台设备400片/天的生产速率，年生产量为150000片，平均每片轴瓦成本为1.5-2欧元，年利润为750000欧元。

- 干膜润滑剂

成果介绍及技术指标：干膜润滑剂又称粘结固体润滑膜或固体润滑涂层，是固体润滑剂的主要类型之一，这是一种将固体润滑剂分散于有机或无机胶粘剂中，通过特定工艺将其涂敷于机械部件的摩擦面上，以减小其摩擦与磨损的润滑技术。与常规的油脂润滑相比，干膜润滑剂可在高温、高负荷、超低温、超高真空、强氧化还原、强辐射等特殊环境条件下有效地润滑。多年的研究表明，干膜润滑剂不仅具有较低的摩擦系数(0.02～0.20)和较高的承载能力(14000g/cm2)，而且还可能具有较长的耐磨寿命和较好的防腐性能、耐温性能及动密封性能等。

技术指标：

外观:

a. 黑色液体喷剂(喷剂型)

b. 黑色干膜(涂膜型)

储存稳定性

a. 喷剂储存期＞1年

b. 涂膜有效期＞10年

膜厚：10～30μm

适用温度：-100℃～300℃

摩擦系数：μ≈0.08～0.15

磨损率： W＞300m/kg·μm

冲击强度： ＞50kg.cm

粘结强度： ＞1级

抗弯强度： ＞1级

应用范：干膜润滑剂在常规民用设备上是有着良好应用前景的，如自动窗帘的滑轨、非机动车辆的链条传动机构、轻工机械、复印机、照相机等，在这些设备上采用干膜润滑技术，不仅可以减轻摩擦阻力，延长使用寿命，而且可以防止由于油脂润滑所造成的污染等，实为产品更新换代所必不可少的新技术

市场 前景及经济效益分析：产品成本核算(按年产20吨计)

原材料费 50万元

工 资 20万元

包装费 30万元

水电费 15万元

技术服务和广告费用 20万元

税金(产值10%) 24万元

设备折旧 3万元

总计 162万元

依市场价120元/ kg计算，年生产值240万元，利润可达60万元左右。

本产品适用于高压中低速滑动的机械零部件，可在机械行业广泛推广。第一阶段可首先考虑在自行车车链、纺织机械、卷帘门窗等产品上推广；第二阶段再逐步扩大销售范围，国外已将此产品成功地应用于飞机制造、汽车工业、轻纺工业、机器制造业等，国内在这些领域也应有良好的销售前景。

对投资者和投资环境的要求：本生产线适合于生产多种类型的干膜润滑剂，具体产品规格依据产品的不同而不同，建立一套年产20吨的干膜润滑剂生产装置，正常生产需生产工人4人，五台球磨机，生产场地60m2。其中：

设备设资 50万元

厂房改建 15万元

其它 5万元

总计 70万元

本产品生产所需的主要设备市场上均有销售，所需原材料也都是工业性原料，比较容易采购，如果主要设备到货，有现成厂房，则从安装，准备到生产，估计1～2个月即可投产。

- 纳米抗磨损自修复润滑添加剂

成果介绍及技术指标：研制的无机—有机纳米颗粒的粒径为5-40nm，可以长期稳定分散于润滑油中。该产品按0.05~2wt%的量添加到润滑油中，具有减少摩擦20%~60%，降低磨损30%~80%，增加承载能力20%~50%的功能。此外该纳米添加剂还可以对初始磨损进行运行中的“修复”。已申报中国发明专利，目前工作重点为规模化中试放大。

国内外一些研究机构开展了相关工作，但分散稳定性没有较好解决。

应用范围：可以长期稳定分散于润滑油中。该产品添加到润滑油中，具有减少摩擦，降低磨损，增加承载能力的功能。

- 新型电力机车受电弓滑板

成果介绍及技术指标： 受电弓滑板是电力机车必不可少的关键部件，其特定的工作状态要求它在与导线作高速接触摩擦运动中向机车发动机传输大电流电能，因此要求滑板材料具有优良的导电性、耐磨性，较高的机械强度和较低的摩擦系数等。这些都直接影响机车的正常工作和安全运行。

中科院兰州化学物理研究研制开发出了新型的复合基受电弓滑板。该所科研人员对滑板材料的配方、工艺、性能、应用等进行了大量深入的研究，采用粉末冶金工艺，主要以铁基材料和铜基材料两种粉末为基础，以某柴固体润滑剂为分散剂研制而成。该复合基粉末冶金受电弓滑板具有良好的电性能和机械性能，同时又具备优异的耐磨性和自润滑性。经两年的行车试验考察，证明其使用寿命长，比目前大量使用的同类产品提高一倍，安全可靠。它对保证机车安全行驶，提高运输效能，节省能源和人力，降低材料消耗等方面都具有重要的意义。

该成果于1993年6月通过了兰州铁路局等的鉴定。关键技术指标如下：密度：5.90～6.90克/立方厘米；硬度(布氏硬度)：35～75；抗拉强度：≥130牛顿/平方毫米；冲击韧性：≥3.5牛顿·米/平方厘米；电阻率：<30微欧姆·厘米。

市场 前景及经济效益分析： 该电力机车受电弓滑板适用于不同的电网导线(铜导线、钢铝导线)应用前景广阔，市场看好。该滑板仅兰州铁路局一局使用，滑板生产就增值100万元/年，经济效益显著，综合效益更高。

- 大型风电机组高性能长寿命润滑剂研制与应用

项目说明：针对我国风电产业飞速发展对特种润滑材料的迫切需求，开发适合我国西部风场极端气象特点，可为我国风电设备传动系统部件提供长效润滑防护的特种润滑油脂材料配方及产品，并在西部有代表性的大型风电场进行推广应用。

- 新型铁路轮轨、齿轮专用润滑剂

成果介绍及技术指标: 该润滑成膜膏为独创研制的轮轨、齿轮专用润滑剂。它以矿物油为基础油，锂皂为稠化剂，并加入多种固体润滑剂、稀土化合物和低分子量的有机化合物，以及多种功能添加剂，经高温精制而成，是一种均匀分散的黑色粘稠膏状物。该剂由摩擦作用聚合成膜，成膜能力强，能牢固地附着在金属表面。这种复合型磨擦聚合膜承载力高，磨擦系数低，转移性好，抗磨、减磨、抗震、防粘着，耐水，并具有良好的再生性和润滑长效性，其烧结负荷高达800公斤以上。经实际使用结果表明，将它喷涂在机车车轮轮缘上，可以实现轮缘和铁路钢轨的全线润滑，与用油润滑相比，钢轨的寿命提高4倍，轮缘磨耗降至0。01毫米/万公里以下，使用寿命提高7倍，而其使用量仅为2-3.5公斤/万公里。该润滑成膜膏用在机车动力轴齿轮上，既可杜绝齿轮箱油泄漏，又能减少齿轮磨损、降低维修工时和费用。 BL-1型成膜膏具有独创性、新颖性、实用性强，性能达到国际先进水平。该成果于1991年通过了中科院的鉴定，并已获得国家发明专利。需设备投资65万元左右；主要设备为500升反应釜2台，三辊研磨机2台，针入度计1台，滴点仪1台，四球试验机一台，储油罐2个；厂房200-300平方米；主要原料为石墨等固体润滑剂，30＃或者46＃机械油，均可在市场购买；电耗50千瓦，水耗1吨/日。按两班倒计算需人员10名(包括管理人员在内)。

市场 前景及经济效益分析:  该润滑成膜膏应用前景广阔，全国铁路系统和矿山铁路、森林铁路、地铁均可应用，还可应用于机车动力轴减速箱齿轮润滑，以及导轨、链条、滑块等的润滑。按年产200吨成膜膏(可供5000公里曲线钢轨应用)计，年产值达640万元，年利税约会150万元。

- 油溶性节能减磨添加剂

成果介绍及技术指标: 能源是现代社会、经济的重要支柱。解决能源问题的途径一是大力发展能源工业,二是采取各种措施降低能源消耗。特别在当前我国能源工业的发展很难满足我国国民经济发展需要的情况下,节能就显得格外重要。我国现有汽车约1000万辆,加上其它内燃机发动机等,每年约需消耗汽油3500万吨,柴油4300万吨。而目前我国燃料油非常紧缺,因此,节省燃料油是我国目前和今后十分重要的事情。

通过提高润滑油的性能，减少发动机零部件的摩擦和磨损，可以达到一定节能目的。该方法途径有二:一是降低润滑油粘度,提高粘度指数,即提高润滑油的质量，二是添加抗磨、减摩添加剂。节能减磨添加剂有油溶性和含固体润滑剂两类。
该所研制的油溶性节能添加剂LA101,与国外的NASA101、GX TP等同类产品(在国内应用较广)相比,无论是被测试的摩擦磨损性能,还是汽车实车检测节油率和提高功率等方面均较好。因此,完全可以取代国外进口产品,在国内推广应用。

市场 前景及经济效益分析:

1.生产单位直接经济效益

项 目 单价(万元/吨) 全年金额(万元) 备 注

销售额 8～10 160～200 (20吨/年计)

原料成本 3.0 60

销售成本 4.0 80

产品税 0.85～1.20 17～24

利 润 2.5～3.5 50～70 (利润率30～40%)

投入产出比:>5

投资回收期<1年

2. 用户间接经济效益

一辆5吨载重汽车,使用0.5公斤节能添加剂,至少可行驶2万公里,节省汽油200公斤,机油40公斤,省大修费200元,共计940元,扣除节能添加剂费用,仍有可观的经济效益。

该产品市场潜力很大,关键在于开拓市场,打开销售渠道。仅以汽车使用计算, 我国现有汽车约1000万辆，每年约需节能添加剂20000～25000吨。

对投资者和投资环境的要求:  该产品生产规模主要取决于产品销售量,可大可小,但作为生产线而论,为提高设备利用率,年产不宜低于20吨。

设备费用: 15～20万元 (不包括产品包装)

土建: 20万元(包括安装设备所需框架平台)

流动资金: 20万元

- 含氮燃油清净剂和抗沉积剂

成果介绍及技术指标:  20世纪80年代，以美国为代表的西方发达工业国家的汽车在设计上采用孔式燃料喷射器代替汽化室，以达到节省燃油及降低排气污染的目的。之后不久人们即发现该喷射器极易因为喷嘴的积炭而严重影响其使用性能；同时使用汽化室的发动机也易在汽化室，进气和排气阀等部位产生积炭而影响其性能。以上部位的积炭将导致燃油耗增加，动力损失，排气污染增大，点火不良，燃烧噪音及操作不灵等。解决积炭问题最有效的方法是在燃油中添加清净剂。本发明旨在提供一种含多种成分的燃油清净剂的配方及其制备方法。本发明由① 聚烯胺，② 烷基胺酰胺，③ 精制矿物油，④ 长链脂肪醇及⑤溶剂苯衍生物组成。具体配方由聚烯胺10%-30%，烷基胺酰胺1%-15%、精制矿物油30%-60%、长链脂肪醇2%-6%及余量的二甲苯组成（质量分数）。本发明的聚烯胺可以选用聚丁烯四乙烯戊胺、聚丁烯戊二胺与聚丁烯乙二胺的混合物、聚异丁烯四乙烯五胺、聚异丁烯二乙烯三胺与聚异丁烯四乙烯五胺的混合物、聚异丁烯三乙烯四胺等等。本发明的胺基酰胺为油酸乙胺酰胺。精制矿物油选用50℃下粘度在20-200 mm2/s的矿物油。长链脂肪醇为正辛醇和异辛醇。聚烯胺可采用聚烯烃经过氧化胺化的方法制备。所研制的清净剂具有良好的清净效果，其进气阀模拟试验结果与发动机试验中进气阀的积炭呈现很好的相关性。

- 磷腈（嗪）高性能润滑剂

成果介绍及技术指标:   磷腈（嗪）高性能润滑剂具有低蒸气压、高化学稳定性、优良的润滑性，广泛用于计算机、微型机械等运动部件的润滑，该产品合成制备困难，价格昂贵。本制备方法，可以大大缩短反应时间，降低成本。已申报中国发明专利，目前工作重点为规模化中试放大。

市场 前景及经济效益分析:   国内年需求量约100吨

- TR抗极压特种润滑膏润滑脂

成果介绍及技术指标: 为了解决冶金、机械、运输等行业中机械在重载低速、高温等工况条件下由于润滑不良、磨损严重，以及由此引起的频繁维修、材料和能源的损失问题，本研究基于我所多年来在固体润滑领域取得的应用研究，基础研究成果，在对多家企业的生产设备运行及润滑状况进行了深入调查之后，研制了具有优异抗极压性能，对摩擦面粘附好，有较宽使用温度范围，良好润滑等性能的TR抗极压特种润滑膏润滑脂，在机械设备上可实现长期有效润滑，延长了零件的使用寿命。

关键技术原理：本产品主要由基础油，硬脂酸、固体润滑剂、防腐剂、增粘剂组成。

TR抗极压特种润滑膏的性能：

项目 性能指标

锥入度，mm 235-255

滴点，℃ ≥130

酸碱度，NaOH% 0.02-0.1

钢网分油，% 1.0-1.5

抗腐蚀，钢片 合格

四球试验，临界负荷 PB，Kg烧结负荷 PD，KgD4030 ，mm 70-108740-8000.30-0.40

CL-100齿轮试验，级 6

TR抗极压半流体特种润滑脂的技术性能

项目 性能指标

动力粘度*，mPa·S 650-690

酸碱度，NaOH% ≤0.1

抗腐蚀，钢片 合格

四球试验，临界负荷 PB，Kg 烧结负荷 PD，Kg凝点，℃ 54-80≥700-45——-40℃

应用范围: 本润滑膏具有较高的对金属表面的粘附强度和良好润滑和抗湿的综合性能。

抗极压润滑膏有较宽的使用温度范围。

抗极压半流体特种润滑脂除上述特点外还有明显的防止泄漏作用。

市场 前景及经济效益分析:

按2000吨/年生产规模估算，投资数额1600万元，投入产出比为1.42，投资回收期26个月。

销售和利税预测

自生产出合格产品起，前三年的销售额、利润和上交税额分别为：

年度 销售额(万元) 利润(万元) 税收(万元)

- 2280 684 547

- 5320 1596 1277

- 7600 2280 1824

近30年来，国际上对含固体润滑剂的润滑膏和润滑脂的研究和生产十分重视，随着应用面的增大，产量已有数十倍的增加，新品种、新用途的润滑膏、润滑脂已经问世，多种产品已列入美欧地区的国家军事标准。但国内类似产品的数量少，品种单一，大量采用的仍是传统的“黄油”，即使添加二硫化钼的润滑脂，虽然国内已有商品出售，但其性能在很多应用工况下满足不了要求，由于磨损率高，频繁更换零件，付出了高昂的维修费用。近年来，我国从德国、法国、美国等引进了多条轿车生产线，发现轿车的多处零件上采用了特殊润滑膏、脂，不同部位采用不同牌号的润滑膏、脂，由于外方技术要求高，每种轿车所需的近百种特种润滑膏90%以上依赖进口。 另外根据铁道轮、轨磨损严重的状况，北美、欧洲已采用类似润滑膏，钢轨寿命延长4倍， 车轮延长7倍，已得到广泛应用。如前所述，本产品在多家厂矿应用已取得良好经济效益，保证了生产的正常运行。由此可见，其应用前景十分广阔。

- TX镶嵌式自润滑复合材料

成果介绍及技术指标:  镶嵌式自润滑复合材料是一种新型的抗极压固体润滑材料，由金属底材与嵌入底材的孔或槽中的固体润滑剂膏体构成。在摩擦过程中金属底材承担了绝大部分负荷。经摩擦，孔或槽中的固体润滑剂向摩擦面转移或反转移，在摩擦面上形成润滑良好、牢固附着并均匀覆盖的固体转移膜，大幅度降低了摩擦磨损。随摩擦的进行，嵌入的固体润滑剂不断提供于摩擦面，保证了长期运行时对摩擦副的良好润滑。

TX镶嵌式自润滑复合材料的主要技术性能：

项目 技术指标

基体ZQSn6-6-3 基体HT30-54

摩擦磨损

摩擦系数 0.13-0.17 0.14-0.20

磨损率，μm/MPa·m 1.95×10-4 2.20×10-4

使用温度，℃ ≤300 ≤300

市场 前景及经济效益分析:

1．投资估算和投入产出比、投资回收期
按年产量1000吨的规模估算，一次性投资3200万元，投入产出比为1.9，投资回收期为2.5年。

2．销售和利税预测自产出合格的TX镶嵌材料起，前三年的销售额、利润和上缴税额的预测列于下表

TX镶嵌式自润滑复合材料的销售和利税预测

年度 销售额(万元) 利润(万元) 税收(万元)

第一年 3348.8 950.0 498.8

第二年 4688.3 1330.0 698.3

第三年 6697.5 1900.0 997.5

目前国内尚未形成镶嵌材料的规模化生产。一些科研单位虽已试制出MoS2基、石墨基、PTFE基镶嵌材料镶嵌轴承，其产品也在化工、冶金等少数企业应用，但由于现场生产对镶嵌材料技术性能要求高，不同行业的应用工况极为复杂，需要生产单位与科研部门相配合，针对不同的生产条件在固体润滑剂组成和配比，金属底材的选择，镶嵌工艺和其它润滑剂的联用，以及应用的配套措施等方面开工作，制出适于不同特殊工况使用的系列镶嵌材料，才可能大面积推广。因此，国内具有镶嵌式自润滑复合材料较大的发展空间，加之此材料应用十分广泛。可以预计，现代大型工矿企业对此材料将有相当可观的需求量。通过一定时期的努力，TX镶嵌材料可能占有国内市场80%左右的份额。

- 纳米添加剂在润滑油中的应用

项目说明：制备了多种有机分子层表面修饰的纳米颗粒润滑添加剂。发现并证实纳米铜、银颗粒具有抗磨、减摩、低添加浓度及高承载的特点；二氧化钛、三氟化镧纳米颗粒具有环境友好、抗磨及高承载的特点。

- 纳米硫化铜复合物节能添加剂

项目说明：利用简单易控的方法合成制备纳米硫化铜复合物，并作为节能润滑添加剂考察其在成品润滑油中的分散性及相关的摩擦学性能；开展材料中试放大研究，建立中试放大设备，解决在中试放大生产过程中的相关技术难点。最终研制出满足用户要求的纳米硫化铜复合物节能润滑添加剂，并完成中试放大生产。

- 现代液相色谱填料全多孔球型硅胶

现代色谱柱填料以硅胶为基质的现代高效液相色谱填料占90%以上，绝大部分为全多孔球形，球形规格为3µm-15µm，比表面积为100-450m2/g，孔径为60-500Å。目前，高性能的现代高效液相色谱填料硅胶基质完全需要进口。本研究成果针对市场需求，在多年研究工作的基础上，采用堆积硅珠法研制出了具有表中所示参数性能的现代高效液相色谱填料全多孔球形硅胶基质，性能与国外大公司生产的著名品牌硅胶相当，技术达到了国际先进水平。

| 比表面 | 孔容 | 孔径 | 粒径 | 价格与包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 ㎡/g | 0.39 cm3/g | 300Å | 5μm, 7μm | 25元/克， 20克，50克 |
| 440㎡/g | 0.80 cm3/g | 70 Å | 5μm, 10μm | 20元/克， 20克，50克 |
| 290㎡/g | 0.67 cm3/g | 100 Å | 5μm, 3μm | 20元/克， 20克，50克 |
| 130㎡/g | 0.61 cm3/g | 200 Å | 5μm | 20元/克， 20克，50克 |

我所控股公司有大量现代高效液相色谱填料全多孔球形硅胶基质体现货对外销售，并可提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

- 超低/低摩擦类金刚石碳基纳米复合薄膜沉积装备与工艺

技术特点：突破了类金刚石薄膜制备中的高硬度/韧性匹配优化关键技术、低摩擦/长寿命界面设计技术、超厚膜和膜层高承载等关键技术。改善发动机、压缩机等关键零部件摩擦状态，大幅降低其摩擦功耗，并最终提高其可靠性和服役寿命。

主要指标：硬度:15-25GPa，具有类金刚石和类石墨的功能特点。

摩擦系数：在各种工况下如干摩擦、发动机油润滑、压缩机油润滑、水润滑等环境下显示出低摩擦系数，0.01-0.1范围之内。

磨损寿命：同等摩擦条件下，较未镀膜部件磨损率降低5倍-3个数量级。

应用状况：节能减排发动机：燃料喷射系统（气门挺杆，柱塞，喷油嘴），动力传动系统（齿轮，轴承，凸轮轴），活塞部件（活塞环，活塞），减少摩擦，延长发动机的使用寿命，使发动机具有更高的功率和更低的燃油消耗，并进一步减少汽车交通对环境的污染。节能空调、冰箱等用压缩机领域：在压缩机活塞、叶片/滑片、曲轴等关键零部件表面沉积涂层，能够有效降低压缩机摩擦功耗和噪音。油田装备：可用于油田管道、抽油泵杆等内表面防腐蚀与耐磨损处理。

- 高效水泥助磨剂

技术指示、优势和成熟度：我所研发了一种新型水泥助磨剂，先后进行了小试研究及放大试验，现已经建成了一套中试生产线。研发的水泥助磨剂在甘肃龙泉水泥厂、寿鹿山水泥厂、交通水泥厂、甘草水泥厂、兴泉水泥厂等企业开展了工业应用，明显提高了产品细度，平均粒度从4微米降低为2微米，助磨效果明显，平均节能达20%。

该系列高效水泥助磨剂形状为液体，比重1.1-1.15g/cm3，pH值为8-11，能明显改善水泥质量，提高水泥强度，无毒、无刺激、无腐蚀，对水泥的各种性能无不良影响。科研人员还可依据不同厂家的生产工艺、原料组成等实际情况进行优化，使磨机效率和产品质量达到最佳。

- 化工类

- C4综合利用——异丁烷催化脱氢制异丁烯

本所于上世纪90年代开始异丁烷催化脱氢制异丁烯方向的研究，至今已有十数年的研究基础，在实验室层次上取得了相当大的进展。研究的LICP-1催化剂具有催化活性高、选择性高、抗积碳性能突出、高空速等优点。主要的参数为：

（1）LICP-1催化剂在异丁烷催化脱氢反应中表现出良好的活性、选择性。该催化剂在反应温度590℃，空速750 h-1情况下,异丁烷气体作为反应气，1 h内转化率60-65%，选择性为89-92%，收率为54-58%；兰州石化炼厂气（异丁烷含量87%）作为反应气，1 h内转化率65%、选择性90%、收率为58%。

（2）LICP-1催化剂上积碳较为缓慢，催化剂具有良好的稳定性。在反应温度590℃，空速750 h-1下, 纯异丁烷气体作为反应气，异丁烯收率在40%以上催化剂能持续3 h；兰州石化炼厂气作为反应气，能持续2 h。兰州石化炼厂气气氛下， 2 h平均积碳率为0.4-0.5%。

（3）LICP-1催化剂能适应较高空速。在1300 h-1空速下，催化剂仍能保持较高的活性与稳定性。该空速是文献报道的2-4倍。

技术特色及优势：

（1）催化活性较目前报道的结果有大幅度提高，一次运行收率在60%以上，而已建的国外装置均在45-50%左右。

（2）催化剂抗积碳性能较佳，能稳定1.5 h以上，而已建的国外装置一般需要在0.5 h时间内均需再生。

（3）催化剂可以在较高空速下运行，能适应不同原料气。催化剂在1300 h-1下仍能保持在60%的收率，这一空速是报道空速200-800 h-1的2-4倍，空速的提高可以大大降低运行成本与建设成本。

（4）催化剂制备简单，采用简单试剂，造价较低。

- C4综合利用——丁烯和异丁烷的烷基化

利用C4组分中丁烯和异丁烷的烷基化反应生产高辛烷值的烷基化汽油有着巨大的商业价值。现行的工业烷基化生产中，以浓硫酸或氢氟酸为催化剂，存在严重的设备腐蚀和污染环境等问题，使得该工艺的应用受到了很大的限制。而离子液体体系所具有的环境友好、强酸性、化学性质可调整、易与产品分离、循环利用率高等特点，使其可能成为一类新型的催化材料来替代传统液体强酸催化烷基化反应。我们开展了离子液体催化C4烷基化反应的研究，实验数据表明离子液体的催化性能已达到传统液体酸的催化水平。以酸性离子液体为催化剂催化C4烷基化反应，在一定压力，温度10-20 oC的反应条件下，烷基化油的收率达到 170 %,C8组分的含量达到 80%,辛烷值(RON)达到90以上。同时离子液体还可以重复使用,对碳钢材料的腐蚀也较轻，且通过对酸性离子液体进行修饰后，催化效果会有进一步的上升空间。

- 1,3-丙二醇羰基化合成技术

1.3-丙二醇是一种重要的聚酯单体，主要用于新型聚酯材料-聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）的合成。随着PTT 纤维的发展, 其基本原料1, 3-丙二醇的生产成为世界化工企业开发的热点。

中科院兰州化学物理研究所开发的“1,3-丙二醇羰基化合成技术”，通过环氧乙烷氢酯基化所得到稳定中间体3-羟基丙酸酯，加氢生成1,3-丙二醇。该项技术中环氧乙烷与一氧化碳、甲醇合成3-羟基丙酸甲酯的工艺趋于成熟，环氧乙烷转化率和3-羟基丙酸甲酯选择性均大于90%；同时实现了产物与催化剂的分离。中间体 3-羟基丙酸甲酯加氢制备1.3-丙二醇技术中，3-羟基丙酸甲酯的转化率接近100％，1,3-丙二醇选择性大于80%。目前，正在开发具有工业应用前景的加氢催化剂，形成具有我国自主知识产权的1,3-丙二醇合成新技术。

1,3-丙二醇是重要的化工原料, 最主要的用途是作为单体与对苯二甲酸合成新型聚酯材料—聚对苯二甲酸丙二醇酯( PTT)。亦可用于增塑剂、洗涤剂、防腐剂、乳化剂的合成, 也用于食品、化妆品和制药等行业。

专家预计，未来十年我国对1.3-丙二醇的需求量将超过30万吨/年，至今我国尚没有大规模生产1.3-丙二醇的企业。该项研究成果具有很好的应用和产业化前景以及显著的经济效益。

- 生物基甘油定向转化合成1,2-丙二醇

1,2-丙二醇是合成不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的重要化工原料，大量用于表面涂料和增强塑料。1,2-丙二醇的粘性和吸湿性好，并且无毒，在食品、医药和化妆品工业中广泛用作乳化剂、吸湿剂、润滑剂和溶剂。此外，1,2-丙二醇还是有效的抗冻剂，正在逐渐取代乙二醇在抗冻剂上的市场份额。

随着生物柴油的大规模化生产，预计到2010年全世界生物柴油的年产量将超过40亿升，将联产超过4亿升的甘油。甘油的价格由2003年的10000元/吨降到目前的5000元/吨，1,2-丙二醇的价格不低于13000元/吨。因此，通过副产物甘油的高附加值利用，成为解决生物柴油经济性的必由之路。

我所完成了由丙三醇(即生物柴油的副产物甘油)制备丙二醇的技术开发。该技术采用目前油脂加工过程中生产的甘油，在铜催化剂作用下，一步加氢生成1,2-丙二醇。研制出具有高选择性、高转化率和长寿命的适用于甘油加氢制备1.2-丙二醇高效催化剂，完成了百公斤级工业催化剂的制备；已通过工业催化剂1000小时寿命评价，催化剂制备技术达到了工业应用的要求，实现了纳米催化剂的稳定制备和工业放大技术。在反应温度低于200℃，反应压力为4.0MPa的条件下，以生物基甘油为原料，甘油的转化率和1.2-丙二醇选择性均大于95％；工艺条件温和，工业装置操作简单。建立了产物的分离方法，使1,2-丙二醇产品纯度达到99.5%以上。申请了国内首项发明专利；开发的生物基1,2-丙二醇价格将低于当前石油路线价格的50% 以上；与正在开发生物甘油制备丙二醇合成工艺的国外几家公司相比，兰州化学物理研究所开发的这项技术，成本较低，技术经济性较强，可进入工业实施。

利用甘油合成1,2-丙二醇可以替代石油路线，减少对石油丙烯的需求，形成直接替代和间接替代能源技术。同时，由于甘油合成丙二醇路线比石油路线清洁，过程少、工艺流程短，合成1,2-丙二醇的生产成本将大幅度下降。这为发展甘油合成丙二醇技术提供了强有力支持。

技术特点：

通过催化剂的活性选控、工艺条件选择与优化，以及影响生产成本的各技术条件综合分析，建立了经济的甘油合成1,2-丙二醇的工艺设计基础参数，减少工业生产装置投资，降低操作费用，实现低成本甘油合成1,2-丙二醇工工业流程。

甘油合成丙二醇技术，原料不依赖于石油资源的供应与价格，工艺流程短，相比石油路线清洁，合成1,2-丙二醇的生产成本大幅度下降。

价廉的1,2-丙二醇产品将成为乙二醇产品的替代和补充，成为无害高值化工产品进入市场，关键技术在投资、物耗、成本、产品质量等方面具有领先优势。

技术指标：

1.   物料组成：甘油   40 wt％   甘油纯度99.5％

甲醇   60 wt%	  工业甲醇含﹤1％ H2O

2.   压 力 ：  4.0 MPa

3.   入口温度：180 ～ 200 ℃

合成不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的重要化工原料，大量用于表面涂料和增强塑料。在食品、医药和化妆品工业中广泛用作乳化剂、吸湿剂、润滑剂和溶剂。因其毒性低正在逐渐取代乙二醇在抗冻剂上的市场份额。

- 油脂加氢制备第二代生物柴油新技术

兰州化学物理研究所开发的油脂加氢制备第二代生物柴油新技术，采用高选择性和高活性催化剂，生物油脂通过加氢技术生产生物柴油，生物柴油组成为与脂肪酸甘油酯长碳链（C12～C22）结构相似的烃、醇和酯。该技术对生物柴油组分具有高选择性，副产物为可直接利用的生物基化工产品。在反应温度240～260℃，压力为4.0-8.0MPa条件下，采用高压悬浮液相或固定床反应模式，生物油脂的转化率大于95％，生物柴油的选择性大于90％。该技术正在进行的模式实验。

此项技术降低了现有生物柴油生产过程中的污染，简化了产物分离提纯方法，降低生产费用和能源消耗，将推动生物柴油产业向着连续化、无污染和低生产成本的方向发展。

该项技术可应用于生物油脂的下游产品开发。通过油脂加氢产物的分离，可以同时得到脂肪酸酯、高碳醇和混合长碳烃类等油脂下游产品。同时得到低碳醇如1.2-丙二醇等高附加值产品。

- 尿素合成碳酸乙（丙）烯酯及碳酸二烷基酯

中国科学院兰州化学物理研究所近年开展了尿素路线合成碳酸乙（丙）烯酯及酯交换合成碳酸二烷基酯，研制出具有自主知识产权的高效催化剂体系。

应用领域：环状碳酸酯，尤其是碳酸乙（丙）烯酯，是性能优良的极性溶剂和精细化工中间体，性质稳定，可用于聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂，充电锂离子电池电解液，纺织上的抽丝液，直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂，医药上痢特灵的原料，塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂等。该催化剂体系具有反应温和（110-130℃，2-3KPa），不需要任何有机溶剂，催化剂用量低，催化活性高，原料转化率和产物选择性大于99%，产品收率高于98%，产品色谱纯度高于99.5%，催化剂可以重复使用等优点。催化剂成本低。

碳酸二烷基酯，包括DMC，DEC，EMC等，是一种无色透明的液体，无毒，环保性能优异。DMC可代替光气作为羰基化试剂，合成碳酸酯衍生物，代替硫酸二甲酯作甲基化试剂，作为低毒溶剂用于涂料工业和医药行业。DEC含氧值40.6%，远高于甲基叔丁基醚 (MTBE) 18.2%，可用作新一代汽油，柴油的含氧添加剂。EMC由于其分子结构的不对称性，可提高锂离子电池的能量密度和放电容量。该催化剂体系具有反应温和（20-800℃，常压），催化剂用量低，催化活性高，原料转化率大于95%和产物选择性大于99%，催化剂可以重复使用等优点，催化剂成本低。

成熟程度：已形成完整的催化剂制备、反应工艺、分离纯化等过程技术。

- 清洁合成三聚甲醛新技术

三聚甲醛是甲醇下游发展的重要平台化合物，是合成清洁燃料、高性能材料以及大宗化学品的桥梁。

中科院兰州化物所开发出拥有自主知识产权的功能化离子液体替代硫酸催化的三聚甲醛合成新技术，建立了高效催化循环工艺，获得了国际发明专利授权，打破了此项技术的国际垄断。可由316L不锈钢替代昂贵的锆材，大幅降低了设备投资和酸污染。

该技术于2008年通过了甘肃省科技厅主持的科学技术成果鉴定，2009年初，完成了3600吨/年中试装置建设与运行，中试研究一次投料试车成功，打通了中试试验全流程，获得了中试装置操作运行参数，通过了中国海洋石油总公司主持的项目验收。合成三聚甲醛反应液浓度达到了 30% 以上，产物选择性可大于 98%，甲酸含量控制在 200ppm左右，结果好于硫酸法。

低成本、高性能三聚甲醛的大规模生产，将使得以三聚甲醛为原料的聚甲醛树脂和改性聚甲醛材料、清洁柴油调和组分聚甲氧基二甲醚得到大力发展，从而使煤基甲醇工业的发展有了很好的出口，促进以甲醇为原料的碳一化学化工的发展。

三聚甲醛的规模化生产，将会对一些大宗石油化学品和工程材料产生重大影响：a）直接影响甲醇工业的发展方向； b）加大工程塑料的发展空间；c）煤化工进入清洁燃料系统；d）通过三聚甲醛可以合成乙二醇、丙二醇等重要二元醇，可形成煤化工的原料合成大宗石化产品的路线，降低对石油资源的依赖，形成新的碳一化工产业链，其经济、社会及环境效益非常可观。

- 3-羟基羧酸酯合成新技术

基于我们在羰基化合成重要含氧化合物研究领域的多年积累，率先在国内开展了环氧化合物羰基化合成（手性）3-羟基羧酸酯的研究工作，开发了相关高效催化剂体系，获得了国家授权发明专利；实现了以环氧化合物、一氧化碳、醇为原料，在温和条件下一步合成3-羟基羧酸酯新工艺，具有100%原子经济反应，开辟了经济的、环境友好的、低成本的工业化合成技术，解决了目前3-羟基羧酸酯合成路线长、步骤多、部分原材料具有毒性、反应条件严格、收率低、副反应多、产物分离困难、污染严重等有机合成工艺中的缺点。

采用不同的环氧化合物可以合成系列的3－羟基羧酸酯类化合物，如：

环氧乙烷转化率92%，3-羟基丙酸甲酯选择性大于95%；

环氧丙烷转化率90%，3-羟基丁酸甲酯选择性大于92%；

环氧氯丙烷转化率90%，4-氯-3-羟基丁酸甲酯选择性90%。

此外，采用手性化合物底物，可以获得构型和对映体过量值（ee）保持的手性3－羟基羧酸酯.

3-羟基羧酸酯是一类稳定的重要平台化合物，分子内含有羟基和酯基两个官能团，是重要的医药、农药中间体。加氢可制得1,3-二烷基醇；分子内脱水可生产丙烯酸酯类化合物，在涂料、油漆和树脂等材料行业得到应用。

3-羟基羧酸酯是聚羟基羧酸酯类完全生物可降解高分子材料的重要单体。这类高分子聚酯材料不仅具有与通用塑料聚丙烯相似的物理特性，如：能纺丝、压膜、注塑等；而且还有一般合成高分子材料没有的性质，如：完全的生物可降解性、良好的生物相容性、独特的压电性、光学活性等特殊性质，广泛用于食品包装、卫生医药等行业取代传统的塑料制品。

3-羟基羧酸酯可以和通用塑料（PE、PP、PS、PVC）等进行共混得到生物崩坏性塑料，解决日益严重的“白色污染”问题。

此外，手性3-羟基羧酸酯是极其重要的手性基元物质，广泛应用于医药、农药、化妆品、食品添加剂、香料以及其他重要的手性精细化学品等领域，具有十分诱人的前景。

目前，3-羟基羧酸酯在世界范围内尚未有出售，而需求量很大，经济效益非常可观。

- 油酸清洁催化氧化制壬二酸

壬二酸（Azelaic acid），又叫杜鹃花酸，是一种白色至微黄色单斜棱晶、针状结晶或粉末。

本项目以油酸为原料，采用过氧化氢清洁氧化剂催化氧化制备壬二酸。避免使用重污染硝酸氧化剂，克服了相转移过中催化剂分离困难，流失严重，溶剂腐蚀等缺点，实现了制备壬二酸技术的绿色清洁过程。

本技术采用绿色清洁工艺，无污染，产品纯度高，收率好。技术成熟。具有高反应活性、操作条件温和、催化剂回收工艺简便、循环使用效率高等特点，反应物料均采用易得、价廉的国产原料，且油酸的转化率可达100%，壬二酸的选择性达到92%以上，壬二酸的收率达78%，产品纯度达99%以上，质量达到电子级品质。

壬二酸是重要的有机合成中间体，可利用它来合成酯类增塑剂、香料、润滑油和聚酰胺树脂等产品。由于壬二酸酯类增塑剂耐寒性优良、耐老化性好是优良的皮革制品增塑剂，使用量增长很快。壬二酸还用于尼龙66和尼龙9的生产。壬二酸具有优越的电性能：在电容器制造中可使电解电容器体积更小、容量更大、成本更低和寿命更长。

壬二酸对存在于粉刺皮肤上的各种需氧和厌氧微生物均有良好的抑菌、杀菌活性。局部使用20％壬二酸乳膏可显著降低受损皮肤表面葡萄球菌和痤疮丙酸杆菌的浓度，并且可减少皮肤油脂自由脂肪酸含量。临床上主要用于治疗（20％壬二酸乳膏）黑头粉刺、炎性粉刺及各种皮肤色素紊乱如黄褐斑、雀斑等。

- 无水乙二醇联产碳酸二甲酯技术

开发的具有自主知识产权的高效且价廉的LZC-1新型离子液催化剂体系。在碳酸乙烯酯EC合成中，催化反应活性和选择性高：EO转化率大于99%、EC选择性大于99%；反应条件温和：120 ~ 160ºC、2.0 ~ 3.0MPa；催化剂用量和消耗低：每吨EC合成的催化剂消耗小于40元；催化剂分离后产品EC的色谱纯度大于99.5%。

针对聚酯合成对乙二醇EG产品质量的高要求，开发的高效且价廉的LZJ-1型酯交换反应催化剂和反应－精馏耦合工艺，以及乙二醇催化精制技术。在利用碳酸乙烯酯合成无水乙二醇的工艺中，催化活性好、交换效率高，EC转化率大于99％，EG选择性接近100％；产品EG经过初步精制已达到国标一级品；每吨EG合成的酯交换催化剂消耗小于30元。

乙二醇是最简单和最重要的脂肪族二元醇，也是重要有机化工原料。我国80%的乙二醇用于生产PET聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯）。目前我国乙二醇供需矛盾突出，进口量大，自给率不足三分之一，技术水平相对落后，难以满足相关行业的需要。

碳酸二甲酯是近年来受到国内外广泛关注的环保型绿色化工产品，可全面替代光气、硫酸二甲酯(DMS)、氯甲烷等剧毒或致癌物合成多种重要化工产品，被称为21世纪的“绿色产品”、化工合成业的“新基石”。随着碳酸二甲酯深加工的下游产品——聚碳酸酯、聚氨酯、油品添加剂、高能电池电解液等市场发展迅速，市场需求潜力大。

无水乙二醇联产碳酸二甲酯新技术，不仅降低了现有乙二醇合成工艺中原料消耗和能耗，而且联产的碳酸二甲酯充分地利用了环氧乙烷EO生产中产生的二氧化碳，节省了二氧化碳废气排放的环保费用；同时乙二醇生产成本中已包含碳酸二甲酯的操作费用，使得碳酸二甲酯作为产品生产时只有原料甲醇的消耗，基本不产生其它费用，形成廉价合成碳酸二甲酯的新工艺，碳酸二甲酯的价格将大幅度下降，其技术潜力和经济效益十分明显。

国内现有多家企业利用环氧乙烷和二氧化碳生产碳酸乙烯酯，我们开发的新型系列催化剂，不仅可以直接用于现有碳酸乙烯酯生产工艺和设备，在原有装置上增加产量且降低能耗；还可以利用开发的酯交换技术，生产高品质的乙二醇产品，延伸碳酸乙烯酯的产品链，增加一个高附加值产品碳酸二甲酯，其技术经济效益明显。

以1吨乙二醇联产1.45～1.50吨碳酸二甲酯计，原料消耗为：环氧乙烷0.80吨、甲醇 1.10吨和二氧化碳0.80吨。

- 甲烷选择氧化制乙烯高效催化剂

成果介绍及技术指标:  天然气作为优质能源，除了直接燃烧发电以外，通过化学、化工方法还能高效地转化为高品质液体燃料和高值化学品。但由于甲烷分子具有高度稳定的四面体结构，使得活化甲烷的C-H键十分困难，在临氧条件下活化后的中间体的反应方向难以控制。采用天然气代替石油，通过甲烷选择氧化制乙烯以解决21世纪化工原料的来源问题，是具有战略性和前瞻性的研究课题。

特点：

1.活性、选择性高，稳定性好，转化率和选择性之和突破了100%，主要技术指标已达到国际同类研究领先水平。

2.产物中乙烯/乙烷的比例高，Mn/Na2WO4/SiO2催化剂也是乙烷氧化脱氢最好的催化剂。采用甲烷、乙烷共进料有效地提高了乙烯产率，有利于乙烷含量高的天然气的利用。

3.CO2生成率低，CO生成率高，特别到操作后期CO2生成率明显下降，具有部分氧化制合成气的性能。总碳的利用率，即生成乙烯、乙烷和CO的总选择性可达90%以上。从而减少了CO2的排放和碳损失，有利于环保。

4.适合于流化床操作，这对甲烷氧化偶联这样的高温强放热反应是至关重要的。在加压下反应，提高空速可以补偿因压力升高引起的乙烯收率和选择性的下降。从而提高了总时空产率，并为节省投资、降低反应温度和能量消耗创造了条件。

5.实现了催化剂的混浆喷雾干燥成型的批量制备，得到了磨损指数和粒度分布合格、活性、选择性重现性好的流化床用微球催化剂，为该类催化剂的工业应用奠定了基础。

应用范围:  中国科学院兰州化学物理研究所首创研制的Mn/Na2WO4/SiO2催化剂这一原始性创新研究成果，在甲烷氧化偶联研究领域引起了高度的关注，是目前甲烷氧化偶联最好的催化剂之一。

- DH系列尿素生产用CO2原料气除（脱）氢催化剂

DH系列脱氢催化剂是国内首创的二氧化碳原料气除氢催化剂，综合性能达到且在部分指标上超过美国Engelhard 公司的CN-101催化剂，可用于我国大中型化肥厂CO2原料气中氢的脱除，使尾气中残氢量降到50ppm以下。

主要技术参数：

| 产品外观 | 灰色，Φ2~3，球型 |
| --- | --- |
| 堆比重 | 0.65g/ml |
| 比表面积 | 170m2/g |
| 机械强度 | ~7Kg/颗 |
| 活性温度 | 150~220℃ |
| 空速（小时-1） | 2.8~3.2×104 |

我所控股公司有大量不同类型的催化剂现货对外销售，并可提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

- DO-20脱氧催化剂

DO-20脱氧催化剂主要用于氢脱氧、氮气、氦气以及氩气等惰性气体配氢脱氧，合成气、煤气、焦化干气脱氧等方面，残氧量<0.1ppm。

主要技术标准：

| 产品外观 | 灰色，Φ2~3，Φ3~4，球型 |
| --- | --- |
| 堆比重 | 0.65~0.66g/ml |
| 比表面积 | 150~160m2/g |
| 孔体积(ml/g) | 0.50~0.56 |
| 机械强度 | ~65N/颗 |
| 耐热温度 | 650~700℃ |
| 使用寿命（年） | ≥5 |

我所控股公司有大量不同类型的催化剂现货对外销售，并可提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

- CC系列二氧化碳脱烃净化催化剂

CC-20催化剂主要用于CO2中烷烃、烯烃、炔烃、醇、醛、醚、酯等烃类的催化燃烧和脱除净化，获得食品级CO2，具有活性高、抗毒性及热稳定性好、脱除效率高、使用寿命长等特点。

主要技术标准：

| 产品外观 | 灰黑色，Φ3~4，球型 |
| --- | --- |
| 堆比重 | 0.70g/ml |
| 比表面积 | 150~180m2/g |
| 孔体积(ml/g) | 0.50~0.56 |
| 机械强度 | ~65N/颗 |
| 使用寿命（年） | ≥4 |
| 脱烃深度 | 出口总烃≤10ppm |

我所控股公司有大量不同类型的催化剂现货对外销售，并可提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

- 羰基合成制高碳醇催化剂

项目说明：项目经过多年攻关，建立了20吨/年催化剂的中试装置，打通了流程，生产了合格产品，催化剂的质量、性能等技术指标达到了国外同类催化剂的水平。该项目中试成果，获中科学院科技进步二等奖。我们用5吨/年羰基合成高碳醇工业模拟装置对进口催化剂和国产催化剂进行了连续运转试验，以考察催化剂在模拟工业条件下的催化活性和稳定性，为国产催化剂代替进口催化剂的可行性提供实验依据，推动催化剂国产化的进展。2000年在5万吨/年工业装置上完成了工业应用实验，取得了较好成绩。

- 有色金属羰基化精炼技术研究及产业化

项目说明：以镍铜合金为原料，开发中压（5-17MPa）静态床羰基化提镍工艺，利用微正压精馏技术实现羰基镍纯化，并通过羰基镍热分解制备超细羰基镍粉；建立原料、羰基化残渣和超细羰基镍粉理化指标分析方法和自动安全监控系统，探索CO循环利用模式。

- 离子液体特种化学品及相关技术

应用领域：离子液体是一类由特定的阴阳离子组成的在室温或近室温下呈液态的精细化学品，通常也称为室温离子液体。与传统的溶剂相比，离子液体具有独特的性质，如非挥发性、不可燃、可导电、对热、酸、电流稳定，选择性溶解力和可设计性等，在绿色溶剂、电解质和功能材料等领域具有广阔的应用前景，尤其是在有机反应的溶剂，催化反应介质和催化剂，萃取分离介质，电化学器件的电解质（如锂离子电池、超级电容器、DSC电池、电解、电镀等），油墨、涂料、润滑油等的添加剂，表面活性剂、抗菌剂和防腐剂，塑料增塑剂、静电消除剂等方面，具有良好的市场开发前景。

中科院兰州化物所控股公司拥有200多种离子液体（包括咪唑类、吡啶类、季铵类、季膦类）的规模合成技术，各种功能化离子液体（羧基，羟基，醚基，烯基，磺酸，酯基等）的生产技术，并且有上述各种高纯离子液体现货对外销售。内部配有齐备的科研仪器用于离子液体纯度及性能的表征，可以充分保证产品的质量，并且提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

- 尿素合成碳酸乙（丙）烯酯及碳酸二烷基酯

中国科学院兰州化学物理研究所近年开展了尿素路线合成碳酸乙（丙）烯酯及酯交换合成碳酸二烷基酯，研制出具有自主知识产权的高效催化剂体系。

应用领域：环状碳酸酯，尤其是碳酸乙（丙）烯酯，是性能优良的极性溶剂和精细化工中间体，性质稳定，可用于聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂，充电锂离子电池电解液，纺织上的抽丝液，直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂，医药上痢特灵的原料，塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂等。该催化剂体系具有反应温和（110-130℃，2-3KPa），不需要任何有机溶剂，催化剂用量低，催化活性高，原料转化率和产物选择性大于99%，产品收率高于98%，产品色谱纯度高于99.5%，催化剂可以重复使用等优点。催化剂成本低。

碳酸二烷基酯，包括DMC，DEC，EMC等，是一种无色透明的液体，无毒，环保性能优异。DMC可代替光气作为羰基化试剂，合成碳酸酯衍生物，代替硫酸二甲酯作甲基化试剂，作为低毒溶剂用于涂料工业和医药行业。DEC含氧值40.6%，远高于甲基叔丁基醚 (MTBE) 18.2%，可用作新一代汽油，柴油的含氧添加剂。EMC由于其分子结构的不对称性，可提高锂离子电池的能量密度和放电容量。该催化剂体系具有反应温和（20-800℃，常压），催化剂用量低，催化活性高，原料转化率大于95%和产物选择性大于99%，催化剂可以重复使用等优点，催化剂成本低。

成熟程度：已形成完整的催化剂制备、反应工艺、分离纯化等过程技术。

- 异丁烷催化脱氢制异丁烯

技术成果简介：异丁烷脱氢制异丁烯是国外利用异丁烷资源的主要途径之一，全世界由异丁烷生产的异丁烯总量每年达到300万吨，仅在美国，由异丁烯脱氢生产的异丁烯就达到200多万吨。而在我国目前还没有异丁烷脱氢制异丁烯工业化生产的相关报道。

我所在上世纪90年代从事过这方面的研究开发，开发的催化剂在580℃下，异丁烷转化率达到60%，异丁烯选择性为90%左右，通过质料判断，专家鉴定我所研制的催化剂在异丁烷转化率方面已经达到国际领先水平。去年我们又在此基础上进一步研发出更高效的催化剂，在较宽的反应条件下（580-610℃，750-1300h-1）,异丁烷转化率达到65%以上，异丁烯选择性为93%左右，运行1小时后异丁烯收率仍保持在50%以上，高于国内外文献报道的同类催化剂5-10%。特别是该催化剂能在较高空速下运行，在1300h-1空速下，催化剂仍能保持较高的活性与稳定性，该空速是文献报道的2-4倍，这将有助于其正真工业化。

应用范围：石油化工领域，精细品化工领域。

- 钯催化的不对称酰胺羰化反应研究

项目说明：设计研制出手性单齿膦配体，以手性钯络合物为催化剂，建立不对称酰胺羰化反应体系，高对映选择性的合成手性N-酰基-α氨基酸。

- 聚酯关键原料二元醇合成新技术

项目说明：针对聚酯工业对二元醇产品的要求和不同行业对碳酸二甲酯产品质量的不同需求，通过环氧乙烷合成碳酸乙烯酯高效反应工艺与酯交换反应--精馏耦合工艺优化组合，开发出适合于大规模工业生产的环氧乙烷经过碳酸乙烯酯全合成乙二醇以及碳酸二甲酯新技术，开展无水乙二醇联产碳酸二甲酯千吨/年规模的工业中试，形成万吨/年工艺包，进入工业应用示范。开展以环氧乙烷、一氧化碳和甲醇为原料，合成1,3-丙二醇模试技术研究，开展工业中试形成工艺包。

- 非光气制异氰酸酯类化学品研究与开发

项目研究内容介绍：本课题将从以下三个方面开展研究工作：1．制备高活性催化羰化催化剂，实现含氮化合物的催化羰化反应，合成异氰酸酯的前体--相应的氨基甲酸酯；2．催化剂的合成与反应条件的优化，在形成自主知识产权催化剂体系的基础上，进行制备异氰酸酯的全过程研究；3．发展1-2个可进行工业中试的非光气合成异氰酸酯的催化剂体系与反应过程。

研究进展：实现公斤级环氧化催化剂放大制备；完成环氧丁烯下游产品二氢呋喃合成催化剂及工艺小试研究，探索四氢呋喃、环丙基化合物合成催化剂及工艺；建立模试装置反应动力学、吸收分离放大模型。

- 生物基甘油加氢制1,2-丙二醇新技术

项目说明：二元醇是我国聚酯工业的支柱，丙二醇是合成可降解聚酯材料的关键原料。通过开发生物基甘油的深加工技术，将廉价原料转化成高值化的产品优势，延伸产业链，提升生物柴油产业的循环经济效益。中国科学院兰州化学物理研究所开发的利用生物基甘油制丙二醇新技术，对1,2-丙二醇的选择性达到98% 以上。反应条件温和，工艺操作成本低，与现有石化路线相比成本可下降50%以上。已申报中国和国际发明专利。百吨级催化剂工业生产线已在建，2008年开展万吨级甘油制1,2-丙二醇工业示范，面向国内和东南亚进行技术推广。

- 有机碳酸酯催化合成新技术

项目说明：开发出具有自主知识产权的新型高效LZC系列催化剂体系，与现有工业化催化剂体系相比，具有反应条件温和、催化剂用量低、催化活性高、转化率和选择性均大于99%，粗分离产品纯度大于99.5%等优点；碳酸乙烯酯吨消耗环氧乙烷0.51-0.52吨；碳酸丙烯酯吨消耗环氧丙烷0.58-0.59吨。该项技术还可以利用其它环氧化合物合成多种环碳酸酯，如乙烯基碳酸酯、环己基碳酸酯、苯基碳酸酯等。同时，开发了碳酸乙烯酯与不同碳数的脂肪醇酯交换反应合成无水乙二醇联产二烷基碳酸酯新体系。

- 天然气直接催化转化制乙烯技术

项目说明：针对我国散装天然气，以甲烷氧化偶联制乙烯为基础，结合甲烷重整反应，实现天然气制乙烯联产廉价合成气。通过反应－反应耦合，有效地降低合成气的生产成本，同时又减少了强放热对甲烷氧化偶联反应体系的不利影响。整个过程体系节能、高效，反应产物可控，过程的最终产物为乙烯、一氧化碳、氢气和水，无污染物排放，是一个绿色化学化工过程。

- 丁烯羰基合成制正戊醛、正戊醇和异癸醇

本项目适用于石化副产C4资源综合利用生产精细化学品领域，具体来说，C4馏分中的丁烯与合成气反应，生成戊醛，分离得到正戊醛再加氢制戊醇，或直接缩合加氢制异癸醇。

戊醛、戊醇是国内紧缺的精细化学品。目前国内戊醛、戊醇有一定市场容量，价格较高，例如98.5%正戊醛价格为6.5万元/t、99.5%正戊醇价格为2.5万元/t。

戊醛经缩合、加氢，还可制得性能优良的高级增塑剂醇—2-丙基庚醇(2-PH)，用于生产用量大、挥发低、环境无害、性能优异的PVC塑料增塑剂DIDP，用来替代对 环境与人类有害以及增塑性能较差的DBP和DOP(DEHP)使用场合；目前国内工业生产空白，一直依赖进口，不仅数量少，而且价格高，从而制约了塑料加工工业的发展和质量的提高。2003年我国戊醛和癸醇共进口2.5万吨，预计2008年戊醛和癸醇的需求将超过5万吨。

项目进展： 本项目目前已完成实验室小试研究和3~5吨/年规模的装置连续化反应-分离研究，产品正戊醛主要技术指标达到国外Celanese公司产品标准。项目技术已通过省级科技成果鉴定，达到国际先进水平。百吨级工业试验装置的概念设计和可行性研究工作近期完成。

预期效益：对5000吨/年工业装置建成投产后的经济效益进行了科学评价：总投资7500万元，投资回收期为2.5年(不含建设期)，年销售利税率为50.8%，销售净利率为27%。

- 精细化工产品或精细化工中间体产品生产技术

技术简介：本课题组长期主要从事精细化工产品的研发工作，其中表面活性剂（脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠）项目采用新型磺化剂技术，磺化反应和中和反应一步完成，缩短了传统的工艺路线，使产品性能指标稳定，反应温和，投资少。钝化剂以乙酸酐、Sb2O3等为原料，反应温度低，操作简单，生成的产品稳定性好Sb 3+%高。萃取剂P204、P507通过酯化、水洗、真空提纯等反应，产品收率达到92%以上。

- LCD高效柴油降凝剂产品

技术(产品)用途介绍：LCD柴油低温流动改进剂系列产品是一种改进的中间馏份油(即车用柴油、炉用柴油等)的流动性改进剂，添加于柴油中可明显降低油品的凝点和冷滤点，与国内、外同类产品相比，本流动性改进剂有明显的降低冷滤点效果，性能优越。通常对中间基原油为主原料的炼厂调和柴油，可降低冷滤点8—14℃；对石蜡基原油为主原料的炼厂调和柴油，可降低冷滤点5—10℃；对既有中间基原油又有石蜡基原油为原料的炼厂的调和柴油，其冷滤点降幅至少与以石蜡基原油为原料炼厂的调和柴油的冷滤点降幅相同。对所有调和柴油的凝固点降幅均在15℃以上。

产品性能： LCD柴油低温流动改进剂是中科院兰州化学物理研究所精细石油化工中间体国家工程研究中心与有关炼油企业合作，在总结30多年来国内、外柴油降凝情况的基础上，经过数年的研制开发出的系列产品，由中科院兰州化学物理研究所白银希科高技术发展有限责任公司进行技术转化并生产。本产品以低分子量烃类为溶剂，其主要组份为特殊工艺合成的低分子量共聚物及不同的晶核分散剂和增溶剂。主要性状如下：

外观 浅黄色粘稠液体

密度 (20℃)kg/m3 850—950

粘度（40℃）mm2/s 50—150

闪点（闭口）℃ ＞35

倾点 ℃ ＜15

本产品溶剂属可燃品，在贮存和使用过程中不能直接与明火接触，应密闭保存。包装为200L铁桶，每桶净重160kg。

优点：

1. 提高油品等级，增加收益。

2. 提高炼厂柴油拔出率，明显增加轻油收率。

3. 使油品资源更加合理利用，减少物料再加工的能耗和损失，也可增加二次加工装置的处理量。

4. 加宽中间馏份可调范围，提高生产的灵活性，使利润最大化。

使用特性：

本产品无毒、无异味、无灰，使用较安全，不影响油品性能，而且一般不受调和原料馏程、蜡含量、烃类组成等传统要求的限制，大大拓宽了使用范围。

使用说明：LCD柴油低温流动改进剂系列产品主要有LCD—1、LCD—2、LCD—3、LCD—4四种型号。其中LCD—1型为通用型，其余的为根据不同油品特性的增强型。具体对不同炼厂和不同加工方案下LCD系列柴油低温流动性改进剂最适宜的型号选择，需经过试验确定。本产品的加入量通常为0.05—0.1%，如只要求降低凝固点，则加剂量还可降低，不同炼厂最经济的加入量需经过试验确定。

加入方法：50℃下将本产品与柴油按1：10调成母液，再将母液与柴油调和；或将盛剂铁桶微热后用泵加入柴油组份管道进入罐中搅拌均匀；也可直接加入，在40—60℃下搅拌均匀。

- 丁二烯环氧化制VO及下游产品中试研究开发

成果介绍及技术指标：本项目以廉价的丁二烯为原料，经气相环氧化一步制备新型精细化工中间体―乙烯基环氧乙烷（VO）。VO分子内同时包含双键和环氧键，可衍生出近百种大宗化学品、精细化学品和特种化学品；其中如二氢呋喃、四氢呋喃、1,4－丁二醇、环丙胺等都是国内外紧缺的精细化学品，广泛用作合成纤维氨纶和喹诺酮类抗菌药的合成原料。

1997年Eastman Chemical公司建成世界首座1460 t/a丁二烯环氧化制VO及其下游产品中试装置。同年我所在国内率先开展该技术研究，研制的创新催化剂发明专利(CN1298758)已获授权，陆续申请工艺及下游产品制备发明专利。目前，规模为2 t/a VO的模试装置已连续运转近千小时，取得公斤级VO样品和大量工艺操作数据。开展了国内VO下游产品市场调研，正在进行500t/a中试装置概念设计和可行性研究。已经完成丁二烯经VO生产二氢呋喃、四氢呋喃的小试研究，正在开展应用VO制备1,4－丁二醇、环丙基化合物及其它精细化学品的实验室研发工作。

应用范围：  石油化工，精细化学品，特种化学品合作状态：500t/a中试

市场 前景及经济效益分析：合作方式：以技术入股或其他方式合作开展中试研究

预测效益：500t/a中试装置年产值5000-8000万元

对投资者和投资环境的要求：投资额度：4000万元

- 羰基化工艺技术研究

项目研究内容介绍： 2001年：完成原料还原，开展固定床羰基化反应研究2002年：完成羰化反应及羰基镍精制的工艺研究；2003年：配合模试与中试，完善工艺条件，开展其它金属羰基化合物合成新途径探索；2004年：完成一系列过渡金属羰基化合物合成，精制及分析的实验室小试；2005年：建立羰基化--热分析制备超组成纳米技术过渡金属。

- 聚甲氧基二甲醚合成新技术（DMM）

研发背景：我国煤炭资源足、价格低，因而煤制化工品具有先天的原料优势，为开发替代石油资源的清洁能源和材料的新型绿色化工技术提供了保障。

重要进展：中科院兰州化物所DMM3~8在柴油中的添加量可以达到10%~20%。我国柴油年消费1.5亿吨以上，如按15%比例调和，年可增产柴油2200万吨。

- 清洁能源技术

- 金属（铝锌）空气电池

金属（铝锌）空气电池是以空气中的氧气作为正极活性物质，并通过载体活性碳做成的电极与以铝锌为活性物质的负极进行反应的电池，是一种清洁绿色能源。金属空气燃料电池具有大功率、高能量、体积小和重量轻的优点，可广泛应用于携带式电子设备电源、电动自行车电源、航标灯、无人观测站、无线电中继站、军事无线电发报机、电力车等领域。目前铝空气电池的比能已达320-400Wh/kg，锌空气电池为220～300Wh/kg，而且继续还有很大提升的潜力。与铅酸电池和镍氢电池相比，金属空气燃料电池的比能量是铅酸电池的5-8倍,是镍氢电池的3-5倍，而单位成本却与铅酸电池差不多，是镍氢电池成本的1/4。

到现在为止，国内只有极少数厂家开展了锌空气电池研发及生产。中科院兰州化物所近年来一直致力于空气电池基础应用方面的研究，目前我们已成功组装电池模型，参数：单体电池模型开路电压可达1.4V ，在1V时的电流密度可达150mA/cm2以上，电池可连续稳定长期运行；其比容量达0.75~2Ah/g，如果考虑更换锌铝阳极的话，放电容量可视为无限大；运行中，阳极消耗率可达98.7%，阳极放电效率可达70~90%，该技术处于国内领先地位。现在我们可以提供单体电池模型供厂家进行测试，欢迎有兴趣的企业洽谈合作。

- 实验室固体、液体废弃物催化消除装置

- 简要综述

本技术提供了一种实验室固体、液体有机废弃物无害化处理的新方法。有机废液通过特殊设计的混合喷射器与压缩空气充分混合并引入炉内燃烧预分解并给二次催化反应室提供热量，预分解产物随之进入二次催化反应室，在催化剂的作用下高效深度催化分解，分解产物由烟囱排出，达到无害化处理的目的。固体废弃物则直接加入炉膛燃烧预分解，烟气通过旋风分离除尘后二次催化分解。

二、具体介绍

1、应用领域：（1）实验室各类废弃可燃或高温可分解固体、液体废弃物；医疗及生活垃圾；含石油、动植物性油脂类固体、液体废弃物；含酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的有机固体、液体废弃物；高浓度（BOD、COD）废水、废液、废酸、废碱等。（2）医疗及生活垃圾；（3）含石油、动植物性油脂类、含天然及合成高分子化合物类、含酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的有机固液废弃物；（4）高浓度（BOD、COD）废水、废液、废酸、废碱等。

2、技术指标：

| 型 号 | ZSK – G – 1 |
| --- | --- |
| 装置处理能力 | ≧ 80 kg/h（液体）、≧ 50 kg/h（固体） |
| 一次燃烧室温度 | 600 ~ 900℃ |
| 二次催化分解室温度 | 400 ~ 700℃ |
| 风机功率 | 2.0 kw |
| 设备总重量 | 2.6 T |
| 设备外形尺寸 | 3000 × 1500 × 8000 mm |
| 烟囱直径 | Ф273 × 5.5 mm |

3、创新内容：其技术特征在于有机废液通过特殊设计的混合喷射器与压缩空气充分混合并以≤ 200 μm的雾滴进入炉内，在一定温度条件下燃烧预分解并给二次催化反应室提供热量，预分解产物随之进入二次催化反应室，在催化剂的作用下高效深度催化分解，分解产物由烟囱排出，达到无害化处理的目的。固体废弃物则直接加入炉膛燃烧预分解，烟气通过旋风分离除尘后二次催化分解。反应压力：微负压；自动化运行操作。

其关键技术包括：（a） 高效混合喷射技术。废液雾化效果好，喷射角度宽，与空气混合充分；（b） 一次燃烧预分解工艺控制技术；（c） 二次催化反应技术；（d） 多功能高效催化剂制备技术；（e） 装置自控技术。

4、成熟程度：在本研究所建有两套示范装置，稳定运行已一年，该技术原料适应范围广；催化剂性能稳定；分解处理彻底；装置操作简便、运行稳定；运行成本低廉；可以推广应用。

5、投资规模：需具备一定的机械加工能力，要有200平米的厂房及必要的机械加工设备，2名技术员，6名熟练机加工工人。初次资金投入及周转金约需1000万元。

- 城市污泥复合型煤

城市污水处理过程中会产生大量的有害污泥，主要有两大来源--生活污泥和工业污泥，如果污泥处理不当会带来更大的污染、占用更多的土地资源。

通过生物化学技术去除或固定污泥中的有害物质，减少微生物数量，加入脱水剂使污泥沉降泥水分离，利用工业锅炉烟气余热将污泥干燥、粉碎。脱水后的污泥有很高的发热量，在其中加入助燃、消烟、固硫、除臭等添加剂，制成混合型煤燃料具有很好的能源利用价值，可以作为工业锅炉燃料使用，经测定发热量在3800大卡左右。污泥型煤燃烧后的灰渣，可进行多级利用，粗陶粒可作为城市渗水砖的制作材料或铁路、高速公路基础强化材料，粉末材料可作为花卉种植基材使用，这样形成一种封闭循环的城市污泥能源化利用新方法。

本技术所使用的污泥为含水量40％左右的城市生活污泥和工业污泥,现已完成蜂窝煤中试生产，每吨型煤最终生产成本（材料费＋人工费）150～200元，已经申报甘肃省科技支撑计划项目。

- 利用废旧聚酯生产聚酯多元醇

本技术成果是利用工业和生活中废弃的聚酯塑料（如矿泉水瓶、饮料瓶、药瓶、食用油桶等）以及聚酯厂生产中的废料，聚酯制品的边角料等材料，经化学处理制成聚酯多元醇，作为生产聚氨酯发泡材料等高分子合成材料的中间体。

聚氨脂发泡材料是一种新型的具有独特性能和多方面用途的高分子材料,它以异氰酸酯（黑料）和多元醇（白料）(包括聚酯多元醇和聚醚多元醇)为基本原料加聚发泡而成, 用它可以制得聚氨酯泡沫塑料(硬泡或软泡)。近年来研究应用表明,在聚醚型聚氨酯硬泡材料中，加入一定比例的聚酯多元醇，可较大幅度提高发泡材料的强度，从而可显著降低硬泡材料的生产成本；聚酯与聚醚相比,在同等条件下,可少用原料20-30%,并且各项性能指标明显优于聚醚硬泡。又由于聚酯型发泡材料导热系数小，保温隔热性能优异，耐温优于聚醚多元醇发泡材料。本技术生产的聚酯多元醇，既可替代聚醚，又可同聚醚按不同比例（20~50%）混合使用。因此，本产品所发硬泡材料在热力管道（采暖、电厂、油田等）﹑冰箱、冷库、防盗门、太阳能热水器及建筑屋顶、墙体等的保温隔热方面，可特别得到广泛应用。

本技术经实验室研究并完成100立升反应釜中间放大试验，吨级试生产，均获成功。总计投资约100万元。根据目前市场化学原料价格，年利润可在100万元左右。

- 利用废弃食用油生产生物柴油

我所于2006年完成了废餐饮食用油生产生物柴油500升规模的中试研究，工艺过程简单，生物柴油产率达到92%，催化剂和工艺均具有自主知识产权。项目建成后可解决废餐饮食用油回收问题，此外还可辐射周边地区，并以此为范例向大中城市推广，建设多套废餐饮食用油为主原料的生物柴油生产装置。

该项目设计产能规模为1万吨/年生物柴油，项目总投资1500万元，可实现产值5000万元。项目年均总成本费用3480.19万元，年均所得税后利润465.39万元。全部投资所得税后内部收益率为37%，投资利润率为31%，投资利税率为46%，静态投资回收期为4.29年（包括2年建设期）。项目具有较好的经济效益，在经济上是可行的。

工艺流程：

该工艺分三个工段，即：原料精制工段、反应工段、产品精制工段。首先将废餐饮油精制，除水除渣，精制后脱去游离脂肪酸，加入催化剂、甲醇、溶剂，在60℃,搅拌反应时间为1ｈ，反应后静置6小时，分出上层生物柴油及下层甘油溶液，蒸出上层生物柴油中的溶剂，精制后既得到成品生物柴油。

成果产业化所需条件：

成果产业化所需场地约3000平方米，其中，建筑物约300平方米。交通便利，水电齐全。

- 煤气发生炉的烟气脱硫技术

技术简介：烟气直接还原脱硫技术是利用适当的还原剂将烟道气中的SO2 选择性地催化还原成单质硫，这种脱硫方法的终产物是固态单质硫，该过程无废水、废渣排放，节能环保，而且脱硫后的产品单质硫便于运输，便于处理，硫作为一种重要的化工原料，还可以补偿部分脱硫费用。由于烟气中自身存在一定量的CO，因此，合理利用烟气中的CO，使其在催化剂的作用下，选择性催化还原SO2回收硫磺。利用Co、Mo等金属的良好催化还原性能，充分发挥羰基钴、羰基钼等羰基金属的优势，制备高效选择性还原SO2催化剂。

羰基金属是由过渡金属原子和一氧化碳以配位键结合的金属有机化合物，在光或热的作用下，配位键容易断裂，生成一氧化碳和金属原子，这一过程无电子转移，不发生氧化还原反应，因而可控制活性金属首先以原子态负载于载体表面，一氧化碳从体系中溢出，无其它杂质生成，无需进一步处理可直接制备成高分散、高活性的负载型催化剂。通过控制羰基金属的分解条件来控制金属活性中心组分颗粒的尺寸和形貌，制备高分散、高活性、高效负载型催化剂。

预期目标：使二氧化硫排放达到国家标准或相应地方标准，二氧化硫排放浓度<400mg/m3，同时回收硫磺，提高催化剂抗毒性能，催化剂使用寿命达到1年。

- 赤泥的高值化利用

技术简介：氧化铝赤泥是氧化铝生产中的废弃物,其化学成份与矿物组成取决于生产方法和配料成份及过程控制。通常含有SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3等。其中丰富的硅铝资源可提供形成分子筛结构的基本组成元素，在特定的技术条件下，可以使其原来存在的硅酸盐网络结构解聚，并再度重新结晶而形成分子筛或类分子筛的多元环结构，用这种氧化铝生产中的废弃物－赤泥通过化学过程制备出低成本、高性能、高附加值的分子筛材料。

预期目标：以赤泥为主要原料，在优化的工艺条件下制备出能三种以上的分子筛材料，达到或接近利用化学试剂合成的分子筛性能要求；产品成本低廉，具有比传统分子筛材料优良的性价比；通过工业中试，获得批量化的制品；提供不同赤泥合成分子筛材料技术及相关数据库。

工作基础：兰化所在赤泥高值化利用领域已有较为丰富的技术与研究计累，以赤泥为原料已完成多种分子筛材料的制备。

- 有机胺废水的处理

由于环保法规的日益完善，大量有机胺废水的处理一直以来困扰这相关化工企业的发展。中国科学院兰州化学物理研究所开发了以吸附分离为手段的有机废水的净化技术，该技术具有吸附容量大、吸附剂成本低廉并易于再生的特点。

- 硅渣的开发利用

技术简介：硅渣是铝业加工产出的富含硅铝资源废料，硅渣的处理不仅为企业带来了负担，而且会威害环境。但是硅渣中富含硅铝资源且Si/Al接近1,利用硅渣中的硅铝可低成本的合成分子筛或类分子筛材料，提高硅渣的利用价值。本技术拟采取简单的方法，充分利用硅渣中的硅铝资源，而硅渣中的钙源在分子筛的合成过程中，大部分残留在合成母液中，利用这一高钙含量的母液进一步合成系列钙产品，使硅渣中的有效化学成分得到充分的利用而产出高附价值的A型及钙霞石型分子筛和系列钙产品。

- 废水处理剂及精细化学品的研究

针对废水不同来源及分子化学结构设计和合成系列高活性废水处理剂，用于废水中有机、无机物的处理。合成的部分处理剂用于多种无机重金属离子的吸附，其投药量少，去除率高，沉降时间短，均达到国家排放标准。选用高效廉价材料经过高表面活性及特定官能化材料改性后用于有机胺类废水处理，可迅速降低废水COD值，处理剂可循环利用，能够降低企业排污成本。

合成多种含特定官能团的有机硅单体，在此基础上开展有机硅高分子的合成方法、独特性能及用途研究。制备合适的增强材料增加硅橡胶制品对形变和破坏力的抵抗，使其具有较强热、水解、耐辐射等稳定性。将聚硅氧烷材料与合成的有机高分子以化学键及其他稳定方式结合，用于高分子材料的改进，将促进有机硅工业的发展。

除此之外，本实验室在多种精细化学品的合成及应用方面积累了多年的研究经验，其中部分产品已经具备完善的生产工艺。

- 湖泊降氮减磷水处理吸附剂

近些年来，湖泊水中氮磷的富集和各种重金属离子含量的增加，引起了湖泊水质的恶化。目前大多用黏土进行吸附处理，一方面是黏土吸附容量不高，另一方面是吸附有氮磷的黏土不易回收，可造成二次污染。因此，针对目前湖泊水氮磷处理的不足，我们采用有机无机复合技术研制了聚合物/黏土纳米复合材料，该复合材料有如下特点：

（1）与活性炭相比，对氮、磷和有机物的吸附容量提高2倍，同时对金属离子的吸附容量也明显提高，复合材料有很好的兼容吸附性。

（2）在聚合物/黏土纳米复合体系中，进一步引入其它成分，可平衡复合材料对氮、磷、有机物和金属离子吸附容量之间的关系。通过交联剂的控制，实现了有机/无机复合吸附剂的多次反复应用，反复应用次数可达10次以上。

（3）将该材料载体在多孔支撑体中，可制备成各种形状，用于湖泊水质的动态处理，可及时将湖泊水中的氮、磷和有机物吸附，实现湖泊水质的相对稳定。

解决的关键技术问题是：实现了黏土的纳米级分散，解决了黏土在吸附剂合成中的均匀性问题；通过交联剂解决重复使用与吸附量之间的平衡问题。

该项目已经完成实验室研制，愿与具有实力的企业共同合作，实现中试放大和工业化生产。

- 替代活性炭滤毒层

目前，在各种不同的突发事件及有毒有害气体泄漏现场，救助人员常用活性炭吸附技术制造的防毒面具进行防护。活性炭具有比表面积高，可吸附有机气体种类多的特点，但因其吸附原理为物理吸附，存在吸附平衡，吸附总量一定而存在局限性。采用化学反应消除的方法可克服上述不足，特别是催化消除成为有效途径。

近年来，在有毒有害气低温催化消除的研究中，围绕催化剂的改进和创新有大量的研究报道。 研究所开展催化消除研究已有多年的工作积累。先后对负载贵金属钯催化剂、稀土固溶体催化剂进行了研究，尤其是在钯系列催化剂低温催化消除CO、NOx等有害气体领域积累了丰富的经验。

本项目以活性氧化铝为载体，担载有效活性组分，成功制备了用于CO、NOx等有害气体消除的高效系列催化剂。该系列催化剂具有低温活性高，化学稳定性好，制备工艺简单，可再生使用，成本较低等特点，实现了催化剂的批量制备，可以替代活性炭等传统吸附剂，达到化学吸附与催化消除的双重效果。利用该催化剂不仅可制造防毒面具为救助人员提供保障，而且可制造民用防毒口罩为受害者安全撤离危险区域赢得生还的时间。

欢迎企业洽谈合作，开展进一步的开发工作。

- 木质素磺酸盐接枝共聚物化学固沙剂

在我国西北部干旱的新疆、西藏、甘肃、青海等地区，沙漠分布比较集中，流动性沙丘多，危害性大，严重制约着农业生产、工程建设和经济的发展。近些年来，西部地区沙漠化正处于发展过程，为欲求西部的开发及可持续发展，改善该地区生态环境，最急迫、最主要的问题是防沙固沙。我国目前的主要治沙技术措施包括：植物治沙、机械治沙和化学固沙及综合治沙等，已有化学固沙方法存在治沙费用高，产生二次污染等问题。

造纸废液中含有大量的有机物木质素磺酸盐、纤维素、半纤维素和无机物等，如果不充分利用而直接排放，不仅浪费资源而且会引起水资源的副营养化，导致生态环境严重恶化，是全社会都十分重视的问题。我们已经从造纸废液中提取木质素磺酸盐，并以木质素磺酸盐为原料合成了具有良好固沙效果的化学固沙剂（如图1所示）。如将这项技术在国内推广，不仅可以加快治沙速度，而且有助于解决造纸行业的污染问题。此化学固沙剂，可进行大面积喷洒，快速固沙，可根据不同用途控制用量及固沙层厚度，成本低廉，可多次喷洒、修复，可抑制土壤沙化，沙质流失、沙暴，可用于简易沙漠公路、机场、采油、采矿点等周边地区固沙。此固沙剂具有良好的水溶性、粘结性、可生物降解及保水性、无毒害、无污染环境、耐候性及长久使用等特点。

我们对此固沙剂进行了抗压强度、耐久性能及抗风蚀性能等性质的测试，其耐久性能、抗风蚀性能测试如下图片所示。

- 凹凸棒黏土基多功能保水剂

保水剂是一种具有超强吸水能力的功能高分子，它可以吸收超过自身重量数百倍甚至上千倍水，而且在压力下仍能保持大量的水。由于其优异的吸水保水性能，保水剂已广泛应用于农林、医药和个人卫生用品等方面。我国北方地区干旱缺水，但近几年随着全球气候的变化，南方也出现了季节性的干旱。因此，现代农业和生态环境修复等对多功能、低成本保水剂有较大需求。但应用于农林业方面的保水剂，在实际施用过程中土壤中的金属离子、水环境的pH值等因素对其吸水保水性能有显著影响。分析测试发现在纯水中具有上千倍吸水能力的保水剂在钙、镁离子的水溶液中仅有几十倍的吸水能力，大大降低了保水剂的实用价值；另外，目前商业化的保水剂价格偏高，这也是保水剂不能大面积应用的一个关键性问题。针对保水剂存在的问题，中国科学院兰州化学物理研究所以廉价的凹凸棒黏土为无机原料，以腐殖酸等为活性成分，研制了有机无机复合吸水保水材料，已完成模试和中试放大试验。保水剂的主要技术指标为：对纯水和盐水的吸水倍数分别达400g和50g/g保水剂。保水剂的成本在1万元/吨左右，销售价为2万元。

有机无机复合保水剂是选用性能独特、价格低廉的凹凸棒粘土与丙烯酸或丙烯酰胺进行聚合，具有高吸水、抗盐碱等特点，是一种既保水又具有改良土壤的新型保水剂。该材料还可以作为水处理用的吸附剂，对氮、磷有好的吸附性能，可在湖泊的富营养化治理方面发挥积极作用。愿与具有实力的企业共同合作，实现工业化生产。

- 低成本多功能仿生固沙新材料

项目说明：将研制的有机无机复合保水剂与黏土和其它成分组成多功能层,在降雨时有吸水功能,在正常生长时供给植物水分。

- 有机无机复合保水剂

项目说明：采用黏土与烯类单体聚合，实现了高保水和耐盐碱,大大降低了保水剂的成本，解决了推广应用主要制约因素。

- CMT-无铅汽油添加剂（环戊二烯三羰基锰）

成果介绍及技术指标： 环戊二烯三羰基锰（Cyclopentadiene Manganese Tricarbonyl简称CMT）是一种能够代替四乙基铅的无铅汽油添加剂。羰基锰作为无铅汽油抗爆剂，其优点较多，诸如凝点较低，沸点较高，不容易挥发损失。在室温下能溶于汽油而不溶于水，不增加汽油的毒性，抗爆效率很高，按金属单位重量计其辛烷值高于四乙基铅二倍。能与含氧调和剂组分良好配伍等。CMT与MMT（Methylcyclopentadiene Manganese Tricarbonyl）相比，CMT在常温下是固体而MMT是液体，CMT便于运输，储存。而MMT运输是属于溶液状态，必须用压力容器。而且在空气中，CMT比MMT相对稳定。通过感受性试验，它们的效果相当。

羰基锰的环保问题，据上海市环境保护科学研究院的调查报告指出，如使用羰基锰作为汽油添加剂，将会造成环境中锰含量有一定量的增加，但锰是一种营养元素，一定量的锰不会造成对人体健康的威

我所在羰基合成方面具有较高的水平，积累了三十多年的工作经验，可开发绝大多数过渡金属羰基化合物。CMT的合成是羰基合成反应中的一类反应。对此类反应，在国内具有绝对优势。

该技术对于锰盐收率不低于55%。生产工艺简单，产品CMT在常温下为淡黄色晶体。易溶于有机溶剂，不溶于水，但对光比较敏感。该技术已经在10升高压反应釜中重复进行7次反应，结果良好。

CMT抗爆剂感受性实验

CMT与美国MMT效果试验

感受性加剂量 国产CMT抗爆剂 美国MMT抗爆剂

RON ΔRON MON ΔMON RON ΔRON MON ΔMON

空白 87.0 76.7 87.0 76.7

+9mgMn/L 88.8 1.8 77.6 0.9 88.8 1.8 77.6 0.9

+18mgMn/L 89.0 2.0 77.9 1.2 89.4 2.4 78.1 1.4

汽油组分为催化汽油和直流汽油；试样调和比： 催化汽油：直流汽油＝85：15。

应用范围：机动车燃料油添加剂，减少汽车尾气中NOx,CO,CO2, HC的排放量。增加汽油辛烷值，具有良好的抗暴性能。

市场 前景及经济效益分析：目前MMT在国内售价为每吨三十几万元，如果用CMT代替，如果售价不低于20万元，将有可观的利润收入。300吨/ 年，将有9000万元的年产值，近2000多万元的利润。<br>随着汽油无铅化的进行，MMT与CMT成为代替四乙基铅的较好的产品。因为锰是人体内的一种营养元素，而锰盐的抗暴性能优越于铅。目前国内没有生产锰抗暴剂。因此现在国内每年从国外进口几百吨MMT。相比之下，CMT的生产成本较低于MMT，而效果相当。所以在国内有较好的应用市场。

对投资者和投资环境的要求：主要的反应釜为耐150大气压的高压反应釜。间歇式反应。预计投资1800万元可建立300吨/年的规模。

- 金属整体式负载型摩托车尾气净化催化剂

成果介绍及技术指标：由于金属载体具有壁薄、热容低、抗振动、开孔率高等陶瓷载体无法比拟的优点，这些优点对发动机功率以及有害物质的排放等方面都有积极影响。开发金属催化转化器，以替代原有的陶瓷催化装置的基体，尤其在因抗振原因而不宜使用陶瓷载体的摩托车尾气净化催化剂、高排放标准（欧洲Ⅲ以上 HC0.2 g/km NOx0.15 g/km CO 2.3 g/km）汽车尾气净化催化剂领域具有广阔的应用前景，而目前这一领域的研究在国内尚属起步阶段，因此具有重大的学术意义和价值。本研究包括金属基体表面的处理、涂层材料组成与金属基体的附着能力、耐高温性能的关系，涂层结构的化学修饰对贵金属分散、分布的影响，并与催化活性进行关联，探索在特定的Fe、Cr、Al合金基体上附着涂层材料的组成，制备工艺和操作程序，以提高冷起动时催化剂的效率和开发耐高热用的机动车尾气净化催化剂体系，以形成拥有自主知识产权的工艺和技术系统。

本研究拟解决的关键问题是金属基体与无机材料涂层之间的热膨胀系数差异很大，易使涂层脱落，解决好金属表面的预处理和选择合适的“过渡涂层”是核心问题；贵金属在载体上的合理分散、分布和高温下的抗烧结能力，是开发高性能、长寿命尾气净化催化剂必须解决的技术难题

应用范围：汽车尾气催化剂

市场 前景及经济效益分析：

1、直接经济效益 1.0亿元/年

2、成本 0.7亿元/年

3、净效益 0.3亿元/年

4、若采用滚动发展方式进行开发生产，其投资费用可大幅度降低。

近年来，我国摩托车年产量一直保持在850~1000万辆之间。市场份额按5%计，需要筹建年产能力为10万升规模的催化剂厂。若考虑在用摩托车尾气净化催化剂的定期更换（1.5万km更换一次），其市场潜力更是十分巨大。

开发高性能新型尾气净化催化剂是催化工作者致力研究的方向之一。陶瓷载体因其固有弱点限制了它的应用范围，金属载体的出现提高了尾气净化的效率，是当前世界各国研究的热点，国外在汽车尾气净化催化剂方面已进行了深入的研究。摩托车作为第三世界的主要代步交通工具，对其尾气排放进行控制，在国内尚属起步阶段。直接采用金属载体作为催化剂基体，国内研究尚属空白。开发耐高温（1000℃）的高性能尾气净化催化剂是其主要特色，对塑造21世纪崭新的中国摩托车工业有重要作用。

对投资者和投资环境的要求：

1、总投资（1999年价）2000万元，其中：土建投资430万元。设备投资260万元，水电设施投资310万元，其它1000万元。

2、主体设备寿命 10年

3、投资回收期 2~3年

- 多功能燃油清净剂

成果介绍及技术指标：燃油清净剂添加到汽油、柴油中可以显著降低发动机积碳，降低排气污染，节省燃油。以200ppm~800ppm添加到汽油中，可以降低积碳80%~90%，降低CO排放39%，降低CH排放38%，节省燃油3%~9%。

应用范围：降低发动机积碳，降低排气污染，节省燃油

市场 前景及经济效益分析：随着经济的快速发展，机动车拥有量快速增长，使得我国机动车燃油消耗增长过快，尾气排放污染日益突出，其中一氧化碳和氮氧化物是主要的污染物。为使即将到来的二十一世纪环境更清洁，全球正掀起保护环境的热潮。尾气污染治理将成为一个全新的行业出现的祖国大地，并将不断地发展壮大。

电喷式汽车及汽油的无铅化极易因为喷射器及进气阀等部位的积炭而导致燃油油耗增加、动力损失、排氯污染大、点火不良、带速不稳及操作不灵等，解决发动机积炭问题最有效的方法是燃油中加清净剂。 燃油清净剂在国外获得广泛地使用。目前加入清净剂的汽油在北美占90％，德国占90％，其它欧共体国家占50－60％。由于我国成品汽油中烯烃含量比例较高，因而在汽油中添加清净剂尤为重要。发达国家及俄罗斯的研究表明，加清净可以降低尾气中CO的排放15－45％，CH的排放16－50％，节省燃油2－6％。 中国科学院兰州化学物理研究所和北京石油化工科学研究院等九十年代中期即开展了清净剂的研制工作，其产品分别通过了甘肃省等部门的鉴定，为燃油清净剂的产业化奠定了良好的基础，这此清净剂添加到国产汽油中可以降低尾气中CO和CH的排放映机25－40％，节省燃油3－11％。

- 多功能生态复合材料

技术(产品)用途介绍： 针对目前①简单将农业技术嫁接到生态环境的治理；②多采用传统的方法种植，对新材料和技术的重视不够；③部分采用了保水剂等新材料，但保水剂耐钠、钙、镁离子的效果差；④由于土壤的盐碱较大及其板结等因素，每年种树的成活率不甚理想的实际情况，我单位研制和开发了新一代植树造林用多功能复合材料。

中国科学院兰州化物所是我国较早开展保水剂研制的单位之一。先后开展了聚丙烯酸盐、淀粉-丙烯腈、淀粉-丙烯酸等产品的研制，通过了甘肃省科委主持的鉴定，并在不同作物和植树造林中得到了实际应用。近年来，我单位在原来工作的基础上，针对西部土壤特点，以保水、促根和提高树木的成活率为突破口，重点解决了恢复生态环境用功能材料的配伍性、高效性和实用性的问题，采用改性、复配、吸附和络合等综合技术，将生物微肥、土壤改良剂、植物生长调节剂等和长效保水剂有机结合，通过多种配方的优化组合，已研制出满足西部生态环境建设需求的功能化学材料。该复合材料2002年已在白银市进行了10000平方米的实用性考察，在相对干旱和高盐碱土壤条件下，树木成活率达92%。

产品性能： 该复合材料使用方便，只是在传统种树方法的基础上，在树的根部施用复合材料，一次性灌足水，既可以保证树木的成活率，又可以促进树木的快速生长。该材料成本低廉，我们愿提供产品与有关单位开展合作。

- 沙漠地区飞播种子丸衣化技术

技术(产品)用途介绍：近年来，沙尘暴频频发生，已从50年代平均5次发展到到90年代的23次。西部所处的地理位置决定了浮尘、强沙尘暴灾害性天气的增多与加重，不仅只对西北地区造成极大影响，而且波及我国东部经济发达地区甚至北半球大气环境。专家分析认为，我国主要由四大沙尘暴源区，其中河西走廊及阿拉善高原地区是最强的沙尘暴策源区。为了治理沙漠化，减少沙尘暴的发生，对其沙漠化土地进行飞播种草和造林是一条切实可行之路。但是对飞播用极为重要的种子，一方面，由于种子较轻，随风漂移比较严重；另一方面，由于沙漠地区干旱少雨，而无法保证种子的成活。因此，如何解决飞播时种子的漂移和在有限的降雨条件下实现种子的发芽，已成为飞播能否成功的关键所在。
针对飞播固沙造林中存在的实际问题，我所与有关单位合作开展了种子包衣工作，取得了初步结果。

产品性能： 该系列产品含有超强吸水保水树脂、凹凸棒粘土、植物生长调节剂、腐殖酸和多孔支撑体等成分。在飞播过程中，包衣处理后的种子可进入沙土10mm,在遇到10mm降雨时，可充分吸收雨水使种子萌发。产品成本低，取材容易，无毒、无污染，各组分都可提供植物生长所需的营养物质，改善土壤内部环境。种子丸衣和大粒化操作简单，本产品不仅解决了飞播过程中种子随风飘移的实际问题，而且提高了种子的成活率、促进了植物的生长发育，确保植物在立地条件差的区域正常生长，并作为先锋植物定居下来，逐步改善沙漠恶劣的生态环境。本技术不仅可以应用于飞播固沙造林，而且可以用于恶劣环境植被恢复，提高植被的抗旱性和成活率。

- 植树造林用输水材料

成果介绍及技术指标：该材料以亲水高分子材料为基体，通过发泡研制具有多孔结构的材料，针对性地进行配方筛选，通过磨具成型，研制出不同孔隙率和不同直径以及不同长度的输水材料。成品为亲水性泡沫材料，具有相互贯通的泡孔结构。干态时品质坚硬，有较高的机械强度，抗压缩，可以快速吸水变软。湿态时成为高弹性的海绵体，水通透性强，脱水干燥后可以恢复到干时的性状。

应用范围： 兰州市南北两山的33万亩一期治理工程取得了显著成绩。但一期主要是投入了大量的财力解决了上水问题，而二期的600万亩恢复治理大多无法实现上水条件。所以，如何利用自然降水实现林木的成活成为二期治理的关键所在。为此，以兰州市南北两山无上水条件实现林木成活为目标，以兰州化物所在功能高分子材料研究和技术积累为基础，针对西北地区干旱缺水，土壤干燥板结严重，土层坚硬，入渗性能差，地表水不能有效地渗入地下，导致土壤深层干旱，植被成活率低的特点，我们研发了新型高效的地表水输导材料。

市场 前景及经济效益分析：目前已完成产品的小试，正在进行产品定型及生产工艺流程研究。该产品有巨大的市场前景，愿与有实力和致力于生态材料开发的企业合作，进行中试放大和产业化。

- 生态恢复与建设用复合材料

成果介绍及技术指标:本产品含植物营养元素、植物生长促进剂、生物活性物质、高吸水保水剂、土壤改良剂等多功能材料，通过增强植物自身生存能力及改善外部生存环境双重功效，达到恶劣自然环境条件下植物的成活与生长。在兰州、白银、内蒙等地的荒山及高速公路周边地区近十万平方米的种草、种树应用示范试验表明，本产品具有显著提高植物成活、生长的功效，乔、灌木的成活率比传统种植方法提高10%～25%。同时，研究所还开发了高效促根材料、边坡种植材料、高效叶面复合肥地表水疏导材料和种子丸粒化等产品。

应用范围:  ①高盐碱土壤及荒山绿化（图1）；②边坡绿化（图2）；③高速公路中央隔离带；④极端条件的生态恢复（图3）；⑤园区景观绿化（图4）；⑥其它区域绿化。

- 国IV标准汽车尾气净化催化剂

技术特点：中科院兰州化物所精细石油化工中间体国家工程研究中心工业催化（汽车尾气净化）课题组，经过近二十年的研究，研制出高性能汽车尾气催化净化器，其性能达到或超过国外同类净化器的先进水平。经天津索克汽车有限公司检测达到国IV标准。

主要指标：

（1）技术成熟，达到国IV标准，处于国内领先水平。经800℃100小时老化，老化前后启动温度温差低于20℃，空燃比窗口大于0.6。 
（2）投资适中，按20万升/年的规模，投资约600万（不含土地、厂房）。 
（3）效益明显，按中档催化剂计算（800元/升），利润为至少25%，年产值约1.6亿，纯利润4000万/年。 
（4）贵金属含量低，比国内外常规贵金属催化剂（35-50克/立方英尺）低至少20%，成本低。 
（5）催化剂种类多，拥有贵金属-稀土催化剂、过渡金属氧化物催化剂、稀土基贵金属增效催化剂的全套技术方案。 
（6）我们提供全套工艺流程的设计，并负责工厂建设，免去了设计费、加工费、安装费、调试费等等费用。 
（7）提供后续服务工作，可在一定期限内继续提供最新技术，使你公司一直保持技术领先。 
（8）整套生产线全自动流水作业，操作人员少，节省了大量人力成本。

应用状况：目前我国汽车保有量已达到4000万辆以上，且以13-15%的速度递增。柴油车保有量约为850万辆，摩托车保有量4500万余辆，摩托车近年来的增长率在20%以上。随着经济的发展，我国机动车保有量增长速度远远高于经济和人口增长的速度，其中轿车产量的递增速度尤为显著，接近150%，因此汽车、摩托车等净化器市场前景巨大。

- 发动机固体润滑技术开发

研发背景：随着国际能源短缺与气候变暖的双重压力, 汽车发动机面临的主要技术挑战是节能、减排与可靠性。我国汽车行业与世界同行的差距主要在于发动机关键零部件。

重要进展：发动机关键部件低摩擦固体润滑技术的突破和应用，有望使发动机的油耗降低2~5%，CO2 排放降低4~9%，也是解决发动机可靠性如振动、噪音的关键技术。

97. 新型绝缘高导热聚合物复合材料的研制

技术创新点

针对填充性导热复合材料中存在的高导热和电绝缘性不能共存在的目前的问题，本项目将着力于研发：1)基于石墨烯纳米片为导热的高导热复合材料；2)开展石墨烯同其它类型导热填料之间的协同增强效应；3)对导热填料进行表面改性，以提高复合材料的电绝缘性。

技术性能

1．高导热：复合材料的导室温导热系数达到3 W/(m·K)；

2．高电绝缘：复合材料的表面电阻达到＞1012Ω·cm。

市场分析

随着人们环保意识的增强，新型节能电致光二极管（LED）受国际社会的关注。通常，高功率 LED( HPLED) 输入功率中有80% ～85%的电能转变为热能，如果不将这些热量及时的散发出去将极大的降低LED的使用寿命。导热塑料是解决 LED 芯片散热的优选材料，它可以把 LED发光产生的热量及时导出，有效地降低结点温度。导热塑料的研制和应用也是今后 LED 在市场获得发展的关键问题。此外，绝缘高导热聚合物复合材料作为一种极具应用前景的功能材料在航空、航天、军事装备、电机电器等诸多制造业及高科技领域发挥着非常重要的作用，具有广阔的市场前景。

合作方式

合作开发、产业化推广。

98. 基于新型碳材料-镍钴氧化物的高比能量不对称超级电容器关键技术研究

技术创新点

本项目针对国家新能源汽车领域对储能装置提出的高比能和高功率的新要求，提出"法拉第赝电容–双电层电容"复合储能新思路，设计和构建不对称超级电容器，同时实现其储能密度和功率密度的显著提高。本项目将着力研发：1）具有超高比表面积和高容量的多孔活性炭负极材料；2）具有高比表面积、优良导电率、高电化学活性的镍钴氧化物/活性炭纳米复合正极材料；3）设计和配置与之相匹配的电解液，组装并构建出不对称电容器器件，并形成关键制备技术。

技术性能

1．新型碳负极材料：比表面积高于2500 m2/g，孔体系高于1.5 cm3/g，单电极比容量高于300 F/g；

2．镍钴氧化物正极材料：单电极比容量不低于700 F/g，循环5千次之后衰减不超过10%；

3．不对称电容器器件： 电位窗口大于1.6 V，电容：20000~100000 F，能量密度：5~10 Wh/kg，功率密度：2~5 kW/kg，使用寿命大于5万次。

市场分析

目前市场上技术最成熟的双电层超级电容器的功率密度在2~5 kW/kg之间，且具有数十万次循环使用寿命的优点，但是低的能量密度（< 5 Wh/kg）大大限制了其在大能量密度需求环境下的应用。因此，寻求兼有高能量密度和功率密度特性的新型电容器装置，是目前研究的热点，我国政府也已经把超级电容器关键材料的制备技术列入国家长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）之中。。

合作方式

合作开发、产业化推广。

99. 利用化学插层法常温下实现石墨烯的规模化制备

技术创新点

目前石墨烯的价格以及产量已经成为制约石墨烯应用的主要因素，开发一种简单、快捷、高效的方法低成本制备宏量石墨烯对于石墨烯的应用具有非常重要的意义。本项目着力于研发：1、发展了一种工艺简单、成本低廉的石墨烯制备技术，在常温下通过化学插层的方法温和剥离石墨烯，从而实现石墨烯的规模化制备；2、通过该技术实现中试大批量连续、稳定及可控制备石墨烯的生产工艺，最终提出石墨烯生产工艺规模化和连续化稳定生产的工艺流程。

技术性能

1、石墨烯生产工艺：采用自主研发的室温化学插层方法制备高质量石墨烯。其石墨烯样品的技术指标：

- 石墨烯纯度：大于 98 wt%；

- 石墨烯片厚度：10层之内占70%以上，即石墨烯片厚度小于10 纳米；

- 石墨烯电导率：优于1000 S/m；

2、石墨烯生产工艺过程关键参数控制能力提升：

- 保持生产工艺的可靠性和连续性；

- 进一步提高石墨烯的产量和纯度；

市场分析

石墨烯是近年来国际上的研究热点，性质独特，应用广泛（如在信息技术、新能源、航天军工、新材料乃至医学等诸多领域），受到了各国科学界和产业界的极大关注。国际产业专家预计：“石墨烯”将引导价值数万亿美元的新兴产业链，形成巨大的规模经济效应。本项目的政策扶持力度强，市场发展前景广阔，具有很好的产业化前景。一旦实现石墨烯的产业化制备，则必将对石墨烯市场的现有格局产生积极影响，为石墨烯的工业应用提供保障的同时，带来可观的社会效益与经济效益。

合作方式

合作开发、产业化推广。

100. 用于新型储能电池的高附加值镍、钴金属氧化物材料的制备

随着世界各国经济建设的高速发展，能源危机和环境污染问题受到了人们的高度重视。因此，清洁、无污染的新能源研究与开发已成为各国的研究热点之一。新型储能装置包括超级电容器、锂电池等。新型储能装置具有功率密度高、循环寿命长、工作温度范围宽、安全、无污染等优点，有希望成为本世纪新型绿色电源。电极材料是新型储能装置的关键所在，它决定着装置的主要性能指标如能量密度、功率密度和循环稳定性等。其中，金属氧化物电极材料受到了很多研究者的青睐。

我们制备了疏松纳米花样结构的氢氧化钴、氢氧化镍、氧化钴、氧化镍和镍钴混合氧化物材料，对其电化学性能做了分析，其容量如下表示。可以看出，特殊的结构有助于电解液中的离子向电活性材料的转移以及在氧化还原相间的扩散，花状结构样品的电容性能明显优于颗粒状材料，其结构如图1示。

| 电极材料 | 花状Ni(OH)2 | 花状NiO | 花状Co(OH)2 | 花状NixCo1-xO | 颗粒状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比电容（F/g） | 2055 | 942 | 735 | 1227 | 143 |

本课题将结合国内外相关领域的研究发展情况，采用成熟的液相沉积法研发电容性能优异的镍钴氧化物材料，最终得到能量密度高且循环稳定性好的镍钴金属氧化物，可以进一步提高镍钴材料的经济价值。市场上钴氧化物（钴氢氧化物）的价格大约200元/千克，而纳米结构的钴氧化物（钴氢氧化物）的价格至少提高五倍，极大提高原材料的经济价值。该课题所涉及的各种制备及表征技术均已在实验室建立，先进可靠的仪器设备和现代化测试手段为项目的顺利完成提供了可靠的技术保障，该项目具有投资少、风险小和高回报的特点。

- 生物医药

      - 黄芪多糖保健品

黄芪是一味传统中药，具有益气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒生肌之功效。现代研究发现黄芪多糖是黄芪中重要的天然有效成分，具有促进人体免疫功能提高巨噬细胞活性，抑制EAS、对人体免疫具有双向调节作用，此外还具有抗疲劳、降血酯抗血管硬化、降血压和双向调节血糖等功效。此外，也可以运用化学方法对黄芪多糖进行分子修饰及改性增强其活性。黄芪多糖制备工艺简单成熟，适合大规模工业化生产，为黄芪多糖保健品的开发生产和多糖二次开发加工提供了有力保障。在传统的黄芪多糖提取基础之上经过工艺改进，我们得到了保健性能更好的黄芪多糖部位，在此基础上开发出多个黄芪多糖保健产品。

黄芪多糖咀嚼片：已进行了模式化放大生产，片剂重量每个0.7克，分为原味、桔味、薄荷味等三种味道，口感滑润清凉。

黄芪多糖硫酸酯胶囊：硫酸酯制备方法具有自主知识产权，现正在申请专利保护，此制备方法易于放大生产，产品易分离，溶剂可回收再利用，不会对环境造成污染，已进行了模式化放大及活性研究。

希望进行技术转让，或寻找合作伙伴共同进行后续开发工作。

      - 酰胺羰基化反应一步合成N-酰基-α-氨基酸

酰胺羰化反应钯催化体系具有低的反应温度和压力，对底物的适应范围宽（图式1）。目前国内对该项目开展研究较少，仅限于实验室。

图式1.钯催化的酰胺羰化反应.

图1. N-酰基-α-氨基酸样品

我们在国家自然科学基金项目“钯催化的不对称酰胺羰化反应研究”和“不对称酰胺羰化合成手性N-酰基-α-氨基酸”的资助下，开展了酰胺羰化反应的前期研究工作（图1）。我们成功实现以疏水性离子液体代替传统有机溶剂作为反应介质，经过萃取分液可实现产物N-酰基-α-芳基氨基酸分离，掌握了较为成熟的实验室方法。随着人类对氨基酸系列产品需求数量和种类的不断增加，已有合成氨基酸的方法难以满足市场需求，开发酰胺羰化法制备N-酰基-α-氨基酸工艺研究必将成为人们关注的目标。

通过该反应所得产物是重要的医药中间体，可以用于合成药物ACE（血管紧张素转换酶）阻断剂和痰易净，也可以用于合成精细化学品如致甜剂（图2）。

图2. N-酰基-(-氨基酸的应用实例.

酰胺羰基化法所需原料价廉易得，只需一步即得产品，与传统的化学合成法比较,具有明显的技术优势,有望替代传统的化学合成法。

氨基酸及其衍生物是重要的医药中间体和精细化学品，如用作螯合剂、表面活性剂、饲料添加剂、甜味剂、农药和医药中间体等。数据显示：每年氨基酸全球需求量逾100万吨，我国作为氨基酸类产品的巨大需求市场，仅氨基酸输液用量每年就达4亿瓶之多。近年来，阿斯巴甜（天冬酰苯丙氨酸甲酯）作为一种强力甜味剂和风味增效剂广泛应用在各种食品、饮料和医药品中。阿斯巴甜全世界生产能力约为1.6万吨，国内公司产量约为1500吨。而饮料业、食品业等领域对阿斯巴甜需求量很大，市场供不应求。阿斯巴甜已取得了无砂糖产品标准商品的市场地位，可以预料阿斯巴甜的市场需求将进一步增加。L-苯丙氨酸作为合成阿斯巴甜的重要中间体市场需求量持续上升。我国L-苯丙氨酸总设计年生产能力为2000吨，但年产量为300~400吨，生产工艺为发酵法或酶法，远不能满足国内市场日益增长的需求，仍需大量进口。随着氨基酸类药物的开发，市场对氨基酸及其衍生物的需求量继续迅猛增加。

      - 中药配方颗粒制备技术和质量控制及处方处理系统

中药配方颗粒是以符合炮制规范的单味中药饮片为原料，经现代工艺提取、浓缩、干燥、制粒等工序精制而成的一种粉末或颗粒状制剂，其性味功效与原中药饮片一致，供中医临床辨证论治, 随证加减, 配方时使用, 既能保持原中药饮片的药性药效，又保证了中医临床的用药特色。

中药配方颗粒的优点：携带方便、免去煎煮、即冲即服、随方配伍、随证加减、配伍准确、疗效稳定、质量可控，剂量较少、安全卫生、防潮防蛀、保值期长等。从理论和实践上探索及完善了传统中药用药的科学化、规范化、标准化, 丰富和发展了中药汤剂的剂型。

成果：中科院兰州化物所已完成了【中国药典】2005年版中200多种常用中药的配方颗粒的制备工艺、质量标准方法和计算机处理系统，研究成果达到国际先进水平（甘肃省成果鉴定）。

      - 保健品新宠——高纯度番茄红素

番茄红素（lycopene）是成熟番茄的主要色素，属类胡萝卜素中的一种，是一种脂溶性天然色素，具有很强的抗氧化活性（其抗氧化作用是β-胡萝卜素的2倍，维E的100倍）和极强的清除自由基的能力，对防治前列腺癌、肺癌、乳腺癌、子宫癌等有显著效果。此外，番茄红素还具有预防心脑血管疾病、提高免疫力、延缓衰老，保护细胞DNA免受自由基损害，防止细胞病变、突变、癌变等作用。因此，番茄红素被誉为“21世纪保健品的新宠”，番茄产业则被称为“红色产业”，中国的番茄红素开发亦被纳入“国家863计划”，受到的高度重视。

然而，直接从番茄皮中提取得到的番茄红素油树脂的含量仅有0.2%左右，而且番茄红素、叶黄素、β-胡萝卜素的理化性质相近，从中分离制备高纯度的番茄红素十分困难，并且生产过程中的成本太高。

本技术以番茄皮为原料，利用大孔吸附树脂技术进行分离纯化，开发出高纯度番茄红素工业化生产技术。利用本技术实现产品纯度和回收率分别达到60%和80%以上，生产全过程绿色、环保，成本低，具有极强的市场竞争力。

      - 药物中间体1,3－环已二酮

成果介绍及技术指标:  1,3－环已二酮由于其结构特点，α位上的氢具有很高活性，α碳极易形成碳负离子，从而和许多物质发生亲核反应，达到增长碳链的目的。虽然早在二十世纪五、六十年代就已见1,3－环已二酮的合成方法报道，但近几十年来，却一直没有新的合成工艺及合成方法改进的报道出现。并且，原合成方法不能完全适应工业生产的要求。该所根据市场需求，进行1，3－环已二酮的产业化技术研制，形成了反应在条件温和、操作控制容易、成本低、产率高的工业生产技术，并已完成规模生产的概念设计，为该产品实现工业化做好了技术准备。

应用范围: 该化合物在医药、农药及化工合成中应用十分广泛，是一种非常重要的药物中间体。由它出发，可以制备抗心律不齐药物、抗血栓药物、抗肿瘤药物、镇痛药、杀病毒剂、5－HT拮抗药以及除莠剂等等许多医药和农药。

市场 前景及经济效益分析:

生产每吨1,3－环已二酮，消耗：

间苯二酚：5.38万元

催化剂：2.67万元

其他原料：2.05万元

总计：10.1万元

生产总成本：14.4—15.5万元

售价：20-25万元

利润率：28-42%

建设年产300吨1,3－环已二酮生产厂，需投资：

固定资产：150万元

流动资产：100万元

土建费用：未计

投资回收期限8个月-1年

由于以1,3－环已二酮作为中间体的下游产品种类繁多，因此该化合物具有较大的潜在市场。目前，国内该产品的生产厂家仅有两家，而且价格较高（30万元/吨），国际上生产厂家也较少。虽然国内市场的需求仅为每年数百吨，但国际市场的需求很大，仍存在一定的缺口。随着国民经济的发展以及人民健康生活水平的提高，必然会促进我国医药、农药行业的发展，从而产生对1,3－环已二酮新的需求。此外，国际市场需求的逐年增加以及中国加入国际关贸总协定，也将提供相应的契机。因此，实现1,3－环已二酮的产业化，不仅会产生一定的社会效益，而且将会带来更大的经济效益。

      - 新型甜味剂——莱鲍迪苷A

甜菊糖苷是由菊科甜叶菊属多年生草本植物甜叶菊(Stevia rebaudiana Bertoni)中提取分离的兼具甜味剂和保健功能作用的食品添加剂，主要成分有甜叶菊苷 (Stevioside，ST)、莱鲍迪苷A (Rebaudioside A，RA)、莱鲍迪苷C(Rebaudioside C，RC)等组成。因其具有高甜度(蔗糖的200-300倍)、低热量(蔗糖的1/300)，化学性质稳定等特性，是一种安全的天然甜味剂。同时，甜菊糖苷还具有诸多生理活性，如降血压、降血糖，预防和缓解糖尿病、肥胖症、龋齿及胃溃疡等。因此，甜菊糖苷被誉为是继蔗糖、甜菜糖之后的“第三糖源”。FAO和WHO等国际组织和80多个国家正式通过允许甜菊糖苷作为甜味剂代替蔗糖。目前，已作为甜味剂广泛应用于食品、医药、化妆品、饮料和酿酒等行业。

但是，甜菊糖苷的口感与蔗糖相比，存在味微苦、焦涩感等不足，极大地局限了其应用。近年来研究发现，甜菊糖苷中的主要成分之一-RA , 不仅其甜度、热量和化学性质优于甜菊糖，而且口感极佳，具有特殊的香甜口感和芳香气味，是蔗糖的极佳替代品。目前，国际市场甜菊糖苷销售价格仅为25万/T左右，而RA销售价格为180万/T左右（每3.0~3.3T甜菊糖可生产1T RA）。由此可见，RA具有重要的经济价值和广阔的市场空间。

然而，甜菊糖苷中的3种主要甜味成分ST、RA和RC结构相似，理化性质相近，从中分离制备高纯度RA十分困难。现有的技术主要是利用大孔吸附树脂技术（Macroporous absorption resin，MAR）和制备型HPLC技术，从甜叶菊中直接分离制备RA，或以甜菊糖苷为原料分离制备RA。MAR技术虽然已实现工业化生产，但是其得到的产品纯度和分离率只能达到60%和30%左右，致使产品的品质和成本远未达到令人满意的程度。制备型HPLC技术虽然可以达到98%以上的纯度，然而其产量极低，无法满足工业化的需要。

本技术利用大孔吸附树脂混合床技术，以甜叶菊糖苷为原料，开发高纯度莱鲍迪苷A工业化生产技术。利用本技术实现产品纯度和分离率分别达到80%和60%以上，生产全过程绿色、环保，成本低，具有极强的市场竞争力。

      - 藏药有效成分分离与鉴定

项目研究内容介绍：依靠现代先进的科学技术方法和手段开展藏药中活性成分的分离，分析和结构化学问题，为深入研究藏药的药物学提供科学的依据，实现藏药的现代化、开发、发展藏药，使之走向世界

研究进展：对藏药进行有效部位的提取、分离、单体化合物结构鉴定，以及相关部位的药理研究。

      - 抗癌新药—核桃素A（Juglanin A）

我国年产核桃居世界第二位,核桃树的栽培面积约90万km2，年产坚果28万吨，核桃皮约35万吨。核桃青皮除少部分用于传统中药外，绝大部分核桃青皮被产地农户作为燃料或废弃，资源利用率极低。

项目以核桃皮为原料，成功地从中分离出具有抗癌活性新化合物—核桃素A（Juglanin A）。通过国家药物筛选中心、中国医学科学院药物研究所、兰州大学等体外、体内活性评价，表明具有显著抗癌活性。

本项目按照SFDA《药品注册管理办法》及中药一类新药研究相关技术要求，已完成：1）工艺制剂学研究；2）质量标准研究；3）药代动力学研究；4）初步药效学研究毒理学研究。

本项目已申请国内专利：1）200710017664.9；2）200710018235.3。国际专利正在申报中。

      - 沙棘叶黄酮提取分离新技术及其产品开发

应用多效连续提取（组罐）、大孔吸附树脂分离、喷雾干燥为主要技术，研究提取分离沙棘叶总黄酮工艺技术。该技术的主要研究工作如下：

应用L9(34)正交实验，优选前提取最佳工艺条件，工艺提取率达到91.5%( 按原药材计算)。

通过考察20种大孔吸附树脂对沙棘叶黄酮的静态吸附—解吸附、动态—解吸附的吸附动力学研究，以沙棘叶黄酮吸附率/解吸附率为评价指标，筛选出对沙棘叶黄酮具有高度选择性、特异性的大孔树脂SH-1、SH-2。SH-1、SH-2的静态吸附率、动态吸附率分别为92%、88%；静态解吸率、动态解吸率分别为94%、86%。

分别考察影响大孔吸附树脂提取分离沙棘叶黄酮的工艺参数：上样液浓度、吸附流速、pＨ值、径高比、树脂量、洗脱剂种类、洗脱剂浓度、洗脱剂流速等。在此基础上，优化提取工艺条件。

该技术已通过小试、模式试验、中试试验。应用该工艺提取分离沙棘叶黄酮，含量可达到50%-75%之间，总工艺提取率可达到81.8%( 按原药材计算)。通过技术查新，未发现相同技术在沙棘叶黄酮提取分离中的应用。

      - 中药——类新药——苦马豆素新药研发

甘肃棘豆（O. kansuensis）是甘肃、青海草原上分布的主要有毒植物，占其草场面积的3.3%左右，严重影响畜牧业的发展和生态环境。甘肃棘豆中的主要有效成分为生物碱—苦马豆素（Swainsonine, SW）。研究表明：SW的药理活性是基于其双重作用机理—对肿瘤细胞生长和转移的抑制作用和对免疫的激活作用。特异的药理作用使得从甘肃棘豆中提取SW作为抗癌药物已显现出了诱人的前景。目前，SW在国外正在进行I、Ⅱ期临床研究，证明对人的恶性肿瘤有显著治疗作用。

苦马豆素能够刺激生物体产生极强的免疫力，同时苦马豆素还能够促进内骨髓增殖，而这一特性使晚期恶性肿瘤患者在化疗的同时，配合使用苦马豆素，将使化疗不至造成骨髓抑制及随后发生的嗜中性白细胞减少症的发生。药理试验表明，苦马豆素的抑癌作用可以与紫杉醇相媲美，同时无毒副作用。其骨髓增殖效果更是其它所有抗癌药剂所无法比拟的。现有的药物，在杀死癌细胞的同时，也极大地破坏了人体的免疫系统。而苦马豆素最大的优势在于，在杀死癌细胞的同时，对人体免疫系统具有保护作用，毒副作用极其微弱。同时，苦马豆素用于抑制肿瘤将使珍稀濒危药材—紫杉醇有了来源广泛的替代品。苦马豆素在动物实验、标准瘤细胞实验后发现其具有显著的抑制肿瘤、增强免疫和抗辐射作用。

苦马豆素主要从植物中提取分离得到。苦马豆素在植物中主要来源于豆科黄芪属和棘豆属植物；其次是苦马豆属，如灰苦马豆。目前，国内外从棘豆属植物中提取、分离苦马豆素的技术，都停留在实验室水平。由于这些技术程序十分复杂、成本较高，无法向工业化转移。因此，从植物中提取分离苦马豆素一直是困扰产业化的难题之一，也从根本上局限以苦马豆素为有效成分的新药研发。

本技术首次建立了以“水循环提取-大孔树脂除杂-离子交换树脂富集-逆流萃取/反萃取”为组合技术的总生物碱制备工艺，以二阶逆流色谱纯化工艺为核心技术的苦马豆素工业化制备技术，极大地提高了有效成分的分离纯化效率。该项目有效地利用了甘肃丰富的毒草资源，变废为宝，为开发以苦马豆素为有效成分的抗癌新药奠定了基础。

本项目的可行性体现在以下几个方面：1. 资源优势 甘肃、青海草原上的棘豆属植物主要为甘肃棘豆和黄花棘豆，分布面积3000多万亩。据测算每亩产草量约为65kg左右（按中等情况计算），仅青海生长棘豆的草场每年可产草20多亿kg。由于是一种有毒植物，目前，需费大量的人力物力除草。因此，其原料价格低廉，资源丰富，且变废为宝。2 显著的性价比优势 由于苦马豆素抗肿瘤活性与紫杉醇媲美，且同时具备对人体免疫系统具有保护作用，毒副作用极其微弱，故经济效益以紫杉醇为参照计算。原料价格70万元/Kg，每生产1Kg苦马豆素成本构成如下：原料11.2万元=(28T×0.4万/T)；化工原辅料8万元；其它14万元；合计成本33.2；即每生产1Kg苦马豆素产生利润36.8万元。计划建成年产生产线，预期实现产值7000万元,利润3680万元。制剂价格380元/30mg·支，100Kg苦马豆素原料可生产制剂3.3×106支，每支成本300元，利润80元，预期实现产值12.5亿元,利润2.6亿元。

      - 高纯氨基酸螯合铁(Ⅱ)合成新技术

技术简介：氨基酸螯合铁是一种优良的补铁物质。氨基酸可以作为铁离子的载体，增加铁在肠腔中的溶解度，促进铁的吸收，甘氨酸是相对分子质量最小的氨基酸，甘氨酸螯合铁更容易被人体吸收、利用。甘氨酸螯合铁(Ⅱ)是一种最新的优质铁质剂,它是由甘氨酸与铁配位合成，它具有化学性能稳定、生物效价高、无毒无刺激性、适口性好、增强人体免疫功能等特性，还可减少与其它微量元素的拮抗，提高人体抗应激能力。

技术特点：本技术采用高纯的羰基铁为原料，在合成过程中没有引入其它杂质和酸根等离子，因此能够制备不含酸根等离子的高纯氨基酸螯合铁(Ⅱ)，并且在空气中能够使二价铁稳定存在。同目前已有氨基酸螯合铁(Ⅱ)制备工艺相比较，产品质量大幅度提高。同时该技术能够应用于多种氨基酸螯合铁的合成，所以产品品种较多。

不同氨基酸的转化率具有一定的差异，但均大于85%。

缺铁性贫血是全世界发病率最高的营养缺乏性疾病之一。世界50亿人口中约有1／3的人贫血。而铁营养不良的人群约占5亿。在发展中国家铁缺乏发生率是发达国家的4倍。在我国大约有20％的人口存在铁营养不良。为了改善并进行合理，安全有效的补铁，新一代补铁剂的研究十分重要

缺铁性贫血严重危害着人类的健康，研究表明，甘氨基酸螯合铁(Ⅱ)的生物可利用性为硫酸亚铁的2.5-3.4倍，国外已经推广使用甘氨基酸螯合铁(Ⅱ)来预防和治疗儿童缺铁性贫血，一些国家也已采用甘氨基酸螯合铁(Ⅱ)来强化食物的铁含量。以羰基铁为源制备的高纯氨基酸螯合铁(Ⅱ)，可以用于预防和治疗缺铁性贫血，同时也可广泛用作食品含铁强化剂。生产工艺简单，利润空间大。

      - 药用山茶油提取新技术

山茶油主要用于医药、食品、保健和化妆品行业。目前，关于山茶油的提取方法有：冷轧法、水蒸气蒸馏提取法、有机溶剂浸取法、有机溶剂回流法、超临界流体萃取法、超声提取法、罐组式逆流提取法等。冷轧法、水蒸气蒸馏提取法、有机溶剂浸取法、有机溶剂回流法是最经典、最常用的提取方法。这些经典提取方法不足之处在于提取率、提取效率低；能耗较大；容易导致精油中各种成分的相对比例发生变化而丧失其特有的气味。超临界流体萃取法、超声提取法、罐组式逆流提取法是目前最理想的提取方法。存在的主要问题是生产一次性投入大，产品成本高。基于现有精油提取方法存在的问题和不足，我们开发出利用专用设备提取精油生产工艺技术。

项目特点：提取率高；提取成分完全；一次性投入低；产量大。

技术指标：符合医药、食品、保健和化妆品行业相关标准。

      - 沙棘叶黄酮提取分离新技术及其产品开发

应用多效连续提取（组罐）、大孔吸附树脂分离、喷雾干燥为主要技术，研究提取分离沙棘叶总黄酮工艺技术。该技术的主要研究工作如下：

应用L9(34)正交实验，优选前提取最佳工艺条件，工艺提取率达到91.5%( 按原药材计算)。

通过考察20种大孔吸附树脂对沙棘叶黄酮的静态吸附—解吸附、动态—解吸附的吸附动力学研究，以沙棘叶黄酮吸附率/解吸附率为评价指标，筛选出对沙棘叶黄酮具有高度选择性、特异性的大孔树脂SH-1、SH-2。SH-1、SH-2的静态吸附率、动态吸附率分别为92%、88%；静态解吸率、动态解吸率分别为94%、86%。

分别考察影响大孔吸附树脂提取分离沙棘叶黄酮的工艺参数：上样液浓度、吸附流速、pＨ值、径高比、树脂量、洗脱剂种类、洗脱剂浓度、洗脱剂流速等。在此基础上，优化提取工艺条件。

该技术已通过小试、模式试验、中试试验。应用该工艺提取分离沙棘叶黄酮，含量可达到50%-75%之间，总工艺提取率可达到81.8%( 按原药材计算)。通过技术查新，未发现相同技术在沙棘叶黄酮提取分离中的应用。

该项目2006.5通过甘肃省科学技术厅科技鉴定，结论为：国内领先。

      - 抗癌新药-中药青龙安研究与开发

项目说明：以核桃青皮为原料，利用现代分离技术，提取分离其中具有抗癌活性的一种新化合物，按照新药研究相关技术要求，开发具有独立知识产权的中药抗癌新药。

      - 甘肃金盏花叶黄素功能产品开发和应用

项目说明：研究建立从金盏花干花颗粒高效制备食品医药级叶黄素（Lutein）的工艺流程，形成百公斤级系列高纯叶黄素制品的生产技术，研制开发出高品质、稳定性好的新型叶黄素功能产品。

      - 苹果渣提取果胶和膳食纤维的综合利用

项目说明：1、利用果汁加工厂的苹果渣下脚料，经灭酶、干燥、微波压差膨化和粉碎后，利用改性酸化化学与生物法分离，最后用超滤浓缩法与喷雾干燥相结合加工高品质果胶；2、再利用提取果胶后的残渣提取、活化、转化等化学、物理方法加工成优质的填料型膳食纤维；3、利用苹果脆片加工厂留下的苹果皮经去杂干燥、微波压差膨化和粉碎后，通过强化、活化等技术开发可溶性膳食纤维含量较高的功能性膳食纤维保健产品—苹果康乐片。

      - 功能饮料开发

技术简介：硒元素是生命活动的必需元素，它能有效延缓衰老，增强机体抵抗力，提高生殖功能，对前列腺炎有特效，并能有效抑制乙肝病毒，预防和抑制肿瘤，对肝脏有很强的保护作用。它具有增强免疫力、抗病毒能力，有“抗癌之王”之美称，对小儿病毒性心肌炎，上呼吸道反复感染有确切疗效，人们形象的把它比喻为“人体中的原子弹”、“人类健康的保护神”、“生命之火”等。天然硒多糖广布于许多动植物和微生物体内，尤其是在植物体内存在硒多糖已经得到证实。但是天然硒多糖在生物体内的含量甚微，这使得硒多糖的研究及应用受到了一定限制。

无机硒强化剂具有含硒量高和价格低廉的优点，但无机硒（如亚硒酸钠）的吸收和利用不很理想，其生物有效性低，无机硒毒性较大，中毒量与需要量之间差别小，因而被严格限制其使用量。发达国家已经禁止在食品中添加无机硒作为硒的营养补充剂，同无机硒强化剂相比，有机硒强化剂的具有毒性小，其吸收和生物利用率高。将葡聚糖运用化学方法进行分子修饰及改性可以增强其活性。而多糖硒酸酯既是一种有机硒补充剂又具有一定的生物活性。
本技术的目的就是提供一种易于放大生产，易于分离及溶剂可回收循环利用的多糖硒酸酯制备方法。

      - 甲壳素类功能性保健食品

成果介绍及技术指标：在大量的工作积累的基础上，研制的第二代甲壳素功能性保健食品的主要特征是：

1．以来原料来自海洋的蟹壳，无化学污染。

2．通过在甲壳素分子中引入功能性基因，进一步强化了甲壳素的免疫功能，只需较小剂量即可达到较强的免疫作用。

3．通过模板化手段，使壳聚糖形成孔腔适中的空穴 ，只对人体有害的重金属(如铅、汞)等有强的吸附作用，而对人体无害金属离子(如钙、镁)等没有吸附作用，因而可有效地排除人体有害重金属。

4．通过大量的药理实验和人体自愿食用结果表明：最佳的二者配比有最好的双重功能性。

5．该产品不仅适用于“亚健良状态”的人群食用，由于对重金属有排除作用，而且更适合冶金和从事与重金属有关的特种行业的人群食用。因此，该产品更有针对性的人群。

甲壳素的衍生化和壳聚糖的模板化是保证有效功能的关键技术。

衍生化甲壳素和研制的第一代保健食品及美国上市的甲壳素保健品对照动物实验结果如下：

样品 血清溶血素含量(%) 淋巴细胞转化率(%) MΦ吞噬指数

第一代甲壳素保健食品 0.092±0.083 65.21±6.43 1.69±0.33

美国上市保健品Chitosan@ 0.097±0.024 61.33±7.17 1.70±0.47

第二代甲壳素保健食品 0.149±0.119 72.58±7.17 1.94±0.34

由此可见，衍生化甲壳素为主成份的第二代功能性保健食品可明显增强小鼠血清溶血素含量，促进小鼠淋巴细胞的转化，增强小鼠腹腔MΦ吞噬功能。这意味着在甲壳素分子中引入合适的取代基后，进一步增强了甲壳素的免疫功能。
壳聚糖、第一代和第二代甲壳素保健食品对镁、钙、铁、铜、锌、铅和汞金属进行吸附，其结果如下：

样 品 镁% 钙% 铁% 铜% 锌% 铅% 汞%

壳聚糖 - 28.3 78.2 88.7 92.6 91.4

第一代甲壳素保健食品 - 10.6 56.3 78.5 65.4 67.5 72.3

第二代甲壳素保健食品 - 0.8 32.1 40.2 35.5 90.7 92.6

由表可见，壳聚糖对人体所必需的微量元素铁、铜和锌都有较高的吸附能力，因而造成了人体微量元素的损失。而采用模板化技术后的第二代功能性甲壳素保健食品，对重金属有很高的吸附能力，而对铁、铜和锌的吸附能力较弱。由此说明采用模板化技术方可有效地除去对人体有害的重金属，而对人体不会产生负作用。

应用范围：甲壳素是一种天然生物高分子，化学结构与植物纤维非常相似，由于它可生物降解，有良好的成膜性，对重金属离子有螯合作用，有很好的增粘作用，因而目前已在废水处理、日用化学品、分离膜材料、食品工业、生物工程、农业和医药等方面得到了较为广泛的应用。尤其是它还具有良好的生物相容性、缓释性和对人体细胞较强的亲合性，近年来在医用缓释制剂、外科敷料、医用缝合线和防止术后腹腔粘连等领域的研究和应用发展较快。特别是近几年的大量研究表明，不同分子量的甲壳素具有双向免疫调节，排除人体多余胆固醇，降血糖和降血压，抑制细胞的转移和扩散，强化肝脏机能促进胃肠道蠕动，清除体内自由基等功能性，且食用安全性与砂糖相近。因此，以甲壳素为主要成份的保健食品不断上市。

市场 前景及经济效益分析：  甲壳素每吨售价4万元左右，壳聚糖每吨售价15万元，因此原料综合成本价为30万元/ 吨，而产品售价150万元/吨。所以该项目属高回报产品。

      - 壳聚糖系列产品

成果介绍及技术指标：甲壳素又称甲壳质、丁几质,广泛存在于低等动物,特别是节肢动物(如虾、蟹)的外壳中,也存在于低等动物(如真菌、酵母)的细胞壁中,是一种天然的生物高分子。脱除乙酰基的产物是可溶性甲壳素,又名壳聚糖,它可溶于稀酸,因而使它在水处理、纺织、造纸、农业、生物工程、日用化学品和医药等方面得到了较为广泛的应用。但它仍不溶于水和一般的有机溶剂中，应用范围仍受到限制。

甲壳素和壳聚糖分子链上有羟基和胺基两种活泼的反应基团,通过控制反应条件,引入亲水基团,可制得系列水溶性的衍生物,因而赋予了该多糖更多的特殊功效,大大拓宽了其应用范围,尤其开拓了在医药、食品和日用化学方面应用的范围，因而具有良好的市场前景。

应用范围：产品性能指标及用途

化学名称: 羧甲基、羟乙基、羟丙基、羧丁基、烷基化、季胺化等衍生物

产品特点:

1、水溶性高分子,不渗透皮肤,安全不过敏;

2、皮肤、头发表面成膜透气;

3、具有抗菌消炎, 促进伤口愈合功效;

4、具有增稠和强保湿作用;

5、可提高制剂澄明度,具有抗菌作用;

6、用于食品饮料中,可除杂质、色素。

产品规格:

来 源: 虾、蟹壳中提取并经化学修饰

外 观: 白色或淡黄色粉未固体

粘 度: 2%的液体≥200 cp(20℃转子粘度计测)

pH: 6.5-8.5

溶 解 性: 溶于水；

应 用: 高档膏霜、乳液、化妆水、洗面奶、香波、牙膏、固发剂、药物缓制释剂、医用敷料和食品饮料除杂,也可作为抑菌剂。

贮 存: 室温下密闭避光保存。

包 装: 5, 25, 50, 100, 500g; 1, 5, 10, 25, 50 kg 。

市场 前景及经济效益分析：按产1000kg计,水、电分别为0.5元/立方米和0.8元/度,工人工资800元计

1、水耗50000吨×0.5=2.5万元

2、电耗40000度×0.8=3.2万元

3、原料900kg×60元=5.4万元

4、其它试剂10万元

5、包装0.5万元

6、工资800×10×12=9.6万元

7、折旧2.8万元

8、其它10万元

合计: 44万元

每吨售价180-250万元，吨利税180-44=136万元

国内浙江、山东、江苏、福建等沿海省市从虾、蟹壳中提取的甲壳素,主要出口国外,但销价低廉,一般30-50元/kg。预计国内改性后的甲壳素销价可达1000-2000元/kg以上,同时由于溶解性能的改善和引入基团后赋予的新功能,使甲壳素在日用化学、医药、食品等众多方面得到了应用。随着在其它方面应用和市场的不断开拓,改性后的甲壳素产品市场前景将非常乐观。同时,同一套装置可生产系列衍生物产品, 这大大提高了反应装置的利用率。如果产品出口国外,则效益非常可观。

对投资者和投资环境的要求：电加热反应釜、搅拌罐、储备桶、板式过滤机、干燥装置、溶剂回收装置等。

投资概标：

1、根据生产规模大小,设备费用为50-10万元。

2、基础设施, 30-50万元。

3、流动资金100万元

120.  降血脂缓释制剂

成果介绍及技术指标：由于人们生活水平的不断提高，高血脂病已成为一种常见性、多发性疾病，是诱发冠心病、动脉硬化、脑血管性痴呆、脂肪肝、糖尿病、胆囊炎、肥胖症、性功能衰退等病症的重要因素。目前由国外引进治疗高血脂病的药物，有的具有一定的局限性或副作用，有的价格昂贵，病人难以承受。国内产的用于治疗高血脂症的中药组方更多，剂型各异(有汤剂、散剂、丸剂等)。与“地奥脂必妥”相比，本项目实验所用的药物具有显著的降低血清中TC、TG、LDL-C浓度和预防治疗高血脂症的作用。目前，国内常用中药仍以过去传统的汤、散、丸剂为主，本项目成果开发的目的，旨在将经动物实验筛选出的具有显著调血脂作用的经验方转化开发为缓释剂，达到国内领先水平。

技术创新性：

本项目成果是在经验方的基础上经反复多次动物实验，筛选出疗效明显的中药组方，配制成血脂平。其创新点如下;

① 毒副作用小，安全可靠。经小鼠急性毒性实验(最大耐受量实验)，动物未出现任何不良反应。

② 调脂作用显著，预防治疗高血脂症效果好。家兔实验结果表明，与“地奥脂必妥”相比 ，该药具有显著的降低血清中TC、TG、LDL-C浓度和预防治疗高血脂症作用。

③ 剂型新颖，使用方便。将过去传统的汤、散、丸剂研制开发成便于储存、携带方便、免煎易服的复方浓缩颗粒剂，符合国际市场对产品的标准要求。

④ 药材易购，价格便宜，成本低。

⑤ 生产所需要的设备简单，投资小，见效快。

⑥ 所用药材均为地产药。该项目的实施，对充分用自然资源，带动药农脱贫致富，有其重要的现实意义。

应用范围：具有显著的降低血清中TC、TG、LDL-C浓度和预防治疗高血脂症的作用。

市场 前景及经济效益分析：该项目进入商品化，产业化阶段，年产值1亿元，净利润3000万元-4000万元。

市场预测：

据不完全统计，仅高血脂及其并发症患者占全国人口的十分之一，按其10%患者服用本产品，每人服用30天(约100元)，每年销售约为1.2亿元。

本项目成果的市场前景广阔，容量大，可覆盖国内外很多地区，可以出口创汇、替代进口产品。国家中医药管理局将中药颗粒剂的研究开发确定为国家级火炬项目和国家重点高新技术产业项目。迄今为止，尚未见有人将调血脂中药制成复方(或单味)浓缩颗粒运用于临床。因此，开发调血脂中药，并将其研制成携带方便，免煎易服的复方浓缩颗粒，将有非常好的市场前景。

    - 硅橡胶气调保鲜膜

技术(产品)用途介绍：FC-8硅橡胶保鲜膜和果蔬硅窗气调保鲜技术是我所在国内首创和推广的科研成果之一。经过多年的不断创新和完善，形成了具有中国特色的果蔬硅窗气调保鲜新技术和系列产品，为广大用户创造了良好的社会经济效益。硅橡胶保鲜膜是果蔬硅窗气调保鲜的关键材料，我所以先进的工艺、有效的管理和严格的检测确保硅膜质量。

产品性能：

根据理论和多年成功应用的实践，制定硅膜的质量标准如下：

一、透CO2量为2200-3000升/平方米，大压、天、透比CO2/O2≥3。

二、外观涂胶均匀，清洁，胶膜熟化完全不发粘，幅宽≥85CM。

三、底布反面不渗胶，布边渗胶宽度≤1.5CM，与PE、PVC塑料热合牢固。

四、应用指标，按有效面积4.5CM2/KG设计的硅窗袋在0~-1℃下储藏蒜薹，袋内的O2为2-7%，CO2为4-8%，保鲜效果安全、最佳。

    - “鲜宝”烟剂

技术(产品)用途介绍：杀菌防腐是果蔬储藏保鲜的有效措施。我所研制生产的“鲜宝”烟剂对于防止苔梢霉变和腐烂，提高蒜薹的商品价值有独特的效果。

产品性能：

一、高效、广谱、低毒，能抑制霉菌对长期使用TBZ造成的抗药性。

二、施药简便，价格低廉，效果显著。

三、药剂的高挥发度造成立体杀菌环境，不对施药果蔬产生异味污染。

四、适用于蒜薹、苹果、辣椒、葡萄等果蔬的防腐保鲜。

五、蒜薹保鲜的参考用药量为8-10克/立方米。

123. 卷烟中有害物质的选择性消除

项目研究内容介绍:  研制可以选择性消除卷烟烟气中有害物质的催化剂，完成样品制备，同合作单位进行现场应用实验。

- 拉咪呋啶的合成

技术简介：拉咪呋啶（英文名lamivudine），是一种用来治疗爱滋病和缓解乙型肝炎的口服剂型药物。以往合成路线中关键步骤是获得高产率的光学单一纯的5-乙酰氧基1，3-呃噻环戊烷。本技术可以大大提高该中间体的收率。

预期目标：总产率预计提高70%。

- 三苯基氯甲烷合成技术

三苯基氯甲烷是一种重要的化工原料和医药中间体,以苯、三氯化铝、四氯化碳为原料，合成三苯基氯甲烷是经典的方法。产物在空气中易分解，因此工业化中高纯度的三苯基氯甲烷是该合成方法要解决的关键科学问题。

对于该反应副产物三苯基甲醇的消除,我们已经有较好的化学方法。在实验室中我们有无水无氧操作技术和对空气敏感化合物的分离纯化技术。目前我们必须得到企业的支持，在实验室中初步放大实验规模，想法解决放大后工业化中无水无氧操作问题。

- 一类抗肿瘤新药CAHB注射液

技术特点：二乙酰己二胺（Diacetyl hexamethylene diamine，代号CAHB）是由中科院兰州化学物理研究所研制的一种癌细胞诱导分化剂，可以使多种癌细胞、白血病细胞分化而丧失克隆生长及肿瘤迁移的能力。CAHB为国内首创品种（中国专利 ZL96105417.4），临床主要用于治疗骨髓增生异常综合症（MDS）、白血病以及肺癌、肾癌等实体瘤。

主要指标： CAHB是一种癌细胞诱导分化剂，它既可诱导白血病细胞分化成成熟细胞，亦可使实体肿瘤细胞分化而丢失恶性特性。根据国外相关临床研究资料以及国内对实体瘤患者的临床试验观察，CAHB对白血病和非小细胞肺癌、小细胞肺癌、直肠癌、乳腺癌等具有一定的临床治疗效果。其作用优于只诱导急性早幼粒白血病细胞的维甲酸类药物；与细胞毒类药物比较，CAHB毒性低，副作用小，不杀伤正常细胞，不降低血象和免疫能力，可用于对失去手术、化疗、放疗机会的病人。此外它还有阻断化疗致癌作用，可用于癌症的预防。

- 治疗消化性溃疡胶囊

技术特点：该胶囊以黄芪和当归等中药材为原料，通过挥发油、醇提取物和水提取物的混合而形成胶囊制剂，每粒重0.3g。所制得胶囊具有益气温中，制酸止痛，活血愈溃，预防复发的功效，主治脾胃虚寒型消化性溃疡，证见胃脘疼痛，喜温喜按，饥时痛甚，或疼痛夜间发作，泛酸吐苦。

主要指标：该发明在中医药理论指导下，通过调节机体整体功能以获预防复发之效，并且把现代医学最新研究成果，即“无酸不溃”和“无HP不溃”引入到治疗中来，在辨证的基础上，采用抑杀灭幽门螺杆菌和治酸愈溃的手段以提高疗效。其组方独特，机理清楚，在主要症状缓解率、HP转阴率、尤其是在溃疡愈合率等方面显示出较同类上市品种更为优异的治疗效果，且疗程短，无毒副反应，而且处方用药均为丰产中药，资源丰富，成本低，适应广大患者的需要。

应用状况：消化性溃疡为临床一种常见病、多发病，并呈全球性分布。基于消化性溃疡病因的研究，目前治疗消化性溃疡的西药主要有抗酸药，胃酸分泌抑制剂，质子泵抑制剂，胃泌素受体拮抗剂，根除幽门螺杆菌的药物以及胃粘膜保护剂。然而，消化性溃疡的病因复杂，目前使用的西药无一种同时具有上述多种作用，常常需要多种药物长期联合治疗，而且由于费用、副作用、病人依存性等问题的存在，最终使该病的复发率居高不下。

- 黄芪多糖健康咀嚼片

技术特点：黄芪是一味传统中药，具有益气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒生肌之功效。现代研究发现黄芪多糖是黄芪中重要的天然有效成分，具有促进人体免疫功能提高巨噬细胞活性，抑制EAS、对人体免疫具有双向调节作用，此外还具有抗疲劳、降血酯抗血管硬化、降血压和双向调节血糖等功效。

主要指标：黄芪多糖制备工艺简单成熟，适合大规模工业化生产，为黄芪多糖保健品的开发生产和多糖二次开发加工提供了有力保障。在传统的黄芪多糖提取基础之上经过工艺改进，我们得到了保健性能更好的黄芪多糖部位，在此基础上开发出多个黄芪多糖保健产品。

应用状况：黄芪多糖咀嚼片：已进行了模式化放大生产，片剂重量每个0.7克，分为原味、桔味、薄荷味等三种味道，口感滑润清凉。

- 黄芪党参口服液和茶饮料

技术特点：在传统参枣茶基础上，主要以党参、黄芪等药食两用植物为原料研制而成的功能性植物饮料。

主要指标：制备工艺简单成熟，适合大规模工业化生产，

应用状况：具有促进人体免疫功能提高巨噬细胞活性，抑制EAS、对人体免疫具有双向调节作用，此外还具有抗疲劳、降血酯抗血管硬化、降血压和双向调节血糖等功效，特别适合亚健康状态的调节与治疗。

- 党参多糖健康含片

技术特点：党参是常用的补气中药，具有补中益气、和胃养血等功效，与人参的功能基本相似，但价格远比人参低，又因其具有药食两用的特点，因此市场需求量大。

主要指标：制备工艺成熟，适合大规模工业化生产，

应用状况：党参多糖健康含片是适用于亚健康人群的功能保健品。

- 用于治疗慢性肝炎的藏花锚总口山 酮滴丸

项目简介：肝胆疾病为临床常见疾病，尤其病毒性肝炎是一种世界性的常见病, 我国属流行“重灾区”, 各种类型病毒性肝炎严重威胁着国人的健康。西方国家以丙型肝炎为最多,我国主要流行乙型肝炎。此外, 慢性病毒性肝炎还与原发性肝癌的发生有密切关系, 绝大部分肝癌病人有慢性肝炎病史。因此慢性肝炎的治疗已成为一个迫切需要解决的重大问题。藏医药对肝胆病, 尤其是慢性肝炎的治疗具有特色，绝大多数保肝护胆的藏药处方中，均以藏茵陈为主药，而藏茵陈是传统藏药，在青藏高原几乎家喻户晓，它是藏药中最具特色的治疗热症、肝胆疾病常用药物，在治疗黄胆肝炎和病毒性肝炎方面有独特的疗效，其主要活性成分为口山 酮类。藏花锚是藏茵陈的常用药之一，临床已有急肝宁（乙肝宁片）、乙肝健、花锚醇片、蒙花锚肝宁片等药，但以粗提取和复方为主，成分复杂、疗效缓慢。

技术指示、优势和成熟度：

本研究成果是利用藏茵陈类药物之一藏花锚的抗肝炎作用和确定的疗效，研究筛选出了一种用于治疗慢性肝炎的藏花锚总口山 酮提取物，并将其制备为新型的滴丸制剂。该藏药提取物的活性成分清楚，以四氯化碳肝损伤小鼠模型为依据，转氨酶等为指标，体内筛选发现具有明显保护肝细胞损伤的作用。可通过进一步研发为治疗慢性肝炎藏药新药

本研究成果得到中科院重要方向性项目（KGCX2-SW-213-08）和甘肃省自然科学基金（3ZS051-A25- 077）的资助。

本研究成果获得国内授权发明专利，专利号：L200710307719.X。

- 用于防治糖尿病的中药复方提取物组合物

项目简介：糖尿病是一种全球范围内的严重危害人类健康的常见内分泌代谢性疾病。糖尿病不仅发病率高，而且由此引发的心、脑、肾、眼、周围血管、神经等全身多系统和多器官的慢性并发症，是导致糖尿病致残率和病死率的主要原因，因此，糖尿病已成为仅次于恶性肿瘤和心血管疾病的第三大杀手。中医药治疗糖尿病，从整体调节入手，立足于辨证论治，强调辨证求因，审因论治，因人因时因地制宜，具有用药灵活，疗效稳定，标本兼治，无明显毒副作用等优点，尤其在糖尿病慢性并发症的防治方面显示出明显优势，为世界医学所瞩目。

技术指示、优势和成熟度：

本研究成果是从治疗糖尿病的中药古方中筛选出了一种用于防治糖尿病的中药复方提取物组合物。该古方出自宋代《太平惠民和剂局方》，具有益气扶正，生津止渴之功用，主治消渴（即现代医学上的糖尿病）。该方或在此基础上与其它药味进行配伍治疗II型糖尿病取得了很好的治疗效果。然而，在临床应用中，均是将原料药加水煎煮制成汤剂，工艺简单粗糙，服用量大，且活性组分不明确，作用机制不清楚。本成果提供的中药复方提取物组合物，主要活性成分清楚，并经体外细胞葡萄糖消耗实验证明，该组合物能促进HePG2细胞的葡萄糖消耗；动物体内实验证明，该组合物对四氧嘧啶所致的高血糖大鼠有明显的降低血糖作用，具有增加肝细胞对葡萄糖的摄取，促进肝糖原合成的作用，并能调整血脂的紊乱状态，对胰腺和肝组织病变有改善作用。按药剂学方法，该组合物加入药用辅料，能够制备成多种临床药物制剂，包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、膏剂中的任何一种。

本研究成果得到中科院百人计划基金（2000年度）和国家自然科学基金（No.20475057）的资助。

本研究成果获得国内授权发明专利，专利号：ZL200810189023.6。

- 仪器设备

- WS-2002型涂层附着力自动划痕试验仪

技术(产品)用途介绍： 划痕试验仪主要应用于检测涂（镀）层与基底的结合强度，可直接测量出涂层与基底脱落时的临界载荷。自动划痕试验仪是应用声发射技术，计算机控制和机械自动化技术相结合的设计方案研制而成。具有自动连续加荷、自动划痕、检测数据图形动态显示、数据存储、加载速率和划痕速度可由微机编程控制功能。仪器操作简便，数据精确，重现性好。本机通过院级鉴定，性能达到国际先进水平，获中科院科技进步二等奖。

产品性能： 划痕试验仪主要应用于检测涂（镀）层与基底的结合强度，可直接测量出涂层与基底脱落时的临界载荷。

- WM-2002 型微型真空摩擦磨损试验仪

成果介绍及技术指标：WM-2002 型微型真空摩擦磨损试验仪是专门应用于研究各种涂层或固体润滑材料摩擦学性能的新型试验装置。该试验仪由高灵敏度加载和摩擦力测量系统，样品旋转平台及电机传动机构、精密X方向位移平台、精密升降支架、计算机自动控制系统组成。可进行手动或计算机自动连续无级调速，高精度恒速运行。计算机自动进行数据采集，图形显示摩擦系数的变化曲线和电机转速变化曲线。程序设定试验时间，自动定时停机。主控制程序在Windows操作系统平台上运行。该仪器自动控制精度高、调速范围宽、加载负荷小、数据测量精确、操作简便。可在真空或不同组分的气氛中进行栓－盘或球－盘两组不同摩擦副的测试实验。

应用范围：该仪器可广泛应用于材料科学和表面工程研究单位，工具行业，装饰行业及相关科研院校。

市场 前景及经济效益分析：投资估算：年生产50台，需投资100万。经济效益：年销售50台，创收200万

目前材料科学及表面工程研究发展极为迅速，而国内各研究单位无此高性能的测试仪器。国外同类产品价格偏高（30万元／台以上），性能也不一定适合。本机性能价格比大大优于国际同类产品。因此市场前景十分广阔，为开展各种材料润滑失效机理的更深入的研究创造了条件。

- YC—1型匀相催化微型反应装置

成果介绍及技术指标： YC—1型匀相催化微型反应装置由四个微型高压反应釜、铝铜合金加热炉、机械摆动机构、高精度数字控温仪等组成，具有催化剂用量少，效率高，可同时进行四个催化实验，实验可比性好，操作方便、安全等特点，是研究匀相催化反应的理想工具，达到国际先进水平，已获国家专利。

应用范围：该装置可广泛应用于石油、化工、化学研究等领域

市场 前景及经济效益分析：投资估算： 年产40台，投资20万元

经济效益：

投入产出比为1：2

是目前国内外最小型的匀相催化反应装置，自动化程度高，售价低、效率高、催化剂用量少，有广阔的销路和竞争力

- DWY-3型内燃机油低温油泥分散性试验仪

技术(产品)用途介绍：在内燃机油的研制过程中，必须经过实验室模拟试验、台架试验及行车试验等步骤来确定内燃机油的质量标准，台架试验和行车试验花费的时间和经费数额高，均不能用作筛选性试验，而实验室模拟试验具有简便、快捷、经济的优点，所以大量的研究试验都由室验室模拟来完成。低温油泥试验仪及其方法就是模拟Ms程序VD台架试验的实验室模拟方法。主要模拟汽车在城市操作条件下，停停开开，使曲轴箱处于中低温状态中的机油产生低温油泥的状态，用以评价汽油机油的低温分散性能。该方法的工作原理是：以一定量的模拟窜气通入正在反应管中加热的油品中，通过引发剂诱导，使油品经过一定的时间反应，以反应后废油中可分散性油泥和不可分散性油泥的量来评价油品的分散能力。

产品性能： 该方法可广泛用于内燃机油的配方研制，配方筛选和质量监控，也可应用于不同添加剂(如清净剂、抗氧化剂、粘度指数改进剂等)及基础油之间作用机理的研究，是我国开发高档汽油机油重要的分析评价工具。

- JS系列自润滑复合材料与部件

技术(产品)用途介绍：JS系列金属-塑料复合自润滑材料（DU类材料）是由钢背－多孔青铜－填充聚合物表层构成的金属塑料多层复合自润滑材料，它综合了金属和塑料的优点，具有机械强度高（静载荷达140 MPa）、导热性能优良、热膨胀系数小、摩擦系数低、耐磨性能好及使用温度范围宽（-200~+280℃）等优点，可在干摩擦下长期使用，在油润滑下性能更好。JS系列自润滑复合材料可以制成各种规格的轴套、垫片、导轨、滑板及球面座等部件，可广泛应用于飞机、汽车、摩托车、轻工机械、纺织机械、石油化工、冶金及家用电器等领域。DU材料是英国Glacier公司发明的一种多层复合自润滑材料，DU材料由于具有优异的物理机械性能和摩擦学性能而受到国外工业发达国家的普遍重视。我国国内很多单位也相继开展了DU类材料与部件的研制与开发，但其综合性能普遍较低，在高技术领域的应用受到很大的限制。中科院兰州化物所研制的高性能JS系列金属-塑料复合自润滑材料（DU类材料）与部件的性能和精度优于国内同类产品，与英国Glacier公司的DU材料与部件相当，而且某些性能超过了国外同类产品，可以替代进口的DU材料与部件。其中，JS系列金属-塑料复合自润滑材料与部件已通过中国科学院主持的成果鉴定，并获中国科学院成果二等奖。目前，JS系列金属-塑料复合自润滑材料及其部件向高性能、高精度、产业化方向发展。

中科院兰州化物所研制的JS系列金属-塑料复合自润滑材料与部件的总体水平达到了国际同类产品的先进水平，得到了国家和用户的认可。目前，JS系列金属-塑料复合自润滑材料与部件（见图1）广泛应用于各个领域，起到改进设计、提高产品质量和技术水平、解决高难度润滑技术问题的作用。高性能JS系列金属-塑料复合自润滑材料与部件可应用于汽车、摩托车及家用电器等的高性能自润滑耐磨损要求，冶金、石油开采及化工机械等腐蚀介质条件下的润滑耐磨要求，以及纺织、食品工业等为避免润滑油等污染条下的自润滑耐磨损要求，都为高性能JS系列金属-塑料复合自润滑材料与部件的应用提供了广阔的应用市场。

产品性能：

JS系列金属-塑料复合自润滑材料的主要性能指标

序号 项 目 方 法 试验条件 性能指标 检测结果

1 表 观 JB/T 7521-94，5.1条 目 测 表面塑料层无脱层,起泡,剥落及机械夹杂等缺陷 合 格

2 层间结合 JB/T 7521-94，6.7条 反复弯曲60度5次 表面塑料层允许有裂纹不允许有脱层 合 格

3 压缩变形永久变形量 JB/T 7521-94，6.2条 2.5mm试样280MPa ≤0.08 mm 0.05 mm

4 线膨胀系数 JB/T 7521-94，6.4条 20～180℃2.5mm试样 ≤30×10-6 （1/℃） 24×10-6

5 导热系数 JB/T 7521-94，6.5条 2.5mm试样 1.5～2.5 W/（m×K） 2.3 W/(m×K)

6 摩擦磨损 摩擦系数 JB/T 7521-94，6.3条 干摩擦油润滑水润滑 ≤0.20≤0.08 0.140.030.04
磨损宽度 JB/T 7521-94，6.3条 干摩擦油润滑水润滑 ≤6.0 mm≤4.5 mm 3.5 mm2.2 mm2.3 mm

7 极限PV值 GB7948-87 干摩擦 1m/s油润滑 3m/s ≥1.30 MPa×m/s≥34 MPa×m/s 1.59 MPa×m/s35.7 MPa×m/s

- HT-500型高温摩擦磨损试验机

成果介绍及技术指标: 主要技术指标：摩擦副主轴转速： 100--2500r/m 无级调速 高温炉加热温度： 室温--500℃ (极限温度600℃) 温度控制精度： 0.5%FS试验载荷范围： 50—2000g 摩擦系数动态显示： 测量精度：0.5%FS 摩擦对偶球(栓)尺寸: Φ3mm ---Φ6mm样品盘尺寸: 80mm环境气氛: N2 、 CO2 、 He 等惰性气体

应用范围: 本设备是一种用于研究高温条件下被测材料摩擦磨损性能的试验装置。由高温炉、主动电机、机械摩擦系统、加载机构四部分组成。基本工作原理是将高温炉内的试样温度加热到设定值，通过加载机构加上试验所需载荷，驱动样品盘上的试块转动，使其与对偶面(球或栓)进行滑动摩擦。由计算机检测出试验温度、摩擦系数等数据并进行图形显示和数据存储。本装置可在高温环境及不同的气氛中，进行栓－盘或球－盘两组不同摩擦副的试验。控制精度高，操作简便。

市场 前景及经济效益分析:  该产品技术技术领先，可广泛应用于航空、航天、能源、装饰、工具、交通等行业及各大学，从事新材料、新工艺、表面工程技术研究的各单位和部门。年生产销售 20 台 创产值 140万 利润 40万

对投资者和投资环境的要求:  1． 精密机械加工车间（100平方米）；2． 电气装配车间（30平方米）；3． 产品检验车间（30平方米）；4． 设备总投资100万。

- 往复式轮廓—摩擦系数原位同步试验仪

成果介绍及技术指标: 主要技术指标：摩擦方式 单往复、双往复往复次数 1～10000次试样摩擦滑动长度 1～20mm可调滑动速度 10～200mm/分可调载荷范围 单往复 10～500克 精度 0.1克双往复 10～1000克 精度 0.1克摩擦力传感器 精度 0.5％FS表面轮廓位移测量范围 0～2mm 精度1µm环境气体 N2、O2 、CO2 及惰性气体

应用范围: 往复式轮廓—摩擦系数原位同步试验仪是针对研究材料或涂层表面摩擦行为的专用仪器。可以动态、原位同步测量摩擦系数、表面构型、材料磨损量等，并绘制出三个测量值的变化曲线及对应关系的三维图型。

市场 前景及经济效益分析: 该产品技术技术领先，可广泛应用于航空、航天、能源、装饰、工具、交通等行业及各大学，从事新材料、新工艺、表面工程技术研究的各单位和部门。年生产销售 20 台 创产值 180万 利润 60万

对投资者和投资环境的要求:    1． 精密机械加工车间（100平方米）；2． 电气装配车间（30平方米）；3． 产品检验车间（30平方米）；4． 设备总投资150万。

联系人 ：冯雁鹏、张永辉、吴修翠

联系方式： 0532-83804234、83810474

电子邮箱：qdjszy@163.com

地址：青岛市市北区辽宁路127号恒泰科技大厦二层(青岛市技术转移中心)