本系统是为了改善我国养殖业加温现状而研制的燃煤型自动调温设备。它综合了风暖升温快、水暖保温时间长的两方面优点于一身，以最经济的运行成本，向养殖户提供最佳温度条件。

本系统是由《主机》、《水温散热器》、《微电脑自控箱》及《引风机》等共同组成的、完整的养殖调温体系。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，更有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的功效。

主机

是水暖与风暖结合的整机，具有结构紧凑、美观、实用安全、节能清洁之特点为。

水温散热器

是由纯铝制造的散热器与低压轴流式风机组成的整机，具有冷、暖双重功效。科季接入热水成为暖风机，夏季接入冷水成为冷风机。

微电脑自控箱

是本系统的自控部分，可根据需要设定温度，以达到自控恒温的目的。

本公司生产的养殖调温体系的主机，采用了水包火炉体、火包水与分火、阻火、火包水的螺旋管技术共同组成的；圆柱型大容量炉堂，以及水、火相互包容的分流反烧组成技术，以独特的设计，使本主机在使用过程中，提温更快，热效率更高。

本主机添加煤口设置在炉堂顶部，添加煤更方便快捷美工且添加一次煤，可以连续燃烧6-12小时，本主机更具有煤炭使用面广的特点，无烟煤、块煤、散煤、木柴，都可以使用，更大程度的为用户选煤，创造了方便条件。本系统排烟部分设置了离心烟道引风机，使烟道排烟更畅通、燃烧列彻底，从而起到了最佳的节能效果。

本系统的散热系统，采用轴流式低压风机，从根本上解决了室内的噪音问题。

本调温系统，全系统设置安装了电脑自控设置，具有电脑自动低温报警功能，操作更加简便，省心省时省力，最大程度的解决了棚舍内的安全可靠性。