XD-35-2000L便携式照明设备

适用场所：

●适用于电力、消防、铁路、市政等行业户外移动照明。

●适用于各种户外施工作业、事故处理、抢险救灾、维护抢修等作移动照明和应急照明。

结构特点：

●由4个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。

●选用4节手动伸缩杆作为升降调节方式，最大升起高度为3.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到35-80米。

●可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明。

●采用可调式三角支架，易固定、收放方便，适用于多种地形。具有重量轻、携带方便、适用范围广等特点。

●为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | AC220V |
| 光源功率 | 4×500W |
| 连续工作时间 | 长时间接市电 |
| 气杆最大升降高度 | 3.5m |
| 灯盘外形尺寸 | 680×150×440mm |
| 重量 | 8kg |

XD-35-2000L便携式升降工作灯产品抗风等级为8级，如遇大风需在底架加固沙袋，防倒。

服务承诺：

感谢购买本公司的产品，产品自购买之日起1年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），1年后只收取成本费。便携式升降工作灯灯具灯泡保用半年。