YF-5030PE(加长带冷却仓PE机)

| 使用电源 | 220/380v、50-60HZ |
| --- | --- |
| 整机功率 | 18KW |
| 发热仓尺寸 | L1800×W500×H300mm |
| 最大包装尺寸 | L1000×W450×H250mm |
| 发热管 | 红外线石英管 |
| 最大承重 | 30kg |
| 传送速度 | 0-15m/min |
| 可调温度 | 0-250℃ |
| 包装速度 | 0-40件/分钟 |
| 机器尺寸 | L2600×W740×H1250mm |
| 机器重量 | 140kg |
| 使用薄膜 | PE/POF/PVC |