招   标   文   件

项目编号：  JG2011-007

项目名称：  红外物理特性实验仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十二月

第一部分   招标邀请函

受天津科技大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就红外物理特性实验仪等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-007

2．项目名称：红外物理特性实验仪等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年12月17日至2011年1月6日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年1月7日9：00时， 各投标单位须于2011年1月7日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：60602812（马若欣）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年12月17日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为红外物理特性实验仪等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：光波导实验系统等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光波导实验系统 | 18 | 半导体激光器 ：输出功率：5mw 输出波长：650nm 2、准直分束筒 ：放大1.5倍，扩束后的平行光孔径为1.2～1.5mm 辅助透镜焦距：100mm 3、测角转盘 ：测角范围：360° 最小刻度：6″ 测角准确度：优于±15″ 4、光电探测系统 零位角的对准精度：优于±10″ m线同步角的对准精度：优于±20″ 5、薄膜参数的测量误差 ：薄膜折射率的测量误差：可达10-4 薄膜厚度的测量误差：可达10-2～10-3 6、导轨长度：800mm 7、偏振器镶在刻度盘上并可旋转 8、对称棱镜和直角耦合棱镜均由ZF6玻璃制成，其折射率和棱角可由用户自己测量。 9、配有同步角和零位角光电对准装置 10、可进行的实验项目： （1）、用对称棱镜耦合器的光波导m线实验； （2）、用直角棱镜耦合器的光波导输入和输出耦合实验； （3）、由膜折射率确定介质薄膜的厚度，折射率和折射率分布； （4）、金属包复光波导参数测量等。 |
| 2 | 光电技术应用实验台 | 18 | 本仪器具有以下功能：本装置适用于光电子、光电信息等专业进行光电信息转换的实验，集光源、多种光敏器件、光电传感器和变换电路于一体。可进行光电特性、光的传输、光电传感器的应用等一系列光电实验。配备了光电实验必需的定量测量仪表、光功率、光照度计、数显微安表。 基本配件参数：1、主控箱：除有常用的直流电源外，还具备多种显示表头，特别是光功率、光照度的显示。 2、主控箱提供稳定的±15V，±5V及0-5，0-12可调直流稳压源； 3、传感器与光敏元器件性能指标：光敏电阻传感器硫化镉光敏电阻，外径尺寸Φ5.0mm， 额定功率20mw。 暗阻≥25MΩ；红外发射二极管：外径尺寸Φ5mm 峰值边长8600-9000A°，最高工作电压 10V；红外光敏二极管： 峰值边长 8600-9000A° 工作电压≤10V 暗电流≤0.2μA ；热释电红外插头：探测距离1-5米，波长10-20nm。；PSD光电位置传感器：采用复合型光敏二极管。 4、半导体激光器：波长635mm 功率3-5mw 5、硅光电池：峰值波长0.8-0.95μm，开路电压450-600mv。 6、光导纤维：多模：传输可见光； 单模：传输红外光 7、光电转速传感器：2400转/分， 可调 8、光纤位移传感器：Y型光纤束， 量程1mm 线性度±5% 9、光纤温度传感器：量程常温——150°C。 温度源控制精度±1°C 10、光纤压力传感器：测压范围4-20KP 11、光学元件：色散棱镜（400,470,530,560,600,700）、滤色镜 12、传感器实验模板：相应配套模板 |

第二包：巨磁电阻效应实验仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨磁电阻效应实验仪 | 18 | 1．巨磁电阻传感器： 线性范围 0.15mT－1.05mT 饱和场强 1.5mT 灵敏度 30.0mV/V/mT－42.0mV/V/mT 巨磁电阻阻值 5.0KΩ±1.0KΩ 配备精确电阻 4.70KΩ 2．传感器电源 ： 提供1.5V－12V 连续可调 3．亥姆霍兹线圈用恒流源： 输出电流0－1.2A 连续可调 4．测量用恒流源： 输出电流0－5A 连续可调 5．亥姆霍兹线圈： 单只线圈匝数N=200匝，半径10 单只线圈外直径(230mm，内直径(180mm， 单只线圈绕线直径(190mm，绕线宽度(10mm， 漆包线绕线外直径(210mm 6．亥姆霍兹线圈支撑 底座厚度 ( 10mm 7.传感器固定板 板厚 ( 2mm，保证传感器位于亥姆霍兹线圈中心 |
| 2 | 铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线仪 | 18 | 1.数字式毫特仪：四位半LED显示；量程2000mT；分辨率位0.1mT；基本误差优于±1％；（读数）±0.01％（满度）。 2.恒流电源：四位半LED显示；可调恒定电流0-600.0mA．最大输出电压大于19V 3.实心铁芯样品（绕有2000匝励磁线圈）截面长2.00cm，宽2.00cm，间隔 2.0mm. 层叠硅钢片样品（绕有2000匝励磁线圈）样品截面长2.00cm，宽2.00cm，间隔 2.0mm。 4.快速样品更换接口，可在实验中实现不同实验样品的切换，提供至少6种不同材质的实验样品。 5.数据图像显示装置 19吋TN面板显示器，分辨率1440x900，相应时间5ms，亮度300cd/m2，对比度100000:1，点距0.2835mm 数据采集处理系统：Intel平台，正版win7操作系统，中央处理器IntelE5700（3.0GHz），内存2GB，存储介质500G |

第三包：红外物理实验仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外物理实验仪 | 18 | 能完成红外角度特性、距离特性、吸收特性和穿透特性的实验项目。 能对红外信道通信物理量的测试。 红外发射波波长 ( 850nm 红外信道传输带宽约为220KHz 红外传输方式实验中，直流信号输入范围：0.5V～3.3V 红外发射器和接收器的的转动角度为±60° 红外传输的距离为200㎜～600㎜ 直流源的电压输出范围：0～5V |
| 2 | 色度测量实验系统 | 18 | 波长范围：380-780 nm 波长精度：(0.2 nm 波长重复性：0.2nm 杂散光： ( 10-2 透过率精度： ( (1 % 噪声：( (0.5 % 准直孔焦距： f = 302mm 相对孔径： D/F = 1/7 狭缝宽带： 0 nm - 2.5 nm 连续可调 色散元件： 1200L/mm 550nm 闪耀衍射光栅 色度显示装置：19吋TN面板显示器，分辨率1440x900，相应时间5ms，亮度300cd/m2，对比度100000:1，点距0.2835mm 数据采集处理系统：Intel平台，正版win7操作系统，中央处理器IntelE5700（3.0GHz），内存2GB，存储介质500G 软件系统： 可选菜单，数据文件可保存及打印，工作模式可实现曲线扫描、发光体测量、反射样品测量、透射样品测量和混色计算四个选项。 彩色激光打印输出装置：用于实验报告内容打印，打印速度8页/分钟（彩色），首页打印速度小于24秒，最高分辨率 600x600 dpi，标配内存16MB，高速USB2.0接口，打印负荷每月2400张。 |
| 3 | 晶体电光效应仪 | 18 | 电光晶体：LiNbO3 3mm(3mm(25mm； 2. 半导体激光器：波长635nm，功率(5mW （或氦氖激光器） 3. 直流电压输出：0－600V连续可调，数显； 4. 内置正弦波信号输出：0－80V连续可调，400Hz； 5. 内置功率放大器：电压放大倍数30倍， 频率响应20Hz-20KHz； 6. 光功率测量范围 ：0－20mW； 7. 偏振片，(/4波片角度调节： 360(刻度，分度值为1(； 8. 导轨：1米精密光学滑轨 9. LN晶体支架：四维精密光学调节架； 10、用户选配件：PC接口及软件 11、数字存储60M双通道示波器 ①采样率：1GS/s ②宽电源输入100-240VA 45-440Hz ③耗电小于30VA ④数字操作、存储波形 ⑤带USB接口 ⑥5.7英寸彩色液晶显示 ⑦支持多语言种类：中文简体、中文繁体、英文等 12、光学元件: BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3’，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），MgF2单层增透膜，有效孔径90%Ф。 13、精密机械调整部件：角度精度±4’，分辨率0.005mm。 |

第四包：伯努利方程演示仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伯努利方程演示仪 | 1 | 流体流速与压强的关系 一、功能：观察流体流经能量方程试验管的能量转化情况，对实验中出现的现象进行分析，加深对能量方程的理解。 二、配置：恒压水箱、实验管道、压差板、计量水箱、回水管、供水箱、供水泵、实验桌。 三、技术参数：流量：3500L/n 扬程：4.5m 压差：±500mm 四、电源：单相/220V 功率：150W 五、工作环境：常温 |
| 2 | 转盘式科里奥利力演示仪 | 1 | 演示科里奥利力 本装置利用圆盘以一定角速度旋转，同时释放小球，小球将偏离直径方向运动，从而演示科里奥利力的存在。本仪器包括以下部件： 1．转盘（圆盘），以支承轴为轴自由转动，直径10cm 2．导轨 3．小球，直径1cm 4．转盘支承轴 5．演示仪支承 |
| 3 | 激光垂直振动合成演示仪 | 1 | 调节不同长度下振动尺的固有频率，演示由激光显示垂直方向的两个振动合成图案。 半导体激光器功率：2.5 mW 输入电源：AC4-9V。 |
| 4 | 异形导体表面电荷分布演示 | 1 | 演示组合 2.0×0.5×0.65 演示静电场中各种表面电荷分布与其曲率的关系，包括点电荷分布、静电曲面、平行板电荷分布、异形导体表面分布。 含2台高压电源 异形导体 |
| 5 | 天文望远镜 | 1 | 天文望远镜工作原理： 折射式 放大倍率： 30、75、125、60、225、375倍 焦距： (F/5)750mm 物镜： 153mm 集光力： 459 分辨力： 0.77角秒 极限星等： 12.7 增倍镜：3 主镜尺寸： 直径175mm, 长750mm 摄影卡口： 焦点式, 数码相机连接螺纹 摄影设备：1300万像素数码相机 导星镜系统： 导星镜: 60-500 赤道仪：全功能重磅赤道仪(带极轴镜及暗视照明装置赤经赤纬全自动跟踪) 寻星镜： 6×30 寻星镜 天顶镜： 90度(50.8mm-31.7mm) 目镜：PL25mm(隐蔽式数码相机螺纹接口)、PL6.3mm、PL10mm 滤镜：太阳滤光镜(物镜前光学玻璃) 脚架：加强型立柱支架 |
| 6 | 磁悬浮列车 | 1 | 演示超导磁悬浮现象，以获得对超导现象的理解。 1、超导体 ：尺寸约Ф186mm，临界转变温度在90K。超导体固定在发泡小车内。 2、磁性轨道：宽约30mm厚约6mm的椭圆形低碳钢固定在木制框架上。 轨道平均周长约为2.7m。 NdFeB材料的永磁体铺在轨道上。 永磁体表磁约为3000 Gs。 |
| 7 | 飞机升力演示仪 | 1 | 了解飞机的升力是如何产生的,飞机能在空中飞翔就是利用伯努利原理. 机翼模型，翼展应大于200 mm 鼓风机动力为220V，功率大于200W |
| 8 | 光弹性演示仪 | 1 | 通过典型应力光图演示，观察等倾线、等差线等光弹性现象。学习光弹性分析的基本原理及仪器操作使用。 1.偏光弹性仪. 2.由环氧树脂制作的试件模型. 3、模件尺寸大于500×200×300 |
| 9 | 风力发电演示仪 | 1 | 风力发电照明装置由两部分组成，一部分是风力发生装置，另一部分是风力发电照明装置。 在教室内无风的环境里，风力发电装置接通电源后，其内部的鼓风机的鼓风叶片旋转产生风力，空气气流通过吹风管、吹风口吹向风力发电照明装置中的风力发电机，风力发电机叶片的转动、带动风力发电机发出电流通过导电线供应发光二极管发出亮光，电流也可以输入锂离子电池储存备用。 |
| 10 | 卢瑟福散射演示 | 1 | 本实验通过改变散射角度，验证散射计数率与散射角的关系，这是卢瑟福散射公式中最突出和最重要的特征。包括： 真空室 由步进电机控制键旋转的样品台 α放射源、金靶、半导体探测器 |
| 11 | 黑体辐射演示仪 | 1 | 验证黑体辐射的规律—基尔霍夫定律。在同一温度下的黑色球比白色球具有更强的吸收本领；同一温度下的热源，黑色表面比白色表面更具有辐射本领。它们之间的对比通过连接的U形管中的液面差来显示。 |
| 12 | 雅各布天梯 | 1 | 演示高压击穿、等离子体导电的电弧放电现象。 一对上宽下窄、顶部呈羊角形的电极。在高压下，两电极最近处的空气首先被击穿，形成大量的正负等离子体，即产生电弧放电。 |
| 13 | 涡电流力学效应演示 | 1 | 能演示互感电流的机械效应 根据法拉第电磁感应定律,当磁铁与金属材料之间有相对运动时,金属材料内就会形成涡电流,涡电流的存在会阻碍磁铁和金属之间的相对运动.涡电流越大,这种阻碍作用就会越强,而涡电流的强弱在材料一定的情况下,与材料的形状、大小密切相关. |

第五包：扭力天平演示仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力天平演示仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：测量线圈中的磁感应强度，分析通电导体受力的大小与导体电流强度的关系，分析导体受力F与通电导体的长度L的关系。 基本配件参数：激磁线圈：高强度漆包线绕制，圈数495±5匝。 配套电流源：其中激磁电流源≤3A E形导体最大工作电流：≤3A。 天平砝码：质量为1mg、5mg、20mg、40mg、50mg多种 测量天平：环氧树脂敷铜板制成，右侧保留铜E字型导体 |
| 2 | 转动惯量演示仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：分析刚体转动力矩、角加速度、转动惯量之间的关系；验证刚体在合外力矩的作用下，刚体所获得的角加速度与它所受的合外力矩成正比，与刚体的转动惯量成反比。 基本配件参数：1、可调对比式双结构：可稳定绕中心轴旋转； 2、钩码：相同两套； 3：绕线双滑轮机构 |
| 3 | 共鸣演示仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：利用长短不同的弹性钢片在周期性外力作用下做强迫振动，当弹性片的固有频率与强迫外力频率相同时产生共振现象，调节频率观察在弹性片中形成的驻波。 基本配件参数：弹簧片：相同材料制作，长短不同弹簧片一套（6个以上）； 配套电源：提供电机工作所需电压，电压稳定连续可调； 稳定底座 |
| 4 | 立式旋光效应演示仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：观察旋光色散现象, 既可以演示白色偏振光的旋光色散现象，也可以半定量地测量不同波长的光对偏振面旋转角度的影响。 基本配件参数：螺线管：高强度漆包线绕制，圈数495±5匝。 偏振片：两套 滤色片：一套(四种以上) 方导轨：长度(1m 精密螺旋升降支架：可以微调 光源：白光 移动滑座 |
| 5 | 耦合摆 | 1 | 本仪器具有以下功能：分析两个相同单摆构成的耦合振动系统的振动特性；测量耦合系统的振动频率；观察拍振，测出拍振频率。 基本配件参数：耦合弹簧：伸缩可调可连接单摆系统；秒表：一个；配重锤、稳定底座。 |
| 6 | 廻转仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：演示回转仪保持其转轴方向不变的特性(陀螺定向功能)。演示进动现象基本配件参数：电机：带动转子稳定旋转，输入电源电压220v，50Hz； 稳压电源：配套电机电源；转子、光滑轨道、转子支架 |
| 7 | 向心力演示仪 | 1 | 具有以下功能：演示物体旋转时，运动角速度大，惯性离心力也大，而两极则无惯性离心力。 基本配件参数：1、输入交流电压：220V；输出电压直流：12V； 2、钢圈或弹性橡胶球：半径40cm；3、电机：转速可调；4、防护网罩：透明 |
| 8 | 锥体上滚仪 | 1 | 演示锥体沿斜面轨道“上滚”现象，加深了解重力场中，物体总是以降低重心，力求稳定的规律。 基本配件参数：1、锥体尺寸：( 292×183㎜ 2、光滑轨道: ( 1m |
| 9 | 质心运动仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：演示刚体质心的运动取决于所受的合外力，外力相同时，不管外力的作用点如何，质心的运动是相同的。分析刚体的质心运动规律。 基本配件参数：1、稳定平台：尺寸200×200×100mm； 2：哑铃：对称，标明质心点； 3：打击棒：稳定，打击点确定。 |
| 10 | 机械能守恒演示仪 | 1 | 本仪器具有以下功能：演示小球的运动中能量变化情况，加深对机械能转化规律的理解。 基本配件参数：1、光滑弯曲导轨:长度1m以上 2、光滑金属小球：直径1.5cm以上 3、稳定支架 |
| 11 | 水波盘 | 1 | 通过对水波的投影形象的演示出波的形成、传播、反射、干涉和衍射等的现象. 基本配件参数：1、光源：12V 100W幻灯机溴钨灯；2、频闪器：遮光次数为50—60次/秒； 3、振动源：采用电磁激励； 4、水槽及壳体：底部装有密封、透明玻璃的不锈钢盆。 |
| 12 | 温差发电演示仪 | 1 | 演示新型的发电方式――温差发电。在具有温差的两个热源之间，温差半导体两端产生直流电压。发电要求无噪音、寿命长、性能稳定。可在零下40摄氏度的寒冷环境中迅速启动。 基本配件参数：1、具有温差的热源：温差可调，最高差值可到60度； 2、温度计：灵敏度到一度以下； 3、电机：产生电压可到3.5V，电流3A--5A 4、温差发电组件：规格40×40×4毫米，内阻0.09欧姆以下 |
| 13 | 气体火焰驻波仪 | 1 | 演示声驻波现象。通过火焰轮廓演示驻波波形，形象直观的反映驻波特点。 基本配件参数：1、调频电箱：声音频率可调； 2、气管,小型的煤气罐； 3、属导管：均匀开有一排小孔，总长1.2m左右； 4、稳压电源 |
| 14 | 简谐振动与圆周运动演示仪 | 1 | 通过对水平方向的简谐振动和在竖直平面内圆周运动在水平方向的投影之间的类比，说明简谐振动表达式中各量的含义。 基本配件参数：1、稳定支架：支撑演示仪的竖直固定的长方形板； 2、轨:1m 3、盘：绕水平轴转动的圆盘； 4、电机，其轴与圆盘固定。 |
| 15 | 纵波演示实验仪 | 1 | 演示一种特殊波的叠加现象――驻波；振动频率和振动幅度分别可调，内容直观且重复性好，通过频率调节和幅度调节可以观察到稳定的振动图象，可以更充分理解波传播和叠加规律。 基本配件参数：1、数显频率功率源：频率范围12.00－180.00Hz。2、粗弹簧3、稳定支架。 |
| 16 | 弦驻波演示实验仪 | 1 | 观测在弦线上形成的驻波；分析弦振动时，驻波波长与张力的关系；驻波波长与振动频率的关系；以及驻波波长与弦的线密度的关系；可以学习用驻波原理测量横波波长的方法。 基本配件参数：1、变压器：输入交流电压：220V±10%；50HZ；输出直流电压：9V/13V 0.5A； 2、可调频率的数显机械振动源：频率调节范围0—200HZ连续可调；可调频率0.01HZ。并可连续调节振动振幅；3、实验平台（铝型材制）长1500mm，宽80mm，高40mm； 4、固定滑轮1个、砝码盘1个、砝码6个，砝码质量：±0.04g铜线（漆包线）3米，线径0.35mm。 |
| 17 | 热力学第二定律演示仪 | 1 | 用于演示从高温热源吸取热量转到低温热源，对外作功。直观的学习热力学第二定律。 基本配件参数：1、演示仪轮盘：直径30cm；2、射灯功率2×75W（12V）；3、电源电压220V |
| 18 | 空气粘滞阻力演示仪 | 1 | 直观的了解空气阻尼现象和原因； 基本配件：1、低压电机：连续变频调速。2、主动、从动铝盘。3、尺寸：( 500×500×1200㎜。 |

第六包：声波演示实验仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波演示实验仪 | 1 | 本仪器能演示声波音调与频率的关系、演示声音的产生、演示声音响度与振幅的关系，演示乐音、燥音、音品的声波等实验。 音频输出功率：0.5W 点声波源音箱：0.25VA、8Ω。 频率特性：80Hz～8KHz <3dB。 接示波器信号输出：>200mV(驻极电容传声器)。 使用电源：220V±10％ 50Hz。 幅度指示：声响80dB时满度(“输入幅度”旋钮顺时针旋置最大) 输出阻抗：8Ω。 |
| 2 | 斯特林热机 | 1 | 铝质机身；缸径大于 30 mm；塞行程大于 10 mm；阳极氧化处理；璃汽缸；用酒精灯作为动力 可带动发电机，随机配有发电机，可发出3V直流电，并使小灯泡发光 带有电动机，可带动发动机实现逆循环，制冷效果明显，可用温度计检测到温度降低。 配有检测温度计。 |
| 3 | 氢燃料电池演示仪 | 1 | 1．燃料电池功率： 50~100mW 2．燃料电池输出电压： 800~1000mV 3．电解池工作状态： 电压： < 6.0V 电流： < 300mA 4．太阳能电池功率： 1W 5．电源输出： 恒流： 0 – 350mA 6．电流表： 2A 和 200mA 两档。 7．电压表： 20V 和 2V 两档。 8．交流供电： 220V 1A |
| 4 | 逆风行舟演示仪 | 1 | 能够演示力的分解原理，特别是其矢量特点及其实际应用，使船可以逆风而行。 规格尺寸：模拟船长度大于25 cm; 模拟帆高大于15 cm； 风速可调。 |
| 5 | 声悬浮演示仪 | 1 | 本仪器在波源强度不变、频率不变的条件下，谐振腔内能产生稳定的驻波现象，在谐振腔内某一位置放置一薄片，该薄片会被悬浮起来。 在谐振管上管口放置轻质圆纸品，可见圆纸片缓幔下落，再适当增大输出可见圆纸片悬浮于管中一定位置，并不停飘动。 实验测试时频率可从200-600Hz范围内配合适当的幅度调节，纸片应可漂浮。 频率范围： 200-600Hz可调 声波管：ø30×500 mm |
| 6 | 楞次定律演示仪 | 1 | 本仪器演示感应电流总取抵抗磁通量变化的方向，使引起磁通量变化的运动受到阻力，用以演示楞次定律。 磁块规格：22×22×16㎜ 铝块规格：22×22×16㎜ |
| 7 | 静电除尘 | 1 | 仪器通过两列成一定角度的带静电的金属针尖端放电形成电风，使转筒转动。 主机： 300×300×400 (mm) 六边形静筒：边长：150㎜ 高300㎜ 起电机圆盘：Ф275㎜ 维氏起电机1台 |

第七包：电磁感应演示装置等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁感应演示装置 | 1 | 用于演示电磁感应的现象。 伏特计表：量程：-100～+100 变压器：220V/24V 8W 仪器包括电箱，伏特计各一台，线圈一套。 |
| 2 | 电磁炮 | 1 | 电磁炮是一种利用电流磁场产生的作用力驱动炮弹加速运动的武器，由于它具有无火，无烟，可控等特点，所以它已引起许多军事科学家的兴趣和重视。 电源电压：220V 炮筒长度：( 800㎜ |
| 3 | 低气压下辉光放电演示仪 | 1 | 演示气体在低压时的辉光放电现象.要求： 电源电压：220V，辉光放电电压： 交流0~15000V可调 |
| 4 | 跨步电压演示仪 | 1 | 本仪器依据电势差原理，人性化的外形设计及一体式，要求能够说明超过人身安全电压的危害。 1、电源电压：交流220V±10% 50HZ 2、线路功率：85W 3、相对湿度：≤80% 4、环境温度：-5～40℃ |
| 5 | 太阳能综合演示仪 | 1 | 太阳能综合演示实验仪利用太阳能进行光、电、机械能转换的演示。 主要用于帮助学生： 1.了解太阳能电池的基本结构及基本原理； 2.研究太阳能电池的基本特性。 要求：电源：220V±10%，频率：50Hz； 光源：100W卤钨灯； 太阳能驱动的风扇、电动小车、收音机等。 |
| 6 | 三相异步电动机原理 | 1 | 当导体与磁场间有相对运动时，根据电磁感应定律。改变任意一相电流，即可改变电动机的旋转方向。 标准电压：220V 可直观显示定子绕组和转子绕组 |
| 7 | 磁悬浮地球仪 | 1 | 线圈磁场与光电效应这个系统的自动协调使得球体始终保持在悬浮位置上。 球径：( Ф300(mm) 电源电压：220V 球体外框材质：ABS+金属 |
| 8 | 磁聚焦演示仪 | 1 | 用于演示运动电荷在磁场中受到的洛伦兹力和磁场对电子束的聚焦作用。 1、示波器8SJ45J或改进型 聚焦电压280— 750 V 加速电压950— 1320V 灯丝 —6.3V 2、输入电源 AC220V±10% 50Hz |
| 9 | 单相旋转磁场演示仪 | 1 | 用浮水空心铜球直观演示单相旋转磁场。 水槽：130×130×130mm 球：( Ф100㎜ 线圈：100×100mm |
| 10 | 晶体电光调制演示仪 | 1 | 本仪器用来演示电光调制现象并利用电光调制进行光通信.由半导体激光器、接收器、起偏器、检偏器、1/4波片及铌酸锂晶体等组成. 1、调制方式：横向、幅度调制；调制频率：音频 2、调制晶体：铌酸锂晶体 3、半波电压：≤180V（λ=632.8nm） 4、直流偏压：-350 — +350V连续可调 5、电源：220V±5V，50Hz |
| 11 | 声光调制演示实验仪 | 1 | 演示声光调制现象和声光频移现象，大屏幕显示，直观教学。 声光调制器 通光口径： 1mm 折射率： 2.3 透过率： 95% 消光比： 1000 ： 1 中心频率 80MHz 衍射效率 ＞ 80% 插入阻抗 50 W 调制带宽 20MHz 激光光源 半导体激光器 激光波长 630 ～ 680nm 光功率输出 ≥ 2.5mw 载波频率 80MHz 或 60 ～ 100MHz 可调 载波幅度 ＞ 1Vpp CCD 线阵传感器 感应单元数 1024 个 像元面积 1 4 × 14 μ m 2 音频内调制信号 频率 1kHz 电压 0 ～ 40Vpp 连续可调 音频外调制输入 ≯ 1Vpp 数字表显示精度 3.5 位 交流电源 AC 220 ± 22V 50Hz 环境温度 0 ～ 40 ℃ |
| 12 | 多缝衍射花样动态演示仪 | 1 | 该装置利用计算机技术实时采集实验数据，在计算机荧光屏上迅速地描绘出多缝夫琅和费衍射花样的光强分布曲线，并可观察多缝夫琅和费衍射花样的动态变化过程，准确地确定主极强数目击次极位置,从而可以直观地显示出干涉因子的特点、衍射因子的作用和次级现象等多种动态衍射特征。仪器配置：导轨，滑座，氦氖激光器，光电接收器，多缝微调组，像屏，微机接口，软件（自配微机） 激光电源：250mmHe-Ne激光器 |
| 13 | 海市蜃楼演示仪 | 1 | 对比式设计，利用人工配制的折射率连续变化的介质演示光在非均匀媒质中传播时,光线弯曲的现象以及模拟自然界昙花一现的海市蜃楼景观。 水槽尺寸：( 450㎜×260㎜×450㎜ 海市蜃楼灯：220V 50W |
| 14 | 台式肥皂膜演示装置 | 1 | 用于演示由不同框架产生的肥皂膜的不同形状，研究肥皂膜的特性和产生的物理原因。 1、液槽架 1个 2、形状框：正边形框 1个 正三角形框 1个 三棱锥框 1个 正立方框 1个 圆框 1个 菱形框 1个 |
| 15 | 视觉暂留演示仪 | 1 | 探究视觉暂留现象及规律。 减速电机：12V/15W 170-200转/分 变压器：8W/12V 鸟笼图：10×15㎜ |
| 16 | 激光演示仪 | 1 | 演示激光的产生及发射过程，帮助学生了解激光器的内部结构。 带防护罩. 激光器：出口功率 ≥ 1.2 mW 波长：632.8nm |
| 17 | 热磁轮演示仪 | 1 | 利用热磁轮演示仪演示一种热机。 转动盘直径：(50㎜ 支架：约为50×120㎜ 底座：约为200×200×80(mm) 包括：酒精灯 1个 轮系 1套 |
| 18 | 能量转换轮 | 1 | 演示了电磁能、动能、光能的转换过程。转轮半径不小于 80 mm 产生的电流能够驱动发光二极管发光，磁铁 电压低于直流36V |

第八包：气体成分分析演示仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体成分分析演示仪（消光烟度计）（进口） | 1 | ·CO，HC，CO2，O2，NOx及λ空燃比值测量 ·不透光烟度值测量/消光系数测量·λ（空燃比）值测量； ·原装进口，符合OIML R99/ISO 3930一级精度标准 ·全自动测量，多种测量模式选择 ·高分辨率大屏幕液晶显示 ·人机直观操作界面、用户操作引导程序 ·6个功能键操作，内置输入键盘，并可外接PC键盘 ·实时自动校准系统 ·实时专利线性不透光度自动校准系统 ·安装方便的夹持探头、便携式检测器； ·标定时间间隔365天，仪器自动显示下次标定的剩余天数 ·具有多燃料测量功能汽油天燃气液化气酒精 ·开机自动标定； ·通用打印机接口,内置打印机 ·可选装发动机转速/机油温度测量，并集成于排放测量系统 ·R232通讯接口，具有后处理数据软件（需PC支持） ·特有标准PCMCIA升级接口,可升级符合欧Ⅲ、欧Ⅳ及OBD测量要求 ·R24认证； 测量数据： 测量范围 测量精度 CO 0...10% vol. 0.01% vol. CO2 0...20% vol. 0.1% vol. HC 0...20 000 ppm vol. 1 ppm NO 0...5000 ppm vol. 1 ppm O2 0...23% vol 0.01% vol. λ值计算 0...9,99 0.1 发动机转速 200...8000 rpm 10 rpm 机油温度 0...120℃ 1℃ 点火提前角上死点传感器 -60...100 c.a. 0.1 c.a. 点火提前角频闪灯 0...60 c.a. 0.1 c.a. 闭合角 0...100% 0.1% λ传感器电压: 0...5.0V 40mV 透光度: 0...100% 1% 消光系数K值 0...99.99m 0.01m 加速时间 0...5 s 0.05s 技术参数： 显示: 高分辨率液晶图形显示 打印机: CENTRONICS接口与外部打印机连接 键盘: 6个功能键可外接电脑键盘 接口: RS232，PCMCIA 操作温度: 5...45℃ 操作电压: 220 V 耗电: 150 VA 体积: 470x431x230 mm 透光烟度检测室: 体积: 136x395x285 mm |

第九包：抓斗采泥器等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非自耗钨极真空熔炼仪 | 1 | 真空度：2*10-3Pa； 电极最大电流：200～220 A； 电焊机：250A 真空机组：机械泵、扩散泵 密封方式：波纹管密封 引弧方式：手动 工作气体：氩气 冷却方式：水冷 搅拌方式：手动 坩埚数目：5或6个 熔化物料：5或6*20g 报警方式：自动报警 |
| 2 | 高温箱式退火仪 | 2 | 1、炉膛有效尺寸：160x150x150mm 2、恒温区长度：150mm 3、工作温度：≤1700℃ 4、最高温度：1800℃ 5、控温方式：智能化51段可编程控制 6、升温最快速率：10℃/min 7、恒温精度:±1℃ 8、炉门结构：侧开式 9、工作电源：AC220V /50HZ 10、额定功率:4KW 11、加热元件：硅钼棒 |
| 3 | 天平 | 1 | 可读性：0.1 mg 最大称量值：110g 线性：±0.2mg 重复性（s）:0.1mg 校准方式：内置砝码，自动校准 防风罩有效高度：220mmm 秤盘尺寸：直径90mm 内置应用程序：百分比称量、动态称量、加减称量等 显示方式：液晶显示 操作方式：键盘按键 配备稳定性好、抗外界机械干扰、水平度好的工作台 |
| 4 | 固体材料热膨胀系数测量仪 | 1 | 1．炉温范围：-260℃～600℃,室温～2000℃ 2．加热速率：0.1～20K/min，常规速率控制在5K/min以下 3.升温速度，实验过程控制参数，含PID参数以及通迅方式。 由智能仪表实现全过程任意需要调节、设置、锁定。由上位机（计算机）实现参数修改。 4．膨胀值测量范围与误差：±5㎜±0.1%，±2.5㎜±0.1%， 4．控温精度：±1℃ 温度记录值误差≤±0.5﹪ 5．测量膨胀值分辨率： 0.1um/digit 6.样品大小：长50mm（max）或25mm，直径： 6～8mm（max） 7.测试气氛：真空（10-3Pa），静态，动态；惰性或反应气体 8.样品状态：固体、粉末（配模具） ； 9.样品支架：石英、氧化铝等； 10.操作环境：WINDOWS（xp/98）操作系统； 11. 用于精确测定材料在热处理过程中的膨胀或收缩情况完成以下工作： 热膨胀系数，软化温度，烧结的动力学研究，玻璃化转变温度，相转变，密度变化，烧结速率控制 |
| 5 | 材料热传导和比热测量仪 | 1 | 1、温度范围：80K～400K； 控温精度：±0.3K/30分钟 2、测温最小分辨率： 0.01K； 3、可以进行热导测量，变温电磁测量实验，实现一机多能 4、加热方式：定时恒流 5、组成部件：恒温器、控温仪、高精度测温仪、电输运性质测试仪、智能时间继电器等 |
| 6 | 磁致伸缩材料交直流特性测量系统 | 1 | 磁通计灵敏度: 1 mwb 磁强计灵敏度 : 1 Oe 应变灵敏度 : 1 ppm 压力范围: 30 Mpa 温度范围 : 液氮至473K 磁场范围: 极头间距 50 mm ,直径 80 mm, 1.2特斯拉 数据采集方式：采用自动控制技术, 对实验数据进行采集, 备注：磁致伸缩材料交直流特性测量系统、机械合金化系统、材料超声波清洗机、阻抗分析仪这四组仪器最好能在一个厂家招标购买，因为这些仪器配合使用时可达到不同的实验目的，能够发挥更大的作用，同一厂家做的匹配性要好的多。 |
| 7 | 机械合金化系统 | 1 | 研发型手套箱： 1、不锈钢结构：SUS304不锈钢，厚度：6mm；2、过渡室真空度：-0.1MPa 箱体真空度：-0.1MPa； 4、过度室尺寸（单位：mm）Φ280×350 箱体尺寸（单位：mm）800×650×700；6 、保压时间：12小时以上 手套口直径：Φ145mm以上； 配有高能球磨机： 规格：0.4L；传 动 方 式：齿型带传动；控 制 方 式：变频控制；工 作 方 式：两个球磨罐同时工作 最大装样量：球磨罐容积的三分之二；进 料 拉 度：土壤料≤10mm 其它料≤3mm 出 料 粒 度：最小可达0.1um(即1.0×10mm-4) 转速：公 转： 50-400转/分钟 自 转： 100-800转/分钟 定 时 时 间： 1-9999分钟 交替运行定时时间：1-99分钟 电 机 功 率：0.4L 0.75kw、220V、50HZ |
| 8 | 材料超声波清洗机 | 1 | 内部尺寸(WxDxH)：240x137x100 mm 工作频率 (kHz)：37 LED显示：有 工作体积(L)：大于2.75 |
| 9 | 阻抗分析仪 | 1 | 1、测试频率范围：40 Hz-100 MHz 2、 频率分辨率不大于1mHz 3、测量信号电压范围：5mVrms-1Vrms 4、 测量信号电压分辨率不大于1mV 5、测量信号电流范围：200uArms-20mArms 6、最快测量时间不大于10 ms 7、可提供不小于40V的内置偏压 8、能够实现计算机同步采集数据 |

第十包：角速度矢量合成演示仪等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角速度矢量合成演示仪 | 1 | 该仪器可演示角速度物理量是一个矢量，其合成角速度矢量与二分角速度矢量间遵守矢量合成的平行四边形法则。 度盘总成：外环R200㎜、内环R180㎜ 指针长度： ( 40㎜ 标尺立柱：( 220㎜ 球体：( Ф300㎜ 支座角度：约70° 手轮盘直径：(Ф134㎜ |
| 2 | 动量守恒演示仪 | 1 | 演示物体或物体系在某一方向受到的合外力为零时，它在此方向上的动量将保持不变。包括载摆小车、球摆、五联摆（等质量）、三联摆（不等质量）。 球摆摆球直径：约 Ф60㎜ 五联摆摆球直径：约Ф30㎜ 质量：约120g 三联摆摆球质量：约60g、120g、240g |
| 3 | 声聚焦演示仪 | 1 | 当声音遇到凹面时会产生汇声聚焦，使一点或一个小区域的声压级远远大于其它位置，了解声聚焦原理。 中心盘径约为Ф150㎜ 聚焦焦距约为10 m |
| 4 | 麦克斯韦分布演示仪 | 1 | 采用框架翻转式速率分布演示板来模拟演示热力学中气体分子的速率分布即麦克斯韦速率分布。 速率分布演示板：约140×170㎜ 可360度旋转 |
| 5 | 分子运动演示仪 | 1 | 利用钢球代表气体分子，造成气体分子混乱运动模型，来模拟演示布朗运动、气体压强的统计意义、理想气体状态方程、实际气体状态方程、波尔兹曼分布率等分子运动规律。 模拟箱：约200*180㎜ 、挡条：约190*10×5㎜、隔板：约185*25*5㎜、小钢球：约Ф3㎜ |
| 6 | 弧波演示仪 | 1 | 通过本仪器的演示，直观地观察到孤波现象。 托 盘：约Ф140㎜ 孤波信号源：3-30.00Hz 长水槽：约为260×26×70㎜ |
| 7 | 超声演示仪 | 1 | 本仪器演示超声波透镜聚焦空化效果及演示通过“超声波喷泉”和“超声波雾化”现象观察超声波具有的大能量等现象。 电位器：WH-470K 超声器：Ф46×25㎜ 水槽尺寸：约300×150×95（㎜） |
| 8 | 静电跳球演示仪器 | 1 | 本装置采用三层透明结构形象地演示小球在两带电极板间上、下跳动的情形，说明电荷间的相互作用。（含维氏起电机1台） 正六角形边长：150㎜ 三层透镜结构，内含静电小球 主机尺寸：400×400×280mm 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 9 | 避雷针原理演示装置 | 1 | 通过比较球状体与尖状体放电的现象来说明避雷针就是利用尖端放电来避免强烈火花放电的原理制成的。（含维氏起电机1台）350×350×410㎜. 避雷针：底边约40㎜，高：约90㎜ 放电球：底边约40㎜，高：约90㎜ 起电机圆盘：约 Ф275㎜ |
| 10 | 静电除尘演示仪 | 1 | 该仪器可演示玻璃筒内部空气分子在靠近轴处的强电场中电离，形成正负离子，使烟粒分别带上正负电荷，在电场力作用下，沉积在筒壁上。（含维氏起电机1台） 立管：Ф70×450㎜ 材料：有机玻璃 底座：240×240×100mm 抽屉：200×190×50㎜ 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 11 | 压电效应演示仪 | 1 | 演示压电晶体在压缩力作用下，在两面能够产生电位差，即机械振动通过压电晶体转换为电振动（电信号）；在晶体两面加上一定的电位差时，晶体线度会发生一定的变化，产生机械振动，即压电效应。 变压器：220V/15V 15W 电位器：10K 压电片：Ф27㎜ |
| 12 | 富兰克林轮演示仪 | 1 | 本仪器演示放电轮在高压作用下的转动，观察电风作用和现象。（含维氏起电机1台） 定位轴座：Ф8×13㎜ 圆球体：Ф20㎜ 变形针：6根，长：150㎜ 仪器座：Ф100×190mm 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 13 | 跳环式楞次定律演示仪 | 1 | 该实验通过跳动的环来演示楞次定律。 跳环： 内径：Ф21.5㎜， 外径：Ф35.5㎜ 轴：Ф21×400㎜ 线圈：Ф70×100㎜ 底座：200×200×80mm |
| 14 | 尖端放电演示仪 | 1 | 本仪器演示在强电场的作用下尖端上电荷同号的离子受到排斥而飞向远方形成“电风”，把附近的蜡烛火焰吹向一边，甚至吹灭。（含维氏起电机1台） 底台：Φ200㎜ 立柱外套：Φ25×350㎜ 移动内柱：Φ15×350㎜ 烛台：Φ15×260㎜ 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 15 | 电解质极化模拟演示仪 | 1 | 本实验装置演示电介质对电容的影响，了解电介质可起到增大电容的作用。（含维氏起电机1台） 极板：Φ200㎜ 模拟箱：120×140×140㎜ 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 16 | 静电摆球演示仪 | 1 | 通过导体小球在两带电极板间来回摆动说明两极板间电场场强的分布。（含维氏起电机1台） 极板：Ф240㎜、支杆：300㎜、小支杆：150㎜、主机：350×300×400(mm)、 起电机圆盘：Ф275㎜ |
| 17 | 安培力演示仪 | 1 | 本仪器能演示载流导线在磁场中的受力现象，用于加深对安培力的理解。 立柱：Ф10×100㎜ 横梁: Ф10×110㎜ 导体：Ф5×100㎜ 磁轭：100×30×8㎜ |
| 18 | 电磁波发射接收与趋肤效应演示仪 | 1 | 主机立式发射架，利用电磁波演示仪来演示电磁波的基本特性及其有关现象。项目有；电磁波的磁场方向、天线辐射的角分布、电磁波的共振、演示开放电路、演示传输线上的电压驻波等。 变压器：220/6V 30W 线圈：Ф1.0㎜ 磁环：外径10㎜ 内径 6㎜ 厚4㎜ 羊角天线架：2×0.5米 圆环天线：Ф90㎜ 圆环振子支架：110㎜ |
| 19 | 汤姆逊电磁铁演示装置 | 1 | 利用温差电流的磁效应而制成的，它可通过换向滑轮利用衔铁可吸住砝码不致拉脱，温差越大，挂的砝码就越多。 固定工作台：Φ80㎜ 试验器：160×85㎜ 托盘：Φ50㎜ 砝码：Φ50×20㎜ 底座：410×180mm |
| 20 | 维氏起电机 | 1 | 起电机是利用感应作用来起电的一种仪器，当两个起电盘快速旋转时，带电系统特别是装有手柄的放电叉的球部，分别积聚起不同电性的大量电荷。 1、温度20,相对湿度为65%和环境中,摇柄转120转/分时，火花放电距离大于或等于55㎜。 2、温度5—30范围，相对温度小于80% 的条件下，仪器正常工作，火花放电距离大于等于30㎜。 |
| 21 | 单相异步电机演示仪 | 1 | 据电磁感应定律。在导体中将产生感生电流（涡流），方向总是力图阻碍它们的相对运动。若磁场是运动（转动）的，它附近导体中感应电流在磁场中受到的安培力，总是力图推动导体运动以减少这种相对运动。 电机：直流12V 15W 定子：Ф46×78㎜ 支架：94×90㎜ |
| 22 | 透镜节点演示仪 | 1 | 本仪器用于演示透镜组节点的位置，掌握节点的性质。由导轨、节点仪等组成。 光源：12V 50W 、 聚光镜f1约为60㎜、 透镜组f约为130㎜、 导轨1.2米 节点N′在透镜组第2个透镜左侧距离约为50㎜处。 |
| 23 | 一维光栅演示仪 | 1 | 演示一维光栅的衍射以了解光栅衍射特点。由导轨，激光器，一维光栅，像屏等组成。 光栅：一维光栅 激光器：λ635nm P≥ 5mW 导轨：(600㎜ |
| 24 | 投影式洛伦兹力演示仪 | 1 | 用于演示液体中运动的正、负离子在磁场中所受到的洛仑兹力。 输入电压：220V，输出电压：24V。 磁环磁场强度：800高斯。 |
| 25 | 比累对切透镜成像装置 | 1 | 利用两块半截透镜组装成5种不同光路结构干涉装置，可以演示分波前双光束干涉现象的全貌。 激光器：λ635nm P≥5mW； 透镜焦距：100—200㎜； 扩束镜：40× ； 导轨：(1.2m |
| 26 | 磁光调制演示仪 | 1 | 能够了解磁致旋光与自然旋光的区别. 光源：氦氖激光632.8nm 磁场电压：0—30V 磁场电流：0—3A 内调制频率：400Hz 方形导轨：1.5m 精密旋转微调滑座7个 定性定量均可 |
| 27 | 光纤位移传感器的应用 | 1 | 1、光源：高亮度白光LED 2、探测器：高灵敏度光敏三极管 3、光纤位移传感器：光纤芯直径：Φ1+Φ0.265×16，长度：50mm 4、位移支架：25mm移动距离，分辨率0.01mm 5、电压表（实验箱集成）：200mV、2V、20V三档可调 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日           附件---------设备清单