YMKJ系列高效平模颗粒机采用YSKJ系列颗粒机的成熟技术，采用大功率电机和特制模具，通过牛羊养殖基地的长久使用检验，机器工作优良、生产颗粒质量密实，质量达到芬兰等国家欧洲标准。

用途方面可以用粉碎的牧草、秸秆、竹子、树根、树枝、锯末、木粉、树叶、花生壳、棉籽壳等等压制颗粒饲料，用于牛、羊、驴、马、骆驼等反刍动物的饲料。也可用于酒店、锅炉厂、单位、食品厂、养殖场等企业的燃料使用，清洁卫生符合国家禁止民间燃煤的条例，还可以获得国家相关补助等。

特点：

- 结构简单，易操作，一学就会。

- 机器小，采购成本低廉，底部基座有实心轮子，可以视情况移动，方便快捷。

- 模具采用不锈钢制作，不易被锈蚀，而且模具制粒孔再次经过淬火处理，耐磨性更好，延长了使用寿命。

- 电机轴跟压辊采用直连，不用皮带，减少了皮带支出，增加了压辊压力，产出的颗粒更紧密，效率更高。

5、企业产品有颗粒饲料生产线、有机肥生产线、生物质颗粒生产线以及各项生产线需要的各种及设备，实力雄厚，售后周到，可以自带（或用厂里的）物料亲自试机，检验机器性能和成品质量。

| YMKJ系列高效平模颗粒机（压木屑、粗纤维） |
| --- |
| 型号 | 功率 （千瓦） | 颗粒规格（毫米） | 模板直径（毫米） | 产量 （吨/小时） | 重量 （千克） | 备注 |
| YMKJ-250 | 18.5 | 4--8 | 250 | 0.18-0.2 | 400 | 可根据需要定制电控箱或电控柜 |
| YMKJ-300 | 22 | 4--8 | 300 | 0.2-0.3 | 550 |  |
| YMKJ-350 | 30 | 4--8 | 350 | 0.35-0.5 | 800 |  |
| YMKJ-400 | 37 | 4--8 | 400 | 0.5-0.6 | 1000 |  |
| YMKJ-450 | 45 | 4--8 | 450 | 0.65-0.75 | 1300 |  |
| YMKJ-550 | 55 | 4--8 | 550 | 0.8-1 | 2200 |  |
| YMKJ-800 | 90 | 4--8 | 800 | 1.5-2 | 3800 |  |