建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:  新增1台燃轻质柴油蒸汽锅炉（型号为WNS1-1.0-Y.Q）

建设单位(盖章)：      南通市金大康食品有限公司

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增1台燃轻质柴油蒸汽锅炉（型号为WNS1-1.0-Y.Q） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通市金大康食品有限公司 |
| 法人代表 | 张辉 | 联系人 | 张辉 |
| 通讯地点 | 启东市汇龙镇亚光中路197号 |
| 联系电话 | 15301463999 | 传真 | / | 邮政编码 | 226200 |
| 建设地点 | 启东市汇龙镇亚光中路197号 |
| 立项备案部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2018-320681-14-03-570165 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 | 10000m2 | 建筑面积 | 3950m2 | 绿化面积 | 依托现有，500m2 |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 2 | 环保投资占 总投资比例 | 10% | 评价 经费 | 万元 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年3月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目供水、供电利用现有工厂基础设施，无需扩建与增容。项目主要原辅材料及设备情况见第2页所示。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 29.14 | 燃油（吨/年） | 20 |
| 电（千瓦时/年） | 2万 | 天然气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 生物质（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目无生活废水产生，生产过程中产生的浓水8.74t/a与原厂的生活污水一起后通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后用于农田灌溉。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用情况: 无 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目原辅材料及其成分一览表 序号 材料名称 年消耗量t/a 备注 技改前 技改后 新增 1 轻质柴油 0 20 20 外购，以桶装，每个桶容积为50L 2 面粉 500 500 0 外购 3 糖 100 100 0 外购 4 麦芽糖浆 100 100 0 外购 5 米粉 300 300 0 外购 6 油 100 100 0 外购 7 鸡蛋 50 50 0 外购 8 馅料 50 50 0 外购 9 食用盐 30 30 0 外购 10 孟加拉红微生物培养基 10kg 10kg 0 外购 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 燃烧爆炸 毒理毒性 轻质柴油 稍有粘性的棕色液体，高闪点，不溶于水，易溶于苯、醇等，相对密度为0.86~0.9 易燃易爆 皮肤接触后可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 表1-3 技改项目主要设备 序号 名称 规格（型号） 数量（台/套） 技改前 技改后 增量 1 锅炉 WNS1-1.0-Y.Q 0 1 1 2 风机 5000m3/h 0 1 1 3 蒸箱 / 2 2 0 4 桃酥机 / 1 1 0 5 蒸煮机 / 2 2 0 6 成型机 / 4 4 0 7 和面机 / 2 2 0 8 包装机 / 10 10 0 9 各类模具 / 若干 若干 0 10 消毒柜 / 2 2 0 11 灭菌灯 / 100 100 0 12 臭氧发生器 / 5 5 0 13 电热恒温培养箱 / 1 1 0 14 霉菌计数器 / 1 1 0 15 风机 / 2 2 0 16 烤箱 / 9 9 0 17 搅拌机 / 3 3 0 锅炉主要参数见表1-4。 表1-4 锅炉主要参数一览表 锅炉型号 项目 WNS1-1.0-Y.Q 备注 额定蒸发量t/h 1 / 工作压力（Mpa) 1 / 回水温度（℃） 184 / 水容积（m3） 2.1 / 热效率% 85% / 满水重量（t） 7.1 / 耗电功率（kw） 1 / 电源（V） 380 / 轻质柴油耗量（kg/h） 65 / 长×宽×高 3650×1800×1800 / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 南通市金大康食品有限公司于2018年投资800万租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋（租赁协议见附件）建设年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目。该项目环评报告于2018年1月12日取得了启东市行政审批局的批复（启行审环[2018]14号），该项目正在实施过程中。 现由于项目用电量过大，为了降低成本，同时从节能角度考虑，企业决定投资20万元进行技改。本项目在保持原环评批复的建设地址、原料种类、生产规模和生产工艺等均未发生改变的情况下，新增一台1t/h燃轻质柴油蒸汽锅炉。本项目建成后全厂产能不发生变化。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号），该项目应编制环境影响报告表。南通市金大康食品有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。江苏圣泰环境科技股份有限公司接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编写成环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2、项目概况 （1）项目名称：新增1台燃轻质柴油蒸汽锅炉（型号为WNS1-1.0-Y.Q）项目； （2）建设单位：南通市金大康食品有限公司； （3）建设性质：改建； （4）建设地点：启东市汇龙镇亚光中路197号； （5）建设规模：新增一台1.0t/h柴油蒸汽锅炉，年消耗原料柴油20t； （6）建设内容：一台1.0t/h柴油蒸汽锅炉及相应配套管道和设备； （7）工程投资：工程投资20万元； （8）占地面积：60m2； （9）劳动定员：本项目依托企业原有职工，不新增职工人数； （10）工作制度：年工作300天，每天工作8小时。 3、建设项目公辅工程 建设项目公辅工程见表1-5。 表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程类别 建设内容 建筑面积（m2） 主要功能设置及设备 主体工程 生产车间一 1800 共一层，依托现有 生产车间二 1400 共一层，从事麻薯生产，依托现有 仓库 400 共一层，用于原材料储存，依托现有 办公室 300 共二层，工作人员办公，依托现有 锅炉房 60 共一层，新建 辅助工程 检验室 30 用于产品检验，依托现有 卫生间 20 依托现有 公用工程 供水工程 由市政自来水管网供应，本项目新鲜水年用量约为29.14t/a，全厂新鲜水用量为1497.64t/a 供电工程 依托当地供电管网供给，设有配电室 机械通排风系统 生产车间均设有通排风系统 环保工程 废水 厌氧生化 1个，容积10m3，依托现有 地埋式污水处理装置 处理规模约为5t/d，依托现有- 隔油池 1个，容积2m3，依托现有- 一般固废暂存处 1个，5m2，依托现有 废气 油烟净化装置 2套，车间一、车间二分别装有一套，风机风量分别为50000m3/h、20000m3/h 8m高排气筒 1根，新建，位于新增锅炉房 （1）给排水 工作人员由内部调剂，不新增生活污水，则项目主要产排水来自软水制备。 本项目总用水量为29.14t/a，由市政自来水管网提供。 排水：建设项目采用雨污分流制，项目雨水由雨水管网收集后就近排入附近水体。软水制备产生的浓水8.74t/a与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后用于农田灌溉。 （2）供电 供电：本项目建设目的是为减少用电量，原有项目的总用电量为15万kWh/a，经此项目改建后总用电量降至2万kWh/a。项目所需电量由启东市汇龙镇市政电网供应。 （3）储运 本项目原料轻质柴油由用车辆运输，转存至原材料储存仓库。 4、项目平面布置及选址合理性分析 （1）平面布置合理性 项目依托厂区总占地面积约为10000m2，总建筑面积约为3950m2，厂区内从北到南一次布置有车间一、车间二、仓库、锅炉房、办公室，其中原厂区内有车间一建筑面积1800m2，车间二建筑面积1400m2，仓库400m2，办公室300m2，另外新建锅炉房60m2，整体布局简洁紧凑，充分考虑生产工艺流程、物料输送方向，有效降低物料储运路径。因此本项目厂区平面布置较合理。 （2）周边概况及选址合理性 对照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“选址及厂区环境”要求分析可知，本项目厂房位于启东市汇龙镇亚光中路197号，为租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设食品制造，项目南面为亚光村五组居民点，西北侧为亚光村居民点，北面、东面均为农田。项目周边300m范围内无工业企业，因此可认为厂区选址周边无对食品有显著污染的区域；厂区周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区周围无虫害大量孳生场所，不处于洪涝灾害易发地区。 结合厂区平面布局分析本项目厂区布局合理，各功能区划分明显，生产区与储存区、办公区域明显的分隔，防止交叉感染；且厂区内道路铺设有混凝土，空铺设水泥，厂区环境整洁；厂区采取雨污分流系统，排水系统完善；厂区内无职工食堂、宿舍、职工娱乐设施等配套设施。 综上所述，本项选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 5、产业政策符合性分析 查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“D4430热力生产和供应”类别，不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策；项目亦取得启东市行政审批局出具的备案通知书，项目代码为2018-320681-14-03-570165。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 6、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为西侧3000m处的启东市饮用水水源保护区；项目所在地不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态红线区域（见附图4），不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 启东市饮用水水源保护区 水源水质保护 3000m 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000m至下游500m，及其两岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 因此，项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订) 项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类、禁止类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号修正） 项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 6 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目原辅材料和产品均不属于目录中淘汰的生产工艺装备和产品。符合该文件的要求 7 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》 （苏政办发[2015]118号） 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 7、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 8、评价等级初判 （1）大气 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目源强进行估算预测，估算模型参数表见表1-8，估算结果见表1-9。 表1-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -10.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m — 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 否 岸线距离/km — 岸线方向/° — 表1-9 大气污染物占标率计算结果一览表 距源中心下风向距离D/m SO2 NOx 颗粒物 预测质量浓度/（μg/m3） 浓度占标率p(%) 预测质量浓度/（μg/m3） 浓度占标率p(%) 预测质量浓度/（μg/m3） 浓度占标率p(%) 1 2.17E-04 0.000 8.36E-04 0.000 6.00E-05 0.000 25 7.32E-02 0.015 0.2827 0.141 2.03E-02 0.005 50 0.1011 0.020 0.3905 0.195 2.80E-02 0.006 75 0.1377 0.028 0.5319 0.266 3.82E-02 0.008 100 0.1474 0.029 0.5695 0.285 4.09E-02 0.009 200 0.1215 0.024 0.4696 0.235 3.37E-02 0.007 300 0.1249 0.025 0.4826 0.241 3.46E-02 0.008 400 0.1151 0.023 0.4446 0.222 3.19E-02 0.007 500 0.1033 0.021 0.3992 0.200 2.87E-02 0.006 600 9.30E-02 0.019 0.3593 0.180 2.58E-02 0.006 700 8.83E-02 0.018 0.3412 0.171 2.45E-02 0.005 800 8.42E-02 0.017 0.3254 0.163 2.34E-02 0.005 825 8.31E-02 0.017 0.321 0.161 2.30E-02 0.005 850 8.19E-02 0.016 0.3163 0.158 2.27E-02 0.005 875 8.06E-02 0.016 0.3115 0.156 2.24E-02 0.005 900 7.97E-02 0.016 0.308 0.154 2.21E-02 0.005 1000 7.72E-02 0.015 0.2983 0.149 2.14E-02 0.005 1100 7.51E-02 0.015 0.2903 0.145 2.08E-02 0.005 1300 7.06E-02 0.014 0.2726 0.136 1.96E-02 0.004 下风向最大质量浓度、占标率/% 0.1484 0.030 0.5737 0.287 0.04115 0.009 由上表可见，建设项目排放的大气污染物最大占标率为0.287%（<1%），根据导则判定标准，本项目大气评价等级为三级。 （2）地表水 锅炉废水和软水制备浓水作为清下水直接排入南侧小河。 （3）噪声 项目所在地厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此噪声影响评价等级定为三级。 4）环境风险 考虑到本项目不构成重大危险源，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级划分原则，确定本项目环境风险评价等级确定为二级。评价工作级别确定详见表1-10。 表1-10 环境风险评价工作级别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 南通市金大康食品有限公司租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办工业用地及附属厂房，建设月饼、麻薯、桃酥、糖枣生产项目。该项目环评报告于2018年1月12日取得了启东市行政审批局的批复（启行审环[2018]14号），该项目尚在实施过程中。现由于项目用电量过大，为了降低成本，同时从节能角度考虑，企业决定新增一台燃油蒸汽锅炉。本项目在保持原环评批复的建设地址、原料种类、生产规模和生产工艺等均未发生改变的情况下，新增一台1.0t/h燃轻质柴油蒸汽锅炉。本项目建成后全厂产能不发生变化。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题是现有工程情况。以下内容主要根据环评报告表和实际建设情况整理。 1、原有项目基本情况 南通市金大康食品有限公司于2018年建设年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目。该项目环评报告于2018年1月12日取得了启东市行政审批局的批复（启行审环[2018]14号），该项目正在实施过程中。 2、原有项目产品方案 原有项目产能见表1-11 表1-11 原有项目产能一览表 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 年运行时间 月饼 500t/a 500t/a 2400h 麻薯 500t/a 500t/a 糖枣 100t/a 100t/a 桃酥 100t/a 100t/a 3、原有生产工艺 （1）月饼生产工艺流程 图1-1 月饼生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： ①外购的糖、面粉、油加水混合后经搅拌机搅拌均匀，包馅后入模具成型，本项目月饼制作过程中馅料均为外购成品； ②成型月饼带模具入烤箱进行一次烘干，温度控制在230℃左右，烘烤时间约20分钟，该工序会有少量油烟G1-1产生； ③一次烘烤后的月饼出炉经表面涂抹蛋液后再二次烘烤，二次烘炉温度控制在180℃左右，烘烤时间约15钟，该工序会有少量油烟G1-2产生； ④成品月饼经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废饼S1； ⑤最终成品外运出售。 （2）糖枣、桃酥生产工艺流程 图1-2 糖枣、桃酥生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： ①外购的糖、米粉、鸡蛋加水混合后经搅拌机搅拌均匀后入模具成型，成型后的半成品经油炸处理，油炸工序产生油烟G2、废油S2； ②成品糖枣经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废糖枣、废桃酥S3； ③最终成品外运出售。 （3）麻薯生产工艺流程 图1-3 麻薯生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： ①外购的糖、面粉、油、麦芽糖浆加水混合后经搅拌机搅拌均匀后入蒸煮机进行蒸煮，蒸煮工序有少量油烟G3产生； ②蒸煮后的半成品入模具成型； ③成品麻薯经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废麻薯S4； ④最终成品外运出售 （4）抽样检测生产工艺流程 图1-4抽样检测生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： ①生产过程中会对成品产品进行抽样检测，检测主要分为感官检测及微生物检测； ②感官检测主要是检验人员通过依靠视觉、嗅觉、味觉、触觉等来鉴定食品外观形态、色泽、气味、滋味，并出具相应的检验结论，在此过程中主要产生少量食品残渣S5； ③微生物检测主要是检测产品的菌落总数、霉菌数等，将采样产品经微生物培养基培养后使用霉菌计数器进行检测，无其他添加剂，该过程产生少量器皿清洗废水W1、废弃培养基S6。 4、原有污染产生、排放及达标情况 原有项目正在实施过程中，本项目产生及排放情况结合原环评报告表及批复核定总量进行统计。 废气 本项生产过程中大量使用面粉，面粉原料在拆包、搅拌过程中会产生少量的粉尘，但由于和面过程加水、食用油等一起加工，产生的面粉粉尘量较少，且生产过程在厂房内进行，受风力影响较小，粉尘通过在车间内部短期停留后，大部分沉降于车间内，对外环境影响较小。 本项目在产品烘烤、油炸、蒸煮工序会产生一定量的油烟废气。建设单位拟对车间一、车间二分别设置一套油烟净化器进行处理。其中车间一油烟净化装置设计风量为50000m3/h，油烟经处理后排放浓度为2.0mg/m3；车间二油烟净化装置设计风量为20000m3/h，油烟经处理后排放浓度为1.25mg/m3。经处理后的油烟均可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（油烟浓度≤2.0mg/m3）。本项目油烟产生及排放情况见表1-12。 表1-12烟产生及排放情况一览 污染源 名称 废气量 (m3/h) 污染物名称 产生情况 治理措施 处理效率 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 烘烤、油炸 50000 油烟 13.333 0.667 1.6 油烟净化器 85% 2 0.1 0.24 蒸煮 20000 油烟 8.333 0.167 0.4 油烟净化器 85% 1.25 0.025 0.06 本项目车间一、车间二油烟废气分别经油烟净化装置处理后由车间顶部排放，排放口距离周边敏感目标距离分别为25m、35m，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“油烟净化后的排放口与周边环境保护敏感目标距离不应小于20m”的要求。因此，本项目油烟对周边环境影响较小。 （2）废水 原有项目水平衡图见图1-5。 原有项目排水系统按“雨污分流、清污分流”的原则设计建筑。项目生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面清洁废水一起经厌氧生化预处理，最终综合污水经厂区拟建污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084 -2005）中旱作物标准后用于农田灌溉。根据对原有项目废水分析，统计项目废水产生及排放情况，具体见表1-13。 表1-13 原有项目废水污染物发生量及排放情况一览表 污水发生源 污水发生量(t/a) 污染物 指标 发生浓度 （mg/L） 发生量（t/a） 治理措施 削减量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 637.5 COD 400 0.255 厌氧生化 0.051 320 0.204 用于农田灌溉 SS 300 0.191 0.096 150 0.096 | NH3-N 35 0.022 0 35 0.022 LAS 20 0.013 0 20 0.013 TP 5 0.003 0 5 0.003 地面清洁废水 106.65 COD 100 0.011 厌氧生化 0.002 80 0.009 SS 200 0.021 0.011 100 0.011 生产设备清洗废水 270 COD 600 0.162 隔油池+厌氧生化 0.032 480 0.130 SS 400 0.108 0.054 200 0.054 | NH3-N 40 0.011 0 40 0.011 动植物油 50 0.014 0.009 15 0.004 LAS 25 0.007 0 25 0.007 综合污水 1014.15 COD 337.358 0.342 地埋式污水处理站 0.139 200 0.203 SS 158.054 0.160 0.059 100 0.101 NH3-N 32.650 0.033 0.020 13.060 0.013 TP 3.143 0.003 0.002 1.257 0.001 动植物油 3.993 0.004 0 3.993 0.004 LAS 19.228 0.020 0.011 8 0.008 （3）固废 原有项目固废为废弃产品、油炸工序产生废弃油脂、检测过程中产生的少量食品残渣以及少量不合格品、废弃培养基、隔油池以及油烟净化装置产生的油污、污水处理装置产生剩余污泥、职工生活产生的生活垃圾。废弃产品1.2t/a、食品残渣0.1t/a、不合格品1.2t/a收集后出售给养殖场利用；废弃油脂5t/a、油烟废气及油污2.5t/a收集后交专业单位处置；废弃培养基0.01t/a、生活垃圾量7.5t/a收集后由环卫部门清运；剩余污泥20t/a，运至垃圾填埋场卫生填埋处置。 原有项目固废均能得到妥善处置，外排量为零。 （4）噪声 原有项目主要噪声源为生产时运行的机械设备。建设方拟通过低噪设备选型、合理布置、厂房屏障等方式削减源强。参照同类项目，各设备的噪声源强见下表。 表1-14 原有项目设备噪声一览 设备 数量 5m处噪声源强dB(A) 距离厂界最近距离（m） 搅拌机 3 80 西南侧30m 成型机 4 75 西南侧25m 和面机 2 75 西北侧40m 风机 2 90 西北侧20m 原有项目主要污染物总量控制表见表1-15。 表1-15 原有项目主要污染物总量表（t/a） 类别 总量控制因子 产生量 削减量 排放量 申请量 废水 废水量 1014.15 1014.15 0 0 COD 0.428 0.428 0 0 SS 0.321 0.321 0 0 氨氮 0.033 0.033 0 0 总磷 0.003 0.003 0 0 动植物油 0.014 0.014 0 0 LAS 0.020 0.020 | 0 0 固废 一般工业固废 30.01 30.01 — 0 生活垃圾 7.5 7.5 — 0 5、原有项目主要环境问题及“以新带老”措施 无 |

# 二、建设项目所在自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 启东市位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 启东具有接轨上海，融入苏南，牵引苏中，辐射苏北的独特区位优势。她地处万里长江入海口，三面环水，形拟半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，与日本、韩国隔海相望，与国际大都市—上海相连，人缘相通，经济相融。这里有宁启高速公路，沿江、沿海公路，宁启铁路及规划中的崇启大桥。使启东全面融入上海一小时都市圈，成为沟通南北，连接东西的交通枢纽。 2.地形地貌 启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物——砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 3.气象特征 属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。 降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409．8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182．3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。 4.水文 启东市境内长江岸线67.5km，江面开阔，全市共有干支河道70多条（段）,总长约852.99km，可分为四个水系。其中建设项目所属的南部入江河水系，由灯竿港、三和港、红阳河、头兴港、三条港、五效河等八条入江河及老三河港、南引河、等12条河道组成。 5.生态环境与自然资源 启东市有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区位于我国最大河流长江与黄海交汇处，保护区总面积477.34平方公理，是我国最大的淡水河口湿地。区内湿地生态系统保存完整，生态类型复杂、多样，生物多样性丰复，是国际著名的候鸟亚太迁徙路线的重要驿站。区内有鸟内160余种，其中国家一、二级保护鸟类20余种，列入《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》的鸟类有100余种。区内还拥有中华鲟、白鲟等国家重点水生动物，并为日本鳗鱼苗等长江重要经济水产品的幼苗集中分布区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1949年1月，启东全境解放，恢复启东县建制，考虑到原启东县地域过于狭小，且南通县、海门县地域东西向过于漫长，不易管理，将原海门东部海东、二效等区、南通县东部吕四区并入启东县。1954年9月，又将海门县王鲍区等地12个乡并入启东县。1954年12月，海门县通兴农场也划归启东县。 截至2014年2月，启东市下辖11个建制镇、1个乡，分别是汇龙镇、 北新镇、惠萍镇、寅阳镇、东海镇、近海镇、南阳镇、海复镇、合作镇、汇龙镇、吕四港镇、启隆乡。 2、综合 2017年全年实现地区生产总值989.50亿元，按可比价计算比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值69.13亿元，比上年增长2.5%；第二产业增加值475.10亿元，比上年增长6.8%；第三产业增加值445.28亿元，比上年增长9.6%。三次产业比例由2016年的7.6:47.9:44.5调整优化为7.0:48.0:45.0。全市按常住人口和户籍人口计算的人均地区生产总值分别达到103950元和88530元，在全国综合竞争力百强县市中名列第23位。 3、农业 全市实现农林牧渔业总产值137.94亿元，比上年增长4.7%。全年粮食播种面积110.66万亩，比上年增长3.9%；全年粮食总产量27.81万吨，比上年增长6.4%，其中夏粮产量8.46万吨，比上年增长3.4%；秋粮产量19.36万吨，比上年增长7.8%。全年猪牛羊禽肉产量5.58万吨，比上年下降1.5%；禽蛋产量2.03万吨，比上年下降3.2%；水产品产量35.95万吨，比上年下降1.2%。 4、工业 全年实现规模以上工业总产值1874.15亿元，比上年增长11.8%。列全国工业百强县市第24位。产业集聚度不断加强，全市“三优三新”产业产值占规模工业总产值的比重达77%，比上年提高1.3个百分点。新增长点不断涌现，全年新增规模工业企业45家，净增应税销售2000万元以上企业105家。重点企业逐步向好，50强企业应税销售正增长面达68%。企业上市、两化融合、品牌培育等工作积极推进，企业核心竞争力不断增强，全年新增上市挂牌企业5家；林洋新能源获国家“两化融合”管理体系贯标评定；神通阀门评为省“两化深度融合”创新示范企业；全市获质量管理体系认证企业82家；新增国标委工作组2家；全年申报省级名牌产品15个、著名商标8件。 5、教育业 年末全市拥有中小学及各类学校 136所、各类学校在校学生87140人。全年新增南通市数字化校园30所。全市教育现代化建设监测数据85.27分，比上年提高5.48分。2017年高考文、理科均分分别超出省本科线39.05分和59.90分；普通类本一、本二上线率分别超出省平均19.7和33.4个百分点；对口单招本科上线率超省平均26.9个百分点，连续六年居南通市前三甲。19个省级课题、44个南通市级课题获准立项，数量和质量再创新高。 6、启东市汇龙镇基础设施情况 本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，项目地块为原亚光小学建办房屋，土地性质为工业用地。 目前，启东市汇龙镇亚光村通讯、供电等设施完善可以满足项目需求，项目营运期用电由启东市汇龙镇市政电网统一供，已引入厂区，能满足本项目要求。区域自来水供水管网完善，生活用水来自区域自来水管网；通讯、宽带网和有线电视电缆由市政设施提供。 目前，启东市汇龙镇尚未建立完善的污水管网和配套污水处理站，在未来数年内完善污水管网及污水处理站后，生活污水可接管处理。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 本项目环境空气质量引用2017年南通市环境质量公报中的数据，水环境质量和声环境质量引用南通市金大康食品有限公司年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目监测数据，即（2017）启测（水）字第（102）号和（2017）启测（声）字第（065）号。引用数据监测时间为2017年数据，在两年有效期内，故引用数据具有时效性和代表性。 1、环境空气质量 本项目所在地环境空气质量功能为二类区。根据2017年南通市环境质量公报可知，项目所在地SO2、NO2、PM10和PM2.5监测年均值见表3-1。 表3-1 建设项目环境空气质量监测结果（单位：mg/m3） 监测项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 年平均浓度 0.013 0.017 0.059 0.039 标准值 0.06 0.04 0.07 0.035 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、PM10、项基本污染物达标。 根据 PM2.5年均浓度劣于二级标准， O3日最大8小时平均浓度春夏季超标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 2、水环境质量 根据《江苏省水环境功能区划》可知，本项目所在地南侧123m处小河（大庙港支流）为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值。根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告（[2017]启测（水）字第（102）号）可知，大庙港支流水质主要监测指标见表3-2。 表3-2 建设项目地表水监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 测点名称 pH 悬浮物 COD 氨氮 总磷 项目南侧小河 （大庙港支流） 7.45 8 16 0.376 0.027 III标准值 6-9 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 监测结果表明，该小河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量 根据《市政府关于调整城市区域环境噪声标准适用区域划分的通知》（启政发[2013]81号），可知本项目所在区域属于2类区。根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告（[2017]启测（声）字第（065）号）可知，2017年11月13日在建设项目厂界（东、南、西、北）分别布设了监测点进行监测，各点位监测结果表3-3。 表3-3 建设项目环境噪声监测结果（单位：dB(A)） 测点 昼间 夜间 测点号 方位 1 项目东厂界 51.2 41.4 2 项目南厂界 51.8 42.9 3 项目西厂界 52.2 42.2 4 项目北厂界 51.5 42.0 标准值 60 | 50 由表3.3可知，项目厂界各监测点昼间、夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，表明建设项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标： 项目周边300m范围主要环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 环境类别 环境保护对象名称 方位 距离（米） 性质与规模 备注 大气 亚光村五组 西南 180 约40户，120人 《环境空气质量标准》中二级 亚光村 北 30 约10户，25人 地表水 小河（大庙港支流） 南侧 123 地表水 《地表水环境质量标准》III类 声 亚光村五组 西南 180 约40户，120人 《声环境质量标准》2类 亚光村 北 10 约60户，180人 生态 启东市饮用水水源保护区 西 3000 饮用水水源保护区 本项目不在该保护区内 注：上表中距离均为保护目标距本项目锅炉房的最近距离。 |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 臭氧 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 CO 24小时平均 0.004 1小时平均 0.01 2、地表水： 建设项目周边水体大庙港支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 水体 类别 pH COD SS* 氨氮 总磷 中央河 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 注：*参照水利部《地表水资源质量标准》（SL36-94）。 3、声环境： 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见表4-3。 表4-3 环境噪声质量标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气： 蒸汽锅炉产生的烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物特别排放限值，具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物特别排放限值 污染物项目 燃油锅炉 污染物排放监控位置 颗粒物 30 mg/m3 烟囱或烟道 二氧化硫 100 mg/m3 氮氧化物 200 mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） 小于等于1 烟囱排放口 排气筒高度要求 不低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱应该高出最高建筑物3m 2、废水： 本项目软水制备浓水与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作排放标准后用于农田灌溉。具体标准值见表4-5。 表4-5《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（单位：mg/L） 指标 BOD5 CODCr SS 旱作农田灌溉标准 100 200 100 3、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目运营期场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4-6和表4-7。 表4-6 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间75 夜间55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固体废弃物： 建设项目固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目实施后，总量控制因子及建议指标如表4-8所示： 表4-8总量控制一览表 （t/a） 污染物名称 原有环评批复量 实际排放量 以新带老削减量 本项目 项目建成后全厂排放量 建议申请量 产生量 削减量 接管量 废水 废水量 0 0 0 8.74 8.74 0 0 0 COD 0 0 0 0.0003 0.0003 0 0 0 SS 0 0 0 0.0002 0.0002 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 0 0 0 总磷 0 0 0 0 0 0 0 0 动植物油 0 0 0 0 0 0 0 0 LAS 0 0 0 0 0 0 0 0 废气 SO2 0 0 0 0.019 0 0.019 0.019 0.019 NOx 0 0 0 0.0734 0 0.0734 0.0734 0.0734 颗粒物 0 0 0 0.0052 0 0.0052 0.0052 0.0052 固废 一般工业固废 0 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 废气：原有环评无有组织废气外排，无需申请总量，技改后现有项目需要申请总量的为SO2、NOx和颗粒物，SO2、NOx、颗粒物总量控制指标为分别0.019t/a、0.0734t/a、0.0052t/a，在启东市区域内平衡。 废水：本项目废水软水制备浓水与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后用于农田灌溉，不申请总量。 固废：本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期工艺流程简述： 施工期施工工艺流程图见图5-1。 图5-1 建设项目施工期工艺流程图 施工期主要污染工序： （1）废气 在施工建设过程中，大气污染物主要有施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气、粉尘及扬尘。粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，施工扬尘的产生系数为0.292kg/m2，本项目构筑物面积60m2，因此施工过程产生扬尘0.0175t。 （2）废水 施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工作业产生的废水。 建设项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，主要是生活污水，主要污染物是COD、SS、氨氮、总磷等。根据建设单位提供的资料，建设项目共有施工人员约8人，安排集中住宿、吃饭。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，平均用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城【2006】452号），本项目以100L/人·天计，其中85%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员每天排放的污水量为0.68m3/d，工期按照20天计，则施工期共排放生活污水13.6t，通过污水管网接入江阴市澄常水处理有限公司综合处理。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机、抽水泵组等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，其中土石方阶段共需4台抽水泵组昼夜连续工作，对周边居民有一定影响。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声源 声源强度dB（A） 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 土石方阶段 挖土机 78-96 开土、建设、装修、安装 阶段 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 卷扬机 90-105 多功能木工刨 90-100 压缩机 75-88 云石机 100-110 抽水泵组 90-95 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-115 振捣器 100-105 电锯 100-105 电焊机 90-95 空压机 75-85 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.5kg计，施工晴日数按照20日计，施工人数8人，则施工期产生的生活垃圾约0.08t，统一收集后由环卫部门统一清运。 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50-60kg/m2（本项目以55 kg/m2计），装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积约为60m2，则本项目施工过程产生建筑垃圾3.3t，产生装修垃圾0.72t。建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由环卫部门清理。 营运期工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目主要为新增一台1t/h的蒸汽锅炉，并配套建设相关环保设备和锅炉房，蒸汽锅炉运行工艺和情况具体如下： 图5.2 蒸汽锅炉运行流程及产污环节图 工艺说明： 本项目蒸汽锅炉采用外购的轻质柴油作为燃料；锅炉用水采用软水，由一套软水处理系统提供。 本项目轻质柴油喷入锅炉燃烧室内，在燃烧室内燃烧后生成高温烟气。高温烟气通过热辐射和对流换热将软水加热为水蒸气后通过烟箱离开锅炉，再经过8m高排气筒排入大气。软水通过热交换产生饱和蒸汽后通过蒸汽管道输送至使用岗位间接加热。间接换热后蒸汽冷凝水返回锅炉循环利用。 蒸汽锅炉使用过程中会产生污染物，主要为锅炉排污水、软水制备过程产生的浓水、锅炉烟气和空压机噪声等。

主要产污环节及产生污染物类型 1、废水： （1）锅炉用水 锅炉额定功率为1t/h，实际功率为额定功率的85%，则锅炉蒸发量为0.85t/h，锅炉年使用2400h，则年蒸发量为2040t。蒸汽在循环过程中存在损耗的现象，损耗量按蒸气循环量的1%计，则损耗量为20.4t/a。大部分蒸汽冷凝后回用于锅炉中。综上所述，本项目锅炉补充水量为20.4t/a。 （2）软水制备系统用水 本项目锅炉补充水来源于配套的软水制备系统，软水制备系统制水效率按70%计，本项目锅炉补充水量为20.4t/a，则软水制备系统用水量为29.14t/a，产生浓水量为8.74t/a，主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为30mg/L、20 mg/L。由于软水制备浓水产生量较小，污染物浓度较低，可与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后用于农田灌溉。。 则本项目废水产排量情况见下表 表5-2废水污染物发生量及排放情况一览表 污水发生源 污水发生量(t/a) 污染物 指标 发生浓度 （mg/L） 发生量（t/a） 治理措施 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 软水制备浓水 8.74 COD 30 0.0003 厌氧生化+地埋式污水处理站 30 0.0003 农田灌溉 SS 20 0.0002 20 0.0002 （3）本项目水平衡图 图5-3本项目水平衡图(t/a) 由上图可知，本项目总用水量为29.14/a，其中冷凝时损耗20.4t/a，并入生活污水中一起处理的量为8.74t/a。 技改后全厂水平衡图见图5-4。 2、废气： 项目废气为锅炉燃烧轻质柴油产生的锅炉烟气，主要污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据企业提供资料，轻质柴油年耗量为20t/a。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）下册中的燃油工业锅炉污染物产污系数计算可得下表5-3。 表5-3 燃油工业锅炉产排污系数及其产生量一览表 燃料名称 燃料用量 污染物指标 单位 产污系数 产生量 轻油 20t/a 工业废气量 标立方米/吨-原料 17804.03 35.61万m3/a 二氧化硫 千克/吨-原料 19S 0. 019t/a 烟尘 千克/吨-原料 0.26 0.0052t/a 氮氧化物 千克/吨-原料 3.67 0.0734t/a 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目含硫量去0.05%。 由上面计算结果可知，项目废气产生量为35.61万m3/a，二氧化硫产生量为0.019t/a，颗粒物产生量为0.0052t/a，氮氧化物产生量为0.0734t/a。项目废气由风机（6000m3/h）收集集中引入8m高的排气筒1#排放。锅炉烟气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物的排放量分别为0.019t/a、0.0052t/a、0.0734t/a，排放速率分别为0.0079kg/h、0.0022 kg/h、0.0306kg/h，排放浓度为1.317mg/m3、0.367mg/m3、5.1mg/m3。具体废气产排情况见下表5-4 表5-4 废气点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒海拔高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/°C 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y SO2 颗粒物 NOx 1 #1排气筒 376931.40 523387.88 15 0.5 11.6 100 2400 正常 0.0079 0.0022 0.0306 3、噪声： 本项目主要噪声源为生产时锅炉系统中一些高噪声设备。建设方拟通过低噪设备选型、合理布置、厂房屏障等方式削减源强。参照同类项目，各设备的噪声源强见下表。 表5-4 项目设备噪声一览 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在工段名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 风机 80 蒸汽锅炉 5（南） 优先选择用低噪声设备，距离衰减 ≥25 2 空压机 85 5（南） ≥25 4、固体废物 本项目工作人员由内部调剂，不新增生活垃圾，则项目固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂。 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂2年更换一次，一次产生量为1吨，每次更换树脂都委托有资质单位处理，处理后立刻使用专用运输车辆汽运的方式运至有资质单位进行处置，故不在本项目场地内设置危废仓库暂存。 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 废弃离子交换树脂 软水制备 固态 有机树脂类 0.5 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017） 固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-6，根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-6 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废弃离子交换树脂 危险废物 软水制备 固态 有机树脂类 T HW13 900-015-13 0.5 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析扩建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表5-7。 表5-7 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量合计（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废离子交换树脂 HW13 有机树脂类废物 900-015-13 0.5 软水制备 固态 有机树脂类 有机树脂类 2年 T 有资质单位处置 每次更换树脂都委托有资质单位处理，处理后立刻使用专用运输车辆汽运的方式运至有资质单位进行处置，故不在本项目场地内设置危废仓库暂存。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃油锅炉废气 | SO2 | 0.019 | 1.317 | 0.0079 | 0.019 | 大气 |
|  |  | NOX | 0.0734 | 5.1 | 0.0306 | 0.0734 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.0052 | 0.367 | 0.0022 | 0.0052 |  |
| 水污染物 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 软水制备浓水8.74t/a | COD | 30 | 0.0008 | 30 | 0.0008 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农田灌溉 |
|  |  | SS | 20 | 0.0005 | 20 | 0.0005 |  |
| 固废 | 固废名称 | 产生量 t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 危废 | 废弃离子交换树脂 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 有资质单位处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近车间边界位置m | 备注dB(A) |
|  | 风机 | 80 | 锅炉房 | 5（南） | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 空压机 | 85 |  | 5（南） |  |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期环境影响分析： 1、扬尘对环境影响分析 施工期对大气环境影响最大的是扬尘。施工中产生扬尘最多的时间段出现在施工土方阶段，结构、装修阶段也会因车辆行驶、混凝土搅拌等产生扬尘污染。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低50%~70%，可大大减少对环境的影响。 为减小扬尘污染对周边环境的影响，建议施工单位在施工场地每天洒水抑尘、限制车速、保持施工场地清洁、避免大风天气作业；避免起尘原材料的露天堆放，多尘物料应用苫布覆盖等措施。 2、水环境影响分析 为了降低施工期生活污水对环境的影响，应采取如下措施：在施工场地及施工人员生活区还应设立简易式厕所，施工期产生的生活污水应经过简易化粪池处理，接管至江阴市澄常水处理有限公司处理。 3、施工噪声分析 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声。主要有挖掘机、推土机、升降机等机械设备，噪声声级一般都高于90dB～100dB。 为减少施工噪声的影响，建议采取以下措施： 1.合理安排施工时间，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量； 2.对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 3.文明施工：尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声。 4、固体废弃物影响分析 项目施工期固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。施工人员生活垃圾应专门容器收集，定点堆放，由环卫部门每日统一收运、处置。 施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 工作人员由内部调剂，不新增生活污水，则项目主要产排水来自软水制备系统。 本项目废水为软水制备浓水8.74t/a，污染物主要为COD、SS，产生浓度分别为30mg/L、20mg/L，COD、SS产生量分别为0.0003t/a、0.0002t/a，由于废水产生量较小，污染物浓度较低，可与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于农田灌溉。综上所述，本项目各类污水不会对周边水环境产生不良影响。 2、大气环境影响分析 本项目新增1台1t/h燃油蒸汽锅炉，采用轻质柴油作为燃料，燃烧后产生锅炉烟气，通过8m高排气筒直排，排放的烟尘、SO2和NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉排放标准，综上所述，本项目废气对周边环境及周边敏感目标不会产生明显不良影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为空压机、风机等，噪声值范围在80～85dB(A)左右，详见表5-4。 （1）声环境影响预测模式： 式中：Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于厂房内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，窗户使用双层玻璃，设计隔声可达20dB（A）以上。 按照最不利情况预测其受到的影响，由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声影响进行预测，预测结果见下表。 表7-1 本项目噪声对厂界的影响预测值 单位：dB(A) 方位 东 南 西 北 贡献值 45.6 48.9 47.6 48.2 由计算可知，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备在厂界的噪声强度昼间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 综上所述，本项目设备噪声经距离衰减及墙壁隔声后可达到排放标准，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目工作人员由内部调剂，不新增生活垃圾，则项目固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂。 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂2年更换一次，一次产生量为1吨，每次更换树脂都委托有资质单位处理，处理后立刻使用专用运输车辆汽运的方式运至有资质单位进行处置，故不在本项目场地内设置危废仓库暂存。 5、环境风险分析 （1）风险识别 本项目使用轻质柴油，存在一定的风险因素，其主要环境风险为：柴油桶及管道系统泄漏，以及由泄漏引发的火灾、爆炸等事故。 （2）重大危险源辨识 柴油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险化学品，根据本项目柴油桶容积为50L，暂存于厂区仓库南侧，柴油一次最大储量为2t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），柴油临界量为5000t。 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。重大危险源的辨识指标有两种情况： 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ••••••+ qn/Qn≥1 式中q1，q2，q3••••••，qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3••••••，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目厂区涉及的危险物质最大贮存量及临界量见表7-2。 表7-2 厂区危险物质最大贮存量及临界量 场所 危险物质 类别 贮存量qi（T） 临界量Qi（T） qi/Qi 仓库 柴油 易燃液体 2 5000 0.0004 由上表可知，本项目未构成重大危险源。 （3）防止事故发生的措施 各类事故的发生大多数与操作、管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： a、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； b、针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； c、对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； d、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； e、建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

# 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 软水制备浓水 | COD、SS | 通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作排放标准后用于农田灌溉 |
| 废气 | 锅炉运行 | SO2 | 收集后通过8m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉排放标准 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 业主拟选用低噪声设备、安装减振垫、风机安装隔声罩、加强设备养护、增强车间密闭性等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2类区的标准限值 |
| 固体 废物 | 软水制备 | 废弃离子交换树脂 | 委托有资质单位处理 | 全部合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果： |
| 治理措施评述 1、废水 由于废水产生量较小，污染物浓度较低，可与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于农田灌溉。综上所述，本项目废水可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作排放要求。 根据企业周边概况，本项目周边有农田，可以容纳软水制备浓水。 因此本项目废水用于农田灌溉可行。 2、废气 本项目新增1台1t/h燃油蒸汽锅炉，采用轻质柴油作为燃料，燃烧后产生锅炉烟气，通过8m高排气筒直排，排放的烟尘、SO2和NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉排放标准，综上所述，本项目废气对周边环境及周边敏感目标不会产生明显不良影响。 3、噪声 建设单位拟采取的降噪措施包括选用低噪声设备、合理布局，增强车间密闭性，同时在考虑距离衰减、建筑物、墙体隔声因素后，项目厂界噪声可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，噪声防治措施可行。 4、固体废弃物 本项目工作人员由内部调剂，不新增生活垃圾，则项目固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂。 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂2年更换一次，一次产生量为1吨，每次更换树脂都委托有资质单位处理，处理后立刻使用专用运输车辆汽运的方式运至有资质单位进行处置，故不在本项目场地内设置危废仓库暂存。 综上，在全面落实本次评价提出的各项措施的情况下，本项目各种污染物均得到有效治理，可做到污染物达标排放 。 |

# “三同时”验收一览表

表8-1环保“三同时”验收一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 环保设施名称 | 台/套 | 设计处理能力 | 环保投资 (万元) | 验收标准 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | SO2 | 8m高排气筒 | 1 | 5000m3/h | 1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉排放标准 | 与主体工程同时建成运营 |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 软水制备浓水 | COD、SS | / | / | / | / | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作排放要求 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 墙体隔声 | / | 降噪25dB(A) | 1 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值 |  |
| 固废 | 软水制备 | 废弃离子交换树脂 | 委托有资质单位处理 | / | / | / | 固废达到“零排放” |  |
| 污水、雨水 | 雨、污管网 | / | / | 10 | 雨污分流 |  |
| 总计 | 2万元 |  |
| 环境防护距离设置 | - |
| 总量平衡具体方案 | SO2、NOx、颗粒物向启东市环保局申请后执行，废水用于农田灌溉，不申请总量。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通市金大康食品有限公司于2018年投资800万租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋（租赁协议见附件）建设年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目。该项目环评报告于2018年1月12日取得了启东市行政审批局的批复（启行审环[2018]14号）。原有项目正在实施过程中。 现由于项目用电量过大，为了降低成本，同时从节能角度考虑，企业决定投资20万元进行技改。本项目在保持原环评批复的建设地址、原料种类、生产规模和生产工艺等均未发生改变的情况下，新增一台1.0t/h燃轻质柴油蒸汽锅炉。本项目建成后全厂产能不发生变化。 2、产业政策符合性 查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“D4430热力生产和供应”类别，不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策；项目亦取得启东市行政审批局出具的备案通知书，项目代码为2018-320681-14-03-570165。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 3、选址合理性 本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，厂区四至情况分别为：项目南面为亚光村五组居民点，西北侧为亚光村居民点，北面、东面均为农田。 本项目距离最近的生态红线保护区“启东市饮用水水源保护区”约为3000m，即本项目不位于生态红线保护区域内。 对照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“选址及厂区环境”要求分析可知，本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，为租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设，项目南面为亚光村五组居民点，西北侧为亚光村居民点，北面、东面均为农田。厂区选址不位于对食品有显著污染的区域；厂区周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区周围无虫害大量孳生场所，不处于洪涝灾害易发地区。 结合厂区平面布局分析本项目厂区布局合理，各功能区划分明显，生产区与储存区、办公区域明显的分隔，防止交叉感染；且厂区内道路铺设有混凝土，空铺设水泥，厂区环境整洁；厂区采取雨污分流系统，排水系统完善；厂区内无职工食堂、宿舍、职工娱乐设施等配套设施。 综上所述，本项选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，项目选址合理的。 4、环境现状评价结论 根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告可知，项目所在区域大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；项目附近水体大庙港支流监测断面水质符合国家《地表水环境质量标准)(GB3838-2002)表l中的III类水质标准。项目所在地声环境质量较好，厂界噪声值现状均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准。 5、总量控制 根据工程分析核算，全厂污染物排放总量见表9-1。 表9-1 总量控制一览表 （t/a） 污染物名称 原有环评批复量 实际排放量 以新带老削减量 本项目 项目建成后全厂排放量 建议申请量 产生量 削减量 接管量 废水 废水量 0 0 0 8.74 8.74 0 0 0 COD 0 0 0 0.0003 0.0003 0 0 0 SS 0 0 0 0.0002 0.0002 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 0 0 0 总磷 0 0 0 0 0 0 0 0 动植物油 0 0 0 0 0 0 0 0 LAS 0 0 0 0 0 0 0 0 废气 SO2 0 0 0 0.019 0 0.019 0.019 0.019 NOx 0 0 0 0.0734 0 0.0734 0.0734 0.0734 颗粒物 0 0 0 0.0052 0 0.0052 0.0052 0.0052 固废 一般工业固废 0 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 废气：原有环评无有组织废气外排，无需申请总量，技改后现有项目需要申请总量的为SO2、NOx和颗粒物，SO2、NOx、颗粒物总量控制指标分别为0.019t/a、0.0734t/a、0.0052t/a，在启东市区域内平衡。 废水：本项目废水软水制备浓水与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后用于农田灌溉，不申请总量。 固废：本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 6、环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目废水软水制备浓水8.74t/a，污染物主要为COD、SS，产生浓度分别为30mg/L、20mg/L，COD、SS产生量分别为0.0003t/a、0.0002t/a，由于废水产生量较小，污染物浓度较低，可与原厂的生活污水一起通过厌氧生化+地埋式污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作排放标准用于农田灌溉。 综上所述，本项目各类污水不会对周边水环境产生不良影响。 （2）大气环境影响评价结论 本项目新增1台1t/h燃油蒸汽锅炉，采用轻质柴油作为燃料，燃烧后产生锅炉烟气，通过8m高排气筒直排，排放的烟尘、SO2和NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉排放标准，综上所述，本项目废气对周边环境及周边敏感目标不会产生明显不良影响。 （3）声环境影响评价结论 经预测，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备在厂界的噪声强度昼间、夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。因此，本项目设备噪声经距离衰减及墙壁隔声后可达到排放标准，对周围声环境影响较小，其措施可行。 （4）固体废物环境影响评价结论 本项目工作人员由内部调剂，不新增生活垃圾，则项目固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂。 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂2年更换一次，一次产生量为1吨，每次更换树脂都委托有资质单位处理，处理后立刻使用专用运输车辆汽运的方式运至有资质单位进行处置，故不在本项目场地内设置危废仓库暂存。综上，项目所有固废全部得到合理处置，对当地环境不会产生不良影响。 综上所述，本项目符合国家产业政策、选址合理，项目所在区域环境质量良好。本项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量改变，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。 二、建议 1、完善环境管理制度，严格执行操作规程，建立污染防治设施管理档案，加强环保设施的管理和维护，定期清理、检修，确保污染物稳定达标排放； 2、熟悉建设项目环境保护管理程序，认真落实建设项目环境保护“三同时”制度。 3、建设单位在以后生产过程中，如需扩大规模或更改生产工艺，需向启东市环保局重新申报。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

附件目录

- 本报告表应附以下附件、附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目平面和厂区平面布置图

附图3  建设项目四周概况图

附图4  生态红线图

附件1  备案通知书

附件2  企业营业执照

附件3  企业法人身份证

附件4  土地证明及租赁合同

附件5  环境监测报告

附件6  申请书

附件7  环评委托书

附件8  环评合同

附件9  承诺书

附件10 原有环评批复

附件1  建设项目基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态环境影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

场地清理

土石方

基础工程

主体工程

扫尾工程

固废

固废

噪声

扬尘

锅炉

废气

软水处理系统

蒸汽

轻质柴油

蒸汽使用工段

自来水

软水

废水

锅炉用水

29.14

损耗20.4

冷凝

回流2019.6

软水制备用水

8.74

20.4

2040

并入生活污水中一起处理

1497.64

30

农田灌溉

损耗20.4

20

280

11.85

112.5

270

270

106.65

646.24

图5-4  技改后全厂水平衡图

20

280

300

118.5

750

生活用水

地面清洁用水

生产设备清洗

和面

蒸煮

锅炉用水

冷凝

回流2019.6

软水制备用水

1022.89

20.4

2040

29.14

厌氧生化

隔油池

8.74

地埋式污水处理站

1022.89