宣州区标准良田建设项目土壤监测仪器设备招标技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 数量 (台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定氮仪 | HR-500型 | 1 |  |
| 2 | 超纯水机 | RO-20型 | 1 |  |
| 3 | 超声波清洗器 | 3220D型 | 1 |  |
| 4 | 马沸炉 | SX-4-10 | 1 |  |
| 5 | 气瓶安全储藏柜 | 1800*70*45 | 1 |  |
| 6 | 通风柜 | （钢木结构，实心强化板）150*750*235 | 2 |  |
| 7 | 电子天平 千分之一 | FA2003 | 1 |  |
| 8 | 电子天平 百分之一 | JE-202 | 1 |  |
| 9 | 铂金坩埚（带盖） | 铂金含量>99.95%，附鉴定证书。 | 4 |  |
| 10 | GPS全球定位仪 | 航点：1000个可命名及定义图标字符的航点。 航线：20条航线，每条航线可以包含50个航点（可计算面积和长度） 航迹：15条可自动生成的航线（可计算面积和长度）。导航模式：航点、航线、航迹多种导航模式。 接收机：并行12通道 定位时间：热启动小于10秒，温启动小于40秒，冷启动小于60秒，第一次定位小于120秒。 数据更新率：1次/1秒，连续更新 定位精度：7米DRMS 速度精度：≦0.1米/秒 动态性能：加速度2g 最大高度：18，000米 最大速度：505米/秒 天线;内置高灵敏度天线 | 2 |  |
| 11 | 植物叶绿素测定仪 | 测量精度：正负偏差1.0spad 测量范围：0-99.9spad 重现性：±0.5spad单位以内 测量方式;2波长光学浓度差方式 储藏方式：SD卡 | ２ |  |
| 12 | 土壤养分速测仪 | 可测定土壤肥料植株中氮、磷、钾、有机质含量，酸碱度，浓度数字直读，数码显示屏，一次可同时测四个被测样本，交直流两用。 | 2 |  |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190nm~1100nm 波长最大允许误差：±0.5nm 波长重复性：≦0.2nm 光谱带宽：2nm 杂散光：≦0.05%（t）（在220nm处，以Nal测定，在360nm处， 以NaNO²测定） 透射比测量范围：0.0%（t）~200.0%（t） 吸光度测量范围：-0.300（A）~3.000（A） 透射比最大允许误差：±0.3%（t） 漂移：≦0.001A/h（开机2h后，500nm处）；透射比重复性：≦0.15%（t） 基线平直度：±0.002A（200nm~1050nm） 噪声：100%（t）噪声≦0.15%（t）0%（t）噪声≦0.10%（t） | １ | 需厂方提供 授权证书 |
| 14 | 原子吸收分光光度计 | 工作波段：190nm~900nm 波长示值误差：≦±0.5nm 波长重复性：0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.4nm、2.4nm、5.0nm 分辨力：<40% 基线稳定性：±0.004Abs/30min 特征浓度：铜的特征浓度≦0.04ug/ml/1% 检出限：铜的检出限≦0.008ug/ml 背景校正能力：大于30倍 | 1 | 需厂方提供授权证书 |
| 15 | 智能消解器 | 消解调节：60-190℃ 消解温度：165±0.5℃ 温度准确度：±0.5℃ 定时精度：0.1秒 显示方式：8位LED 消解数量：25支 | 1 |  |
| 16 | 火焰光度计 | 稳定性:用标准溶液连续进样，15s，内仪器示值的相对最大变化量≦3%每分钟测一次，共测定6次仪器示值的相对变化量≦15% 重复性：对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≦3# 线性：K：≦0.005mmol/L（0.0100~0.0800）mmol/L Na：≦0.03mmol/L（0.0500~0.400）mmol/L 检测限：K：检测线≦0.004mmol/L：Na：检测线≦0.008mmol/L 响应时间：<8s 样品吸喷量：<6ml/min | １ | 需厂方提供授权证书 |
| 17 | 小型自动气象站 | 1．可对常规十二种气象因子（大气温度，环境湿度，平均风速风向，瞬时风速风向，降水量，光照时数，太阳直接辐射，露点温度，土壤温度，土壤热通量，土壤水分，叶面湿度）进行直接测量外，还可以选配测量水面蒸发，太阳光合有效辐射等多种要素。自动气象站监测记录仪对测量数据及时间进行采集、存储、显示处理。 2．系统具有标准通讯接口RS232可与微机连接实现数据下载，即可用微机实时监测数据，又可独立 运行显示、存储气象要素值。 3.采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储数据8000条以上，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字图形液晶显示屏，轻触薄膜按键。适合在恶劣农林环境中使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持48小时以上不间断观测。 4. 具有无线网络通讯功能，配备专有的无线通讯器通过GSM网/GPRS网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。 ５.系统采用交直流两用供电方式。 | 1 | 需厂方提供授权证书 |