建设项目环境影响报告表

项目名称：  液压支护产品及道轨精密件加工项目

建设单位：  曲阜中煤亚太装备有限公司(盖章)

编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 液压支护产品及道轨精密件加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 曲阜中煤亚太装备有限公司 |
| 法人代表 | 王领 | 联系人 | 孔德一 |
| 通讯地址 | 曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西 |
| 联系电话 | 13188802490 | 传真 |  | 邮政编码 | 273100 |
| 建设地点 | 曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西 |
| 立项审批部门 | 曲阜市发展和改革局 | 批准文号 | 2018-370881-34-03-047003 |
| 建设性质 | 新建√ 扩建 技改 | 行业类别 及代码 | C3311金属结构制造 |
| 占地面积 （平方米） | 53000 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保 投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 | 2019.12 |
| 工程内容及规模： 项目概况 曲阜中煤亚太装备有限公司位于曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西，企业计划利用厂区现有厂房建设液压支护产品及道轨精密件加工项目，占地面积53000m2，投产后年产15000吨液压支柱、4000吨锻件、1000吨中铁道夹板压板。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）的规定，本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67 金属制品加工制造”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，对项目周围环境状况进行了实地调查，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目地理位置及平面布置 本项目位于曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西，项目东侧为104国道，南侧、西侧、北侧均为其他企业。距离项目最近的环境敏感点为北侧220米的纸坊中和国际城小区，附近无自然保护区、名胜古迹及风景旅游等特殊环境保护目标。 该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，所需各种原材料及水、电等资源供应充足，是项目建设的理想地段。（具体位置见附图1：项目地理位置图）。 该项目利用企业厂区现有厂房。根据生产需要，结合车间布置等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（见附图2：项目平面布置图）。 三、产品方案及规模 项目主要生产各类液压支柱、锻件及中铁道夹板压板。 表1-1 项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 备注 1 液压支柱 15000t/a 需喷漆 2 锻件加工 4000t/a / 3 中铁道夹板压板 1000t/a / 四、建设内容及规模 项目使用现有厂房并新建部分钢结构厂房，在厂房内布置机加工、喷漆房等生产设施，以及相应的公用设施和环保设施，办公室、危废库、给排水等辅助工程、共用工程均依托厂区现有，项目主要组成见表1-2。 表1-2 建设项目组成一览表 工程类别 单项工程名称 面积 工程内容 主体工程 1#机加工车间 1200m2 利用现有厂房，布置机床、磨床、钻床等生产设备 2#机加工车间 12000m2 新建钢结构厂房，布置机床、磨床、钻床等生产设备 1#锻压车间 450m2 新建钢结构厂房，布置压机、空气锤、加热炉等生产设备 2#锻压车间 1500m2 新建钢结构厂房，布置压机、空气锤、加热炉等生产设备 装配线车间 200m2 利用现有厂房，布置装缸机、焊机等生产设备 喷漆线车间 200m2 利用现有厂房，布置喷漆自动线等生产设备 仓库 200m2 利用现有厂房 辅助工程 1#办公楼 400m2 利用现有2层办公楼 2#办公楼 3000m2 新建2层办公楼 传达室 100m2 利用现有传达室 五、主要原辅材料 本项目产品主要原材料及辅助材料年消耗量见下表： 表1-3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 原材料 年用量 存储地点 来源 1 钢管 12000t 生产车间 外购 2 圆钢 12000t 生产车间 外购 3 方钢 3500t 生产车间 外购 4 焊条 18t 生产车间 外购 5 焊丝 15t 生产车间 外购 6 油漆 1t 随买随用 外购 7 稀释剂 1t 随买随用 外购 8 水性漆 5t 随买随用 外购 9 切削液 6t 随买随用 外购 本项目的油漆、稀释剂配料比为1：1，水性漆、水配料比为1:0.4，主要成分见下表。 表1-4 漆成分一览表 序号 名称 用量t/a 成分/规格 1 油漆 1 聚酯树脂80%、填料5%、颜料5%、助剂1%、200#溶剂油9% 2 稀释剂 1 二甲苯20%、200#溶剂油80% 3 水性漆 5 聚酯树脂60%、填料10%、颜料10%、助剂5%、水15% 参照山东省环境保护厅关于印发《汽车制造业、家具制造业、铝型材工业挥发性有机物(VOCs)排放量核算办法—物料衡算法》的通知（鲁环函〔2017〕141号），含有VOCs的物料中VOCs质量百分含量，单位：%；数据按以下优先顺序采用：①有资质检测机构出具的有机类物料的检测分析报告中VOCs 含量；②供货商提供的质检报告(MS/DS文件)，如文件中的物料含量数据为百分比范围，取其范围中值；③无法获取 VOCs含量比例的，按文件附件取值。本项目使用的防锈漆和稀释剂取得了生产企业提供的成分，故以生产企业提供的涂料组分作为计算依据。工作漆（即配方后的油漆和稀释剂混合液）及水性漆工作漆（计配方后的水性漆和纯净水的混合液）的主要成分见下表。 表1-5 工作漆成分一览表 原料 组成 含量（%） 油漆工作漆 固份 45 挥发份 总量（VOCs） 55 水性漆工作漆 固份 57 挥发份 总量（VOCs） 43 根据业主提供的相关资料，本项目漆用量见下表。 设计喷漆厚度为50微米，年喷漆和晾干工作时间共3600h。 涂料用量采用以下公式计算： m=ρδsη×10-6/（NV·ε） 其中：m—单种涂料用量（t）； ρ—该涂料密度，（g/cm3）； δ—涂层厚度（干膜厚度）（μm）； s—涂装面积（m2）； η—该涂料所占总涂料比例（%）； NV—该涂料的体积固体份（%）； ε—上漆率（%） 根据本项目工艺和企业提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），确定本项目平均上漆率≥70%。根据企业提供油漆组分计算可知，本项目油漆的用量如下。 表1-6项目漆用量 名称 用量 油漆 1t/a 稀释剂 1t/a 水性漆 5t/a 水 2t/a 六、生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表1-7 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 1 普通车床 8 2 数控车床 10 3 数控铣端面机床 1 4 外圆磨床 3 5 管螺纹车床 1 6 深孔钻床 3 7 平面磨床 1 8 摇臂钻床 5 9 立钻 2 10 铣床 3 11 数控铣床 1 12 深孔控床 3 13 压力机 2 14 空气锤 2 15 螺杆压缩机 1 16 天然气炉 1 17 中频加热炉 1 18 井式调压炉 3 19 箱式调压炉 2 20 工具磨床 1 21 落地砂轮机 2 22 气动打码机 1 23 环缝自动焊机 4 24 二保焊机 10 25 喷砂机 1 26 试验台 2 27 装缸机 1 28 喷漆自动线 1 七、公用工程 1、给排水 ①给水： 项目用水由厂区现有供水管网提供，可以保证连续稳定正常供水。 项目生产用水主要为水性漆、切削液稀释用水及热处理循环用水，根据建设单位提供的资料，水性漆稀释用水量约2t/a，切削液稀释用水量约150t/a，热处理用水通过一个216立方的循环水池循环使用，定期补充水量约200t/a。 项目劳动定员235人，用水量按30L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为2115t/a。 ②排水： 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。 水性漆、切削液稀释用水及热处理循环用水全部蒸发损耗，不外排，职工生活污水按生活用水的80%计，产生量为1692t/a，经化粪池滞留后由环卫部门定期清运。 项目给排水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡图 m3/a 2、用电 电源使用厂区现有电网供电，年用电量为480万度，能够满足生产、生活需要。 3、供热 本项目生产使用电能，其中热处理用的天然气炉使用天然气，年用气量约76.8万m³，由市政天然气管网通过管道提供。 4、其他 职工人数：本项目职工人数为235人。 工作制度：项目全年生产时间为300天，实行单班8小时，四班工作制。 七、项目选址及建设可行性分析 1、项目与产业政策符合性分析 该项目生产不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的鼓励类、限制类项目，为允许建设项目，符合国家的产业政策。 2、项目与区域规划的符合性 项目位于企业现有厂区内，用地为工业建设用地，符合区域用地规划。项目为金属结构制造项目，不属于重污染、高耗能项目，符合当地产业发展规划。 3、项目选址合理性分析 本项目使用本企业现有厂区内厂房，不新增用地，四周无住宅、学校、医院等人员聚集区。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。综上所述，本项目选址合理。 4、“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《济宁市生态保护红线规划（2016-2020）》，本项目不在济宁市生态保护红线范围内。距离本项目最近的生态保护红线区为“泗河曲阜段生物多样性维护、水源涵养生态保护区”，满足《济宁市生态保护红线规划（2016-2020）》要求。项目与济宁市生态保护红线规划区位置关系图见附图3。 （2）环境质量底线 根据 公布的环境质量资料，济宁市环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、噪声、固废等，采取相应的污染防治措施后， 各类污染物能够做到达标排放或零排放，不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中主要用水为生活用水，依托市政供水管网；项目用地为现有厂房，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为金属结构制造项目，不属于重污染、高耗能项目，符合当地产业发展规划。不在区域投资项目负面清单范围内，可按程序办理环评审批。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 5、环发[2012]77号文符合性 本项目为机加工建设项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在运营过程中，未构成重大危险源，不存在重大的环境风险。 八、经济技术指标及其它 项目总投资15000万元，年生产300天，实行单班8小时，四班工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁现有厂房、购置生产设备从事生产，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地质、地貌条件 曲阜位于山东省西南部，北依泰山，南瞻凫峄，东连泗水，西抵兖州。地理座标为东经116°51' -117°13'，北纬35°29' - 35°49' 。南北最大纵距35.8公里，东西最大横距25公里，总面积895.93平方公里。境内百余座山头绵亘在东、北、南三面边境线上，群山内侧散布着几十个大小不等的阜丘，中西部为大片的肥田沃土。山丘与平原之比为3：7，构成了东北高、西南低的基本地势。最高点是北部的凤凰山，海拔548. 1米，最低点在西南部的程庄，海拔47米，城区中心海拔60.5米。 项目位于曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，且厂址附近无自然保护区、风景旅游区、濒危珍稀野生动植物分布，适宜项目建设。（见附图1项目地理位置图）。 1、地质构造 汶泗断裂：境内为区域上所称之汶泗断层的中段，被第四系覆盖，于吴村的北面通过，走向通东西、倾向北，北盘上升， 南盘下降，活动时间为古生代一一燕山期。 2、工程地质 本区覆盖层为第四系松散沉积物，由东向西，颗粒由粗变细，厚度由大变小，层次逐渐增多。城区综合柱状图是：第一层厚8米左右，以亚砂土、粉细土为主；第二层厚10米左右，该层上都为亚砂土碎石，下部为亚砂土类姜石;第三层厚2. 5 米，为亚砂土类花岗石碎石；第四层厚99米，为第二系红色砂岩，地层承压力吁10 - 15吨/平方米。本区抗震裂度为7度。 3、水文地质 为寒武、奥陶系灰岩裂隙岩溶含水层，在曲阜东南、南部分布。富水区在曲阜一一尼山断层西南的南辛、张曲、石家村一带，岩溶发育深度在300米以内。大片出露于东南部低山丘陵区的灰岩岩层，向北倾伏，为大气降水直接补给区，降水垂直渗入地下后，沿裂隙、岩溶发育带，顺岩层倾伏方向，向北西方向迂流。在曲阜市南石家村一带形成自流排泄区，单井出水量在 5000-7500m3/d左右，水质良好，矿化度0.16-0.76克/升，为重碳酸钙水型。目前，这套含水层刚刚开始被城市供水、农业灌溉开发所利用。 曲阜地形地貌位置处于鲁中南低山丘陵与鲁西平原的交接地带，属泰、沂、蒙沂山前冲积扇的中上部。北、东、南三面环山，丘陵起伏:中西部是泗、沂河冲积平原，为鲁西南平原的东北角。地形总特征是北高南低，东高西低，自然由东北向西南呈倾斜状态。 境内低山丘陵面积为198.90平方公里，占面积的22.2%；泗、沂河冲积平原面积631.01平方公里，占总面积的70.9%。境内最高点曲阜北部的凤凰城，海拔548.1米；最低点是西南部的程家庄附近，海拔47米；城区中心海拔60.5米。南北相对高差501.1米，东西相对高差273.4米。从东北部老虎窝山至西南部的程家庄长39公里，比降为1/650。 曲阜大地构造位置上处于中朝准地台鲁西断隆的中北部偏西，处于荷泽～尼山凸起与曲阜凹陷的交接部位。境内地层出露不甚连续，断裂构造发育，岩浆作用微弱。项目利用现有厂房进行生产，厂址为平原地带。 二、气候、气象条件 曲阜属暖温带季风性大陆气候，四季分明，降水较为丰沛，具有多春旱、夏季多雨、秋季干旱、冬季干冷少雪的气候特点。境内年平均太阳辐射热量120千卡/平方公里，常年平均日照时数2433小时，常年平均气温13.6°C，常年降雨量666.3毫米，常年无霜期199天，年平均风速2.4米/秒。本地区的主要自然灾害有旱、涝、雹和干热风等。 1、气温 历年一般7月平均气温最高，1月份平均气温最低。极端最高温40.30℃（1996年7月19日）极端最低气温-18.1℃ (1967年1月25日)。年平均气温13.5℃。 2、降雨 降雨较为充沛，具有春季多旱、夏季多雨、秋季干旱、冬季干冷少雪的特点，常年降雨量666.3毫米。 3、蒸发量 蒸发量最大月份为5-7月，月蒸发量250-300毫米，蒸发量最小月份为12-2月份，月蒸发量小于50毫米，年蒸发量平均为1768.7毫米。 4、风向 夏季盛行南风(风向频率10%)，冬季盛行东北风(风向频率14%)，平均风速2.7m/s。 三、水文条件 本项目地表水属淮河流域南四湖水系，共有大小河流14条，主要有泗河、沂河、蓼河、崄河4条河流。过境的泗、沂河为东西向骨干河道自东向西横贯全境，河流总长度245.9公里。泗河发源于新泰市太平顶山西侧，出东往西经泗水县、曲阜市后转向西南流经40公里后汇入南四湖，全长159公里，流域面积2366平方公里。主要支流有沂河、郭泗河、衡庙河、纸坊河及竹子园干沟。沂河发源于邹城市凤凰山，上游有尼山水库， 由东向西流经曲阜市区，在曲阜市粉店坝处汇入泗河，其主要支流有寥河、响河、蒋沟河及诛水河。目前沂河己成为曲阜市泄洪、纳污主要河道，其上游在丰水期有水，枯水期时常断流。 距离项目最近的地表水系泗河，水环境质量功能区属Ⅳ类区。 四、生物资源条件 全市生物资源繁多。粮食作物15种，115个品种，主要有小麦、玉米、高梁、谷子、绿豆、地瓜、大豆、水稻等。经济作物主要有棉花、花生、芝麻等。常种的蔬菜、瓜果类作物有40余种。各类花卉135种，其中:兰花为“市花”。药材120余种。林木有乔、灌、花木140种及变种。经济树主要有苹果、桃、杏、梨、山渣等29种。观赏树有桧柏、银杏、雪松、丁香等49种，其中:桧柏为“市树”。水生植物26种。畜禽主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、鸡、鸭、鹅、兔等。各种鸟类29种，其中:鹭鸶为“市鸟”。还有野生兽类10余种，昆虫类30余种。水生动物主要有鱼类、虾类、贝类等。 项目区周边无重点自然保护区、风景名胜区、重点保护文物、历史古迹等。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据济宁市大气环境质量2017年全年14县市区排名，济宁市全年，全市环境空气质量综合指数平均为6.28，同比改善10.5%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为61微克/立方米，同比改善16.4%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为103微克/立方米，同比改善11.2%；二氧化硫（SO2）平均浓度为24微克/立方米，同比改善31.4%；二氧化氮（NO2）平均浓度为38微克/立方米，同比改善9.5%；优良天平均为216天，同比改善4.8个百分点。 其中，曲阜市二氧化硫（SO2）平均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）平均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为95微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为58微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）主要超标原因是道路扬尘造成的。 二、地表水环境 项目附近的地表水径流主要为泗河。 2016年，泗河水质状况有所改善，所有监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。 CODcr：各监测断面浓度范围为10.2mg/L~23.3mg/L，均值18.4 mg/L，最高浓度出现在龙湾店闸。 氨氮：各监测断面浓度范围为0.352mg/L~1.12mg/L，均值0.671mg/L，最高浓度出现在书院桥。 能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。 三、地下水环境 曲阜市2016年生活饮用水源地水质较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。2016年对自来水公司水厂进行每月一次的例行监测，全年所测指标全部达标，F值为0.708，水质级别为优良。 四、声环境 2016年曲阜市交通噪声14个监测点平均等效声级68.3dB，区域环境噪声昼间平均等效声级51.7dB，区域噪声与去年相比变化不大，能够满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类、4a类标准，声环境质量较好。 五、生态环境 曲阜市境内有各类动物200余种。草本植物包括农作物和自然植被。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在评价区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景旅游等特殊环境保护目标，具体见附图4。 表3-1 建设项目周边环境敏感目标一览表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 环境功能 环境空气 纸坊中和国际城小区 北 220 二类区 李庄村 东北 850 诸魏村 南 1400 王庄镇纸坊小学 西 950 地表水 泗河 南 1800 Ⅳ类功能区 地下水 厂址附近的浅层 地下水 -- -- Ⅲ类 声环境 厂界周围 -- -- 2类区

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地 面 水：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准； 表4-1 地表水环境质量IV类标准 单位：mg/L 项 目 pH 溶解氧 CODCr BOD5 标准值 6～9 ≥3.0 ≤30 ≤6 项 目 总磷 氨氮 石油类 挥发酚 标准值 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.01 地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目 pH（无量纲） 总硬度 总大肠菌群（MPNb/100ml） 亚硝酸盐 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤1.0 项 目 溶解性总固体 氯化物 硝酸盐 挥发酚 标准值 ≤1000 ≤250 ≤20 ≤0.002 环境空气： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 项目 标准值 单位 标准来源 1 SO2 小时值0.50 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 日均值0.15 mg/m3 2 NO2 小时值0.20 mg/m3 日均值0.08 mg/m3 3 PM10 日均值0.15 mg/m3 4 PM2.5 日均值0.075 mg/m3 声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 2 居住、商业、工业混杂区 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 噪 声： 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称 标准文号 单位 级别 标准限值 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 dB(A) 2类 昼间 夜间 60 50 废 气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 二甲苯、VOCs排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，其中VOCs参照执行非甲烷总烃标准； 表4-6 大气污染物排放标准 污染物名称 标准要求 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 颗粒物 10 3.5 1.0 二氧化硫 50 2.6 / 氮氧化物 100 0.77 / 二甲苯 70 1.0 1.2 VOCs 120 10 4.0 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无外排废水。无新增COD和氨氮总量； 项目采用燃气设施，有二氧化硫、氮氧化物产生，其产生量分别约0.1536t/a、0.8621t/a。需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

建设期工程分析： 本项目建设钢结构厂房，施工期间短，对环境影响较小。 营运期工程分析： 一、工艺流程及产污环节 图5-1 项目液压支架生产工艺及产污环节 注：N：噪音，G：废气，S：固废 液压支架生产工艺及产污环节说明： 原料下料 根据原材料特性及产品不同尺寸的要求，使用车床等进行下料将原材料加工成合适的尺寸。 机加工 使用车床、钻床等机加工设备进行粗加工，经热处理后使用喷砂机进行喷砂，再次使用车床、钻床、铣床、磨床等设备进行粗加工和精加工，将机加工后的毛坯件进行焊接成半成品。委托外协单位进行外协电镀，完成后经试验台进行试压检验，不合格品重新组装至合格。 喷漆 将合格品运至喷漆线车间内进行自动喷漆，经电加热烘干固化（其中水性漆自然晾干）后即为产品。 图5-2 项目中铁道夹板压板、锻件生产工艺及产污环节 注：N：噪音，G：废气，S：固废 原料下料 根据原材料特性及产品不同尺寸的要求，使用车床等进行下料将原材料加工成合适的尺寸。 锻造 使用天然气炉或中频电炉加热后使用压力机、空气锤等进行锻造，经热处理后使用喷砂机进行喷砂，即为成品。 表5-1 项目生产过程产排污环节一览表 类别 污染源 主要污染物 处理措施 废气 天然气炉 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 15米排气筒排放 喷砂工序 粉尘 布袋除尘器+15m排气筒排放 焊接工序 粉尘 集气罩+焊烟净化器 喷漆、固化工序 颗粒物、二甲苯、VOCs 过滤棉+活性炭吸附+光氧催化处+15m排气筒排放 废水 职工 生活污水 化粪池处理后定期外运做农肥 噪声 机加工设备 LeqA 隔声减震、厂房遮挡 固体废物 下料、机加工 边角料 外售给物资回收部门 焊接 焊渣 外售给物资回收部门 除尘器 收集的粉尘 外售给物资回收部门 喷漆 废过滤棉 委托有资质单位处理 漆桶 废灯管 废活性炭 生产过程 废切削液 委托有资质单位处理 废润滑油 废液压油 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运 二、污染源分析： 1、废水 本项目产生的废水包括生产废水及生活污水。 1）生产废水 水性漆、切削液稀释用水及热处理循环用水全部蒸发损耗，不外排。 2）生活污水 项目产生废水为职工生活污水，生活污水产生量1692t/a，经化粪池滞留后由环卫部门定期清运。 本项目废水产生情况及处理措施见下表： 表5-2 项目废水产生情况及处理措施 废水量 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 处理措施 生活污水1692m3/a CODCr 300 0.5076 经化粪池滞留后由环卫部门定期清运 BOD5 180 0.3046 SS 200 0.3384 氨氮 25 0.0423 项目无生产废水产生及排放。 2、大气污染物 本项目机床、磨床等机加工设备生产时使用切削液，无粉尘产生，故生产产生的废气为天然气炉中天然气燃烧产生的烟气，喷砂工序产生的粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘及喷漆、固化废气。 （1）有组织废气为天然气炉中天然气燃烧烟气，喷砂工序粉尘，喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs 1）天然气炉中天然气燃烧烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 项目燃气锅炉采用天然气（总硫（以硫计）≤60mg/m3）加热，根据企业提供资料，项目新增年使用天然气量约为76.8万m3。天然气是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》 4430热力生产和供应行业中天然气燃烧产排污系数表。每燃烧1万m3燃料气，其废气量为136259.17标立方米，二氧化硫为2kg，氮氧化物为18.71kg，烟尘为1.2kg。据此计算，废气量为76.8万m3/a×136259.17÷10-4=1046.47万m3/a，污染物产生浓度、产生量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：137.3mg/m3、1.4369t/a。 天然气经低氮燃烧（氮氧化物处理效率为40%）后，通过15m高排气筒排放。污染物排放浓度、排放量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：82.38mg/m3、0.8621t/a。 2）喷砂工序粉尘 本项目在喷砂过程中产生粉尘，类比同行业可知，粉尘产生浓度约为600mg/m3，经设备布袋除尘器（除尘率≥99%）收集处理后沿1根15米高的排气筒排放，有组织粉尘产生量约6.48t/a，废气量约3000m3/h，有组织粉尘排放量为0.065t/a、排放浓度为6mg/m3、排放速率为0.018kg/h。 3）喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs 项目对产品进行喷漆，并设置喷漆房，年喷漆、晾干总运行时间为3600h，废气通过滤棉+活性炭吸附+光氧催化处理后，经15m排气筒排放。烘干工序位于喷漆房内，油漆采用电烘干方式，水性漆采用自然晾干方式。烘干、晾干废气依托喷漆废气环保设施进行处理。 项目用漆物料平衡： 图5-2 项目用漆物料平衡图（t/a） 项目二甲苯平衡： 图5-3 项目二甲苯平衡图（t/a） 项目VOCs平衡： 图5-4 项目VOCs平衡图（t/a） 本项目喷漆室设置1套过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒，配备风机风量5000m3/h。根据物料平衡，喷漆和晾干废气中漆雾、二甲苯和VOCs产生量分别为1.47t/a、0.196t/a和1.323t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs产生浓度分别为81.7mg/m3、10.9mg/m3、73.5mg/m3，项目过滤棉处置效率按95%计，活性炭吸附+光氧催化对二甲苯、VOCs处置效率按90%计，根据项目物料平衡可知，漆雾、二甲苯和VOCs排放量分别为0.074t/a、0.02t/a和0.132t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs排放浓度分别为4.1mg/m3、1.1mg/m3、7.3mg/m3。 （2）无组织废气为焊接烟尘、喷漆房废气 1）焊接烟尘 焊接材料的发尘量为2～5g/kg，本次评价以最大值5g/kg计，焊接过程使用33t/a的焊接材料，则焊接烟尘产生量为0.165t/a，由集气罩（收集效率约80%）收集后经移动式焊烟净化器处理（处理效率约90%）后排放量约0.013t/a，20%未经集气罩收集的焊接烟尘量约0.033t/a，排放量共计0.013＋0.005＝0.046t/a，以无组织形式排放。 2）喷漆、晾干废气 项目喷漆和晾干均在密闭喷漆室中进行。考虑喷漆室密闭性不严逸散挥发，则项目无组织二甲苯、VOCs产生总量为0.004t/a、0.027t/a。 3、噪声 该项目的主要噪声源为各类设备噪声，声压级约为75～95dB(A)。设备布置在生产车间内，安装基础进行了减震处理，车间使用隔声窗，通过车间隔声和距离衰减较少噪声排放。 项目主要噪声源及处理措施见下表： 表5-3 项目噪声产生情况及处理措施 设备 数量 （台/套） 单机噪声水平 治理措施 降噪效果 普通车床 8 85-95 室内、基础减振 20-25 数控车床 10 85-95 室内、基础减振 数控铣端面机床 1 85-95 室内、基础减振 外圆磨床 3 85-95 室内、基础减振 管螺纹车床 1 85-95 室内、基础减振 深孔钻床 3 85-95 室内、基础减振 平面磨床 1 85-95 室内、基础减振 摇臂钻床 5 85-95 室内、基础减振 立钻 2 85-95 室内、基础减振 铣床 3 85-95 室内、基础减振 数控铣床 1 85-95 室内、基础减振 深孔控床 3 85-95 室内、基础减振 压力机 2 85-95 室内、基础减振 空气锤 2 85-95 室内、基础减振 螺杆压缩机 1 80-90 室内、基础减振 工具磨床 1 85-95 室内、基础减振 落地砂轮机 2 80-90 室内、基础减振 环缝自动焊机 4 75-85 室内、基础减振 二保焊机 10 75-85 室内、基础减振 喷砂机 1 80-90 室内、基础减振 试验台 2 80-90 室内、基础减振 装缸机 1 75-85 室内、基础减振 喷漆自动线 1 75-85 室内、基础减振 4、固体废物 项目固体废物为一般固废、危险废物。 （1）一般工业固废：边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾。 ①边角料 主要为下料、机加工工序产生的边角料，产生量约680t/a，收集后外售。 ②焊渣 焊渣产生量约0.33t/a，收集后全部外售。 ③除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为6.534t/a，收集后全部外售。 ④生活垃圾 本项目职工定员235人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，年生产300天，生活垃圾产生量35.25t/a，由环卫部门外运处理。 （2）危险废物 根据国家2016年新修订《国家危险废物名录》中有关规定，项目营运过程中产生的危险废物主要有：废过滤棉（HW49）、漆桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废切削液（HW09）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）。 ①废过滤棉 项目喷漆房运行过程中废过滤棉产生量约2.8t/a。 ②漆桶 漆桶产生量为0.4t/a。 ③废活性炭 活性炭吸附装置运行过程中产生废活性炭，产生量为2.4t/a。 ④废灯管 光氧净化装置产生废灯管，产生量为0.2t/a。 ⑤废切削液 项目生产过程中使用的切削液为循环使用，定期更换，本项目年产生废切削液约6t/a。 ⑥废润滑油 项目机加工设备维修保养时会产生废润滑油，产生量约2t/a。 ⑦废液压油 项目压力机定期更换下来的废液压油，产生量约1t/a。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目工程分析中危险废物汇总表见表5-4，项目危废暂存间基本情况见表5-5。 表5-4 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废过滤棉 HW49 900-041-49 2.8t/a 喷漆房 固态 油漆 废油漆 每年/次 T，I 建设危废间，分区存放，防雨防渗暂存，委托有资质单位处置 2 漆桶 HW49 900-041-49 0.4t/a 喷漆房 固态 油漆 废油漆 每年/次 T，I 3 废活性炭 HW49 900-041-49 2.4t/a 喷漆房 固态 油漆 废油漆 每年/次 T，I 4 废灯管 HW29 900-022-29 0.2t/a 喷漆房 固态 油漆 废油漆 每年/次 T，I 5 废切削液 HW09 900-006-09 6t/a 切割加工 液态 油/水混合物 油/水混合物 每年/次 T 6 废润滑油 HW08 900-214-08 2t/a 机加工设备 液态 废润滑油 废润滑油 每年/次 T，I 7 废液压油 HW08 900-218-08 1t/a 压力机 液态 废液压油 废液压油 每年/次 T，I 表5-5 危废暂存间基本情况表 序号 贮存场所（设施） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废过滤棉 HW49 900-041-49 2#车间东北角 20m2 密闭、桶装 3t 1年 2 漆桶 HW49 900-041-49 密闭、桶装 0.5t 1年 3 废活性炭 HW49 900-041-49 密闭、桶装 3t 1年 废灯管 HW29 900-022-29 密闭、桶装 0.5t 1年 4 废切削液 HW09 900-006-09 密闭、桶装 7t 1年 5 废润滑油 HW08 900-214-08 密闭、桶装 3t 1年 6 废液压油 HW08 900-218-08 密闭、桶装 2t 1年

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物处理前 | 污染物处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 大气污染物 | 天然气炉 | 颗粒物（有组织） | 8.81mg/m3 | 0.0922t/a | 8.81mg/m3 | 0.0922t/a |
|  |  | 二氧化硫（有组织） | 14.68mg/m3 | 0.1536t/a | 14.68mg/m3 | 0.1536t/a |
|  |  | 氮氧化物（有组织） | 137.3mg/m3 | 1.4369t/a | 82.38mg/m3 | 0.8621t/a |
|  | 喷砂 | 颗粒物（有组织） | 600mg/m3 | 6.48t/a | 6mg/m3 | 0.065t/a |
|  | 喷漆、固化工序 | 颗粒物（有组织） | 81.7mg/m3 | 1.47t/a | 4.1mg/m3 | 0.074t/a |
|  |  | 二甲苯（有组织） | 10.9mg/m3 | 0.196t/a | 1.1mg/m3 | 0.02t/a |
|  |  | VOCs（有组织） | 73.5mg/m3 | 1.323t/a | 7.3mg/m3 | 0.132t/a |
|  | 焊接工序 | 粉尘（无组织） | -- | 0.165t/a | ＜1.0mg/m3 | 0.046t/a |
|  | 喷漆、晾干工序 | 二甲苯（无组织） | -- | 0.004t/a | ＜0.2mg/m3 | 0.004t/a |
|  |  | VOCs（无组织） | -- | 0.027t/a | ＜2.0mg/m3 | 0.027t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1692m3/a | CODCr | 300mg/L | 0.5076 t/a | 经化粪池滞留后由环卫部门定期清运 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.3046 t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.3384 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0423 t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 35.25t/a | 环卫部门处理 |
|  | 生产 | 边角料 | 680t/a | 外售给物资回收部门 |
|  |  | 焊渣 | 0.33t/a | 外售给物资回收部门 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 6.534t/a | 外售给物资回收部门 |
|  |  | 废过滤棉 | 2.8t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 漆桶 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.4t/a |  |
|  |  | 废灯管 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废切削液 | 6t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 2t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 1t/a |  |
| 噪 声 | 设备运转噪声 | 75-95dB(A) | 50～60dB(A) |
| 其他 | -- |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目生产过程产生的废气、废水、固体废物均能进行有效的处理和控制，能达标排放，对当地生态环境基本没有影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设钢结构厂房，施工期间短，对环境影响较小。 营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 本项目机床、磨床等机加工设备生产时使用切削液，无粉尘产生，故生产产生的废气为天然气炉中天然气燃烧产生的烟气，喷砂工序产生的粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘及喷漆、固化废气。 （1）有组织废气为天然气炉中天然气燃烧烟气，喷砂工序粉尘，喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs 1）天然气炉中天然气燃烧烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 项目燃气锅炉采用天然气（总硫（以硫计）≤60mg/m3）加热，根据企业提供资料，项目新增年使用天然气量约为76.8万m3。天然气是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。废气量为76.8万m3/a×136259.17÷10-4=1046.47万m3/a，污染物产生浓度、产生量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：137.3mg/m3、1.4369t/a。 天然气经低氮燃烧（氮氧化物处理效率为40%）后，通过15m高排气筒排放。污染物排放浓度、排放量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：82.38mg/m3、0.8621t/a。则SO2、NOx及烟尘排放浓度均可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求。 2）喷砂工序粉尘 本项目在喷砂过程中产生粉尘，类比同行业可知，粉尘产生浓度约为600mg/m3，经设备布袋除尘器（除尘率≥99%）收集处理后沿1根15米高的排气筒排放，有组织粉尘产生量约6.48t/a，废气量约3000m3/h，有组织粉尘排放量为0.065t/a、排放浓度为6mg/m3、排放速率为0.018kg/h。有组织粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 3）喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs 项目对产品进行喷漆，并设置喷漆房，年喷漆、晾干总运行时间为3600h，废气通过滤棉+活性炭吸附+光氧催化处理后，经15m排气筒排放。烘干工序位于喷漆房内，油漆采用电烘干方式，水性漆采用自然晾干方式。烘干、晾干废气依托喷漆废气环保设施进行处理。 本项目喷漆室设置1套过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒，配备风机风量5000m3/h。根据物料平衡，喷漆和晾干废气中漆雾、二甲苯和VOCs产生量分别为1.47t/a、0.196t/a和1.323t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs产生浓度分别为81.7mg/m3、10.9mg/m3、73.5mg/m3，项目过滤棉处置效率按95%计，活性炭吸附+光氧催化对二甲苯、VOCs处置效率按90%计，根据项目物料平衡可知，漆雾、二甲苯和VOCs排放量分别为0.074t/a、0.02t/a和0.132t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs排放浓度分别为4.1mg/m3、1.1mg/m3、7.3mg/m3。漆雾排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求， 二甲苯、VOCs排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 综上，有组织废气不会对环境造成明显影响。 （2）无组织废气为焊接烟尘；喷漆房废气 1）焊接烟尘 焊接烟尘由集气罩（收集效率约80%）收集后经移动式焊烟净化器处理（处理效率约90%）后排放，排放量共计0.046t/a，以无组织形式排放。 2）喷漆、晾干废气 项目喷漆和晾干均在密闭喷漆室中进行。考虑喷漆室密闭性不严逸散挥发，则项目无组织二甲苯、VOCs产生总量为0.004t/a、0.027t/a。 利用估算模式计算厂区无组织颗粒物、二甲苯、VOCs对区域大气环境的影响，预测参数及结果见表7-1。 表7-1 大气污染物无组织排放情况 排放源 污染物 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 最大落地点浓 度（mg/m3） 出现距 离（m） 厂界影响mg/m3 厂区 颗粒物 0.046 0.0128 0.0006365 471 0.0003617 二甲苯 0.004 0.0011 5.47E-5 471 3.108E-5 VOCs 0.027 0.0075 0.0003729 471 0.0002119 根据上表预测结果，厂区无组织颗粒物、二甲苯、VOCs排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中相关无组织排放浓度限值要求。 综上所述，本项目废气均得到了妥善处理，废气排放能够满足相关标准要求， 对周围环境的影响较小。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。 本工程的无组织废气源为极少量处理后的焊接烟尘及喷漆房逸散挥发的无组织二甲苯、VOCs，预测厂界均无超标点，项目无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 任城区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见表7-2。卫生防护距离计算结果见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 470 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物名称 排放速率kg/h 面源面积m 卫生防护距离m 最终设定卫生防护距离m 厂区 颗粒物 0.0128 270×250 0.058 50 二甲苯 0.0011 0.019 50 VOCs 0.0075 0.012 50 确定本项目厂区卫生防护距离为100m，根据现场敏感目标调查，厂区周边100m范围内无医院、学校、食品厂等，距离项目厂区最近的环境敏感点为厂区北侧220米的纸坊中和国际城小区，厂区周边100m范围内均为其他企业，能够满足本项目卫生防护距离要求，不涉及环境搬迁。项目卫生防护距离包络图见附图5。 本环评要求，在项目厂区卫生防护距离内，不能建设医院、学校、食品厂等敏感单位。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目产生的废水包括生产废水及生活污水。 1）生产废水 水性漆、切削液稀释用水及热处理循环用水全部蒸发损耗，不外排。 2）生活污水 项目产生废水为职工生活污水，生活污水产生量1692m3/a，经化粪池滞留后由环卫部门定期清运。 本项目无外排废水，对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目化粪池及废水收集管道全部进行防渗处理，废水不直接与地表联系，对地下水影响很小。 3、声环境影响分析 项目车间内的噪声源主要为设备运转噪声，噪声值为75～95dB(A)。设备设置在室内，安装基础进行了减震处理，加强车间的隔音措施，车间尽量少开启门窗。 噪声影响预测分析 预测模式： 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 由于设备均置于车间内部，经采取上述措施及厂房隔声后，车间排放噪声声级约为73.03dB(A)。考虑各噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应、绿化吸噪等影响因素，厂界噪声级别预测值如下： 表7-4 主要噪声设备声级预测值单位：dB（A） 预测点 东厂界（10m） 西厂界（5m） 南厂界（20m） 北厂界（50m） 昼间预测值 53.81 51.27 55.64 52.51 夜间预测值 42.53 41.72 46.22 43.38 经过上述预测可知，厂界处噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求，可见设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过车间隔声以及厂区距离的衰减后，可满足标准要求。 4、固体废物影响分析 项目固体废物为一般固废、危险废物。 （1）一般工业固废：边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾。 ①边角料 主要为下料、机加工工序产生的边角料，产生量约680t/a，收集后外售。 ②焊渣 焊渣产生量约0.33t/a，收集后全部外售。 ③除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为6.534t/a，收集后全部外售。 ④生活垃圾 本项目职工定员235人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，年生产300天，生活垃圾产生量35.25t/a，由环卫部门外运处理。 （2）危险废物 根据国家2016年新修订《国家危险废物名录》中有关规定，项目营运过程中产生的危险废物主要有：废过滤棉（HW49）、漆桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废切削液（HW09）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）。 ①废过滤棉 项目喷漆房运行过程中废过滤棉产生量约2.8t/a。 ②漆桶 漆桶产生量为0.4t/a。 ③废活性炭 活性炭吸附装置运行过程中产生废活性炭，产生量为2.4t/a。 ④废灯管 光氧净化装置产生废灯管，产生量为0.2t/a。 ⑤废切削液 项目生产过程中使用的切削液为循环使用，定期更换，本项目年产生废切削液约6t/a。 ⑥废润滑油 项目机加工设备维修保养时会产生废润滑油，产生量约2t/a。 ⑦废液压油 项目压力机定期更换下来的废液压油，产生量约1t/a。 本项目车间地面均采用水泥硬化地面，且固体废物只在厂内作短时间的堆放，对环境产生的影响较小。一般固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单的标准要求。 本项目利用厂区现有危废仓库用于危险废物暂存，危废仓库按照要求进行防渗、防泄漏等处理，危险废物转移严格执行转移联单要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到有效处理，不会对项目区外环境产生明显影响。 5、风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。本项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大危险源，环境风险很小。 6、环境监测计划 本项目的监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。 1、竣工验收监测 建设单位在项目正产投产后应及时和具有验收监测资质的单位取得联系，对建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并组织环保竣工验收。 2、营运期的常规监测 （1）对项目的废气处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。 （2）定期委托有资质单位对项目外排废气、噪声进行监测。 （3）及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施 表7-5 污染源监测计划 监测位置 监测频率 监测项目 监测单位 有组织废气排气口 每季度一次 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、VOCs 委托资质单位 厂界 每季度一次 颗粒物、二甲苯、VOCs 厂界噪声 每年一次 昼、夜 固废 每月统计1次 统计种类、产生量、处理方式、去向 7、项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收一览表详见表7-6。 表7-6 环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 采取措施 验收内容 废气 天然气炉 低氮燃烧+15m排气筒排放 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）表2重点控制区限值（颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤50 mg/m3、氮氧化物≤100 mg/m3），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（颗粒物≤3.5kg/h，厂界无组织颗粒物≤1.0mg/m3，二甲苯≤70mg/m3，二甲苯≤1,0kg/h，厂界无组织二甲苯≤1.2mg/m3，非甲烷总烃≤120mg/m3，非甲烷总烃≤10kg/h，厂界无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3） 喷砂工序 布袋除尘器+15m排气筒排放 喷漆、固化工序 过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒排放 焊接工序 集气罩+焊烟净化器 噪声 机械噪声 合理布置，减震、隔声 减振、隔声等降噪设施的落实情况，厂界 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准要求 废水 生活污水 经化粪池滞留后由环卫部门定期清运 无外排废水 固废 生活垃圾 统一收集，由市政环 卫部门清运处理 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 边角料 外售综合处理 焊渣 除尘器收集的粉尘 废过滤棉 委托有资质单位处理 危废库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，有危险废物委托处理协议、转运五联单等处理资料 漆桶 废活性炭 废灯管 废切削液 废润滑油 废液压油

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m排气筒排放 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）表2重点控制区限值，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒排放 |  |
|  | 喷漆、固化工序 | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒排放 |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 集气罩+焊烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池滞留后由环卫部门定期清运，项目无外排废水 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 生产 | 边角料 | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托有资质单位处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求 |
|  |  | 漆桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 采用基础减震、车间隔声、安装隔声窗、厂区距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其他 | -- |
| 生态保护措施及预期效果 厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 曲阜中煤亚太装备有限公司位于曲阜市王庄镇工业园姚王路口北100米路西，企业计划利用厂区现有厂房建设液压支护产品及道轨精密件加工项目，占地面积53000m2，投产后年产15000吨液压支柱、4000吨锻件、1000吨中铁道夹板压板。 2、规划符合性 项目位于企业现有厂区内，用地为工业建设用地，符合区域用地规划。项目为金属结构制造项目，不属于重污染、高耗能项目，符合当地产业发展规划。 3、政策符合性 该项目生产不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的鼓励类、限制类项目，为允许建设项目，符合国家的产业政策。 4、周围环境质量现状 （1）环境空气 根据济宁市大气环境质量2017年全年14县市区排名，济宁市全年，全市环境空气质量综合指数平均为6.28，同比改善10.5%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为61微克/立方米，同比改善16.4%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为103微克/立方米，同比改善11.2%；二氧化硫（SO2）平均浓度为24微克/立方米，同比改善31.4%；二氧化氮（NO2）平均浓度为38微克/立方米，同比改善9.5%；优良天平均为216天，同比改善4.8个百分点。 其中，曲阜市二氧化硫（SO2）平均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）平均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为95微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为58微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）主要超标原因是道路扬尘造成的。 （2）水环境 项目附近的地表水径流主要为泗河。 2016年，泗河水质状况有所改善，所有监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。 CODcr：各监测断面浓度范围为10.2mg/L~23.3mg/L，均值18.4 mg/L，最高浓度出现在龙湾店闸。 氨氮：各监测断面浓度范围为0.352mg/L~1.12mg/L，均值0.671mg/L，最高浓度出现在书院桥。 能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。 曲阜市2016年生活饮用水源地水质较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。2016年对自来水公司水厂进行每月一次的例行监测，全年所测指标全部达标，F值为0.708，水质级别为优良。 （3）声环境 2016年曲阜市交通噪声14个监测点平均等效声级68.3dB，区域环境噪声昼间平均等效声级51.7dB，区域噪声与去年相比变化不大，能够满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类、4a类标准，声环境质量较好。 5、营运期的主要污染及环境影响结论 （1）废气： 本项目机床、磨床等机加工设备生产时使用切削液，无粉尘产生，故生产产生的废气为天然气炉中天然气燃烧产生的烟气，喷砂工序产生的粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘及喷漆、固化废气。 1）有组织废气为天然气炉中天然气燃烧烟气，喷砂工序粉尘，喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs ①天然气炉中天然气燃烧烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 项目燃气锅炉采用天然气加（总硫（以硫计）≤60mg/m3）热，根据企业提供资料，项目新增年使用天然气量约为76.8万m3。天然气是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。废气量为76.8万m3/a×136259.17÷10-4=1046.47万m3/a，污染物产生浓度、产生量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：137.3mg/m3、1.4369t/a。 天然气经低氮燃烧（氮氧化物处理效率为40%）后，通过15m高排气筒排放。污染物排放浓度、排放量分别为：烟尘：8.81mg/m3、0.0922t/a；SO2：14.68mg/m3、0.1536t/a；NOx：82.38mg/m3、0.8621t/a。则SO2、NOx及烟尘排放浓度均可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求。 ②喷砂工序粉尘 本项目在喷砂过程中产生粉尘，类比同行业可知，粉尘产生浓度约为600mg/m3，经设备布袋除尘器（除尘率≥99%）收集处理后沿1根15米高的排气筒排放，有组织粉尘产生量约6.48t/a，废气量约3000m3/h，有组织粉尘排放量为0.065t/a、排放浓度为6mg/m3、排放速率为0.018kg/h。有组织粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ③喷漆工序漆雾，喷漆、固化工序二甲苯、VOCs 项目对产品进行喷漆，并设置喷漆房，年喷漆、晾干总运行时间为3600h，废气通过滤棉+活性炭吸附+光氧催化处理后，经15m排气筒排放。烘干工序位于喷漆房内，油漆采用电烘干方式，水性漆采用自然晾干方式。烘干、晾干废气依托喷漆废气环保设施进行处理。 本项目喷漆室设置1套过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒，配备风机风量5000m3/h。根据物料平衡，喷漆和晾干废气中漆雾、二甲苯和VOCs产生量分别为1.47t/a、0.196t/a和1.323t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs产生浓度分别为81.7mg/m3、10.9mg/m3、73.5mg/m3，项目过滤棉处置效率按95%计，活性炭吸附+光氧催化对二甲苯、VOCs处置效率按90%计，根据项目物料平衡可知，漆雾、二甲苯和VOCs排放量分别为0.074t/a、0.02t/a和0.132t/a，则漆雾、二甲苯和VOCs排放浓度分别为4.1mg/m3、1.1mg/m3、7.3mg/m3。漆雾排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求， 二甲苯、VOCs排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 综上，有组织废气不会对环境造成明显影响。 （2）无组织废气为焊接烟尘；喷漆房废气 ①焊接烟尘 焊接烟尘由集气罩（收集效率约80%）收集后经移动式焊烟净化器处理（处理效率约90%）后排放，排放量共计0.046t/a，以无组织形式排放。 ②喷漆、晾干废气 项目喷漆和晾干均在密闭喷漆室中进行。考虑喷漆室密闭性不严逸散挥发，则项目无组织二甲苯、VOCs产生总量为0.004t/a、0.027t/a。 在采取车间强制通风设施后，经估算，厂界颗粒物、二甲苯、VOCs排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中相关无组织排放浓度限值要求。 综上，本项目产生的废气均达标排放，不会对周围大气环境产生较大影响。 （2）废水 本项目产生的废水包括生产废水及生活污水。 1）生产废水 水性漆、切削液稀释用水及热处理循环用水全部蒸发损耗，不外排。 2）生活污水 项目产生废水为职工生活污水，生活污水产生量1692m3/a，经化粪池滞留后由环卫部门定期清运。 本项目无外排废水，对周围地表水环境影响较小。另项目厂区内地面、化粪池均进行了防渗漏处理，废水不会下渗影响地下水质量。 综上所述，本项目所产生的废水不会对周围水环境造成不良影响。 （3）噪声 本项目生产过程产生的噪声主要是设备运转噪声，主要集中在生产车间内，噪声源强为70-90 dB(A)。项目生产设备位于封闭车间内，通过选用低噪声设备，设置减震、隔声基础，加强对设备的维护，采用隔声墙、隔声门窗等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物为一般固废、危险废物。 （1）一般工业固废：边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾。 ①边角料 主要为下料、机加工工序产生的边角料，产生量约680t/a，收集后外售。 ②焊渣 焊渣产生量约0.33t/a，收集后全部外售。 ③除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为6.534t/a，收集后全部外售。 ④生活垃圾 本项目职工定员235人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，年生产300天，生活垃圾产生量35.25t/a，由环卫部门外运处理。 （2）危险废物 根据国家2016年新修订《国家危险废物名录》中有关规定，项目营运过程中产生的危险废物主要有：废过滤棉（HW49）、漆桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废切削液（HW09）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）。 ①废过滤棉 项目喷漆房运行过程中废过滤棉产生量约2.8t/a。 ②漆桶 漆桶产生量为0.4t/a。 ③废活性炭 活性炭吸附装置运行过程中产生废活性炭，产生量为2.4t/a。 ④废灯管 光氧净化装置产生废灯管，产生量为0.2t/a。 ⑤废切削液 项目生产过程中使用的切削液为循环使用，定期更换，本项目年产生废切削液约6t/a。 ⑥废润滑油 项目机加工设备维修保养时会产生废润滑油，产生量约2t/a。 ⑦废液压油 项目压力机定期更换下来的废液压油，产生量约1t/a。 综上，本项目营运过程中产生的固体废物，均得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。 （5）风险分析 本项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大危险源，项目环境风险较小，在积极落实各项风险防范措施的情况下，环境风险影响较小。 6、项目环保措施与要求 项目环保措施一览表如下： 表9-1 建设项目环保措施一览表 实施 阶段 影响 因素 措施 运 营 阶 段 废水 经化粪池滞留后由环卫部门定期清运，项目无外排废水 废气 1、天然气炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物使用“低氮燃烧+15m排气筒排放” 2、喷砂工序颗粒物使用“布袋除尘器+15m排气筒排放” 3、喷漆、晾干废气使用“过滤棉+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒排放” 4、焊接工序颗粒物使用“集气罩+焊烟净化器” 噪声 设备设置在车间内、基础减震、安装隔声窗、各设备定期检验，避免设备在不良状态下运行，夜间不生产 固废 1、生活垃圾由环卫部门外运处理 2、边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘外售给物资回收部门 3、废过滤棉、漆桶、废活性炭、废灯管、废切削液、废润滑油、废液压油委托有资质部门处理 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向。项目所在区域内环境质量现状无重大环境制约要素，本项目采取的污染物治理措技术可行，措施有效。项目运营对环境影响小；项目运营期间严格管理，无重大环境风险。在认真落实各项污染防治措施，严格执行报告中提出的有关污染防治措施的情况下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。 二、建议： 1、未落实本报告中要求的各项环保措施前，项目不得进行生产。 2、加强环保管理，制定规章制度，确保各环保设施、措施正常有效。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和 地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。