烟气降温器

烟气降温器也叫强制机动风冷器，是我厂在引进国外技术的基础上，针对国内用户的特点，研制开发的适用于冶金，电力行业高温烟气干式冷却的专用产品。其产品特点有：效率高，阻损小，寿命长，不易积灰，便于维修。目前在冶金，电力行业得到广泛应用和推广。

我厂专业生产的JL型风冷器，采用先进工艺制造，彻底消除脱焊，裂纹，爆裂等现象，冷却器本体可采用圆管，菱形管等结构，冷却风机有轴流风机，离心式风机等，以满足用户的不同需求。同时，该设备可配置电控装置，实现对温度，混风阀，风机，振打电机，卸灰装置的自动或手动控制。

强制机动风冷器根据客户要求可以做成自然风冷器（烟气温度下降范围小，不需要轴流风机进行对流换热）。主要用于各种矿热炉（硅铁，锰铁，硅锰，电石，钼铁，铬铁炉等），中频炉，电炉，转炉，电力锅炉等烟气降温。在烟气进入除尘器前将烟气温度降至除尘器滤袋可以承受的范围，以免烧毁滤袋，造成不必要的损失。

技术性能规格表

| 型号 | 冷却面积㎡ | 处理烟气量 Nm³/h | 阻损 pa | 进口温度 ℃ | 出口温度 ℃ | 轴流风机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 功率（KW） | 数量 |
| 200-1 | 500 | 20000 | 450 | 350 | 150 | 4 | 4 |
| 200-2 | 600 | 35000 | 520 | 350 | 150 | 5.5 | 4 |
| 200-3 | 800 | 55000 | 600 | 350 | 150 | 7.5 | 4 |
| 200-4 | 1000 | 75000 | 700 | 350 | 150 | 7.5 | 6 |
| 200-5 | 1250 | 90000 | 800 | 350 | 150 | 7.5 | 8 |
| 250-1 | 350 | 18000 | 500 | 550 | 300 | 3 | 4 |
| 250-2 | 450 | 24000 | 600 | 550 | 300 | 4 | 4 |
| 250-3 | 550 | 30000 | 650 | 550 | 300 | 4 | 4 |
| 250-4 | 600 | 38000 | 750 | 550 | 300 | 5.5 | 4 |
| 250-5 | 715 | 42000 | 750 | 550 | 300 | 7.5 | 6 |
| 250-6 | 850 | 50000 | 850 | 550 | 300 | 7.5 | 6 |
| 250-7 | 1000 | 62000 | 850 | 550 | 300 | 7.5 | 8 |
| 250-8 | 1250 | 80000 | 900 | 550 | 300 | 7.5 | 8 |
| 250-9 | 1600 | 96000 | 950 | 550 | 300 | 7.5 | 10 |
| 250-10 | 2150 | 108000 | 1000 | 550 | 300 | 7.5 | 12 |
| 250-11 | 2400 | 120000 | 1000 | 550 | 300 | 11 | 10 |
| 250-12 | 3000 | 150000 | 1100 | 550 | 300 | 11 | 12 |
| 300-1 | 800 | 40000 | 650 | 550 | 250 | 7.5 | 4 |
| 300-2 | 1000 | 55000 | 780 | 550 | 250 | 7.5 | 6 |
| 300-3 | 1200 | 70000 | 850 | 550 | 250 | 7.5 | 8 |
| 300-4 | 1600 | 85000 | 900 | 550 | 250 | 7.5 | 10 |
| 300-5 | 2000 | 100000 | 950 | 550 | 250 | 7.5 | 12 |