ZCS水用电磁阀

产品特点
膜片结构  耐脏抗渣  超大口径  流通量大

密封性好  体积轻巧  价格合理  实用性强

应用范围
　　石油化工、电力装备、医药设备、污水处理、暖通空调、锅炉补水、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、通风设施、食品工业、给水排水系统等。

技术参数
原理结构：先导膜片型

流体范围：水、粘度≤4°E油及其它非腐蚀性液体

流体温度：-5~＋80℃

工作压力：0.01-1.0Mpa

产品规格：DN15-300

阀体材质：黄铜 、铸铁

控制方式：常闭式、常开式

防护等级：标准型IP54、A型IP65（塑封线圈，限DN15~DN50）

功耗(VA)：DN10-50，17VA；DN65-300，50VA；

环境温度：-5~＋55℃；

电气连接：接线盒式（3个接线端子）

标准电压：AC220V、DC24V (其它可特制)

规格参数及安装尺寸

| 公称通径 DN | 内螺纹连接 |  | 法兰连接 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 |
|  | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 15 | 112 | 80 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 119 | 80 | 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 |  |  |  | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 |  |  |  | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 |  |  |  | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 |  |  |  | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 |  |  |  | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 |  |  |  | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
| 250 |  |  |  | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 |
| 300 |  |  |  | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |

备注：1、流体若含有杂质，应在电磁阀前端管路上安装过滤阀（滤网≥60目），且无凝固或结晶现象；

2、特制法兰式：DN15~DN50可在原黄铜螺纹式基础上另外镶嵌铜质法兰盘或者铸钢法兰盘。

3、安装方式，建议水平安装，若需垂直安装（订货时应提出，并且型号后加－V表示）