#### 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州茂行生物科技有限公司研发实验室的建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州茂行生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 张锋 | 联系人 | 尚小云 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼304单元 |
| 联系电话 | 15301560001 | 传真 | 0512-67262495 | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元 |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局（发改） | 批准文号 | 项目代码：2018-320590-73-03-507585 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [M7340] 医学研究和试验发展 |
| 占地面积 （平方米） | 323 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料 本项目主要原辅材料分别见表1-1，原辅料的理化性质、毒性毒理见表1-2。 表1-1 本项目主要原辅材料 序号 原料名称 规格、组份 年用量 最大储存量 包装方式及规格 贮存方式 储存地点 1 无菌生理盐水 500ml 200kg 20 kg 瓶装500ml 常温贮存 实验室 2 无血清培养基 1000ml 500kg 50 kg 瓶装1000ml 2-8℃贮存 实验室 3 抗人CD3抗体 1mg/ml 10克 1克 试管0.1mL 4℃贮存 实验室 4 抗人CD8抗体 1mg/ml 10克 1克 试管0.1mL 4℃贮存 实验室 5 白介素2 0.2-5 ng/mL ED50 10克 1克 试管50µL -20℃贮存 实验室 6 人淋巴细胞分离液 100ml 100 升 10升 瓶装100ml 18-25℃贮存 实验室 7 CD19抗体质粒 1μg 10克 1克 试管1μg -20℃贮存 实验室 8 无尘纸 60盒/箱 8箱 2箱 盒装 常温储存 实验室 9 隔离衣 / 10件 10件 袋装 常温储存 实验室 表1-2 本项目主要原辅料的理化特性、毒性毒理表 名称和化学式 理化性质 毒理特性 危险特性 防护措施 无血清培养基 外观与性状：液体 其他无数据资料。 急性毒性无数据资料；生态毒性无数据资料。 在着火情况下，会分解生成有害物质。碳氧化物、氮氧化物、硫氧化物。 贮存在阴凉处，使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。建议贮存温度2-8℃。 白介素2 外观与性状：固体。 急性毒性无数据资料；生态毒性无数据资料。 在着火情况下，会分解生成有害物质。磷的氧化物、氯化氢气体，氧化钠。 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。 人淋巴细胞分离液 外观与性状：无色至浅黄色液体 密度：1.0-1.3g/mL 粘度：10±5cP at 20℃ 无细胞毒性，化学惰性，不会粘附到细胞膜上 稳定 未开封前4-30℃保存，开封后于无菌条件2-8℃保存。若以非无菌的条件保存，产品要冻存在-20℃以防止微生物生长。 CD19抗体质粒 外观与性状：液体 其他无数据资料。 无数据资料。 稳定 皮肤保护：戴手套取 ，手套在使用前必须受检查；身体保护：防渗透的衣服。 主要设施 项目主要设施及设备见表1-3。 表1-3 主要设施及设备 名称 型号 规模 数量 （台） 用途 放置地点 离心机 赛默飞ST16/TX-400 0.5m(0.5m 4 离心 实验室 生物安全柜 赛默飞1374 1.0m(2.0m 2 提供对操作者、环境和样品的保护 实验室 流式细胞仪 BD Accuri C6 plus 1.0m(1.0m 1 对细胞进行自动分析和分选的装置 实验室 电转染仪 Lonza 2b 0.3m(0.3m 1 将外源分子如DNA，RNA等导入真核细胞 实验室 -80℃医用低温冰箱 赛默飞905-ULTS 1.0m(2.0m 1 冷藏 实验室 电子天平 Ohaus CP114C 0.3m(0.3m 1 精密测量质量（重量）的一种衡器 实验室 二氧化碳培养箱 赛默飞 HERA Celli 240i 1.0m(1.0m 1 通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境 实验室 纯水机 Milli-Q Gradient A10 0.45m0.25m 1 制纯水 实验室 组合式空调机组 4-72型离心式风机 / 2 洁净实验室通风系统 实验室 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（立方米/年） | 192.3 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（度/年） | 50000 | 天然气（立方/年） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水□、生活废水√□）排水量及排放去向 本项目排放的废水主要为生活污水和纯水制备的浓水，生活污水排放量为153.6t/a，浓水0.1t/a，经市政污水管网接管至园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值Ⅰ级标准后排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来： 苏州茂行生物科技有限公司主要从事细胞治疗技术领域内的技术开发、服务、咨询等。苏州茂行生物科技有限公司是由一批在海外顶尖癌症临床治疗与研究机构工作10余年的生物医药专家携手创办的、以肿瘤细胞免疫治疗技术与产品研发为主要发展目标、以临床技术服务为主要业务的高科技企业。通过技术合作、技术服务等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤细胞治疗等领域展开应用方面的技术转化合作。本公司致力于将先进的CRISPR基因编辑技术应用于免疫细胞治疗，力求在实体瘤的治疗领域取得突破性进展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《苏州工业园区国土环保局建设项目环评咨询建议书》，需“委托有环评资质的单位按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求为该项目编制环评文件”。受苏州茂行生物科技有限公司委托，苏州市宏宇环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目概况： 建设项目名称：苏州茂行生物科技有限公司研发实验室的建设项目； 建设单位名称：苏州茂行生物科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元； 投资总额：项目总投资1000万元，其中：环保投资10万元； 占地面积：租赁建筑面积323平方米； 工作时日和班次：年工作日为240天，一班制（8小时），全年工作1920小时； 员工人数：拟设定员8人； 项目配套生活设施：无浴室，无宿舍，无食堂，员工出外就餐。 项目内容：细胞制品200人份/年。 3、主体工程及产品方案 本项目建成后，主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 主体工程产品方案 序号 产品名称 年研发能力 年运行时数 1 细胞制品 200人份/年 1920h 注：本项目细胞制品为基因治疗制品，安全性良好；技术先进性及特性：利用CRISPR（基因编辑）技术势进行T细胞的PD-1（程序性死亡受体1）的基因编辑，实现CAR（嵌合抗原受体）和免疫检测点治疗的结合，从而增强D19 CAR-T细胞治疗效果。 4、项目组成情况见下表。 表1-5 本项目组成情况一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 万级洁净室 建筑面积30m2 用于细胞扩增 十万级洁净室 建筑面积22m2 用于细胞扩增 仪器室 建筑面积20m2 / 准备间 建筑面积5m2 / 贮运工程 危废暂存区 建筑面积2m2 危险废物由专用容器分类收集 辅助 公用工程 供水工程 192.3t/a 由自来水厂供给 排水工程 生活污水153.6t/a 浓水0.1t/a 依托纳米园污水排口接管至园区污水处理厂 供电 用电量5万度/年 由工业园区统一供电 环保 工程 废水 生活污水 153.6t/a 雨污分流，清污分流。员工生活污水、浓水接入园区污水厂处理达标排放 浓水 0.1t/a 噪声 采用减振基础、建筑隔声、排风口消音等措施 固废 危险固废 防腐防渗、安全暂存，定期清运 生活垃圾 环卫部门清运处理，零排放 注：苏州工业园区生物产业发展有限公司提供供电工程、供水工程、通风井、空调系统、消防栓等工程，无事故应急池；本项目为生物实验室一级，对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子；本项目净化系统通过粗效过滤的新风以及回风进入空调机组，经空调机组冷却除湿过滤和高效加压风柜的加压，通过送风管道以及高效送风口送入净化车间。 5、车间平面布置及项目周边概况 车间布置：本项目租用苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，建筑面积323平方米。A4楼318单元平面布置包括两间万级洁净室、三间十万级洁净室、仪器室、实验边台、中央实验台等。 周围环境：本项目位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元， A4栋所在厂房东侧为苏州生物纳米科技园A5栋（其中企业有睿金生物科技（苏州）有限公司等）、A6栋（其中企业有苏州海狸生物医学工程有限公司、中科院产业技术创新与育成中心等）、A7栋（其中企业有苏州贝艾尔净化科技有限公司、苏州纳维科技有限公司、苏州伊欧陆系统集成有限公司等），南侧为若水路，西侧为星湖街，北侧为苏州生物纳米科技园A1栋（其中企业有苏州博川光电科技有限公司、九洲生物技术苏州有限公司等）。 项目地理位置见附图2；项目周围环境状况见附图3；项目厂区平面布置见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目地位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，原有项目地为空置，经确认后不是“厂中厂”，无原有环境问题。本项目用地为规划的生产研发用地。该项目租赁苏州工业园区生物产业发展有限公司已建厂房，该厂房已于2009年5月13日取得环保工程验收合格通知书，档案编号：F003209，该厂房至今没有用做其他用途，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目依托苏州工业园区生物产业发展有限公司的排水系统，其排水系统为雨污分流制，设一个雨水总排口和一个污水总排口，设有节流阀门，并设有完善的消防系统。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目选址 苏州茂行生物科技有限公司位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元， A4栋所在厂房东侧为苏州生物纳米科技园A5栋（其中企业有睿金生物科技（苏州）有限公司等）、A6栋（其中企业有苏州海狸生物医学工程有限公司、中科院产业技术创新与育成中心等）、A7栋（其中企业有苏州贝艾尔净化科技有限公司、苏州纳维科技有限公司、苏州伊欧陆系统集成有限公司等），南侧为若水路，西侧为星湖街，北侧为苏州生物纳米科技园A1栋（其中企业有苏州博川光电科技有限公司、九洲生物技术苏州有限公司等）。具体地理位置见附图2，周围环境见附图3。 2、地形地貌及地质 苏州工业园区位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带的复合部位，属元古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积堆程。表层耕土厚度约1m至2m左右，再往下是素填土、粘土、亚粘、粉砂土和粉土层等交替出现，地耐力约1.5kg/cm2左右。地壳稳定性较好，属于“太湖稳定小区”，地质构造块体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是近万年(全新统)以来，无活动性断裂，地震活动少且强度低，周边无强地震通过。 3、气候气象 苏州工业园区位于北亚热带季风气候区，太阳高度角较大，日照充足，气候温和湿润，四季分明，雨量充足，无霜期长。常年平均气温15.8℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-9.8℃；年均相对湿度80%；年均降雨量1064.6mm；年均风速为3.3m/s。该地区季风变化明显，冬季以NE风为主，春夏季盛行SE风。根据近五年苏州市气象台的气象资料，全年最大频率风向为SE，其频率平均为12.0%，平均静风频率4.3%。 4、水文 项目所在区域的河道属太湖水系，分布特征是以城区为中心，向四乡放射扩散，南部稠密，北部稀疏。河道比降小，水流平稳，迂回荡漾，大部分河流排入长江，并受潮汐的影响，部分河道无固定流向。区域内主要河流为青秋浦和吴淞江等。 5、生态 随着苏州工业园区的开发建设，区域内的农业型生态环境逐步被城市建成型生态环境所替代，以绿化环境为目的种植了草坪和乔、灌木以及各种花卉。园区内工业用地占30%左右，绿化率超过45%。苏州工业园区提出了建设生态示范园区和打造生态文明示范园区的构想，现已成为全国首批国家级生态工业示范园区和国家级循环经济示范试点产业园区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、苏州工业园区社会环境概况 （1）交通 苏州工业园区内公路四通八达，拥有312国道、机场路、沪宁高速公路等公路；内河航道娄江位于园区北界，称苏浏线，直达太仓浏家港，吴淞江园区南界，称苏申内港线，可直达上海集装箱码头，苏申外港线园区南侧，直达上海港各港区。 （2）资源 苏州工业园区河网密布、湖荡众多，水资源和水产资源丰富，土地资源不很丰富，目前未发现其他矿产资源。 （3）社会经济概况 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动。位于江苏省东南部，苏州市区东部，东接昆山市，南连吴中区，西靠姑苏区，北隔阳澄湖与常熟相望。 2016年，园区实现地区生产总值2150亿元，同比增长7.2%；公共财政预算收入288.1亿元，增长12%，税收占比达93.1%；进出口总额4903亿元、实际利用外资10.5亿美元；城镇居民人均可支配收入6.13万元，增长8.1%；R&D投入占GDP比重达3.36%，万元GDP能耗为0.254吨标煤，人均GDP超4万美元，经济运行呈现主要指标增长平稳、转型升级质效提升、发展动能加速转换的良好态势，综合发展指数、集约发展水平、质量效益指标居全国开发区前列。 2、《苏州工业园区总体规划》（2012-2030） 根据苏州工业园区总体规划（2012-2030），苏州工业园区功能定位为：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 空间布局：规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。双核：湖西CBD、湖西CWD围绕金鸡湖合力发展，形成园区城市核心区。多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字型发展轴，加强周边地区与中心区的联系。四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能又划分为若干片区。 园区产业发展方向：主导产业：（电子信息制造、机械制造、新材料等高新技术产业）将积极向高端化、规模化发展。现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 本项目位于生物医药产业园，生物医药产业园规划建筑面积为100万平方米，依据产业方向和专业需求，划分为生物医药/纳米项目孵化区域、独栋研发组团区域、中试产业化区域、行政办公区域、以及生活服务区域。即可为初创期项目提供可灵活分隔的孵化单元，又可为成长期项目提供独栋研发楼或者代建厂房设施，体现“孵化+加速”的全面功能。 自2007年6月正式开园以来，生物纳米园已聚集各类企业约253家，形成了生物医药、诊断技术、医疗器械、生物医药研发服务外包、纳米技术等几大产业集群，并成为近 5000 名高层次研发人才集聚、交流、合作的创新社区。目前，苏州生物纳米园内多个技术领先、特色鲜明的产业集群正在形成，由吉玛基因、圣诺生物、纳通生物等园内数十家企业组成国内领先的纳米生物医药创新联盟，以博瑞制药、思坦维生物、天人合生物、开拓药业等为代表的新型抗癌药物研发集群。 本项目为医学研究和试验发展，与生物纳米园的产业发展方向相符。 3、关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 （四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 本项目为医学研究和试验发展，与苏州工业园区新兴产业发展方向相符。本项目建设用地性质为生产研发用地。本项目建设充分依托苏州工业园区的公用工程和基础设施，如水、电均由园区集中供应；废水排入园区第一污水处理厂集中处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。 4、苏州工业园区规划 （1）工业园区区域规划 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，园区行政区划278平方公里。其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约76.2万。下辖的四个街道，分别为斜塘街道、胜浦街道、唯亭街道和娄葑街道。 胜浦街道：地处苏州城区最东部，是苏州工业园区的东大门，区域面积近18平方公里。规划目标：把胜浦建设成为“有配套产业支撑、交通便利”的现代城市副中心，服务本镇及周边工业区，为广大就业人群和当地群众提供最佳的服务。胜浦镇的产业定位主要有纺织业、设备制造业、冶炼加工业、饮料制造业等，其中纺织业和冶炼加工业在工业总产值中所占比重较大。 唯亭街道：是苏州工业园区的北部城市副中心，行政面积80平方公里，包含36平方公里的优质阳澄湖水面。总体布局以星湖街、星华街、唯胜路为南北干道，和以312国道、葑亭路、双阳路为东西通道的三纵三横交通大格局。根据苏州工业园区总体规划，以把唯亭镇打造为TFT-LCD产业链重镇、三产服务业强镇和富民工作先行镇为总体目标。 娄葑街道：娄葑街道西邻苏州古城区，东靠苏州工业园区中新合作区，北部、南部分别与相城区、吴中区相接，区域面积70多平方公里。1994年5月划归苏州工业园区管辖，原为娄葑镇，面积70多平方公里，常住人口15万，辖办事处3个、行政村9个、社区（居委会）30个。 娄葑街道作为园区的经济中心之一，开发建设一直得到了园区、苏州市和江苏省的的亲切关怀和高度重视。2012年12月26日，苏州工业园区娄葑街道办事处挂牌成立，自此娄葑进入了城市化发展的新阶段。根据工业园区总体规划，娄葑镇主要为工业区，引出项目为技术先进的半导体、电子类无污染、轻污染的企业，致力于产业结构的优化调整。 斜塘街道：斜塘街道于2012年12月26日正式组建成立，位于苏州工业园区南部城市核心区域，南面与苏州市吴中区隔河相望，北面紧靠园区中新合作区，西面滨临金鸡湖，独墅湖，吴淞江、镬底潭与斜塘河三大水系环绕街道南北；全街道管辖面积22平方公里，下辖14个社区居委会，总人口达20万人。斜塘区域是苏州工业园区科技创新板块的重要辐射区域和重点组成部分，街道辖区内4.4平方公里产业园入驻内资企业2200多家、外资企业180家，重点工业区内每平方公里投资强度超过10亿美元。目前，斜塘已经发展成为园区南部最重要的商业商贸集聚区和核心区，建成各类商业商贸服务设施接近100万平方米，辐射周围城市居民超过30万人，并与科教创新区融为一体，共同构建苏州工业园区南部的核心居住区和城市功能区。 （2）工业园区基础设施建设情况 自1994年以来，苏州工业园区建成区内的道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电通讯、有线电视和土地填高平整等"九通一平"工程已全面完成。 供电：园区供电电源来自由水电、大中型火电及核电支撑的华东电网，并分别从3个不同方向引入。拥有华能电厂和蓝天热电厂专门配套供电，总规划发电量360万千瓦，电力充足，电源稳定可靠。园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高，波幅控制在±5%以内，频率波动在50±0.2赫兹以内，电源切换间隙时间为0.03秒。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 供水：苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄，原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/d，1997年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/d，2005年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于唯胜路以东，阳澄湖大道以北的区域，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。 排水：采用雨污分流制。雨水由雨水管网汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 污水处理：苏州工业园区现有污水处理厂2座，污水综合处理厂1座，规划总污水处理能力90万立方米/日，现总处理能力为35万立方米/日，建成3万吨/日中水回用系统。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 供气：目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 苏州工业园区现有热源厂4座，建设投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气——蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地面积7.73公顷，于2013年5月投入运行，采用两套9E级（2×180MW级）燃气——蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力20亿KWh，最大供热能力240t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。项目投产后缓解了苏州市用电需求矛盾和满足工业园区热力负荷增长需要。 苏州东吴热电有限公司成立于2003年10月，公司从事供热发电业务，负责苏州工业园区东南部集中供热，其热电工程列入苏沪经济合作项目和苏州市人民政府的重点项目。 排污及危险废物处理：采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。园区范围规划污水处理总规模90万吨/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日。区内100%进行污水收集，污水处理100%达标排放；园区建有多家专营的固废处理企业，拥有先进的处理设备和能力，目前固废处置率达到100%。 通讯：通信线路由苏州电信局投资建造并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话业务、全国互联漫游（包括部分国外城市）移动电话业务、无线寻呼业务、国内主要城市电视和电话会议业务、传真通信业务、综合业务数字网（ISDN）业务及公用数据通信业务。其中公用数据通信业务包括分组交换网业务、公用数字数据网（DDN）业务、公用电子信箱业务、中国公用计算机交互网及国际互联网业务。 防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 （3）工业园区未来产业定位 ①打造产业创新园区和商务宜居新城 基本形成与全球产业创新园区和国际宜居商务新城相适应的国际化创新体系。加快从园区制造向园区智造、投资导向向创新导向的战略转变。到2020年，全社会研发经费占GDP比重达到5%以上；研发机构总数达到500家；大专以上人才占就业人口的比重43%；每万人当年新增发明专利授权数30-32件。 ②建设成为国际先进现代化高科技产业新城区 基本形成与全球产业创新园区和国际宜居商务新城相适应的现代产业结构体系。加快从制造业为主导的工业经济形态向以创新驱动为核心、以服务经济为主体、以高端制造为基础、以优秀人才为支撑的服务经济形态转变。到2020年，GDP年均增长速度7%左右；服务业增加值占GDP比重50%左右;金融产业增加值占GDP比重9%，文化产业增加值占GDP比重10%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重70%，新兴产业产值占规模以上工业总产值比重60%。 5、教育事业 随着园区的快速发展，全区教育网络日趋健全，教育设施日渐完善，现已具备适应开发区特点的基础教育、特色教育、高等教育网络。目前，园区共有幼儿园26所、小学9所、初中6所、九年一贯制学校5所、纯高中2所，完中1所、中等职业学校1所、高等职业技术学院1所、社区教育中心4所、新加坡国际学校和特殊教育各1所、独墅湖高教区入驻高校10所；中小学（含幼儿园）教职工2828人，在校学生33202人。园区适龄儿童少年的小学入学率、巩固率和毕业率都达到100%，初中的入学率、巩固率100%，毕业率99%以上。 （5）纳米园规划 园区于2010年将纳米技术产业定位为“一号产业”。至今，已累计吸引近20所与纳米技术相关的知名高校、科研院所，设立纳米技术相关专业实验室近30个，集聚纳米技术相关企业近200家，聚集纳米技术相关领域高端人才近500人。在MEMS、氮化镓材料、激光器、LED、印刷电子、微纳柔性制造等十几个领域的上游环节突破了一批国际一流、国内领先的核心关键技术，在MEMS、LED、纳米功能新材料、微纳制造等领域初步形成产业集群。 苏州纳米园与传统工业坊、创业孵化器和一般产业基地不同，它是一个定位于成长型规模型企业、重大研发工程化平台、高端创新创业团队、产业发展服务机构、国际产业促进组织的纳米技术应用产业集聚区，是一个具有领域宽广性和功能完备性的全球最大纳米技术应用产业综合社区，是一个融合了古代造城理念和苏州建筑文化的战略性新兴产业载体，总占地面积约86.3万平方米，总建筑面积95万平方米，自2007年6月正式开园以来，生物纳米园已经聚集各类企业超过160家，苏州工业园区生物纳米园科技园是苏州工业园区新兴科技产业发展的主要创新基地，为苏州乃至中国生物科技产业的腾飞打造新的创新平台。 独墅湖科教创新区 本项目位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，属于独墅湖科教创新区。苏州独墅湖科教创新区是苏州工业园区转型发展的核心项目，区域总规划面积约25平方公里，规划总人口40万人（其中学生规模约10万人），致力于构建高水平的产学研合作体系，重点发展纳米技术、生物医药、融合通信、软件及动漫游戏产业。目标是在今后5~10年内，建设成为高等教育发达、人才优势突出、高新技术产业集聚、创新体系和环境功能一流的国家级高新技术开发区和国家创新基地。 苏州工业园区生物纳米科技园 苏州工业园区生物纳米科技园位于苏州工业园区独墅湖高等教育区西南部。是苏州工业园区培育生物科技产业发展的主要创新基地，为苏州乃至中国生物科技产业的腾飞打造新的创新平台。苏州工业园区生物纳米科技园SIP BioBay居于独墅湖高等教育区核心位置的重要地段，总建筑面积约95万平方米，容积率为0.88，绿化率达到36%，依据产业方向和专业需求，划分为生物医药/纳米项目孵化区域、独栋研发组团区域、中试产业化区域、行政办公区域、以及生活服务区域。主要功能包括：服务于生物研发机构的研发区；服务于生物医药企业的基本中试和小型制造配套的生产区；和为园区科研人员提供的配套住宅及相关生活服务配套设施等的生活区。 苏州茂行生物科技有限公司拟在苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元建设本项目，该项目地属于生产研发用地，用地性质符合规划要求，符合苏州工业园区发展产业定位。该项目地西侧空地为二类居住用地，南侧空地为生产研发用地。 （6）园区危险废物处置设施现状

表2-1 园区危险废物处置单位建设现状 序号 单位名称 许可证编号 经营设施地址 核准内容 核准经营数量（t/a） 1 苏州瑞环化工有限公司 JS0500OOD007-5 苏州工业园区胜浦分区 含醚废物（HW40） 500 废卤化有机溶剂（HW41） 500 废有机溶剂（HW42） 16900 2 默克电子材料苏州有限公司 JS0500OOD029-6 苏州工业园区龙浦路70号 废清边液 2500 剥离液（HW42） 4500 3 美加金属环保科技（苏州）有限公司 JSSZ0500OOD028 苏州工业园区娄葑东区金田路8号 含【感光材料废物（HW16）、含锌废物（HW23）、含铅废物（HW31）、含镍废物（废触媒。HW46）】的金属废物； 900 废线路板及覆铜板边角料（HW49） 3100 4 佳龙环保（苏州）有限公司 JS0500OOD130-6 苏州工业园区娄葑分区 废覆铜板、废线路板及其边角料（HW49） 4000 废定影液（HW16）、表面处理废液（HW17）、含贵金属的酸性或碱性废液（HW34、HW35）、含贵金属的无机氰化物废液（HW33） 500 酸性废水（HW34，900-300-34，314-001-34） 10000 5 苏州鑫达资源再生利用有限公司 JSSZ0500OOD026 苏州工业园区唯亭科技园金陵东路9号 废线路板边角料（HW49）（其中含金废线路板及边角料1000吨/年，不含金废线路板及边角料9000吨/年） 10000 含镍污泥（HW17、46） 8000 含铜水处理污泥（HW22） 12000 6 江苏和顺环保股份有限公司 JSSZ0500OOI006 苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废卤化有机溶剂（HW41）、废有机溶剂（HW42）、含有机卤化物废物（HW45）、废活性炭（HW49，900-039-49）、油抹布、废包装容器（小于20L）（HW49，900-041-49） 9000 废PP半固刮片（大块板）（HW13，265-101-13） 3025 7 苏州惠苏再生资源利用有限公司 JSSZ0500COD009 苏州工业园区胜浦澄浦路11号D幢 废铅酸蓄电池（HW49） 30000 废日光灯管（HW29） 100万支/年 SZ320508OW001 树脂废料（HW13，环氧树脂和酚醛树脂废料，不含重金属） 20000 仅限机动车维修过程中产生的废矿物油（HW08） 3000 8 苏州玖源环保科技有限公司 JSSZ0500OOD010 苏州工业园区亭和路86号 废树脂干膜（HW13）、废感光干膜（HW16） 2500

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，大气环境质量现状引用苏州宏宇环境检测有限公司于2017年8月21日~8月27日对淞泽家园二区（距本项目建设地东南面1.4km处）监测点位的数据，连续监测7天，每天4次，监测因子：SO2、NO2、PM10。详细监测结果如下： 表3-1 淞泽家园二区大气监测数据 监测时间 监测项目(单位mg/m3) PM10（日均值） SO2（1小时平均值） NO2（1小时平均值） 淞泽家园二区 0.015-0.035 0.009-0.011 0.034-0.042 标准值 0.15(日均值) 0.5（小时值) 0.2（小时值） 监测时的气象参数如下表： 表3-2 大气环境气象参数同步监测表 日期 温度℃ 压力kPa 湿度％ 风速m/s 风向 2017.8.21 33.23 99.83 58.3 2.38 南 2017.8.22 30.43 100.85 66.08 4.3 东南 2017.8.23 31.3 100.9 65.48 2.73 东 2017.8.24 31.28 100.85 62.98 2.15 西南 2017.8.25 30.13 100.95 66.4 2.18 西北 2017.8.26 27.63 101.25 66.03 2.88 东北 2017.8.27 30.25 101.2 67.85 2 东南 监测结果表明，该区域大气环境状况良好，大气环境质量现状符合本项目的需求，空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境质量现状 根据《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水。根据苏州工业园区环境监测站2016年5月13~15日的例行监测数据，地表水水质监测结果如下： 表3-3 水环境质量监测结果表 单位：mg/L 调研断面 项目 pH（无量纲） CODCr 氨氮 总磷 园区污水处理厂排放口上游500m 浓度范围 7.68~7.98 15~20 0.918~1.09 0.07~0.12 浓度均值 7.86 17 1.021 0.11 超标率% 0 0 0 0 园区污水处理厂排放口 浓度范围 7.64~7.75 15~18 1.23~1.42 0.19~0.24 浓度均值 7.68 16 1.34 0.21 超标率% 0 0 0 0 园区污水处理厂排放口下游1000m 浓度范围 7.59~7.66 14~18 1.15~1.47 0.14~0.21 浓度均值 7.62 16 1.31 0.17 超标率% 0 0 0 0 标准（Ⅳ类） 6~9（无量纲） 30 1.5 0.3 根据表3-2可知，吴淞江水质监测断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 3、噪声环境质量现状 本项目位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，本次评价委托苏州宏宇环境检测有限公司于2018年3月1日对A4楼项目地场界四周1米，昼间、夜间声环境进行监测，气象条件：多云，昼间最大风速为2.3m/s，夜间最大风速为1.9m/s。 A4号楼监测结果如下表3-4所示。 表3-4 声环境质量现状监测结果表（单位Leq：dB(A)） 测点位置 N1（厂区东侧） N2（厂区南侧） N3（厂区西侧） N4（厂区北侧） 昼间 53.7 55.1 56.1 54.0 夜间 45.6 48.8 47.2 46.5 标准 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) 图3-1 本项目噪声监测点位图 根据监测结果，项目测点昼间和夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 总体上讲，项目地大气环境、水环境和声环境质量状况良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标见表3-5和附图5。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 方位 与A4栋厂界距离*（米） 规模 环境功能 大气 环境 苏州大学独墅湖校区 北 1000 约13000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 中国人民大学 北 2200 约18000人 苏州独墅湖高等教育区 北 2250 约8000人 在职研究生苏州教学中心 北 2300 约2000人 基因科学学习中心 东北 140 约500人 冷泉港亚洲基因学习中心 东北 145 约500人 苏州系统医学研究所 东北 667 约200人 国华大厦 东北 1100 约500人 苏州工业园区开放大学 东北 1300 约800人 苏州工业园区工业技术学院 东北 1300 约400人 浩辰大厦 东北 1400 约500人 文萃人才公寓 东北 1700 约200户 西交利物浦大学 东北 1900 约9000人 东南大学软件学院 东北 2000 约2000人 独墅湖科教创新区医院 东北 2200 150张床位 南京大学苏州研究生院 东北 2200 约600人 高博国际学院 东北 2300 约400人 建屋·海德公园 东北 2400 3250户 中科院产业技术 创新与育成中心 东 123 约500人 苏州评弹学校 东 1300 约300人 苏州工业园区 服务外包职业学院 东 1500 约5000人 苏州工业园区第八中学 东 2000 约800人 苏州工业园区职业技术学院 东 2200 约6000人 益新大厦 东南 150 约1500人 淞泽家园（一区~九区） 东南 945 约10000人 斜塘街道星湖幼儿园 东南 1200 约300人 娄葑镇第五中心幼儿园 淞泽分园 东南 1200 约200人 星湖幼儿园淞泽分园 东南 1200 约200人 苏州工业园区淞泽小学 东南 1500 约400人 星坊艺术学习中心 东南 1700 约200人 鸿海花苑 东南 1900 约140户 中锐星奕湾 东南 1900 约500户 新苏通才高级中学 东南 2000 约500人 雄狮山庄大酒店 东南 2000 约300人 车坊中心小学 东南 2100 约300人 苏州工业园区车坊实验小学 东南 2200 约500人 鸿运华庭 鸿顺花苑 东南 2200 约300户 良友工业小区 东南 2300 约300户 车坊医院 东南 2300 约100张床位 菁英公寓 南 555 约800人 月亮湾3号 西南 220 约700人 苏州工业园区独墅湖幼儿园 西南 440 约400人 独墅湖小学 西南 457 约500人 独墅湖九年一贯制学校 西南 575 约400人 铂悦犀湖（建设中） 西南 740 约1500人 阳光城愉景湾 西南 1500 约1200人 建发独墅湾 西南 1600 约1000人 苏州福朋喜来登酒店 西北 784 约800人 半月湾 西北 940 约133户 建屋紫金东方 西北 958 约1000人 建屋紫宸庭 西北 1200 约5000人 苏州独墅湖世尊酒店 西北 1300 约800人 金陵观园国际酒店 西北 1900 约800人 专家公寓 西北 2100 约200户 苏州独墅湖图书馆 西北 2200 约1500人 水环境 吴淞江 北 5100 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 娄江 北 9700 独墅湖 西 835 中湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 阳澄湖 北 13700 大湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 金鸡湖 西北 5000 中湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界 四周 1 —— 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 名称 相对方位 厂界与管控区边界距离（m） 管控区 主导生态功能 阳澄湖（工业园区）重要湿地 北 13700 中湖 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围 二级管控区68.2km2 苏政发〔2013〕113号-江苏省生态红线区域保护规划湿地生态系统保护 独墅湖重要湿地 西 835 中湖 独墅湖湖体范围 二级管控区9.08km2 金鸡湖重要湿地 西北 5000 中湖 金鸡湖湖体范围 二级管控区6.77km2 阳澄湖水源地保护区 北 准保护区边界9600 —— 水源保护区 太湖 西 24100 大湖 苏政发〔2013〕113号-江苏省生态红线区域保护规划 水源水质保护 注*本项目的距离为对象距离本项目A4栋楼最近距离。 本项目位于太湖流域三级保护区内。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、水环境质量现状 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目纳污水体吴淞江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅳ类标准，见表4-1： 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 吴淞江 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002） Ⅳ类标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L 30 NH3-N 1.5 总磷（以P计） 0.3 SS 60 注：SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四类标准 2、大气环境质量现状 环境空气质量标准，见表4-2： 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 小时 日均 年均 项目所在地区域 《环境空气质量标准 （GB3095-2012） 表1 二级标准 SO2 mg/m3 0.50 0.15 0.06 TSP — 0.30 0.20 PM10 —— 0.15 0.07 NO2 0.20 0.08 0.04 PM2.5 —— 0.075 0.035 3、噪声环境质量现状 项目所在地以及周边环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准，见表4-3： 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在地区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 dB(A) 60 50 |
| --- |
| 排放标准 1、废水排放标准 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 污水处理厂排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 表1一级A标准 pH 无量纲 6～9 SS mg/L 10 《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 表1城镇污水处理厂Ⅰ COD 50 氨氮 5(8)* 总磷 0.5 项目排口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015 ） 表1 A级 氨氮 45 总磷 8.0 注：*括号数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； 2、噪声排放标准 表4-5 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼 夜 项目厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 2类 dB(A) 60 50 3、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013第36号）标准；固废评价中执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）标准。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： （1）总量控制因子 本项目固体废弃物得到妥善处置，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为：总磷、SS。 （2）项目总量控制建议指标 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 预测排放量 建议全厂申请指标 生活污水 废水量 153.6 0 153.6 153.6 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 浓水 废水量 0.1 0 0.1 0.1 COD 0.000005 0 0.000005 0.000005 SS 0.000005 0 0.000005 0.000005 废水合计 废水量 153.7 0 153.7 153.7 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 （3）总量平衡途径 本项目无废气排放，废水在园区污水污水处理厂内平衡；项目固体废弃物得到妥善处理。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程图：污染物表示符号（i为源编号）：（废液：Li，固废：Si） 生产工艺 图5-1 工艺流程图 工艺流程简述： （1）接收样本、淋巴细胞分离：预采集血样50mL（预采集血样来自健康人），进行外周血淋巴细胞预分离。在离心机内利用人淋巴细胞分离液分离外周血中的单个核细胞，soft离心，中途不能停止，离心后得到沉淀物，室温保存，收集产生的离心废水W1。 （2）细胞预培养：在二氧化碳培养箱中预培养分离后的细胞（37℃，5%二氧化碳）。主要使用到无血清培养基、抗人CD3抗体/抗人CD8抗体、白介素2、纯水。细胞预培养过程中会产生废培养基W2。 （3）核酸转染：将加入CD19抗体质粒的电转溶液加入预分离出的细胞，注意尽量不要产生气泡（若有气泡，可轻弹或慢慢吸出），利用电转染仪将CD19抗体质粒转染进T细胞，通过屏幕显示确定是否成功。将电转成功后的细胞悬液放入二氧化碳培养箱中培养2hr±30min；加入500µl的无血清培养基，离心后得到沉淀物，去上层清液，调整细胞密度至1-2×106/mL，然后继续放回二氧化碳培养箱中培养。核酸转染过程中会产生不合格的细胞悬液W3、离心废水W4。 （4）细胞培养、扩增：CAR-T细胞（嵌合抗原受体）的扩大培养。主要使用到无血清培养基、抗人CD3抗体/抗人CD8抗体、白介素2、纯水。在二氧化碳培养箱中完成（37℃，5%二氧化碳）。细胞培养期间需观察补液，按照1×106的密度补液，已经100IU/mL的浓度向培养液中补加白介素2。细胞培养过程中会产生废培养基W5。 （5）质量检测、细胞成品出库：CAR-T细胞（嵌合抗原受体）经流式细胞仪检测合格后，将CAR-T细胞运送至使用单位。质量检测过程中会产生不合格品W6。 每一步流程中需要清洗细胞时使用到生理用水，具有不确定性，为了防止细胞破裂，环境渗透压低的话会吸水涨破，环境渗透压高的话会脱水皱缩。 实验室的器皿均为一次性耗材，使用后不需要进行清洗，不会产生清洗废水。本项目实验过程中不使用有机溶剂，不会产生废气。 注：（1）物料转移的方式为传递窗传递，转移对象为沉淀物；（2）核酸转染为第0天，之后细胞培养和扩增需要14天，细胞成品收集和质量检测需要约7天，所以细胞成品出库共需要21天。 表5-1 本项目物料平衡表 单位：kg/a 序号 入方 出方 物料名称 投入量 进入产品 离心废水 细胞悬液 废培养基 不合格品 1 无菌生理盐水 200 300 200 100 400 0.04 2 无血清培养基 500 3 抗人CD3抗体 0.01 4 抗人CD8抗体 0.01 5 白介素2 0.01 6 人淋巴细胞分离液 100 7 质粒 0.01 8 纯水 200 合计 1000.04 1000.04 主要污染工序： 施工期污染工序及污染物种类分析 本项目是租用苏州工业园区生物产业发展有限公司的厂房，无需进行土建，只需要进行厂房装修和设备的安装。 施工期装卸材料和设备安装过程中易产生机械噪声，混合噪声级约为90dB（A）。 施工期废水主要是施工现场工人的生活污水，生活污水主要含SS、COD。该阶段废水排放量较小，纳入区域污水收集系统。 施工期固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。 二、营运期污染工序及污染物种类分析 污水 （1）废水产生： W1：生活污水 本项目职工人数为8人，项目不设食堂，项目排放的废水主要为生活污水，来自于盥洗、厕所等，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)项目生活用水量按100L/d•人算，年工作240天，则生活用水总量为0.8m3/d（192m3/a）。排污系数取0.8，生活污水排放总量为0.64m3/d（153.6m3/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。生活污水排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后外排入吴淞江。 W2：生产废水 纯水制备废水：本项目生产过程中样品的配制和稀释使用到纯水，纯水由项目自配的纯水机装置生产，生产纯水制备工艺为：自来水通过预处理系统预处理后，先通过progard纯化柱，起到预纯化作用并且保护RO柱；再通过RO柱后可截留水中99%的污染物，最终从Rios出水。本项目需纯水量为0.2t/a，纯水的制备效率按照65%进行计算，纯水机在纯水制备过程中会排放一定的浓水，浓水的排放量为0.1t/a。 （2）废污水处理方案 本项目产生的生活污水和浓水通过苏州工业园区生物产业发展有限公司在各楼层设置的污水收集系统进行收集后排入污水管网，进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值Ⅰ级标准后排入吴淞江。 （3）废污水排放 表5-2 本项目废水产生以及排放一览表 种类 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 排放 去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 153.6 COD 400 0.06 园区污水处理厂 400 0.06 吴淞江 SS 300 0.046 300 0.046 NH3-N 25 0.0038 25 0.0038 TP 5 0.00077 5 0.00077 浓水 0.1 COD 50 0.000005 50 0.000005 SS 50 0.000005 50 0.000005 项目水平衡见下图： 图5-3 项目水平衡图 （单位：t/a） 2、废气 本项目不产生和排放废气。 3、噪声 本项目运行时的主要噪声源为离心机、纯水机、排风风机产生的噪声，其噪声源强大约70~80dB（A），经消声、隔声、距离衰减后厂界噪声可以达标排放。 表5-3 噪声污染源强分析 序号 设备名称 源强dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 预计厂界 噪声dB(A) 标准限制 dB(A) 1 离心机 ～75 合理布局、日常维护和保养、防震垫、隔声门窗、距离衰减、独立机房等 20 ～55 厂界噪声 昼间：60 夜间：50 2 纯水机 ～70 20 ～50 3 排风风机 ～80 20 ～60 注：本项目夜间不进行作业，不产生噪声。 4、固体废弃物 4.1固体废物属性判定 本项目在离心过程中会产生离心废水W1、W4，根据物料平衡所得，年产生量为0.2t/a； 本项目在细胞预培养及细胞培养过程中会产生废培养基W2、W5，根据物料平衡所得，年产生量约为0.4t/a； 本项目在转染过程中会产生不合格的细胞悬液W3，根据物料平衡所得，年产生量约为0.1t/a； 本项目在质量检测过程中会产生不合格品W6，根据物料平衡所得，年产生量约为0.00004t/a； 本项目在实验过程中会产生废用具，包括一次性手套、口罩、抹布等，年产生量为0.5t/a； 本项目在实验过程中会产生废包装用具，年产生量约为0.5t/a。 本项目固体废物主要为员工的生活垃圾，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目员工为8人，年工作日为240天，所以生活垃圾产生量约0.96t/a； 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定，本项目产生的危险废物、生活垃圾属于固体废物，判定情况见下表5-4，本项目产生的固体废物综合利用及处置措施见表5-5。 表5-4 固体废物属性判定 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 0.96 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） 2 离心废水 离心 液态 DNA、蛋白质等 0.2 √ / 3 废培养基 培养 液态 DNA、蛋白质等 0.5 √ / 4 不合格细胞悬液 转染 液态 DNA、蛋白质等 0.1 √ / 5 不合格品 质量检测 液态 DNA、蛋白质等 0.1 √ / 6 废用具 实验过程 固态 一次性手套、口罩、抹布、原料瓶 0.5 √ / 7 废包装用具 实验过程 固态 原料瓶 0.5 √ / 4.2固体废物产生情况汇总 表5-5 项目运营期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 依据 危险 特性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 1 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 / / / / 0.96 2 离心废水 危险废物 离心 液态 DNA、蛋白质等 国家危险废物名录（2016版） T/C/I/R HW49 900-047-49 0.2 3 废培养基 培养 液态 DNA、蛋白质等 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.4 4 不合格细胞悬液 转染 液态 DNA、蛋白质等 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.1 5 不合格品 质量检测 液态 DNA、蛋白质等 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.00004 6 废用具 实验过程 固态 一次性手套、口罩、抹布 T/In HW49 900-041-49 0.5 7 废包装用具 实验过程 固态 原料瓶 T/In HW49 900-041-49 0.5 4.3危险废物污染防治措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见下表。 表5-6 建设项目运营期危险废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 危险 特性 污染防治措施 1 离心废水 HW49 900-047-49 0.2 离心 液态 DNA、蛋白质等 DNA、蛋白质等 T/C/I/R 储存在专用的收集桶内 2 废培养基 HW49 900-047-49 0.4 培养 液态 DNA、蛋白质等 DNA、蛋白质等 T/C/I/R 储存在专用的收集桶内 3 不合格细胞悬液 HW49 900-047-49 0.1 转染 液态 DNA、蛋白质等 DNA、蛋白质等 T/C/I/R 储存在专用的收集桶内 4 不合格品 HW49 900-047-49 0.00004 质量 检测 液态 DNA、蛋白质等 DNA、蛋白质等 T/C/I/R 储存在专用的收集桶内 5 废用具 HW49 900-041-49 0.5 实验 过程 固态 一次性手套、口罩、抹布 一次性手套、口罩、抹布 T/In 储存在专用的收集袋中 6 废包装用具 HW49 900-041-49 0.5 实验 过程 固态 原料瓶 原料瓶 T/In 储存在专用的收集袋中 （1）贮存场所污染防治措施 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施，并制定好危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，本项目产生的危险废物都是用密闭容器进行存储收集，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ②项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。 表5-7 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所名称 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存场所 离心废水 HW49 900-047-49 详见附图4 厂区平面布置图 2m2 储存在专用的收集桶内 5t 三个月 2 废培养基 HW49 900-047-49 储存在专用的收集桶内 3 不合格细胞悬液 HW49 900-047-49 储存在专用的收集桶内 4 不合格品 HW49 900-047-49 储存在专用的收集桶内 5 废用具 HW49 900-041-49 储存在专用的收集袋中 6 废包装用具 HW49 900-041-49 储存在专用的收集袋中 （2）运输过程污染防治措施 ①本项目危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ②运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不形容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 5、建设项目三本帐 项目污染物产生、削减、排放“三本帐”见下表： 表5-8 本项目的污染物“三本帐” 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 排放量 全厂排口总排放量 生活污水 废水量 153.6 0 153.6 153.6 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 浓水 废水量 0.1 0 0.1 0.1 COD 0.000005 0 0.000005 0.000005 SS 0.000005 0 0.000005 0.000005 废水合计 废水量 153.7 0 153.7 153.7 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 固废 生活垃圾 0.96 0.96 0 0 危险固废 1.7 1.7 0 0

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量kg/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 种类 | 类别 | 水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | 生活 污水 | 153.6 | PH | 6-9 | 6-9 | 排入园区污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 400 | 0.06 | 400 | 0.06 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.046 | 300 | 0.046 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.0038 | 25 | 0.0038 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.00077 | 5 | 0.00077 |  |
|  | 浓水 | 0.1 | COD | 50 | 0.000005 | 50 | 0.000005 |  |
|  |  |  | SS | 50 | 0.000005 | 50 | 0.000005 |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |
|  | 危险 废物 | 离心废水 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废培养基 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |
|  |  | 不合格细胞悬液 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 不合格品 | 0.00004 | 0.00004 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废用具 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废包装用具 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
| 噪声污染 | 设备名称 | 所在车间 | 源强 dB（A） | 排放dB（A） |
|  | 离心机、纯水机、排风风机 | 实验室 | 70~80 | 昼间≤60 夜间≤50 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附页） | 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用苏州工业园区生物产业发展有限公司厂房进行生产，无需进行土建，只需要进行厂房装修和设备的安装。 装修阶段主要是装卸材料和切割材料时产生的噪声，混合噪声级约为90dB（A），此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。 该阶段废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，生活污水主要含SS、COD和动植物油类等。该阶段废水排放量较小，经收集后外排入市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期必须注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 运营期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目生活污水（153.6t/a）和浓水（0.1t/a）经市政污水管网进入工业园区污水厂处理后排放，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1的相应标准后排入吴淞江，预计对纳污水体影响较小。 （2）接管可行性 园区污水处理厂位于吴淞江畔听涛路，于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。 园区污水处理厂采用A/A/O工艺，工艺流程图见7-1。 图7-1 污水处理厂工艺流程图 A/A/O工艺在20世纪70年代由美国专家在厌氧－好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成，其同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原污水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 为达到排放标准要求，污水厂由A/A/O工艺处理后的尾水再经深化滤床进行深度处理，尾水排放可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1城镇污水处理厂I类标准。 本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 表7-1 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 种类 废水量（t/a） 污染物 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放标准 生活 污水 153.6 COD 50 0.00768 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表1标准 NH3-N 5 0.000768 TP 0.5 0.0000768 SS 10 0.001536 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准 浓水 0.1 COD 50 0.000005 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表1标准 SS 10 0.000001 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准 项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入吴淞江，预计对纳污水体水质影响较小。 综上，项目投产后，废水进入园区污水处理厂是可行的。 2、大气环境影响分析 本项目不产生和排放废气，对大气环境不会造成影响。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于离心机、纯水机、排风风机等设备产生的噪声，噪声值70～80dB(A)。 项目针对以上高噪声设备，本项目主要采取以下措施对其降噪： ①合理布局，加强生产设备的日常维护与保养，保证机器的正常运转； ②在高噪声设备的机底座加设防振垫并安装消声器； 经过上述措施后，项目噪声再通过距离衰减作用后，项目边界噪声排放低于《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对项目周围声环境不会产生明显影响。 4、固废环境影响分析 项目营运期产生的生活垃圾和各类固体废物实行分类收集处理处置和综合利用措施。危险废物由专用容器分类收集暂存在指定的区域内，委托有资质的单位拉运处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 表7-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废 名称 属性 产生 工序 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 利用处置 方式 利用处置单位 1 生活 垃圾 生活垃圾 职工 生活 / / 0.96 委托环卫部门清运 环卫部门 2 离心 废水 危险废物 离心 HW49 900-047-49 0.2 委外处理 有资质的单位 3 废培养基 培养 HW49 900-047-49 0.4 委外处理 有资质的单位 4 不合格细胞悬液 转染 HW49 900-047-49 0.1 委外处理 有资质的单位 5 不合格品 质量检测 HW49 900-047-49 0.00004 委外处理 有资质的单位 6 废用具 实验 过程 HW49 900-041-49 0.5 委外处理 有资质的单位 7 废包装用具 实验 过程 HW49 900-041-49 0.5 委外处理 有资质的单位 危险废物储存场所环境影响分析 （1）选址可行性分析 项目位于苏州工业园区，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 （2）贮存能力可行性分析 经调查，本项目实验期间，产生的危废量不大，危险固废均妥善暂存在暂存间的废液桶和收集袋中，并且定期委外。因此，项目危废暂存间贮存能力满足需求。 （3）危险废物运输过程的环境影响分析 在危险废物的清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废抛洒遗漏而导致污染物扩散，保证在运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。 （4）危险废物处置单位情况分析 本项目位于生物医药产业园，产业园里企业众多，中小企业由于年产危废量较小，普遍采用组团的方式，由第三方环保咨询顾问公司协调、委托事宜，保证危险废物能够按照规范要求进行处置，不产生二次污染。 （5）对环境及敏感目标的影响 项目危废密闭存储，运输过程中不会对环境空气和地表水产生影响；危废暂存区防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。 （6）固体废物影响分析 经上述分析可知，项目各类废物分类收集、分别存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、环境风险影响分析 （1）本项目实验过程中不使用化学品，原辅料基本进行冷藏储存。因此，原料储存过程中基本上不会发生环境风险。 （2）项目生产过程中产生的危险废物分类妥善暂存在专门的收集桶、收集袋内，委托有资质单位进行处理。因此，发生泄漏的可能性较小。 （3）项目物料用量小，且所有涉及到开盖或开封的作业均在生物安全柜内进行；物料储存在专门的冰箱内，即使出现包装破损，也是泄漏在冰箱内，通过吸液棉或抹布来收集处理，不会影响到外环境。 （4）由于实验室的不确定性，以及由于使用物料、不确定的反应类型可能带来的环境风险，按照实验室的运行要求，应进一步做到以下几点：①科学规划、设计实验室，实验室设计考虑良好的通风设施、合理的布局、适合的材质等。实验室的操作台面、实验室操作平台和地面材料应具备良好的理化性能、耐腐蚀、耐火等级不应该低于二级；消防设施的设备应遵守国家有关建筑设计规范的规定；生物安全柜的排风系统宜独立设置，不宜共用风道，更不能借用消防风道；②制定各种管理制度，加强实验室管理；③建立实验室应急预案机制：一旦实验室发生事故，立即启动应急预案，有效控制事态的发展，并对实验室工作人员定期进行应急预警培训，不断提高实验室工作人员处置实验室安全事故的能力和水平；③安全处置实验室离心废水、细胞悬液、废培养基、不合格品；实验室离心废水、细胞悬液、废培养基、不合格品必须做好登记并分类存放，当积累到一定数量时应及时与有资质单位联系回收，对此类物质进行安全处置。④企业应建事故废水收集装置，以防止非正常、事故状况下原料或产品直接流入下水道。 （5）本项目应参照《良好实验室规范（GLP）符合性评价程序》（试行）、《生物安全防护实验室等级划分》等文件要求，合理建设生物实验室。本项目生物实验室等级为一级，一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物。在进行实验室，宜关闭实验室的门窗；每日实验结束时需灭菌实验台，如实验中发生污染，需立即加以灭菌；不得用口做吸量操作；实验室内禁止饮食，吸烟及保存食物；操作重组体之后，或离开实验室之前要洗手；在所有操作中，应尽量避免产生气雾；要从实验室搬离被污染物品时，必需将其放入坚固且不漏的容器，在实验室内密封后才可运出；防除实验室的非生物用生物，如昆虫及鼠类等；若有其他方法可用，应避免使用针头；实验用衣物的使用，需遵从计划主持人的指示；需遵循计划主持人所订之其他事项。 （6）依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》编制应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。 因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，项目完工后，正常生产情况下建设项目环境风险较小。

八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | —— | —— | —— | —— |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N、TP | 进入污水管网由苏州园区污水处理厂处理达标排放 | 能够达到污水处理厂的接纳标准 |
|  | 浓水 | COD、SS | 进入污水管网由苏州园区污水处理厂处理达标排放 | 能够达到污水处理厂的接纳标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 固体废弃物得到妥善处置 |
|  | 危险固废 | 离心废水 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废培养基 |  |  |
|  |  | 不合格细胞悬液 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废用具 |  |  |
|  |  | 废包装用具 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 离心机 | 采取隔声措施，经衰减后厂外环境昼间≤60dB（A） 夜间不生产 |
|  | 纯水机 |  |
|  | 排风风机 |  |
| 其他 | / |
| 生态保护措施预期效果 通过运营期严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结论 项目概况 苏州茂行生物科技有限公司研发实验室的建设项目位于苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园A4楼318单元，租用苏州工业园区生物产业发展有限公司厂房进行研发生产。项目总投资为1000万元，占地面积为323平方米。本项目主要建设内容为细胞制品200人份/年。项目拟设员工8人，8小时白班制，年工作240天，年工作时间为1920小时。 2、选址可行性分析： 本项目所在苏州工业园区星湖街218号，所在地及周边为规划生产研发用地，项目用地符合规划用地要求。项目使用纳米园的场地，雨水管和污水管使用纳米园公用措施。项目采取有效的废水、噪声、固废防治措施后，项目的生产对周围环境的影响很小，项目选址可行。 3、项目与国家、地方政策法规的相符性 1）与国家、地方产业政策相符性 经对照，项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）相关规定，不属于《关于印发苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见的通知》（苏府[2006]125号）中所列的落后工业装备及产品；本项目产品也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，并且不违背《限制用地项目目录》（2012）和《禁止用地项目目录》（2012）中的要求。因此，本项目符合国家和地方产业政策导向要求。 2）与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距离太湖24.1km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。 本项目不排放含磷、氮等污染物，不属于“新建、改建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，生产过程中不涉及“销售、使用含磷洗涤用品；”“向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；”等禁止的行为。本项目不在本条例中第四十五条中禁止、限制类的企业名录中。 本项目不属于“新建、新建化工、医药等企业和项目”，不“增设排污口”。本项目不在本条例中第四十五、第四十七条中禁止、限制类的企业名录中。 因此，本项目符合太湖流域相关的规定，符合条例中规定。 3）与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性： 经核实，本项目厂界距离独墅湖重要湿地直线距离835m，项目用地属于生产研发用地，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）中独墅湖二级管控区的“独墅湖水体范围”，因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 4）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 因此，本项目不在保护区和准保护区范围内，项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订）要求。 5）“三线一单”相符性分析 根据《苏州市2017年生态红线区域保护实施方案》、《苏州市生态红线区域规划优化调整方案》、《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在苏州市生态红线区域范围内；根据大气环境质量现状引用苏州宏宇环境检测有限公司2017年8月21日~8月27日对淞泽家园二区监测点位的数据、水环境质量现状根据苏州工业园区环境监测站2016年5月13日-15日的例行监测数据，对该项目可能对周边现有环境质量影响做出判断：本项目废水、固废均得到妥善处置，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目的建设符合环境质量底线标准；本项目用水取自当地自来水，用水量较小，不会达到资源利用上线。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不在其中所列的“禁止类”、“淘汰类”项目之内，所以本项目属于允许类。根据《市场准入负面清单（草案）》，本项目不在其禁止准入类、限制准入类项目之内，所以本项目属于允许准入类。 6）“263”行动计划相符性 根据《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的相关规定，强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业实现低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。 本项目不属于“263”中规定的行业，因此本项目建设符合“263”行动计划。 4、项目周围环境质量现状 该项目所在地大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。园区污水处理厂尾水排入吴淞江，引用园区环境监测站2016年地表水吴淞江监测断面的水质监测数据，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。项目地周围声环境质量较好，项目地边界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 5、项目建成后对周围环境影响程度以及达标排放情况： （1）废水 员工生活污水和浓水经市政污水管网进入工业园区污水厂处理后排放，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1的相应标准后排入吴淞江。本项目依托苏州工业园区生物产业发展有限公司的排水系统，但是本项目设置单独的阀门进行总量申请。 （2）废气 本项目无废气产生。 （3）噪声 项目噪声主要来源于离心机、纯水机、排风风机等设备产生的噪声，噪声值70～80dB(A)。 项目噪声采取选用低噪声动力设备与机械设备，对高噪声设备安装隔音罩及隔音挡板，加强设备的日常维护和保养，合理厂平面布局，再经过实验室隔声以及其他建筑物阻隔和距离衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，不会对周围环境产生影响。 （4）固废 项目营运期产生的生活垃圾和各类工业固体废物实行分类收集处理处置和综合利用措施，危险废物收集在危废暂存区，委托有资质的单位拉运处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 6、项目污染物总量控制方案： （1）总量控制因子 本项目固体废弃物全部得到妥善处置，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为：总磷、SS。 （2）项目总量控制建议指标 表9-1 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 项目排放量 建议全厂申请指标 生活污水 废水量 153.6 0 153.6 153.6 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 浓水 废水量 0.1 0 0.1 0.1 COD 0.000005 0 0.000005 0.000005 SS 0.000005 0 0.000005 0.000005 废水合计 废水量 153.7 0 153.7 153.7 COD 0.06 0 0.06 0.06 SS 0.046 0 0.046 0.046 NH3-N 0.0038 0 0.0038 0.0038 TP 0.00077 0 0.00077 0.00077 （3）总量平衡途径 本项目废水污染物纳入园区污水处理厂内总量额度范围内；固体废物得到妥善处置。 7、清洁生产 本项目主要原辅材料选用符合国家清洁生产要求；采用的生产设备和工艺成熟；“三废”经过有效处理后可以满足达标排放，末端治理有效，符合清洁生产的要求。 8、环境风险 本项目主要环境风险因素为原辅料储存、使用过程中发生泄漏、火灾事故风险。通过积极采取防护措施后，可有效避免风险事故发生，风险可控。 9、严格执行建设项目环保设施“三同时”制度 表9-2 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表 项目名称 苏州茂行生物科技有限公司研发实验室的建设项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 —— —— —— —— 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 废水 生活污水 COD 经污水管网排入园区污水处理厂 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 SS 氨氮 TP 浓水 COD 经污水管网排入园区污水处理厂 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 SS 噪声 生产 设备 噪声 减振、消声、距离衰减等 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废 生活 固废 生活垃圾 环卫处理 得到妥善处置 危险 废物 离心废水 有资质单位处置 废培养基 不合格细胞悬液 不合格品 废用具 废包装用具 绿化 —— 事故应急措施 配备灭火器、吸液棉、防泄漏托盘等 环境管理（机构、监测能力等） 厂区内设立环境管理的机构 加强环境管理，防止环境污染事故 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流，排污口规范化。 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定 总量平衡具体方案 废水在园区污水处理厂内平衡，固废得到妥善处置。 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） —— 10、总结论 综上所述，本项目选址合理，符合产业政策要求，符合区域总体规划要求，满足环境管理要求。通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实本评价所提出的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，因此，本项目具有环境可行性。 建议 1、切实按环境影响评价的内容和环境保护部门的批复要求，落实污染防治措施，做好污染防治工作。 2、本环评表系针对项目方所提供的建设规模、生产工艺所得出的结论，如果该项目运营规模或产品结构有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求向环保部门另行申报。 3、针对生物纳米园“无应急事故池”问题，建议生物纳米园应建废水事故池，以处理非正常、事故状态下流入下水道的原料或产品。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 苏州工业园区规划图 建设项目地理位置图 （3）项目周围状况图 （4）厂区平面布置图 （5）苏州工业园区生物产业发展有限公司一期总体平面图 （6）环境保护目标图 附件 经济部门备案 项目申报登记表 项目预审意见 营业执照 租赁协议 房产证 厂房环保工程验收合格通知书 环评确认书 噪声监测报告及大气引用监测报告 环评合同 专家意见及修改清单 基础信息表

# Text boxes

进入产品

0.2

W4

W6

153.7

无血清培养基、抗人CD3抗体/抗人CD8抗体、白介素2、纯水

W1

核酸转染

0.1

接收样本、淋巴细胞分离

无血清培养基、抗人CD3抗体/抗人CD8抗体、白介素2、纯水

细胞预培养

质量检测

W3

细胞成品出库

CD19抗体质粒、无血清培养基

细胞成品收集

W2

W5

细胞培养、扩增

样品配制和稀释

153.6

192

损耗38.4

浓水

园区污水处理厂

纯水制备

生活用水

自来水

0.1

委托有资质单位处置

0.3

0.1

0.1

192.3