| 项目 ITEM | 单位 UNIT | CY-1703 | CY-1703S |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机功率 POWER | WATT | 2000 | 2100 |
| 加热桶容量 TANK CAPACITY | LITER | 5 | 5 |
| 最大熔胶速度 MAX.MELTING RATE | Kg/Hour | 8 | 8 |
| 最大操作温度 MAX.OPERATION TEMP | ℃ | 220 | 220 |
| 气压范围 AIR PRESSUER | Kg/cm2 | 2-6 | 2-6 |
| 最大使用粘稠度 MAX.CPS | CPS | 12000 | 12000 |
| 泵浦类型 PUMP TYPE |  | 气压泵浦 | 气压泵浦 |
| 喷头输出 NOZZLE OUTPUT | SETS | 1 | 2 |
| 外观尺寸 DIMENSION:L×W×H | mm | 545×380×620 | 710×380×620 |

1.高强度一体成型熔胶槽，幅射状加热歧片、增加传热面积，提高熔胶速率。

2.胶桶加热系统采用PID数显温控，使热熔胶均匀受热，不变色，不碳化，不改变原热熔胶良好的化学和物理性能。

3.胶桶内涂铁氟龙防粘涂层,耗能小,减少胶碳化现象,能保持用胶质量。

4.泵浦独立悬吊系统，保养维修省时方便。

5.配置高精密回流阀，出胶稳定。

6. 滤水调压气阀调节方便,压力显示直观.

7. 喷胶速度快、力道强劲、稳定均匀。

8.出胶方式：螺旋喷雾状和点状打条胶。

应用范围：小盒封装、包装；小型家电、接头、接插件；音响、标识标签。小五金固定；小型纸品粘合与固小饰品。工艺品，玩具（粘合，固定，布线，绝缘）；电子产品固定、粘合；其他需要用胶的手动或半自动运用。

| 项目 ITEM | 单位 UNIT | CY-1701 |
| --- | --- | --- |
| 整机功率 POWER | WATT | 800 |
| 加热桶容量 TANK CAPACITY | LITER | 1 |
| 最大熔胶速度 MAX.MELTING RATE | Kg/Hour | 2 |
| 最大操作温度 MAX.OPERATION TEMP | ℃ | 220 |
| 气压范围 AIR PRESSUER | Kg/cm2 | 2-6 |
| 最大使用粘稠度 MAX.CPS | CPS | 12000 |
| 使用电压 VOL TAGE | V/HZ | 220V/50HZ |
| 重量 WEI GHT | KG | 15 |
| 外观尺寸 DIMENSION:L×W×H | mm | 370×390×530 |

1、重量轻、体积小、移动方便。可以任意放置于工作台上。

2、保压式动力系统。节约能源，有效降企业生产低成本。

3、压力及流量可调整。可以通过气压和喷头的行程自由的控制喷胶流量。

4、熔胶速率快。采用800W功率加高效保温装置。节约能源，提高熔胶速度。

5、故障率低。结构清晰，元器件个部位施行最小系统连接。可靠性高。

6、计时器可控制每次喷胶量。可以选择控制时间为0——60秒的多种时间控制器。

7、设备成本低，为企业节约前期投资。 操作简单，新晋员工只要5分钟的培训即能独立操作本设备。

8、提高效率减少浪费。不滴胶不漏胶，减少浪费。

| 项目 ITEM | 单位 UNIT | CY-1702 |
| --- | --- | --- |
| 整机功率 POWER | WATT | 2200 |
| 加热桶容量 TANK CAPACITY | LITER | 3 |
| 最大熔胶速度 MAX.MELTING RATE | Kg/Hour | 5 |
| 最大操作温度 MAX.OPERATION TEMP | ℃ | 220 |
| 上胶宽度 GLUING WIDTH | mm | 400 |
| 最大使用粘稠度 MAX.CPS | CPS | 10000 |
| 使用电压 VOL TAGE | V/HZ | 220V/50HZ |
| 重量 WEI GHT | KG | 38 |
| 外观尺寸 DIMENSION:L×W×H | mm | 510×315×420 |
| 可根据客户需求定制各种尺寸 |

主要适用包装行业上胶,制鞋行业上胶, 珍珠棉过胶,特殊行业上胶等.

上胶宽度:400MM （宽度可定制）。

使用电压:220V 功率:2200W

使用温度:220℃ 马达:200W 无级调速

出胶形式:网状,条状,点状,滚边(特殊要求可定制)

1.马达采用无段变速,可根据工作需求调整滚轮速度。

2.胶槽及滚轮均可独立控温。

3.防卷入装置，防止工作物被卷入蓄胶槽内。

4.熔胶槽经铁氟龙处理，换胶简单，有效防止热熔胶碳化。

5.材质厚度和过胶厚度均可调节。

6.可选点状、条状、网状、光面滚轮过胶。

特点:使用热熔胶胶黏剂,且省胶,效率高,创造良好工作环境 用途：适用于制鞋业、箱包、皮具、纸板盒类、饰品、建材、运动器材等

| 项目 ITEM | 单位 UNIT | CY-1706 | CY-1710 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机功率 POWER | WATT | 2200 | 3800 |
| 加热桶容量 TANK CAPACITY | LITER | 6 | 10 |
| 最大熔胶速度 MAX.MELTING RATE | Kg/Hour | 12 | 15 |
| 最大操作温度 MAX.OPERATION TEMP | ℃ | 220 | 220 |
| 气压范围 AIR PRESSUER | Kg/cm2 | 2-6 |  |
| 最大使用粘稠度 MAX.CPS | CPS | 12000 | 12000 |
| 泵浦类型 PUMP TYPE |  | 气压泵浦/齿轮泵浦 | 齿轮泵浦 |
| 可接胶管 OUTPUT OF HOSE | PCS | 1 — 2 | 1 — 4 |
| 外观尺寸 DIMENSION:L×W×H | mm | 690×360×560 | 690×380×520 |

1.采用PID温控系统,质量可靠稳定,控温可精确到正负0.1度,使热熔胶均匀受热，不变色，不碳化，不改变原热熔胶良好的化学和物理性能。

2.渐进式预加热桶设计,先入先熔,内涂铁氟龙防粘涂层,耗能小,减少胶碳化现象,能保持用胶质量。

3.具有温度超温报警断电保护功能，可自由调节超温值参数，当实际温度超过设定值时，机器总电源自动断电，降低安全隐患，保护设备所有元件。

4.采用双层过滤网，降低了喷头堵塞的现象，回流装置，胶压调节更精确稳定.高强度一体成型熔胶桶，告别焊接出现的沙眼漏胶现象。

5.采用高精度泵浦，胶量压力输出稳定，延长了泵的使用寿命，提高生产效率。

6.泵浦保护功能，当胶桶实际温度未达到设定温度值，泵浦不工作，起保护作用，延长设备的使用寿命及避免员工违规操作给企业带来的经济损失。

7.具有漏电自动关机保护功能，使整个设备使用更安全。

应用范围： 适用于包装行业、家具行业、玩具行业，电子电器行业，工艺品行业，纸箱纸盒封箱包装行业，汽车行业，配合自动化设备使用等相关行业。