产品名称：微库仑定硫仪/定硫仪 产品型号：SHY-WKL-202 微库仑定硫仪/定硫仪 型号：SHY-WKL-202 SHY-WKL-202型微库仑定硫仪在保留了原型号产品在化学分析方面的优点的基础上对主机的进样器、搅拌器等作了重大改进，引人注目的是新设计了微库仑自动滴定系统，由微处理器来控制整个滴定过程，包括滴定池电位的自动稳定、进样器的控制、滴定电流的控制和滴定电量的积分和显示等。三段转化炉的温度也采用微处理器控制，温控精度达到±1 0C。为了满足低浓度气体测定的需要，还专门设计制作了气体的在线自动进样系统。改型后提高了仪器自动化程度和高新技术含量，同时仪器外观也有很大的改进。 样品先通过高温转化炉加氧燃烧，把样品所含的硫全部转化为SO2 ，然后通过滴定池吸收。滴定池内的电解液为碘化钾醋酸溶液。仪器用电解产生的碘来对进入滴定池的SO2 进行微库仑滴定。用电位法控制滴定的终点，计算整个滴定过程所消耗的电量来确定本次进样的硫含量。 实现自动滴定可以消除用户因操作人员不熟练造成的人为误差。只要按一下“开始"按键，微处理器向进样器发出指令，把样品渐渐注入转化炉，随着样品中的SO2 进入滴定池，滴定池的电位下降，单片微处理器根据电位下降的多少来控制滴定的电流大小，直到进入的SO2 全部被消耗完，滴定池的电位又回到滴定前的初始值，滴定便自动停止，并显示出该次进样中样品所含有的总硫量ng数。 三段转化炉温度控制系统可以方便地设定转化管各段温度和查看各段的实际温度，增加了一个热电偶冷端补偿环节，以保证温控精度，当出现超温和断偶时，仪器会自动报警。 搅拌器和进样器改进后结构更为合理，使用更加方便，仪器的整个外型更为紧凑和美观，整体性更强。 本微库仑定硫仪已申请了外观、隔离电解电源、进样器控制系统三项专利。 微库仑定硫仪技术指标: 1、硫测量范围: 液体样品：0.1 ~1000mg/l 气体样品：0.1 ~1000ppm 最小检测量：0.1ppm 2、重复性：±2% 3、电源电压：220V±22V A.C. 电源频率：50Hz±0.5Hz 4、环境温度：5℃～35℃ 5、环境相对湿度：≤85% 6、外形尺寸：长×宽×高=740×400×374（mm） 7、仪器重量：25千克