报 价

配置单

一、产品价格清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 价 （元） | 数 量 （台） | 总 价 格 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定导轨式升降机 | SJD2-7 | 31000 | 1 | 31000 | 含运费 含安装费 |
| 合计价格（人民币）：叁万壹仟元整 |  |

二、技术条件：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台面 | 1900*1400MM （采用160*80*4mm高强度矩形管） | 采用双链条 双钢丝绳起平衡和防护作用，其中一根断裂不会有危险发生。 |
| 2 | 台面板 | 5mm花纹板 |  |
| 3 | 载重质量 | 2000kg |  |
| 4 | 净升高度 | 7000MM（7000MM以下自由调节） |  |
| 5 | 最低工作高度 | 需要做地坑深度300（mm）台面与地面平齐 |  |
| 6 | 液压油缸 | 油缸2支，缸径80（河北恒宇产） |  |
| 7 | 动力单元 | 380v/3.0kw意大利合资鞍山力盛液压泵站。 |  |
| 8 | 操作方式 | 主控箱一体控制。输入电压380V，控制电压24V，电子元件采用德力西电器 |  |
| 9 | 保险绳 | 12#钢丝绳（平衡绳12#） |  |
| 11 | 密封圈 | 日本华尔卡 |  |
| 12 | 起升速度 | 3.5m/min |  |
| 13 | 自然下沉 | ＜30mm/24小时 |  |
| 14 | 主要导轨结构 | 竖架为70*70*4mm方管，横架为12#槽钢 上海宝钢产 |  |
| 15 | 弹性压缩 | 放上额定载荷后，台面下沉＜10mm |  |
| 16 | 护栏高度 | 按客户要求 |  |
| 17 | 传动链条 | 济南市链条厂，16B起重用链条，双链条传动 |  |
| 18 | 导轨高度 | 不低于5000mm |  |
| 19 | 进出货方向 | 按客户要求 |  |

三、产品简介
      导轨式作业平台是 用途广泛的货物专用设备。它的导轨式机械结构，使升降台起升 后有较高的稳定性，宽 大的作业平台和较高的 承载能力，货物运输范围更大。它使高空运输效率更高，更安全。
四、产品特点
      
      设有防止升降台超载的安全保护装置。
     
      停电情况下的应急下降装置。

# 五、售后服务：

货到验收合格，即日起三包一年，三包期内，有质量问题，公司承诺24小时做出回馈方案，48小时内赶到现场，处理设备故障，且全部免费服务。（人为操作不当造成的损坏除外），

三包期过后，常年提供配件及服务，合理收费。

# 六、交货期：合同生效款项到帐15个工作日交货

您好，感谢您选择济南增力的产品，让我们有了这次的合作机会。希望增力的服务能给贵公司留下良好的印象，以建立长期互惠互利的合作关系。公司依托可靠的产品质量和优良的售后服务，竭诚与您共创辉煌。

济南增力升降机械有限公司

销售部

2014-6-4

# Text boxes

济南增力升降机械有限公司

发 件 人：王经理

电    话（Tel）：0531-  84256567

传    真（Fax）：0531-84257567

手    机（Mobile phone）：15650015958

签发日期（Date）：2014-6-4

网    址：www.zljx.com.cn

电子信箱：zenglijixie@163.com

公司地址：山东省济南市济阳济北开发区

收件单位：         收件人： 经理

▲收件人：（Tel）：0411-39536909              ▲ 传真：0411--39536907