MY-V18

GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机

用户使用说明书

GB4943-2001

YD1032-2000

GB19484.1-2004

使用产品前，请详细阅读使用说明书

本册受著作权法及国际著作权条约和其他法令保护

不允许擅自复制本册的一部分或全部

## 各部分名称及功能(待插入)

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | USB连接端子 | 外接USB数据线。 |
|  | 听筒 | 接听来电声音。 |
|  | 方向键 | 移动光标，选择选项。待机状态下，按方向键可以进入相关快捷功能。 |
|  | 左功能键 | 待机状态，按该键可以进入主菜单界面。 |
|  | C呼叫/接听键键 | CDMA 网拨打或接听来电。待机状态下，长按该键进入网络选择，短按进入最近电话列表。 |
|  | G呼叫/接听键 | GSM网拨打或接听来电。待机状态下，长按该键进入网络选择，短按进入最近电话列表。 |
|  | 右功能键 | 待机状态，按该键进入通讯录查找界面。 |
|  | 清除键 | 菜单操作时返回上一级菜单或在文字编辑时删除光标前的文字。 |
|  | 电源/挂机键 | 开关机、挂断电话、返回待机状态。 |
|  | 摄像头 | 预览照相图片。 |

注意：

手机出厂时默认话机密码为：0000。

## 固定图标显示区图标说明

|  | 显示当前CDMA网络信号强度，横条越多表示信号越强。 |
| --- | --- |
|  | 显示当前GSM网络信号强度，横条越多表示信号越强。 |
|  | 表示有CDMA未读短消息。 |
|  | 表示有GSM未读短消息。 |
|  | 表示目前是静音模式。 |
|  | 表示目前是户外模式。 |
|  | 表示目前是会议模式。 |
|  | 表示目前是标准模式。 |
|  | 表示话机锁定。 |
|  | 显示当前电池电量，横条越多表示电量越多。 |
|  | 当前MP3正在后台播放。 |
|  | 表示手机当前插入了T-Flash卡。 |
|  | 表示网络处于漫游状态。 |

## 菜单树

| 通讯录 | 2未接电话 | 2MP3播放器 |
| --- | --- | --- |
| 1查找 | 3已接电话 | 照相机 |
| 2添加 | 4已拨电话 | 情景模式 |
| 3分组设置 | 5拒接电话 | 手机QQ |
| 4速拨号码 | 6通话时间 | 工具箱 |
| 5本机号码 | 7区号查找 | 1备忘录 |
| 6存储器状态 | 文件管理 | 2计算器 |
| 7通讯录管理 | 1TF卡 | 3电子书 |
| 短消息 | 2图片 | 4预置短语 |
| 1写短消息 | 3铃声 | 5单位转换 |
| 2收件箱 | 4我的录音 | 6归属地查询 |
| 3发件箱 | 5vCard | 7SIM卡应用 |
| 4草稿箱 | 6其他 | 8时钟 |
| 5CDMA语音信箱 | 7存储器状态 | 设置 |
| 6设置 | 天翼 | 1安全设置 |
| 7预约短消息 | 1号码百事通 | 2通话设置 |
| 8 SOS短消息 | 2UIM卡应用 | 3显示设置 |
| 9发送报告 | 3客户服务 | 4按键背光灯 |
| 10存储器状态 | 4手机下载 | 5自动开关机 |
| 11短消息管理 | 爱音乐 | 6 USB设置 |
| 通话记录 | 娱乐天地 |  |
| 1最近电话 | 1UC浏览器 |  |

注意：

- 闹钟功能在手机开机状态下有效，在关机状态下可能产生时间偏差。

- 设置→显示设置→待机设置中的自选壁纸只能支持240*320尺寸。

## 安装手机卡和电池

说明 ：在取下手机卡和电池之前，请先关机。

- 取下手机后盖和电池。

- 保持UIM卡有金属片的一面向下，将其推入卡槽中。注意卡的缺口方向在右下角。

- 装好电池和话机后盖。

说明：SIM卡的安装方法与UIM卡一样，SIM卡放在左边的卡槽中，UIM卡放在右边的卡槽中。

电池的安装

- 先使电池有金属接触片的上端与话机之间卡好，放入电池仓。

- 向下按压电池下端。

- 将话机后盖与话机机身卡好，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

## 电池充电

- 将充电线与话机USB口连接，然后将充电线另一端插入充电器接口。

- 充电器插到100~220V电源插座上开始充电。

- 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后,电池电量图标停止闪烁。

- 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将插头从话机中拔出。

## 电池性能

- 系统环境、话机的设定、玩游戏、播放音乐和其他操作均会影响话机的待机时间。

- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。

- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态变化而变化。

|  | 1100mAh(标准电池) |
| --- | --- |
| 待机时间* | 120小时 |
| 通话时间* | 220分钟 |

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

## 使用菜单

- 待机状态下，按左功能键进入主菜单。

- 按上下方向键，选择功能表中的菜单。

- 按确定键进入所选菜单。

- 进入子菜单，有以下两种方法：

- 按上下方向键选择子菜单，按确定键进入所选菜单。

- 根据子菜单对应的数字，按相应的数字进入子菜单。

- 按右功能键，返回上级菜单。

- 按挂机键，返回待机界面。

## 拨打电话

- 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按呼叫/接听键可拨叫相应电话。

如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在通讯录中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，再按呼叫/接听键即可转接到分机（P后面的号码）。

如果在输入号码时，输入总机号码后，输入“T”，然后输入分机号码，此时，总机接通一定时间后，会自动转接分机。

说明 ：

- 电话号码允许输入的最大长度为32位，超过32位时，输入数字无效。

- 通话中按挂机键可结束通话。

- 在号码输入的过程中，长按“*”可输入“P”，长按“#”可输入“T”。

■ 通讯录呼叫

1、通讯录姓名查找呼叫：

进入通讯录姓名查找查找联系人；按上下方向键选择要拨叫的电话；按呼叫/接听键进行呼叫。

2、通讯录分组查找呼叫：

进入通讯录分组查找，按上下方向键选择联系人组，按确定键进入，按上下方向键选择拨叫的电话，然后按呼叫/接听键进行呼叫。

## 接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在通讯录中，则屏幕上同时显示联系人姓名。按呼叫/接听键接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约5秒钟后恢复待机画面。

有来电时，按挂机键可拒绝接听。

说明：

选择任意键接听时，可以通过按除左、右功能键和挂机键之外的所有按键接听来电。

## 查看短信息

接收到短消息后，话机以设定的方式进行提示。

同时屏幕上方显示有未读短消息图标，屏幕显示有新短消信。按左功能键查看。

## 查看通话记录

待机状态下，按C或G网接听键可以查看最近电话。

按上下方向键选择联系人，按呼叫键进行呼叫，按左功能键弹出子菜单，可对该联系人号码进行相关操作。

按左右方向键可以在C 卡通话记录、全部通话记录和G卡通话记录之间切换。

## 切换输入法

编辑状态下，屏幕显示当前输入模式图标，按#键可以切换输入模式。

说明：

- 拼音或笔画输入模式下，选择候选词时，可以按上下方向键快速翻页。

- 在拼音，笔画，英文输入法下，按0键可以输入空格；

## 拼音输入法

按照拼音字母在键盘上的分布，依次输入汉字的各个拼音字母，可能的拼音组合及候选字出现在屏幕下方，按“*”键选择拼音字母组合，按上下方向键对候选字进行翻页预览，按左右方向键选择要输入的汉字，选定后按确定键，或者按对应数字快捷键，所选汉字即被输入到文本区。

拼音输入法具有智能联想功能，并可进行词及词组的输入。每个汉字输入后，与其搭配组词的汉字即显示在候选字行中，按方向键选择所要输入的汉字，按确定键输入；连续输入一个词或词组的拼音，候选词或词组即出现在屏幕下方。

文字输入完毕，按右功能键返回文本区。

说明：

- 在文字输入状态下，直接按1键可输入屏幕下方中间一行*号后面的字母组合。

- 按右功能键返回文本区，按1键可插入中文符号，按确定键发送。

## 笔画输入法

按照汉字笔画书写顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，按方向键选择所要输入的汉字，按确定键输入。

笔画输入也具有智能联想功能。文字输入完毕，按右功能键返回文本区。

说明：

- 按1键可输入横，按2键输入竖，按3键输入撇，按4键输入捺。汉字笔画输入的一般顺序是先横后竖，先撇后捺；从上到下，从左到右，从外到内；先中央后对称，先里头后封口。

- 智能键（“6”键）具有模糊输入功能，当不能确定某字的某一笔画时可用此键来代替。

## 英文单词输入法

英文字母在按键上的分布与拼音字母分布相同。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按方向键选择单词；如果要将单词的第一个字母切换为大写，则按*键。然后按确定键输入。按0键输入空格。

说明：

*键是用来使候选单词在单词全部小写、单词首字母大写、单词全部大写之间循环切换的。

## 大小写字母输入法

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，按*键可以切换字母的大小写。

## 数字输入法

按数字键输入相应的数字，按”*”输入”*”。

## 标点及特殊符号的输入

在文字编辑时，按“1”键(除笔画以及数字输入法外)，可以选择输入标点及特殊符号。数字输入法不能输入“*”以外的标点符号。笔画输入法按“*”键进行选择标点符号的输入。

## MP3播放器

选择进入MP3音乐播放器界面。按键控制如下：

按左右方向键切换上一首和下一首，长按左右方向键快退和快进，按上下方向键调节音量，按确定键在播放和暂停功能间切换。

## 照相

选择照相菜单进入拍照预览界面，按确定键拍摄照片，按左功能键保存照片。

## 安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

- 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；

- 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；

- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；

- 在医院里请遵照有关规定使用手机；

- 使用手机时请远离精密电子设备；

- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；

- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；

- 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；

- 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能。

- 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；

- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；

- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；

- 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；

- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；

- UIM卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；

- 请使用本型号产品的原装配件；

- 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器和及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；

- 请在网络覆盖范围内使用手机；

- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时LCD的显示效果会有所改变。

- 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持15厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于15厘米。

- 请勿将手机放到上衣口袋里。

- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。

- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

## 使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

- 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。

- 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

- 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。

- 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。

- 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。

- 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。

- 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

- 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

- 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为2.0W/kg，符合国家标准GB 21288的要求。

## 简单故障排除

如果您的话机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

| 问题 | 可能原因 | 可能的排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能开机 | 电源键按下的时间不够长 | 按住电源键约三秒以上或更长时间 |
|  | 电池电量不足 | 给电池充电 |
|  | 电池接触不良 | 重新安装电池或是清洗电池接触点 |
|  | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
| 待机时间不足 | 电池性能下降 | 更换电池 |
|  | 长时间使用游戏和播放音乐等 | 限制玩游戏和播放音乐时间 |
| 充电故障 | 接触不良 | 检查接触情况，更换插座或插头 |
|  | 电池电压过低 | 会导致无充电显示，先充电约半小时,然后拔下插头再重新充电 |
|  | 电池故障 | 更换电池 |
|  | 充电器型号错误 | 更换合适的充电器 |
|  | 充电器故障 | 更换或修理充电器 |
| 无法通话 | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
|  | 拨号错误 | 重拨 |
|  | 达到费用限制 | 与运营商联系 |
| 按键操作无效 | 受到意外干扰 | 取下电池，1分钟后装回 |
| 部分通话无法实现 | 电话号码位数超出 | 检查电话号码 |
|  | 设置问题 | 检查是否设置“通话限制” |
| 找不到通讯录 | UIM卡被更换 | 使用原UIM卡 |
| 号码簿中无号码 | 设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用 | 检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失 |
| PIN码错误 | 三次输入密码错误 | 与运营商联系 |
| 自动锁定密码错误 | 输入密码错误（忘记密码） | 请与指定的售后服务点联系 |
| 话机自动关机 | 电池电量严重不足 | 请充电 |
|  | 设置原因 | 检查是否设置了自动关机 |
|  | 受到意外干扰 | 重新开机 |
| 来电无提示音 | 音量设置为静音 | 重新设置合适的音量 |

深圳市美翼景业电子科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽镇怡化工业园杨门工业区43栋5楼  邮编：518055

售后服务电话：0755-29124201

保留在不做任何预先通知的情况下对技术规格和使用说明的修改权和解释权。