保靖瑞兴建设投资有限责任公司

长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

宁夏智诚安环技术咨询有限公司

二〇一八年三月

目    录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环境影响评价工作程序	2

1.3 项目特点	3

1.4 关注的主要问题	4

1.5 主要结论	4

2 总则	5

2.1 编制依据	5

2.2 评价目的和评价重点	10

2.3 环境功能区划	10

2.4 评价因子和评价标准	11

2.5 评价工作等级和评价范围	16

2.6 环境保护目标	18

3 工程分析	19

3.1 项目概况	19

3.2 生产工艺	23

3.3 水平衡	26

3.4 污染源强分析	26

3.5 污染物汇总	37

4 环境现状调查与评价	39

4.1 自然环境概况	39

4.2 相关规划	42

4.3 环境质量现状调查与评价	43

4.4 周边污染源调查	51

5 环境影响预测与评价	52

5.1 施工期环境影响预测与评价	52

5.2 运营期环境影响预测与评价	56

6 环境风险评价	70

6.1 引言	70

6.2 风险识别	70

6.3 评价等级及范围确定	73

6.4 源项分析	75

6.5 风险防范措施	77

6.6 事故应急预案	80

6.7 环境风险评价结论	85

7 污染防治措施及可行性分析	86

7.1 废气防治措施	86

7.2 废水防治措施	89

7.3 地下水防治措施	92

7.4 噪声防治措施	93

7.5 固废防治措施	93

7.6 风险事故预防措施	95

7.7 落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求	95

8 清洁生产和总量控制	96

8.1 清洁生产	96

8.2 总量控制	99

9 环境经济损益分析	100

9.1 经济效益和社会效益	100

9.2 环保投资和效益	100

9.3 环保投资与项目总投资比例分析	101

9.4 环境经济损益分析	101

10 环境管理和环境监测	103

10.1 环境管理和环境监测的目的	103

10.2 环境管理	103

10.3 环境监测	105

11 产业政策、规划选址及总图布置合理性分析	109

11.1 产业政策符合性分析	109

11.2 选址合理性分析	109

11.3 总图布置合理性分析	111

11.4 环境制约因素分析	111

12 结论与建议	113

12.1 项目概况	113

12.2 环境质量现状评价结论	113

12.3 环境影响分析结论	114

12.4 环境可行性结论	115

12.5 总结论	116

12.6 建议	116

附件：

附件1：委托书

附件2：项目立项文件（开展前期工作的函）

附件3：环评执行标准的函

附件4：畜牧局选址预审意见

附件5：土地租赁协议

附件6：监测质保单

附件7：粪肥接收协议

附图：

附图1：地理位置图

附图2：周边环境及监测布点图

附图3：平面布置图

附图4：生态红线图

附图5：长潭河乡畜禽养殖“三区”划分图

附图6：卫生防护距离包络线图

附图7：项目周边照片

附图8：项目公示截图

附图9：区域水系图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1 概述

## 1.1 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。我国不仅是生猪生产大国，而且是猪肉消费大国。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口的增长、收入的增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品的需求也随之增加。

2004年以来，中央一号文件连续关注“三农”。要从根本上解决“三农”问题，必须坚持产业带动，走中国特色农业现代化道路，在推进工业化、城镇化的进程中，同步推进农业现代化。2014年中央1号文件明确指出：促进生态友好型农业发展，加大农业面源污染防治力度，开展农业资源休养生息试点，启动重金属污染耕地修复试点，加大生态保护建设力度。近年来，国家对现代畜牧业发展的扶持力度不断加大，国务院出台的《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号），加大了对畜禽标准化养殖小区建设、畜禽良种补助、重大动物疫病防控和畜产品质量安全检验的投入。国土资源部、农业部下发的《关于完善设施农用地管理有关问题的通知》（国土资发〔2010〕155 号），对规模养殖用地有许多新突破。湖南省人民政府出台了《关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号），并相继作出现代畜牧业试点，提质扩面，深化试点加快建设现代畜牧经济强省等重大决策和战略部署，要求优化畜禽产品区域结构，加大畜牧业结构调整力度，加快推进标准化适度规模养殖，推进畜禽养殖由长株潭城市群等养殖高密度地区向湘西、湘南等养殖低密度地区转移，形成特色明显、生态安全的优势畜禽产品产区。

保靖瑞兴建设投资有限责任公司拟投资1500万元，租用保靖县长潭河乡官庄村土地52335.58平方米，建设生猪养殖场。本项目主要新建猪舍、辅助用房、仓库等，项目建成后年存栏生猪15000头。为消费者提供优质、安全的肉猪。

根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》和环保部令第44号《设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应编制环境影响报告书。为此，保靖瑞兴建设投资有限责任公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司（国环评证乙字第3804号）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在资料收集分析、研究、现场踏勘和委托相关监测单位进行环境质量现状监测基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-1993、HJ2.4-2009）等技术文件的要求，通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，编制了本项目的环境影响报告书（送审稿）。

## 1.2 环境影响评价工作程序

环境影响评价工作程序见图1-1。

图1-1   建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 项目特点

1、本项目建设内容主要是肉猪养殖场，出售育肥肉猪。

2、本项目养殖过程中产生的猪粪便外售给生物有机肥料公司，养殖生产废水、生活污水经处理后，用做周边蔬菜基地和果林（如柑橘园、烟叶等）有机肥，实现“猪—沼—果”生态养殖方式。

## 1.4 关注的主要问题

根据本项目的特点和实际情况，本评价拟在区域环境质量现状调查、评价的基础上，重点进行建设项目的工程分析，计算污染源强，关注的环境问题是建设项目的废气、废水、噪声、固废等污染物的达标排放及其对周边环境的影响。

## 1.5 主要结论

本项目建设符合国家产业政策，符合清洁生产要求，项目选址和总平面布局较合理，没有明显环境制约因素。在采取本报告提出的各项环保措施后，废水实现零排放，其他污染物可做到达标排放，对周边环境不会造成明显影响，从环保角度来看本项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家有关法律法规、规章

1、中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）。

2、中华人民共和国主席令[2016]第48号《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1起施行）。

3、中华人民共和国主席令[2015]第31号《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1起施行）。

4、中华人民共和国主席令[2008]第87号《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1起施行）。

5、中华人民共和国主席令[1996]第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1起施行）。

6、中华人民共和国主席令[2004]第31号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》（2015.4.24起施行）。

7、中华人民共和国主席令[2004]第28号《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）。

8、中华人民共和国主席令[2010]第39号《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1起施行）。

9、中华人民共和国主席令[2012]第74号《中华人民共和国农业法》（2013.1.1起施行）。

10、中华人民共和国主席令[2012]第54号《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1起施行）。

11、中华人民共和国主席令[2008]第4号《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1起施行）。

12、中华人民共和国主席令[2009]第3号《中华人民共和国森林法》（2009.8.27起施行）。

13、中华人民共和国主席令[2004]第24号《中华人民共和国野生动物保护法》（2009.8.27修正）。

14、中华人民共和国主席令第八十七号《中华人民共和国动物防疫法（2013年修改）》，（2013.6.29起施行）；

15、中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》

（1998.11.29起施行）。

16、中华人民共和国国务院国发[2005]39号《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》。

17、中华人民共和国环境保护部令第39号《国家危险废物名录(2016》（2016.8.1起施行）。

18、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017.9.1起施行）。

19、中华人民共和国国务院办公厅国办发[2010]第33号《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》。

20、中华人民共和国环境保护部环发[2012]77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3 起施行）。

21、中华人民共和国环境保护部环发[2012]98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.8 起施行）。

22、中华人民共和国国务院国发[2013]第37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013.9.10起施行）。

23、中华人民共和国国务院国发[2015]第17号《关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015.4.16起施行）。

24、中华人民共和国环境保护部环发[2009]130号《关于进一步加强环境应急管理工作意见的通知》（2009.11.9起施行）。

25、中华人民共和国主席令[2005]第45号《中华人民共和国畜牧法》，（2015年4月24日修正）；

26、中华人民共和国国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014.1.1起施行）。

27、中华人民共和国环境保护部环发[2010]151号《关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》（2010.12.30起施行）。

28、中华人民共和国国务院国发[2007]4号《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007.1.26起施行）。

29、中华人民共和国国务院办公厅国办发[2007]63号《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》（2007.11.13起施行）。

### 2.1.2 地方有关法规及条例

1、《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）。

2、《湖南省环境保护条例（第三次修正）》（2013年5月27日修正）。

3、《湖南省“十三五”环境保护规划》（2016年9月）。

4、《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号）。

5、《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号）。

6、《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号）。

7、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2017]29号）

8、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，（湘政函[2016]176号，2016.12.30）。

### 2.1.3 相关产业政策

1、中华人民共和国国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2011.6.1 起施行）及中华人民共和国国家发展和改革委员会2013 年第21 号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（2013.5.1 起施行）。

2、中华人民共和国国土资源部、国家发展和改革委员会国土资发[2012]98号《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（2012.5.23起施行）。

### 2.1.4 相关规划及技术文件

1、《湖南省主要水系地表水环境功能区规划》，（DB43/023-2005）。

2、《湖南省地方标准  用水定额》（DB43/T 388-2014）。

3、《湖南省保靖县城市总体规划》（2011-2030）。

4、《保靖县畜禽养殖“三区”划分方案》（2016-2020）。

### 2.1.5 有关技术导则与规范

1、《环境影响评价技术导则  总纲》（ HJ 2.1-2016）。

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）。

3、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993）。

4、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）。

5、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。

7、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840 -91）。

8、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）。

9、《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发[2010]151号)。

10、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）。

11、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）。

12、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

13、《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）。

14、《禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）。

15、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）。

16、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）。

17、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）。

18、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）（农业部办公厅2018.1.16）

### 2.1.6 相关委托及技术资料

1、保靖瑞兴建设投资有限责任公司与宁夏智诚安环技术咨询有限公司签订的环评《技术咨询合同书》。

2、环境现状监测报告（长沙环院检测技术有限公司）。

3、建设单位提供的项目有关技术资料。

## 2.2 评价目的和评价重点

### 2.2.1 评价目的

本评价通过现状监测和资料收集，摸清建设区域环境质量现状；通过物料衡算等工程分析方法，确定项目主要污染因子及污染源强；预测污染物排放对周围环境的影响程度及范围；最后，在上述工作的基础上，提出合理的污染防治对策，从环境保护的角度对项目的合理性做出客观分析，为工程设计、企业决策及环境管理部门提供依据。

### 2.2.2 评价重点

根据本项目工程特点，结合项目所在地区域环境特点，本评价以工程分析为基础，环境影响预测、污染防治措施分析为评价重点。

## 2.3 环境功能区划

根据《保靖县环境保护局关于保靖瑞兴建设投资有限责任公司长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目环境影响评价执行标准的复函》（保环评[2018]9号），本项目所在地水环境、空气环境、声环境功能区划如下。

### 2.3.1 水体环境功能区划

本项目周边主要水体为涂乍河，水环境功能为Ⅲ类。

### 2.3.2 环境空气功能区划

本项目拟建区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。

### 2.3.3 声环境功能区划

本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。

## 2.4 评价因子和评价标准

### 2.4.1 评价因子

根据对项目的污染因子识别，结合环境现状特征，筛选出本项目的评价因子。

2.4.1.1地表水环境

现状评价因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群。

影响控制因子：COD、NH3-N。

2.4.1.2地下水环境

现状评价因子：pH、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、Pb、Hg、Zn、Cd、Mn、Cu、As、Cr6+、细菌总数、总大肠菌群。

2.4.1.3大气环境

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、氨、硫化氢。

预测分析因子：氨、硫化氢。

2.4.1.4声环境

现状评价因子：LAeq。

预测分析因子：LAeq。

2.4.1.5 土壤

现状评价因子：pH、总磷、镉、铅、锌、铜。

### 2.4.2 评价标准

根据《保靖县环境保护局关于保靖瑞兴建设投资有限责任公司长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目环境影响评价执行标准的复函》（保环评[2018]9号），本项目评价标准执行如下。

2.4.2.1 环境质量标准

1、地表水环境。本项目周边主要地表水体为涂乍河，水环境功能为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体指标见表2-1。

表2-1  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 指标 | Ⅲ类标准 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | NH3-N | ≤1.0 |
| SS | / | TP | ≤0.2 |
| COD | ≤20 | 石油类 | ≤0.05 |
| BOD5 | ≤4 | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |

2、大气环境。本项目养殖场内环境控制质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5环境空气质量评价指标限值；养殖场外环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。具体指标见表2-2、2-3。

表2-2  畜禽养殖场环境空气质量评价指标限值（单位：mg/Nm3）

| 污染因子 | 浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 标准值 |  |
| 氨 | 日平均 | 5 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5中环境空气质量评价指标限值 |
| 硫化氢 |  | 2 |  |
| PM10 |  | 1 |  |
| TSP |  | 2 |  |
| 恶臭（稀释倍数） |  | 50 |  |

表2-3  环境空气质量标准（GB 3095-2012）（单位：mg/Nm3）

| 污染因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | GB3095-2012二级 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |  |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| PM2.5 | / | 0.075 | 0.035 |  |
| TSP | / | 0.30 | 0.20 |  |

注：* 为臭氧（O3）日最大8小时平均值。

养殖场外特征大气污染物：氨、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质最高允许浓度”限值。具体指标见表2-4。

表2-4 特征大气污染物居住区大气中最高允许浓度（单位：mg/Nm3）

| 污染因子 | 标准限值（一次值） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.2 | TJ36-79 |
| 硫化氢 | 0.01 |  |

3、声环境。本项目营运期养殖场内声环境执行《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）表6畜禽养殖场、养殖小区声环境质量评价指标限值；养殖场外声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体指标见表2-5。

表2-5  声环境质量标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 | 60 | 50 |
| 畜禽养殖场、养殖小区声环境质量评价指标限值 | 60 | 50 |

4、地下水。本项目猪饮水取用地下水，养殖场内用于生产的地下水执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2畜禽饮用水水质评价指标限值；养殖场外地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准（以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水）。具体指标见表2-6。

表2-6  地下水环境质量标准

| 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类 | 畜禽饮用水水质 评价指标限值 |
| pH | / | 6.5～8.5 | 5.5～9.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.2 | / |
| 硝酸盐 | mg/L | 20 | 10.0 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.02 | / |
| 砷 | mg/L | 0.05 | 0.2 |
| 汞 | mg/L | 0.001 | 0.01 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.1 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 1500 |
| 铅 | mg/L | 0.05 | 0.1 |
| 镉 | mg/L | 0.01 | 0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | / |
| COD | mg/L | 3.0 | / |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 500 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | / |
| 总大肠菌群 | (个/L) | 3.0 | 100（成年）、3.0（幼年） |

5、土壤。本项目土壤质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4畜禽养殖场和养殖小区土壤环境质量评价指标限值。具体指标见表2-7。

表2-7  土壤环境质量评价指标限值（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 项目 | 畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值 |
| --- | --- |
| pH | / |
| 镉 | 1.0 |
| 铜 | 400 |
| 铅 | 500 |
| 锌 | 500 |

注：上表中各项目浓度限值随土壤pH范围不同而变化，根据实测数据本项目附近土壤pH值在6.5～7.5之间。

2.4.2.2 污染物排放标准

1、废水。本项目养殖生产废水和生活污水经处理后，用做周边农业、林业有机肥综合利用，实现废水零排放。

2、废气。本项目废气污染物中粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准限值；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。具体指标见表2-8、2-9、2-10。

表2-8  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 粉尘 （颗粒物） | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |

表2-9  畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表2-10  恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准（mg/m3） | 排放标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 排放量(kg/h) |
| 氨 | 1.5 | 15 | 4.9 |
| 硫化氢 | 0.06 | 15 | 0.33 |

3、噪声。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体见表2-11、2-12。

表2-11  建筑施工场界噪声排放标准（单位：dB）

| 参数 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 |

表2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

4、固废。病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.5 评价工作等级和评价范围

### 2.5.1 水环境

本项目废水均实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中的环境影响评价分级判据，确定本项目水环境影响评价等级为三级从简，仅简要说明废水污染物类型、产生数量、处置去向，并进行一些简要的环境影响分析。主要对项目废水灌溉周边农业、林业基地可行性及对废水的容纳性进行分析。

### 2.5.2 大气环境

本项目废气排放的主要污染物为氨、硫化氢等。采用估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，再根据模式计算结果分别计算出每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi以及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，评价等级判断依据见表2-13，根据大气环境影响分析章节，大气估算模式预测结果见表2-14。

式中：Pi：第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci：采用估算模式计算的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i：第i类污染物环境空气质量标准，mg/m3。

由表可知，污染物最大地面浓度占标率为8.18%＜10%，根据导则中评价工作分级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

评价范围：以排放源中心为中心，半径为2.5km的圆形区域。

表2-13  大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表2-14  Pi及D10%计算结果

| 污染物名称 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- |
| Ci（mg /m3） | 0.005477 | 0.0008183 |
| C0i（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |
| Pi（%） | 2.74 | 8.18 |
| D10% | / | / |

### 2.5.3 声环境

本项目位于2类声功能区，项目建成前后评价范围内无环境敏感点，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），评价等级确定为二级。

评价范围：厂区四界外200m的区域。

### 2.5.4 地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目实际情况，本项目属于Ⅲ类建设项目，本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此确定本项目地下水环境评价等级为三级。

评价范围：场区附近6km2范围及废水消纳区。

### 2.5.5 环境风险

根据环境风险评价章节分析，本项目不涉及重大危险源，且不属于环境敏感区域，根据《建设项目环境风险评价技术导则》评价工作等级的判定依据，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。

评价范围：距离源点3km区域。

## 2.6 环境保护目标

根据我公司现场踏勘，本项目生猪养殖场周围保护目标详见表2-15，本项目周边环境敏感点分布情况见附图2。

表2-15  本项目保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 功能 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 栢子木村居民 | E | 750-1200 | 居住 | 约20户 | （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 水银村居民 | W | 800-1300 | 居住 | 约110户 |  |
|  | 桃子坪村居民 | S | 900-1500 | 居住 | 约45户 |  |
| 地表水环境 | 涂乍河 | S | 400 | 渔业用水 | 小河 | （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 栢子木村水井 | NW | 1100 | 生活用水 | 约20户 | (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 植被 | 场界外植被 |

注：1、“方位”以场界为基准点，“距离”是指保护目标距厂界的最近距离。

2、栢子木村村民饮用水取至山泉水（项目东侧地下水上游）。

# 3 工程分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

项目名称：长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目

建设单位：保靖瑞兴建设投资有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：保靖县长潭河乡官庄村

用地面积：52335.58平方米

项目投资：1500万元

养殖规模：年出栏生猪30000头

生产制度及劳动定员：年工作日365天。职工人数26人。

### 3.1.2 产品方案

本项目主要从事生猪育肥、销售。本项目出栏量及存栏量详见表3-1。

表3-1  项目出栏量及存栏量一览表

| 项目 | 数量（头/年） | 折合成年猪（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出栏量 | 生猪 | 30000 | / | 外售生猪屠宰场及肉食品加工厂 |
| 存栏量 | 育肥猪 | 15000 | 15000 |  |

### 3.1.3建设内容与规模

本项目用地52335.58平方米。建设内容主要包括：育肥舍及仓库、饲料加工房、废水处理设施、集粪棚、兽医室、综合楼等。主要建设内容详见表3-2。

表3-2  项目建设内容一览表

| 类别 | 工程名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥猪舍 | 24栋1层，48.2m×17.2m，总面积19896.96m2 | 新建 |
| 辅助工程 | 病猪隔离室 | 200m2 | 新建 |
|  | 集粪棚 | 4栋，4m×16m×7m | 新建 |
|  | 兽医室 | 1栋，18m×8m，总面积144m2 | 新建 |
|  | 饲料库房 | 1栋，18m×20m，总面积360m2 | 新建 |
|  | 办公区 | 3栋，总面积310m2 | 新建 |
|  | 高位水池 | 400m3 | 新建 |
|  | 应急池 | 1000m3 | 新建 |
|  | 沼液贮存池 | 2000m3 | 新建 |
|  | 宿舍 | 2栋，7.5m×22m，总面积330m2 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 麦坪村水井供水，场区内建一个D=11.5m，深度4m的400吨高位水池 |
|  | 排水 | 废水经处理后用于周边菜地、果园施肥，不外排 |
|  | 供电 | 农电网 |
|  | 供暖 | 猪舍冬天使用沼气和电采暖 |
| 环保工程 | 废水 | 废水处理设施1套，设计处理规模80m3/d，采用“水解酸化+厌氧发酵”处理工艺，沼气池1200m3，废水（沼液沼渣）用于周边蔬菜果园施肥 |
|  | 恶臭气体 | 主要为猪舍、污水处理站、集粪棚臭气，采取机械通风，喷洒除臭剂以及加强管理等措施降低恶臭影响 |
|  | 粉尘 | 饲料粉碎机自带布袋除尘器 |
|  | 固体废物 | 一般固废暂存间、无害化降解机、集粪棚、垃圾收集桶等 |
|  | 噪声 | 减震、隔声、加强管理等降噪措施 |

### 3.1.4主要生产设备

本项目生产设备主要有猪舍设备、饲料加工设备、环保设备等，主要生产设备见表3-3。

表3-3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍设备 | 金属栏架 | 米 | 24×70 |
| 2 |  | 风机（50型） | 台 | 24×4 |
| 3 |  | 风机（36型） | 台 | 24×2 |
| 4 |  | 水帘 | 套 | 24×1 |
| 5 |  | 漏粪板（3m×0.6m） | 个 | 24×160 |
| 6 |  | 刮粪机 | 组 | 24×1 |
| 7 |  | 水位控制器饮水槽 | 个 | 24×12 |
| 8 |  | 不锈钢双面料槽 | 个 | 24×8 |
| 9 |  | 料塔 | 个 | 18 |
| 10 |  | 喷雾消毒设备 | 套 | 24 |
| 11 |  | 高压冲洗机 | 台 | 24 |
| 1 | 辅助设备 | 饲料粉碎机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 粉料仓 | 个 | 1 |
| 3 |  | 饲料搅拌机 | 台 | 1 |
| 4 |  | 料车 | 台 | 30 |
| 5 |  | 拉粪车 | 台 | 24 |
| 6 |  | 猪电子秤 | 台 | 2 |
| 7 |  | 沼液运输车 | 台 | 1 |
| 8 |  | 沼气罐 | 个 | 1 |
| 9 |  | 沼气发电机 | 台 | 2 |
| 1 | 环保设备 | 废水处理设施 | 套 | 1 |
| 2 |  | 沼气脱硫塔 | 套 | 1 |
| 3 |  | 阻火器 | 套 | 1 |
| 4 |  | 翻堆机 | 台 | 1 |
| 5 |  | 固液分离机 | 台 | 1 |
| 6 |  | 无害化降解处理机 | 台 | 1 |

### 3.1.5主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见表3-4。

表3-4  项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原材料名称 | 消耗量（t/a） | 包装形式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪饲料 | 玉米 | 11145 | 袋装 | 外购 |
| 2 |  | 麦麸 | 3987 | 袋装 | 外购 |
| 3 |  | 豆粕 | 3987 | 袋装 | 外购 |
| 4 |  | 预混料 | 961 | 袋装 | 外购 |
| 5 | 消毒液 | 1.92 | 瓶装 | 外购 |
| 6 | 废气处理 | 脱硫剂 | 0.48 | 袋装 | 外购 |
| 1 |  | 除臭剂 | 8.41 | 瓶装 | 臭气处理 |

### 3.1.6公用工程

1、供水

本项目用水主要包括猪饮用水，猪舍冲洗水，职工生活用水等。用水由企业自水银村水井引水供给。本项目用水量详见表3-5。

表3-5  本项目用水量统计表

| 用水类型 | 项目 | 用水定额 | 数量 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日用量（m3/d） | 年用量（m3/a） |
| 生产用水 | 猪饮用水 | 育肥猪 | 5L/ d·头 | 15000 | 75 | 27375 |
|  | 猪舍冲洗水 | 1L/ d·头 | 15000 | 15 | 5475 |
| 生活用水 | 职工生活用水 | 100L/人·d | 26 | 2.6 | 949 |
| 合计 | / | / | 92.6 | 33799 |

注：本项目猪舍采用干清粪方式，饲养过程中一般不用水冲洗，只有猪转（出）栏时，对使用高压冲洗机对猪舍进行冲洗、消毒，冲洗用水量平均到每头猪（成年猪）每天。

2、排水

本项目排水系统实施雨、污分流制。养殖废水和生活污水收集后经废水处理设施处理后，用于周边农业、林业等施肥；初期雨水经收集用于周边林地浇灌；后期雨水排入附近沟渠。

3、供电

本项目配有沼气发电装置，生产期沼气发电供场区使用，不足部分由农电网供给。

4、供暖

为满足冬天猪舍（10ºC以上）的温度需要，猪舍使用沼气采暖和电采暖。

### 3.1.7物料储运

1、运输条件

本项目外部交通条件便利，养殖场临近X053，通过进场道路连接；周边有运输道路。养殖场内道路由公共道路和生产区内净、污道组成。公共道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路，主干道宽8m，其它道路宽4m，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5%以内。

2、物料储运

本项目饲料等原辅材料通过汽车直接运输进场内，储存于饲料仓库。外售生猪经装卸猪斜台装车外运；猪粪由肥料公司运走；废水处理产生的沼液由沼液运输车密封运至果园直接施用，雨季运至果园各高位储水池暂存。

### 3.1.8总平面布置

本项目场区西面布置为猪舍区，单独隔离，猪舍区入口处设置消毒室；东侧布置办公室、饲料仓库、饲料加工房等；猪舍区西南侧布置废水处理站和集粪棚；场区出入口位于东侧，通过进场道路连接X053。

本项目平面布置详见附图3。

## 3.2 生产工艺

本项目采用“猪—沼—果”生态养殖模式，猪舍粪污清除采用干清粪工艺。

### 3.2.1“猪—沼—果”生态养殖工艺

“猪—沼—果”能源生态模式是以沼气为纽带，在传统农业生产的基础上，与现代农业先进技术有机组合的一类先进生产实用技术体系，该技术能做到变废为宝、综合利用节约资源、提高效益，最终减少对生态环境的破坏，达到可持续发展的一种生态养殖方式。实践证明，这种生态养殖模式的好处有：一是生猪养殖、果树种植相结合，有利于生态自然良性循环；项目产生的废水经废水处理设施处理后，沼液用于周边柑橘园施肥；二是猪粪经发酵处理后用作周边果园有机肥料，不污染周围环境；三是利用废水厌氧发酵产生的沼气作为燃料，可用于场区生产、生活用能。

### 3.2.2生猪养殖工艺

本项目为育肥猪场，只饲养不繁育。饲养工序为：外购仔猪—育肥—销售。本项目生猪养殖工艺流程及产污节点见图3-1。

图3-1  生猪养殖流程及产污节点图

本项目采用集约化养猪模式，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的养殖模式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪养殖体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益，项目生猪饲养采用自动喂料系统。本项目养殖流程简述如下：

（1）外购仔猪

通过与仔猪供应商签订仔猪收购合同，明确品种、规格、母猪谱系等要求，定期外购仔猪，进行育肥。

仔猪要求健康、营养状况良好、发育正常、四肢结合合理、能独立进食、强健有力，体形外貌符合品种特征，耳号清晰。

（2）育肥阶段

仔猪保育后，同批转入育肥猪舍，按育肥猪的饲养管理要求饲养，共饲养5.5～6月，体重达到出售体重要求时即上市出售。

（3）干清粪工艺

为了保持良好的环境，减少疾病发生，减轻清洁工作量，猪舍配有使用方便的干清粪系统，清粪比例为70%。本项目猪舍采用漏缝板+机械刮板模式，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在实心地板上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部集尿沟，汇集尿液（冲舍废水）自集尿沟高地势流向低处，通过集尿沟出口汇入废水收集管道，再由废水收集管道统一排入废水处理站；粪便由V型刮粪板清理进入猪舍外部集粪池，再由拉粪车拉至集粪棚临时储存；刮粪板每4h刮一次，转（出）栏时对猪舍进行冲洗、消毒。猪舍下部结构详见图3-2。

图3-2  干清粪猪舍下部结构示意图

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关要求：不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。

本项目采用“漏缝板+机械刮板”干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求。

生猪饲养过程中产生的污染物主要有：猪粪、猪尿、猪舍冲洗废水、医疗废物、噪声以及猪粪、猪尿散发的恶臭气体等。

## 3.3 水平衡

本项目用水主要为牲畜饮用水、冲洗用水、生活用水。水平衡图见图3-4。

图3-4 水平衡图（单位：m3/a）

## 3.4 污染源强分析

### 3.4.1施工期污染源强分析

本项目生施工期主要建设猪舍、仓库、综合楼等。施工期污染物主要包括废水、废气、固废、噪声。

3.4.1.1废水

施工期污水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主要是在混凝土养护、施工设备冲洗、工程养护产生的废水。

1、生活污水

生活污水主要是施工人员食堂污水、粪便污水，主要污染物是COD、BOD5、氨氮和动植物油等。项目共有施工人员约30人，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，仅提供中餐，生活用水以50L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1.2m3/d。施工单位应建设临时化粪池兼生活污水收集池，收集施工人员产生的生活污水，经化粪池处理后用作农肥不直接向外排放。

2、施工废水

混凝土养护、施工设备冲洗、工程养护产生的废水含有石油类、大量悬浮物，SS浓度约1000-6000mg/L，石油类为15mg/L，施工高峰时，最大日施工废水量约2m3/d。建设单位通过建设临时隔油池、沉淀池收集处理施工废水后用于施工场地、道路洒水抑尘。

3.4.1.2废气

施工期扬尘主要产生于场地平整、建材装卸、混凝土拌合、车辆行驶等作业。主要包括了以下几个方面：①物料堆放过程中沙石产生的扬尘；②混凝土拌合过程中产生的扬尘；③运输车辆行驶产生的扬尘等。

据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土其浓度短期可达到8~10g/m3，扬尘浓度随着离产尘点的距离的增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m范围内。另外由于在场地平整过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。

3.4.1.3噪声

工程施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、搅拌机和推土机等，多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。主要施工设备、车辆噪声源强详见表3-6。

表3-6  主要施工机械和车辆噪声

| 序号 | 机械设备 | 测距（m） | 声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 5 | 84 |
| 2 | 推土机 | 5 | 90 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 5 | 85 |
| 4 | 振捣器 | 5 | 90 |
| 5 | 运输车辆 | 5 | 85 |

3.4.1.4固废

本项目生猪养殖场建设根据现有地势合理布局，不进行大范围的开挖。根据项目可研报告，本项目挖方共计约0.84万m3，填方约0.86万m3，挖填方基本平衡，所缺填方利用施工过程中产生的建筑垃圾补充。

建筑垃圾主要来自施工作业及装修，包括砂石、石块、碎砖瓦等。施工期建筑垃圾产生系数为4.4kg/m2，项目总建筑面积19897m2，施工期产生的建筑垃圾约87.5t，用于场区土地平整填方。

本项目共有施工人员约30人，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，生活垃圾按每人每天0.2kg计，施工期生活垃圾产生量约6kg/d，施工单位设置加盖垃圾收集桶集中收集，交由清水坪镇环卫部门统一处理。

### 3.4.2运营期污染源强分析

3.4.2.1废气

本项目废气主要有三：一是恶臭气体；二是沼气；三是饲料加工粉尘。

1、恶臭气体

养殖场大气污染物主要是猪粪便产生的臭气，猪粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷等。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。猪粪恶臭成分中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。本项目臭气体主要来自于猪舍、集粪棚等猪粪便堆积的场所及废水处理站、无害化降解机处理机产生的恶臭。

（1）猪舍恶臭源强

本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪日产日清，猪舍恶臭气体的产生得到有效控制，参考中国环境科学学会学术年会论文集（2010）天津市环境影响评价中心孙艳青等人发布的论文：《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》计算本项目猪舍恶臭气体污染物产生情况，详见表3-7。

表3-7  猪舍恶臭气体产生情况统计表

| 污染物 | 猪种类 | 数量 （头） | 体重 （kg/头） | 产生系数 （g/AU·d） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 育肥猪 | 15000 | 120 | 2 | 7.2 | 2.63 | 0.30 |
| H2S | 育肥猪 | 15000 | 120 | 0.3 | 1.08 | 0.39 | 0.05 |

注：AU表示500kg标准生猪单位。

根据耒阳市兴发养殖专业合作社生猪养殖场实际运行经验，采用优化饲料+喷洒除臭剂等除臭措施，可有效去除猪舍恶臭气体，去除效率可到80%以上。本项目猪舍恶臭气体污染排放情况详见表3-8。

表3-8  猪舍恶臭气体排放情况统计表

| 污染源 | 恶臭污染物 | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 1.44 | 0.526 | 0.060 |
|  | H2S | 0.216 | 0.079 | 0.009 |

（2）集粪棚恶臭源强

本项目集粪棚恶臭主要来源于猪粪腐败分解产生的NH3、H2S。参考中国环境科学学会学术年会论文集（2010）天津市环境影响评价中心孙艳青等人发布的论文：《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中养猪场猪粪堆场监测的相关统计数据计算本项目集粪棚恶臭气体污染物产生情况，详见表3-9。

表3-9  集粪棚恶臭气体产生情况统计表

| 污染源 | 污染物 | 面积 （m2） | 产生系数 （g/m2·d） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集粪棚 | NH3 | 256 | 4.35 | 1.1136 | 0.4065 | 0.0464 |
|  | H2S |  | 0.62 | 0.1587 | 0.0579 | 0.0066 |

根据耒阳市兴发养殖专业合作社生猪养殖场实际运行经验，采取在猪粪肥堆体中加入KT多维复合发酵除臭菌剂等措施，可有效去除猪舍恶臭气体，去除效率可到90%以上。本项目集粪棚恶臭气体污染排放情况详见表3-10。

表3-10  集粪棚恶臭气体排放情况统计表

| 污染源 | 污染物 | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集粪棚 | NH3 | 0.1114 | 0.0407 | 0.0046 |
|  | H2S | 0.0159 | 0.0058 | 0.0007 |

（3）污水处理站恶臭源强

本项目废水处理系统中厌氧处理采用密封沼液池，废水处理系统恶臭气体主要产生于格栅、集水池、水解酸化池、沼液池。本项目废水产生量为59.08m3/d，业主提供的废水处理站设计规模80m3/d，该废水主要通过沼气工艺处理，恶臭气体产生量较小，采取集水池、沼液池设置盖板，格栅、固液分离器喷洒除臭剂等措施后，恶臭气体产生量进一步减小。

（4）无害化降解处理机恶臭源强

本项目病死猪采用无害化降解处理机进行处理。猪尸体在无害化降解过程中产生一定量的恶臭气体，臭气成分主要由硫化氢、氨气、胺类等气体组成，较为复杂。无害化降解处理机配套TiO2紫外光解催化氧化除臭设备，将恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物、水和CO2，排放的恶臭气体很少。

（5）小计

本项目恶臭气体污染产生排放情况详见表3-11。

表3-11  恶臭气体产排情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 猪舍 | NH3 | 2.63 | 0.30 | 0.526 | 0.060 | 无组织排放 |
|  | H2S | 0.39 | 0.05 | 0.079 | 0.009 |  |
| 集粪棚 | NH3 | 0.4065 | 0.0464 | 0.0406 | 0.0046 |  |
|  | H2S | 0.0579 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0007 |  |
| 合计 | NH3 | 3.0345 | 0.3464 | 0.5662 | 0.0646 |  |
|  | H2S | 0.4521 | 0.0516 | 0.0846 | 0.0097 |  |

2、沼气

本项目猪尿、冲洗废水和生活污水均排入沼气池经厌氧发酵生产沼气。

（1）沼气产生量

本项目废水经沼气池厌氧发酵产生沼气。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）可知，每去除1kgCOD可产生0.35m3沼气。本项目沼气池对废水COD去除效率约70%，本项目废水中COD初始量约151.1kg/d（55.15t/a），通过厌氧发酵去除量约105.77kg/d，则本项目沼气产生量约为37.02m3/d。沼气成分见表3-12。

表3-12  沼气成分表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

本项目沼气用于场区生活用能。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），贮气柜的容积按日产量的70%设计，则本项目生猪养殖场设置26m3贮气柜用于储存沼气，以满足沼气存放要求。

（2）沼气脱硫

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）H2S浓度20mg/m3的规定，若不进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，限制沼气的利用范围，因此必须进行脱硫处理。本项目采用干法脱硫，即沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，此方法处理后的沼气硫化氢含量小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定。

（3）沼气利用

本项目沼气产生量约为37.02m3/d（1.4万m3/a），用于场区猪舍供暖和职工生活用能。本项目职工人数26人，按每人每天0.5m3用气量计算，生活用能沼气消耗量约13m3/d，多余沼气用于发电和冬季养殖场取暖。

3、饲料加工粉尘

本项目设置粉碎机对玉米、麦麸、豆粕进行粉碎加工，根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》第二分册中饲料加工行业产污系数，饲料粉碎加工过程中经饲料粉碎机自带布袋除尘器净化处理后，通过15m高排气筒外排（直径0.4m），粉尘产生系数为0.045kg/t·原料，本项目饲料加工量约为20080t/a，则粉尘产生量约为0.9t/a，加工设备采取布袋除尘，除尘率99%，则粉尘排放量为0.01t/a。

4、合计

本项目各废气污染物产生及排放情况汇总详见表3-13。

表3-13  废气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物 | 排放形式 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 无组织 | 3.0345 | 2.4682 | 0.5662 |
|  | H2S |  | 0.4521 | 0.3675 | 0.0846 |
| 沼气（m3/a） | 有组织 | 13512.48 | 13512.48 | 0 |
| 粉尘 | 无组织 | 0.90 | 0.89 | 0.01 |

3.4.2.2废水

本项目废水主要有二：一是养殖废水；二是生活污水。

1、养殖废水

猪尿、猪舍冲洗废水统称为养殖废水。集粪棚粪污堆存产生的渗滤液主要为粪污吸收猪尿液和冲洗水，渗滤液经收集后进入废水处理设施，故计算养殖废水产生量时只统计猪尿和冲洗废水，集粪棚渗滤液不再重复计算。

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清除粪污，产生的猪尿和冲洗废水全部进入废水处理系统。根据《生猪养殖饮用水及排水数据定额》中有关管理部门推荐值，生猪平均排尿量为2.9L/（头·d），现折算生猪常年存栏量为15000头，则猪排尿量约为43.5m3/d（15877.5m3/a）；根据《猪场的耗水量与粪便排量》中数据，猪舍及刮粪板冲洗水用量为15m3/d（5475m3/a），排放系数为0.9，则冲洗废水排放量为13.5m3/d（4927.5m3/a）。则本项目养殖废水总产生量为57m3/d（20805m3/a）。

废水中污染物浓度参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），本项目为干清粪工艺，所有污染因子取浓度中值。则本项目养殖废水污染物产生情况详见表3-14。

表3-14  养殖废水污染物产生情况统计表

| 养殖废水量 （m3/a） | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20805 | COD | 2640 | 54.93 |
|  | NH3-N | 261 | 5.43 |
|  | TN | 370 | 7.70 |
|  | TP | 43.5 | 0.91 |

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐处理模式Ⅱ，本项目养殖废水经“水解酸化+厌氧发酵”处理后，沼液作为有机肥用于周边蔬菜、果林施肥，不排放。

2、生活污水

本项目正式职工26人，生活用水量按100L/d·人计，则生活用水量为2.6m3/d（949m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.1m3/d（759.2m3/a），主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度分别为300mg/L、30mg/L，则本项目生活污水污染物产生量为：废水量759.2m3/a、COD0.23t/a、NH3-N0.02 t/a。本项目生活污水与养殖废水一同进入废水处理站处理后，沼液作为有机肥用于周边蔬菜、果林施肥，不排放。

3、合计

本项目生活污水与养殖废水一同进入废水处理站经“水解酸化+厌氧发酵”处理后，沼液作为有机肥用于周边周边蔬菜、果林施肥，不排放。本项目废水产生及处理、排放情况详见表3-15。

表3-15  废水产生及处理、排放情况一览表

| 废水种类 | 废水量（m3/a） | 污染因子 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 20805 | COD | 54.93 | 养殖废水和生活污水一同进入废水处理站经“水解酸化+厌氧发酵”处理 | 沼液作为有机肥用于周边蔬菜、果林施肥 |
|  |  | NH3-N | 5.43 |  |  |
|  |  | TN | 7.70 |  |  |
|  |  | TP | 0.91 |  |  |
| 生活污水 | 759.2 | COD | 0.23 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.02 |  |  |
| 合计 | 21564.2 | COD | 55.15 |  |  |
|  |  | NH3-N | 5.45 |  |  |
|  |  | TN | 7.70 |  |  |
|  |  | TP | 0.91 |  |  |

3.4.2.3固废

本项目固体废物主要有八：一是猪粪；二是沼渣（粪渣）；三是病死猪；四是医疗废物；五是废包装物；六是废脱硫剂；七是生活垃圾。

1、猪粪

根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009.2）产污系数及猪存栏量计算本项目猪粪产生量，详见表3-16。

表3-16  猪粪产生情况统计表

| 饲养阶段 | 存栏量（头） | 产污系数（kg/头·d） | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 15000 | 1.18 | 17.7 | 6460.5 |
| 合计 | 17.7 | 6460.5 |

经计算，本项目猪粪产生量约为6460.5t/a（17.7t/d），本项目采用干清粪工艺清除，清粪比例约为产生量的70%，其余30%冲舍时随冲洗废水排入废水系统。本项目猪粪收集量约为4522t/a。收集的粪便在暂存于集粪棚内，之后外售给肥料公司制肥。

2、沼渣（粪渣）

沼渣（粪渣）主要来自于猪粪中的干物质和食物残渣，在厌氧阶段30%转化为沼渣，沼液罐中沼渣经一定时期后通过沼液罐底部排口排入沼渣收集池。本项目沼渣（粪渣）产生量约为1661t/a。沼渣（粪渣）在收集池发酵、腐熟后，用于周边柑橘园施肥。

3、病死猪

养殖过程中出现猪的自然死亡或非传染性疾病死亡，参照同行业的病猪全年平均死亡率2‰计算，本项目生猪（按120kg/头计）出栏量30000头/a，则本项目死猪约60头/a，重量约7.2t/a。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）要求，病死猪尸体用无害化降解处理机降解处置，得到有机肥用于周边果林施肥。

4、医疗废物

猪养殖过程中需要注射疫苗和药物，因此会产生医疗废物。本项目医疗废物产生量约为0.08t/a。本项目防疫外包给保靖县畜牧水产局，医疗废物由防疫人员及时带走按相关要求进行妥善处置。

5、废弃包装物

本项目废包装物主要为饲料包装产生的废编织袋等，产生量约为1.3t/a。收集后可外售废品收购站。

6、废脱硫剂

本项目利用氧化法脱除沼气中的硫，沼气脱硫过程会产生废脱硫剂，废脱硫剂的主要成分是Fe2O3，产生量约为0.48t/a。由脱硫剂供应商回收再生。

7、生活垃圾

本项目职工人数26人，人均日产垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为4.7t/a（13kg/d），场区设置加盖垃圾收集桶收集，定期交由清水坪镇环卫部门统一处置。

本项目固体废物产生及处置情况详见表3-17。

表3-17  固废产生及处置情况一览表

| 名称 | 产生量 (t/a) | 处置量 (t/a) | 采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 4522 | 4522 | 外售肥料公司制肥 |
| 沼渣 | 1661 | 1661 | 用于周边蔬菜、果林基地肥料 |
| 病死猪 | 7.2 | 7.2 | 无害化降解处理机处理 |
| 医疗废物 | 0.08 | 0.08 | 由防疫服务单位带走 |
| 废包装物 | 1.3 | 1.3 | 外售给废品收购站 |
| 废脱硫剂 | 0.48 | 0.48 | 供应商回收再生 |
| 生活垃圾 | 4.7 | 4.7 | 卫生填埋 |

3.4.2.4噪声

本项目噪声主要有猪叫声和设备噪声。主要噪声源强详见表3-18。

表3-18  项目设备噪声源强

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 猪舍 | 间断 | 75~85 |
| 风机 | 饲料加工房 | 连续 | 80~90 |
| 水泵 | 污水处理站 | 连续 | 80~85 |
| 固液分离机 | 粪污处理设施 | 连续 | 75~80 |
| 排风扇 | 猪舍 | 连续 | 65~75 |

## 3.5 污染物汇总

本项目主要污染物产生及排放量情况汇总见表3-19。

表3-19  本项目污染物产生及排放情况汇总表

| 污染种类 | 污染因子 | 产生量 | 削减 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水 | 废水量（m3/a） | 20805 | 20805 | 0 |
|  |  | COD（t/a） | 54.93 | 54.93 | 0 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 5.43 | 5.43 | 0 |
|  |  | TN（t/a） | 7.70 | 7.70 | 0 |
|  |  | TP（t/a） | 0.91 | 0.91 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量（m3/a） | 759.2 | 759.2 | 0 |
|  |  | COD（t/a） | 0.23 | 0.23 | 0 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 废气 | 恶臭气体 | NH3（t/a） | 3.0345 | 2.4682 | 0.5662 |
|  |  | H2S（t/a） | 0.4521 | 0.3675 | 0.0846 |
|  | 沼气（m3/a） | 13512.48 | 13512.48 | 0 |
|  | 粉尘（t/a） | 0.90 | 0.89 | 0.01 |
| 固废 | 猪粪（t/a） | 4522 | 4522 | 0 |
|  | 沼渣（t/a） | 1661 | 1661 | 0 |
|  | 病死猪（t/a） | 7.2 | 7.2 | 0 |
|  | 医疗废物（t/a） | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 废包装物（t/a） | 1.3 | 1.3 | 0 |
|  | 废脱硫剂（t/a） | 0.48 | 0.48 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 4.7 | 4.7 | 0 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

保靖县位于湖南省西部边境，湘西土家族苗族自治州中部，东经109º12'～109º50'和北纬28º24'～28º55'之间，东界永顺、古丈，南边吉首、花垣，西抵重庆秀山，北靠龙山。全县总面积1745.88km2，县城设在迁陵镇，东至湖南省省会长沙532km。S231省道经过县域西部，G209国道经县城横贯全境。张花高速公路从保靖县城南侧通过。

本项目位于保靖县长潭河乡官庄村，具体地理位置见附图1。

本项目生猪养殖场四周均为荒地、谷地；东侧隔山有栢子木村居民点（约20户）；西侧隔山有水银村居民点（约110户）；南侧隔山有桃子坪村居民点（约45户）；具体见“表2-15 本项目保护目标一览表”。

周边环境示意图见附图2，四周环境照片见附图6。

### 4.1.2 地形、地貌、地质

保靖县呈西北和东南高，中间低的马鞍形地形，武陵山脉斜贯县境，群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。保靖地形复杂，地貌类型多样。境内群山起伏，高低悬殊。西北部为武陵山中支的一部分，最高海拔—白云山白云寺遗址1320.5m。中部为中低山谷地，多溪谷平原和岗丘阶地，地势较平缓，海拔在300~500m之间。最低海拔为县城迁陵镇原水文站200.5m。东南部为武陵山南支的一部分，多是切铷破碎的中山山地，最高海拔—吕洞山1227.3m。显现出西北和东南高，中间低的“马鞍形”地貌轮廓。

保靖县地处云贵高原东端，武陵山脉中段，属于中国新华夏构造第三个一级隆起中段，武陵山二级隆起中段，湘西北弧形构造西南端内弯处。构造走向由北转北东，属台地型类型。县境主要地质构造，自西北像东南褶皱有红岩溪—比耳背斜；野竹坪向斜；马蹄寨—拔毛寨向斜；保靖背斜；涂乍—禾库向斜；万岩溪背斜等。主要断裂有：保靖断裂带，其中以老寨—保靖压轴性断裂规模为最大，一般10~15m，最宽达400m。呈北东和北北东向发育倾向南东，倾角80度。

此外还有比耳压性断裂，普戎岩桥边张性断裂；复兴场—花垣—石耶司张扭性断裂；葫芦寨张性断裂等。

### 4.1.3 气候和气象

保靖县地处云贵高原东端，武陵山脉中段，为沅麻盆地向云贵高原过渡地带。复杂的地象性状使得境内土壤、气候、生物等自然资源的配置有着明显的以垂直差异为主的地域分异，呈现多层次，阶梯状的特点，致使自然资源呈多样性、特殊性。因地形复杂，尤其是地势高差悬殊的中山地带。呈现出地跨三带的主体气候特征。“山下开桃花，山上飘雪花”，“一山有四季，十里不同天”，这些谚语是对山地气候垂直差的生动写照。保靖县属亚热带季风湿润性气候，冬暖夏凉，四季分明。年平均降水量1332.9毫米之间，年际变化大，年降水量最大达1869.7毫米（1980年），最小仅877毫米（1989年后）。地热越高，气湿越低。海拔每升高100m，气温下降0.56℃，无霜期缩短5天，不同高度的季节也就有了差异。保靖县年平均气温为16.1℃，气温最低月为元月，每年平均为4.7℃，最高月为7月，每年平均27℃，历年极端最低气温为-12.7℃，极端最高气温为39.9℃，无霜期288天左右，多年平均蒸发量1059.5mm，多年平均风速1.0m/s，实测最大风速17.7 m/s，全年主导风向为N、NNE，春夏秋冬，四季分明。

### 4.1.4 水文

保靖县境内水系发达，溪河密布，有大小溪河150余条，分属酉水和武水两大水系，流域面积分别为1634.1km2和136.55km2，干流长度在5km以上流域面积大于10km2的溪河达61条，其中一级支流1条，二级支流16条，三级支流29条，四级支流13条，五级支流2条，水能资源十分丰富，且有灌溉、航运、渔业之利。

境内最大的河流为酉水，酉水又称白河，属沅水一级支流，从县境西北角清水坪镇大桥村入境，经县城从东部杨家村出境，流经县境长达81.1km，年平均流量为453.6m3/s，可开发水能资源80.61万kw。碗米坡水电站装机容量24万kw，年电能7.92亿度。花垣河系酉水最大支流，流经县境50.1km，每年平均流量为75.8m3/s，可开发水能资源5.61万kw，已建成双溶滩、狮子桥、竹篙滩三座电站，装机密量分别为8000kw、9600kw和125kw。

本项目西南侧约400米处为涂乍河，流域面积136km2,河宽35-140m，年均流量23.6立方米/秒，属于酉水支流，涂乍河发源于长潭河乡，往东在虎家湖村附近接收棉花溪水，再往东北流约9km后，与木河水汇合后，改成唐家河，唐家河再往东北流约4.2km到达唐家河村，与东侧汇入的溪水汇合后，改成白溪，白溪往北约12.7km，在白溪口处汇入酉水河。项目周边村民饮用水均取自零星的山泉水。本项目所在区域无集中式饮用水水源。

### 4.1.5 植被与生物多样性

保靖县森林植被属于中亚热带常绿阔叶林区，植被种类较为丰富，境内有森林植被资源90科613种，其中乔木树种329种，灌木234种，藤本50种。目前尚存的国家重点保护的一级植物主要有珙桐、伯乐树、银杏、南方红豆杉、红豆杉等5种；国家二级保护植物主要有金毛狗、巴山榧、鹅掌楸、凹叶厚朴、黄连、樟树、楠木、闽楠、野大豆、香果树、翅荚木、喜树、川黄檗、杜仲、红椿、榉树、花榈木、黄衫、篦子三尖杉、伞花木、拟高粱、中华结楼草、金荞麦等23种；另有国家重点保护的兰科植物24种。县内云山蓝果树群是目前为止湖南省最大的蓝果树群；有杜仲、银杏、天麻、樟脑、黄姜等国家保护名贵药材，是中国桐油、油茶、生漆及中药材重要产地。

保靖县境内有陆生脊椎动物323种，水生脊椎动物42种，属国家Ⅰ级保护的有云豹、金钱豹、林麝、白颈长尾雉、黄腹角雉、金雕6种，属国家Ⅱ级保护的有穿山甲、大灵猫、小灵猫、白冠长尾雉、红腹锦鸡等51种。

本项目租用农家村，项目用地及周边区域现有植被主要为枫树、杉树、柑橘树、杂草和杂灌木丛，间有少量乔木，项目用地范围内无珍稀动植物和古树名木。

## 4.2 相关规划

### 4.2.1 保靖县城市总体规划（2011-2030）

4.2.1.1县域产业空间规划

1、发展壮大“一果两叶”（椪柑、茶叶、烟叶），进一步完善“南茶北果中部烟”产业区域布局；以保靖“湖南农村特色产业科技示范基地”中心，建立湘西地区现代农业基地。

2、在葫芦、夯沙和水田河等乡镇建设黄金茶生产基地，在阳朝乡、碗米坡等乡镇建无公害蔬菜示范园，在迁陵、大妥等乡镇建设无公害精细蔬菜基地，在比耳、阳朝乡等乡镇建设椪柑树体改造示范基地和农业科技示范基地，在碗米坡、水田河等乡镇建设旱作节水农业示范基地和玉米良种繁育基地，在野竹坪、普戎等乡镇建设猕猴桃、葛根、金银花等藤本产业基地。

3、长潭河乡是重点发展种植业和养殖业，力争三年内打造成保靖县的特色柑橘示范区、烤烟示范区、油茶示范区、生猪养殖示范区等。

本项目为生猪养殖项目，属于长潭河乡重点发展产业，符合保靖县城市总体规划中县域产业空间规划布局要求。

### 4.2.2 保靖县畜禽养殖“三区”划分方案（2016-2020）

1、禁养区范围：保靖县城市集中式饮用水源一、二级保护区，农村集中式和分散式饮用水源地保护范围内；重点流域沿岸一定区域；城镇居民区和文化教育科学研究区、工业区；自然保护区的核心区及缓冲区；国家等级景区和风景名胜区、湿地公园、文物保护单位；主要交通干线（国道、省道、高速、重要县乡道）两侧一定区域（外延30m内区域）；基本农田保护区；封山育林地。

2、限养区范围：保靖县城市集中式饮用水源一、二级保护区，农村集中式和分散式饮用水源地保护范围内外延300m内区域；重点流域禁养区外延300m内区域；城镇居民区和文化教育科学研究区、工业区等地区外延500m区域内；自然保护区的实验区；风景名胜区、湿地公园、文物保护单位、重要旅游景区（点）保护范围外延500m区域；主要交通干线（国道、省道、高速、重要县乡道）禁养区外延30m内区域。

3、适养区范围：禁养区和限养区以外其他区域均可作为适养区。

经对照《保靖县畜禽养殖“三区”划分方案（2016-2020）》本项目拟建地位于长潭河乡适养区范围内（具体见附图5），符合保靖县畜禽养殖“三区”划分要求，选址符合规划。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1 大气环境质量现状调查

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，我公司委托长沙环院检测技术有限公司对项目周边环境空气质量进行了现场监测。

1、监测因子：SO2、NO2、PM10、氨、硫化氢。

2、监测点位：G1项目用地东侧栢子木村居民点处、G2项目所在地、G3为项目西北侧水银村居民点处、G4为项目南侧桃子坪村居民点处，具体位置详见附图2。

3、监测时间和频次：监测时间为2018.2.3～2018.2.9，连续监测7天。

4、评价标准：根据《保靖瑞兴建设投资有限责任公司长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目环境影响评价执行标准的复函》（保环评[2018]8号），环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行评价；特征因子氨、硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度进行评价。

5、监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表4-1。

表4-1  大气环境现状监测及评价结果（SO2、NO2） 单位：mg/m3

| 监测点 | 监测因子 监测及评价结果 | SO2（小时） | NO2（小时） | SO2（日均） | NO2（日均） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范 | 0.01-0.032 | 0.029-0.054 | 0.015-0.025 | 0.035-0.046 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 浓度范 | 0.012-0.034 | 0.03-0.053 | 0.018-0.025 | 0.036-0.045 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 浓度范 | 0.01-0.034 | 0.03-0.055 | 0.019-0.026 | 0.034-0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G4 | 浓度范 | 0.01-0.034 | 0.03-0.053 | 0.016-0.029 | 0.034-0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准 | GB3095-2012 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.08 |
|  | TJ36-79 | / | / | / | / |

表4-2  大气环境现状监测及评价结果（PM10、氨、硫化氢）单位：mg/m3

| 监测点 | 监测因子 监测及评价结果 | PM10 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范 | 0.039-0.061 | 0.01-0.06 | 0.001-0.002 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 浓度范 | 0.04-0.066 | 0.01-0.07 | 0.001-0.002 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 浓度范 | 0.043-0.066 | 0.01-0.06 | 0.001-0.002 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G4 | 浓度范 | 0.052-0.065 | 0.01-0.07 | 0.001-0.002 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准 | GB3095-2012 | 0.15 | / | / |
|  | TJ36-79 | / | 0.2 | 0.01 |

由监测结果可知，监测期间，各监测点处的SO2、NO2、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨、硫化氢浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值；各监测点处PM10、氨、硫化氢浓度亦能满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5环境空气质量评价指标限值。

### 4.3.2 地表水环境质量现状调查

为了解本项目周边地表水环境质量现状，我公司委托长沙环院检测技术有限公司对涂乍河水质进行监测。

1、监测因子：pH、SS、COD、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群。

2、监测断面：W1涂乍河项目西侧上游处；W2涂乍河项目东侧下游处，具体位置详见附图1。

3、监测时间和频次：断面监测时间为2018.2.3～2018.2.4，连续监测2天。

4、评价标准：根据保环评[2018]3号，涂乍河水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。

5、监测结果与评价：地表水环境现状监测及评价结果见表4-2。

表4-2  地表水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测因子 | 监测及评价结果 | W1断面 | W2断面 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 浓度范围 | 7.29-7.32 | 7.19-7.27 | 6-9 |
|  | 标准指数 | 0.145-0.16 | 0.095-0.135 |  |
| SS | 浓度范围 | 20-22 | 18-26 | / |
|  | 标准指数 | / | / |  |
| COD | 浓度范围 | 7.9-8.5 | 8.3-8.6 | ≤20 |
|  | 标准指数 | 0.395-0.425 | 0.415-0.43 |  |
| NH3-N | 浓度范围 | 0.244-0.279 | 0.253-0.267 | ≤1.0 |
|  | 标准指数 | 0.244-0.279 | 0.253-0.267 |  |
| TP | 浓度范围 | 0.04-0.06 | 0.04 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.2-0.3 | 0.2 |  |
| 石油类 | 浓度范围 | 0.04L | 0.04L | ≤0. 05 |
|  | 标准指数 | 0.4 | 0.4 |  |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围 | 1900-3100 | 2200-5400 | ≤10000个/L |
|  | 标准指数 | 0.19-0.31 | 0.22-0.54 |  |

由监测结果可知，监测期间，涂乍河各监测断面处的各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.3.3 地下水环境质量现状调查

为了解本项目周边地下水环境质量现状，我公司委托长沙环院检测技术有限公司对项目周边地下水水质进行了现场监测。

1、监测因子：pH、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、Pb、Hg、Zn、Cd、Mn、Cu、As、Cr6+、细菌总数、总大肠菌群。

2、监测点：D1项目北侧坳李坡村山泉水、D2东侧栢子木村山泉水，D3西北侧水银村山泉水、D4项目西侧长潭河乡山泉水，具体位置详见附图2。

3、监测时间和频次：监测时间为2018.2.3-4。

4、评价标准：根据保环评[2018]8号，项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。

5、监测结果与评价：地下水环境现状监测及评价结果见表4-3。

表4-3  地下水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲）

| 检测指标 | 监测平均结果 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 |  | 超标情况 |
| pH值(无纲量) | 7.395 | 7.257 | 7.31 | 7.345 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 1.85 | 1.25 | 1.1 | 2.25 | 3 | 达标 |
| 钾 | 17.885 | 17.065 | 18.455 | 19.2 | / | 达标 |
| 钠 | 77.005 | 79.305 | 61.195 | 79.36 | / | 达标 |
| 钙 | 82.68 | 67.41 | 70.68 | 79.635 | / | 达标 |
| 镁 | 13.27 | 12.48 | 13.075 | 12.41 | / | 达标 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 达标 |
| 锰 | 0.08 | 0.025 | 0.055 | 0.055 | 0.1 | 达标 |
| 铅 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.0055 | 0.05 | 达标 |
| 镉 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 达标 |
| 砷 | 0.0217 | 0.02145 | 0.01675 | 0.02325 | 0.05 | 达标 |
| 汞 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.001 | 达标 |
| 碳酸根(mmol/L) | 2.285 | 4.75 | 5.13 | 4.765 | / | 达标 |
| 碳酸氢根(mmol/L) | 151.12 | 145.56 | 167.13 | 163.91 | / | 达标 |
| 硝酸盐 | 10.615 | 13.295 | 3.5 | 4.345 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 达标 |
| 硫酸盐 | 28.305 | 17.685 | 23.955 | 33.085 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | 15.95 | 13.075 | 17.39 | 14.665 | 250 | 达标 |
| 总硬度 | 229.5 | 246 | 256.5 | 270.5 | 450 | 达标 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.03 | 0.039 | 0.0295 | 0.2 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 细菌总数（个/mL） | 43 | 41 | 23 | 40 | 100 | 达标 |
| 总大肠菌群（个/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 达标 |

由监测结果可知，各地下水监测点的各监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.3.4 土壤质量现状调查

为了解本项目周边土壤质量现状，我公司委托长沙环院检测技术有限公司对场区土壤进行了现场监测。

1、监测因子：pH、总磷、总氮、镉、铅、锌、铜。

2、监测点：T1、T2、T3周边柑橘地、烟叶地、蔬菜地，和项目场地T4，具体位置详见附图2。

3、监测时间和频次：监测时间为2018.2.3。

4、评价标准：根据保环评[2018]8号，监测点土壤质量按《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

5、监测结果与评价：土壤现状监测及评价结果见表4-4。

表4-4  土壤现状监测及评价结果（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 检测点位 | pH值 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 总磷 | 总氮* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 柑橘地 | 8.34 | 46.84 | 114.61 | 68.49 | 1.91 | 320 | 796 |
|  | 蔬菜瓜果地 | 8.47 | 41.35 | 179.14 | 51.20 | 3.77 | 452 | 866 |
|  | 烟草种植地 | 7.84 | 22.64 | 119.30 | 49.30 | 2.42 | 526 | 1229 |
| T2 | 柑橘地 | 7.83 | 37.22 | 157.91 | 40.07 | 0.42 | 445 | 890 |
|  | 蔬菜瓜果地 | 7.87 | 27.46 | 116.80 | 44.95 | 3.17 | 394 | 1023 |
|  | 烟草种植地 | 7.85 | 42.33 | 179.48 | 53.04 | 3.48 | 479 | 899 |
| T3 | 柑橘地 | 7.82 | 46.71 | 127.53 | 47.40 | 3.17 | 445 | 1156 |
|  | 蔬菜瓜果地 | 8.14 | 27.26 | 152.30 | 52.69 | 0.71 | 365 | 846 |
|  | 烟草种植地 | 7.72 | 43.94 | 132.63 | 57.75 | 0.78 | 405 | 1100 |
| T4 | 项目场地 | 7.72 | 46.11 | 120.33 | 63.52 | 3.95 | 513 | 972 |
| GB15618-1995表1二级标准（旱地） | >7.5 | 100（果园200） | 300 | 350 | 0.60 | - | - |

由监测结果可知，本项目地块内土壤各指标除镉外，均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995）中的二级标准，根据调查，保靖县区域镉自然本底较高。

### 4.3.5 声环境质量现状调查

为了解本项目附近区域声环境现状，我公司委托长沙环院检测技术有限公司对项目四周边界声环境质量进行了现场监测。

1、监测因子：连续等效A声级

2、监测点位：共布置4个监测点，分别为本项目拟建地东、南、西、北边界，具体位置详见附图2。

3、监测时间和频次：监测时间为2018.2.3～2018.2.4，连续两天，昼间、夜间各监测一次。

4、评价标准：根据保环评[2018]9号，声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行评价。

5、监测结果与评价：声环境现状监测及评价结果见表4-5。

表4-5  声环境现状监测及评价结果（单位：dB）

| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1：厂界东侧 | 2018.2.3 | 50.7 | 41.5 |
|  | 2018.2.4 | 48.9 | 43.1 |
| N2：厂界南侧 | 2018.2.3 | 53.1 | 40.0 |
|  | 2018.2.4 | 50.7 | 41.7 |
| N3：厂界西侧 | 2018.2.3 | 49.9 | 39.4 |
|  | 2018.2.4 | 49.7 | 42.4 |
| N4：厂界北侧 | 2018.2.3 | 52.3 | 41.6 |
|  | 2018.2.4 | 51.0 | 39.9 |
| GB3096-2008表1中2类标准 | 60 | 50 |

由监测结果可知，各监测点昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

### 4.3.6 生态现状调查

4.3.6.1植被资源

根据植被区划，保靖县属中亚热带典型常绿阔叶林北部亚地带，湘西北山原山地及河谷盆地植被区。项目所在区域属亚热带常绿阔叶林，适宜多种植物群落的生长与繁衍，植被覆盖率较高，植被类型主要有常绿阔叶混交林、常绿落叶阔叶混交林等群落类型组。

通过现场踏勘和资料收集，项目所在区域植被分布有较大的垂直差异：在海拔500m以下，植被多为衫、松、楠竹、油茶、油桐等；800m以上，植被多为矮林灌木，禾本科牧草；其它树种集中分布在海拔500-800m之间。区域经济结构一农业为主，区域植被中农作物占有一定的比重，农作物主要为玉米、高粱等，经济作物有椪柑、油茶、油桐、烟叶、茶树等。

评价范围内主要植被类型为：柑橘树、枫树、杂草和杂灌木丛，间有少量乔木。项目组走访了当地居民及林业部门，本项目用地范围内及周边区域未发现濒危保护植物物种、珍稀保护野生植物及古树名木分布。根据业主提供资料，项目场区内主要是枫树苗，目前正在办理移栽，该工作由苗木所有人负责，土地租赁手续办完后，保靖瑞兴建设投资有限责任公司将拿到的是一块净地。

4.3.6.2动物资源

保靖县境内有陆生脊椎动物323种，水生脊椎动物42种。属国家Ⅰ级保护的有云豹、金钱豹、林麝、白颈长尾雉、黄腹角雉、金雕6种，属国家Ⅱ级保护的有穿山甲、大灵猫、小灵猫、白冠长尾雉、红腹锦鸡等51种，主要分布在白云山国家级自然保护区范围内。

通过现场踏勘和资料收集，评价范围内野生动物较少，主要常见的有舍、麻雀、野兔等小型动物；家禽主要有猪、牛、鸡、鸭等。项目组走访了当地居民及林业部门，本项目租用范围内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。

## 4.4 周边污染源调查

根据现场调查，本项目位于长潭河乡官庄村，周边区域污染主要表现为区域农村面源污染。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1 大气环境影响分析

项目施工时土地平整会使大量地表裸露，在风力的作用之下会产生大量扬尘；施工机械车辆在厂区作业或者进出厂地也会引起扬尘；。

1、风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q＝2.1(V50—V0)3e-1.023w

式中：Q—风力扬尘量，kg/t•a；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表5-1。

表5-1 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm3）

| 距离 | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
| 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表可知，洒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水4-5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20-50m。

2、车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：

式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车速度，km/h；

W－汽车载重，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表5-2。

表5-2 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

| 尘量(P) 车速（V） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ( km/h ) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 ( km/h ) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 ( km/h ) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 ( km/h ) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

为减少施工期废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1）施工工地周围设置不低于1.8米硬质密闭围挡，工地应设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免扬尘、废弃物和杂物飘散。

2）施工场地内路面应当采取铺设混凝土、礁渣、碎石等方法实行硬化，同时对施工道路进行定期养护、清扫，保证其良好的路况。

3）施工工地内设置辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口道路两侧一定范围内的整洁。

4）施工场地内未铺装的路基在无雨日、大风条件下极易起尘，因此要求对施工场地定期洒水，减少扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。

5）散装物料运输时采用密闭式运输或覆盖措施，以避免沿途散落。

6）物料、建筑垃圾等堆放应当采取遮盖或覆盖措施，减少风力扬尘产生。

7）使用商品混凝土，不进行现场拌和。

8）选择合理施工方式。施工过程中应采取边施工边洒水的方式减少扬尘的产生；风力在5级以上的大风天气停止土方作业和混凝土拌合等易产生扬尘的施工作业。

经采取以上措施后，本项目施工期废气对周边环境影响较小。

### 5.1.2 水环境影响分析

施工期废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要是混凝土养护、施工设备冲洗、工程养护产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂污水和粪便污水。

为减少施工期废水对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1）散体物料堆场应配有蓬布等遮盖物并在堆体周围设置围挡以防止散体物料被雨水冲刷至水体。

2）应尽量避免雨季施工；暴雨雨径流经沉砂池沉淀后由临时导流沟排放。

3）车辆、设备冲洗水循环使用。设置沉淀池，将设备、车辆冲洗水沉淀处理后循环使用或用做混凝土拌合用水，不外排。

4）施工人员产生的生活污水，若处置不当，会污染周边环境。本项目施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，仅提供中餐和活动板房供工人中午休息，施工单位应建设临时化粪池收集施工人员产生的生活污水，经化粪池处理后用作农肥，降低生活污水排放对环境的污染影响。

采取上述措施后，可以有效地做好施工废水的防治，加之施工周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

### 5.1.3 声环境影响分析

施工期噪声污染主要是施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。为减小施工过程中的噪声对周边环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1）制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；高噪声施工时间尽量安排在白天，尽量避免夜间施工。

2）施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地南部，尽可能远离周边环境敏感点。

3）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级。

4）加强施工管理，暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

经采取以上措施后，可大大减缓施工期噪声污染，对周边环境影响不大。

### 5.1.4 固废影响分析

本项目场区内土地平整，挖方量与填方量基本平衡，所缺填方利用施工过程中产生的建筑垃圾补充。施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，混凝土块、砖瓦等用于场地回填。

施工单位设置加盖垃圾收集桶集中收集，定期交由清水坪镇环卫部门统一处理。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1 大气环境影响分析

5.2.1.1生产区恶臭影响预测

1、预测因子

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）结合项目特点，本评价选取氨、硫化氢作为预测评价因子。

2、预测参数

氨、硫化氢排放形式均为无组织面源排放。预测参数详见表5-3。

表5-3 面源参数一览表

| 排放单元 | 污染物 | 排放速率（t/a） | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 氨 | 正常排放 | 0.5662 | 310 | 270 | 7 |
|  |  | 非正常排放 | 3.0345 |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 正常排放 | 0.0846 |  |  |  |
|  |  | 非正常排放 | 0.4521 |  |  |  |

3、预测结果与评价

根据新大气导则推荐的估算模式计算，本项目大气环境影响评价工作等级为三级评价，故不再选用进一步预测模式作预测，直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测与分析依据，预测结果见表5-4～5-6。

表5-4  NH3估算模式计算结果

| 下风向距离D（m） | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 Ci1（mg/m3） | 占标率 Pi1（%） | 预测浓度 Ci1（mg/m3） | 占标率 Pi1（%） |
| 10 | 0.002033 | 1.02 | 0.0109 | 5.45 |
| 100 | 0.002965 | 1.48 | 0.01589 | 7.94 |
| 200 | 0.004037 | 2.02 | 0.02163 | 10.81 |
| 300 | 0.005062 | 2.53 | 0.02713 | 13.56 |
| 400 | 0.0054 | 2.7 | 0.02894 | 14.47 |
| 500 | 0.005423 | 2.71 | 0.02907 | 14.53 |
| 600 | 0.00514 | 2.57 | 0.02755 | 13.77 |
| 700 | 0.004791 | 2.4 | 0.02567 | 12.84 |
| 800 | 0.004455 | 2.23 | 0.02388 | 11.94 |
| 900 | 0.004157 | 2.08 | 0.02228 | 11.14 |
| 1000 | 0.003894 | 1.95 | 0.02087 | 10.43 |
| 1100 | 0.00366 | 1.83 | 0.01962 | 9.81 |
| 1200 | 0.003454 | 1.73 | 0.01851 | 9.26 |
| 1300 | 0.003268 | 1.63 | 0.01752 | 8.76 |
| 1400 | 0.003099 | 1.55 | 0.01661 | 8.3 |
| 1500 | 0.002945 | 1.47 | 0.01578 | 7.89 |
| 1600 | 0.002803 | 1.4 | 0.01502 | 7.51 |
| 1700 | 0.002672 | 1.34 | 0.01432 | 7.16 |
| 1800 | 0.002551 | 1.28 | 0.01367 | 6.83 |
| 1900 | 0.00244 | 1.22 | 0.01308 | 6.54 |
| 2000 | 0.002339 | 1.17 | 0.01253 | 6.26 |
| 2100 | 0.002247 | 1.12 | 0.01204 | 6.02 |
| 2200 | 0.002162 | 1.08 | 0.01159 | 5.79 |
| 2300 | 0.002084 | 1.04 | 0.01117 | 5.58 |
| 2400 | 0.00201 | 1 | 0.01077 | 5.38 |
| 2500 | 0.00194 | 0.97 | 0.01039 | 5.2 |
| 最大浓度点（450） | 0.005477 | 2.74 | 0.02935 | 14.67 |
| 东侧栢子木村居民点（750） | 0.004783 | 2.3 | 0.02552 | 12.76 |

表5-5  H2S估算模式计算结果

| 下风向距离D（m） | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 Ci1（mg/m3） | 占标率 Pi1（%） | 预测浓度 Ci1（mg/m3） | 占标率 Pi1（%） |
| 10 | 0.0003038 | 3.04 | 0.001623 | 16.23 |
| 100 | 0.000443 | 4.43 | 0.002368 | 23.68 |
| 200 | 0.0006032 | 6.03 | 0.003223 | 32.23 |
| 300 | 0.0007564 | 7.56 | 0.004042 | 40.42 |
| 400 | 0.0008069 | 8.07 | 0.004312 | 43.12 |
| 500 | 0.0008103 | 8.1 | 0.00433 | 43.3 |
| 600 | 0.0007679 | 7.68 | 0.004104 | 41.04 |
| 700 | 0.0007158 | 7.16 | 0.003825 | 38.25 |
| 800 | 0.0006656 | 6.66 | 0.003557 | 35.57 |
| 900 | 0.0006211 | 6.21 | 0.003319 | 33.19 |
| 1000 | 0.0005818 | 5.82 | 0.003109 | 31.09 |
| 1100 | 0.0005469 | 5.47 | 0.002923 | 29.23 |
| 1200 | 0.0005161 | 5.16 | 0.002758 | 27.58 |
| 1300 | 0.0004883 | 4.88 | 0.00261 | 26.1 |
| 1400 | 0.0004631 | 4.63 | 0.002475 | 24.75 |
| 1500 | 0.00044 | 4.4 | 0.002351 | 23.51 |
| 1600 | 0.0004188 | 4.19 | 0.002238 | 22.38 |
| 1700 | 0.0003993 | 3.99 | 0.002134 | 21.34 |
| 1800 | 0.0003812 | 3.81 | 0.002037 | 20.37 |
| 1900 | 0.0003646 | 3.65 | 0.001948 | 19.48 |
| 2000 | 0.0003494 | 3.49 | 0.001867 | 18.67 |
| 2100 | 0.0003357 | 3.36 | 0.001794 | 17.94 |
| 2200 | 0.0003231 | 3.23 | 0.001727 | 17.27 |
| 2300 | 0.0003113 | 3.11 | 0.001664 | 16.64 |
| 2400 | 0.0003003 | 3 | 0.001605 | 16.05 |
| 2500 | 0.0002898 | 2.9 | 0.001549 | 15.49 |
| 最大浓度点（450） | 0.0008183 | 8.18 | 0.004373 | 43.73 |
| 东侧栢子木村居民点（750） | 0.0007134 | 7.13 | 0.003766 | 37.66 |

表5-6  正常排放下敏感点预测结果（单位：mg/m3）

| 敏感点 | 污染物 | 本底值（mg/m3） | 预测贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 标准值 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧栢子木村居民点 | NH3 | 0.04 | 0.004783 | 0.008783 | 0.2 | 达标 |
|  | H2S | 0.0015 | 0.0007134 | 0.0022134 | 0.01 | 达标 |

注：敏感点处硫化氢未检出，故敏感点处硫化氢环境本底值取检出限的1/2，即硫化氢环境本底值为0.0005mg/m3；氨取现状监测本底值的最大值，0.04mg/m3。

由预测结果可知，正常工况下，项目氨、硫化氢最大落地浓度均远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度；周边各敏感点处氨、硫化氢叠加本底值后的浓度均远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。由于SCREEN3模式考虑最不利因素，预测结果偏保守，因此认为本项目大气污染物正常排放对周围大气环境及环境敏感点的影响不大，周围大气环境功能区划可以维持现状。

4、防护距离

①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的大气环境防护距离确定的方法，采用环境保护部评估中心实验室推荐的大气环境防护距离模式计算，大气环境防护距离计算结果见表5-7。

表5-7  大气防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 高度（m） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 排放速率 （t/a） | 评价标准 （mg/Nm3） | 防护 距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 氨 | 7 | 310 | 270 | 0.5662 | 0.2 | 0 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0846 | 0.01 | 0 |

由表可知，本项目厂界外无超标点，故大气环境防护距离为0。

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值（一次值），mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

A、B、C、D：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

保靖县地面平均风速1.0m/s，卫生防护距离计算结果见表5-8。

表5-8  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 等效半径 （m） | 排放速率 （t/a） | 评价标准 （mg/Nm3） | 计算结果 （m） | 提级结果 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 氨 | 150 | 0.5662 | 0.2 | 1.803 | 100 |
|  | 硫化氢 |  | 0.0846 | 0.01 | 7.338 |  |

根据计算结果及卫生防护距离提级规则，本项目生产区卫生防护距离为100m。结合项目规模和项目周边情况以及类比同类项目，建议卫生防护距离设置为200m，根据现场踏勘，本项目附近各敏感点与对应污染源的距离详见表5-9。卫生防护距离包络线详见附图6。

表5-9  敏感点与对应污染源距离一览表

| 敏感点 | 与生产区距离（m） | 卫生防护距离（m） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧栢子木村居民点 | 750 | 200 | 满足 |

由表可知，本项目附近敏感点均在卫生防护距离以外，满足卫生防护距离要求。要求相关部门不得在本项目卫生防护距离范围内规划、建设诸如集中居民区、医院、学校、敬老院、宅基地等敏感建筑。

5.2.1.1无害化降解处理机恶臭影响分析

本项目对病死猪采用无害化降解处理机进行微生物降解置，15-24小时可以完成一批物料的降解处理。设备自带恶臭气体净化装置，该技术已取得专利技术证书。

本项目类比绵阳双汇食品有限公司病死畜禽尸体采用同样设备进行处理，根据厂家提供的中国广州分析测试中心的环境监测报告（E201400289a），对无害化降解处理机废气排放口的废气进行了监测，其监测结果见表5-10。

由监测结果可知，无害化降解处理机废气排放口，臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放要求，其余恶臭污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

表5-10  无害化降解处理机废气监测结果（单位：mg/m3）

| 编号 | 采样位置 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | H2S | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 臭气浓度（无量纲） |
| 1 | 益康生无害化降解处理机废气排放口 | 0.13 | 0.004 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 153 |
| 2 | 益康生无害化降解处理机废气排放口下风向5米处A点 | 0.10 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.06 | 3.0 | 5.0 | 0.08 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | - |

### 5.2.2 地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要有养殖废水、生活污水和初期雨水等。本项目场区排水实行雨污分流排水方式。

5.2.2.1初期雨水

本项目按照畜禽养殖业污染防治技术政策的要求，采用雨污分流体制，即雨水和污水分别收集。项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟，办公生活区雨水经雨水沟直接排入周边冲沟，生产区下游设置初期雨水截流设施，初期雨水经截流后进入雨水收集池，后期雨水则直接排入周边冲沟。

降雨过程开始后，初期雨水（小雨0~30min，中到大雨为0~15min）具有较大的不确定性，不计入排污总量，纳入日常管理，因此本评价仅将其作为一次污染源。本项目初期雨水汇水面积包括生猪养殖区及粪污处理区，汇水总面积约53000m2，保靖县日最大降雨量为160mm，最大小时降雨量取最大日降雨量的10%，则估算初期雨水量（0~30min）为424m3/次。因此本项目在厂区西南侧地势低洼处设置容积1000m3的初期雨水收集池（兼应急池），收集的初期雨水与沼液一同由沼液运输车运至蔬菜、果林园施肥。

5.2.2.2养殖废水和生活污水

本项目养殖废水（主要为猪尿液和冲舍废水）和生活污水全部收集进入废水处理站，经“水解酸化+厌氧发酵”处理后，由沼液运输车运至蔬菜、烤烟种植区施肥。建设单位与当地农业生产单位签订粪肥接收协议，本项目产生的沼液和沼渣用于施肥。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），保靖县位于Ⅰ类地区，在施肥条件及50%施肥保证率情况下烤烟和蔬菜基地用水定额，计算项目周边需水量，详见表5-11。

表5-11  项目周边烤烟和蔬菜基地需水量一览表

| 品种 | 面积（亩） | 用水定额（m3/亩·a） | 需水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烤烟 | 3000 | 75 | 225000 |
| 蔬菜基地 | 4200 | 255 | 1071000 |

由表可知，在施肥条件及50%施肥保证率情况下，本项目周边烤烟和蔬菜基地需水量达1296000m3/a，远大于本项目的废水产量21564.2m3/a，足够消纳本项目废水，且废水消纳保险系数大。同时根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号），在“固体粪便堆肥外供+肥水就地利用”的情况下，每亩烟叶可消纳1头猪的污水，本项目烤烟种植区可消纳3000头猪污水；蔬菜基地可消纳1.8-4.2头猪的污水，共可消纳12600头猪污水，本项目存栏量1.5万头，其产生的污水可完全被消纳。本项目沼液贮存池总容积约2000m3，且各烤烟和蔬菜基地在高处设有储水池储水用于浇灌，能够满足沼液暂存要求，暂存沼液能够在当年被周边农作物完全消纳。

综上，本项目采取“猪—沼—果”生态养殖模式，废水经处理后作为液态有机肥用于周边农作物施肥，废水零排放，不会对周边水体产生影响。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

（1）区域水文地质条件

区域总体地势北部较高，南面相对较低，地表水体流总体方向为北向南；地下水以寒武系岩溶裂隙水为主，碳酸盐岩岩溶水主要分布于麦坪村组南部地层中，项目所在地大片区域为溶蚀侵蚀丘陵沟谷地貌，主要为寒武中上统娄山关群（∈2-3ls）的富水性弱-中等岩溶裂隙含水岩组。

（2）地下水补给、径流、排泄特征

本区地下水以大气降水渗入补给为主，补给方式以沿顺层裂隙、构造破碎带、构造裂隙等灌入式补给为主，局部第四系分布较厚，基岩完整区以大气降水渗入补给为主，补给方式以沿强风化岩层裂隙入渗补给，补给强度小，大气降水大部分随地表坡面形成面流汇集沟谷补给地表水。本区位于地表分水岭北侧，位于侵蚀沟谷下游，地下水的径流方向总体由西部顺构造发育带流向东部；地下水排泄方式一般以渗流形式和溶蚀裂隙泉水形式向地表沟谷排泄。项目建成后槽罐车运输，对溶洞以及居民影响点用水影响较小。地下水动态变化规律，据调查了解，受大气降水影响，流量具滞后短期的潜水动态特征，一般雨后数小时即出现洪峰，地下水动态变化受大气降水及地形等因素制约。

（3）地下水污染途径分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①沼液贮存池防渗、防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

②工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

③沼渣、堆粪间防渗措施不足，而造成沼渣在堆置过程中渗滤液下渗污染地下水；

④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。

（4）地下水影响分析

本项目场区排水实行雨污分流，养殖废水和生活污水全部收集进入废水处理站集中处理，沼液全部用于周边柑橘园等施肥，项目无废水外排；本项目周边柑橘园足够消纳本项目废水，废水中夹带的N、P等肥力物质经植物吸收后，不会对地下水造成影响。正常情况下本项目废水不会对地下水产生影响，可能造成对地下水污染的途径主要有：①场区内废水收集管道破裂、阀门不严密，废水泄漏造成地下水污染；②废水池、沼液贮存池等废水下渗造成地下水污染；露天堆放的固废经雨淋后受污染雨水下渗造成地下水污染。企业对猪舍、集粪棚，废水池、沼液贮存池等池体采取防渗、防漏措施，场区道路经过硬化处理；设置专门固废储存场所，固废储存场所地面采取防渗、防漏和防腐措施。为了防止厂区周围地下水受到污染，企业仍需采取以下防治措施：

1）地块内现有雨水冲沟采用直径1.5m的圆形涵管进行改造，上部用地夯实并用混凝土进行硬化，防治场区废水、雨水下渗进入雨水冲沟。

2）加强场区污水管道的维护和保养，防止废水的跑冒滴漏和事故排水。

3）强化固废储存场所等防雨、防漏、防渗、防腐措施。

4）提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格生产管理制度，遵守操作规程。

只要企业落实防治措施，加强管理，正常情况下，本项目废水排放对周边地下水环境基本无影响。

### 5.2.4 声环境影响分析

为确保本项目建成投产后，厂界噪声能稳定达标，企业拟采取以下噪声防治措施：

1）设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

2）设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。

3）设备保养。平时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

4）及时喂食，避免猪因饥饿或口渴而叫喊；避免突发性噪声对猪的干扰，避免因惊吓而叫喊。

5）加强场区绿化建设，从而减缓噪声对环境的影响。

5.2.4.1预测模式

在采取上述噪声防治措施的前提下，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4－2009)中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等 阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下：

1、噪声户外传播 A 声级衰减模式

LA(r)= LP(r0)-（Adiv+ Abar + Aatm + Agr + Amisc）

式中：LA(r)—距离声源 r 处的等效声级，dB(A)；
LP(r0)—参考位置r0处的等效声级，dB(A)；
Adiv—声波几何发散引起的等效声级衰减量，dB(A)；
Abar—遮挡物引起的等效声级衰减量，dB(A)；
Aatm—空气吸收引起的等效声级衰减量，dB(A)；
Agr—由地面效应引起的等效声级衰减量，dB(A)；
Amisc—其他多方面效应等引起的等效声级衰减量，dB(A)。

2、室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：Loct,1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级

Lwoct—某个声源的倍频带声压级；

r1—某个声源与围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

④将室外声级 Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第 i 个倍频带的声功率级 Lwoct

式中：S—透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为 Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。

3、建设项目声源在同一预测点产生的等效声级贡献值，其公式为：

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb —预测点的背景值，dB(A)。

4、参数选择

式中：r—声源到预测点的距离，m；
r0—声源到参考点的距离，m。

式中： r、 r0 —预测点和参考点到声源的距离；

a —每1000m空气吸收系数，随频率和距离的增大而增大。拟建

项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测距离≤200m，预测时忽略不计。

③Abar

由于主要噪声设备均置于室内，噪声在向外传播过程中将受到设备间或其他建筑的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减依据声级的不同传播途径而定，一般取 5～10dB(A)。

④Agr

地面效应衰减量，拟建项目所在地主要为疏松地面，可采用以下公式计算：

式中：r—声源到预测点的距离，m；
hm—传播路径的平均离地高度，m；

本次预测不考虑地面效应衰减。

⑤其他多方面原因引起的衰减Amisc

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾)变化引起的附加修正。本次预测不考虑。

5.2.4.2预测结果

根据项目主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本项目主要噪声设备对场界的噪声贡献值，预测结果见表5-12。

表5-12  噪声预测结果

| 场地 | 预测点 | 贡献值 | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪养殖场 | 东厂界 | 44.8 | 60/50 | 0/0 |
|  | 南厂界 | 47.3 |  | 0/0 |
|  | 西厂界 | 45.6 |  | 0/0 |
|  | 北厂界 | 47.2 |  | 0/0 |

由预测结果可知，本项目噪声对四周厂界贡献值能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

### 5.2.5 固废影响分析

本项目产生的固废包括猪粪、沼渣（粪渣）、病死猪、医疗废物、废包装物、废脱硫剂、生活垃圾。

猪粪外售给肥料公司制有机肥；

沼渣（粪渣）用于周边果林地、蔬菜地施肥。

根据《柑橘栽培技术》（潘学军、李绍权编写，湖南科学技术出版社），桔的生长发育需要多种营养物质，根据柑橘树不同时期的需要和土壤的肥力状况，进行科学施肥。丰产柑橘园一年主要施肥四次，基肥在11月上旬-下旬果子采摘后施肥，有机肥施用量为150kg/亩；花前肥一般在开花前一个月施肥，有机肥施用量为100kg/亩；幼果成形期追肥一般在4月中旬前完成，有机肥施用量为150kg/亩；秋梢抽生前半个月（7-8月）追肥，有机肥施用量为200kg/亩，每亩柑橘树有机肥用量约为600kg/亩·a。长潭河乡柑橘合作社柑橘种植面积共1万亩。有机肥需求量达6000t/a，远大于本项目沼渣（粪渣）产生量1661t/a，足够消纳本项目沼渣（粪渣），且粪肥消纳保险系数大。

病死猪经无害化降解处理机降解处置，得到有机肥用于周边柑橘园施肥，符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）要求。

本项目防疫外包给保靖县畜牧水产局，医疗废物由防疫人员及时带走按相关要求进行妥善处置。

废弃包装物外售废品收购站；废脱硫剂由供应商回收再生；生活垃圾定期交由清水坪镇环卫部门统一处置。

企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单中的相关规定，在厂区建造一般工业固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。

综上所述，本项目产生的各类固废均能得到妥善处理处置并符合相关环保要求，不会产生二次污染，对周边环境不会造成影响。

### 5.2.6 生态影响分析

本项占地类型为荒地和废弃果园，不占用耕地、公益林。

在项目建设过程中，占地范围内的原有用地因为建筑物、场地、道路占用，不可恢复原状。

针对生猪养殖场植被破坏要求采取以下措施：

1、根据生猪养殖场的整体布局，规定施工区域范围和面积，不得随意扩大用地范围。

2、在建设过程中，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻水土流失。

3、工程基本完工后，制定场区绿化恢复目标，确定恢复的地点、范围与面积，并落实经费预算。

采取上述措施后，可减轻本项目建设植被破对生态环境的影响。

# 6 环境风险评价

## 6.1 引言

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)的精神和有关要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，对项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使该项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。

## 6.2 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

### 6.2.1 物质风险性识别

本项目生产过程中涉及到的易燃易爆物品主要是沼气，沼气中甲烷体积含量平均为60%，根据《危险化学品名录（2012年版）》判别，甲烷为第2.1类中的易燃气体。甲烷的理化性质、危险特性及应急防范措施见表6-1。

表6-1  甲烷理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 国标编号 | 21008 | CAS 号 | 74-82-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | methane |
| 分子式 | CH4 | 外观与性状 | 无色无臭液体 |
| 分子量 | 16.04 | 闪点 | -88℃ |
| 熔点 | -182℃ | 沸点 | -160～-164℃ |
| 饱和蒸汽压 | 53.32Kpa(-168.8℃) | 临界温度 | -82℃ |
| 临界压力 | 4.59Mpa | 燃烧值 | 889.5KJ/mol |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.45（-164℃）；相对密度(空气=1)0.45 | 稳定性 | 稳定 |
| 最小点火能 | 0.28fro | 燃烧性 | 易燃 |
| 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 爆炸极限（%） | 5.3～15（体积分数） | 引燃温度 | 650℃ |
| 禁忌物 | 氯气、二氧化氯、液氧、氧化剂等 |
| 灭火剂 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳 |
| 主要用途 | 主要用作发电、陶瓷、玻璃、居民生活、车用燃料等行业 |
| 健康危害 |
| 侵入途径 | 侵入途径：吸入 |
| 健康危害 | 甲烷对人体基本无害，但浓度过高时，使空气中含氧量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%－30%时，可引起头痛、头晕乏力，注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 危险特性 | 在-162℃左右的爆炸极限为 6%～13%。当甲烷由液化蒸发未冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重 1.5 倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围以外，仍有易燃混合物存在。如果易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃烧，当冷气温度至-112℃左右，就会变得比空气轻，开始上升。液化天然气比水轻，遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升如急剧扰动能猛烈爆喷。天然气主要 |
| 泄漏应急处理 | 泄漏出的液体如未燃着，可用水喷淋驱散气体，防止引燃着火，最好用水喷淋使泄漏液体迅速蒸发，但蒸发速度要加以控制，不可将固体冰晶射到液体天然气上。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：用水彻底冲洗皮肤。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |

### 6.2.2 养殖疫情风险识别

养殖场一般均执行较严格的防疫措施，但往往忽视饲养人员健康（包括其家属）造成防疫体系的漏洞，常见人畜共患传染病有：结核病、布鲁氏杆菌病（流产病）、口蹄疫、寄生虫病等。

1、结核病

由结核分枝杆菌引起的一种人畜共患的慢性传染病。使各组织器官呈现结节与干酪样病变。

病因与症状：由结核分枝杆菌传播引起。外界环境不好，本身抵抗能力差是诱因。主要症状因受损部位不同而异，最常见的是肺结核，其中还有心包结核、办肠结核、生殖器官结核、乳房结核等，肺结核表现为干性咳嗽，呼吸困难，肺部有干性或湿性罗音，咽部淋巴肿胀引起吞咽困难，伴有间歇热和弛张热。心包结核伴有心包炎、心包腔积液等。腹部器官结核、时而腹痛、便秘、腹泻交替，混有粘液与脓液。生殖器结核不孕、流产，伴有脓性粘液及黄白色絮片排出，可检查到结核结节的存在。一般猪场发现结核病多检疫中发现的阳性反应，猪从临床症状上少见。

2、布氏杆菌病

由布氏杆菌引起的人畜共患慢性传染病。

原因与症状：布氏杆菌的带菌者是主要的传染源。消化道是主要传染途径（也可通过肤与粘膜）。主要侵害生殖系统和关节，母猪以流产为特征。公猪则发生睾丸炎、附睾炎、精液量与精子活力下降甚至失去配种能力。主要通过血清试管凝集试验来判断确诊。

3、口蹄疫

口蹄疫病毒引起的发热性急性传染病，以偶蹄兽为感染对象。

原因与症状：口蹄疫病毒引起可通过消化道、呼吸道、创伤、配种等途径传播，除与病畜接触外，还可以经病畜唾液、乳汁、粪、尿污染的、饮水、垫草、用具等间接传染。患猪体温升高（40～41℃）精神萎顿、闭口、流涎，1～2日后口腔、唇内侧、颊部粘膜以及齿龈、舌面发生水疱及水泡破裂留下的边缘整齐的红色糜烂溃面。以后会在蹄冠、趾间以及乳房、乳头等柔软的皮肤也发生水泡。一般很快好转，但糜烂部感染化浓，则蹄匣会脱落，也能引起症。仔猪多发病突然不以水泡为特征，多表现出血性肠炎心肌麻痹，死亡率高。

### 6.2.3 风险类型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中有关规定，结合本项目环境风险特点，环境风险分析确定为：沼气发生泄漏时，遇明火引起火灾爆炸事故；养殖疫情产生的风险事故；沼气池维修、清理存在人员窒息风险。

## 6.3 评价等级及范围确定

### 6.3.1 重大危险源判定

6.3.1.1 判定依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中重大危险源的辨识指标分以下两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。

（1）

式中q1.q2…，qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1.Q2…，Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

6.3.1.2 功能单元划分

根据本项目建设特征及原料储存情况，划分为生猪养殖区一个功能单元。

6.3.1.3 危险源判定

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定，拟建项目涉及到的危险化学品主要为沼气，其危险特性为易燃易爆物品，本项目设置26m3贮气柜用于储存沼气，沼气中甲烷体积含量平均为60%。危险物质储存量与临界量对比结果见表6-2。

表6-2  危险源判定

| 功能单元 | 危险物质名称 | 最大存量q（T） | GB18218-2009临界量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 临界量Q（T） | q/Q |
| 生猪养殖区 | 甲烷 | 0.019 | 50 | 0.0004 |

根据重大危险源单元的定义，本项目各储气柜沼气存储量未超过标准规定的临界量，不构成重大危险源。

### 6.3.2 环境敏感性判定

本项目位于官庄村，周边主要为荒地和农田、林地，分布有少量居民，不属于环境敏感区地区。

### 6.3.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，环境风险评价工作等 级的划分，主要依据评价项目的物质危险性和功能单元中危险源判定结果以及环境敏感程度等因素。评价工作等级的划分依据具体见表6-3。

表6-3  环境风险评价工作等级划分依据

| 物质类型 | 剧毒 危险性物质 | 一般 毒性物质 | 可燃、易燃、危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

本项目存在重大危险源，所在区域环境不属于环境敏感地区，根据表6-4判定，本项目环境风险评价为二级。根据《导则》要求，对建设项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出合理可行的防范、应急与减缓措施以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。

### 6.3.4 评价范围

根据确定的评价工作等级，本项目环境风险评价范围为距事故源点3km以内区域。

## 6.4 源项分析

造成风险事故的隐患取决于工艺技术、设备质量和操作管理水平等方面。一般引起风险 事故的因素是多方面的，同一事故可能既有操作、管理方面的原因，又有工艺、设备方面的因素，各种因素错综复杂，相互关联，潜移默化地起着作用。事故发生往往因安全管理方面的缺陷处置不当，未能及时纠正，于是在异常状态下，生产设备和管理方面潜伏下来的一些事故隐患纷纷暴露出来，最终酿成一场灾难事故。拟建项目的最大可信事故为生产设备、管理方面或者外界影响造成的沼气泄露引起的火灾爆炸事故，参考同类项目并结合国内外事故案例的统计结果，事故发生概率为1×10-6。

### 6.4.1火灾爆炸风险事故分析

根据项目的特点，不考虑不可抗拒的自然因素，项目潜在风险事故可划分为火灾爆炸。

火灾爆炸发生的三个必备条件是有可燃物质、助燃物质及引火源。在沼气储存过程中，可燃物质、助燃物质是客观存在的，生产过程中可能产生引源。火灾爆炸成因主要有以下几个方面：

1、人的不安全行为

（1）吸烟引起。粪污处理区、沼气储存区是严禁吸烟的，但许多企业管理不严，少数职工躲在办公室、保全室、配件房、实验室内吸烟，留下火灾隐患。

（2）违章作业。设备安装、检修动用明火没有严格遵守动火作业的相关规定，违章动火作业；员工技术不熟练或者工作时麻痹大意、心存侥幸，违章操作，造成工艺混乱，特别是带电、高热工艺条件下，易引发火灾。

2、物的不安全状态

电器装置、线路安装使用不当，产生电火花、电弧光或过热。电气设备或线路在运行过 程中发生短路（因绝缘老化或损坏）、接触电阻过大、超负荷、电器装置通风散热不良或使用 不当等情况，容易出现电火花、电弧、危险温度等，引发火灾。

3、环境的不安全条件

自然环境条件。如雷击引起电气设备、电线短路或损坏，造成火灾；雨天或潮湿天气，雨水渗透进设备、线路，造成短路，产生火花或电弧放电，引发火灾。仓库等未按规定安装避雷装置，雷击引起火灾。

### 6.4.2 养殖疫情风险事故分析

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如结核病、布鲁氏杆菌病（流产病）、口蹄疫、寄生虫病等，而且传播很快，甚至感染到人群。养殖疫情成因主要包括：采购牲畜染病、牲畜防疫不到位、猪舍卫生质量不达标、人畜接触相互传染等。

## 6.5 风险防范措施

### 6.5.1 沼气事故防范措施

1）场区内严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厌氧池池、储气柜等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。

2）严格按沼气有关规范、标准进行设计、施工、验收等；沼气区严格按防火规范布置平面，粪污发酵池、储气柜等的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备；粪污发酵池、储气柜等所有设备、管线均应做防雷击、防静电接地；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施等。

3）在可能发生沼气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求设置可燃气体报警装置；设立紧急关断系统；为减轻输气管线腐蚀，管道外部应采取有效的防腐结构；站场内利用设有安全泄放系统，当系统出现超压时以进行放空处理；制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

4）选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

5）定期进行沼气输送管道壁厚的测量，对管壁减薄严重的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。

6）输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

7）导气管应经常检查，确保不漏气。

8）导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。

### 6.5.2 疫病事故防范

1）养殖场将生产与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持 2%～4%氢氧化钠溶液等消毒药。

2）严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

3）饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、畜的传染病者，应及时调离，以防传染。

4）经常保持猪舍的清洁，猪舍应保持平整、干燥、无污物。

5）每年春、秋季各检查和整蹄一次，对患有肢蹄病的猪要及时治疗。蹄病高发季节，应每周用5%硫酸铜溶液喷洒蹄部2次，以减少蹄病的发生。

6）定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡营养，特别是蹄病发生率达15%以上时。

### 6.5.3 沼气池维修、清理事故防范措施

1）下池出料、维修一定要做好安全防护措施。打开活动顶盖敞开几小时，先去掉浮渣和部分料液，使进出料口、活动盖三口都通风，排除池内残留沼气。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。

如果在池内工作时感到头昏、发闷，要马上到池外休息，当进入停止使用多年的沼气池出料时更要特别注意，因为在池内粪壳和沉渣下面还积存一部分沼气，如果麻痹大意，轻率下池，不按安全操作办事，很可能发生事故。

2）揭开活动顶盖时，不要在沼气池周围点火吸烟。进池出料、维修，只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

3）沼渣出料时，必须揭开顶盖，让沼气散放，并立相应的标志，禁止人畜进入，待沼气排尽后，用小动物（鸡、鸭）装在篮子中放入池内，如小动物无异常反映，方可下池出料，如有异常，切忌入池。如有人畜掉入池中，必须立即排尽沼气，方可入池救人畜。

### 6.5.4 其它风险防范措施

（1）事故池

在猪舍、饲料加工房、粪污发酵池、储气柜周围设置消防器材，一旦发生火灾，立即启动消防器材，并迅速通知消防部门、周边村镇、派出所、保靖县环保局及地方政府，联合消防部门进行应急救援。场区建立完善的污水导排系统，确保事故消防废水能够全部收集。

项目火灾爆炸事故发生后，场内可燃物包括沼气发酵储存系统内的沼气、仓库内的饲料。事故应急池容积参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 1190-2013)计算，公式如下：

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；取36m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，L/S，取10L/S；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h，取1h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；取0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

其中q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；取1332.9mm；

n——年平均降雨日数。取200天；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；本项目面积约5.3ha。

经计算V总=885m3。本项目设计应急池1000m3。

（2）沼液贮存池

因周边农业（果园）种植季节变化或天气原因，本项目产生的沼液不能及时外运到使用地，而需要在场内暂存，场内需要设立一个沼液贮存池，根据当地同类项目沼液贮存池容积设计情况，按照30天贮存期核算（每天沼液量59.08m3/d），则需要沼液贮存池容积为1772.4m3，

沼液贮存池共2000m3，在事故状态下，可满足应急使用。

## 6.6 事故应急预案

从风险的理论出发，降低和控制风险的策略之一是降低事件（事故）发生的可能性，需要采取预测、监测、预警、控制等预防性措施；之二就是需要减轻事件（事故）的严重度，需要采取应急救援措施，因此企业应制定风险事故应急预案，在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

### 6.6.1 疫病事故应急预案

1）成立风险管理与应急处理领导小组，工作人员由公司主要领导和单位技术人员组成，负责公司重大事故的应急救援的指挥工作。

2）一旦发生疾病疫情的应尽快做出确切诊断，并迅速向有关上级部门报告疫情。

3）迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

4）对病猪及封锁区内的猪实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

5）属于流感等传染疾病死因的疫猪，应立即报告有关部门，同时将整个猪群隔离，限制人员流动，对病死猪尸体及其污染物要严格按照防疫条例进行处置。

6）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。还可以参照《国家突发重大动物疫情应急预案》、《高致病性禽流感疫情处置技术规范》、《人禽流感疫情报告管理方案》。

### 6.6.2沼气事故应急预案

本项目沼气事故应急预案的主要内容见表6-4。

表6-4  沼气事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 猪舍、废水处理区、储气柜、饲料加工储存区为重点防护单元 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、CO2 灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 备有应急监测、救援器材，保证消防设施正常工作 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 6.6.3 应急机构组织

企业成立应急救援指挥部，由管理者代表任总指挥，组员包括公司安全负责人、技术负责人以及生产管理中心、环保管理人员、维修部及环境事故易发生部门的主任组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作，指挥部设在总经理办公室。指挥部职责包括：①发生重大事故时，发布和解除应急救援命令、信号；②组织救援队伍实施救援行动；③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；④组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。

公司成立抢险抢修、治安消防、运送抢救等专业救援队伍，特别对环境事故易发生单位成立应急队，由管理、技术、维修、操作岗位人员参加。

### 6.6.4 应急救援保障

各应急计划区设置消防装置以处理紧急事故，各单位给应急队配备应急器具及劳保用品，配备干粉灭火器、CO2灭火器、防毒面具、空气吸收器等，应急器具及劳保用品在指定地点存放，专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态。应急救援队伍相关人员外出要向救援小组组长请假，以确保人员保障。

### 6.6.5 报警、通讯联络方式

企业救援信号主要通过电话报警联络。应保证应急通讯系统24小时畅通。常用应急电话号码：急救中心120，消防大队119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。危险区边界警戒线为红色带，警戒人员佩戴臂章，救护车鸣停。

### 6.6.6 应急处理措施

1）最早发现者应立即向本单位报警，并在保证自身安全的情况下，采取一切可能的措施切断事故源。

2）接到报警后，立即通知有关部门、车间查明疫病源、火灾源及原因，下达应急救援指令，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

3）发生事故的单位，在做好职工自我保护的基础上，应迅速查明事故源和原因，凡能通过切断火源、疫病源而消除事故的应以自救为主，若泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出事故的具体措施。

4）指挥部成员到达事故现场后，会同事故单位查看现场，根据事故状况和危害程度作出相应的决定，并命令各救援专业队伍立即开展救援，若事态扩大时应请求社会支援，并通知友邻单位。

5）治安消防队到达现场后，消防队员穿戴好防护用品，首先查明有无人员受伤，以最快速度将窒息人员救离现场，严重者尽快送医院抢救。到达现场后，担负事故现场治安、交通指挥、划分禁区、设立警戒线并加强警戒，当事故扩散危及厂内、厂外人员安全时，应迅速组织有关人员指导他们向上、侧风向的安全地带转移。

6）运送救护队到达现场后，与其它分队配合，立即救护伤员和中毒人员，对伤员进行清洗、包扎或输氧急救，对中毒人员根据中毒症状及时采取相应的急救措施，重伤员及时送医院抢救。

7）抢修、抢险队到达现场后，根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备，控制事故以防事故扩大。

8）当事故得到控制后，组织有关人员进行事故调查、分析、研究制定防范措施，同时组织有关人员进行抢修，尽快恢复生产。

9）向上级主管领导机关报告事故情况（包括事故发生时间、地点、经济损失、事故原因、防范措施等）。

10）发生火灾事故后，现场操作人员应根据风向迅速撤离现场，安全主管根据当班出勤情况负责清点人数，非事故现场人员也应根据具体情况和风向迅速撤离现场；如事故非常严重，应及时通知附近村庄的村委会，组织村民利用一切便利的方式迅速撤离事故现场。

11）对事故现场适用黄色警戒线进行隔离，并派专人对事故现场周边道路进行隔离和疏导。

12）如事故较为严重，依靠企业自身力量和周边可借助的力量仍无法消除危害时，应立即向县政府及公安消防的部门报告，请求政府救援。

13）事故得到初步处理后，应对事故现场进行善后洗消处理。

### 6.6.7 事故原因调查

事故善后工作暂告结束后，公司成立事故调查小组负责事故原因的调查分析，工作内容包括：

1）负责企业事故原因的调查分析和证据的搜集整理，必要时可向有关外单位请求协助。

2）对事故原因作出初步结论。

3）研究确定事故的处理结果。

4）开展普及安全宣传活动，使广大职工接受事故教训。

### 6.6.8 应急培训

定期组织各专业救援队伍训练和学习，提高指挥水平和救援能力，应急救援预案应每年至少演练一次。对全体员工经常性的进行救援常识教育，提高广大员工的应变能力。每季度由应急救援领导小组组织召开一次指挥部成员和专业救援队负责人会议，总结上季度工作，针对存在的问题，积极采取有效措施加以整改。当经演练或事故发生后证实原应急预案与实际情况或预期效果存在差异时，公司应及时组织对预案进行评审、修订。

## 6.7 环境风险评价结论

本项目存在一定潜在火灾事故风险和养殖疫情风险。在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故本项目事故风险水平是可以接受的。

# 7 污染防治措施及可行性分析

## 7.1 废气防治措施

本项目废气主要有恶臭气体、沼气、饲料加工粉尘。

### 7.1.1恶臭气体防治措施

本项目恶臭气体主要产生于猪舍、集粪棚、废水处理设施等场所，属于无组织面源排放。对恶臭污染的控制主要采取以下措施：

1、优化猪饲料配方。在饲料中添加EM制剂、丝兰属植物提取物等，使猪体内的氮大部分转化为蛋白质，减少恶臭物质产生量。

EM制剂：根据《EM制剂在畜牧养殖业中的应用性研究及发展前景》（张保全）一文，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生。据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%，臭气强度降至2.5级以下，达到国家一级标准。

丝兰属植物提取物：根据《丝兰属提取物降低动物体内外有害气体浓度作用机制》（屈健）一文，饲料中添加丝兰属植物提取物，可有效降低有害气体的浓度。因丝兰属植物提取物有两种含铁糖蛋白，能够结合几倍于其分子量的有害气体，故其有除臭作用。据美国巴迪大学报道，在每千克猪饲料中添加丝兰属植物提取液112毫克后，猪舍中氨气浓度下降了34%，硫化氢浓度下降了50%。

2、加强猪舍卫生管理，及时清理粪便，保持猪舍清洁。本项目采用干清粪猪舍猪粪由机械清粪系统定时清理，猪尿由污水管道排入废水处理设施。缩短粪便在猪舍停留时间。

3、猪舍注意防潮，保持舍内干燥；猪舍安装排风扇，加强舍内空气流通，降低臭气浓度。

4、集粪棚猪粪肥堆体中加入KT多维复合发酵除臭菌剂，减少猪粪发酵过程中恶臭气体产生量。

5、喷洒除臭剂。定期向猪舍和集粪棚喷洒除臭剂，可有效降低恶臭气体浓度。

6、加强绿化。绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。绿化带的布置采用多行、高低结合 进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。在场界四周加强绿化种植，植物可选择具有吸附恶臭气味的植物，如夹竹桃等。

6、加强恶臭污染源管理。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求， 污水（尿液）收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目充分利用地势，使尿液和废水随重力通过管道自流至废水处理站；猪粪清理后及时及时送至集粪棚暂存。

7、合理布局及规划。为减轻恶臭的影响程度，场区平面布置应将易产生恶臭气体的猪舍、集粪棚、废水处理设施布置在办公区的主导风向下风向或侧风向。

8、设置卫生防护距离。本项目生产区卫生防护距离为200m。相关部门不得在本项目卫生防护距离范围内规划、建设诸如集中居民区、医院、学校、敬老院、宅基地等敏感建筑。

采取上述恶臭防治措施，可有效控制恶臭对环境的影响，污染防治措施技术、经济可行。

### 7.1.2沼气脱硫防治措施

厌氧发酵产生的沼气H2S浓度范围一般在1~12g/m3。因此需进行脱硫处理后才能利用。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》 要求采用干法脱硫。

干法脱硫本原理是利用氧化剂将H2S氧化成硫或硫氧化物的一种方法，也可称为干式氧化法。脱硫塔内放入填料，填料层有氧化铁等。沼气以低流速从底部进入塔内经过填料层，H2S与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，净化后的沼气从塔顶排出。含有硫化物的脱硫剂与氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

通过查阅相关资料，干法脱硫的脱硫效率可达到99%以上，经脱硫处理的沼气的含硫量小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定，属于清洁能源，对环境不会造成明显影响。

本项目场区职工生活用能使用经过脱硫处理的沼气，为清洁能源，排放的污染物极少，再经植物吸收后对周围环境较小。

沼气利用技术成熟、可靠，实现了资源的综合利用，同时降低了生产成本，因此本项目沼气利用方案技术、经济可行。

### 7.1.3粉尘防治措施

本项目饲料加工产生的粉尘由粉碎机自带布袋除尘器净化处理后，经15m高排气筒（直径0.4m）外排。布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。只要滤袋料选择合理，安装合格，运行时加强管理，除尘效率可达99%以上，外排浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准要求。本项目粉尘处理措施可行。

## 7.2 废水防治措施

### 7.2.1废水处理工艺

本项目废水主要有尿液、冲舍废水和生活污水。本项目采取《畜禽养殖业污染治理工程技术规划》（HJ497-2009）中的模式Ⅱ工艺进行处理，沼液用于周边柑橘园施肥，实现“猪—沼—果”生态养殖模式。具体处理工艺流程见图7-1。

表7-1  废水处理工艺流程图

本项目尿液、冲舍废水、生活污水经废水收集管道收集，过格栅去除杂物后进入沉砂集水池，再经固液分离设备分离处粪渣，废水经水解酸化后进行厌氧发酵产沼气，沼液进入沼气贮存池暂存作为用于周边柑橘园施肥，沼渣、粪渣经固液分离器脱水后运至集粪棚再转售给生物有机物公司，固液分离器分离的废水进入废水处理系统。

本项目厌氧反应池采用升流式固体厌氧反应器，升流式固体厌氧反应器是一种结构简单、适用于高悬浮固体有机物原料的反应器。原料从底部进入消化器内， 与消化器里的活性污泥接触，使原料得到快速消化。未消化的有机物固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于消化器内，沼液从消化器上部溢出，这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期（SRT）和微生物滞留期（MRT），从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率，同时对各种冲击负荷有较强的稳定和恢复能力，运行稳定。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面有较多的应用。

厌氧发酵过程中，发酵料液中的可溶物主要由分子量不等的有机物及各种离子组成。沼液中含有氮、磷、钾等营养元素，以及氨基酸、维生素、蛋白质、赤霉素、生长素、糖类、核酸等对作物生长发育有调控作用“生理活性物质”，还含有钙、磷、铁、锌等刺激作物发芽和生长的离子。这些作用主要表现在调节作物生长、增长肥效和抗病虫害三方面。

沼气池容量计算：

本项目沼气池的容积根据下式计算：

V=Q×HRT

式中：V—沼气池的有效容积，m3；

Q—设计流量，生猪养殖场59.08m3/d；

HRT—水利停留时间，取15d。

考虑预留20%的容积，经计算，本项目沼气池有效容积取1063.44m3。建设单位设计沼气池容积为1200m3，大于核算的有效容积1063.44m3，可满足要求。

### 7.2.2处理工艺符合性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》要求，规模化畜禽养殖场沼气工程是以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节，集粪污处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程。选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺。规模化畜禽养殖场沼气站设计工艺分两种类型，一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场废水经厌氧消化处理后作为有机肥利用的处理利用工艺，沼液、沼渣依靠土地处理系统，要求周围有足够的土地消纳厌氧发酵后的沼液和沼渣，养殖业和种植业要配套；另一种为“能源环保型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目的的处理利用工艺，要求最终出水达到一定标准后排放到自然水体。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，养殖场粪污处理分为模式Ⅰ、模式Ⅱ、模式Ⅲ三种模式，采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的养殖场应位于非环境敏感区，周围环境容量大、远离城市、有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥技术单独进行无害化处理（本项目固体粪便外售给有机肥料公司制肥）。同时《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》还规定养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的应尽可能采用模式Ⅲ处理工艺。

本项目存栏规模折算为成年猪的数量15000头，同时接合本项目所在区域环境现状，周边水体涂乍河建有多级发电站，其水体自净能力低，设立排污口有一定的环境风险，同时项目周边有足够面积农业、林业消纳本项目产生的沼液、沼渣；沼气可做为职工生活和发电利用，因此本项目沼气工程可采用《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中“能源生态型”处理利用工艺及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式Ⅱ处理工艺。因此，本项目废水处理工艺合理。

本项目沼液由沼液贮存池暂存，由沼液运输车抽吸运至蔬菜基地、果园（柑橘园）喷灌施肥或储水池暂存。

## 7.3 地下水防治措施

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

本项目产生的废水如果管理不善，会渗入地下污染地下水。针对地下水污染途径，本评价提出以下防治措施：

1、本项目废水处理设施各处理池、集粪棚等均采用水泥结构，水泥结构的渗透系数小于1×10-11cm/s，防治污水下渗，污水收集管道采用混凝土封闭管道，接口必须密封紧密。

2、主要构建筑物基底均应高出场地地面30cm，并进行防雨、防渗，在外围设置雨水沟，污水收集管道均设置为封闭管道，实行雨污分流，场区初期雨水进行收集，用于周边柑橘园施肥。

3、各废水处理设施、各构筑物必须根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施。

4、集粪棚根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防雨、防渗措施。

5、施肥应避免在雨天施用，采取挖沟施肥，施用后用土掩盖，减少肥料流失，根据柑橘生长周期，合理适量施用。

6、在场区周围地势低处，设地下水监测井，以便发现问题及时采取措施。

经采取以上防治措施后，本项目不会对地下水造成污染影响。

## 7.4 噪声防治措施

本项目噪声主要为牲畜叫声、设备噪声等。拟采取以下噪声防治措施：

1、设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

2、设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。

3、设备保养。平时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

4、及时喂食，避免猪因饥饿或口渴而叫喊；避免突发性噪声对猪的干扰，避免因惊吓而叫喊。

5、加强场区绿化建设，从而减缓噪声对环境的影响。

根据同类型养殖场运行经验可知，本项目所采用的各种噪声治理措施成熟可靠，只要严格管理、勤于维护，可达到预期的治理效果，措施可行。

## 7.5 固废防治措施

1、粪便、沼渣（粪渣）

本项目猪粪、沼渣（粪渣）暂存在集粪棚内，多后外售给生物有机物公司制肥；保靖县有机肥公司已选址于保靖县工业园内，主要以保靖县内畜禽养殖粪便为原料，通过生物发酵、杀菌等过程，生产有机肥，该项目于2018年中旬投入使用，与本项目投产时间基本吻合，因此，本项目投产后，猪粪等通过专用运输车辆封闭式外运到肥料公司进行处理。沼渣（粪渣）中含有植物生长必须的营养元素，是一种绿色有机肥，用于周边柑橘园施肥既能实现固废资源化得到合理利用又可解决环境污染问题。

2、病死猪

本项目病死猪尸体用无害化降解处理机降解处置，得到有机肥用于周边柑橘园施肥。

高温生物降解机采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，菌种主要是通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用，将动物尸体中的主要成分：蛋白质、脂肪等高分子物质逐步酶解成为低分子物质如短肽及脂肪酸，并通过多次循环作用将短肽及脂肪酸进一步降解为氨基酸、乙酰辅酶A等单体。这些单体物质进入菌种体内，被菌种体内的三羧酸循环等代谢途径彻底分解为二氧化碳、水等物质，从而实现动物尸体的降解。设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。具体工艺流程如下：

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），病死猪尸体处理应采用焚烧、安全填埋或无害化处理等方式处置。本项目采用高温灭菌无害化降解处理技术合理。

3、医疗废物

本项目猪养殖过程中需要注射疫苗和药物，会产生少量医疗废物。本项目防疫外包给保靖县畜牧水产局，医疗废物由防疫人员及时带走，并按相关要求进行妥善处置。

4、废弃包装物、废脱硫剂、生活垃圾

本项目饲料包装产生的废编织袋可外售废品收购站；废脱硫剂由供应商回收再生；场区设置加盖垃圾收集桶收集，定期交由环卫部门统一处置。

企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单中的相关规定，在厂区设置一般固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。

本项目产生的各类固废均能得到妥善处理处置并符合相关环保要求，不会产生二次污染，治理措施可行。

## 7.6 风险事故预防措施

本项目风险事故防范措施参见6.5节。

## 7.7 落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求

本项目应采取的各项环境保护措施由项目建设单位即保靖瑞兴建设投资有限责任公司负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

# 8 清洁生产和总量控制

## 8.1 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、 使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。

目前国家尚未制定畜禽养殖业的清洁生产标准，国外也未见文献报道。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，本环评从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面来进行分析。

### 8.1.1 清洁生产分析

8.1.1.1生产工艺与设备

1）养殖方案：本项目采取“猪—沼—果”生态养殖模式，是一种变废为宝、综合利用节约资源、提高效益，最终减少对生态环境的破坏，达到可持续发展的生态养殖方式。

2）清粪工艺：本项目采用干清粪工艺进行养殖，相比水冲粪工艺废水产生量少，是《畜禽养殖业污染防治技术规范》中要求的清洁生产工艺。

3）养殖技术：①根据猪不同生育阶段的生长情况，分别选用不同类型的混合、 配合、混配饲料，加入各类无害添加剂，分类分段进行饲养，以提高增重率；②及时接种疫苗和注射药物，做好强制性免疫和高致病性畜禽疾病防控，坚持“以预防为主、防治结合”，以确保猪健康生长。

8.1.1.2资源能源利用指标

1）饲料：本项目猪主要食用玉米、麦麸、豆粕等，均是无毒无害的饲料，符合清洁生产低毒无毒的原则。

2）水：本项目采用干清粪工艺，用水量较少。

3）能源：本项目生产过程使用电能，场区职工生活用能使用沼气，满足清洁生产资源、能源利用指标要求。

8.1.1.3 产品指标

本项目生产的产品为肉猪，全年出栏肉猪40000头，本项目建设集约化养猪场，采用科学、生态模式饲养，出栏快、品质高。同时，本项目项目利用猪尿液、冲舍废水等作为原料厌氧发酵产沼气，猪粪作为有机物料公司原料、沼渣（粪渣）、沼液作为有机肥用于周边柑橘园施肥，是一种高效、无害、廉价的农用肥。产生的沼气属于清洁能源。

8.1.1.4污染物产生指标

1）废水：本项目废水经水解酸化+厌氧发酵处理后，沼液用于周边柑橘园施肥，不外排，对区域地表水环境影响较小。

2）废气：本项目恶臭气体能厂界达标排放；经脱硫处理的沼气，属于清洁能源，燃烧产生的废气很少；饲料加工过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后，达标排放。

3）本项目各类固废均能综合利用或妥善处理、处置，不会造成二次污染。

8.1.1.5废物回收利用指标

本项目沼气池产生的沼气全部为项目生活提供能源，猪粪外售给肥料公司、沼渣（粪渣）、沼液作为有机肥用于周边柑橘园施肥；饲料加工产生的粉尘经布袋除尘器过滤收集后回用做饲料；废脱硫剂由供应商回收再生。本项目废物回收利用率高，满足清洁生产要求。

8.1.1.6环境管理要求

本项目各生产环节的质量管理严格要求，确保产品质量达到中华人民共和国农业部的有关标准。

严格按照国家养殖卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生及防疫要求。

### 8.1.2 清洁生产水平分析

本项目采用了先进的生产工艺和设备，原材料充分利用当地资源，无毒无害， 且消耗低于国内同行业水平，能源采用清洁能源，产品符合相关质量要求，污染物产生量远远低于国内同行业水平，废物回收利用率高，建立较好的环境管理体系。本项目清洁生产水平达到国内先进水平。

### 8.1.3 清洁生产建议及要求

通过分析，虽然本项目在同行业中处于较先进水平，但鉴于养殖行业工艺污染物产排量大，对环境影响大，企业应继续积极寻求更加清洁的工艺及设备，尤其是对养殖场的恶臭气体进行全方位的防治。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对饲料和饲养管理提出如下清洁生产要求：

1）畜禽养殖饲料应采用合理配食，每个阶段的猪使用合适阶段的饲料，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪便的生产量。

2）提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。

3）养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

### 8.1.4 清洁生产的实施

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 8.2 总量控制

实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）4种主要污染物实行排放总量控制。

本项目养殖废水和生活污水经废水处理设施处理后，沼液用于周边柑橘园施肥，不外排；沼气经脱硫处理后，属于清洁能源，用于场区生活用能。因此，本项目无纳入总量控制的指标。

# 9 环境经济损益分析

## 9.1 经济效益和社会效益

保靖瑞兴建设投资有限责任公司长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目，总投资1500万元，达产后，预计销售收入4800万元，具有良好的经济效益。

本项目项目建设可起到积极示范作用，带动保靖县畜禽养殖业发展。同时本项目可提供26个就业岗位，对促进保靖县农村就地就业具有一定的意义，具有良好的社会效益。

## 9.2 环保投资和效益

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，本项目在采取先进设备和工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气、噪声的达标排放。环保投资与效益分析评估见表9-1。

表9-1  环保投资与效益分析（单位：万元）

| 项目 | 内容及规模 | 投资 | 运行费用 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水收集管网、废水处理系统 | 260 | 20 | 处理后做有机肥 |
| 废气 | 沼气脱硫装置；布袋除尘（饲料加工设备自带）；猪舍排风扇；除臭液喷洒装置 | 80 | 20 | 废气达标排放 |
| 噪声 | 设备隔声、减振等措施 | 40 | / | 厂界噪声达标 |
| 固废 | 无害化降解处理机；做好粪便干清设备；一般固废暂存设施；外运及委托处理费用等 | 70 | 10 | 落实处理处置措施，避免二次污染 |
| 环境风险 | 各类应急设备 | 20 | / | 环境风险应急处理，降低环境风险 |
| 绿化 | 加强厂区绿化 | 100 | / | 美化环境，降低污染 |
| 合计 | 570 | 50 | / |

## 9.3 环保投资与项目总投资比例分析

1、环保投资与项目总投资的比例可用下列公式计算。

式中：HJ—环保投资与项目总投资的比例；

ET—环境保护设施投资，万元；

JT—该项目总投资，万元。

本项目环境设施投资费用ET=570万元，总投资JT=1500万元，所以：

HJ=570÷1500×100%=38%

因此，本项目的环保投资约占总投资的31%。

2、环保设施运行费用与项目总产值的比例可用下列公式计算。

式中：HZ—环保设施运行费用与总产值比例；

CT—环保设施运行费用，万元；

CE—总产值，万元。

本相目环保设施运行费用CT=50万元，总产值CE=4800万元，所以：

HZ=50÷4800×100%=1.04%

因此，本项目环保设施运行费用约占总产值的1.04%。

## 9.4 环境经济损益分析

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济利益的老路。就本项目来说，由于存在废水、废气、噪声和固体废弃物的影响，本项目上马后各污染物若不经处理直接排入环境，将给周围环境造成严重的影响，给环境质量所造成的损害是极大的，且由于环境质量的恶化，也会带来种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）；所以从表面上看，虽然环境保护的一次性投入影响了企业的经济收入，但从长远利益看，环保的投入换得了较好的环境质量，反过来也有利于企业本身长期的、健康的发展，在此同时也大大改善了周围的环境质量，取得较好的社会经济效益，且这些效益也是无法估价的。

因此，环保投资的投入也具有良好的经济效益和社会效益。

# 10 环境管理和环境监测

## 10.1 环境管理和环境监测的目的

环境管理是企业管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。

环境监测可反映项目施工建设中和建成后实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，并及时发现问题，避免造成重大的意外环境影响，为环境管理提供科学的依据。

## 10.2 环境管理

### 10.2.1 项目准备和施工期环境管理机构及职责

本项目准备和施工期的环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有 1-2 名专、兼职环保人员，其主要职责是：

1、根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护措施和要求制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施。

2、监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止。

3、调查、处理施工扰民或污染纠纷。

4、向当地环保部门提交施工期的阶段报告和项目竣工环保验收报告。

### 10.2.2项目运营期环境管理机构及职责

本项目运行期的环境管理机构是保靖县丰泰牧业开发有限公司环保小组， 应配备专、兼职环保人员2-3人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准进行监督和管理。其基本职责如下：

1、宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作。

2、执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

3、监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证项目竣工环保验收合格。

4、领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。

5、调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷。

6、开展环保教育、技术培训和交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。

### 10.2.3环境监督机构

保靖县环境保护局对本项目环境影响报告书审查及项目环境保护工作实施监督管理：监督企业环境管理计划的实施；监督项目环境保护设施的竣工验收；监督项目应执行的环境管理法规和标准得到落实；监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准；负责项目环境保护设施的施工、竣工和运行情况的检查、监督管理。

### 10.2.4环境管理监控措施计划

本项目建设、运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。管理监控措施计划具体见表10-1。

表10-1  环境管理监控措施计划

| 时期 | 环境要素 | 污染防治措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | ①设置密闭施工围挡；②施工场地路面硬化，加强清扫、保养，保持路面清洁；③运输车辆应当冲洗干净后出场；④运输车辆应当冲洗干净后出场；⑤加强施工管理，控制扬尘产生。 | 保靖瑞兴建设投资有限责任公司 |
|  | 地表水 | ①施工废水沉淀后回用；②暴雨雨径流经沉砂池沉淀由临时导流沟排放；③生活污水经临时化粪池处理后用做农肥。 |  |
|  | 噪声 | ①使用低噪声设备，避免同时使用大量高噪声设备施工；②合理安排施工作业时间；③加强设备维护、保养。 |  |
|  | 固废 | ①建筑垃圾用于场地平整回填；②生活垃圾收集后交由清水坪镇环卫部门处置。 |  |
| 营 运 期 营 运 期 | 大气 | ①加强场区猪舍、集粪棚和废水处理设施产生的恶臭管理，加强场区绿化；②沼气经干法脱硫后用于生活用气；③饲料粉尘采用布袋除尘器过滤净化。 | 保靖瑞兴建设投资有限责任公司 |
|  | 地表水 | ①猪尿、冲舍废水、生活污水经废处理设施水处理后作为有机肥用于周边柑橘园施肥；②建设1200m3沼气池。 |  |
|  | 地下水 | ①猪舍、废水处理设施、集粪棚、污水收集管等建构筑物均采取防渗、防漏措施；②集粪棚、固废暂存间采取防雨、防渗措施；③避免雨天施肥。 |  |
|  | 噪声 | ①选用低噪声设备，加强设备维护、保养；②对高噪声设备采取减震、隔声措施；③加强管理，避免猪叫声。 |  |
|  | 固废 | ①猪粪、沼渣（粪渣）做有机肥；②病死猪无害化处理；③废弃包装物外售；④废脱硫剂供应商回收；⑤医疗废物由防疫服务单位按相关要求妥善处置；⑥生活垃圾卫生填埋。 |  |

## 10.3 环境监测

### 10.3.1 监测机构

本项目环境监测可委托第三方监测机构实施。本项目环境监测的职责主要有：

1、收集环境状况基本资料；

2、对环保设施运行状况进行监测；

3、对周边居住区环境质量进行监测；

4、整理、统计分析监测结果，上报保靖县环保局归口管理。

10.3.2 监测计划

企业正常运营过程中，应对企业“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；废水处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。企业内部不设置环境监测机构，日常监测均委托第三方监测机构进行。监测费用由企业的年度生产费用予以保证。

本项目运营期监测计划见表10-2。

表10-2  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工排气筒 | 粉尘 | 每季度1次 |
|  | 四周厂界 | 氨、硫化氢 |  |
| 地下水 | 周边居民水井 | 氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、 亚硝酸盐、总大肠菌群 | 每季度1次 |
| 噪声 | 场界四周外1m处 | 连续等效声级Leq(A) | 每年1次 |
| 固废 | / | 统计产生量、贮存量、处理量、处理方式、处置去向 | 台账统计 |

### 10.3.3 竣工环保验收

按照国家有关要求，建设项目的环保设施应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，在完成之后，需通过有关部门验收方可投入使用。

本项目竣工环保验收内容见表10-3。

表10-3  项目竣工环保验收验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢 | 优化饲料配方；加强猪舍清洁、通风；喷洒除臭剂；加强绿化 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》和《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物排放标准值要求 |
|  | 沼气脱硫 | 硫化氢 | 干法脱硫 | 含硫量达到《人工煤气》（GB13621-92）质量要求 |
|  | 沼气 | 沼气 | 生活用能 | 沼气不外排 |
|  | 饲料加工 | 粉尘 | 设备自带布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准值要求 |
| 废 水 | 猪尿 冲舍废水 生活污水 | COD NH3-N | 废水处理设施 | 零排放 |
|  |  |  | 沼气池 | 场区生活用能 |
|  |  |  | 废水收集管道 | 混凝土管道 |
| 噪 声 | 生产 设备 | 等效A声级 | 高噪声设备采取减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |
| 固废 | 一般 固废 | 医疗废物 | 防疫服务单位按相关要求妥善处置 | 不造成二次污染 |
|  |  | 猪粪 沼渣（粪渣） | 周边柑橘园有机肥施用 |  |
|  |  | 病死猪 | 无害化降解处理机后，周边柑橘园有机肥施用 |  |
|  |  | 废弃包装物 | 外售废品收购站 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 供应商回收再生 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |

# 11 产业政策、规划选址及总图布置合理性分析

## 11.1 产业政策符合性分析

本项目属于畜禽养殖项目，经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于目录中鼓励类产业（第一条“农林业”中的第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

## 11.2 选址合理性分析

本项目位于保靖县长潭河乡官庄村，租用村土地，主要土地利用类型为荒地和旱地、废弃柑橘园，养殖场临近X053，交通便利。

### 11.2.1与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），畜禽养殖场选址必须符合下列要求：

1、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

2、新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开1中规定的禁建区域，在禁建区附近建设的，应设在1中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据国家环保部环函[2001]348号文的解释“城镇居民区是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域”，本项目附近的少数几户居民点不属于“城镇居民区”范畴。

本项目选址与规范中选址要求符合性分析详见表11-1。

表11-1  项目场址与选址要求符合性分析表

| 选址要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地位于农村，不在城市和城镇居民区范围内 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目位于《保靖县畜禽养殖“三区”划分方案》（2016-2020）中的适养区 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 本项目所在区域不属于保靖县生态红线一类、二类管控区范围 | 符合 |
| 场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 本项目场界与禁养区边界大于500m | 符合 |

由上表分析可知，本项目选择符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。

### 11.2.1与《畜禽养殖产地环境评价规范》符合性分析

1、畜禽饮用水水质符合性：本项目猪饮用水取用地下水，根据项目地下水水质现状监测结果可知，各项指标均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

2、土壤环境质量符合性：根据项目土壤监测结果可知，各项指标均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4：畜禽养殖场土壤环境质量评价指标限值。

3、环境空气质量符合性：根据项目区域环境空气质量监测结果可知，各项指标均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场环境空气质量评价指标限值。

4、声环境质量符合性：根据项目场界声环境质量监测结果可知，噪声现状值符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场声环境质量评价指标限值。

综上所述，本项目拟建址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

综上分析，本项目拟建址选址可行。

## 11.3 总图布置合理性分析

1、本项目养殖区与生活管理区分开，生活管理分别布置于场区东侧，位于常年主导风向（N、NNE）的侧风向；废水处理设施、集粪棚间均布置于生产区西南西南侧，位于常年主导风向（N、NNE）的侧风向。场区布局符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

2、本项目按照饲养的操作流程布置猪舍、饲料仓库等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉。

3、本项目场内道路主要为人畜通道及运输饲料用，根据场区规模，入口处主干道采用6.0m，猪舍间区域道路采用4.5m，各猪舍引道采用3.0m宽。路面型式均采用混凝土路面，带盖板明沟排雨水，纵坡不大于2％。

4、本项目废水处理站位于养殖区南侧，有利于缩短废水输送距离。

综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，废水处理站、集粪棚位于主导风向侧风向，生活区和生产区分开。场区总平面布置满足环保要求，总平面布置基本合理。

## 11.4 环境制约因素分析

本项目位于保靖县长潭河乡官庄村，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定的禁养区；位于《保靖县畜禽养殖“三区”划分方案》（2016-2020）中的适养区；周边敏感点距离能够满足本项目生产区卫生防护距离要求。本项目在该址建设不存在明显的环境制约因素。

# 12 结论与建议

## 12.1 项目概况

项目名称：长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目

建设单位：保靖瑞兴建设投资有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：保靖县长潭河乡官庄村

用地面积：52335.58平方米

项目投资：1500万元

养殖规模：年存栏生猪15000头

生产制度及劳动定员：年工作日365天。职工人数26人。

## 12.2 环境质量现状评价结论

### 12.2.1 大气环境

现状监测结果表明，SO2、NO2、PM10浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨、硫化氢浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值。

### 12.2.2 地表水环境

现状监测结果表明，本项目周边水体涂乍河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 12.2.3地下水环境

现状监测结果表明，本项目所在区域地下水各项监测指标均能达到《环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 12.2.4 土壤环境

现状监测结果表明，本项目所在区域土壤各监测指标均能达到《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中二级标准。

### 12.2.5 声环境

现状监测结果表明，项目场界及敏感点处噪声昼夜监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

## 12.3 环境影响分析结论

### 12.3.1 大气环境

根据估算模式预测结果可知，正常工况下，本项目污染物最大落地浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；各敏感点处叠加本底值后污染物浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求，本项目大气污染物排放对周边大气环境影响很小，周围环境可以功能区划可以维持现有级别。

### 12.3.2 地表水环境

本项目养殖生产废水和生活污水经废水设施处理后，沼液用于周边柑橘园施肥，不外排，不对周边地表水体造成污染。

### 12.3.3 地下水环境

落实本评价中提出的防治措施，本项目建设对地下水环境的影响较小，不会影响当地地下水的原有使用价值，可以为当地环境所接受。

### 12.3.4 声环境

经预测，本项目噪声对四周厂界贡献值能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。

### 12.3.5 固废

落实本评价中提出相应的固体废物处理或处置方案，本项目产生的固废均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。

### 12.3.6 环境风险

落实本评价中提出的各项环境风险防范、应急与减缓措施，本项目环境风险事故对环境的影响在可承受范围之内。

## 12.4 环境可行性结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》中鼓励类产业（第一条“农林业”中的第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”），符合国家产业政策。

2、本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》和《畜禽养殖产地环境评价规范》选址要求；位于《保靖县畜禽养殖“三区”划分方案》（2016-2020）中的适养区，项目选址合理。

3、由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的污染物均能做到达标排放。

4、由清洁生产水平分析认为，本项目基本符合清洁生产要求，达到了清洁生产目标。

5、本项目投产后，周围水环境质量、声环境质量、大气环境质量仍能符合环境功能区划要求。

6、根据建设方提供的《保靖瑞兴建设投资有限责任公司长潭河乡官庄村村集体生态猪庄建设项目环境影响评价公众参与调查报告》可知，在环评工作期间，建设单位采取网上公示、现场张贴公告的方式，在项目所在村、乡镇进行公示，公示期间未接到项目周边群众对本项目的意见。为充分了解周边居民对项目建设的意见，建设方通过发放调查问卷的方式对周边村居民、单位团体进行问卷调查，未收到反对意见。大部分被调查者均认为项目的建设可以促进当地经济社会的发展，公众对本项目的建设普遍持支持态度。

## 12.5 总结论

本项目建设符合国家产业政策，符合清洁生产要求，项目选址和总平面布局较合理，没有明显环境制约因素。在采取本报告提出的各项环保措施后，废水实现零排放，其他污染物可做到达标排放，对周边环境不会造成明显影响，从环保角度来看本项目建设是可行的。

## 12.6 建议

1、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、加强本项目污染治理设施的管理与维护，保证各污染治理设施运行稳定，确保各污染物稳定达标排放。

3、企业应持续加强清洁生产，采用先进生产工艺，减少“三废”的产生量。

4、企业应增强职工环境意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，消除事故隐患。加强职工环保和安全生产教育，使其认识到“三废”排放对人身和环境的危害。

5、建议相关单位禁止在本项目卫生防护距离范围内规划、建设学校、医院、民宅等环境敏感点和《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁建区。