河北省藁城建宏干燥设备有限公司   张建宏   电话：+86-0311-89695114  18203318340

酒槽烘干机 
酒糟烘干机（酒糟干燥机）/白酒糟烘干机（白酒糟干燥机）/啤酒糟烘干机（啤酒糟干燥机）/醋糟烘干机（醋糟干燥机）主要特点：
1：烘干机械化程度高，生产能力较大，可连续运转。
2：结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。
3：故障少﹑维护费用低﹑功耗低。
4：产品烘干的均匀性好。
5：产品烘干后无异味。

| 酒糟烘干机（酒糟干燥机）/白酒糟烘干机（白酒糟干燥机）/啤酒糟烘干机（啤酒糟干燥机）/醋糟烘干机（醋糟干燥机）主要技术参数：型号(mm) | 倾斜度 (%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率 (Kw) | 容积（m3） | 重量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JHΦ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 2.9 |
| JHΦ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 3.5 |
| JHΦ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 4.5 |
| JHΦ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 5.6 |
| JHΦ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 14.5 |
| JHΦ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 14.8 |
| JHΦ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 17.8 |
| JHΦ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 25 |
| JHΦ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 33 |
| JHΦ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 53.8 |
| JHΦ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 56 |
| JHΦ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 60 |
| JHΦ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 78 |
| JHΦ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 104.9 |

注：可以根据用户需要进行定制。