广环审批〔2018〕11号

广汉市环境保护局

关于广汉市佰胜建材厂

建筑模板（胶合板）生产项目

环境影响报告表的批复

广汉市佰胜建材厂：

你厂报送的《广汉市佰胜建材厂建筑模板（胶合板）生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为迁建项目，拟从广汉市小汉镇新兴村4社搬迁至向阳镇双柏村租用原综合生化厂进行建设，租用面积5200平方米。项目内容及规模为：新建生产车间和库房，依托厂区现有办公楼及相关公辅设施，成品库房，购置涂胶机、搅拌桶、预压机、热压机、刮边机、锯边机等生产设备，布设胶合板加工生产线，设计年产胶合板10万立方米。项目总投资1000万元，其中环保投资49.7万元。项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2017-510681-20-30-218798]FGQB-2118号），符合国家现行产业政策；选址根据《国有土地使用证》（广国用（2016）第68456号）和向阳镇人民政府出具的《关于广汉市佰胜建材厂入驻的函》（向府函〔2017〕58号），明确项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划。项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据《报告表》结论：项目在落实各项环保对策措施、执行“三同时”制度和确保污染物达标排放的前提下，本项目在拟选址位置建设是可行的。专家评审意见：报告提出的环保对策措施总体可行，评价结论总体可信。据此我局同意该项目按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设和生产活动。

二、在项目工程建设和运行环境管理中，你厂必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度，为确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放提供制度保障。落实环保资料规范保管和岗位环保责任，加强对管理人员和工作人员环保知识的培训及警示教育。

（二）严格执行《大气污染防治法》和《四川省灰霾污染防治实施方案》，加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废气、废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）落实锅炉烟气布袋除尘器，确保烟气经处理后由15米高排气筒达标排放；落实涂胶、排版、热压工序密闭措施、集中抽风设施及光氧催化处理装置，确保有机废气经处理后由15米高排气筒达标排放；落实锯边粉尘布袋除尘器，确保粉尘经处理后由15米高排气筒达标排放。项目以涂胶、排版、热压工段边界为起点，划定50米包络范围为卫生防护距离。

（四）确保隔油后的食堂废水和生活污水依托厂区现有废水处理设施处理后，排入市政污水管网，纳入向阳镇广兴场污水处理站处理。在废水能进入污水处理站处理前，项目不得投入生产。

（五）合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放，不扰民。

（六）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。废木料外售生物颗粒厂利用；锅炉灰渣送砖厂综合利用；脲醛树脂胶桶、涂料包装桶交原厂家回收作原始用途使用；生活垃圾由环卫部门清运处理。

（七）高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。

（八）加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。

三、该项目运营后，废水纳入雒南污水处理厂处理，其总量指标在雒南污水处理厂总量指标中调剂。

四、该报告表批准后，项目的性质、规模等发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则将依法处理。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制并依法公开验收报告，验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。违反上述法律法规将依法处理。

六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。

广汉市环境保护局

2018年1月18日