HJ-9060A型

| 深圳市惠捷自动化喷砂机械：属科研开发型公司可根据不同类型产品研发各种自动化程度较高的喷砂、除尘、除锈设备…… 瞬洁科技--集科研、设计、制造、销售于一体的现代化高科型企业 |
| --- |
| 设备配置说明如下： |
| 机器型号 | Hj-9060A型 | 环保手动型： 环保自动型： |
| 保修期限 | 除易损件外保修1年 终身维护 | 有 |
| 三包政策 | 3天内使用不满意可退货 1星期内包换 运费需用户承担 | 有 |
| 名 称 | 数据说明 | 配置情况 |
| 电源要求 | AC220v 50Hz | 用户自配 |
| 气源要求 | 排气量每分钟达到1.0立方以上【即7.5KW空压机即可】 本公司有销售不同型号、不同厂家的空压机 压缩空气必须干燥 | 用户自配 |
| 外形尺寸 | 长1030mm×宽 900mm×高 1650mm | 有 |
| 工作舱尺寸 | 长600mm×宽 900mm×高650mm | 有 |
| 最大工件 | 长500mm×宽 800mm×高 450mm | 有 |
| 最大载重量 | 50KG | 有 |
| 照明 | 采用飞利浦18W工业筒灯2盏亮度高、使用寿命长 | 有 |
| 板材 | 鞍钢2.0mm厚度的冷轧板焊接 | 有 |
| 外表颜色 | 标准型为：色、如有特殊要求用户可订购其余颜色、发货期需延迟3天 | 有 |
| 手套 | 标准型为：直径160mm×长600mm 特殊型为：直径180mm×长600mm【需另加收100元】 | 有 |
| 推车 | 尺寸：长 mm×宽 mm×高 mm | 无 |
| 转盘 | 直径： mm 承载量： KG | 无 |
| 喷砂枪 | 数量为：1把 喷嘴材质为：进口陶瓷碳化硼 属易损件使用周期约为：150-300小时 喷砂枪材质：铝合金 属易损件 使用周期约为：1500-2300小时 | 有 |
| 透视窗 | 长440mm×宽240mm视窗1处【属易损件 使用周期约为7-30天之间，需结合用户使用情况和操作工操作熟练度】 | 有 |
| 砂管 | 外直径22mm×13mm内径 属易损件 使用周期为：300-600小时 | 有 |
| 除尘器风机 | 370W |  |
| 除尘器 | 标准型为：环保布袋型 特殊型为：脉冲滤筒型【需另加收400元】如环境要求较高的企业可选择此种【大气排放可达到国家1级环保标准、非布袋除尘所能做到】 | 有 |
| 旋风分离器 | 能将没有用的磨料和可以继续使用的磨料分选开 可大大节省磨料 |  |
| 气动元件 | 均采用国内知名企业亚德客公司生产的气动元件 有可靠性高、不易漏气、使用寿命长等(惠捷喷砂机设备厂) | 有 |
| 总功率 | 约为400W |  |
| 总重量 | 约为200KG |  |
| 机 器 特 点 | 1、此机种是模具、眼镜、打火机、烟具或大型较重异型之工件所设计专用机。 2、可加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力,可加装定时加热器防止玻璃珠受潮。 3、可依客户提供工件尺寸、重量、型状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速 度，较易控制喷砂品质。可用气缸开门，方便工件进出。 4、视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。 5、本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。 6、使用砂材为：氧化铝砂（刚玉砂）,碳化矽（绿碳化矽、黑碳化矽）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、 塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等。 | 有 |
| 用 途 | 用于清理模具、皮革、玻璃、石碑的雕花、喷花加工、工件的粗糙表面，除锈、除油、去氧化皮、毛刺、亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力及所有的表面处理。 |  |
| 机器安装 | 不需要地脚螺栓、放在平整的地面即可使用 不需要专业技术人员上门安装【参照说明书即可】 | 有 |
| 保修期限 | 除易损件外保修1年 终身维护 | 有 |
| 如有意向购买喷砂机的朋友，热烈欢迎您前来咨询我们，您的满意是我们服务的宗旨。 公司名称：深圳市惠捷自动化喷砂设备有限公司 销售经理： 18875915020 Tel： 0755-28496660 地址：中国广东省深圳市惠捷自动化喷砂设备有限公司 |