【设备总况】:

MSB-11是恩派特电子垃圾破碎机最新款，此款电子垃圾破碎机可以用来破碎电脑硬盘，废旧电脑，笔记本电脑，废旧手机，录像机，VCD等等。 MS-11可以在一个小时破碎1000个废旧电脑硬盘。破碎后的硬盘大小尺寸20MM-40MM之间。

【设备部件】:

1. 破碎室
2. 刀片组
3. 西门子电机和电气系统
4. 减速机
5. 机架
可以配置磁选和分离机构。

【应用领域】:

应用于电子垃圾回收厂，国家保密局，电子制造厂，以及环保处理公司

【适用物料】:

MSB-11电子垃圾破碎机适合破碎：电脑硬盘，手机，笔记本，DVD,VCD,DVD,CD,白色家电，洗衣机，冰箱，电磁炉，等电子产品。

【工作原理】：
          本产品通过传动系统及减速器，使两个齿轮对辊剪切物料，把物料破碎成块状。

【技术参数】:

型号                          MSB-11

破碎物料                    废旧电子垃圾

破碎后物料尺寸            20mm左右的块状

料斗尺寸                    700*600mm
破碎室尺寸                 400*300mm
刀片数量                    10 pcs
刀片转数                    960rpm
产量(T/H)                  2.2 吨/小时
电机功率 (KW)            11Kw
设备尺寸(MM)             2200 x950 x 1800
设备重量 (T)               2.2T