“汽车检测与诊断”（下） 复习题

一、单向选择题（本大题共80小题 ）

1。在下列系统中，哪个系统不是汽车电子控制系统？（）

A电控燃油喷射系统B安全带C自动巡航系统D安全气囊

2。哪个故障不是汽车用的起动机励磁线圈故障。（）

A 电刷架卡滞故障B 短路故障 C 碰铁故障  D 断路故障

3。汽车用铅酸蓄电池由6个单格电池串联而成，每个单格电池的标称电压为( )。

A 1V   B 2V  C 3V  D 4V

4．在自动变速器行星齿轮变速系统中，行星齿轮变速器的换档执行机构包括换挡离合器、单向离合器和（）。

A驻车制动器B行车制动器C辅助制动器D换档制动器

5。操作驻车制动时，对于乘用车应不大于（ ）。

A 200  B 300N  C 400N  D 500N

6．不同车型的ABS故障警告灯诊断一般可在其车型的哪个资料查到（）。

A故障代码表中  B使用说明书中C维修手册中 D功能选择表中

7。如果发动机不能启动，怀疑电子点火装置有问题时，可打开发动机罩，拔出分电器中高压线，使其距离气缸体多少距离，接通点火开关，摇转曲轴，察看火花情况（）。

A 2~3mm    B 3~4mm    C 4~6mm      D 5~7mm

8。在进行分电器真空提前机构试验时，分电器转速应稳定在（ ）。

A 1000r/min   B 1100 r/min   C 1200 r/min   D 1300 r/min

9。在自动变速器液压试验中，主油路压力试验包括怠速或发动机的哪个转速时的空负荷油压试验（）。

A 1000r/min  B 1100r/min  C 1200r/min  D 1300r/min

10。在汽车自动变速器中，起换挡作用的是（ ）。

A 压力阀  B换档阀   C电磁阀  D溢流阀

11．柴油机具有的优点：热效率高、工作可靠、功率适应范围广和（）。

A功率大  B省油  C成本低  D排放污染少

12。火花塞电极间隙应用圆形规测量，其值应符合规定，一般火花塞间隙为（ ）

A  0.4~0.5 mm  B  0。5~0.6 mm   C 0.6~0.7 mm  D  0.7~0.8 mm

13。气压制动系的车轮制动器一般采用（ ）。

A鼓式制动器 B盘式制动器 C领从蹄式制动器  D双领蹄式制动器

14．汽油机电子点火系中的分电器轴与衬套正常配合间隙为（ ）。

A 0．01~0。02 mm   B  0。02~0。03 mm   C  0。02~0。04 mm   D  0。03~0。04mm

15．电子控制汽油喷射系统组成：进气系统、燃料供给系统和（）

A 控制系统  B电控燃油喷射系统   C可燃混合气混合系统  D 燃油混合系统

16．车载诊断系统提供的汽车故障诊断的信息主要包括：故障状态提示、发动机运行状态相关的技术数据和（）。

A故障码B 故障代码 C人工读码 D诊断故障码

17．在电子点火系中，检查点火信号发生器的信号转子凸齿与线圈铁芯之间间隙值时，一般使用的工具是（）。

A塞尺 B直尺 C螺丝刀 D卷尺

18．自动变速器液压自动操作系统的调压机构的作用是调节各控制油路的（）。

A油量 B压力 C流量 D流速

19．气压制动系一般由四个基本部分组成：供能装置、控制装置、驱动装置和（ ）。

A鼓式制动器  B盘式制动器  C制动器  D辅助制动器

20．电子控制系统是整个ABS的（）。

A控制单元 B控制中心 C控制系统 D控制中枢

21．汽车蓄电池的电解液密度为（）。

A 1.21~1.27g/cm3  B 1.21~1.28g/cm3  C  1.21~1.29g/cm3  D  1.21~1.30g/cm3

22．液力变矩器虽然能传递和增大发动机的转矩，但存在着变矩能力与传动效率之间的矛盾，且（）。

A变矩比小B变矩比不大C变矩比不变D变矩比较小

23．自动变速器超速档开关一般只在4个前进挡的自动变速器上使用，实际是一个（）。

A 1-2挡转换开关 B 2-3挡转换开关C 3-4挡转换开关D 4-3挡转换开关

24。气压制动系的车轮制动器一般采用（ ）。

A鼓式制动器 B盘式制动器 C领从蹄式制动器D双领蹄式制动器

25．汽车上使用的汽油喷射技术什么时候首先用于航空发动机。（）

A 20世纪30年代  B 20世纪40年代 C 20世纪50年代 D 20世纪60年代

26．常用的液压制动系统有：真空助力式液压制动系统、空气增压式液力制动系统和（）。

A全液压动力制动系统   B气顶液式制动系统   C伺服制动系统 D真空增压式液压制动系统

27．电子巡航控制系统组成：车速传感器、电子控制器、执行器和（）。

A点火开关 B巡航控制开关 C启动开关 D巡航控制开关

28．汽车悬架系统通常分为：传统被动式、半主动式和（）。

A从动式  B独立式 C主动式  D非独立式

29。柴油机喷油器的常见故障有：喷油量异常、滴漏、不喷油和（）。

A喷油过早 B喷油过晚 C喷油量失准 D喷油正时失准

30．"车载诊断系统OBD-Ⅱ"一般安装在发动机舱内和驾驶室仪表板下方，其诊断插座为（）。

A 16脚标准诊断插座 B 17脚标准诊断插座 C 18脚标准诊断插座 D 19脚标准诊断插座

31。 汽油机电子点火系的点火线圈的主要故障有：初级和次级绕组断路、短路或搭铁和（）。

A 附加电阻烧断   B附加电断路   C附加电阻短路   D附加电阻失效

32．行车制动在产生最大制动作用时的踏板力，对于乘用车应不大于（ ）

A 300N    B 400N    C 500N    D 600N

33．汽油喷射技术在20世纪多少年代开始应用于汽车发动机（）。

A 20年代  B 30年代  C 40年代  D 50年代

34。下面哪种成分不是腐蚀汽车用的铅酸蓄电池正、负极板的主要成分？

A硝酸  B醋酸  C硫酸 D有机化合物

35。自动变速器的电子控制系统的组成：输入装置、执行机构和（）。

A 电子元件  B二极管控制装置  C三极管控制装置 D电子控制单元

36。气压制动系统的供能装置和传动装置全部是（ ）。

A气压式的  B液压式的  C气液混合式的  D气电混合式的

37．汽车气压制动阀故障的主要形式有：弹簧损坏、运动部件发卡、膜片损坏变形和（）。

A阀门扭曲  B阀门有积存物粘附或关闭不严   C阀门装错   D阀门失效

38．柴油机喷油泵和下列哪个零件是供油系中最重要而且最容易发生故障的部件（）。

A化油器 B输油泵 C汽油泵 D喷油器

39．汽油机点火系使用的分电器常见故障有：分电器轴磨损松旷和（ ）。

A使气缸点火时间不准 B使气缸点火时间提前 C使气缸点火时间滞后 D使气缸点火时间不变

40．汽车装用的起动机的控制装置组成：起动继电器、点火起动开关和（）。

A电磁阀 B电磁开关 C电磁装置 D电磁继电器

41．柴油机供油系统最易发生故障的部位有：喷油泵、喷油器和（）。

A供给系统高压油路  B供给系统低压油路 C 输油泵  D供给系统油路

42．在对分电器的离心提前机构试验时，分电器的最低转速为（）。

A 50~100r/min  B 60~100r/min  C 70~100r/min  D 80~100r/min

43．防抱死制动系统主要组成：电子控制系统、执行机构和（）。

A空气流量传感器 B轮速传感器C 压力传感器 D水温传感器

44．自动变速器的失速试验时间不能过长，一般应控制在（）。

A 3s之内   B 4s之内   C 5s 之内  D 6s之内

45．液压制动中的制动效能不良的故障现象是：汽车行驶中使用制动时，产生的制动减速度小和（）。

A制动距离短  B制动方向稳定性差  C制动效能差  D制动距离长

46．在电子控制汽油喷射系统中，空气流量传感器位于（）。

A 进气管中  B 节气门上  C 空气滤清器上  D 空气滤清器与进气管之间

47．在电子控制汽油喷射系统中，喷油器的喷油截面积和喷油压力都是（）。

A不变的  B 变化的  C 恒定的  D 可调的

48。在电子控制汽油喷射系统中，进行自诊断测试时，故障码的显示方式有：数字显示、LED显示和（）。

A脉冲电压显示  B 发动机故障警告灯闪烁显示  C  阿拉伯数字显示  D  英文字母显示

49．在共轨柴油电子控制喷射系统中，在正常供油压力波形中，有系统残余压力、针阀开启压力、针阀关闭压力和（）。

A系统供油压力   B 系统最高压力  C  系统恒定压力  D 系统可调压力

50．柴油机喷油器检测内容包括：密封性检测、雾化质量及喷雾锥角检测和（）。

A 直观检测  B外形检测  C尺寸检测  D  油压检测

51．在电子控制汽油喷射系统中，对氧传感器的检测包括：外观颜色检测、电阻检测、反馈电压检测、接地检测和（）。

A输入信号波形检测  B 工作压力检测C 输出信号波形检测 D 电压检测

52．在电子控制汽油喷射系统中，氧传感器安装在（）。

A进气管上 B 排气管上C  进气道中 D 节气门上

53．在电子控制汽油喷射系统中，电动燃油泵的故障将直接影响发动机的（）。

A工作压力 B 供油压力C  供油量 D 工作性能

54．在电子控制汽油喷射系统中，喷油器的检测方法有两种：就车检查和（）。

A离车检查 B 仪器检查C 直观检查 D 手工检查

55．传统柴油机供油系统采用机械控制，主要由空气供给装置、混合气形成装置、废气排出装置和（）。

A柴油供给装置 B 燃油供给装置C 机油供给装置 D 汽油供给装置

56．在共轨柴油电子控制喷射系统中，调压阀是该系统的（）。

A 组成部件之一B 主要部件之一C 重要部件之一 D 系统部件之一

57．电子点火系常见故障主要表现为无火、缺火、火花弱和（）。

A点火过早 B 点火过晚C 点火电压低 D 点火不正时

58．电脑控制点火系中的冷却液温度传感器可反映发动机工作温度的（）。

A状态 B 大小C 数值 D 高低

59．电脑控制点火系中的电子控制部分的诊断与检测内容包括：直观诊断、利用自诊断系统诊断和（）。

A数字万用表诊断 B 解码器诊断C 仪器诊断 D 示波器诊断

60．对于电脑控制电子点火系，其点火正时分为三部分：初始点火提前角、基本点火提前角和点火提前角（）。

A校正值 B 修正值C 初始值 D 检测值

61．手动变速器基本结构包括：变速传动机构和（）。

A操作机构 B 控制机构C 传动机构 D 降速机构

62．同步器是在哪个机构基础上发展而来的（）。

A变速机构 B 结合套换挡机构C 车轮换挡机构 D 降速机构

63．在变速器操作机构中，变速杆的损坏主要是（）。

A 变形 B 腐蚀C 磨损 D 弯曲

64．在变速器操作机构中，变速叉的损坏是弯曲或扭曲及（）。

A 变形 B 腐蚀C 与结合机件配合不当 D磨损

65．液力变矩器的外壳与泵论作为一个整体固定在（）。

A 发动机曲轴上 B 变速器一轴上C 变速器壳体上 D发动机飞轮上

66．液力变矩器内充满（）

A 润滑脂 B 变速器齿轮油C自动变速器油 D机油

67．液力变矩器具有自动适应性和（）。

A 变速性能 B 变矩性能C减速性能 D增速性能

68．简单的行星齿轮机构由三个元件组成：内齿圈、行星齿轮架和（）。

A 太阳轮 B 主动轮C 从动轮 D行星齿轮

69．行星齿轮变速器的换挡执行机构包括换挡离合器、换挡制动器和（）。

A 单向离合器 B 齿轮离合器C齿轮变速器 D双向离合器

70．自动变速器的油泵通常安装在自动变速器壳体内的（）。

A 后部 B前部 C中部 D下部

71．自动变速器的自动换挡包括自动升档、自动降档和（）。

A 档位变换 B自动换挡 C档位保持 D档位互换

72．自动变速器的档位试验目的是检查自动变速器各个档位的工作情况是否（）

A 改变 B变化 C正常 D良好

73．自动变速器前进挡换档试验主要是检查变速器内自动换挡功能是否（）。

A 改变 B变化 C正常 D良好

74．自动变速器失速试验是在车速为零的状态下，测试发动机转速的（）。

A 过程 B试验 C前提 D变化

75．自动变速器控制开关中，若超速档开关出现故障会引起自动变速器（）。

A 无超速档 B无前进挡 C无倒档D无强制降档

76．为使汽车在保证安全前提下具有高速行驶能力，制动系统应满足：制动稳定性良好、操作轻便、工作可靠和（）。

A 制动距离符合要求 B制动性能良好 C制动力符合要求D制动协调时间符合要求

77．ABS可在汽车进行制动时防止车轮（）。

A 侧偏 B跑偏 C抱死D打滑

78．气压制动系统的供能装置和传动装置全部是（）。

A 油顶气式 B气顶油式 C液压式D气压式

79．轿车前轮制动器一般多采用（）。

A 鼓式B盘式 C领从蹄式D双领蹄式

80．巡航控制开关一般是杆式开关，通常安装在驾驶员易于（）的位置。

A 接近B靠近 C看得见 D接触

二、多项选择题（本大题共40个小题）

1。汽车使用的铅酸蓄电池组成：（）。

A隔板B电解液C外壳 D 正负极板组E导线

2．真空助力式液压制动系统的常见故障有：（） 。

A制动不灵B制动拖滞C制动跑偏D制动液泄漏E制动失效

3．汽油机电子点火系常见故障有：（）。

A无火B缺火 C火花弱D点火不正时E发动机不运转

4．汽车的制动装备包括：（）

A行车制动系  B驻车制动系  C第二制动系   D辅助制动系   E手制动器

5．液力式动力转向系统的常见故障有：（）。

A转向失灵 B转向迟滞 C转向沉重 D行驶方向发飘 E转向噪声严重

6．火花塞的常见故障有：（）

A积碳 B积油 C壳体生锈 D漏气和过热 E绝缘体出现裂缝

7。常用的液压制动系统有：（）

A真空增压式液压制动系统  B空气增压式液压制动系统  C气顶液制动系统  D真空助力式液压制动系统 E全液压动力系统制动系统

8．真空增压式液压制动系统的常见故障有：（）

A制动失效、B制动效能不良、C制动侧滑 D制动拖滞E 制动跑偏  。

9．在电子汽油喷射系统中，喷油器的常见故障有：（）

A滤网堵塞B喷油量异常 C喷油滴漏D不喷油E 喷油正时失准

10．电子控制液力自动变速器组成：（）

A电子控制单元、B液力变矩器、C行星齿轮变速系统 D换挡执行机构E液压自动操作系统

11．柴油机具有的优点有：（）。

A结构简单 B热效率高C工作可靠D功率适应范围广E 排放污染少

12．气压制动系统常见故障有：（）

A管路漏气 B制动效能不良 C 制动阀工作不良  D 制动突然失效  E制动拖滞

13．汽车起动机中的直流电动机主要零件有：（）。

A壳体 B线圈  C磁极  D电枢   E电刷组件

14．蓄电池常见故障有（）。

A内部短路 B极板活性物质脱落  C正极板弯曲  D极板硫化   E 壳体破裂

15．蓄电池极板硫化的主要原因有（）。

A蓄电池电解液液面过低 B极板弯曲  C极板栅腐蚀  D单体电池极性颠倒   E蓄电池长期充电不足

16．汽车用发电机组成：（）。

A定子 B转子  C导线  D整流器   E端盖

17．汽车用的交流发电机常见故障有：（）。

A端盖变形 B机械部分的轴承磨损 C电刷磨损  D硅整流二极管损坏  E电刷弹簧弹力不足

18．汽车起动系的组成：（）。

A电枢 B线圈  C起动电源  D起动机   E起动机控制电路

19．汽车起动用的直流电动机由以下几部分组成：（）。

A 壳体B磁极 C导线  D电枢   E电刷组件

20．汽车起动机励磁线圈的故障有：（）。

A与壳体相碰 B与电刷相碰 C短路  D断路   E碰鉄

21．电子控制汽油喷射系统的优点有：（）。

A耗油率低 B减少排放污染  C布置灵活方便  D低速时具有较大转矩   E具有较高的平均有效压力

22．电子控制汽油喷射系统的组成：（）。

A电控单元 B喷油器  C进气系统  D燃油供给系统   E电控燃油喷射系统

23．电子控制汽油喷射系统中的电控燃油喷射系统包括：（）。

A电枢 B电控单元  C各种传感器  D执行器   E连接线路

24．氧传感器的检测项目有：（）。

A 外观颜色检查 B电阻检测  C反馈电压检测  D接地检测   E输出信号波形检测

25．喷油器的常见故障有：（）。

A喷油量异常 B不喷油  C滴漏  D喷油正时失准   E喷孔堵塞

26．电子控制汽油机发动机怠速过高的原因有：（）。

A电路接触不良 B喷油器泄漏  C喷油泵喷油压力过高  D燃油压力调节器失效   E节气门体故障

27．电子控制汽油机发动机工作不稳定的原因有：（）。

A真空管泄漏 B燃油压力不稳定  C点火正时失准  D个别火花塞质量不稳定   E线路接触不良

28．电子控制汽油机发动机加速性能不良的原因有：（）。

A喷油泵不喷油 B真空管泄漏  C燃油滤清器工作不稳定  D喷油器工作不稳定 E连接线路断路

29．电子控制汽油机发动机不能起动或起动困难的原因有：（）。

A点火正时失准 B 燃油泵失效  C燃油压力调节器失效  D喷油器工作不稳定 E连接线路断路

30．电子控制汽油机故障码的显示方式有：（）。

A电压表显示 B警告灯闪烁显示  C数字显示  D 发光二极管显示  E脉冲电压显示

31．传统柴油机燃油供给系的燃油供给装置组成：（）

A柴油箱 B输油泵 C柴油滤清器 D喷油泵   E喷油器

32．传统柴油机燃油供给系主要组成为：（）。

A燃油供给装置 B输油泵 C空气供给装置 D喷油泵 E混合气形成装置

33．传统柴油机燃油供给系喷油器检测内容：（）。

A直观检测 B密封性检测 C 雾化质量及喷雾锥角检测 D喷油量检测   E 喷油器针阀开启压力、喷射压力和关闭压力检测

34．柴油机大量冒灰白烟、不能起动的可能原因有：（）。

A发动机温度过低 B喷油时刻过迟或过早 C 空气量不足，供油量不足 D 喷油器针阀被卡住   E 气缸压力不足

35．起动机能带动柴油机，但无发动征兆的故障原因可能是：（）。

A柴油箱开关未打开 B柴油箱无油 C柴油箱内输油管破裂 D 柴油箱至输油泵间油管堵塞   E柴油滤清器滤芯堵塞

36．柴油机功率不足的故障原因可能是：（）。

A空气滤清器堵塞 B 柴油滤清器堵塞 C 喷油泵柱塞副或出油阀磨损 D 喷油泵供油时间过早或过晚   E 配气相位不准

37．柴油发动机游车的故障现象是：（）。

A发动机转速出现有规律地忽快忽慢 B转速突然提高 C转速提不高 D 转速突然 降低   E发动机无力

38．汽车电子巡航系统的组成有：（）

A电控单元 B巡航控制开关 C车速传感器 D执行器   E电子控制器

39．汽车前悬架发生刚性碰撞的可能原因是：（）。

A钢板弹簧或螺旋弹簧产生塑性变形或损坏 B减震器、限位挡块损坏 C减震器失效  D弹性元件变形   E弹性元件折断

40．汽车转向沉重的原因可能是：（）。

A动力转向油泵传动带打滑 B 油管接头泄漏 C转向助力系统失效 D转向助力不足   E机械传动机构损坏或调整不当

三、填空题（本大题共40小题）

1．柴油机燃油供给系统组成：（）、空气供给装置、废气排出装置和（）。

2．在汽油机点火系中，分电器试验的目的，在于检查分火角（）及点火提前机械的（ ）。

3．电子点火系是在传统点火系的基础上利用（），代替 （）的触点接通和断开点火线圈的初级电路（）。

4。自动变速器档位试验的目的是检查自动变速器的（）的工作情况（）。

5．蓄电池的（）是在一定的放电电流、一定的终止电压和一定电解液温度下（）。

6。在汽车上使用最广泛的是（）铅酸（ ） 。

7。自动变速器超速档控制开关检查的目的是（）超速档（ ） 。

8．根据点火信号发生器产生点火信号原理的不同，电子点火系可分为（）、霍尔效应式和（）。

9．自动变速器的执行机构是（）。

10．汽车巡航控制系统已有多少年的历史（）。

11。汽油机电子点火系统是汽油发动机最重要的组成部分（）。

12。在汽车上使用最广泛的是起动型（）。

13。自动变速器执行机构的功用是用液压缸结合相应的离合器和（），以便得到一定的（）。

14．防抱死制动系统的电子控制系统是整个系统的（ ）。

15。自动变速器失速试验是在车速为（）的状态下，测试发动机转速的（）。

16。电脑控制点火系可分为有（）式和无分电器式（ ）。

17．液力变矩器的外壳与（）作为一个整体固定在发动机（） 。

18。自动变速器的检验分为基础检验、失速检验、（）、液压试验和（）。

19．气压制动系统常见故障现象包括：（）、制动突然失效、制动拖滞、（）。

20．自动变速器打滑的原因之一是：自动变速器油面（）。

21。蓄电池主要故障可归结为电解液不纯和极板故障（）。

22。在电控燃油喷射发动机中，电动汽油泵的（）直接影响发动机的（）。

23．电子控制液力自动变速器由电子控制单元、（）、行星齿轮变速系统等 （）。

24．汽车自动变速器的执行机构是（），一般位于变速器的 （）。

25。在电脑控制点火系中，发动机不点火的故障现象是：发动机不能（）且无任何着车迹象、（）。

26．手动变速器产生变速器异响的故障原因之一是：齿轮（）过大或（）。

27．自动变速器换挡冲击力过大的原因之一是：发动机怠速调整（）。

28．蓄电池的容量指在规定的放电条件下，完全充足电的（）所能提供的（）。

29．蓄电池的实际容量取决于在容许放电的（）内，其极板上能参与电化学反应的活性（）。

30．电解液温度低时，其粘度（），渗透能力（）。

31．我国南方气温（），应选用密度（）的电解液。

32．汽车用的交流发电机由（）、转子、整流器和（）四部分组成。

33．发电机调节器的作用就在于使发电机的输出（）值稳定（）。

34．汽车用的起动机由直流电动机、（）和（）三部分组成。

35．电子控制汽油喷射系统中任何零部件产生（），都可能使发动机不能正常（）。

36．节气门位置传感器的功用是将节气门开度的（）转变为电信号输入（）。

37．冷却液温度传感器一般安装在缸体（）或（）上。

38．氧传感器的功用是用来检测排气中的（），向（）反馈相应的电压信号。

39．通过燃油系统压力（），可以准确地判断燃油系统（）。

40．OBD-Ⅱ车载诊断系统是美国轿车普遍采用的（）技术，采用了统一的诊断模式和统一的诊断插座、相同的数据信息和（）。

四、简答下列各题（本大题共40小题）

1．电子控制汽油喷射系统由哪几部分组成？各自的功能分别是什么？

2。汽油机电子点火系中的点火线圈的主要故障有哪些？

3．自动变速器电子控制系统的作用是什么？

4。气压制动系中的制动阀的故障有哪些现象 ？

5。为了保证汽车能在安全的条件下具有高速行驶的能力，制动系统应满足哪些要求？

6．液力式动力转向系统转向沉重的原因有哪些？

7．交流发电机的常见故障有哪些？

8．什么是动力转向系统？它是如何分类的？

9．电子控制汽油喷射装置按不同的方式可分为哪几种类型？

10．电子点火系和电脑控制点火系常见故障有哪些？

11．自动变速器液压自动操作系统的组成如何？其换档控制机构的功用是什么？

12．防抱死制动系统一般由哪几部分组成？其电子控制系统组成如何？

13。自动变速器基础检验由哪些项目组成？

14．电子控制汽油喷射系统的类型有哪些？

15．汽油机电子点火系的分电器的检查内容有哪些？

16。电子控制汽油机供给系统的常见故障有哪些？

17．制动系有哪几种分类方式？

18．什么叫巡航控制系统？为什么有的轿车采用该系统？

19．汽车使用蓄电池的常见故障有哪些？

20．蓄电池极板活性物质脱落的主要原因有哪些？

21．蓄电池极板硫化的主要原因有哪些？

22．节气门位置传感器有何功用？其分类如何？其故障对发动机有何影响？

23．温度传感器常见故障有哪些？对发动机有什么影响？

24．柴油机喷油泵和喷油器要进行哪些项目检测？

25．电控柴油机故障自诊断功能有哪些？其工作原理如何？

26．什么叫电子点火系？

27．如何检查电子点火装置的故障？

28．火花塞常见的故障现象及它们的原因各有哪些？

29．如何诊断电子点火系“发动机不能起动”的故障？

30．什么是电脑控制点火系？

31．与点火系有关的传感器有哪些？

32．什么是无分电器点火系？有何特点？

33．怎样进行手动变速器轴的检查？

34．怎样进行手动变速器同步器的检查？

35．液力变矩器的功能是什么？其主要作用有哪些？

36．自动变速器输入装置包括哪些传感器和开关？

37．自动变速器中的电子控制单元的功用有哪些？

38．为什么要进行自动变速器基础检验？基础检验的项目包括哪些？

39．何谓自动变速器的失速试验？其目的是什么？

40．说出气压制动系统的常见故障部位。其常见故障现象有哪些？

五、回答下列问题（本大题共16小题）

1．如何进行变速器操纵机构的检查？

2．在电子控制汽油喷射系统中，微机系统的故障自诊断工作原理是什么？该系统的常见故障有哪些？

3．手动变速器有哪些典型故障？在手动变速器中，变速器换挡困难的故障原因有哪些？

4．在电子控制汽油喷射系统中，传感器的故障自诊断工作原理是什么？该系统的常见故障有哪些？

5．主动式空气悬架系统的工作原理是什么？

6．在电子控制汽油喷射系统故障自诊断中，如何进入故障自诊断？故障码的显示方式有哪些？如何通过故障警告灯进行发动机电控系统自诊断测试？

7。汽车ABS系统检修时，要注意哪些事项？

8．自动变速器常见故障有哪些？其“变速器打滑”的故障现象和原因各有哪些？

9．自动变速器故障检测诊断的程序及基本原则是什么？

10．在电脑控制点火系统中，“点火正时不准”的故障现象、原因各有哪些？该故障如何检测与诊断？

11．在柴油机供油系统中，与燃油供给系有关的常见故障现象有哪些？“柴油机超速”的故障原因有哪些？

12．接通起动开关但起动机不运转的故障如何诊断？

13．电子控制汽油机供油系统的常见故障有哪些？发动机工作不稳定的原因有哪些？

14．真空增压液力制动系统的常见故障有哪些？“制动完全失效”故障产生的原因有哪些？

15．如何检查真空增压液力制动系统中的制动主缸？

16．ABS一般检查包括哪些内容？

“汽车检测与诊断”（下）参考答案

一、单向选择题

1。B

2．A

3。B

4．D

5。D

6．C

7．C

8。A

9。A

10。B

11．D

12。C

13。A

14。C

15．B

16．D

17．A

18．B

19．C

20。D

21．D

22。B

23．C

24。A

25．A

26．D

27．B

28．C

29。D

30．A

31。A

32．C

33．D

34．C

35．D

36．A

37．B

38．D

39．A

40．B

41．D

42．A

43．B

44．C

45．D

46．D

47．C

48．A

49．B

50．A

51．C

52．B

53．D

54．A

55．B

56．C

57．D

58．D

59．C

60．B

61．A

63．B

63．C

64．D

65．D

66．C

67．B

68．A

69．A

70．B

71．C

72．D

73．C

74．B

75．A

76．B

77．C

78．D

79．B

80．A

二、多向选择题

1．ABCD

2．ABCDE

3．ABCD

4．ABCD

5．CDE

6．ABDE

7．ABD

8．ABDE

9．BCDE

10．ABCDE

11．BCDE

12．BDE

13．ACDE

14．ABCDE

15．ACDE

16．ABDE

17．BCDE

18．CDE

19．ABDE

20．CDE

21．ABCDE

22．CDE

23．BCDE

24．ABCDE

25．ABCD

26．ABDE

27．ABCDE

28．BCD

29．ABC

30．CDE

31．ABCDE

32．ACE

33．ABCDE

34．ABCDE

35．ABCDE

36．ABCDE

37．ACE

38．BCDE

39．ABC

40．CDE

三、填空题

1．燃料供给装置 混合气形成装置

2．均匀度 工作特性

3．半导体元件 断电器

4．各个档位 是否良好

5．额定容量 测得的

6．起动型 蓄电池

7．确认 是否正常

8．磁感应式 光电式

9．电磁阀

10．30余年

11．汽油机 之一

12．铅酸蓄电池

13． 制动器 排挡

14．控制中枢

15．零 试验

16．分电器 两种

17．泵轮 飞轮上

18．档位试验 道路试验

19．制动效能不良 单边制动

20．太低

21．两种类型

22．故障 工作性能

23．液力变矩器 组成

24．电磁阀 阀体上

25．起动 查无高压火

26  磨损 啮合不良

27．过高

28．蓄电池 电量

29．范围 物质量

30．大 下降

31．高 较低

32．定子 端盖

33．电压 不变

34．传动机构 电磁开关

35．故障 工作

36．大小 ECU

37．水道 节温器

38．氧含量ECU

39．测试 故障

40．故障自诊断 故障码及含义

四、简答下列各题

1．电子控制汽油喷射系统一般由进气系统、燃油供给系统和电控燃油喷射系统组成。

进气系统的功能是测量和控制汽油燃烧时所需的空气量；

燃油供给系统的功能是接受电控单元的指令控制，当进气门打开时，将燃油喷出，随空气进入气缸；

电控燃油喷射系统的功能是接受各种传感器采集到的信号，计算确定满足发动机运转状态需要的燃料量，并根据该需要的喷射量转化成不同电脉信号，控制喷油器的打开及延续时间长短，以控制汽油喷射时刻及延续时间长短，满足发动机不同工况对混合气的要求。

2。

（1）初级或次级绕组短路、断路或搭蛈；

（2）绝缘盖破裂漏电；

（3）附加电阻烧断。

3．将车速传感器和节气门开度传感器产生的信号输入电子控制单元，然后输入信号与事先存储在电子控制单元中的程序进行比较，并由电子控制单元向相应的若干个电磁阀发出指令，接通或切断流向换挡阀的油压，使执行机构各离合器和制动器动作得到控制，从而精确的控制换档时机和锁止离合器的工作，实现自动换档。

此外，电子控制系统还具有自诊断功能和实效安全保护功能。

4。制动阀的故障有：阀门有积存物粘附或关闭不严、各种弹簧力不符合技术条件要求或弹簧损坏、运动部件发卡、膜片损坏或变形、制动阀壳体上有裂纹或壳体变形等。

5。

（1）制动性能良好；

（2）制动稳定性良好；

（3）操作轻便；

（4）工作可靠。

6．

（1）储液罐油液高度低于规定要求；

（2）油管接头处密封不良，有泄漏；

（3）液压回路中渗入空气，油管变形、油路堵塞；；

（4）动力转向油泵传动带张紧力不足，传动带打滑；

（5）动力转向油泵内部磨损、泄漏严重，输出压力降低；

（6）油泵内调压阀失效，使输出压力过低；

（7）转向控制阀、动力油缸内部泄漏，转向齿轮机构损坏或调整不当拉杆球关节润滑不良。

7．交流发电机的常见故障有：机械部分的轴承磨损、电刷磨损、电刷弹簧力不足和电气部分的线圈断路或短路、硅整流二极管损坏等。

8．动力转向系统是利用一定的动力助力方式，帮助执行转向操作的转向总成。

按动力的不同，可分为液力式和电力式两类；根据控制机构的工作原理，可分为普通动力转向系统和电子控制动力转向系统。

9．

（1）按检测进气量的方式可分为压力型和流量型；

（2）按喷射部位可分为单点喷射和多点喷射；

（3）按喷油器的组合方式分为同时喷射、分组喷射和顺序喷射；

（4）按控制系统有无反馈可分为开环系统和闭环系统；

（5）按喷射方式可分为间歇喷射和连续喷射；

（6）按喷射控制器方式可分为机械式和电子控制式。

10．电子点火系统常见故障主要表现为：无火、缺火、火花弱和点火不正时

电脑控制点火系的主要故障有：发动机不点火、火花弱、点火正时不准、点火性能随工况变化等。

11． 液压自动操作系统由供油系统、调压机构、换挡控制机构、执行机构和辅助装置等组成。

换挡控制机构的主要功用是：根据车辆行驶的条件，如车速、油门、道路等，自动选择合适的排档，并发出信号使换挡阀动作，将主压力油接通相应的离合器或制动器油缸，并保证换挡连续可靠。

12．一般由轮速传感器、电子控制系统和执行机构三大部分组成。

电子控制系统由输入级电路、微机控制电路、输出级、故障保护控制电路等组成。

13．自动变速器油液位检查、发动机怠速检验、节气门阀拉索的检验、选档机构的检查、空档起动开关的检查、超速档控制开关检查、强制降档开关检查。

14．

（1）按检测进气量的方式可分为压力型和流量型；

（2）按喷射部位可分为单点喷射和多点喷射；

（3）按喷油器的组合方式分为同时喷射、分组喷射和顺序喷射；

（4）按控制系统有无反馈可分为开环系统和闭环系统；

（5）按喷射方式可分为间歇喷射和连续喷射；

（6）按喷射控制器方式可分为机械式和电子控制式。

15．

（1）检查分电器轴与衬套之间的间隙；

（2）检查分电器盖是否漏电；

（3）检查分火头绝缘部分是否有裂纹、积污而漏电，导电片头有无烧损、分火头套在分电器轴上端是否松旷；

（4）检查离心弹簧不得有锈蚀、变形或折断现象，否则应予更换新品；

（5）检查真空提前机构的膜片是否有漏气现象。

16．

（1）发动机工作不稳定；

（2）发动机怠速过高；

（3）发动机不能起动或起动困难；

（4）发动机加速性能不良。

17．按操作制动器的方式，可分为脚制动和手制动；按驱动装置制动能量的传输方式，可分为机械式、液压式、气压式和电磁式；同时采用两种以上的能量传输方式的制动系为组合式制动系，如气液综合式驱动装置制动系统。

18．巡航控制系统指利用电子技术对汽车行驶速度进行自动调节，从而实现以预先设定速度行驶的电子控制装置。

因为汽车在一定条件下恒速行驶，可减轻驾驶员的劳动强度；避免不必要的加速踏板人为变动，从而改善汽车的燃油经济性和排放性能。

19．蓄电池的常见故障可分为外部故障和内部故障：外部故障有壳体破裂、封口胶破裂、极桩松动或腐蚀；内部故障有极板硫化、活性物质脱落、极板短路、自行放电等。

20．充放电时，极板上的活性物质的体积、总在不断膨胀和收缩；充足电后，极板孔隙中逸出大量气泡，在极板内部形成压力，使活性物质容易脱落。电解液温度过高、温度过低、充放电电流过大等都会使脱落速度加快；蓄电池制造质量的高低、汽车行驶中的振动，电解液结冰等也是影响活性物质脱落的重要因素。

21．极板硫化的主要原因有：

（1）极板长时间充电不足或放电后充电不及时。正常放电时、极板上形成的

硫酸铅晶粒较小。导电性和还原性均较好。蓄电池长期处于放电状态时，极板郜分硫酸铅将溶解，温度越高，则溶解度越大，温度降低后则溶解度随之减小，以致出现过饱和现象。

（2）蓄电池电解液液面高度过低。电解液液面高度过低时，极板露出液面部分与空气接触而氧化，氧化部分与波动的电解液接触，便会在极板上部逐渐形成粗晶粒硫酸铅硬化层。

（3）电解液密度过高或电解液不纯，气温变化大等

22．节气门位置传感器的功用是将节气门开度的大小转变为电信号输人ECU。然后，ECU根据发动机各种工况对混合气浓度的需求控制喷油时间。

根据结构和作用不同，节气门位置传感器分为线性可变电阻型、开关型、编码型3种类型。传感器常见故障是真空管破裂和压力转换元件损坏，可能导致发动机无力、不易起动、耗油过高、发动机熄火和转速不稳定等。

23．温度传感器常见故障有接触不良和热敏元件性能变化等。会造成发动机不能起动、运转不平稳和功率下降等故障。

24．柴油机喷油泵的项目检测有：

（1）柱塞偶件检测： 密封性检测、滑动性检测

（2）出油阀检测：密封性检测、滑动性检测

柴油机喷油器的项目检测有：

（1）直观检测

（2）密封性检测

（3）雾化质量及喷雾锥角检测

（4）喷油量检测

（5）喷油器针阀开启压力、喷射压力和关闭压力检测

25．电控柴油机故障自诊断功能有：发现故障、故障分类、故障贮存、故障报警和应急处理。

以冷却液温度传感器的故障诊断为例说明故障自诊断工作原理。柴油机运行时，如果传感器电压信号多次或持续一定时间超出了规定范围，自诊断系统诊断为故障。正常工作时其输出电压应在0．1～4．8V范围内，如果输出电压低于0．IV（相当于冷却液温度高于139℃）或高于4．8V（相当于冷却液温度低于－50℃）时，系统诊断为故障信号。在“记录”故障码、显示故障（车内仪表盘上“检查发动机”灯亮）的同时，采用应急处理措施，用事先存储的代用值80℃作为冷却液温度的控制值，以防因传感器信号异度常造成控制混乱而导致汽车不能行驶。

26．电子点火系统又称为半导体点火系统或晶体管点火系统，它是在传统点点火系的基础上利用半导体元器件（如晶体管、晶闸管等）组成的电子开关电路（即点火电子组件或点火器），代替传统点火系中的断电器触点接通和断开点火线圈初级电路，而点火电子组件接通和断开点火线圈初级电路的具体时刻，则由点火信号发生器根据各气缸的点火时刻产生的点火信号来控制。

27．检查时，应首先对点火装置的有关连接导线、搭铁线、电源线及工作电压等进行检查，因这些部位的故障率远比点火信号发生器和点火电子组件的故障率要高。如连接导线、搭铁线、电源线及电源电压正常（指给点火电子组件、点火信号发生器及点火线圈等提供的电压，一般不低于6V即可正常工作），则可进一步对点火线圈、点火高压电路（包括高压线、分电器盖、分火头、火花塞等）、点火信号发生器以及点火电子组件进行检查。

28．火花塞的常见故障有积炭、积油、间隙过大，绝缘体出现裂缝、漏气和过热等。

火花塞积炭为热特性太冷，混合气过浓或润滑油过多所致。积炭将导致漏电，使点火线圈产生的高压降低，致使发动机停火或间歇断火。

火花塞积油常在长时间起动时发生，积留在电极间的油滴使火花塞的击穿电压增高，起动困难。

电极间隙过大常因电极烧蚀所致。间隙过大，火花塞击穿电压增高，使点火线圈工作在过负荷状态，高速时易断火：间隙过小则火花弱小，不能可靠点燃混合气。

绝缘体的裂缝常因温度剧变或机械冲击而引起，炭渣嵌人裂缝会使火花塞短路。

火花塞密封垫圈损坏或安装太松时可能漏气；火花塞热特性太热，会产生炽热点火导致敲缸。

29．先按喇叭或开前照灯，确定电源供电是否正常。确知电源供电正常后，再判断故障是在高压电路还是低压电路。打开发动机罩，拔出分电器中央高压线，使其距气缸体4~6mm，

接通点火开关，摇转曲轴，察看火花情况。

（1）火花强，表示低压电路和点火线圈良好，故障在分电器和火花塞高压电路中。从火花塞上端拆下高压线头，摇转曲轴对机体试火，如无火，应检查分火头、分电器盖及高压分线是否漏电；有火花时，需检查点火正时和火花塞的工作情况。

2）无火花，表明低压电路有短路、断路或点火线圈、中央高压线有故障。

30．电脑控制点火系统则在电子点火系统的基础上，利用传感器对点火有关的各种运行行参数和使用因素进行信号采集和检测，然后由点火电脑进行运算、处理后，给点火器提供最佳的点火控制信号，从而可使发动机在任何工况下都处于最佳的点火时刻和初级电路导通时间，从而更进一步改善发动机的动力性和经济性，降低排气污染。

31．主要有以下几个：曲轴转角与转速传感器、曲轴基准位置传感器、进气管负压传感器、空气流量传感器、进气温度传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、爆燃传感器、开关量输入（起动开关信号、空调开关信号、空挡开关信号）

32．无分电器点火系统取消了分电器的机械配电方式，因此完全消除了分电器的缺陷，进一步提高点火性能，降低点火能量的高压传输损失，提高点火系统的可靠性和耐久性。无分电器点火系统所采用的配电方式均为电脑控制的电子配电方式。

33．

（1）第二轴的检查 首先检查第二轴和内座圈是否有磨损或损坏；用游标卡尺测量 第二轴法兰的厚度；用外径千分尺测量轴的外径；用百分表测量轴的径向圆跳动。径向圆跳动量一般不应超过0．07mm，若超过标准值，应进行冷压校正。

（2）花键轴的检查 检查花键与齿轮键槽间在旋转方向的间隙，若间隙超过使用极限，则应予更换。

（3）各档车轮的径向间隙检查 将各档齿轮按装配要求装在轴或座圈上，用百分表测量齿轮与轴的配合间隙，应符合要求，若超过极限应进行修理或更换。

34．

（1）检查同步器是否有磨损或损坏，转动一下步器的锁环，并向内推，检查其功用。

（2）测量同步环端面与接结合齿轮端面的间隙，应符合标准要求，若间隙超过极限应更换新的同步环 。

（3）将同步环贴在极其平滑的表面上（如平板、玻璃等）进行扭曲检查。若翘曲或扭曲严重，应更换新的同步环。

35．自动变速器的功能是将发动机的转矩增大后传给行星齿轮机构，同时驱动油泵工作。

主要作用是：自动无级变矩、变速、自动离合、减震、隔振，使发动机转动平稳，过载保护和发动机制动。

36．传感器包括：节气门位置传感器、发动机转速传感器、冷却液温度传感器、变速器油温传感器、车速传感器；

开关包括：行驶方式选择开关、制动开关、空挡起动开关、超速档开关、降档开关。

37．电控单元的功用有：换挡正时控制、超速行驶的控制、锁止正时控制、蓄能器减震背压控制、发动机转矩控制、自诊断功能、失效防护控制等。

38．对自动变速器进行基础检验，即可以解决一些因维护不当引起的故障，还可以大致判断出故障的技术状况，为进一步的故障诊断提供有用的信息。

39．自动变速器的失速试验是在车速为零的状态下，测试发动机转速的试验。

失速试验的目的是通过测取选档手柄置于位或位时的失速转速，检查自动变速器和发动机的整体性能。

40．气压制动系统故障多是制动管路接头不严密或管子破裂、扭曲、凹瘪、积碳堵塞或制动器软管老化、通气不畅等。

气压制动的常见故障现象包括：制动效能不良、制动突然失效、制动拖滞、单边制动（制动跑偏）等。

五、回答下列问题

1．操纵机构的检查主要是变速杆、变速叉及变速叉轴等，其主要损坏形式是磨损和弯曲变形。

变速杆的损坏主要是磨损，检查变速杆下端球节的磨损量及与拨叉槽的配合间隙，若超过标准要求应进行修复或更换。

变速叉主要是磨损和弯曲或扭曲，当其下端工作面磨损超过0。50mm，或与同步套的配合间隙超过极限时，应进行修复或更换。拨叉的端面应与叉轴的轴线互相垂直，如弯曲或扭曲应进行校正。

变速叉轴的主要损坏是叉轴弯曲、磨损、定位凹槽和互锁销凹槽磨损。当叉轴弯曲超过0．10mm、磨损超过0．15mm，或配合间隙超过0．25mm时，应进行修复或更换新件。

定位球、互锁销磨损严重应更换，定位弹簧变软或折断应更换新弹簧。

2．微机系统的故障自诊断工作原理是：在电控系统工作时，ECU的输入、输出电压信号是在规定范围内变化的，如果某一个电压信号超出规定范围，ECU就判断该电路信号出现故障，并把这一故障以故障码的形式存入微机的存储器中。当发生故障后，为了使汽车保持一定运行能力，ECU系统立即起动存储器中备用的应急固有信号，保证发动机可继续运转。

（6分）

该系统的常见故障有：

（1）发动机工作不稳定；（1分）

（2）发动机怠速过高；（1分）

（3）发动机不能起动或起动困难；（1分）

（4）发动机加速性能不良。（1分）

3．手动变速器的典型故障有：变速器脱档、变速器乱档、变速器换挡困难、变速器异响和变速器漏油等。（4分）

变速器换挡困难的原因有：

（1）远距离操纵机构不良；（1分）

（2）拨叉弯曲、固定螺钉松脱、拨叉下端磨损严重，换挡杆头部、导块凹槽磨损过量；（1分）

（3）拨叉轴弯曲变形；（1分）

（4）变速器自锁装置失效；（1分）

（5）装用同步器的变速器，接合套和花键毂不良，弹簧弹力不足；（1分）

（6）严寒地区冬季，使用齿轮油牌号不正确，产生凝固。（1分）

4。传感器的故障自诊断工作原理是：发动机在运转过程中，若某一个传感器除了故障，其输出信号就超出了规定范围。如发动机的冷却液温度传感器，其工作范围设定在-30~120度。正常工作时，输出的信号电压为0.3~4.7V。若ECU接收到的信号电压超出这一规定范围时，就判定冷却液温度传感器有故障。ECU立即输出控制信号，使"发动机故障指示灯"点亮。

（6分）

该系统的常见故障有：

（1）发动机工作不稳定；（1分）

（2）发动机怠速过高；（1分）

（3）发动机不能起动或起动困难；（1分）

（4）发动机加速性能不良。（1分）

5。主动式空气悬架系统工作时，直流电动机驱动空气压缩机产生压缩空气。高度控制阀及排气阀根据控制微机发出的指令，通过阀的开闭改变空气悬架主气室的充其量，以改变车身的高度。需增高时，高度控制阀打开，向主气室供给压缩空气；需降低时，高度控制阀与排气阀同时打开，主气室的压缩空气排入大气。调压阀使空气压缩机输出的压缩空气压力保持稳定。干燥剂可吸收压缩空气中的水分。（5分）

控制微机根据各个传感器输人的信号，经分析、处理后向悬架发出指令，悬架据此并通过步进电机转动等方式，改变刚度、阻尼系数和车身高度，使车辆在行驶过程中保持良好的操纵稳定性和行驶平顺性，并把车身的振动响应控制在许可程度内。（5分）

6．进行故障自诊断的步骤是：

(1)用跨接线进入。用该线连接诊断插座有关插孔，通过驾驶室组合仪表板上发动机故障指示灯或LED的闪烁，读取故障码。

（2）转动ECU控制装置上的"诊断开关"进入。

（3）用点火开关ON→OFF→ON→OFF→ON循环动作的方法进入。

用故障码、故障诊断仪、扫描仪、示波器、专用检测仪等仪器进入故障自诊断系统并读取故障码。

故障码的显示方式有：数字显示、LED显示和脉冲电压显示。

在正常情况下，打开点火开关时，警告灯发亮，稍后熄灭，说明发动机电控系统无故障。发动机发生故障时，警告灯闪烁，告知驾驶员。检修人员可调出故障码，根据故障码的内容，诊断、排除故障。

7。

（1）ABS与常规制动系统是不可分割的；

（2）由于ABS的控制装置对电压、静电非常敏感，因此在点火开关处于接通位置时不要拔ABS线路的插接器；

（3）在对ABS进行作业之前，应先给系统卸压，并切断ABS微机的电源；

（4）在对ABS进行作业时，应视情况将ABS的ECU从车上拆下来，以防止ECU因高温损坏；

（5）要注意保护传感器；

（6）ABS的电气故障大多数并不是电气元件失效，而是连接不良或脏污所致，因而应特别注意各插接件的连接可靠无误；

（7）更换轮胎时，应尽量选用汽车生产厂家推荐的轮胎；

（8）在大多数ABS中的车轮速度传感器、电子控制装置和压力调节器都是不可修复的。若发生损坏，一般要选用本车型高质量的正宗配件，以确保维修质量。

（9）对制动系统进行维修后，或者使用中感到制动踏板变软时，应对制动系统中的空气进行排除。

8．自动变速器的常见故障有：汽车不能行驶、自动变速器打滑、换挡冲击、升挡过迟、不能升档、频繁跳档、不能强制降档、挂档后发动机易怠速熄火、无超速档、无前进档、无锁止、无倒档和自动变速器异响等。

“变速器打滑”时的故障现象：变速器打滑时驱动无力，具体表现为：汽车起步时，踩下加速踏板，发动机的转速很快升高，但车速升高缓慢；行驶中，踩加速踏板加速时，发动机转速不能与车速同步提高；汽车在平坦道路上行驶时基本正常，但上坡无力，且发动机转速异常高。

“变速器打滑”时的故障原因：

（l） 自动变速器油面太低；

（2）自动变速器油面太高，运转中被行星齿轮机构剧烈搅动后产生大量气泡；

（3）离合器或制动器摩擦片、制动带磨损过甚或烧焦；

（4）油泵磨损过度或主油路泄漏，造成供油压力过低；

（5）单向离合器打滑。

（6）离合器或制动器活塞密封圈损坏，导致漏油。

9．故障诊断与检测程序：

初步检查→故障码检查→手动换档试验→机械系统试验→液压系统试验→电控系统试验→查对常见故障→进行故障原因分析与排除。

故障诊断的原则：

（1）应首先了解故障发生的过程 。

（2）应分清引起故障的部位。

（3）坚持先简后难，逐步深入的原则。

（4）充分利用自动变速器各检验项目。

（5）充分利用微机控制自动变速器的故障自诊断功能。

（6）认真查阅技术资料

10．点火正时不准的故障现象：发动机不易起动，怠速不稳；发动机动力不足，水温偏高；发动机易爆燃等。

可能的故障原因：初始点火提前角调整不当；点火基准传感器和曲轴转角与转速传感器不良或安装位置不正确。

检测与诊断：应首先检查初始点火提前角按规定予以调整。影响发动机点火正时失准的主要部件是发动机点火基准传感器和曲轴转角与转速传感器，因此应特别检查信号转子是否有变形、歪斜，信号采集与输出部分安装有无不当，装置间隙是否合适等。

对于点火提前角控制系统故障，若故障灯已点亮，应先用本车的故障自诊断操作程序，调出故障码，再根据故障码的含义，排除其故障。重点应检查发动机冷却液温度传感器、爆燃传感器。另外，进气管压力传感器、空气流量传感器、节气门位置传感器等不良时也会造成点火正时不准。

11．常见故障现象有：发动机不能起动或起动困难、发动机功率不足、发动机运转异常、发动机排出的烟色异常、发动机工作粗暴、发动机运转中熄火、混合气过浓造成耗油量过大和混合气过稀等。

柴油机超速的原因：

（1）油门拉索或供油调节齿杆卡滞；

（2）油量调节齿杆脱落；

（3）调速器杠杆或销子脱落、飞块销轴断裂、飞块甩脱、飞块压力轴承损坏、调速器弹簧折断或弹力下降等。

（4）喷油泵柱塞弹簧折断或柱塞卡在高速位置、柱塞的油量调整齿圈固定螺钉松动使柱塞失去控制等。

（5）因某种原因使飞块难以甩开或飞球座沿支架滑动时，阻力增加。

12．接通起动开关但不运转时，首先应检查蓄电池和导线特别是蓄电池搭铁电缆和火线电缆的连接情况，然后检查起动机和开关。

（1） 接通喇叭或前照灯，若灯光不亮或喇叭不响，说明蓄电池或电源线路有故障；若喇叭响或灯光亮，说明蓄电池充电充足，故障出在电动机、电磁开关、起动机继电器或控制线路。若点火钥匙转至起动位置后，电磁吸铁开关内无任何声响，一般为启动继电器触点烧蚀。

（2）接通起动机“30”端子与“C”端子。若起动机不转，说明电动机有故障；如起动机空转正常，则说明电磁开关、起动继电器或控制线路出现故障。

（3）在起动时电磁吸鉄开关内有响声而起动机不运转，可跨接起动继电器“蓄电池”端子和“起动机”端子（时间不超过5s），若起动机不运转，说明电磁开关或起动继电器至电磁开关“50”端子之间的线路存在故障；若运转正常，则说明起动继电器、点火开关或其线路存在故障，一般为主接触盘或其触点烧浊。

起动时，若电磁吸铁开关内有较强的“哒、哒……”声，但起动机不运转，经常为电磁开关保持线路断路所致。

13．电子控制汽油机供油系统常见故障有：发动机工作不稳定、发动机怠速过高、发动机不能起动或起动困难和发动机加速性能不良等。

发动机工作不稳定－般是真空管渗漏、点火正时失准、个别火花塞质量不稳定及燃油压力不稳定、线路接触不良、进气压力传感器（或空气流量传感器）失效和喷油器故障等造成的。

14．真空增压液力制动系统的常见故障有制动失效、制动效能不良、制动拖滞和制动跑偏等

制动完全失效产生的原因有：

（1）储液罐内无制动液或制动液储量严重不足。

（2）制动主缸严重磨损或其皮碗、制动轮缸皮碗损坏，或紧急制动时将制动皮碗踩翻。

（3）制动管路破裂或接头严重漏油。

（4）制动主缸推杆连接销脱落。

15．在检查制动主缸之前，先用制动液或酒精进行清洗，但不允许使用溶剂或汽油清洗，以免损坏橡胶制品零件。

（1）制动主缸缸体与活塞的检查 检查缸体与活塞有无磨损、刮伤、锈蚀等，存在上述

缺陷应予更换；缸体与活塞的配合间隙超过极限值时也应更换。泵的补偿孔和回油孔若有堵塞，可用压缩空气吹通。

（2）活塞回位弹簧的检查 弹簧过软、变形、折断时应更换。

（3）橡胶件及其他零件的检查 活塞、皮碗、进出油阀等橡胶件的配合面磨损、开裂、膨胀等，应予更换。其他零件若有损坏、变形时，同时更换

16．当防抱死制动系统彬现故障时，系统的故障指示灯亮，应首先进行一般性的

的检查，其检查内容有：

（1）检查制动液面是否在规定的范围之内。

（2）检查所有继电器、熔丝是否完好，插接是否牢固。

（3）检查电子控制装置导线的插头、插座是否连接良好，有无损坏，搭铁是否良好。

（4）蓄电池容量和电压是否符合规定，连接是否牢固。

（5）电控单元、车轮速度传感器、电磁阀体、制动液面制动指示灯开关导线传统、插座和导线的连接是否良好。

（6）检查车轮速度传感器传感头与齿圈间隙是否符合规定，传感头有无脏污。

（7）驻车制动是否完全释放。