建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：南京百代星桥家具有限公司家具生产项目

建设单位（盖章）：南京百代星桥家具有限公司

编制日期：2019年2月

江苏省环境保护厅制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京百代星桥家具有限公司家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京百代星桥家具有限公司 |
| 法人代表 | 邓细文 | 联系人 | 邓细文 |
| 通讯地址 | 南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号 |
| 联系电话 | 13914767327 | 传真 | / | 邮政编码 | 211100 |
| 建设地点 | 南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号 |
| 审批部门 | 南京市江宁区行政审批局 | 备案证号 | 江宁审批投备【2018】195号 |
| 建设性质 | √新建 □扩建 □技术改造 | 行业类别及代码 | C2110木质家具制造 |
| 建筑面积 (平方米) | 5400 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 37.1 | 环保投资占总投资比例 | 1.86% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期建成日期 | 2019年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料、用量见表1-1；主要生产设备及数量见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 600 | 燃油 | / |
| 电（万千瓦时/年） | 5 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向： 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水（480t/a）经化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入江宁滨江污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表1中一级 A 标准后排入江宁河，最终汇入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 一、主要原辅材料及主要设备： 本项目主要原辅材料消耗详见下表1-1，主要原辅材料的理化特性见表1-2，主要设备见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料清单 序号 名称 主要组分、规格 年消耗量 来源 1 板材 三聚氢胺板 5300m3 外购 2 封边条 / 50万米 外购 3 五金件 / 10万套 外购 4 热熔胶 EVA基料热熔胶，25kg/袋 30袋 外购 5 封箱带、泡沫棉、包装纸箱 / 若干 外购 表1-2 原辅材料理化性质 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 热熔胶 白色呈微黄色粒状或棒状。是一种不需溶剂、 不含水分的100%固体可熔性聚合物，它在常 温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流 动，且有一定粘性的液体。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。熔点：70-84℃；粘度：45000-75000（180℃）。相对硬度：70-80%；固化速度：8-12 秒。 不燃 无毒 表1-3 主要生产设备 序号 名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 电子开料锯 HPP-160 2 外购 2 全自动封边机 SYS-355/FBG-436 3 外购 3 六排钻 ML7621B1 1 外购 4 三排钻 MZB73 2 外购 5 雕刻机 DL-1525 2 外购 6 重力压机 HH-228 4 外购 7 叉车 F035 1 外购 8 推台锯 / 1 外购 二、项目由来 为适应市场需求，南京百代星桥家具有限公司拟投资2000万元租赁南京一飞装饰工程有限公司位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号的空闲3#生产厂房（约5400m2）建设南京百代星桥家具有限公司家具生产项目。项目建成后将具备年产文件柜2万套、班台1万套、员工位2万套、床1万套的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订，2015 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 修订版，2016 年 9 月 1 日起施行）以及《建设项目环境保护管理条例》（2018修订版）中的有关规定和要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十、家具制造业”、“27、家具制造（其他）”项，因此建设项目应编制环境影响评价报告表。据此，南京百代星桥家具有限公司委托我公司编制南京百代星桥家具有限公司家具生产项目环境影响报告表。接受委托后，我公司立即安排有关环评人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表。 三、项目概况 项目名称：南京百代星桥家具有限公司家具生产项目 项目性质：新建 建设地点：南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号 投资总额：2000万元 职工人数及工作制度：本项目职工定员20人，单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天，提供住宿、不提供餐饮。 建设内容及规模：南京百代星桥家具有限公司拟投资2000万元租赁南京一飞装饰工程有限公司位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号的空闲3#生产厂房（约5400m2）建设南京百代星桥家具有限公司家具生产项目。项目建成后将具备年产文件柜2万套、班台1万套、员工位2万套、床1万套的生产能力。 产品方案 表1-4 产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（件/年） 年运行时数 家具生产线2条 文件柜 2万套 300天，单班制， 每班8h，2400 h 班台 1万套 员工位 2万套 床 1万套 五、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。因此，本项目符合当前国家的产业政策要求。 六、相关规划相符性 1、用地规划相符性 根据不动产权证（苏（2016）宁江不动产权第0021100号），项目所在地的土地用途为工业用地。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 2、生态规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），距离最近的生态红线区域为长江（江宁区）重要湿地生态红线管控区，位于本项目的西北侧约2400m处，不在江苏省和南京市生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图4。 与太湖流域管理条例的相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改<江苏省太湖水污染防治条例>的决定》，江苏省人大常委会公告2012年第113号，2012年1月12日），项目所在地属于太湖流域三级保护区。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第 604 号）及《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： 第二条：本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳县、溧水县行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。 第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条：太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。…… 本项目不产生生产废水，产生的生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入江宁滨江污水处理厂集中处理；项目产生的固废均得到妥善处置。因此，本项目不属于上述禁止建设的内容，为允许类项目。因此，本项目符合太湖流域管理条例的相关内容。 4、与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），距离最近的生态红线区域为长江（江宁区）重要湿地生态红线管控区，位于本项目的西北侧约2400m处，不在江苏省和南京市生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据2017年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，约600t/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约5万kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号，对照江宁区环境准入负面清单，本项目属于木质家具制造业，不属于其中禁止的燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 七、项目地理位置及周边概况 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号，北侧为惠森家具有限公司，南侧为NARI电池更换设备制造中心，西侧为地秀路、隔路为南京佳捷生物科技有限公司，东侧为南京帮宁新型材料有限公司。项目周边概况见附图2。 本项目建筑面积为5400m2，共四层，一楼为生产车间；二楼为仓库；三楼为宿舍；四楼为办公室。厂区具体平面布置情况见附图3。 八、建设项目公用及辅助工程 1、给水： 本项目自来水用量为600t/a，由市政自来水管网供给。 2、排水： 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水（480t/a）经化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入江宁滨江污水处理厂集中处理，达标尾水排入江宁河，最终汇入长江。 3、供电： 本项目用电量5万度/年，来自市政电网。 九、职工人数及工作制度 本项目职工定员20人，单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天，提供住宿、不提供餐饮。 十、项目组成及工程规模 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号，建筑面积为5400m2，具体建设内容如下表所示。 表1-5 建设内容一览表 名称 建设项目 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 1间，位于1楼，约3880m2 在租赁厂房内改造 储运工程 仓库 位于2楼，约900m2 辅助工程 宿舍 位于3楼，约500m2 办公室 位于4楼，约220m2 公用 工程 给水 600t/a 由城市供水管网供给 排水 生活污水（480t/a）经化粪池预处理预处理 接管江宁滨江污水处理厂集中处理 供电 5万千瓦时/年 由区域供电电网供给 环保 工程 废水 化粪池 1座，5m3 依托租赁 废气 布袋除尘器+15m高排气筒 风机风量25000m3/h 新建 固废 办公生活垃圾 垃圾桶若干 安全暂存 一般固废堆场 1间，位于厂区内，约10m2 噪声 选用低噪声设备、减振底座、建筑隔声 降噪量20dB（A） 噪声达标 十一、环保投资 本项目环保投资37.1万元，占总投资的1.86%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-6 建设项目环保投资情况一览表 项目 环保设施名称 投资 （万元） 环保效果 进度 废水 雨、污水接管口 依托租赁 排污口规范化 与主体工程同时施工、同时建设、同时投入使用 雨、污水管线 达标接管至江宁滨江污水处理厂 化粪池 废气 布袋除尘器+15m高排气筒 15 达标排放 噪声 低噪声设备选取、基础减振、距离衰减 20 噪声达标 固废 办公生活垃圾收纳桶 0.1 安全暂存，零排放 一般固废堆场，1间10m2 2 合计 37.1 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目入驻前为南京一飞装饰工程有限公司的空闲厂房，因此无原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、自然环境概况 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬 31°14″～32°37″，东经 118°22″～119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 江宁区位于长江下游南岸，介于北纬30°38´～32°13´，东经118°31´～119°04´之间，东西宽33公里，南北长57公里，总面积1572.96平方公里。东与句容市接壤，东南与溧水县毗连，南与安徽省当涂县衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县以及南京市浦口区隔江相望。 2、气候气象 江宁区属北亚热带季风气候区，气候温和，年平均气温15.7℃；无霜期长，平均无霜期为224天；雨水充沛，年平均降水量为1072.9毫米。雨热同季，天气的变化比较复杂，常出现春秋季低温冷害、雨涝、台风、寒潮、干旱、冰雹、雷雨大风等灾害性天气。年极端最低气温-13.3℃，年极端最高气温为40.4℃。 水文特征 江宁区境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉江宁区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 江宁西北部濒临长江，境内河水多数为西北流向，入长江。河流分为3个小水系。第一，青龙山、汤山以北，牛首山、天台山以西，分别为便民河、九乡河、七乡河、板桥河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系。第二，介于青龙山、汤山、牛首山、天台山、横山之间的，为秦淮河水系，向西北经秦淮河入长江。第三，天台山、横山诸山以南，包括原小丹阳部分地区，水流为东南流向，流入石臼湖，即石臼湖水系。 4、地形地貌地质 江宁区为宁镇扬丘陵山地的一部分，地貌自南向北明显可以分为三带：一是西南部低山丘陵；二是中部的黄土岗地和少数低山突起的平原；三是东北部低山丘陵。南北低山丘陵对中部有明显的倾斜，地势南北高而中间低，地势开阔，山川秀丽，形同“马鞍”。市区内多山，但山势一般不高，山体高度都在海拔400米以下（下文所有涉及高程的都指海拔高），属典型的丘陵、平原地貌。常态地形有低山丘陵、岗地、平原等，众多河流、水库散步其间。 5、生态环境 植物资源：江宁区植物种类繁多，植物资源丰富，据统计，全区有高等植物143 科，1400 余种，属国家重点保护的珍、稀、危植物有 3 种。 动物资源：江宁区的动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。据不完全统计，全区脊椎动物有290 余种。鱼类主要有鲢鱼、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、刀鱼、鳝等。另外还有蜜蜂、蜻蜓等多种昆虫及多种多样农业和林业的益虫和害虫。受国家重点保护的珍稀野生动物中主要有中华虎凤蝶、白鹭。 矿产资源：江宁区地质上分为东北区和西南区。东北区是铜钼为主的有色金属成矿区，岩体铜、钼、铅、锌、银等含量较高，主要有伏牛山铜矿、安基山铜矿等中型矿床。另外非金属矿藏和地热资源也占有重要地位，已开采利用的有石膏矿、石灰石矿等；西南区铁矿资源丰富，分布广泛，类型较多，大中小型铁矿有凤凰山铁矿、吉山铁矿、殷巷铁矿、卧儿岗铁矿等，此外还有锰、铜及其它金属、非金属矿或矿化点。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域概况 江宁区位于江苏省西南部，面积1573平方千米。江宁摆脱蛮荒始于西周，古有金陵、建邺、建康、白下等数十种名称。在历经二千余年沧桑之后，江宁作为大都市南京的新市区，以它特有的崭新容颜展现在长江之滨、雄屹于世界之东方。全区土地总面积1600平方公里，全区现有10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。下辖地区：东山街道、汤山街道、江宁街道、禄口街道、麒麟街道、横溪街道、湖熟街道、谷里街道、淳化街道、秣陵街道。 2、区位优势 江宁位于长江三角洲经济发达地区，从东西南三面环抱南京主城，距离市中心仅7公里。处于国家、省为南京构筑的大交通网络枢纽地位，全区已形成了快速立体交通网络。 3、文化及发展 江宁地处六朝古都南京，从五代杨吴时代起，江宁、上元两区同城而冶，一直到清末。南唐、明代初期、太平天国、中华民国都在今南京城建都，实际上是在江宁、上元的地域中。今天的江宁区可以说是“六代豪华”之地，“十朝京畿”要地。江宁又处在秦淮新河、长江交汇处。特定的历史和自然条件在这块山川秀丽而富饶的土地上，留下了众多的风景名胜、文物古迹。 4、风景名胜 江宁有着秀丽的山川，众多的名胜，丰富、璀灿的文化遗产。说山，汤山、孔山、青龙山、横山以及云台、天宝、白头诸山，岗岭绵绵，林木森森；牛首、祖堂、方山等，更是山秀景幽、自古闻名。说水，古老的涂淮河上承溧水、句容主源，下经南京入江。说到古迹名胜、文化遗产，六代繁华、朱明鼎盛，都在这里留下了许多宝贵的遗迹和动人的畲族。 江宁的山川形胜，曾引得历代诗人文士泼墨挥毫，发于题咏，传诸后世。“绿水向雁门，黄云蔽龙山”是“诗仙”李白的隽语；“谢公含，世去值艰难”，则是宋代大诗人苏轼在东山的慨叹。唐代七绝圣手王昌龄、清代性灵派大诗人袁枚等等，都曾在江宁写下大量诗篇，寄托着他们对这片土地的热爱与怀念。 5、社会经济结构 得益于持续推进的早转型、快升级，江宁区预计全区2016年完成地区生产总值1670亿元、增长9.5%，一般公共预算收入210亿元、增长9.5%、稳居全省第三。 面对经济下行压力，江宁区立足自身实际，近年来强力实施转型升级、创新驱动战略，尤其是2016年以来，全区扎实稳增长、调结构、促改革、惠民生，力保经济平稳运行、稳中有进，实现“十三五”良好开局。 从统计分析情况看，江宁区经济发展呈现质效双增特点：转型升级进入质变期，汽车产业实现产值1300亿元，智能电网形成比较健全的产业链，高新技术产业产值占规上工业比重达64.7%、列全省第一；服务业增加值占GDP比重提高到43.3%；现代农业发展水平全市第一、全省第三。 创新驱动战略2016年迎来收获季。目前江宁高层次人才创业、产学研协同创新、科技孵化和关键技术攻关取得重要进展，全社会研发投入占GDP比重达3.5%以上、高于全省0.9个百分点，发明专利授权量超过1500件、“双自”上市企业总数达到54家，均居全市首位。 在江宁区210亿元的一般公共预算收入中，税收占比达89.4%，高于全省、全市和苏南地区平均水平，总量继续保持全省区县第三，占全市份额达18.3%。 一般公共预算收入持续增长，首先带动江宁城乡居民增收。数据显示，该区城乡居民人均可支配收入分别达到48530元、21770元，分别增长8.5%和8.8%，全区20%的低收入农户实现脱贫。民生实事投入继续保持增长，2016年江宁一般公共预算支出180亿元，同口径增长6.2%，全年投入民生资金127亿元，占全部预算支出的七成以上。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据2017年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类。全市建成区空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点；其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染 15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3，主要是由于汽车尾气的排放。 2、地面水环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为3类区。根据南京市环境保护局发布的2017年南京环境噪声，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目的环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境 要素 保护目标 名称 方位 距离(m) 规模 保护级别 环境 空气 厂界外300m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 地表水 江宁河 E 3600 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-93 ） 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态环境 长江（江宁区）重要湿地 NW 2400 一级管控区：22.41km2； 二级管控区：33.3km2； 湿地生态系统保护

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体为江宁河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。具体标准见详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/LpH为无量纲） 序号 污染物 Ⅳ类 1 pH 6～9 2 COD ≤30 3 SS* ≤60 4 NH3-N ≤1.5 5 TP ≤0.3 *SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL63-94) 3、声环境质量标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发〔2014〕34号）可知，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 评价标准 昼间 夜间 标准来源 3类标准 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目产生的废水主要为生活污水，接管废水的COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1中A级标准），排入江宁滨江污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江宁河。具体取值见表4-4。 表4-4 废水排放标准 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级 NH3-N 45 TP 8 尾水排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表1一级A标准 COD 50 NH3-N 5（8） TP 0.5 SS 10 2、废气 本项目生产过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准；封边产生的有机废气经车间通风后无组织排放，参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 表4-5 污染物排放标准 污染物 最高容许排放浓度 (mg/m3) 无组织排放监控浓度数值（mg/m3） 最高允许排放速率(kg/h) 排气筒高度(m) 二级* 颗粒物 120 1.0 15 1.75 VOCs 50 2.0 - - *排气筒高度应高于周围200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周围200m半径范围的建筑物最高为12m，但由于无法满足该要求，因此本项目排放速率严格50%执行。 3、噪声 本项目营运期噪声排放边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求，具体指标见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008） 4、固废 本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量指标见表4-10。 表4-10 污染物排放总量表（t/a） 类 别 污染物 名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 接管量（t/a） 最终排放量（t/a） 废气 颗粒物（有组织） 0.648 0.64152 - 0.00648 颗粒物（无组织） 0.072 0 - 0.072 VOCs（无组织） 0.00075 0 - 0.00075 废 水 生活污水 废水量 480 0 480 480 COD 0.192 0.024 0.168 0.024 SS 0.144 0.024 0.12 0.0048 NH3-N 0.012 0 0.012 0.0024 TP 0.00192 0 0.00192 0.00024 固废 收集的粉尘 0.64152 0.64152 - 0 边角料 5.64 5.64 - 0 废包材 2 2 - 0 生活垃圾 3 3 - 0 本项目有组织排放的颗粒物约0.00648t/a，需向江宁区环保局申请总量，在江宁区平衡。 本项目废水排放量480t/a，废水总量控制因子：COD（0.024/a）、NH3-N（0.0024t/a）；考核因子：SS（0.0048t/a）、TP（0.00024t/a）。本项目废水污染物排放总量在江宁滨江污水处理厂内平衡，无需单独申请总量。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 建设项目租用已建成的房屋进行建设，施工期主要为设备进场及设备调试，施工期较短，工程量小，对周围环境的影响较小，因此不作具体分析。 二、营运期工程分析 （一）营运期生产工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： 裁板：根据不同产品需求，将外购的板材通过电子裁板锯裁剪成订单产品各组件所需的尺寸。一部分加厚板材需通过压力机压薄后再进行裁板。此过程将产生粉尘（G1）、噪声（N1）和边角料（S1）。 封边：对裁好的组件的裸露边角进行封边处理，以保护板材并增加美观度。全自动封边机采用电加热系统，板材与封边条通过热熔胶进行加温封边，粘合温度大约120℃。本工序产生噪声（N2）和少量有机废气（G2）。 排孔：按设计要求在各需要连接处进行机械钻孔。本工序产生噪声（N3）、边角料（S2）和粉尘（G3）。 雕刻：部分组件需要进行雕刻花型，此工序用雕刻机完成作业，会产生噪声（N4）、边角料（S3）和粉尘（G4）。 组装：将加工好的组件用五金件等配件进行人工组装。 包装入库：按包装要求用泡沫棉、封箱胶带和包装纸箱将成品进行包装，入库后待销售。本工序产生废包材（S4）。 （二）主要污染工序 1、废气 （1）粉尘 本项目裁板、排孔、雕刻等工序会产生粉尘，以颗粒物计。类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“2011锯材加工业”的粉尘产污系数（0.15kg/m3-产品）计算。根据建设单位提供的资料，本项目板材的年用量为5300m3，利用率约90%，则产品的年产量约4770m3。综上，本项目的粉尘产生量为0.72t/a，经集气风机收集进入布袋除尘器进行处理。收集效率约90%，除尘效率约99%，风机风量约25000m3/h。因此，本项目有组织排放的粉尘量约0.00648t/a，排放浓度为0.108mg/m3。布袋除尘器收集的粉尘量0.64152t/a。未捕集到的粉尘在车间以无组织形式排放，无组织排放的粉尘约0.072t/a。 （2）有机废气 本项目封边采用EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚树脂）基料热熔胶，是一种不含溶剂、不含水分的100%固体可熔性聚合物，施胶温度通过电加热，控制温度约 100~120℃，将热熔胶融化用于施胶。根据EVA理化特性，其为高分子化合物，具有较高的化学稳定性，沸点在170℃以上，分解温度＞230℃，且热熔胶不含有机溶剂，施胶加热过程中其加热温度（100~120℃）未达到EVA沸点及分解温度， 不能使其完全裂解，但会有一小部分能量较高的分子达到了键断裂的活化能，进而分解产生微量的烷烃、烯烃类废气，污染物以VOCs计。类比同类型项目（《睢宁花葵家具有限公司年产6000套家具项目》），其产生量约占原料使用量0.1%，本项目热熔胶用量0.75t/a，则封边产生 VOCs 0.00075t/a，产生量极少且不易收集，因此该部分有机废气经车间通风后无组织排放。 建设项目有组织废气污染物产生情况见表5-1，无组织废气污染物产生情况见表5-2。 表5-1 有组织废气污染物产生情况表 污染源 名称 排气量 m3/h 污染物名称 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 高度 m 内径 m 温度 ℃ 排气筒 25000 颗粒物 10.8 0.27 0.648 中央集尘器+布袋除尘+15m排气筒 99 0.108 0.0027 0.00648 15 1 25 间断 表5-2 无组织废气污染物产生情况表 编号 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 污染物排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 1 裁板、钻孔、雕刻 颗粒物 0.072 0.072 77.6 50 3 2 封边 VOCs 0.00075 0.00075 废水 本项目不产生生产废水，提供住宿、不提供餐饮，因此本项目废水为生活污水。本项目职工定员20人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014版），住宿员工生活用水量按100 L/人·d计，则本项目营运期生活用水总量约为600t/a（全年以300d计），排放系数以0.8计，则生活污水排放量约为480t/a，排入化粪池预处理，处理达标后接管至市政污水管网，最终排入江宁滨江污水处理厂处理。生活污水主要污染物浓度为COD：400 mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：25 mg/L和TP：4 mg/L。水平衡图见图5-2，废水产排一览表见表5-3。 图5-2 水平衡图（t/a） 表5-3 本项目废水产排一览表 种类 废水量 t/a 污染物名称 污染物产生情况 污染物接管量 排放方式 及去向 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 接管浓度 mg/L 接管量 t/a 生活 污水 480 COD 400 0.192 350 0.168 化粪池+接管市政污水管网 SS 300 0.144 250 0.12 NH3-N 25 0.012 25 0.012 TP 4 0.00192 4 0.00192 3、噪声 本项目噪声源为设备运行时产生的噪声，源强为75-80dB（A）左右。本项目噪声排放情况见表5-4。 表5-4 主要噪声设备噪声排放情况 序号 设备名称 单台设备源强 dB(A) 数量（台/套） 所在位置 治理措施 治理措施降噪 效果（dB(A)） 1 电子开料锯 80 2 车间内 减振、隔声 20 2 全自动封边机 75 3 3 六排钻 80 1 4 三排钻 80 2 5 雕刻机 80 2 6 重力压机 80 4 7 推台锯 80 1 固废 （1）生活垃圾 本项目职工定员20人，年工作300天，生活垃圾人均产生量为0.5kg/d，则本项目员工生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门统一清运。 （2）收集的粉尘 本项目产生的粉尘一部分经布袋除尘器收集，收集的粉尘量约0.64152t/a，由环卫部门统一清运。 （3）边角料 本项目开料、钻孔和雕刻工段会产生边角料，板材利用率为90%，未被利用的板材为边角料和粉尘。本项目板材用量为5300m3/a（密度1.2kg/m3），产生的粉尘量为0.72t/a，则边角料产生量约为5.64t/a，收集后外售。 （4）废包材 本项目包装工序会产生废包材，根据建设单位提供的资料，废包材产生量约为2t/a，收集后环卫清运。 各类固体废弃物妥善处理后，对外环境造成影响较小。建设项目固废产生及分析结果详见表5-5、表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 收集的粉尘 废气处理 固 木粉尘 0.64152 √ - 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 边角料 裁板、排孔、铰链 固 木 5.64 √ - 3 废包材 包装 固 胶带、泡沫棉等 2 √ - 4 生活垃圾 办公 固 纸品、塑料等 3 √ - 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物代码 废物类别 估算产生量（吨） 1 收集的粉尘 一般固体废物 废气处理 固 木粉尘 《国家危险废物名录》 - 84 工业粉尘 0.64152 2 边角料 裁板、排孔、铰链 固 木 - 86 工业垃圾 5.64 3 废包材 包装 固 胶带、泡沫棉等 - 86 工业垃圾 2 4 生活垃圾 办公 固 纸品、塑料等 - 99 其他垃圾 3

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 开料、钻孔、雕刻 | 颗粒物（有组织） | 0.648t/a，10.8mg/m3 | 0.00648t/a，0.108mg/m3 | 15m高排气筒 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.072t/a | 0.072t/a | 大气环境 |
|  | 封边 | VOCs（无组织） | 0.00075t/a | 0.00075t/a |  |
| 水污染物 | 生活 污水480 t/a | 污染物 名称 | 产生 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 接管 浓度 （mg/L） | 接管量（t/a） | 排放 去向 |
|  |  | COD | 400 | 0.192 | 350 | 0.168 | 化粪池+达标接入市政污水管网 |
|  |  | SS | 300 | 0.144 | 250 | 0.12 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.012 | 25 | 0.012 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.00192 | 4 | 0.00192 |  |
| 固体废弃物 | 固废种类 | 产生量 （t/a） | 处理处置量 （t/a） | 综合利用量 （t/a） | 外排量 （t/a） | 备注 |
|  | 收集的粉尘 | 0.64152 | 0.64152 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 边角料 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 收集后外售 |
|  | 废包材 | 2 | 2 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪声 | 本项目的噪声主要为设备运行产生的噪声，单台噪声值在75-80dB(A)左右，生产过程中的高噪声设备经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，可使厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租用已建成的房屋进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为设备进场及设备调试，对周围环境的影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 本项目产生的生产废气主要为颗粒物和有机废气。颗粒物经集气风机收集后（集气效率为90%）经布袋除尘器进行处理（处理效率约为99%），经处理达标后由配套排气筒排入大气，排放高度约15米，处理后废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准。有机废气经车间通风后无组织排放，可达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”中厂界监控点浓度限值。本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能。 袋式除尘器工作原理： 当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间地增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在布袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘器系统运行。袋式除尘器工作原理图见图7-1。 图7-1 袋式除尘器工作原理图 脉冲袋式除尘器具有除尘效率高、附属设备少、投资省、负荷变化适应性好、便于捕集细微粉尘等特点。 （1）有组织废气 对本项目有组织废气采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式——SCREEN3进行估算（点源），在不考虑建筑物下洗，不考虑地形、岸边烟熏情况下计算项目各污染物最大落地浓度及占标率。废气预测参数见表7-1，预测结果见下表7-2。 表7-1 废气估算模式点源参数 点源 名称 污染物 有组织排放源强(kg/h) 排气量(m3/h) 排气筒 高度(m) 排气筒 内径(m) 出口温度(℃) 年排放小 时数(h) 标准 (mg/m3) 排气筒 颗粒物 0.0027 25000 15 0.5 25 2400 0.45 表7-2 项目废气落地浓度及占标率预测结果 距离 （m） 颗粒物 落地浓度（mg/m3） 占标率 （%） 10 2.917E-16 0 100 0.006171 0.69 200 0.007683 0.85 299 0.008133 0.9 300 0.008133 0.9 400 0.007835 0.87 500 0.007285 0.81 600 0.006785 0.75 700 0.006645 0.74 800 0.006339 0.7 900 0.006631 0.74 1000 0.006878 0.76 1100 0.006845 0.76 1200 0.006732 0.75 1300 0.006565 0.73 1400 0.006493 0.72 1500 0.006635 0.74 1600 0.006714 0.75 1700 0.006742 0.75 1800 0.006729 0.75 1900 0.006684 0.74 2000 0.006613 0.73 2100 0.006497 0.72 2200 0.006373 0.71 2300 0.006245 0.69 2400 0.006113 0.68 2500 0.00598 0.66 最大落地浓度（mg/m3） 0.008133 最大地面浓度距源距离（m） 299 最大浓度占标率（%） 0.9 预测结果表明，颗粒物有组织排放下风向最大落地浓度出现在299m处，最大落地浓度为0.008133mg/m3，占标率为0.9%。本项目产生的有组织废气对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 本项目生产过程产生的无组织废气为未经收集的颗粒物和无组织排放的VOCs，本报告采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2－2008）附录A中推荐的估算模式的面源评价方法，计算无组织排放废气的最大落地浓度，以及厂界周围浓度。 ①废气预测源强 本项目面源污染物参数源强见表7-3。 表7-3 面源污染物参数调查清单 面源编号 面源名称 海拔高度 面源长度 面源宽度 面源初始排放高度 年排放小时数* 评价因子源强 VOCs 颗粒物 单位 — — m m m m h g/s·m2 数据 1 车间 0 77.6 50 3 2400 2×10-8 2.15×10-6 ②预测结果 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。项目面源污染物估算模式计算结果见表7-4。 表7-4 项目面源污染物估算模式计算结果 距离 （m） 颗粒物 VOCs 落地浓度（mg/m3） 占标率 （%） 落地浓度（mg/m3） 占标率 （%） 10 0.002869 0.32 0.00005874 0 100 0.0247 2.74 0.0005058 0.03 111 0.02517 2.8 0.0005153 0.03 200 0.02401 2.67 0.0004916 0.03 300 0.02287 2.54 0.0004682 0.03 400 0.02218 2.46 0.0004542 0.03 500 0.02155 2.39 0.0004413 0.02 600 0.01945 2.16 0.0003983 0.02 700 0.01712 1.9 0.0003506 0.02 800 0.01502 1.67 0.0003075 0.02 900 0.01323 1.47 0.0002709 0.02 1000 0.01171 1.3 0.0002398 0.01 1100 0.01047 1.16 0.0002143 0.01 1200 0.009401 1.04 0.0001925 0.01 1300 0.008496 0.94 0.000174 0.01 1400 0.007724 0.86 0.0001581 0.01 1500 0.00706 0.78 0.0001446 0.01 1600 0.006479 0.72 0.0001327 0.01 1700 0.00597 0.66 0.0001222 0.01 1800 0.005522 0.61 0.0001131 0.01 1900 0.005127 0.57 0.000105 0.01 2000 0.004778 0.53 0.00009783 0.01 2100 0.004479 0.5 0.00009172 0.01 2200 0.004212 0.47 0.00008624 0 2300 0.003971 0.44 0.00008131 0 2400 0.003752 0.42 0.00007683 0 2500 0.003551 0.39 0.0000727 0 最大落地浓度（mg/m3） 0.02517 0.0005153 最大地面浓度距源距离（m） 111 111 最大浓度占标率（%） 2.8 0.03 预测结果表明，本项目VOCs无组织排放下风向最大落地浓度均出现在111m处，最大落地浓度为0.0005153mg/m3，占标率为0.03%。颗粒物无组织排放下风向最大落地浓度均出现在111m处，最大落地浓度为0.02517mg/m3，占标率为2.8%。本项目无组织排放的废气的最大落地浓度及占标率均很小，对周围大气环境影响较小。 ③大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐估算模式SCREEN3，采用大气环境防护距离计算模式确定大气环境防护距离。根据导则推荐，计算结果见表7-5。 表7-5 大气防护距离计算参数和计算结果表 排放源名称 污染指标 面源有效高度(m) 面源宽度(m) 面源长度(m) Cm (mg/Nm3) 污染物排放速率 Qc(g/s) L (m) 大气环境防护距离(m) 1楼车间 VOCs 3 50 77.6 1.8 0.00174 无超标点 0 颗粒物 3 50 77.6 0.45 0.0848 根据预测结果，本项目无需设置大气环境防护距离。 ④卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，本次评价针对VOCs和颗粒物排放的卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L－卫生防护距离，m； r－生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝350、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 根据企业所在地区近五年平均风速（年均风速2.5m/s）及企业空气污染源构成类别查表取值，计算参数及结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算参数及结果 排放源名称 污染指标 Cm (mg/m3) r (m) A B C D Qc (kg/h) 卫生防护距离计算值（m） 生产车间 VOCs 1.8 0.021 470 0.021 1.85 0.84 0.00625 50 颗粒物 0.45 4.909 470 0.021 1.85 0.84 0.30525 50 当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据计算结果可知，本项目需以整个车间为执行单元，分别设置100m卫生防护距离。本项目卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，卫生防护距离设置合理，以后亦不得新建居民、学校等环境敏感目标。 （二）水环境影响分析 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池预处理预处理后纳入市政污水管网，排入江宁滨江污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表1中一级 A 标准后排入江宁河，最终汇入长江。 江宁滨江污水处理厂简介： 江宁滨江污水处理厂设计规模为7万t/d，服务范围覆盖东山老城、江宁开发区、滨江开发区，并逐步向汤山、禄口、湖熟等镇街扩展。处理工艺采用改良的 A/A/O工艺+高效混凝沉淀+转盘滤池工艺，污泥采用浓缩脱水外运的方式，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）接管可行性分析 ① 水质接管可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，各污染物因子的接管浓度为：COD：350mg/L、SS：250 mg/L、NH3-N：25 mg/L、TP：4 mg/L；江宁滨江污水处理厂的接管标准为：COD：500mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L。 从水质上来讲，江宁滨江污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。 ② 水量接管可行性分析 本项目建成后新增污水量1.6t/d，约占江宁滨江污水处理厂处理规模的0.0023%，废水量较少，且污水处理厂尚有余量，因此，从处理规模上讲，本项目废水接管排入江宁滨江污水处理厂进行集中处理是可行的。 ③ 管网、位置落实情况及时间对接情况分析 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号，项目所在区域污水管网已全部敷设到位，项目污水能够排入江宁滨江污水处理厂。 综上所述，本项目废水经采取上述措施处理后，可确保达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入江宁河，对项目周边地表水环境影响很小。 四、噪声环境影响分析 本项目主要噪声污染源来自生产设备的运行，单台噪声值约75-80dB(A)。通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）LX=LN-LW-LS 式中：LX—预测点新增噪声值，dB(A)； LN—噪声源噪声值，dB(A)； LW—围护结构的隔声量，dB(A)； LS—距离衰减值，dB(A)。 实验室墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0 m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： 在建设项目的平面图上，将东、西、南、北厂界作为关心点，考虑噪声距离衰减、合理布局等措施，预测厂界四周噪声影响情况，预测结果见表7-3。 表7-3 本运行期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 关心点 噪声源 单台 噪声值 数量（台/套） 噪声 叠加值 隔声 量 距离厂 界距离(m) 距离衰减 贡献 值 影响 值 东 电子开料锯 80 2 83.0 20 5 13.98 49.03 54.3 全自动封边机 75 3 79.8 20 5 13.98 45.79 六排钻 80 1 80.0 20 5 13.98 46.02 三排钻 80 2 83.0 20 15 23.52 39.49 雕刻机 80 2 83.0 20 5 13.98 49.03 重力压机 80 4 86.0 20 20 26.02 40.00 推台锯 80 1 80.0 20 10 20.00 40.00 西 电子开料锯 80 2 83.0 20 15 23.52 39.49 52.5 全自动封边机 75 3 79.8 20 15 23.52 36.25 六排钻 80 1 80.0 20 72 37.15 22.85 三排钻 80 2 83.0 20 5 13.98 49.03 雕刻机 80 2 83.0 20 5 13.98 49.03 重力压机 80 4 86.0 20 30 29.54 36.48 推台锯 80 1 80.0 20 67 36.52 23.48 南 电子开料锯 80 2 83.0 20 40 32.04 30.97 46.8 全自动封边机 75 3 79.8 20 10 20.00 39.77 六排钻 80 1 80.0 20 10 20.00 40.00 三排钻 80 2 83.0 20 10 20.00 43.01 雕刻机 80 2 83.0 20 30 29.54 33.47 重力压机 80 4 86.0 20 30 29.54 36.48 推台锯 80 1 80.0 20 45 33.06 26.94 北 电子开料锯 80 2 83.0 20 5 13.98 49.03 51.4 全自动封边机 75 3 79.8 20 25 27.96 31.81 六排钻 80 1 80.0 20 40 32.04 27.96 三排钻 80 2 83.0 20 40 32.04 30.97 雕刻机 80 2 83.0 20 20 26.02 36.99 重力压机 80 4 86.0 20 20 26.02 40.00 推台锯 80 1 80.0 20 5 13.98 46.02 由表7-4可知噪声随距离的增大逐渐衰减，东、西、南、北厂界的噪声贡献值分别为54.3dB（A）、52.5dB（A）、46.8dB（A）、51.4dB（A），在严格落实各项噪声防治措施的条件下，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小。本项目夜间不生产，同时建设单位拟采取的噪声防治措施如下： （1）本项目选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，并采取基础减振、隔声降噪等措施。 （2）对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 （3）根据实验室整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。 综上所述，本项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 五、固废环境影响分析 本项目产生的生活垃圾、布袋收集尘和包材废料由环卫部门统一清运；边角料统一外售。 建设项目固体废物利用处置方式见表7-7。 表7-7 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性 废物代码 产生量 （t/a） 利用处置方式 利用处 置单位 1 收集的粉尘 废气处理 固 84 0.64152 环卫清运 环卫部门 2 边角料 裁板、排孔、铰链 固 86 5.64 收集后外售 回收站 3 废包材 包装 固 86 2 环卫清运 环卫部门 4 生活垃圾 办公 固 99 3 环卫清运 环卫部门 本项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小。 七、建设项目污染物排放总量 本项目有组织排放的颗粒物约0.00648t/a，需向江宁区环保局申请总量，在江宁区平衡。 本项目废水排放量480t/a，废水总量控制因子：COD（0.024/a）、NH3-N（0.0024t/a）；考核因子：SS（0.0048t/a）、TP（0.00024t/a）。本项目废水污染物排放总量在江宁滨江污水处理厂内平衡，无需单独申请总量。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 八、建设项目“三同时”验收一览表 表7-10 “三同时”验收一览表 项目名称 南京百代星桥家具有限公司家具生产项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池 达标接管至江宁滨江污水处理厂 / 与主体工程同时施工、同时建设、同时投入使用 废气 封边 VOCs 车间通风 开料、钻孔、雕刻 颗粒物 布袋除尘器+15m高排气筒 噪声 设备噪声 噪声 减振、隔声 噪声达标 20 固废 生活垃圾 纸、塑料等 垃圾桶收集 合理安全处置，零排放 1 布袋收集尘 一般固废 一般固废堆场，约10m2 边角料 废包材 绿化 依托租赁 / 事故措施 / / / 环境管理 针对项目完善相关环境管理措施 / / 排污口设置 按规范设置排污口 / / 总量控制 本项目有组织排放的颗粒物约0.00648t/a，需向江宁区环保局申请总量，在江宁区平衡。 本项目废水排放量480t/a，废水总量控制因子：COD（0.024/a）、NH3-N（0.0024t/a）；考核因子：SS（0.0048t/a）、TP（0.00024t/a）。本项目废水污染物排放总量在江宁滨江污水处理厂内平衡，无需单独申请总量。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离 / / 合计 / 23 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 开料、钻孔、雕刻 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 封边 | VOCs | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池+接管江宁滨江污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 不产生二次污染 |
|  | 废气处理 | 收集的粉尘 | 环卫清运 |  |
|  | 包装 | 废包材 | 环卫清运 |  |
|  | 开料、钻孔、雕刻 | 边角料 | 收集后外售 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于设备运行，单台噪声值约75-80dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论和建议

一、结论 1.项目概况 为适应市场需求，南京百代星桥家具有限公司拟投资2000万元租赁南京一飞装饰工程有限公司位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号的空闲3#生产厂房（约5400m2）建设南京百代星桥家具有限公司家具生产项目。项目建成后将具备年产文件柜2万套、班台1万套、员工位2万套、床1万套的生产能力。 2.产业政策及用地规划相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）。因此，本项目符合当前国家的产业政策要求。 3.用地规划相符性 根据不动产权证（苏（2016）宁江不动产权第0021100号），项目所在地的土地用途为工业用地。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 4.生态规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），距离最近的生态红线区域为长江（江宁区）重要湿地生态红线管控区，位于本项目的西北侧约2400m处，不在江苏省和南京市生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图4。 5.与太湖流域管理条例的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改<江苏省太湖水污染防治条例>的决定》，江苏省人大常委会公告2012年第113号，2012年1月12日），项目所在地属于太湖流域三级保护区。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第 604 号）及《江苏省太湖水污染防治条例（2012年修订）》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会公告第113号）中相关规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目不产生生产废水，产生的生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入江宁滨江污水处理厂集中处理；项目产生的固废均得到妥善处置。因此，本项目不属于上述禁止建设的内容，为允许类项目。因此，本项目符合太湖流域管理条例的相关内容。 6.与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），距离最近的生态红线区域为长江（江宁区）重要湿地生态红线管控区，位于本项目的西北侧约2400m处，不在江苏省和南京市生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据2017年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，约600t/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约5万kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号，对照江宁区环境准入负面清单，本项目属于木质家具制造业，不属于其中禁止的燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 7.项目建设地环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，本项目所在区域内环境质量现状总体良好。本项目受纳水体是江宁河，本项目所在区域的水环境质量现状良好。根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为3类。本项目所在地周围不存在对环境产生较大影响的噪声源，其声环境质量能够达到3类区划功能的要求。 8.达标排放与影响分析 （1）废气 本项目生产过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放的颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准；封边产生的有机废气经车间通风可达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准。本项目排放的废气对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入江宁滨江污水处理厂集中处理，达标尾水排入江宁河。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于设备的运行，通过选用低噪声设备、合理布局等措施，降低噪声污染确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目产生的生活垃圾、布袋收集尘和废包材由环卫部门统一清运；边角料统一外售。 9.总量控制分析： 本项目有组织排放的颗粒物约0.00648t/a，需向江宁区环保局申请总量，在江宁区平衡。 本项目废水排放量480t/a，废水总量控制因子：COD（0.024/a）、NH3-N（0.0024t/a）；考核因子：SS（0.0048t/a）、TP（0.00024t/a）。本项目废水污染物排放总量在江宁滨江污水处理厂内平衡，无需单独申请总量。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 综上所述，本项目营运期在按环保要求采取各项污染防制措施后，对周围环境影响较小。从环保的角度看，该建设项目是可行的。 二、要求和建议 1、平时加强对工作人员环境保护培训。 2、认真落实、实施各项环保措施，确保各项污染物达标排放。尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减震降噪措施，并集中管理高噪声设备，以改善厂区周围的声环境质量。 3、建立健全各项环保管理制度，确保污染物的达标排放，杜绝废水、废气事故性非正常排放。 4、本评价报告，是根据建设单位提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 江苏省投资项目备案证 附件4 营业执照 附件5 接管证明 附件8 租赁协议 附件9 房产证 附件10 法人身份证 附图1 地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 平面布置图 附图4 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日