益环赫审[2018]39号

关于《湖南华雨新材料有限公司

年产100万张新材板和3500吨3D立体

棉生产线建设项目环境影响报告表》

的批复

湖南华雨新材料有限公司：

你单位呈报的《年产100万张新材板和3500吨3D立体棉生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容，所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目选址在益阳市衡龙新区标准化厂房第10栋。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备兼职环保管理人员，建立健全各项环境管理的规章制度。

（二）、本项目运营过程中大气污染物为产品加工过程中产生的粉尘，生物质热风炉、天然气燃烧炉燃烧产生的烟气，热压成型工序产生的非甲烷总烃等。所有废气排放必须严格按照报告表所提出的要求全部采取相应的措施。颗粒物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准及无组织监控限值；生物质燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的污染物排放限值；天然气燃烧炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的污染物排放限值；非甲烷总烃执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2的无组织排放浓度限值。

（三）、本项目无生产废水产生，产生的废水为员工生活污水和水膜除尘废水。本项目生活污水近期通过厂内一体化污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；远期达到衡龙新区污水处理厂进水水质要求，进入园区污水管网，由衡龙新区污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。水膜除尘废水经沉淀池冷凝沉淀后循环使用，不外排。

（四）、本项目运营期产生的噪声主要来源于机械设备加工运行过程所产生的噪声，必须通过合理平面布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）、本项目运营期产生的固废主要为生产加工过程中产生的边角料、不合格产品，收集后的粉尘，员工产生的生活垃圾以及维修区产生的废机油、废润滑油等。边角料和不合格产品全部回收利用；收集后的粉尘外售给有需求的企业；生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清理；废机油和废润滑油由有资质的危废处置单位收集处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南华雨新材料有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2018年10月8日