# 3G/6G频谱仪 数字频谱分析仪 AT6030D/ AT6060D频谱仪

| 重量： | 4（kg） | 类型： | 便携式频谱分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号： | AT6030D/ AT6060D | 适用范围： | 1 |
| 品牌： | ATTEN/安泰信 | 覆盖频率： | 1（MHz） |
| 显示方式： | 模拟 | 加工定制： | 否 |
| 外形尺寸： | 1（mm） |  |  |

【以下产品需要订货】

AT6030D数字频谱分析仪描述：

AT6030D数字频谱分析仪以经济的价格提供了无可比拟的性能。通用频谱分析仪是为工程师提供最方便灵活的测试仪表工具。安泰信AT6030D数字频谱分析仪是采用数码合成宽带频率及动态范围，频率达到3.0GHz，其出色的性能、易于使用性和无与伦比的可靠性把这种灵活性发挥到了极致。 AT6030D数字频谱分析仪可应用多种领域，是一种高性价比频谱分析仪。

大容量内置存储器

AT6030D数字频谱分析仪可将测试的波形及状态保存在内部存储器并进行管理。大容量内置存储器支持波形存储高达900个、状态存储最大达到3000个，还可根据多种应用和使用实例，很便捷调出存储的波形和状态。

特点及优点：

·轻便携带

·简便友好的人机界面

·高性能数码合成方式设计

·频率范围：9kHz ~ 3.0GHz

·最小1Hz高性能频率分解

·宽带输入动态范围：-125 ~ 20dBm

·移动通信(CDMA)测试功能

·大容量存储器

·6.4英寸彩色TFT LCD

·实用方便的外部接口

·适用0.5ppm高精密Reference

应用范围

·设计与调试

·教育与培训机构

·制造测试与质量控制

·检修与修理

高清晰度640×480彩色TFT显示屏

因使用高性能彩色TFT显示屏，即使长时间使用也不刺激眼睛，并可以进行高精密测试。测试时，数据的表现非常自然。

大容量内置存储器

因支持波形保存最大为900个、状态保存最大为3000个，根据多种应用和使用例子，很容易保存和调出装备的波形的状态轨迹。

CDMA信号源

CDMA Signal Generator(CDMA2000：Pilot Channel，WCDMA，1DPCH)信号发生器。因内置着CW信号、数码内部调制信号以及D调制器，因此可以在教育、模块、元件测试、增幅器测试、AS现场等整个CDMA应用上用为强大的信号源。（选购）

USB接口

因内置着可支持USB1.1，2.0的USB Host,可把已测试的数据保存在USB存储器上。（GIF Format）还因支持CSV文件Format,可以把已测试的数据变换为MS Excel后使用。不仅支持后面部的Centronics打印机，而且可支持USB Interface打印机等几乎所有打印机。将本公司网站上所提供的已升级的Firmware下载后，通过USB可升级分析仪的Firmware。

简单而方便使用的键盘结构

键盘结构以使用方便为主安排，因此易于使用，并提出多种功能。

提供CDMA测试功能

·频道功率（CHP）测试：CHP是测试移动通信频道上的残力的功能。简单的操作菜单，就可即时执行，并且将测试值自动显示在下面。

·占有宽带（CBW）测试：CBW是测试变调信号占带宽所占的残力的功能。以%单位可测试宽带。

·相邻频道功率（ACP）测试：是测试在使用多重频道的移动通信系统上的传送电力对相邻频道所起到的影响或者与相邻频道之间的电力比率。可以在一个屏幕上查看所有测试值以及波形。

跟踪信号源

跟踪信号源提供100KHz~3GHz频率，0~50dBm功率的信号。其功能可设定为扫频、点频输出，满足各RF器件测试，同时可作为独立信号源使用，使AT6000D系列频谱分析仪一机多用，为广大投资者节省资金。（选购）

反射测量电桥（RLB6031）

需配合信号源跟踪源使用，直接接在信号的输入与输出端口，用于测量各种RF器件反射损耗和驻波比。（选购）

AT6060D数字频谱分析仪描述：

AT6060D数字频谱分析仪以经济的价格提供了无可比拟的性能。通用频谱分析仪是为工程师提供最方便灵活的测试仪表工具。安泰信AT6060D数字频谱分析仪是采用数码合成宽带频率及动态范围，频率达到6.0GHz，其出色的性能、易于使用性和无与伦比的可靠性把这种灵活性发挥到了极致。AT6060D数字频谱分析仪可应用多种领域，是一种高性价比频谱分析仪。

大容量内置存储器

AT6060D数字频谱分析仪可将测试的波形及状态保存在内部存储器并进行管理。大容量内置存储器支持波形存储高达900个、状态存储最大达到3000个，还可根据多种应用和使用实例，很便捷调出存储的波形和状态。

特点及优点

·轻便携带

·简便友好的人机界面

·高性能数码合成方式设计

·频率范围：9kHz ~ 6.0GHz

·最小1Hz高性能频率分解

·宽带输入动态范围：-125 ~ 20dBm

·移动通信(CDMA)测试功能

·大容量存储器

·6.4英寸彩色TFT LCD

·实用方便的外部接口

·适用0.5ppm高精密Reference

应用范围

·设计与调试

·教育与培训机构

·制造测试与质量控制

·检修与修理

高清晰度640×480彩色TFT显示屏

因使用高性能彩色TFT显示屏，即使长时间使用也不刺激眼睛，并可以进行高精密测试。测试时，数据的表现非常自然。

大容量内置存储器

因支持波形保存最大为900个、状态保存最大为3000个，根据多种应用和使用例子，很容易保存和调出装备的波形的状态轨迹。

CDMA信号源

CDMA Signal Generator(CDMA2000：Pilot Channel，WCDMA，1DPCH)信号发生器。因内置着CW信号、数码内部调制信号以及D调制器，因此可以在教育、模块、元件测试、增幅器测试、AS现场等整个CDMA应用上用为强大的信号源。（选购）

USB接口

因内置着可支持USB1.1，2.0的USB Host,可把已测试的数据保存在USB存储器上。（GIF Format）还因支持CSV文件Format,可以把已测试的数据变换为MS Excel后使用。不仅支持后面部的Centronics打印机，而且可支持USB Interface打印机等几乎所有打印机。将本公司网站上所提供的已升级的Firmware下载后，通过USB可升级分析仪的Firmware。

简单而方便使用的键盘结构

键盘结构以使用方便为主安排，因此易于使用，并提出多种功能。

提供CDMA测试功能

·频道功率（CHP）测试：CHP是测试移动通信频道上的残力的功能。简单的操作菜单，就可即时执行，并且将测试值自动显示在下面。

·占有宽带（CBW）测试：CBW是测试变调信号占带宽所占的残力的功能。以%单位可测试宽带。

·相邻频道功率（ACP）测试：是测试在使用多重频道的移动通信系统上的传送电力对相邻频道所起到的影响或者与相邻频道之间的电力比率。可以在一个屏幕上查看所有测试值以及波形。

跟踪信号源

跟踪信号源提供100KHz~3GHz频率，0~50dBm功率的信号。其功能可设定为扫频、点频输出，满足各RF器件测试，同时可作为独立信号源使用，使AT6000D系列频谱分析仪一机多用，为广大投资者节省资金。（选购）

反射测量电桥（RLB6031）

需配合信号源跟踪源使用，直接接在信号的输入与输出端口，用于测量各种RF器件反射损耗和驻波比。（选购）