高压电磁阀、高温电磁阀、低温电磁阀、防爆电磁阀、带手动功能电磁阀、带信号反馈功能电磁阀、燃气紧急切断电磁阀、真空电磁阀、气动阀、电动阀、带止回功能电磁阀、基本参数定制：

【应用范围】：

适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统； 军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、工业窑炉、干燥设备、锅炉、给排水、空调、消防、食品医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。

【产品特点】：

精密铸造、外观精美；先导式活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；专制线圈、不易烧毁；使用寿命长达五百万次。

【主要技术参数】：

控制方式：常开、常闭、自保持式。

电源电压: DC12～220V;  AC24～380V。

阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。

适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0～6.4MPa

温度范围：(-200、-50）～（+120、+200、+250）。

介质粘度：小于50C St(大于时需定制）。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转头）。

【工作原理】：

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

止回功能：出口端大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。

【推荐电磁阀其它参数】：

商品描述： 电磁直接启动工作 大流量 适用于流体、气体 技术参数 0..12巴工作压力(最大50巴可选) 流量系数 Kv=0.65..2.85 （在1巴△P时) 流体温度： -50℃..+90℃ 环境温度： -50℃..+90℃ 有效通径 6mm .. 10mm 连接尺寸 1/4 NPT & G1/4 适用介质： 液体及气体（特殊要求需注明） 流 向： 任意口均可为进压孔 电气接口 1/2NPT/ M20*1.5 材质： 阀体材质：铝合金、黄铜、不锈钢 阀芯材质：黄铜、不锈钢 线圈外壳：铝合金、不锈钢 密封材质：NBR（特殊可选） 防爆等级：EEx d IIC T6..T4 Eex dm IIC T6..T4 防护等级：IP66-IP67 产品应用及特点： 石油化工、化工、船舶、冶金、电力..... *大流量 *长寿命 *各种材质可选 *可用各种危险、环境中 *适用于各种液体及流体 *各种电压可选 *电磁线圈可长期带电工作 *内置过载保护装置

【特别提示】：

1、电磁阀如出口压力大于进口压力，阀将反向导通，此时应安装止回阀。

2、介质中有杂质，请安装过滤网30-100目/寸。

3、电磁阀水平安装，即线圈在上最佳，如需垂直安装，特别提出。

4、公司专门为你设计特殊需要的产品。