审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项  目  名  称:         青岛湾·琴湾项目

建设单位(盖章):        青岛嘉航置业有限公司

编 制 日 期:   2017年5月22日

国 家 环 境 保 护 总 局

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 青岛湾·琴湾项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛嘉航置业有限公司 |
| 法人代表 | 邢济君 | 联系人 | 李方超 |
| 通讯地址 | 青岛即墨市温泉街道办事处温泉二路50号212室 |
| 联系电话 | 15905321133 | 传真 | / | 邮政编码 | 266200 |
| 建设地点 | 青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | K70房地产业 |
| 占地面积 (平方米) | 135485 | 绿化面积 （平方米） | 47419.75 |
| 总投资 (万元) | 310000 | 其中： 环保投资 （万元） | 5000 | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 (万元) | 2.0 | 预期投产 日期 | 2017.7 |
| 工程内容及规模： 1. 项目概述 青岛嘉航置业有限公司拟于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南投资建设青岛湾·琴湾项目。该项目用地分为3个地块（B、C、G），由于G地块规划尚未完成，本次仅对B、C地块进行评价。该项目主要建设11座住宅楼（C-1~C-6、B-1~B-5）、2座办公楼（B-6、C-7）沿街1~2层的商业网点（BS-1~BS-6，CS-1~CS-5）。B地块地下部分整体建设1F，C地块地下部分整体建设1F，地下建筑不连通，规划均为地下车库和配套设备用房。计划于2017年7月开工建设，预计于2019年12月竣工并投入使用，施工期18个月。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受青岛嘉航置业有限公司委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响评价报告表。 2、项目位置 项目位于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南。所在地目前为空地，东侧为空地，向东约180m为滨海公路；南侧为规划线，隔规划线向南约430m为南黄埔村；西侧为硅谷大道，隔硅谷大道为向西约50m为地上轻轨；北侧为空地，隔空地向北约360m为青岛国际博览中心。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2-1，周边环境现状图见附图2-2。 3、建设内容及规模 （1）建设规模 项目总占地面积为135485m2，绿化面积约47419.75m2，绿化率约35%，总建筑面积为390778m2，其中地上建筑面积为298066m2，地下建筑面积为71841m2。项目总平面布置情况见附图3，主要经济指标如表1所示。 表1 经济技术指标一览表 项 目 指 标 单位 规划用地面积 135485 m2 总建筑面积 390778 m2 其中 地上建筑面积 298067 m2 其中 办公面积 30416 m2 商业面积 43571 m2 住宅 250927 m2 配套面积 3569 m2 地下建筑面积 92712 m2 容 积 率 2.20 — 建筑密度 14.0 % 绿 地 率 35 % 停车位 3196 个 其中 地上 404 个 地下 2792 个 （2）建设内容 根据规划，项目拟在用地范围内分地上和地下两部分进行建设。 地上部分 地上部分主要建设11座住宅楼（B-1~B-5、C-1~C-6）、2座办公楼（B-6、C-7）沿街1~2层的商业网点（BS-1~BS-6，CS-1~CS-5）。 ①住宅楼中，B-1、B-2号楼为31层，B-3~B-5号楼为26层；C-1~C-4、C-6号楼为33层，C-5号楼为32层； ②办公楼中，B-6号楼为13层，C-7为17层。B-6与C-7一层设有餐饮区域，面积分别为222.1m2、147m2，一楼其余地方为健身商业用房及物业用房，2层及以上均为办公用房。 ③商业网点中，BS-1~BS-5为独立建筑，BS-1、BS-4为一层，BS-2、BS-3、BS-5为二层；BS-6与B-5住宅楼相连，整体二层，局部一层；CS-1、CS-2为独立建筑，为二层；CS-3与C-4住宅楼相连，整体二层，局部一层；CS-4与C-6住宅楼相连，整体二层，局部一层；CS-5与C-7办公楼相连，整体二层，局部一层；商业网点均不设餐饮区域。 另外，地上部分住宅及商业楼围成区域规划为居民健身场地；在B、C地块间设有景观河道，在河道两侧规划停车场，设停车位404个。 地下部分 B地块地下部分整体建设1F，C地块地下部分整体建设1F，两地块地下不相连，主要作为地下车库和配套设备用房，共设有停车位3196个，配套设备用房主要包括换热站、锅炉房、配电室、水泵房、风机房等。地下设备用房具体位置及设备数量详见表2。项目地下布置详见附图4。 表2 地下设备间位置设备数量一览表 设备间名称 具体方位 数量 变配电所 B地块地下一层东侧偏北1个、南侧偏东1个，西南角1个； 3间 变电所 C地块东侧1个、南侧1个、北侧2个 4间 生活水泵房 B地块中部1个，C地块北侧1个 2间 消防水泵房 C地块东南角1个 1间 换热站 B地块南侧（B-3东侧）1个 1间 锅炉房 B地块南侧（B-3东侧、换热站旁）、C地块西南角一个（C-4西侧）1个 2间 本项目总投资约310000万元人民币，其中环保投资约5000万元，主要用于与项目配套的基础设施建设以及项目废气、废水、噪声、固体废弃物的治理和环境管理、清洁生产等。 4. 配套设施情况 （1）给水 项目给水由即墨市市政给水管网统一供给，营运期用水主要包括生活用水、餐饮用水、锅炉用水及绿化用水，总用量约347392.6t/a。用水情况如下。 1）生活用水 项目设计住宅人数为6024人，居民用水定额为120L/(人·d)，年用水天数为365d，此部分生活用水量为263851.2 m3/a。 办公楼内办公人员约有3000人，用水定额为50L/(人•d)，年用水天数为250d，生活用水量为37500 m3/a。 商业区域人员约为700人，用水定额为50L/(人•d)，年用水天数为365d，生活用水量为12775m3/a。 2）餐饮用水 项目办公楼一层设有餐饮区域，每天设计就餐人数约为1000人次，用水定额为15L/顾客·次，年用水天数为365d，餐饮用水量为5475 m3/a。 3）锅炉用水 项目供暖锅炉为热水锅炉，循环水量为21t/h，据类比分析，锅炉热水的回收率约90%，需补充的水量约为2.1t/h；由于锅炉定期排污，需定期补充新鲜水，锅炉排污水占循环水量的3%，锅炉排污补充水量为0.63t/h。锅炉用水由离子交换树脂软化水设备处理后使用，软水制备效率为75%，锅炉需补充的新鲜水量为3.64t/h。供暖锅炉的年使用时间为120d，每天使用24h，则锅炉用水量为10483.2m3/a。 4）项目绿化面积为47419.75m2，根据《建筑给水排水设计规范》绿化用水定额为1.0L/m2•d，年用水天数为365d，则绿化用水量为17308.2 m3/a。 表3 项目用水量一览表 序号 用水类别 用水指标 数量 天数 用水量（t/a） 1 生活用水 居民住宅 120L/人·d 6024人 365 263851.2 办公楼 50L/人·d 3000 250 37500 商业网点工作人员 50L/人·d 700人 365 12775 2 餐饮用水 餐饮业 15L/顾客·次 1000人次 365 5475 3 绿化用水 1.0L/m2·d 47419.75m2 365 17308.2 4 锅炉补充水 定期排污补充水 循环水量的10%，为2.1t/h 软水制备效率为75%，用水定额3.64t/h 循环水量21t/h，24h/d 120d/a 24h/d 120d/a 8064 损失补充水 循环水量的3%，为0.63t/h 2419.2 合计 / / 347392.6 （2）排水 项目污水主要为生活污水、餐饮废水、锅炉定期排污水、软水制备浓水。 1）生活污水产生量为生活用水量额85%，项目生活用水量为314126.2m3/a，则生活污水产生量为267007.27m3/a； 2）餐饮废水的产生量为用水量的85%，则餐饮废水的产生量为4653.75m3/a； 3）锅炉排污水产生量为2.1t/h（6048t/a）；软水制备过程中产生浓水，产生量为2620.8t/a。 项目废水产生情况见表4。 表4项目废水类型及产生量一览表 用水类型 产污系数 废水产生量（m3/a） 生活污水 85% 267007.27 餐饮废水 85% 4653.75 软水制备浓水 25% 2620.8 锅炉定期排污水 3% 6048 总计 280329.82 项目废水的排放量为280329.82m3/a，项目锅炉定期排污水、软水制备浓水可直接排污市政污水管网；各餐饮区均应设置油水分离器，同时报告建议建设单位预留集中污水处理系统的建设空间，餐饮废水经隔油沉渣、再处理后，与生活污水一同经市政污水管网排至即墨市污水处理厂处理。 （3）供热、制冷 项目供热由热水锅炉提供。项目在B地块地下锅炉房内设有3台2MW全预混冷凝低氮燃气锅炉和1台1MW全预混冷凝低氮燃气锅炉，C地块地下锅炉房内设有4台2MW全预混冷凝低氮燃气锅炉。项目制冷由住宅、办公及配套用房用户自行解决。 （4）燃气 项目住宅、公寓厨房用气采用天然气，供暖锅炉燃料为天然气，由即墨市政燃气管道统一供给。 （5）供电 项目用电由即墨市供电部门统一供给，在B地块地下设有3间变配电所，C地块地下设有4间变电所。 5. 产业政策 根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正），本项目不属于“淘汰类”和 “限制类”，符合产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目选址于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南，所在地原为空地，用地周边主要与居民住宅道路等相邻，目前，项目所在地及周边地区环境质量状况良好。项目为新建项目，无原有污染和主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 地形、地质、地貌 项目位于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南。即墨市位于山东半岛中南部，东经120º17′～120º32′，北纬36º18′～36º37′之间，东濒黄海，南与青岛市区接壤，西靠胶州和平度，北面是莱西和莱阳。即墨地区陆地属第四系上更新系统冲积洪地层，地形受崂山山脉和胶潍河谷影响，由东南向西北倾斜，东南部为低山丘陵，约占总面积的55%，西北部为平原洼地。 地形地貌 即墨市区域受崂山山脉和胶滩河谷的影响，地形上由东南向西北方向倾斜，形成东部低山丘陵区，中部平原区和西部低洼区，市域平均海拔高度54.5m。地质情况为第四纪砂层覆盖城区。 即墨市所处大地构造单元为胶莱盆地（IV）中的即墨凹陷（V）构造单元，属于中新生代的断陷盆地。自太古代至元古代古老的结晶基底褶皱回返之后，一直处在长期缓慢、稳定抬生的隆起状态，深遭风化剥蚀、侵蚀作用的再改造，缺失古生界及中生界早至中期的沉积，自中生代燕山期由于华夏式构造体系活动十分活跃，造就了“即墨凹陷”，沉积了陆相碎屑岩夹有中基性火山岩的喷发；自新生代以来由于喜山运动的影响，仍随同区域一样，以继承性的缓慢抬升运动为主，缺失古新界至下、中更新界地层的沉积，自上更新世晚期才趋于稳定，沿沟谷、河道发育上更新世晚期至全新世松散堆积物。 地质构造由上而下为回填土、粘土、砾砂、粘土、粉质粘土、粘土、中等风化灰岩。场地内无不良地质作用和地质灾害存在，场地地质条件稳定，适宜本建筑物的建设，同时初勘报告中未见项目所选地压覆矿床和文物，项目所选地周边无军事设施。 即墨地处地震烈度6度以下地区。 水文地质 即墨市区地处墨水河中游冲积小平原地带，地下含水层多为透镜体，层次为1～2层，厚度为2～5m，含水层顶界面5～8m，底界面10～13m，地下埋深4～6m，单井出水量30～50m3，这种山前冲积平原含水层受天气降水和河流补给影响，水量不稳定。 气候气象 即墨市属温带季风气候，四季分明。由于滨临黄海，又兼有海洋性气候特点。 气温：历年平均气温为13.2℃，极端高温为38.6℃，极端低温为-14.2℃。历年平均冰冻日数为80.85日，历年平均冻土深度为0.3米，最大冻土深度0.62m。 日照：历年平均日照数为2726小时，日照率62%。 降水：降水分布东多西少，年降水量为733.8mm，年最大降水量1004.7mm，最小532.7mm。最大雪深15cm，降雪一般发生于12月至次年3月。 湿度：历年平均相对湿度66.9%，最高82%（7～8月），最低58%（3月）。 气压：历年平均气压为1014.1毫巴，平均最高月气压1023.9毫巴（1月）。 水文条件 即墨市区地处墨水河中游冲积小平原地带，地下含水层多为透镜体，层次为1~2层，厚度为2~5m，含水层顶界面5~8m，底界面10~13m，地下埋深4~6m，单井出水量30~50m3，这种山前冲积平原含水层受天气降水和河流补给影响，水量不稳定。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《青岛市环境空气质量功能区划分规定》（青政发[2014]14号），项目所在地大气环境属于二类功能区；项目所在地属2类声环境功能区。 1、环境空气质量 1、环境空气质量现状：根据青岛市环境空气质量状况发布中即墨监测子站2016.11.25-2016.11.31监测数据，项目所在区域主要大气污染物日均浓度值为SO2在0.004mg/m3~0.016mg/m3之间，NO2在0.023mg/m3~0.066mg/m3之间，PM10在0.055mg/m3~0.093mg/m3之间，PM2.5在0.031mg/m3~0.059mg/m3之间，SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、声环境质量 本次评价引用《青岛航空商务基地项目噪声监测报告》（SDHP161684）。山东省环玶监测有限公司于2016年11月28日对项目区域声环境进行监测，噪声监测结果见表5。 表5项目噪声现状检测结果 单位dB（A） 序号 监测点 昼间 夜间 现状值 标准值 超标值 现状值 标准值 超标值 1 厂界 项目东厂界 53.9 60 0 46.5 50 0 2 项目南厂界 50.5 0 45.6 0 3 项目西厂界 51.9 0 43.8 0 4 项目北厂界 55.5 0 44.2 0 由表5可知，项目所在区域昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类区标准，项目区声环境质量现状良好。 3、地表水质量现状 根据2015年青岛市环境状况公报，项目所在地南侧3.1km处温泉河水质较好，能满足水功能区要求，青岛近岸海域水质总体良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 位于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南。项目南侧430m为南黄埠村，西侧500m处为刘家山村，西北350m、610m处分别为中黄埠村和北黄埠村。项目所在区域环境质量状况较好，因此本次评价的环境控制目标是：尽可能的将项目建设对当地空气环境质量和噪声环境质量的影响程度降至最低。项目锅炉定期排污水、软水制备浓水可直接排入市政污水管网，餐饮废水经隔油池处理后可与生活污水一同经市政污水管网排至即墨市污水处理厂处理。 项目施工期和营运期的主要环境保护目标如表6所示。 表6 主要环境目标一览表 敏感点名称 性质 与项目相对方位 距离厂界水平距离 受影响人群规模（人） 施工期 中黄埠村 村庄 NW 180 720 刘家山村 村庄 W 410 140 南黄埠村 村庄 S 430 1086 北黄埠村 村庄 NW 500 610 营运期 除施工期敏感目标外，还有项目自身住宅楼。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准； 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值的要求； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中限值要求。 营运期： 1、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后、餐饮废水经隔油池处理后，与锅炉定期排污水、软水制备浓水经市政污水管网排入即墨市污水处理厂处理。废水排放执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，即墨市污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 2、供暖锅炉天然气燃烧废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准。餐饮区油烟执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的相关要求；油烟净化装置净化效率参照执行《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市大气污染综合防治规划纲要(2013-2016年)的通知》中的规定。 3、噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。 4、本项目一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单(环保部2013年第36号公文)要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环保部2013年第36号公文)要求。餐厨废弃物执行《青岛市餐厨废弃物管理办法》（青岛市人民政府令第220号）要求。 |
| 总量控制指标 | 项目污水中CODCr排放量为122.68t/a，氨氮排放量为8.15t/a；经处理即墨市污水处理厂后，进入外环境的CODCr排放量为14.01t/a，氨氮排放量为1.40t/a。 项目供暖锅炉天然气燃烧废气、炊事废气及餐饮废气中SO2、NOx的产生量为0.518t/a、4.5807t/a，排放量为0.518 t/a、3.0607t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 项目评价主要包括施工期阶段和投产运营阶段，具体污染环节分析如下： 1、施工期 （1）工艺流程为： （2）施工建设过程产生的污染环节主要包括以下几部分： ①废气：土石方开挖、回填土方和建筑材料现场堆放过程产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；以及装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气。 ②噪声：挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；以及土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声。 ③污水：主要为施工人员生活污水。 ④固体废弃物：主要是开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 |
| 2、营运期 废气：居民炊事废气、餐饮区产生餐饮废气、地上车辆以及地下停车场汽车尾气、供暖锅炉天然气燃烧废气。 废水：主要为住宅、商业区域、办公楼产生生活污水，餐饮区产生餐饮废水、软水制备浓水、锅炉定期排污水。 噪声：包括配套设备噪声，高层建筑顶层电梯机房设备，以及地下车库进、排风口噪声。 固体废弃物：主要为住宅、公寓、办公及商业人员产生的生活垃圾，办公区域产生办公垃圾，商业区域产生的商业垃圾，餐饮区产生的餐厨废弃物，供暖锅炉软水设备更换的废离子交换树脂。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 施工期废气主要包括土石方开挖、回填土方和建筑材料现场堆放过程中产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；以及装修工程中涂料、油漆使用产生的有机废气。在各施工机械和运输车辆状况良好，不使用劣质燃料并对装修材料进行严格控制的情况下，燃油废气和装修废气不会对周围环境产生明显影响，在此重点对施工扬尘产生的影响进行分析。 施工扬尘污染源属于无组织面源，由于施工期扬尘源强难以确定，仅以同类项目施工现场类比调查结果进行分析评价。经类比分析，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，最大污染浓度是对照点的6.39倍，工地下风向200m处的扬尘浓度是上风向的1.3倍。在对施工场地进行围挡的情况下，施工现场对周围环境的影响大大降低，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3，工地下风向100m处的扬尘浓度是上风向的1.15倍，污染范围约在100m范围内。根据项目周围环境保护目标及其相对位置，项目100m范围内无敏感目标。 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》第248号文，涉及施工扬尘污染项目的施工单位必须严格遵守HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》和《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》中的要求，施工过程中应采取以下防尘措施，以最大限度地减少对周围环境及各敏感目标的影响程度。 （1）建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施。沿施工场地四周设置高约2m的围挡。沿施工场地四周设置高约2m的围挡。 （2）施工过程中使用的水泥、石灰等易产生扬尘的材料，应采用防尘布苫盖或设置围挡、堆砌围墙等防尘措施。 （3）遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时对作业处覆以防尘网。 （4）施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 （5）施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设水泥或沥青混凝土，保持路面清洁，防治了机动车产生扬尘。 （6）进出工地的物料、渣土等，应尽可能采用密闭车斗，以保证物料不遗撒外漏。 （7）运输车辆驶出施工工地前，必须进行除泥除尘处理。 （8）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，建议从建筑内部管道、电梯孔道或密闭输送管道输送，不得凌空抛洒。 在上述措施得到有效落实的情况下，项目施工阶段产生的扬尘可得到较好控制，不会对周围环境造成污染影响。 2.噪声环境影响分析 施工期间噪声污染源主要包括机械设备噪声和车辆运输噪声。根据现场调查及用地地质分析报告，本项目土石方阶段不需要爆破，无爆破设备噪声影响。 （1）施工期机械噪声影响分析 施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级如表7所示。 表7 施工期各阶段噪声源强 单位：dB(A) 施工 阶段 噪声源 测距r0 （m） 声级 距离 10m 20m 30m 50m 60m 70m 土石方 工程 挖掘机 5 80 74.0 68.0 64.4 60.0 58.4 57.1 推土机 5 83 77.0 71.0 67.4 63.0 61.4 60.1 翻斗机 3 85 76.0 70.0 66.4 62.0 60.4 59.1 装载机 5 90 84.0 78.0 74.4 70.0 68.4 67.1 基础 工程 塔吊 8 83 73.0 67.0 64.0 61.0 59.0 58.0 平地机 15 83 —— 80.5 77.0 72.5 71.0 69.6 结构 工程 塔吊 8 83 73.0 67.0 64.0 61.0 59.0 58.0 振捣棒 5 80 74.0 68.0 64.4 60.0 58.4 57.1 切断机 5 80 74.0 68.0 64.4 60.0 58.4 57.1 混凝土输送泵 5 88 82.0 76.0 72.4 68.0 66.4 65.1 装修 工程 砂轮机 3 87 62.0 56.0 —— —— —— —— 磨石机 1 83 48.0 42.0 —— —— —— —— 电动卷扬机 2 84 55.0 49.0 —— —— —— —— 切割机 1 83 48.0 42.0 —— —— —— —— 备注：① 在土方、基础和结构工程预测时未考虑任何遮挡衰减； ② 装修工程除塔吊外，其余机械均位于室内，在进行预测时，考虑墙体、窗户等实体对机械噪声的遮挡衰减，衰减量约为15dB(A)； 填充处数值为各施工阶段噪声最短达标距离所对应的噪声值。 根据上述源强及各施工阶段具体情况，土石方和基础工程阶段机械噪声会受到基坑和边界围挡的衰减（衰减量约15dB（A））、结构工程阶段施工机械噪声易受拟建建筑楼体的遮挡衰减（衰减量约10dB（A））、装修工程阶段多为室内操作，机械噪声会受到墙体衰减。 （2）施工场界噪声影响评价 1）土石方和基础工程 通过对同类施工现场的调查，在土石方和基础工程阶段，各施工机械大都在基坑内作业，距施工场界的最小距离一般约20～30m，施工机械噪声会受到基坑和场界围挡的遮挡衰减，衰减量约为15dB(A)。经预测分析，土石方工程阶段机械噪声衰减至场界处噪声值约为49.4～63dB(A)，基础工程阶段机械噪声衰减至场界处噪声值约为49～65.5dB(A)，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中昼间限值的要求。 项目地下区域边界线与用地红线距离在6~15m之间，当施工机械位于基坑边界时会出现超标现象。 2）结构工程阶段 结构工程阶段的施工机械位置相对固定，主要靠近在建楼体。项目拟建楼座与用地边界的距离约为7~9m。经预测分析，经建筑楼体遮挡后，施工机械设备噪声衰减至场界均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）昼间限值的要求。 3）装修工程阶段 装修工程阶段，机械设备如砂轮机、磨石机、切割机等均在室内操作，室内施工时机械噪声会受到墙体、窗户等实体的遮挡，塔吊可受到在建楼体的遮挡。由表6-3可知，室内机械噪声及塔吊噪声经遮挡后衰减至场界处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）昼间限值的要求。 因此，施工时各阶段机械噪声经合理安排设备位置后，衰减至场界能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求。同时，项目要严格按照青岛市的有关规定，夜间禁止施工。确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准，并公告附近居民。 （3）施工期机械噪声对敏感点的影响 由前述分析可知，项目最近敏感点为西北180m处的中黄埠村。项目施工地距离各敏感点距离较远，对各敏感点噪声影响较小。 为最大限度的降低施工噪声对周围环境的影响，项目在施工过程中，严格按照青岛市的有关规定，夜间禁止扰民施工，确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准，并公告附近居民，并严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定，采取的噪声防治措施主要有： ① 尽可能选用低噪音的施工设备和工艺，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。 ② 尽量避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高。 ③ 加强一线操作人员的环保意识，尽可能做到轻拿轻放。避免在同一地点安置较多的动力机械设备，以避免局部声级过高。由本项目与周围敏感目标的距离要求，对于噪声较大的固定施工机械应尽量远离周围环境敏感点。 ④ 合理安排施工进度和时间，根据住宅区的作息规律，充分利用住宅区居民工作时间施工，尽量避免作业噪声影响居民生活。 在采取上述措施后，可将施工过程中产生的噪声降至最低，同时施工噪声仅局限于施工阶段，随着施工的结束，其影响也会随之消失，不会对周围环境产生明显影响。 （4）施工车辆噪声影响分析 根据同类项目调查分析，15t载重汽车行使时的车外噪声约为85～90 dB(A)，交通噪声将对项目周围的敏感目标产生一定的影响。因此，应合理安排运输时间及运输路线，保持车辆完好，禁鸣喇叭。采取以上措施后，可较大的降低施工交通噪声对项目周围敏感目标的影响。 3. 污水影响分析 施工期污水主要有施工人员的生活污水和施工过程中产生的工程污水。 项目施工人员按平均每天100人计，施工期约18个月，生活用水量按20L/人·d计，则整个施工期生活用水量约1080t。生活污水排放量按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量约918t，根据同类项目类比调查，污水中各污染物浓度分别为CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L。生活污水经临时化粪池处理后外运作农肥，对水环境影响较小。 施工工程用水仅用于工程养护，用水全部存留与构筑物内，不产生径流。因此，施工期无工程废水产生，不会对周围环境造成污染。 4. 固体废弃物污染分析 固体废物主要有基础施工开挖产生的土石方、建筑施工产生的建筑垃圾及少量的生活垃圾。 （1）根据工程估算以及目前实际开挖情况，项目总开挖土石方量约为5万m3，除少量用于回填外，其余部分全部外运至指定的合法堆放场地。 （2）施工过程建筑垃圾的产生量按单位建筑面积产生80kg计算，总建筑面积为390778m2，则该工程建筑垃圾产生量约为3.13万t。对于建筑垃圾要分类收集、集中存放，将其中可作为原材料再生利用的成分进行回收再利用，其他成分外运至合法堆放场地。 （3）施工生活垃圾采用0.5kg/人·d，则施工人员产生的生活垃圾共约27t，由环卫部门外运城市垃圾场填埋处理。 综上分析，施工期对周围环境的影响是不可避免的，但只要施工单位认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取了必要的防护措施后，可尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。随着施工的结束，各种影响也会随之消失。 5、地下水环境影响分析 （1）评价内容：根据《环境影响评价技术导则-地下水》，建设项目对地下水环境影响的特征主要表现在可能造成地下水水质污染、可能引起地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题。本次评价根据导则要求，分析项目建设对地下水水质、地下水流场和水位、环境水文地质等的影响情况。 （2）水质影响：本项目施工工程用水仅用于工程养护，用水全部存留与构筑物内，不产生径流。废水仅为施工人员生活污水，生活污水经临时化粪池处理后外运作农肥，对水环境影响较小。 （3）地下水流场、水位、水文地质影响：项目施工期的基础开挖，可能会对局部地下水水位等产生一定的影响。项目场地内地下水主要为基岩裂隙水，呈丝带状、层状赋存于基岩强风化带及岩脉旁侧裂隙密集发育带中，由于裂隙带发育不均与，其富水性亦不均匀。由于裂隙水主要是受大气降水补给，地下径流短，水量小，因基坑开挖过程中，对地下水的抽取量较小，对地下水流程及水位的影响仅限于用地范围内，且影响较小，不会改变整个区域的地下水流场或地下水水位的变化。同时，随着基坑施工期的结束，对地下水量的影响将停止，不会引起地面沉降、地裂缝、地面塌陷等环境水文地质问题。 另外，为保证基坑正常开挖及楼座基础施工，项目在设计过程中拟将采取一列地下水措施，主要措施如下： 1）拟建场区拟设置止水帷幕，采用钻孔灌注桩。 2）基坑四周设排水沟，基坑开挖水排入场区集水井，办理《排水许可证》后，废水经沉淀池沉淀后进入市政污水管网，避免抽水肆意排放。 3）地下车库采用钢筋混凝土自防水及外贴SBS防水卷材相结合的防水处理方法。 4）对基坑开挖、支护全过程进行相关基坑位移监测。 综上所述，本项目建设对用地内局部地下水流场产生一定的影响，但是影响程度较小，不会改变整个地下水流场或地下水水位的变化，不会导致环境水文地质问题的发生，相对于整个水文地质单元来说，不会产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 营运期废气主要包括居民炊事废气、餐饮废气、进出车辆汽车尾气、和供暖锅炉天然气燃烧废气。 （1）居民炊事废气 项目设计总入住居民2068户，人数约为6204人，燃料为清洁的天然气，入住使用期间住户厨房将产生炊事废气。按平均每户每天消耗0.5m3天然气，每人每天消耗50g食用油计，按每年365日计，耗燃气约377410m3/a，食用油113.22t/a，废气年产生量约为528万m3。 根据青岛市天然气所含物质组分含量推算，每燃烧106m3天然气产生：烟尘140kg，SO2 200kg，NOX 1760kg，则排放量分别为：烟尘52.83kg/a、SO275.48kg/a、NOX664.24kg/a。 烹调过程中食用油挥发率按1%计，产生量1.13t/a。居民厨房一般安装普通吸排油烟机，油烟净化效率约为30～50%，按平均40%计，油烟排放量为0.678t/a。 住户炊事产生的废气经普通吸排油烟机净化后，通过专门的排烟风道于楼顶高空排放，不会对周围大气环境产生污染影响。 （2）餐饮废气 项目规划设有2处餐饮，分别B地块办公楼（B-6）1层和C地块办公楼(C-7)1层，餐饮废气主要来源于餐饮区内餐饮业燃气废气和油烟废气。 1）B-6办公楼一层餐饮废气 根据规划设计，B-6一层餐饮餐饮建筑面积约222.1m2，共设有200个座位，每天的就餐人数约650人次/d，规划以经营中餐为主，灶头数约为5个，餐饮规模均为中型。根据GB50028-93《城镇燃气设计规范》，每个座位每年的燃烧热值为200×104kcal，国家统计局天然气燃烧热值为9310kcal/m3，每个座位的燃气用量为214.8m3/a，餐饮燃气用量为42960m3/a。燃烧废气污染物产生总量为：烟尘6.01kg/a，SO28.59kg/a，NOX75.61kg/a。 食用油按每人每天消耗50g计，则餐饮消耗食用油量约32.5kg/d，烹调过程中食用油挥发率按1%计，油烟产生量约0.325kg/d，年产生量约0.12t。 根据山东省地方标准《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）和《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市大气污染综合防治规划纲要(2013-2016年)的通知》要求，中型规模需设置油烟净化效率大于95%的油烟净化设备，油烟排放量约0.006t/a。 经估算，餐饮业厨房风机总排风量应不低于2000m3/h，工作时间按每天8h计算，则餐饮废气排放量大于5.84×106m3/a，其中污染物排放浓度分别为烟尘≤1.0mg/m3，SO2≤1.5mg/m3，NOX≤12.9mg/m3。油烟≤1.1 mg/m3。 油烟排放浓度满足山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597－2006）中规定的中型规模排放要求（1.2mg/m3），餐饮废气经专用排烟风道于B-6办公楼楼顶排放，并高出楼顶1.5m，排气筒具体位置见附图3。 2）C-7办公楼一层餐饮废气 根据规划设计，C-7办公楼一层餐饮建筑面积约147m2，共设有100个座位，每天的就餐人数约350人次/d，规划以经营中餐为主，灶头数约为3个，餐饮规模为中型。经计算，餐饮燃气用量为21480m3/a，燃烧废气污染物产生总量为：烟尘3.01kg/a，SO24.30kg/a，NOX37.80kg/a。油烟产生量约0.175kg/d，年产生量约0.064t。中型规模需设置油烟净化效率大于95%的油烟净化设备，油烟排放量约0.003t/a。 经估算，餐饮业厨房风机总排风量应不低于1000m3/h，工作时间按每天8h计算，则餐饮废气排放量大于2.9×106m3/a，其中污染物排放浓度分别为烟尘≤1.0mg/m3，SO2≤1.5mg/m3，NOX≤12.9mg/m3，油烟≤1.1 mg/m3。 油烟排放浓度满足山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597－2006）中规定的中型规模排放要求（1.2mg/m3）中要求，餐饮废气经专用排烟风道于C-7楼顶排放，并高出楼顶1.5m，排气筒具体位置见附图3。 本项目餐饮业在施工时应按照山东省地方标准《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)中规定的要求，预留内置专用排烟风道，选择适宜的高效油烟净化设备和风机，且各烟道出口20m半径范围内无高于出口的易受影响的建筑物。另外，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）相关要求，B-6的油烟排风管道面积应为0.3~0.7m2，C-7的油烟排风管道面积应为0.2~0.4m2。 因此，餐饮业在做好预留排烟风道、选择适宜的油烟净化设备和风机排风量、按照相应要求合理布设烟道出口的前提下，餐饮废气不会对周围大气环境产生污染影响。 （3）汽车尾气 项目规划设地上、地下停车场。地上停车位车位为404个，车辆行驶和地上停车场汽车尾气为无组织排放，污染物产生量很少，不会对周围大气环境产生污染影响。 地下停车场为1层，共设停车位2792个，主要停放轻型车，无大型车。车库拟采用机械进排风方式通风换气。汽车尾气中的尾气中的污染物主要为CO、HC、NOx等，其排放量与车流量、单车污染物排放因子和行驶距离等有关，轻型车尾气排放量按照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（GB18352.3－2005）（中国Ⅴ阶段）计算，轻型车尾气主要污染物排放系数分别为CO：1.0g/km、HC：0.1g/km、NOx：0.06g/km。 车辆在车库中的平均行驶距离按50m考虑，假设高峰每小时进或出车库的车流量以总车位的60%计（进或出均算1次），车辆平均每日进/出2.5次，一年按365天计，则地下车库废气污染物排放量的估算结果见表9。 表9 车库废气污染物排放情况 污染物名称 高峰排放速率（g/h） 年排放量（kg/a） CO 53.86 78.65 HC 5.34 7.87 NOx 3.23 4.72 由于各车库目前正处于规划设计阶段，其内排风口位置和数量均尚未确定，因此，本次评价对此提出限制性要求。本项目地下车库根据设计规范，划定各车库的防火分区，每个防火分区均设有进、排风口，按照通风设计标准，每小时需换气5～6次，汽车尾气经机械强制排风于排风口排放。 对于设于地面的排风口，参照《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2002）有关规定，排风口设于商业网点侧墙处或地面绿化带内，高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上。在合理布设风口位置、落实相应的防护措施后，地下停车场汽车尾气不会对周围大气环境产生影响。 （4）供暖锅炉天然气燃烧废气 项目在B地块地下锅炉房内设有3台2MW全预混冷凝低氮燃气锅炉和1台1MW全预混冷凝低氮燃气锅炉，C地块地下锅炉房内设有4台2MW全预混冷凝低氮燃气锅炉。 B地块锅炉房天然气的最大使用量为8400 m3/d，年供暖时间按120d计，则天然气消耗量为100.8万m3/a，项目锅炉配有低氮燃烧器，NOX的排放量可减少40%。燃气燃烧废气的排放量为4.41×107m3/a，各污染物的排放量为烟尘：0.14t/a、SO2：0.20t/a、NOX：1.06t/a。B地块锅炉房天然气燃烧废气通过B-3住宅楼内置烟道排放，排气筒高度高于住宅楼楼顶5m，排气筒总体高度为88.55m。各污染物的排放浓度为：SO2为14.23mg/m3，NOX为75.50mg/m3，烟尘9.93mg/m3。 C地块锅炉房天然气的最大使用量为9600m3/d，年供暖时间按120d计，则天然气消耗量为115.2万m3/a，项目锅炉配有低氮燃烧器，NOX的排放量可减少40%。燃气燃烧废气的排放量为5.04×107m3/a，各污染物的排放量为烟尘：0.16t/a、SO2：0.23t/a、NOX：1.22t/a。C地块天然气燃烧废气通过C-4住宅楼内置烟道排放，排气筒高度高于住宅楼楼顶5m，排气筒总体高度为109m。各污染物的排放浓度为：SO2为14.23mg/m3，NOX为75.50mg/m3，烟尘9.93mg/m3。 综上，燃烧废气中烟尘、SO2、NOX的排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准。 项目废气排放汇总见表8。 表8 项目废气排放汇总表 单位t/a 项目 废气量（m3/a） 烟尘 SO2 NOX 油烟 CO HC 炊事废气 5.28×106 0.053 0.075 0.66 0.678 / / 餐饮废气 B地块 5.84×106 0.006 0.009 0.076 0.006 / / C地块 2.9×106 0.003 0.004 0.04 0.003 / / 汽车尾气 / / / 0.005 / 0.078 0.008 燃烧废气 B地块 4.41×107 0.14 0.20 1.06 / / / C地块 5.04×107 0.16 0.23 1.22 / / / 总计 1.09×108 0.362 0.518 3.061 0.687 0.078 0.008 2、噪声环境影响分析 项目营运过程中产生的噪声主要是配套设备噪声、地下车库进/排风口噪声，以及高层建筑顶层设备层设备运行噪声。 （1）地下设备噪声 根据规划，项目产噪设备主要位于地下车库内，主要包括锅炉房、换热站、风机房、配电室和水泵房等，噪声源强约为60~80dB(A)。 项目设有3个变配电所，分别位于B-3住宅楼地下一层东侧、B-4与B-5住宅楼地下一层之间、B-6办公楼地下一层南侧；4个变电所，分别位于C-2住宅楼地下一层西侧、C-2与C-3住宅楼地下一层之间、CS-5商业楼地下一层西侧、CS-4商业楼地下一层北侧；2个生活水泵房，分别位于B地块地下一层中部、C-1住宅楼东侧；1个消防水泵房，位于C地块地下一层东南角；2个锅炉房，分别位于B-3住宅楼地下一层东侧、C-4地下一层西侧；1个换热站，位于B-3住宅楼地下一层东侧。项目配套用房均不在住宅及办公楼正下方。 为避免地下各设备间的噪声和振动对地上环境产生影响，项目在设计中严格执行《设备安装设计规范》及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，拟采取的防振减噪如下：地下各设备间内的设备独立设置基础；选用低噪音设备，对主要产噪设备设置消声器；所有通风系统的主风管上均采取消音措施，管道采用弹性吊支架，支架固定点避开承重柱，管道穿墙孔采用柔性材料填堵。 （2）顶层设备间噪声 项目高层建筑楼顶层设备间内主要噪声源为电梯机房，其设备运行时产生的振动、噪声等污染，可能对邻层建筑造成影响。本项目电梯机房采取架空一层，将曳引机用四个减震垫固定安置在工字梁上，工字梁一端埋入墙体等减震措施，通过与同类项目类比，采取上述措施后，电梯机房运行噪声不会对周围环境及邻层室内环境造成影响。 （3）地下车库进排风口噪声 项目机械进、排风口噪声源强约为60～62dB(A)，通过风口加设适当的成品消音箱，噪声值可削减至55dB(A)以下，能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2中的2类标准昼间限值的要求。 综上所述，项目噪声不会对周围声环境造成污染影响。 3.污水环境影响分析 项目建成营运后，所排放的污水主要为生活污水、餐饮废水、锅炉定期排污水、软水制备浓水。 （1）生活污水及餐饮废水 项目拟在各餐饮单位范围内分别设置油水分离器，同时建议建设单位预留集中污水处理系统的建设空间，餐饮废水经隔油沉渣处理后与生活污水一同排放。由排水分析可知，污水排放总量约为271661.02t/a。通过与同类项目类比调查，污水总排放口处污染物浓度为CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，动植物油≤20mg/L，其水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。经计算，废水中各污染物排放量分别为：CODCr≤122.25t/a、BOD5≤67.91t/a、SS≤54.33t/a、氨氮≤8.15t/a、动植物油≤5.43t/a。 （2）锅炉定期排污水及软水制备浓水 据排水分析可知，项目软水制备浓水及锅炉定期排污水的产生量为8668.8t/a，据类比分析，污水中污染物浓度为CODCr：50mg/L，SS：200mg/L。污水中污染物浓度较低，水质较清净，其水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，可直接排入市政污水管网。废水中各污染物排放量分别为：CODCr:0.43t/a、SS:1.73t/a。 综上，项目污染物的产生量为：CODCr≤122.68t/a、BOD5≤67.91t/a、SS≤56.06t/a、氨氮≤8.15t/a、动植物油≤5.43t/a。污水经市政管网中进入即墨市污水处理厂，即墨市污水处理厂位于墨水河西岸，孙家庄村东侧，一期设计处理规模为6万t/d，二期设计处理规模为6万t/d，三期设计处理规模为3万t/d，一期、二期采用A/A/C氧化沟工艺，三期采用A/A/O生物池工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目在即墨市污水处理有限公司服务范围内，进入市政污水管网废水总量为280329.82t/a（768.03t/d），即墨市污水处理厂有能力接纳本项目产生的全部污水。因此，本项目产生的污水排入即墨市污水处理有限公司是可行的。 经污水处理厂处理后各污染物的浓度为COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤5 mg/L，动植物油≤1 mg/L，项目污水经污水处理厂处理后外排环境量为：COD≤14.01t/a、BOD5≤2.80t/a、SS≤2.80 t/a、氨氮≤1.40t/a、动植物油≤0.28t/a。 因此，本项目废水不会对周边水环境造成污染影响。 4．固废环境影响分析 项目营运后，所产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、商业垃圾、办公垃圾、餐厨废弃物、废离子交换树脂等。 （1）生活垃圾 ①居民住宅及商业网点人员生活垃圾 项目投入使用后，居民住宅总人数为6024人，商业网点从业人员约700人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d 计，产生天数为365d，生活垃圾产生量为1227.13t/a。 ②办公人员生活垃圾 项目设有2座办公楼，约容纳3000名办公人员，办公天数为250d，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d 计，则营运期生活垃圾产生量为375t/a。 因此，项目生活垃圾的产生量为1062.13 t/a，由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 （2）商业垃圾 商业网点产生的商业垃圾主要为外包装等物品，其产生量按0.09kg/m2·d计，商业面积为13965m2，商业经营天数为365d/a，则商业垃圾产生量约458.75t/a，由相关单位统一回收处理。 （3）办公垃圾 办公楼办公人员约3000人，办公垃圾产生量按0.2kg/人.d 计，则营运期办公垃圾产生量为150t/a。办公垃圾一般随生活垃圾一并处置，但是其中硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，应集中收集后交由有关部门统一处置。废旧电器应统一收集，委托有相关资质的单位统一处置。 （4）餐厨废弃物 餐饮接待人数约1000人次/d，餐厨废弃物产生量按0.1kg/人计，则垃圾产量约36.5t/a。餐厨废弃物及时清理，根据《青岛市餐厨废弃物管理办法》（青岛市人民政府令第220号）交由有收运特许经营权的单位统一收运、集中处置。 （5）废离子交换树脂 项目采用离子交换树脂产生制备软水，年制备软水量为7862.4t/a，据类比分析，废离子交换树脂的产生量约为2t/a。废离子交换树脂属于危废（类别：HW13 有机树脂类废物 ，代码：900-015-13废弃的离子交换树脂），收集暂存后交由有资质单位处理。项目在B、C地块锅炉房内均设有一座约5m2的危废暂存间，危废暂存间地面需做好防渗、防腐蚀措施，张贴警示标志，并安排专门人员负责管理。 采取上述措施后，营运期固体废弃物不会对周围环境造成污染影响。 5、外环境对项目的影响分析 （1）交通噪声 项目所建住宅楼距离东侧滨海公路最近距离为180m，且之间规划有建筑相隔；距离北侧温泉二路约250m，且之间规划有建筑物相隔。滨海公路和温泉二路交通噪声衰减至本项目住宅楼处不会产生污染影响。项目所建住宅楼西侧28m处规划硅谷大道，硅谷大道规划红线宽度为57m，隔硅谷大道继续向东约26m为在建地上轻轨（地铁11号线）。本次评价分析在建地上轻轨及硅谷大道对本项目影响。 在建轻轨（地铁11号线）对本项目影响 项目西侧在建轻轨在项目段为桥梁的线路形式，噪声源强引用《青岛地铁6号线一期工程（辛屯路站-生态园站）环境影响报告书》列车正常运行时，距离高架桥区段26m噪声预测结果见表9。 表9 距离地铁6号线高架桥段26m处噪声预测值 线路形式 位置 昼间 昼间高峰 夜间 夜间高峰 桥梁 左26m 57.9 60.8 48.8 53.9 项目C-1、C-4、B-1住宅楼距离轻轨距离均为111m，距离轻轨较远，轻轨产生噪声对本项目敏感点影响较小。 据《青岛地铁6号线一期工程（辛屯路站-生态园站）环境影响报告书》振动预测分析，外轨中心线18m 以外区域的地表振动可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）之“居民、文教、机关区”标准要求。本项目用地红线距离在建轻轨76m，距离轻轨较远，轻轨振动对本项目影响较小。 硅谷大道对本项目影响 规划硅谷大道宽度为57m，距离本项目C-1、C-4、B-1住宅楼距离均为28m。本次环评重点分析硅谷大道对项目影响。 （1）预测模式 本次评价以《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的“公路交通运输噪声预测模式”对交通噪声对本项目的影响进行预测评价。 导则推荐的“公路交通运输噪声预测模式”如下所示： a、第i类车（大、中、小型）等效声级的预测模式： 式中：——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； a——地面覆盖系数，取决于现场地面条件，a=0或a=0.5; ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； ——由其他因素引起的衰减量，dB(A)。 b、将各类车流等效声级叠加求的混合车流模式的等效声级，若将车流分成大、中、小三类车，则总车流等效声级为： c、各车型平均噪声辐射声级按以下公式计算： （2）拟选参数 ①：与车种、车速及路面性质有关，距行驶路面中心线7.5m处的辐射噪声级见表10。 表10 车辆平均辐射声级 车 型 平均行驶速度U（km/h） 平均辐射声级Lw（dB（A）） 小型车(S) 50 71.42 中型车(M) 40 71.51 大型车(H) 35 78.15 Vi：小型车取50km/h，中型车取40km/h，大型车取35km/h。 Ni：由于规划硅谷大道为城市交通主干道，预测硅谷大道昼、夜间车流量具体结果见表11。 表11 硅谷大道车流量情况 时间 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 车型 大 中 小 大 中 小 预测车流量（辆/h） 48 53 232 21 45 84 ④R：硅谷大道中心线距离住宅建筑楼座最近距离约56.5m。 （3）预测结果 根据预测模式，综合考虑路面粗糙度、地面反射或吸收效应、树林带隔声、空气的吸声效应等，硅谷大道交通噪声对住宅楼的预测结果见表12。 表12 硅谷大道交通噪声对住宅楼的影响结果表 单位：dB(A) 层数声级 1F 3F 5F 7F 9F 11F 13F 15F 20F 25F 30F 33F 昼间 53.10 57.06 57.58 57.49 57.24 56.98 56.71 56.44 55.79 55.19 54.81 54.49 夜间 44.74 47.33 49.97 49.69 49.17 48.67 48.32 47.55 47.50 47.45 47.40 47.35 （4）影响分析 由预测结果可以看出，随着楼层的增加，交通噪声对高层住宅的影响先增加再减小，噪声预测最大值出现在5F和6F处。分析原因是交通噪声由于道路周围的树木、前排建筑等遮挡而对住宅楼底层影响较小，随着楼层升高到5F~6F，住宅楼既无遮挡物遮挡又与地面高差较小，故噪声影响达到最大，再往上的楼层随着楼层的增加噪声影响逐渐减小。 由预测结果可知，综合考虑路面粗糙度、地面反射或吸收效应、树林带隔声、空气的吸声效应等情况下，本项目住宅楼临街一侧昼间、夜间受硅谷大道交通影响的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，项目建成后受硅谷大道交通噪声影响较小。 6、风险评价 本项目为房地产开发项目，根据建设项目环境风险技术导则，结合本项目情况，项目风险评价内容如下： （1）风险识别：营运过程中所采用的易燃物质主要为天然气，由市政燃气管道直接供给，燃用天然气本身并无毒性，仅属于易燃物质，但由于该物质在项目用地范围内不生产、不贮存，因此不具有明显的风险威胁，不构成重大危险源。 （2）源项分析：根据本项目同类项目事故类比分析，同时结合物质危险性识别，确定本工程最大可信事故为网点餐饮内引起的小范围的火灾。 （3）后果及风险：主要是天然气泄漏引起的火灾。 （4）风险管理：在项目投入营运时，应加强物业管理，燃器具周围不要堆放易燃物品，燃气设备阀门处及燃气表周围禁放遮挡物。定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，安装燃气设备的房间应注意通风等。 项目使用天然气作为能源，不构成重大危险源，不会对周围环境产生明显影响。 7、项目选址可行分析 项目选址于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南，项目用地均已取得土地证（B地块：鲁（2016）即墨市不动产权第0012473号；C地块：鲁（2016）即墨市不动产权第0013233号），用地性质为住宅和商服，项目建设内容与土地性质相符。根据《青岛蓝色硅谷核心区总体规划》（2013-2030），项目所在地块属于商住混合用地（附图6），符合青岛蓝色硅谷核心区总体规划。项目已取得青岛蓝色硅谷核心区管理委员会建设用地规划设计条件通知书（青蓝规条字[2014]S0309002号），B、C地块用地性质为居住、商业服务用地，项目未能及时建设，已取得青岛蓝色硅谷核心区管理委员会关于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南地块规划设计条件延期的复函（青蓝谷管函[2015]174号）。项目所在地周边配套基础设施如给水、排水、供气等管道系统完善，项目污水排入即墨市污水处理厂进行处理。项目选址是可行的。 8、“三同时”验收一览表 项目三同时验收情况见表13。 表13 项目环保设施竣工“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收标准 废气 居民炊事废气 居民楼预留专用排烟风道于楼顶高空排放 居民炊事废气有组织高空排放，不对周围环境产生明显影响。 餐饮废气 餐饮废气分别由B-6办公楼和C-7办公楼楼顶并高于楼顶1.5m排气筒排放，油烟净化装置效率大于95%。 满足山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597－2006）中规定的中型规模排放要求（1.2mg/m3） 燃气锅炉废气 项目燃气锅炉排气筒位于B-4、C-3楼顶，要高于所在楼座楼顶5m 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中标准限值的要求。 汽车尾气 排风口设于商业网点侧墙处或地面绿化带内，高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上 / 噪声 配套设备噪声 设备安装时采取减振、隔声、降噪处理措施；对高噪声设备做好日常维护和保养，避免故障运行产生的高噪声影响。 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2中的2类标准限值的要求 废水 生活污水 餐饮废水 锅炉排污水 软水制备浓水 生活污水经化粪池处理后、餐饮废水经油水分离器处理后，排入市政污水管网；锅炉排污水、软水制备浓水直接排入市政污水管网。 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1中B等级标准要求 固废 生活垃圾 由环卫部门统一收集后，定期外运至城市垃圾场处置。 / 办公垃圾 与生活垃圾一并处置，其中的硒鼓、废旧电池等单独收集，由有资质的单位统一回收处置 商业垃圾 收集后外售处理 餐厨废弃物 集中存放，由收运特许经营权的单位统一收运、集中处置 废离子交换树脂 暂存于危废暂存间，交由有危废资质单位处理

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 347392.6t/a | 排放去向 | 直接 | 餐饮废水经隔油沉渣、再处理后，生活污水经化粪池处理后，与锅炉定期排污水、软水制备浓水一同经管网输送至即墨市污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 排海 |
|  | 污水排放量 | 280329.82t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 餐饮废水 锅炉定期排污水 软水制备浓水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 油脂 | 450mg/L，122.68t/a 250mg/L，67.91t/a 200mg/L，56.06t/a 30mg/L，8.15t/a 20mg/L，5.43t/a | 450mg/L，122.68t/a 250mg/L，67.91t/a 200mg/L，56.06t/a 30mg/L，8.15t/a 20mg/L，5.43t/a |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （标·立方米/年） | 1.09×108 | 排气筒高度（米） | 通过专门的排烟风道于所在建筑楼顶排放餐饮废气高于所在楼顶1.5m，锅炉废气高于所在楼楼顶5m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 居民住宅炊事废气 餐饮废气 地下车库汽车尾气 供暖锅炉天然气燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 油烟 SO2 NOx 烟尘 油烟 CO HC NOx SO2 NOx 烟尘 | 0.075 0.66 0.053 1.13 0.013 0.116 0.009 0.184 0.079 0.0079 0.0047 0.43 3.80 0.30 | 0.075 0.66 0.053 0.678 0.013 0.116 0.009 0.009 0.079 0.0079 0.0047 0.43 2.28 0.30 |
| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 生活垃圾 商业垃圾 办公垃圾 餐厨废弃物 废离子交换树脂 | 1602.13 458.75 150 36.5 2.0 | 0 0 0 0 0 | 定期外运至城市垃圾场 由相关单位统一回收处理 由相关单位统一回收处理 有收运特许经营权的单位统一收运、集中处置 由有危废处理资质单位处理。 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 配套设备、车辆及地下车库出入口、高层设备噪声等 | 60~80 |
| 其他 |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 住宅炊事废气 餐饮废气 地下车库 锅炉废气 | SO2 NOx 烟尘 油烟 油烟 CO HC NOx SO2 NOx 烟尘 | 采用清洁燃料和专用排烟风道高于塔楼楼顶排放 分别经专门的排烟风道于所在建筑楼顶，并高于楼顶1.5m处排放 地下车库汽车尾气通过侧墙或地面排风口排放，高度高于地面2.5m 锅炉以天然气为燃料，配有低氮燃烧器，锅炉废气通过住宅楼内排烟风道于所在建筑楼顶，并高于楼顶5m处排放 | 达 标 |
| 水 污 染 物 | 生活废水、餐饮废水、锅炉定期排污水 软水制备浓水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 油脂 | 餐饮废水经隔油沉渣、再处理后，生活污水经化粪池处理后，与锅炉定期排污水、软水制备浓水一同经市政污水管网输送至即墨市污水处理厂 | 达 标 |
| 固 体 废 物 | 居民及从业人员生活 日常办公 商业网点 网点餐饮 供暖锅炉 | 生活垃圾 办公垃圾 商业垃圾 餐厨废弃物 废离子交换树脂 | 定期外运至城市垃圾场 由相关单位统一回收处理 由相关单位统一回收处理 由收运特许经营权的单位统一收运、集中处置 由危废处理资质单位处置 | 达 标 |
| 噪 声 | 在选用低噪音设备，采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，项目场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，不会对周围环境产生明显影响。 |
| 其 他 |  |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 （1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 28.0330 | 0 | 0 | +28.0330 | 28.0330 |
| CODCr | 0 | 122.68 | 0 | 0 | +122.68 | 122.68 |
| SS | 0 | 56.06 | 0 | 0 | +56.06 | 56.06 |
| BOD5 | 0 | 67.91 | 0 | 0 | +67.91 | 67.91 |
| 氨氮 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | +8.15 | 8.15 |
| 动植物油 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | +5.43 | 5.43 |
| 废气 | 0 | 10900 | 0 | 0 | +10900 | 10900 |
| 烟尘 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | +0.362 | 0.362 |
| SO2 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | +0.518 | 0.518 |
| NOx | 0 | 4.5807 | 1.52 | 0 | +3.0607 | 3.0607 |
| 油烟 | 0 | 1.314 | 0.627 | 0 | +0.687 | 0.687 |
| CO | 0 | 0.079 | 0 | 0 | +0.079 | 0.079 |
| HC | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | +0.0079 | 0.0079 |
| 固体 废物 | 0 | 0.224938 | 0.224938 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目选址于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南，所在地目前为空地，植被覆盖较少。随着项目的建设，该区域绿化景观得到建设。项目规划绿地面积约47419.75m2，绿化率达35％，通过种植树木和草坪，项目所在地绿化覆盖率将比以前有大幅度提高，植物品种组合更趋于科学、合理，生态环境质量较以前有所改善。

生态保护措施及预期效果 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，大量种植木本植物，绿化草坪，将人行道等建成嵌草式地面，来进一步改善项目所在地及周围的生态环境。同时，通过合理利用土地功能，从平面布局、建筑造型等方面做到与周围环境相协调。因此，项目建成后将对该区域生态环境起到一定改善作用。

结论与建议

一、结论 1、选址可行性结论 项目选址于青岛蓝色硅谷核心区滨海公路以西、硅谷大道以东、温泉二路以南，规划用地性质为商住用地，建设符合用地规划要求。项目所在地环境质量较好，配套基础设施如给水、供电、供气等管道系统齐全。因此，项目选址是可行的。 2、环境现状结论 项目所在区域SO2、NO2、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境质量较好。 所在区域现状噪声监测表明，区域昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、施工期环境影响结论 （1）废气 在各种有效地防尘措施落实到位和严格执行《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》的情况下，施工场地扬尘不会对周围环境造成明显影响。 （2）噪声 施工期间噪声污染源主要包括机械设备噪声、车辆运输噪声。施工单位在落实噪声防护措施的情况下，施工过程产生的噪声将不会对周边环境产生明显影响。 （3）污水 施工期污水排放量较小，主要为施工人员生活污水，建有临时厕所，定期清掏，不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废弃物 施工开挖的土石方除少量用于回填外，其余部分全部外运至指定的合法堆放场地；施工建筑垃圾外运至指定的建筑垃圾填埋场地；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门外运至城市垃圾场填埋处理。 （5）地下水 本项目建设对用地内局部地下水流场产生一定的影响，但是影响程度较小，不会改变整个地下水流场或地下水水位的变化，不会导致环境水文地质问题的发生，相对于整个水文地质单元来说，不会产生明显影响。 4、营运期环境影响结论 （1）废气 营运期产生的废气主要为居民炊事废气、餐饮废气、进出车辆汽车尾气、供暖锅炉燃气废气。住户炊事产生的废气经普通吸排油烟机净化后，通过专门的排烟风道于楼顶高空排放；项目在B-6、C-7办公楼一层设有餐饮区，办公楼内均设置内置烟道，餐饮废气经油烟净化效率大于95%的油烟净化设备净化后，分别通过专用排烟风道于B-6、C-7办公楼的楼顶并高出楼顶1.5m排放，各部分餐饮废气的排放均可满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）的要求，不会对周围大气环境产生污染影响。地下车库采用机械进/排风的方式通风换气，排风口设于侧墙处或地面绿化带内，高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上，且排风口不朝向周边敏感建筑，不会对周围大气环境产生污染影响。供暖锅炉配有低氮燃烧器，燃烧废气通过专用烟道于B-3、C-4住宅楼楼顶并高出楼顶5m排放，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准。。 （2）噪声 项目营运过程中产生的噪声主要是配套设备噪声、顶层设备间噪声和地下车库进/排风口噪声。通过加强区内管理，选用低噪声设备，并采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，营运期噪声不会对周围环境造成明显影响。 （3）污水 项目污水主要为生活污水、餐饮废水、锅炉定期排污水、软水制备浓水，餐饮废水经油水分离器隔油沉渣处理后，生活污水经化粪池处理后，与锅炉定期排污水、软水制备浓水一起经市政管网排入即墨市污水处理厂，不会对周围环境造成污染影响。 （4）固体废弃物 项目营运后，所产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、商业垃圾、办公垃圾、餐厨废弃物、废离子交换树脂等，均按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的规定分类处置，垃圾收集点采取日产日清，随运随清理的中转方式，不会对周围环境造成污染影响，危废暂存间地面需做好防渗、防腐蚀措施，张贴警示标志，并安排专门人员负责管理。 （5）外环境影响结论 项目所建住宅楼距离东侧滨海公路最近距离为180m，且之间规划有建筑相隔；距离北侧温泉二路约250m，且之间规划有建筑物相隔。滨海公路和温泉二路交通噪声衰减至本项目住宅楼处不会产生污染影响。项目所建住宅楼西侧28m处规划硅谷大道，硅谷大道规划宽度为57m，隔硅谷大道向东约26m为在建地上轻轨。经分析外环境对项目住宅楼影响较小。 （6）环境风险 本项目为房地产开发项目，营运过程中所采用的易燃物质主要为天然气，由市政燃气管道直接供给，燃用天然气本身并无毒性，仅属于易燃物质，不构成重大危险源，风险发生概率很小，不会对周围环境产生明显影响。 二、建议 1）项目建成预售时，建设单位应向社会公示相关内容，以确保公众在了解项目环境状况的基础上进行交易，避免发生不必要的纠纷。主要公示内容包括项目建设内容概况介绍、网点的使用功能及设置情况（商业网点房中设置餐饮）及餐饮排风口的位置。 2）车库进/排风口高出地面2.5m，排风口与邻近住宅楼的距离应保持在10m以上，且风口不得朝向敏感建筑。 3）严格按照设计要求进行施工，保证本报告提出的各项防治措施落实到位。 4）项目的商业配套引入项目如餐饮等时，应按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等法规要求向当地环保部门另行申报相关环保手续。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的选址与建设是可行的。

# Text boxes

工程准备

噪声、废气

噪声

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

设备安装工程

内、外装饰工程

竣工验收

场地平整

土石方工程

土建工程

固体废弃物

土石方

固体废弃物

固体废弃物