建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       年产6000吨锂电池电解液项目

建设单位(盖章)：      淮南展能新能源材料有限公司

国家环境保护部制

编制日期：2018年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000吨锂电池电解液项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮南展能新能源材料有限公司 |
| 法人代表 | 张占军 | 联系人 | 张占军 |
| 通讯地址 | 凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园 |
| 联系电话 | 13566015286 | 传真 | / | 邮政编码 | 201500 |
| 建设地点 | 凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园 |
| 立项审批部门 | 凤台县发展和改革委员会 | 批准文号 | 凤发改投资[2018]60号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及 代码 | 其他专用化学产品制造C2669 |
| 占地面积 （平方米） | 2800 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 7800 | 其中：环保投资（万元） | 51.7 | 环保投资占 总投资比例 | 0.66% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 项目的由来 锂电产业作为新能源产业的重要组成部分，具有高比能量、高比功率、高转换率、循环寿命长等特点，符合低碳、绿色、环保理念，广泛运用于电动汽车产业和数码产业以及太阳能发电产业，市场需求巨大。特别是近几年新能源汽车正处于爆炸式增长阶段，促进锂电产业发展势头迅猛。锂离子电池电解液作为锂离子电池的基础产品之一，项目产品因其优良的综合性能、稳定的质量和良好的环境友好性等特点，在新能源、新材料和新能源汽车的应用前景广阔。面对广阔的市场前景，淮南展能新能源材料有限公司拟在凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园内建设年产6000吨锂离子电池电解液项目，项目不仅符合国家产业政策及《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》，而且为其它锂电池等储能设备、元件的生产提供充足的原料，为锂电产业的可持续性健康发展创造有利条件。 淮南展能新能源材料有限公司根据企业自身发展需要拟投资7800万元租赁安徽顺安矿建工程有限公司位于凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园内一栋标准化厂房，建设年产6000吨锂电池电解液项目。根据《中华人民工和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，本项目属于十五、化学原料和化学制品制造业中第36款专用化学品制造中单纯混合和分装，需编制环境影响评价报告表，因此建设单位淮南展能新能源材料有限公司委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了的详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 拟建项目建设内容及生产规模 本项目位于凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园安徽顺安矿建工程有限公司现有闲置空厂房，租赁面积2800m2，主要建设1条锂离子电池电解液生产线，购置鼓风干燥箱、制氮机、真空泵、冷水机组、干燥机组，中间罐、储料罐、搅拌釜等配套设施。建成可达年产6000吨锂电池电解液的生产能力。拟建项目建设组成详见表1。 表1拟建项目建设项目组成一览表 序号 工程类别 单项工程名称 工程内容 工程规模 1 主体工程 生产区 设置4台鼓风干燥机、1台制氮机、1台真空泵、1台冷水机组、1台干燥机组、5座储罐、5座中间罐、2座搅拌釜 设置1条锂离子电池电解液生产线，年产电池电解液6000t 2 辅助工程 办公室 办公接待 建筑面积45 m2 实验室 产品质量检测，主要从事产品物理性质检验 建筑面积37m2 会议室 办公 建筑面积35m2 3 储运工程 空桶堆放区 空桶临时储存，空桶临时贮存量约500只，周转周期约2个周 成品堆放区 成品（桶装）临时储存，成品临时贮存量约500t，周转周期约1个月 原料罐区区 原料分区堆放，设置添加剂堆放区、锂盐堆放区、溶剂PC、DEC、EMC、DMC、EC储罐区区 4 公用工程 给水 采用凤台县经济开发区供水管网 年用水量900m3 排水 项目包装桶不清洗，不产生清洗废水。生活污水经化粪池处理后后排入园区污水管网 供暖 不设锅炉进行集中供暖，采用分体式空调 供电 市政电网 消防系统 符合《建筑物防火规范》（GB50016-2014）要求 5 环保工程 污水处理工程 项目包装桶不清洗，不产生清洗废水。生活污水经化粪池处理后排入经济开发区污水管网，进入凤台县经济开发污水处理厂处理 废气治理 生产过程产生的挥发性有机物VOCs经采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放（1#、内径0.7m，出口风速7.2m/s） 噪声治理 减振机座、橡皮垫等 固废治理 厂区内建设危废临时贮存点，位于生产车间西侧，面积为10m2，一般固废点位于生产车间西侧，面积20 m2，职工生活垃圾委托环卫部门处理。 3、主要设备 项目使用的主要设备情况见下表： 表2 主要设备一览表 编号 设备名称 单位 数量 规格、型号 一、生产设备 1 储罐 座 5 6m3，用于贮存生产备用碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯(DEC)、1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 2 中间罐 座 5 3m3，用于贮存脱水后碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯(DEC)、1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 3 电子台秤 台 2 4 真空泵 台 2 5 溶解搅拌罐 台 2 2m3 6 温控系统与压力仪表 套 2 7 分子筛 台 5 8 制氮机 台 1 9 鼓风干燥箱 台 4 10 冷水机组 台 1 11 干燥机组 台 1 12 包装桶 个 4000 二、分析设备 1 微量水份测定仪 台 1 瑞士梅特勒DL-39型 2 电子分析天平 台 4 瑞士Mettler 3 酸自动分析仪 台 4 瑞士Mettler 4 气相色谱仪 台 2 日本岛津2014C 5 溶液电导率仪 台 4 瑞士Mettler 注：1、电解质、有机溶剂和添加剂为专罐专用，无原材料和添加剂的储存罐和中间洗罐工序。 2、六氟磷酸锂和碳酸亚乙烯酯利用氮气产生压力将原料压入搅拌釜，中间储罐、储液罐、搅拌釜等之间的原料、成品输送均为管道连接，自动化控制，整个生产过程均为密闭状态，管道密闭、罐和桶密闭、设备密闭，设备内充氮气保护，最后将产品通过导流管压入成品包装罐。 3、项目在仓库各个原料储存区位置设围堰及仓库设围堰，高度均为0.15m，同时在仓库的门口设置高0.15m的门槛，车间产品暂存区围堰高度0.15m，。各原料罐均为特制专用罐，专罐专用，不更换储存品种，无需清洗，不产生清洗废水。 4、厂区内设事故应急池兼消防废水池和生产废水事故池。发生事故后消防废水槽车运出厂区至有资质的水处理单位集中处理或根据实际情况做消除措施后再行排放。 4、拟建项目主要原辅材料 项目所用主要原料纯度为优级纯或电子级纯度。主要原辅材料见表3，主要原药理化性质见表4。 表3 主要原辅材料及能耗情况表 序号 原、辅材料名称 单位 用量 来源 1 碳酸二甲酯（DMC） 吨/年 960.052 有机溶剂，液体，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 2 碳酸甲乙酯（EMC） 吨/年 1200.2131 有机溶剂，液体，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 3 碳酸乙烯酯（EC） 吨/年 1200.2131 有机溶剂，液体，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 4 碳酸二乙酯(DEC) 吨/年 960.052 有机溶剂，液体，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 5 1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 吨/年 600.037 有机溶剂，液体，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 6 六氟磷酸锂 吨/年 750 电解质，固体，桶装，170kg/桶 7 碳酸亚乙烯酯 吨/年 90 特殊添加剂，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 8 氟代碳酸亚乙烯酯 吨/年 120 特殊添加剂，不锈钢罐（带快速接头）包装，氮封 9 1，3-丙烷磺酸内酯 吨/年 120 特殊添加剂，固体，桶装，50kg/桶 10 分子筛 吨/年 10 从市场按需购入 11 小成品包装桶 个/年 2000 从市场按需购入 12 大成品包装桶 个/年 1000 从市场按需购入 13 高纯氮气 瓶/年 2000 从市场按需购入 表4 主要原辅材料理化性质表 名 称 理化性质 燃烧爆炸性 危险特性和毒理性质 碳酸二甲酯 DMC 无色透明液体，有芳香气味，分子量90.09，相对密度.065(17/17℃)，熔点2～4℃，沸点90.2℃，闪点：（开口）21.7℃，（闭口）16.7℃，蒸气压6.27kPa(47mmHg20℃)，与叔丁醇钾发生剧烈反应，与酸、碱混溶；溶于多数有机溶剂，不溶于水。 中闪点易燃液体，远离火源。遇热、 明火、氧化剂易燃 眼睛接触：引起刺激； 皮肤接触：引起刺激； 吸入：刺激呼系统；食入：可能引起呼吸 困难、恶心呕吐。 毒 理 毒 性 ：LD50：1570mg/kg(大鼠经口) 碳酸甲乙酯 EMC 无色透明液体，有刺激性气味。熔点-14℃，分子量104.1，相对密度1.01，沸点107℃，闪点23℃。是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂。 可燃 危险特性：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害，可能引起呼吸困难、恶心、呕吐。 毒理毒性： LD50：1570mg/kg（大鼠经口 ）。 碳酸乙烯酯 EC 无色针状结晶。熔点38.5～39℃，沸点248℃，分子量88.06，相对密度1.32（20/4℃），闪点160℃。易溶于水及有机溶剂。 可燃固体 危险特性：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害，可能引起呼吸困难、恶心、呕吐。 毒理毒性：LD50：10g/kg（大鼠吞食） 碳酸二乙酯(DEC) 无色液体，稍有气味；蒸汽压：1.33kPa/23.8℃，闪点：25℃；熔点：-43℃；沸点126.8℃；不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；相对密度1.0；相对密度4.07 易燃，遇明火、高热有引起燃烧的危险 LD50：1570mg/kg（大鼠经口 ）；人吸入20mg/L(蒸气)×10分钟，流泪及鼻粘膜刺激 1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 无色透明液体无气味；熔点-48℃，沸点242℃，闪点132℃、溶于水，可混溶于丙酮、醚、苯、氯仿、乙酸乙酯 可燃、具有刺激性 低毒：LD50：29000mg/kg（大鼠经口 ） 六氟磷酸锂 LiPF6 白色结晶粉末。熔点200℃；密度1.5。溶于水。分子量151.91。遇水或酸会产生HF、PF5、POF3。易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。 / 危险特性：皮肤接触，引起刺激，不会有明显疼痛，但可能通过皮肤吸收有毒物质。 眼睛接触：引起刺激或损伤。 毒理毒性：无数据。 碳酸亚乙烯酯 无色透明液体，熔点22℃，沸点162℃，相对密度1.337 可燃 低毒 氟代碳酸亚乙烯酯 无色透明液体，易吸水，冬季为固体，折射率1.4538，熔点19~20℃，熔点249℃，闪点120℃， 常温下稳定，加热分解，避免强氧化剂，避免条件高温 吞食有毒 1，3-丙烷磺酸内酯 无色至淡黄色液体或者结晶，密度1.392g/ml；熔点30~33℃，沸点180℃，闪点＞110℃ 常温下稳定，遇火燃烧，遇热会释放硫氧化烟雾 低毒 5、产品及生产规模 本项目产品为锂离子电池电解液。项目产品方案见表5。 表5 建设项目产品方案表 序号 产品名称 年产量（吨） 年生产时间（天） 1 锂离子电池电解液 6000 300 本项目电解液由高纯度有机溶剂、电解质锂盐和添加剂物理混合配置而成，根据不同的配比生产，年生产量为6000t。具体产指标详见下表6。 表6 锂电池电解液产品主要技术指标 项 目 单 位 指 标 测试方法 水 分 ppm ≤20 卡尔费休法 游离酸（以HF计） ppm ≤50 滴定法 电导率（25℃） mS/cm ≥10 电导率法 相对密度（25℃） g/ml 1.19～1.34 密度瓶法 氯离子 ppm 5 浊度法 硫酸根离子 ppm 10 浊度法 碱金属离子 ppm 5 ICP/Mass法 重金属离子 ppm 5 ICP/Mass法 色度 APHA 50 浊度法 6、公用工程 （1）供水 拟建项目用水量为900m3。本项目水源来自凤台县经济开发区供水管网，主要作为生产、生活及消防应急水源，可完全满足本项目要求。 （2）排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水根据地形就近排入厂区内道路雨水管，最终排至市政雨水管网。项目废水主要废生活污水，生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网进入凤台县经济开发污水处理厂处理。 （3）供电 本项目的用电由凤台县经济开发区变电所进线，输出380V的生产动力用电和220V的办公生活用电。 （4）消防 本项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 （5）加热、冷却 项目所用原料碳酸乙烯酯为固体熔点35~38℃，使用过程中应为液态，因此需要加热。建设单位通过电将导热油加热，导热油间接为碳酸乙烯酯供热不与物料直接接触。 项目整个生产过程中除碳酸乙烯酯外其它原辅料均需保持低温状态生产过程中也需要对产品进行冷却降温采取冷水机组制冷。 7、工作制度及定员 项目员工60人，均不在厂区食宿。 工作制度为每天8小时工作制，年工作时日为300天。 8、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，本项目的建设符合国家的产业政策。本项目经凤台县发展和改革委员会凤发改投资[2018]60号《关于淮南展能新能源材料有限公司年产6000吨锂电池电解液项目备案的通知》同意备案，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 9、厂址可行性分析 项目位于凤台县经济开发区农民工创业园，租赁安徽顺安矿建工程有限公司现有闲置厂房，项目用地为工业用地，厂房房屋性质为工业用房，满足凤台县总体规划。项目评价区域内无名胜古迹、风景区及自然保护区等特殊环境敏感点。项目南侧、东侧、北侧为安徽顺安矿建工程有限公司厂房，西侧为11号路。厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。本项目建设选址能符合凤台县总体规划和环境保护规划要求，厂址选择合理。 根据《凤台县城河东片区控制性详细规划》本项目所在地周边内均为二类工业用地。根据安徽省环保厅皖环函[2018]131号文《关于安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（见附件）安徽凤台经济开发区主导产业调整为机械装备、精细化工、新型建材。本项目属于开发区主导产业，同时不属于开发区严格禁止项目，项目选址符合项目凤台县经济开发区总体发展规划，选址与当地规划相符。 10、项目与环保“三线一单”控制要求相符性分析 (1)生态保护红线 本项目位于凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园，根据安徽省人民政府2018年6月发布的《安徽省生态保护红线》，项目不在生态保护红线区范围内。 (2)环境质量底线 项目包装桶不清洗，不产生清洗废水。产生的职工生活污水经化粪池处理后排入经济开发区污水管网，进入凤台县经济开发污水处理厂处理，尾水排入淮河。项目生产过程中产生的有机废气经过集气罩收集废气，经活性炭吸附处理后达标排放。项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 (3)资源利用上限 目前，尚无资源利用上限相关文件，项目能源使用市政电网供电，水源使用市政自来水管网，资源消耗量较小，本项目资源利用不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 (4)环境准入负面清单 凤台县经济开发区未制定环境准入负面清单，项目为电解液生产，不属于中华人民工和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2016年修正）》中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。 10、环境功能区划符合性 凤台县环境保护局《关于淮南展能新能源材料有限公司年产6000吨锂电池电解液项目环境影响评价执行标准的复函》（凤环函[2018]8号）划定评价： 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租赁现有闲置空厂房，不涉及原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 凤台县地处安徽省中北部、淮河中游，位于东经116°21′~116°56′，北纬32°33′~33°00′，东与淮南市潘集区毗邻，西与颍上县接壤，南隔淮河与寿县相望，北隔茨淮新河与蒙城县相连，淮阜铁路、合淮阜高速公路穿境而过，S102、S203、S308省道交汇于县城，基础设施完善。本项目位于凤台县钱庙乡钱庙村，地理环境优越。钱庙乡隶属于安徽省淮南市凤台县，位于凤台县西北部。距县城30公里，西淝河、港河环绕全乡。西与颖上县迪沟开发区接壤，南与张集矿毗邻，北与古店乡相连，东靠顾桥镇皖北大米市场。项目位于凤台县经济开发区农民工创业园。项目南侧、东侧为安徽顺安矿建工程有限公司厂房，西侧为园区道路，北侧为6#路。 2、地形地貌 凤台县呈东南、西北向倾斜，南北长50km，东西宽42km，地势自西北向东南倾斜，海拔 19.45~40m，坡降 1/ 7000~10000，淮河、茨淮新河、西淝河等穿境而过，国土面积841.67km2。因河流变迁，交替沉积和黄淮泛滥侵蚀堆积，加之人为活动影响，形成“大平小不平”地貌特征；淮河以北属淮北平原，淮河与西淝河-花家湖两岸为0.5~2km河漫滩涂；西淝河与淮河入口处，汛期受淮河洪峰顶托向西南泛滥并反复冲刷，河面扩展坡浅，形成董峰湖河口湾地。淮河南岸与江淮丘陵衔接，局部为石灰岩残丘，山脊自东向西，为剥蚀构造的低山丘陵类型。 凤台县属淮河台彻，长期受下降运动控制，地面大部分被第四系覆盖，仅淮河南岸大山镇、凤台林场、县城西部刘集乡一带，出露元古界和古生界地层；构造形迹以断裂构造为主，且多隐伏于第四系之下；尚塘断裂带东西走向，向北倾斜，倾角70°，为刘府断裂带的组成部分，县境长15km，西自利辛县入境，北延蒙城县境内；桂集向斜，为淮南复式向斜之一部，以桂集为中心，向东西至县界，境内长30km，大部分为第四系覆盖；丁集背斜是潘集背斜向西北延伸部分，境内长14km左右，西北走向，轴部在西北部倾斜，项目区域——凤台县刘集镇地势平坦，与永幸河、淮河有水力联系。 3、气象 凤台县地处亚热带与温暖带过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。年内冬季，受北方冷空气控制，晴日多，气温低，降水少；春季受南北冷暖空气活动影响，气温回升快，天气多变，降水量增多；夏季受副热带高压控制，气压偏低，高温多雨；秋季晴朗天气偏多，时有秋雨连绵。 1949~1985年全县平均温度15.1℃，1月份最冷，月平均温度1.1℃；7月份最热，月平均温度28℃；极端最高气温41.1℃（1959年8月24日），极端最低气温-21.7℃（1969年1月31日）。昼夜与区域温差较大，一般昼间气温高于夜间，城区气温高于郊区；日内最高气温出现在14时左右，最低气温出现在日出前。近五年平均降水量1075.9mm，降水年季变化大，季节分配不均匀，冬季干冷，夏热多雨；常年最多风向东风，最大频率38%；年内冬季最多风向东风和东北偏东风，春季最多风向东南偏东风和东南偏南风，夏秋季东南偏东风向东风和东北偏东风过渡；近五年，平均风速1.6m/s。 4、水文 凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。 ——淮 河：淮河由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸口以下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。淮南市辖淮河入境鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.00m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.00m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）。市辖淮河干流，90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 ——茨淮新河：淮河一级支流，人工河流，上起沙颍河茨淮铺，于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长134.2km，流域总面积7127km2；凤台县流经长31.12km，境内河宽225~375m，1995~2004年最枯月平均流量1.98m3/s。 ——西淝河：淮河一级支流，全长178km，凤台县辖55.3km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水面积1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。 ——岗（港）河：淮河二级支流，西淝河支流，流经全长35km，平均河宽150m；鸭子沟与岗河、架河相连。 ——永幸河：淮河二级支流，人工河流，流径全长46.91km，平均河宽5~10m，水深3m左右，灌溉面积600km2。 ——架 河：淮河二级支流，全长29.45km，上游河宽10~20m，下游河宽1000m，戴家湖是架河的旁侧湖泊，水体与之相连；淮浙煤电凤台发电厂、县污水处理厂污废水均排入架河。 ——西城河：县城纳污河流，积水面积8.08hm2，县人民医院、县城河医院、县中医院污水与部分居民生活污水均排入西城河。 ——自然湖泊：花家湖水域面积16.78km2，县辖焦岗湖水域面积28.57km2，花家湖与西淝河相连，焦岗湖与淮河、西淝河存在水利联系。项目位于刘集镇前进村，涉及到的地表水体为永幸河。 凤台县辖淮河及其主要支流基本情况，见表7。 表7凤台县辖淮河与主要支流湖泊简况 单位：km、km2 名 称 发 源 地 流域面积 长度/面积 辖域长/面积 入淮河处 淮 河 河南省桐柏山 186000 1076 32.60 —— 茨淮新河* 沙颍河茨河铺 7127 133.2 31 12 怀远县荆山口上游 西淝河 颍上县淝河集 609 178.0 55.30 凤台县许郢孜村东侧 架 河 凤台县周庄村北侧 188 29.45 24.39 潘集区黄家沟村 岗（港）河 凤台县蓖子宋村 — 35.0 35.00 凤台县李咀孜村 永幸河* 凤台县孙圩孜村西侧 — 46.91 46.91 凤台县永幸河抽水站东侧 花家湖 凤台县张庙村东北侧 — 16.78 16.78 凤台县西淝河闸上 焦岗湖 毛集实验区焦岗镇南侧 — 28.57 28.57 毛集实验区刘家岗村 西城河 凤台县缪拐子村 南侧 — 0.081 0.081 淮 凤台渡口堤坝西侧 说明：* 为人工开凿河流。 5生物多样性 长期以来，凤台县受人工开发利用因素影响，古老原始植被少见，多为人工植被，以阔叶树种为主。建国初期，境内仅少数小块次生林和零星古老单株树木，覆盖率7.99%；解放后，植树造林形成的落叶阔叶树种有山槐、刺槐、谷种杨树、苦楝、川楝、白榆、泡桐等50余种，针叶树有马尾松、黑松、火炬松、池杉、侧柏、千头松等20余种，常见观赏树种有雪松、龙柏、广玉兰、白玉兰、黄杨、桂花等10余种，经济林有14科、16属，主要有银杏、桃、李、桑、枣、荆条、紫穗槐等60余种；河湖滩地以芦苇群落为主，分布在沿河两岸、湖泊低洼地；常见水生植被有金色藻、黑藻及菱、藕、芡实、浮萍、紫萍等浮游植物。 凤台县辖淮河干流浮游生物114种，底栖动物23种，鱼类70余种；采煤塌陷水域浮游藻类203种，浮游动物16种，底栖动物15种，维管束植物9种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 环境空气质量现状 （1）现状数据 本项目位于凤台县经济开发区农民工创业园，为了解该项目所在区域环境空气质量状况，本环评委托安徽工和环境监测有限责任公司对项目所在地2018年3月25日～31日进行大气监测，监测项目为可吸入颗粒物（PM10）、PM2.5、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、总悬浮颗粒物（TSP）、非甲烷总烃，监测结果见下表。（监测报告见附件）： 表8 项目区域大气污染物浓度值 单位：μg/m3 监测点位 监测 项目 采样时间 监测结果（采样时间：2018-03-25~2018-03-31，mg/m3） 03-25 03-26 03-27 03-28 03-29 03-30 03-31 项目建设区域内 二氧化硫 02:00 22 16 13 17 20 14 16 08:00 51 43 34 41 31 26 28 14:00 62 45 40 35 42 34 34 20:00 25 17 12 15 19 17 17 日均值 35 26 24 22 26 18 21 二氧化氮 02:00 37 22 27 18 16 20 17 08:00 68 46 51 53 41 56 44 14:00 76 57 63 48 53 41 58 20:00 36 28 20 15 17 17 15 日均值 51 31 46 42 33 38 31 总悬浮颗粒物 日均值 180 179 147 155 172 160 166 PM10 日均值 114 106 92 108 111 94 98 PM2.5 日均值 61 63 40 42 53 50 63 非甲烷总烃 02:00 0.43 0.46 0.44 0.41 0.43 0.40 0.38 08:00 0.51 0.56 0.52 0.56 0.50 0.53 0.50 14:00 0.70 0.68 0.65 0.67 0.64 0.68 0.66 20:00 0.63 0.59 0.57 0.55 0.56 0.48 0.52 （2）评价标准 环境空气现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定要求，评价标准值见表9所示： 表9环境空气质量现状评价标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 二级标准浓度的限值 标准来源 SO2 年平均 60 GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 24小时平均 300 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 非甲烷总烃 日均值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 （3）评价方法 采用单因子标准指数法。 式中： ：i指标j测点指数； ：i指标j测点监测值（mg/m3）； ：i指标二级标准值（mg/m3）。 （4）评价结果及分析 环境空气现状监测结果评价见表10： 表10环境空气现状监测值单因子指数计算结果表 监测点位 监测 项目 采样时间 单因子指数计算结果 03-25 03-26 03-27 03-28 03-29 03-30 03-31 项目建设区域内 二氧化硫 02:00 0.044 0.032 0.026 0.034 0.04 0.028 0.032 08:00 0.102 0.086 0.068 0.082 0.062 0.052 0.056 14:00 0.124 0.09 0.08 0.07 0.084 0.068 0.068 20:00 0.05 0.034 0.024 0.03 0.038 0.034 0.034 日均值 0.233 0.173 0.16 0.147 0.173 0.12 0.14 二氧化氮 02:00 0.185 0.11 0.135 0.09 0.08 0.1 0.085 08:00 0.34 0.23 0.255 0.265 0.205 0.28 0.22 14:00 0.38 0.285 0.315 0.24 0.265 0.205 0.29 20:00 0.18 0.14 0.1 0.075 0.085 0.085 0.075 日均值 0.6375 0.3875 0.575 0.525 0.4125 0.475 0.3875 总悬浮颗粒物 日均值 0.6 0.597 0.49 0.517 0.573 0.533 0.553 PM10 日均值 0.76 0.707 0.613 0.72 0.74 0.627 0.653 PM2.5 日均值 0.813 0.84 0.533 0.56 0.707 0.667 0.84 非甲烷总烃 02:00 08:00 14:00 20:00 上表说明，SO2、NO21小时均值、24小时均值及PM10、PM2.5、TSP24小时均值均未出现超标，区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境： （1）现状数据 项目产生的污水经过预处理后排入市政污水管网，进入凤台县经济开发污水处理厂处理，尾水排入淮河。本评价采用2018年3月25日~26日安徽工和环境监测有限责任公司对凤台县经济开发污水处理厂排污口上游500米、下游500米、下游1000米断面监测数据，进行分析评价，监测结果详见下表： 表11地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外) 采样点名称 监测日期 pH值 CODCr BOD5 氨氮 总磷 淮河 凤台县经济开发污水处理厂排污口上游500米 2018-03-25上午 7.21 25 4.4 1.24 0.13 2018-03-25下午 7.19 27 4.6 1.20 0.12 2018-03-26上午 7.20 22 4.3 1.18 0.13 2018-03-26下午 7.18 24 4.5 1.23 0.14 凤台县经济开发污水处理厂排污口下游500米 2018-03-25上午 7.34 32 5.1 1.16 0.18 2018-03-25下午 7.42 30 5.3 1.12 0.2 2018-03-26上午 7.40 33 4.9 1.11 0.17 2018-03-26下午 7.36 29 5.2 1.15 0.15 凤台县经济开发污水处理厂排污口下游1500米 2018-03-25上午 7.10 26 5.8 1.20 0.15 2018-03-25下午 7.12 28 5.6 1.19 0.13 2018-03-26上午 7.09 27 5.5 1.21 0.12 2018-03-26下午 7.13 25 5.7 1.18 0.14 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 （2）评价方法 按照Ⅲ类水质标准，采用单因子水质指数法进行评价。 COD、氨氮等指数Pi计算式为： 式中： Cij——j断面污染物i的监测均值（mg/l）； Sij——j污染物i的水质标准值（mg/l）。 pH指数Pi计算式为： 式中：pH——实测值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （3）评价结果 水质现状评价结果见表12。 表12 地表水质单因子指数计算结果表 采样点名称 监测日期 pH值 CODCr BOD5 氨氮 总磷 淮河 凤台县经济开发污水处理厂排污口上游500米 2018-03-25上午 0.105 1.25 1.1 1.24 0.65 2018-03-25下午 0.095 1.35 1.15 1.2 0.6 2018-03-26上午 0.1 1.1 1.075 1.18 0.65 2018-03-26下午 0.09 1.2 1.125 1.23 0.7 凤台县经济开发污水处理厂排污口下游500米 2018-03-25上午 0.17 1.6 1.275 1.16 0.9 2018-03-25下午 0.21 1.5 1.325 1.12 1 2018-03-26上午 0.2 1.65 1.225 1.11 0.85 2018-03-26下午 0.18 1.45 1.3 1.15 0.75 凤台县经济开发污水处理厂排污口下游1500米 2018-03-25上午 0.05 1.3 1.45 1.2 0.75 2018-03-25下午 0.06 1.4 1.4 1.19 0.65 2018-03-26上午 0.045 1.35 1.375 1.21 0.6 2018-03-26下午 0.065 1.25 1.425 1.18 0.7 由上表得知，项目区地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，主要超标因子为CODCr、BOD5、氨氮，超标原因主要为接纳了大量的生活污水。 3、声环境： 该项目位于凤台县经济开发区农民工创业园，为了解该项目所在区域环境声质量状况，评价单位委托安徽工和环境监测有限责任公司于2018年3月25日～26日对其区域声环境现状进行实地监测。监测结果如下表13： 表13 场界噪声现状监测结果 单位：LeqdB(A) 测 点 编 号 1#（东厂界） 2#（南厂界） 3#（西厂界） 4#（北厂界） 测试结果 Leq(A)dB 2018-03-25 昼 52.4 53.6 51.8 54.0 夜 41.5 42.0 40.8 42.2 2018-03-26 昼 51.5 53.4 52.7 52.0 夜 42.0 42.2 41.3 41.8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 昼 65 夜 55 经现状监测，项目区环境声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 4、地下水环境 该项目位于凤台县经济开发区农民工创业园，为了解该项目所在区域地下水环境质量状况，评价单位引用安徽显闰环境工程有限公司编制的《安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响评价报告书》中地下现状监测数据，地下水现状监测点位位于凤台经济开发区内，2016年11月24日~25日，安徽省中望环保节能检测有限公司对监测点连续采样。监测结果如下： （1）监测结果 表14 地下水水质监测结果一览表 单位：mg/L(不包括pH) 项目 名称 采样日期 采样地点 大山镇 园区内 回族乡 采煤沉陷区安置区 中郢村 pH 11月24日 7.16 7.23 7.34 7.31 7.29 11月25日 7.20 7.24 7.31 7.28 7.30 高锰酸盐指数 11月24日 1.3 1.5 1.3 1.6 1.5 11月25日 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3 氨氮 11月24日 0.067 0.089 0.084 0.079 0.081 11月25日 0.072 0.085 0.077 0.080 0.073 氰化物 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 氯化物 11月24日 95.3 91.4 93.8 97.4 93.2 11月25日 94.9 92.7 90.2 96.7 95.3 硫酸盐 11月24日 16.9 17.4 18.2 18.4 17.9 11月25日 16.7 17.9 18.0 18.3 18.4 总硬度 11月24日 182 185 180 184 187 11月25日 180 188 183 186 182 总大肠菌群（MPN/L） 11月24日 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 11月25日 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 铅 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 锌 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 六价铬 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 砷 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 汞 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 备注 ND表示未检出 （2）地下水环境质量现状评价 1）评价方法 采用单因子标准指数法，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）中规定的“指数法”进行评价。 ① 单项水质参数i在j断面的的标准指数Si为： 式中：< 1 i污染物实测浓度，mg/l； < 1 i污染物评价标准，mg/l。 ② pH的标准指数为： 式中：< 1 实测值； < 1 地表水水质标准中规定的pH下限值； < 1 地表水水质标准中规定的pH上限值。 （3）评价标准 本次地下水环境现状质量评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。具体标准限值见表15。 表15地下水质量现状评价标准 项目 单位 标准值 标准来源 pH － 6.5-8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 Ⅲ类水质标准 总硬度 mg/L ≤450 硫酸盐 mg/L ≤250 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 氨氮 mg/L ≤0.5 六价铬 mg/L ≤0.05 汞 mg/L ≤0.001 砷 mg/L ≤0.01 铅 mg/L ≤0.01 氰化物 mg/L ≤0.05 氯化物 mg/L ≤250 硝酸盐 mg/L ≤20 总大肠菌群 个/L ≤3.0 （4）评价结果 根据上述单项标准指数计算公式和相应环境质量评价标准值，项目区域地下水水质现状单项标准指数计算结果见表16。 表16 地下水环境质量现状单因子（Si）指数评价表 项目 名称 采样日期 采样地点 大山镇 园区内 回族乡 采煤沉陷区安置区 中郢村 pH 11月24日 0.08 0.115 0.17 0.155 0.145 11月25日 0.1 0.12 0.155 0.14 0.15 高锰酸盐指数 11月24日 0.433 0.5 0.433 0.533 0.5 11月25日 0.467 0.533 0.5 0.467 0.433 氨氮 11月24日 0.134 0.178 0.168 0.158 0.162 11月25日 0.144 0.17 0.154 0.16 0.146 氰化物 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 氯化物 11月24日 0.381 0.366 0.375 0.39 0.373 11月25日 0.38 0.371 0.361 0.387 0.381 硫酸盐 11月24日 0.068 0.07 0.073 0.074 0.0716 11月25日 0.067 0.072 0.072 0.073 0.0736 总硬度 11月24日 0.404 0.411 0.4 0.409 0.416 11月25日 0.4 0.418 0.407 0.413 0.404 总大肠菌群（MPN/L） 11月24日 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 11月25日 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 铅 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 锌 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 六价铬 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 砷 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 汞 11月24日 ND ND ND ND ND 11月25日 ND ND ND ND ND 备注 ND表示未检出 由表16可以看出，在项目厂区周围区域5个监测点采集的地下水样品中，各项监测因子均小于地下水Ⅲ类标准限值，说明评价区地下水环境质量总体良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下: 1、保护项目周围空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、保护地表水体淮河评价段水体现有功能不被降低； 3、保护项目周围声环境质量不被降低。 表17该项目主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 西魏村 SE 1451 约110户，380人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 孙家郢孜 SW 808 约100户，350人 王郢 S 880 约120户，420人 地表水环境 淮河 N 813 特大型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）中的Ⅲ类标准 声环境 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 按淮南市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表18。 表18 环境空气质量标准限值 污染物 各项污染物的浓度限值（ug/m3） 依据 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 非甲烷总烃 / 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、水环境 根据地面水功能区划的要求，评价区域地表水淮河水质环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，标准限值见表19。 表19地表水环境质量标准(部分) （mg/L，pH值除外） 项目 标准值 备注 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 CODCr ≤20 BOD5 ≤4 NH3-N ≤1.0 总磷 ≤0.2 总氮 ≤1.0 3、声环境 根据声环境功能区划的要求，该项目区声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。具体指标见表20。 表20声环境质量标准 采用标准 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 4、地下水环境 建设项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表21。 表21地下水质量现状评价标准 项目 单位 标准值 标准来源 pH － 6.5-8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 Ⅲ类水质标准 总硬度 mg/L ≤450 硫酸盐 mg/L ≤250 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 氨氮 mg/L ≤0.5 六价铬 mg/L ≤0.05 汞 mg/L ≤0.001 砷 mg/L ≤0.01 铅 mg/L ≤0.01 氰化物 mg/L ≤0.05 氯化物 mg/L ≤250 硝酸盐 mg/L ≤20 总大肠菌群 个/L ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气 项目废气VOCs排放参考执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2排放限值、表5厂界监控点浓度限值。 表22 大气污染物排放执行标准 项目 污染物 排气筒高度 排放浓度限值 排放速率限值 无组织监控浓度 标准来源 其他行业 VOCs 15m 80mg/m3 2.0(kg/h) 2.0mg/m3 DB12/524-2014 2、废水 项目废水主要废生活污水，产生的生活污水依托租赁现有厂房化粪池进行处理，经过预处理后一并排入市政污水处理厂进入凤台县经济开发污水处理厂进行处理，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准（接管标准中未规定指标参考执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准）。具体详见表23。 表23污水综合排放标准限值 mg/L，pH值除外 项目 标准值 标准来源 pH 6～9 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 COD ≤500 BOD ≤350 SS ≤400 NH3-N ≤45 总磷 ≤8 3、噪声 本项目营运期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类标准，标准详见表24。 表24工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 4、固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制 | 根据工程分析及《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，该项目投产并切实实施污染防治措施后，控制污染物的排放总量建议指标VOCs≤0.0213t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简图（图示） 1、施工期间工艺流程图 本项目厂房已建成，施工期已结束，本环评不予分析。 2、营运期生产工艺及流程图 生产工艺 图2 项目生产工艺流程图及产污节点图 生产工艺流程说明： 本项目产品为锂离子电池电解液，主要由电解质锂盐、有机溶剂、添加剂等按比例组成。电解质锂盐为六氟磷酸锂，纯度为99.95%以上；碳酸二甲酯DMC、碳酸甲乙酯EMC、碳酸乙烯酯EC、碳酸二乙烯酯DEC、1,2-丙二醇碳酸酯PC为优良的锂离子电池电解液的有机溶剂，纯度为99.95%以上，不与电解质锂盐发生反应；碳酸亚乙烯酯氟代碳酸亚乙烯酯、1，3-丙烷磺酸内酯为锂电池电解液添加剂，纯度为99.95%以上，不与电解质锂盐和有机溶剂发生化学反应。电解质锂盐、有机溶剂、添加剂是按比例物理混合为锂离子电池电解液。同时由于各原辅料含有微量HF、H2O以及其它含有少有活泼氢原子的有机酸影响产品性能。因此整个工艺流程需对各原辅料脱水除杂。工艺过程为先将不同原料转移至储存罐中分别脱水除杂，再各自转移储存在对应的储罐中，再按照所需的比例混合搅拌，冷冻降温后得出成品最后包装。 项目储罐涉及中间储罐、储罐、搅拌釜等。搅拌釜内壁为光面结构，进出料为压力控制，原辅料均不沾附于设备内部，同时产品均为同一类型的锂离子电池电解液，产品的成份控制在误差之内。 1、脱水除杂 由于碳酸二甲酯DMC、碳酸甲乙酯EMC、碳酸乙烯酯EC、碳酸二乙烯酯DEC、1,2-丙二醇碳酸酯PC等原辅料含有微量HF、H2O以及其它含有少有活泼氢原子的有机酸、醇、等物质会影响产品性能需要通过分子筛和纯化柱除去原料中的水和杂质。罐内充满氮气，脱水除杂过程约2h。 脱水除杂过程会产生废分子筛，通过打开脱水罐阀门，利用氮气产生的压力将废分子筛压出，脱水罐下部密闭接入双层塑料袋，整个过程为密闭状态。 更换分子筛时由于压力的变化产生少量有机废气及废分子筛，由于进出料抽真空而产生少量有机废气。 2、计量 中间罐的料进入调节进入搅拌釜时采用泵抽取，通过泵流量计进行计量称重。由于进出料抽真空而产生少量有机废气。 3、加盐和添加剂、搅拌 把六氟磷酸锂、添加剂等包装桶用不锈钢管连接至调配釜，使用氮气保护，利用包装桶与调配釜的压力差，将包装桶内的六氟磷酸锂、添加剂等通过氮气压入釜内，为正压进料，压力为0.04MPa。此过程约需2h。由于六氟磷酸锂粒径在0.2~0.3cm之间，密度大于2.7，同时为密闭进料，过程没有粉尘产生。 由于加盐进出料抽真空而产生少量有机废气、加盐、搅拌过程因原料转移压力的变化而产生少量有机废气。 4、冷冻降温 原料在调配釜内经充分搅拌均匀后，通过冷却设备降温至室温以下（约10℃），冷冻水通过釜夹套维持原料温度。此过程约需1h。 由于进出料抽真空而产生少量有机废气。 5、过滤 利用氮气将半成品从搅拌釜里压入，搅拌釜里与之间的管道填充滤芯钢丝筛网，全过程为密闭状态。滤芯、钢丝筛网会截留少量滤渣。 6、成品、包装 将罐用不锈钢管连接至真空包装桶，利用成品罐与真空包装桶的压力差，将成品压入包装桶内。全过程为密闭状态。此过程成品包装桶中因排空会产生少量有机废气。 工艺控制条件 ①碳酸乙烯酯储罐化料温度升至50℃保持6~8h。 ②脱水除杂过程约2h。 ③碳酸乙烯酯的原料罐的温度需保持在50℃。 ④调配釜正压进料压力为0.04MPa，过程约需2h，搅拌均匀后降温至室温以下（约10℃），过程约需1h。 ⑤包装桶、中间罐、储罐抽真空时采用氮气保护。 ⑥储罐原料采用密闭管道通入原料罐，仓库罐装和桶装原料由手推车运至车间，其中有机溶剂利用导流管将原料吸入原料罐，六氟磷酸锂和碳酸亚乙烯酯利用氮气产生压力将原料压入搅拌釜。中间罐、储罐等之间的原料、成品输送均为管道连接，自动化控制，整个生产过程均为密闭状态，管道密闭、罐和桶密闭、设备密闭，设备内充氮气保护，最后将产品通过导流管压入成品包装桶。正常情况下不发生原料跑冒滴漏现象。发生事故性跑冒滴漏时，采取相应收集处理等应急措施。 ⑦加热方式和温度。电将导热油加热，导热油通过储罐夹套间接为碳酸乙烯酯的埋地储罐加热，不与物料直接接触至温度50℃，导热油通过储罐夹套间接为碳酸乙烯酯中间罐、储罐加热，不与物料直接接触，温度50℃。碳酸甲乙酯原料储罐采用冷冻水通过罐夹套维持原料温度在5℃，其它原料均为常温。搅拌釜搅拌均匀后采用冷却水通过釜夹套将釜降温至室温以下（约10℃），过程约需1h。 有机废气收集 包装桶氮气吹扫时有机废气通过管道抽出；加盐过程时有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；分子筛更换时，采用氮气产生的正压将分子筛压出至密闭容器，密闭容器接真空泵导气管，有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；中间罐、储罐抽真空时真空泵停止运行的有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；导气管连接抽风机和1套二级活性炭吸附装置，产生的有机废气VOCs经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（1#、内径0.7m，出口风速7.2m/s）后有组织排放。 工艺过程防渗和泄漏收集 工艺实行自动化控制，管道和储罐、搅拌釜等设备定期检修，防止仓库和车间跑冒滴漏，生产全过程为密闭状态。 储罐区及围堰、事故池、废水收集池、仓库、生产车间等进行防腐、防渗处理，同时在车间和仓库外设置防污沟，对防污沟做防腐、防渗措施渗漏量大时引至废水事故应急池，做防腐、防渗措施。仓库设置围堰高于室内地面150mm，各个原料储存区亦相应设置围堰，高于室内地面150mm，防止液体流散，可确保储罐发生泄漏时，各原辅料被截留在围堰内。生产车间生产区和产品暂存区均设置围堰，围堰高于室内地面 150mm，防止移罐、生产、产品罐装过程中泄漏导致液体流散液体被截留在围堰内。 消防废水和泄漏液体能通过防污沟进入事故应急池中暂存，经测定后交由具有资质单位回收处理。 仓库和生产车间地面使用、储存易燃危险化学品的建筑物地面应为不燃烧、撞击不发火花地面，并应采取防静电措施，并选择经过试验合格的材料建造。 营运期主要污染工序 1、废气 本项目废气主要为有机废气VOCs。主要来源有原料转移进罐和成品包装成桶时、中间罐、储罐抽加盐时抽真空、更换分子筛会产生少量有机废气G1。分子筛更换时，采用氮气产生的正压将分子筛压出至密闭容器，密闭容器接真空泵导气管，整个过程为密闭状态，同时废水、废气吸附在分子筛上，废分子筛作为固体废物处理。因此，分子筛更换时，不会产生废水，因压力变化会产生少量有机废气。 2、废水 项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于真空机组、搅拌釜、冷冻机组、风机、泵等产生的设备噪声和运输车辆噪声。根据对同类型企业的类比调查，噪声级约为85~95dB(A)。 4、固体废物 本项目固废物主要来源有废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液、废包装材料、生活垃圾等。 运营期污染源简析 1、物料平衡 本项目所有的原料均经过物理搅拌工艺，根据项目技术方提供的实验数据，结合物质的理化性质分析。项目具体生产物料平衡如表25所示 表25项目生产工艺物料平衡表 序号 投入（t/a） 产出（t/a） 名称 数量 名称 数量 备注 1 碳酸二甲酯（DMC） 960.052 锂电池电解液 6000 产品 2 碳酸甲乙酯（EMC） 1200.2131 VOCs有组织排放 0.0213 废气 3 碳酸乙烯酯（EC） 1200.2131 VOCs无组织排放 0.1536 废气 4 碳酸二乙酯(DEC) 960.052 废分子筛 10.091 固废 5 1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 600.037 滤渣 0.11 固废 6 六氟磷酸锂 750 废活性炭 0.8293 固废 7 碳酸亚乙烯酯 90 8 氟代碳酸亚乙烯酯 120 9 1，3-丙烷磺酸内酯 120 10 分子筛 10 11 活性炭 0.638 合计 6011.205 合计 6011.205 图2 项目物料平衡图 （t/a） 2、废气污染源分析 本项目废气主要为有机废气VOCs。主要来源有包装桶有机溶剂清洗机氮气吹扫、原料转移进罐和成品包装成桶时、、中间罐、储罐抽加盐时抽真空、更换分子筛会产生少量有机废气G1。 1、有组织排放废气 根据《湖南省化工行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》，化工行业VOCs排放主要来自物料生产、运输、装载、废物处理等过程。根据化工行业VOCs排放特点，结合本项目的实际情况，采用排放系数法分源类计算VOCs排放量，单个企业的VOCs排放量为该企业各类产品VOCs排放量总和，计算公式如下： 式中： E化工——统计期内单个企业VOCs排放量； Qi——统计期内单个企业化工产品i的活动水平； EFi——统计期内不同化工产品对应的排放系数。 查阅《湖南省化工行业——排放量测算技术指南（试行）》表1化学工业排污系数本项目涉及化学品的（试行）排放系数分别为其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）0.021kg/t。根据排放系数计算本项目化学品物料生产、装载、储存中的有机废气VOCs产生量见下表。 表26机废气VOCs有组织产排污情况表 序号 物质 用量或生产量（t/a） VOCs排放系数（t/a） VOCs产生量（t/a） 1 碳酸二甲酯（DMC） 960.052 0.000021 0.0202 2 碳酸甲乙酯（EMC） 1200.2131 0.000021 0.0252 3 碳酸乙烯酯（EC） 1200.2131 0.000021 0.0252 4 碳酸二乙酯(DEC) 960.052 0.000021 0.0202 5 1,2-丙二醇碳酸酯(PC) 600.037 0.000021 0.0126 6 碳酸亚乙烯酯 90 0.000021 0.0019 7 氟代碳酸亚乙烯酯 120 0.000021 0.0025 8 1，3-丙烷磺酸内酯 120 0.000021 0.0025 9 锂电池电解液 6000 0.000021 0.126 合计 0.2363 项目采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，废气收集具体如下： ①装桶抽真空处理 包装桶氮气吹扫时有机废气通过管道抽出，导气管连接抽风机和活性炭处理装置。 ②中间罐、储罐、加盐、更换分子筛抽真空 加盐过程时有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；分子筛更换时，采用氮气产生的正压将分子筛压出至密闭容器，密闭容器接真空泵导气管，有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；中间罐、储罐抽真空时真空泵停止运行的有机废气通过真空泵自带的导气管抽出；导气管连接抽风机和1套二级活性炭吸附装置，产生的有机废气VOCs经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（1#、内径0.7m，出口风速7.2m/s）后有组织排放。 本项目有机废气产生量为0.2363t/a，产生点均采用导气风管抽取有机废气，进入活性炭处理装置系统处理，收集效率按90%计，则有机废气收集量为0.2127t/a。二级活性炭处理装置对VOCs的处理效率为90%，抽风机风量为10000 m3/h。未被收集到的VOCs以无组织形式排放，排放量为0.0236 t/a，0.01kg/h（年工作时间2400h），有机废气VOCs的有组织废气产排污情况分别见下表。 表27项目大气污染物产生及排放情况表 污染物产生工段 污染物 产生量 t/a 处理方法 风量m3/h 排放参数 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 编号 直径(m) 出口温度 高度(m) 生产车间 VOCs 0.2127 二级活性炭吸附处理 10000 0.89 0.0213 1# 0.7 25 15 2、无组织排放 A、车间内未被收集到VOCs 车间内未被收集到的VOCs以无组织形式排放，排放量为0.0236 t/a，0.01kg/h（年工作时间2400h）， B、储罐大呼吸和小呼吸 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。项目各储罐均为地上固定顶罐。“大呼吸”是由于人为的装料与卸料而产生的损失。根据本项目原辅材料表及理化性质，有机溶剂及添加剂沸点在50～250℃范围内，均属于挥发性有机物。项目对生产工艺设备均采用氮封技术，就是用氮气补充罐内气体空间，形成微正压，隔绝氧气，由于氮气比有机物料蒸汽轻，所以氮气浮在有机物料气体上面，当呼气时呼出罐外的是氮气而不是有机气体，当罐内压力降低时，氮气自动进罐补充气体空间，减少挥发和逸散量。桶装物料在存储过程会发生有机废气的逸散。类比《江西本一科技有限公司年产12000吨锂离子电池电解液项目环境影响报告书》，罐区无组织排放量为VOCs0.13t/a（0.014kg/h）。 综上项目无组织排放VOCs量约为0.1536 t/a，0.024kg/h。 3、废水污染源分析 （1）建设项目给、排水概况 本项目产生的废水职工生活污水，本项目不设食堂，职工就餐为外送。其污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮。 拟建项目工作人员为60人，均不在厂里食宿，用水标准按50L/人·d计，则用水量为3m3/d，900 m3/a（一年按300天计算），排放系数按80%计算，则生活污水量为2.4m3/d，720m3/a； 拟建项目水平衡图如下： 图3 项目水平衡图 单位：m3/d （2）废水污染物种类 根据建设项目特点，项目外购包装桶不清洗，不产生清洗废水。该项目排放废水主要为办公、生活废水。项目废水污染物产生情况见下表： 表28废水水质指标 单位：mg/L（pH除外） 种类 pH CODcr BOD5 SS 氨氮 生活废水 6~8 350 250 200 20 (3)污水处理措施分析 表29废水处理前后水质情况表 名称 废水量(t/a) COD BOD5 SS 氨氮 生活污水 720 350 250 200 20 产生量（t/a） 0.252 0.18 0.144 0.0144 化粪池排放浓度（mg/L） 278 200 180 20 排放量（t/a） 0.2 0.144 0.1296 0.0144 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 500 350 400 45 由上表可知，项目产生的生活污水和清洗废水经化粪池处理后，项目废水排放浓度能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准，排入凤台县经济开发污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，主要污染物的排放浓度为COD：50mg/l、BOD5:10mg/l、SS：10mg/l、NH3-N：5（8）mg/l，主要污染物排放量为COD：0.036t/a、BOD5：0.0072t/a、SS：0.0072t/a、NH3-N：0.0036t/a，最终排入淮河，对地表水质影响不大。 4、噪声污染源分析 项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。本项目噪声污染主要来自机械设备。产噪源强均位于在厂房内，拟建工程主要噪声源情况见下表： 表30 拟建工程主要噪声设备噪声级 设 备 数量 声级范围dB（A） 防噪措施 降噪效果 真空泵 8 75~90 选用低噪声设备、设置减振基座、设置封闭式生产车间 10~25 溶解搅拌罐 2 70~85 10~25 制氮机 1 75~90 10~25 鼓风干燥箱 5 70~85 10~25 冷水机组 1 70~80 10~25 干燥机组 1 75~90 10~25 5、固体污染源分析 本项目固废物主要来源有废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液、废包装材料、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目职工定员60人，职工生活垃圾以0.5kg/d.人计，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为9.0t/a。产生的生活垃圾定点袋装后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。 （2）生产固废 ①实验室废液 实验室废液主要为HF的检测，采用酸碱中和法测定HF的含量。根据项目企业资料项目实验产生的废液0.04t/a。经查《国家危险废物名录》实验室废液属于HW49其他废物类别，属非特定行业，废物代码为900-047-49中的“研究、开发活动中，化学实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）”，危险特性为T/C/In/I/R，收集后定点放置于厂区危险废物临时存放点，定期送有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目活性炭吸附有机废气量为0.1914t/a。所需活性炭量为0.638t/a 项目活性炭吸附装置填充量约159kg，每季度更换一次，年废活性炭产生量约0.8294t/a。产生的废活性炭属于此固废属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码为900-039-49，收集后定点放置于厂区危险废物临时存放点，定期送有资质单位处理。 ③废分子筛 项目分子筛使用量10t/a，项目外购有机溶剂纯度99.99%，水分含量<100ppm，含醇<10ppm，EC、DEC、EMC、DMC、PC通过分子筛纯化柱多次循环脱水，待有机溶剂水分含量<20ppm，含醇<5ppm，因此废分子筛产生量为10.091t/a。本项目分子筛主要用于有机溶剂脱水，项目有机溶剂使用时水分含量必须达到10-5以下，严格控制有机溶剂的水分，对于配制合格电解液有着决定性意义。根据《国家危险废物名录》规定，废分子筛属于危险废物，其编号为HW06，废物代码为900-404-06。建设单位拟将废分子筛采用专用收集桶封装，暂存于危险废物堆放间内，定期交有资质单位回收处置。 ④废滤渣 项目生产过程产生的滤渣约0.11t/a，根据《国家危险废物名录》规定，滤渣属于危险废物，其编号为HW49，废物代码为900-999-49。建设单位拟将废滤渣采用专用收集桶封装，暂存于危险废物堆放间内，定期交有资质单位回收处置。 ⑤废包装材料 项目主要为不锈钢包装包装材料主要为防碰撞的塑料袋和泡沫，可以多次使用，废包装材料产生量约为1t/a。 表31 项目固废排放量及处置情况表 序号 固废类别 危险废物代码 主要成分 性状 产生量(t/a) 处置方式 排放量（t/a） 1 生活垃圾 一般固废 生活垃圾 固态 9.0 环卫部门集中送至垃圾处理场卫生填埋 0 2 废包装材料 一般固废 塑料袋和泡沫 固态 1.0 集中外售 0 3 废分子筛 900-404-06 / 固态 10.091 送有资质的单位集中处理处置 0 4 实验室废液 900-047-49 酸碱 液体 0.04 0 5 废活性炭 900-039-49 炭 固态 0.8294 0 6 废滤渣 900-999-49 / 固态 0.11 0

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 无组织排放 | VOCs | 0.1536 t/a，0.024kg/h | 0.1536 t/a，0.024kg/h |
|  | 有组织排放 | VOCs | 8.9mg/m3 ，0.2127t/a | 0.89mg/m3，0.0213t/a |
| 水污染物质 | 生活污水及 | 废水量 | 720m3/a | 720m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.252t/a | 278mg/L，0.2t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.18t/a | 200mg/L，0.144t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.0144t/a | 20mg/L，0.0144t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.144t/a | 180mg/L，0.1296t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 0 |
|  | 生产区 | 实验室废液 | 0.04t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.8294t/a | 0 |
|  |  | 废分子筛 | 10.91t/a | 0 |
|  |  | 废滤渣 | 0.11 t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1.0 t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于真空泵、制氮机、冷水机组等产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，噪声级约为70~90dB(A)。要求对产噪设备采取相应的隔声、减振等措施。 |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 据调查，项目区域尚未发现珍稀动植物，项目对区域总体生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期间环境影响简要分析 本项目位于凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园安徽顺安矿建工程有限公司院内位于一栋标准化厂房进行生产，无土方开挖 、结构、装饰等施工期作业，主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾等，本次环评对施工期的环境影响不做分析。 营运期环境影响分析： 水环境影响分析 拟建项目废水主要来自生活污水，年排放污水量为720m3。项目产生的生活污水和清洗废水经化粪池处理后，项目废水排放浓度能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级排放标准，排入凤台县经济开发污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，主要污染物的排放浓度为COD：50mg/l、BOD5:10mg/l、SS：10mg/l、NH3-N：5（8）mg/l，主要污染物排放量为COD：0.036t/a、BOD5：0.0072t/a、SS：0.0072t/a、NH3-N：0.0036t/a，最终排入淮河，对地表水质影响不大。 大气环境影响分析 本项目废气主要为有机废气VOCs。主要来源有包装桶有机溶剂清洗机氮气吹扫、原料转移进罐和成品包装成桶时、中间罐、储罐抽加盐时抽真空、更换分子筛会产生少量有机废气G1。 1、有组织排放废气 根据前文工程分析可知本项目化学品物料生产、装载、储存中的有机废气VOCs产生量为0.2363 t/a。通过对VOCs产生点采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放，VOCs排放量为0.0213t/a，排放浓度为0.89mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求，对周围环境影响较小。 拟建项目产生的主要大气污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），本次评价采用环评大气导则推荐估算模式（SCREEN3模型）对其进行预测。项目有组织排放污染源强具体见表23项目大气污染物产生及排放情况表。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算项目污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。预计结果见下表： 表32 估算模式预测项目有组织废气浓度扩散结果 距离（m） 1#排气筒 VOCs（以非甲烷总烃计） 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.002897 0.14 200 0.00361 0.18 300 0.003822 0.19 400 0.003422 0.17 500 0.00321 0.16 600 0.00319 0.16 700 0.002994 0.15 800 0.002737 0.14 900 0.002474 0.12 1000 0.002413 0.12 1100 0.002311 0.12 1200 0.002357 0.12 1300 0.002382 0.12 1400 0.002379 0.12 1500 0.002357 0.12 1600 0.002321 0.12 1700 0.002275 0.11 1800 0.002221 0.11 1900 0.002164 0.11 2000 0.002103 0.11 2100 0.002038 0.10 2200 0.001974 0.10 2300 0.001912 0.10 2400 0.001852 0.09 2500 0.001794 0.09 下风向最大浓度 0.003822 0.19 最大浓度距源最远距离D(m) 300 由上表可知，1#排气筒有组织排放VOCs（以非甲烷总烃计）最大贡献浓度出现在下风向300m处，其最大浓度为0.003822mg/m3，最大占标率分别为0.19%。有组织废气对周边主要环境敏感点的影响均不超过标准限值的10%，因此，拟建项目产生的有组织废气对外环境影响较小。 2、无组织排放 项目无组织排放VOCs主要包括车间内未被收集到VOCs及储罐大呼吸和小呼吸，无组织排放VOCs量约为0.1536 t/a，0.024kg/h。本项目电解液灌装过程采用密闭氮封工艺，电解液包装桶气相阀头与电解液储罐采用平衡连接，避免了无组织废气的产生。储存过程，控制有机物蒸发废气产生的措施主要有合理选择储罐类别、保持储罐气体空间的气密性、减少贮罐温度变化等。项目对储罐采用内浮顶罐，对罐体进行外保温，并采用氮封技术，可有效减少储罐区无组织有机废气产生量。 为了解项目无组织排放VOCs对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。本项目厂区面积为2800m2，无组织排放VOCs产生情况如下。 表33 厂区无组织粉尘产生源强 污染源 污染物产生单元或装置 污染物 产生速率 评价标准 (mg/m3) VOCs 生产车间，面源面积2800m2，面源高度约8m 0.024kg/h 0.6 A、估算模式 为了解项目粉尘无组织排放对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 表34面源源强调查参数 面源名称 面源起始点 海拔高度（m） 面源长度 面源宽度 面源初始排放高度 年排放小时 排放工况 源强 X坐标 Y坐标 m m m m m h kg/h 厂区 — — 5 40 70 8.0 4800 连续 0.024 表35无组织排放估算模式计算结果表 单位:mg/m3 污染源 位置 厂区 VOCs 东厂界 距离（m） 5 浓度（mg/m3） 0.0009471 南厂界 距离（m） 5 浓度（mg/m3） 0.0009471 西厂界 距离（m） 60 浓度（mg/m3） 0.007813 北厂界 距离（m） 30 浓度（mg/m3） 0.006128 由估算模式计算得，VOCs最大落地浓度为0.008763mg/m3，最大落地浓度距离为96m，未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求。 B、大气环境防护距离 利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的大气环境防护距离标准计算程序，带入参数：面源有效高度：8.0m；面源宽度：以40m计；面源长度：以70m计；VOCs排放量：0.024kg/h。计算结果显示，无超标点。 C、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝700、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据计算结果可知，无组织VOCs须设置1.608m的卫生防护距离。根据卫生防护距离的制定原则，卫生防护距离在100m内时，级差为50m，则车间卫生防护距离为50m。 综上所述，本项目大气防护距离为无超标点，卫生防护距离为50m。在此前提下，无组织排放的VOCs对周围环境影响较小。 项目产生的VOCs在采取本报告中提出的环保措施后，VOCs排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求，对周围环境影响较小。 噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为设备工作时候产生的噪声 （1）预测模式 选择《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4－2009）中推荐的半自由声场点声源衰减模式，具体模式如下： LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r） —— 距离声源r处A声级，dB（A）； AAref（r0）—— 参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Aexc——附加A声级衰减量，dB（A）。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界的影响。 （2）预测参数确定 ① 几何发散衰减量Adiv 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv＝20lg（r/r0） ② 遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 ③ 空气吸收衰减量Aatm 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，计算中忽略空气吸收衰减量。 ④ 附加衰减量Aexc 当预测距离大于50m且声源与预测点的高度差小于3m时，主要考虑地面效应引起的附加衰减量[上限为10dB（A）]，否则忽略附加衰减量： Aexc＝5lg（r/r0） 项目在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，对噪声源强较大的设备如空压机，需安装减震基座，设备的安装设计中采用了一系列减振降噪措施，生产厂房的隔声、吸音效果较好。因此，厂房外1米处声级比声源声级有大幅降低。预测结果见表36。 表36厂界噪声限值 单位dB（A） 序号 预测点 贡献值 昼间 夜间 1 东厂界 39.8 0 2 西厂界 35.2 0 3 南厂界 36.8 0 4 北厂界 35.3 0 拟建项目的对噪声源设备采取安装减振降噪措施及厂房隔声后，项目生产噪声对厂界的影响不大，项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类标准。 固废环境影响分析 本项目固废物主要来源有废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液、废包装材料、生活垃圾等。 生活垃圾产生量少，主要成份为废纸、布类、塑料、饮料包装瓶、烂菜叶等。由垃圾桶收集后交环卫部门送生活垃圾填埋场填埋处理，不对周围环境造成明显影响。废包装材料为一般工业固体废物，收集后采用塑料袋封装，暂存于仓库一般固废暂存区内达到一定量后由原厂家回收利用，只要暂存得当，原料废包装桶对周围环境影响较小。项目产生的废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液属于危险废物，本项目各类危险废物分类收集后分别暂存于危险废物临时贮存点，各类危险废物分开收集，废分子筛、废活性炭等均采用双层塑料袋封装，滤渣和实验室废液采用专用收集桶封装，定期交有资质单位处理。 防治措施： ①固体废物的分类收集、贮存，危险废物与生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本项目严格固体废物分类收集、贮存，危险废物单独贮存，不与一般工业固体废物及生活垃圾混放。 生活垃圾应集中收集后分类存放，生活垃圾不含有毒工业制品及其残留物、化学反应产生的有害物质、腐蚀性或放射性的物质、易燃、易爆等危险品，因此可运至就近的生活垃圾填埋场卫生填埋，垃圾定期清运，对环境影响小。 ②危险废物防治措施 (1)堆存设施防治措项目在车间西侧设置独立密闭房间作为危险废物临时贮存点，面积约10m2。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定，危险废物贮存设施必须采取防渗措施，其防渗措施主要采取立体防渗措施，即底部及四周铺设防渗膜（防渗系数<1.0×10-7cm/s）的砼混结构，避免危险废物腐蚀设施后造成泄漏污染；每天检查危险废物贮存设施的防渗漏能力，如发现有裂纹或泄漏，应及时采取相关措施避免危险废物直接排入环境；危险废物贮存设施周边设置堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围容积不低于贮存设施总储量的五分之一；不得将不相容的危险物质混合或合并存放；及时清运危险废物，最终委托有资质的单位进行妥善、安全处置，不得擅自处理危险废物，避免对周围环境造成污染。 (2)企业危废管理办法 企业根据危险废弃物管理办法，对危废产生、收集、转运过程中设专人管理，切实履行危废“五联单”的相关要求，以避免危废对环境造成影响；作好危险废物情况的记录，记录上需要注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 危险废物贮存期不得超过一年，清运出的危险废物最终委托有资质的单位进行妥善、安全处置，避免对周围环境造成污染。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》CB18597-2001）中的其它相关要求。 (3)危废运输管理措施 须严格控制运输过程中危险废物散落、泄漏，减少对环境影响。本项目危险废物运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行，及时分类并委托有资质单位清运处置。 综上，在上述措施实施到位的情况下，该项目固体废物对周围环境影响轻微。 五、环境风险分析 1、风险识别 ①物质危险性识别 拟建项目危险品危险性识别标准依据为《危险化学品名录（2015版）》、及HJ/T169-2004《环境风险评价技术导则》，具体详见表37，项目主要原材料及辅助材料特性见表4。 表37 物质危险性标准(HJ/T169-2004附录A.1表1) LD50 (大鼠经口) mg/kg LD50 (大鼠经皮)mg/kg LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有毒物质 1 <5 〈1 〈0.01 2 5<LD50〈25 10〈LD50〈50 0.1〈LC50〈0.5 3 25〈LD50〈200 50〈LD50〈400 0.5〈LC50〈2 易燃物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质 2 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 3 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性 物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ／T169-2004附录A.1表1)、《危险化学品名录（2015版）》进行识别及表4项目主要原材料及辅助材料特性，项目使用的原辅材料均为低毒性、易燃（其中六氟磷酸锂不可燃）、可燃物质。 ②重大危险源识别 重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 本项目在生产和贮存场所涉及的危险化学品主要为仓库、生产车间、装卸区等，由于厂区生产设施与储存设施距离小于500米，因此全厂作为一个功能单元进行辨识。 本项目重大危险源的识别是依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009及GB20592-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》有关危险物质的定义和储存的临界量来判断。 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： 式中： q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 表38 生产装置及场所重大危险源的辨识 序号 名称 临界量（t） 最大储存量（t） q/Q 1 碳酸二甲酯（DMC） 1000 30 0.03 2 碳酸甲乙酯（EMC） 5000 30 0.006 3 碳酸乙烯酯（EC） 100 30 0.3 4 碳酸二乙酯(DEC) 5000 10 0.002 合计 0.608 由上表可以得出，生产区及储存区尚不构成重大危险源。 ③工作级别划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的等级划分是基于项目存在的重大危险源及项目所在地环境敏感情况。 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。按导则，评价工作级别见表39。 表39 环境风险评价工作级别（一、二级） 名称 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险废物物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 一级评价应按本标准对事故进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。 二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 经计算，项目厂区危险物质的存储量q/Q之和小于1，因此整个厂区不构成重大危险源，因此拟建项目的风险评价等级为二级，故应对事故进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 2、风险分析 ①潜在事故风险判定 项目潜在事故主要为原料入库、厂内转运、生产投料环节因碰撞、锐物穿刺造成包装桶袋破裂，导致原料泄露。 ②环境影响简析 项目物料泄露的环境影响主要表现为：车间未及时采取处置，而采取用水冲洗而导致冲洗水进入下水管道污染地表水体；或收集物未按规范进行储存，而随意丢弃，进而进入外环境，造成污染事故。 3、环境风险应急和预防措施 ①发生物料泄漏时，当班工人及时向当班班组长报告； ②固体物料泄漏时，及时进行清扫，经检验能够用于生产的，回用于生产；不能用于生产的，装入容器转入危险废物暂存设施； ③液体物料泄露，及时采用消防沙或沙土进行吸附，并将吸附后消防沙或沙土装入容器转入危险废物暂存设施； ④附着泄漏物车间地坪宜采取拖洗方式进行，不得用水直接冲洗，拖洗废水用容器进行收集，转入污水处理站调节池。 ⑤在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ⑥厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ⑦尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ⑧应在生产区醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止携带（如打火机、火柴、烟头等）进入生产区。 ⑨建设事故应急池 事故情况下一旦消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对生产区、办公生活区地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，对地下水造成污染。因此，建设单位应建设一定容量的事故水容纳建筑，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步进行处理。 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 六、地下水环境影响分析 （1）地下水环境评价等级 本项目用水由市政供水管网供给，本项目不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目营运产生的生活污水经过化粪池处理后排入凤台县经济开发区污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目行业类别属于“L 石化、化工”类“85、基本化学原料制造”中“单纯混合或分装”，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。根据建设项目地下水环境评价工作等级划分依据，本项目地下水评价等级为三级，划分依据见下表： 表40 本项目地下水评价工作等级划分依据表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 （2）影响分析 正常运行情况下，项目生活污水排放对地下水基本不会造成影响。出现影响可能性的因素主要有：发生污水事故排放或废水输送管道破裂的情况下，尤其是在废水输送管道破裂时出现污水渗漏，有可能对地下水造成较为明显的影响。 企业废水污染地下水途径，主要是厂区排污管线的事故泄漏。对出现污水输送管道破裂影响地下水的可能是有的。可能出现在发生地震、人为破坏、施工用材和施工质量不符合要求等情况。 厂区内污水管道的破裂，只是短时间事故泄漏，一般在短时间即可被修复，不会造成大量污水的下渗。管道施工质量问题和运行后期的老化所造成的微量渗漏，将造成局部地段长期微小径流。根据本项目拟排废水的特征，污染物以SS、COD、氨氮、BOD5等为主。 从客观上分析，企业在生产过程中难免存在设备、原料罐区的无组织泄漏以及其他方式的无组织排放，甚至存在着由于自然灾害（主要是洪水危害）及人为因素引起的事故排放的可能性。这些液体可通过渗漏作用对区域地下水产生污染，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。根据类比调查，无组织泄漏地区通常主要集中在装置区、管网接口等处，生产装置的开、停车及装置和管线维修时均有可能产生无组织排放。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，短期排放地下水污染几率较小，而且可以立即得到解决；而长期少量排放（如装置区、罐区无组织泄漏等，）一般较难发现，造成长期泄漏，可对地下水产生一定影响。 （3）地下水分区防渗措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）11.2.2节要求，并参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求。本项目分区防渗详见下表。 表41 典型设施地下水污染防渗分区要求 装置、单元名称 污染防治区域及部位 防渗分区 地下管道、应急事故池 生活污水地下管道及应急事故池 重点防渗区 储罐区 储罐区 重点防渗区 生产区 生产区 重点防渗区 液体产品装车区 装车区地面 一般防渗区 表42本项目地下水污染防渗分区技术要求 防渗分区 防渗技术要求 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区 一般地面硬化 环评要求建设单位应参照上述要求和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行分区防渗，具体分区应由设计单位最终确定，但本报告和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）提出的重点防渗区域及部位不得降低防渗等级。具体防渗设计、材料、施工及质量检验等可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）执行。坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。污染防治区首先设围堰，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰采用防渗钢筋混凝土，围堰高度不低于15cm，污染防治区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰，在此基础上各防渗区分别采取不同的防渗层铺设方案。 项目拟在厂内设专门的固废暂存库用于临时贮存产生的危险废物，各类危险废物按照《危险废物贮存控制标准》分类收集，并在固废暂存库内集中暂存，最终回用或交由有资质单位合理处置。在厂区设垃圾桶分类收集生活垃圾后交当地环卫部门集中处置。 经采取以上措施后，项目对地下水的影响可降至最低。 七、环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气防治、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目的主要环保投资119.1万元，占项目总投资7800万元的0.66%，见表43。 表43环保设施及其估算一览表 环保投资名称 处理内容 费用（万元） 实施时间 化粪池（依托租赁厂房现有） 污水水处理 / 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放 VOCs治理 20 减振基座、橡皮垫等 噪声治理 2 垃圾桶、一般固废收集点设置，危险废物临时贮存点设置及防渗 固废收集 6.2 厂区分区防渗、地下管道、应急事故池、储罐区生产区重点防渗 地下水防治 8.0 厂区内设事故应急池，兼消防废水池和生产废水事故池。编制应急预案 风险防范 15.5 总计 51.7 表44“三同时”验收一览表 内容 排放源 污染物名称 防治措施 治理效果 备注 废水 生活污水、 CODcr、BOD5、氨氮SS 化粪池、雨污分流 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 “三同时验收” 废气 生产车间 VOCs 采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放 满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求 “三同时验收” 噪声 生产 车间 噪声 合理布局、减振基座、橡皮垫等 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 “三同时验收” 固废 生活垃圾 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 有效处置，达到零排放 “三同时验收” 废包装材料 暂存于仓库一般固废暂存区内达到一定量后由原厂家回收利用 废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液 分类收集后分别暂存于危险废物临时贮存点，定期交有资质单位处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物质 | 生产车间 | VOCs | 采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放 | 满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求 |
| 水污染物质 | 生活污水、 | CODcr、BOD5、氨氮SS | 化粪池、雨污分流 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 |
| 固体废弃物 | 运营期 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 | 有效处置，达到零排放 |
|  |  | 废包装材料 | 暂存于仓库一般固废暂存区内达到一定量后由原厂家回收利用 |  |
|  |  | 废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液 | 分类收集后分别暂存于危险废物临时贮存点，定期交有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备噪声 | 减振基座、橡皮垫等 | 不影响区域声学环境，不改变区域现有的声环境功能级别 |
| 生态保护措施及预期结果 有效的生态补偿措施为绿化补偿，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，本项目绿化以花、草相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。 |

# 结论及建议

结论 1、项目概况 本项目租赁安徽顺安矿建工程有限公司位于凤台县经济开发区13#路以西，4#路以北农民工创业园内一栋标准化厂房，租赁面积2800m2，主要建设1条锂离子电池电解液生产线，购置鼓风干燥箱、制氮机、真空泵、冷水机组、干燥机组、脱水罐、储料罐、搅拌釜等配套设施。建成可达年产6000吨锂电池电解液的生产能力。 项目南侧、东侧为安徽顺安矿建工程有限公司厂房，西侧为园区道路，北侧为6#路。同时，厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。本项目建设选址能符合凤台县总体规划和环境保护规划要求，厂址选择合理。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订），本项目不在现行国家产业政策中规定鼓励类、也不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目。符合国家的产业政策。本项目所在地交通便利，电力、通讯设施完善，项目区平面布局合理，厂址选择是合理的。 3、环境质量现状 建设项目所在地区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值；项目区地表水淮河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，项目区域声环境质量良好，项目区昼间和夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 4、营运期环境影响分析 （1）水环境影响分析 拟建项目废水主要来自生活污水，年排放污水量为720m3。项目产生的生活污水和清洗废水经化粪池处理后，项目废水排放浓度能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级排放标准，排入凤台县经济开发污水处理厂处理，尾水排入淮河，对周围环境影响较小 （2）大气环境影响分析 本项目化学品物料生产、装载、储存中的有机废气产生的VOCs本项目电解液灌装过程采用密闭氮封工艺，电解液包装桶气相阀头与电解液储罐采用平衡连接，避免了无组织废气的产生。储存过程，控制有机物蒸发废气产生的措施主要有合理选择储罐类别、保持储罐气体空间的气密性、减少贮罐温度变化等。项目对储罐采用内浮顶罐，对罐体进行外保温，并采用氮封技术，可有效减少储罐区无组织有机废气产生量。通过对VOCs产生点采用导气风管（转移导流管）收集有机废气，收集后进入活性炭处理装置系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放，VOCs排放量为0.0213t/a，排放浓度为0.89mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求，对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 生产厂房内真空泵、制氮机、冷水机组等设备，其声级值为70~90dB（A）。采取有效降噪措施、厂房加装隔声措施，经距离衰减后，经预测项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。拟建项目投产后，对区域声环境质量无明显影响。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目固废物主要来源有废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液、废包装材料、生活垃圾等。生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门送生活垃圾填埋场填埋处理，不对周围环境造成明显影响。废包装材料为一般工业固体废物，收集后采用塑料袋封装，暂存于仓库一般固废暂存区内达到一定量后由原厂家回收利用。项目产生的废分子筛、产品过滤滤渣、废活性炭、实验室废液属于危险废物，本项目各类危险废物分类收集后分别暂存于危险废物临时贮存点，定期交有资质单位处理。企业在项目建成后切实落实上述固废的处置措施，做到及时清运，固废基本不会对周围环境卫生造成不利影响。 综上所述，本项目采用本报告表的各项污染防治措施，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。实施过程中要严格执行“三同时”制度，在严格执行各项环保措施的前提下，从环境角度而言，该项目是可行的。 二、建议 1、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产； 2、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种；

行业主管部门预审意见： 公章 经办人：年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年 月 日 审批意见： 公章 经办人：年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1立项批准文件 附件2 其他与环境评价有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图 附图2项目四周图 附图3项目平面而置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 (包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价木包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

2.4

自来水

3.0

生活用水

0.6

化粪池

凤台县经济开发污水处理厂

淮河

2.4